1. Основные положения

В учебном курсе инженерной графики выполнение чертежей детали по чертежу общего вида сборочной единицы называют деталированием. В курсе инженерной графики деталирование является работой, завершающей эту дисциплину. Деталирование может быть успешно выполнено только на основе знаний проекционного метода, знакомства с конструкциями и чертежами (эскизами) реальных деталей машин, особенностями выполнения чертежа общего вида сборочной единицы, изучаемыми ранее в курсе инженерной графики. [1-8].

К конструкторским документам на любое создаваемое изделие относят графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его проектирования или изготовления, контроля, эксплуатации и ремонта.

Индивидуальное задание, которое получает студент, состоит из чертежа общего вида изделия и таблицы составных частей, размещенной на одном листе с изображением изделия. По этому чертежу необходимо выполнить чертежи указанных деталей. Вместо чертежей общего вида возможно использование учебных сборочных чертежей.

Навыки, приобретенные студентами в процессе выполнения рабочих чертежей деталей, необходимы им в дальнейшем при выполнении курсовых и дипломных проектов.

Цель работы: приобретение знаний и навыков в чтении чертежа сборочной единицы и

выполнение чертежей деталей.

Содержание задания: по чертежу общего вида выполнить рабочие чертежи указанных деталей.

# Содержание рабочего чертежа детали

Рабочий чертеж детали – это конструкторский  документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.

Рабочий чертеж должен содержать:

- минимальное, но достаточное число изображений (видов, разрезов,  сечений, выносных элементов), полностью раскрывающих форму детали

- необходимые размеры с их предельными отклонениями

- шероховатость поверхностей

- обозначение предельных отклонений формы и расположения поверхностей

- сведения о материале, термической обработке, покрытии, отделке

- технические требования

# Основные требования к выполнению чертежей деталей

Основные требования к выполнению чертежей деталей устанавливает ГОСТ 2.109-73:

- Каждый чертеж детали выполняют на отдельном формате по ГОСТ 2.301-68

- Чертеж должен содержать основную надпись, которая располагается в правом нижнем углу каждого формата по ГОСТ 2.104-68 (форма 1). Для всех форматов,

за исключением формата А4, основная надпись может быть расположена как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны. На формате А4 основную надпись следует располагать только вдоль короткой стороны, (рис.115-117) .                                                                 Обозначение чертежа наносится шрифтом №10. Наименование детали и ее материал записывается в именительном падеже единственного числа, начиная с существительного, например, «Колесо зубчатое» (рис. 116).

- На чертежах применяют условные обозначения (линии, знаки, буквенные и буквенно-цифровые обозначения), установленные государственными стандартами. ГОСТ 2.303-68, ГОС 2.304-81, ГОСТ 2.307-68

- Марки материалов обозначают в соответствии с присвоенными им в стандартах обозначениями

- Масштаб изображения выбирают в соответствии с ГОСТ 2.302-68

6.   Размеры проставляют согласно ГОС 2.307-68

На рабочем чертеже деталь изображается с теми размерами и параметрами, которые она должна иметь перед сборкой. По таким чертежам разрабатывается весь технологический процесс изготовления детали и составляются технологические карты, на которых деталь изображают в промежуточных стадиях изготовления.

Рабочие чертежи должны быть графически оформлены в соответствии с требованиями ЕСКД [5-8(

На учебных рабочих чертежах в курсе Инженерная графика студенты не проставляют:

- шероховатость поверхностей

- обозначение предельных отклонений формы и расположения поверхностей

При изготовлении сборочной единицы отдельные детали соединяются между собой при помощи сборочных операций.

# Чтение чертежа общего вида.

Вспомним основные определения.

Деталью называют изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, например: валик из одного куска металла; сварная трубка из одного куска листового материала.

Детали подразделяют на оригинальные; оригинальные, но содержащие стандартизированные элементы, и стандартные.

Сборочной единицей называют изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием и т.п.).

Чертеж общего вида (код ВО)  определяет конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняет принцип работы изделия (составляется, как правило, при разработке эскизного и технического проектов).

Чертеж сборочный (код СБ) содержит изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля.

Прежде чем приступить к выполнению рабочих чертежей деталей, необходимо прочитать чертеж общего вида.

Прочитать чертеж общего вида, это означает:

- Ознакомление с содержанием основной надписи для определения: наименования изделия, масштаба изображения, исполнителя и т.д.

- Установление назначения и принципа работы изделия, его технических характеристик и требований к эксплуатации по документам, прилагаемым к чертежу (в учебных чертежах такие документы приведены на поле чертежа общего вида).

- Определение по спецификации количества и наименования оригинальных, стандартизованных и покупных деталей, входящих в состав изделия.

- Общее ознакомление с изображениями изделия и установление числа и разновидности изображений (виды, сечения, разрезы, выносные элементы, соединения видов с разрезами и т.д.), определение положений секущих плоскостей, с помощью которых выполнены разрезы и сечения. Обращается внимание на надписи и обозначения над изображениями.

- Выяснение габаритных, монтажных, установочных, характерных и справочных размеров, нанесенных на чертеже.

- Установление характера взаимодействия составных частей изделия, его функциональных особенностей и взаимосвязей с другими изделиями, а также характер соединений (разъемные или неразъемные).

- Изучение формы и положения конкретной детали. Определение ее номера в сборочной единице, сопоставление с номером позиции, присвоенной детали по спецификации. При изучении формы и положения конкретной детали следует учитывать общую конструкцию сборочной единицы, и проекционную связь изображений.

- Выяснение способа изготовления детали.

## 4.1. Особенности чтения чертежа общего вида

Выяснить конструкцию сборочной единицы по чертежу общего вида без полного анализа конфигурации каждой ее детали очень трудно. На чертеже общего вида детали изображаются в соединении и частично закрывают друг друга. На рис.1, а. изображен фрагмент сборочной единицы, в состав которой входит деталь типа «Хомут». На рис.1 ,б – чертеж детали «Хомут».

а                               б

Рис 1

При чтении чертежа общего вида сборочной единицы необходимо анализировать все имеющиеся на нем изображения, т.е. на разных изображениях находить изображения одной и той же детали. Это можно сделать, используя следующие принципы:

- Имеющаяся проекционная связь на всех разрезах и сечениях между изображениями

- Штриховка для одной детали имеет одинаковые параметры (наклон и шаг штриховки)

Другой особенностью чтения чертежа общего вида является наличие в нем упрощений на некоторые элементы деталей. Однако при выполнении рабочих чертежей этих деталей их конструкция должна быть полностью отражена без упрощений, например, технологические элементы резьбы, рис. 2 и рис. 3 [1, 2, 5, 6]

Рис. 2                                                   Рис.3

### 4.1.1. Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах

- На сборочных чертежах допускается не показывать:

- фаски, галтели, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, оплетки и другие мелкие элементы; рис. 6-8.

- зазоры между стержнем и отверстием; рис. 8

- крышки, щиты, кожухи, перегородки и т.п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись, например, “Крышка поз. 3 не показана”;

- лекальные кривые линии перехода, заменяя их дугами окружностей или прямыми линиями;

- видимые составные части изделий или их элементы, расположенные за сеткой, а также частично закрытые впереди расположенными составными частями;

- Изделия из прозрачного материала изображают как непрозрачные. Допускается составные части изделий и их элементы, расположенные за прозрачными предметами, изображать как видимые, например, шкалы, стрелки приборов и т.д..3. 3. Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной лишь сечениями витков, изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и определяемой осевыми линиями сечений витков, рис. 6

- В тех случаях, когда на сборочных чертежах нет необходимости изображать отдельные крепежные детали или их соединения по соответствующим стандартам, их изображают упрощенно или условно по ГОСТ 2.315-68., рис. 4, 8, 101, 102, 104.

- Если изображенное на сборочном чертеже изделие имеет несколько однотипных соединений, например, болтами или шпильками, то на видах и разрезах эти соединения выполняются условно или упрощенно лишь в одном или двух местах каждого соединения, а остальные - в виде осевых и центровых линий.

- Сварное, паяное, клееное изделие из однородного материала в сборе с другими изделиями в разрезах и  сечениях штрихуют в одну сторону, изображая границы между деталями изделия сплошными основными линиями. Допускается не показывать границы между деталями, изображая конструкцию как монолитное тело.

Рис. 4

На рис 5, 6 приведен пример учебного сборочного чертежа со спецификацией, а на

рис 7 показаны элементы деталей, которые выполняются на рабочих чертежах без упрощений: фаски, проточки (без выносного элемента и с выносным элементом). Особое внимание следует уделить равенству сопряженных размеров деталей.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

На рис 8 показаны элементы деталей, которые выполняются без упрощений при выполнении рабочих чертежей:

- Деталь (шток) изображается до сборочной операции «обжать». Это неразъемное соединение.

- Выносной элемент проточки

- Фаска и сопряженный размер

- Фаска и сопряженный размер

- Выносной элемент проточки

- Проточка и фаска

- Фаска, резьба с недорезом

Рис. 8

## 4.2. Последовательность выполнения чертежей деталей

При выполнении чертежей деталей по чертежу общего вида (в учебном процессе возможно чтение учебных сборочных чертежей) следует придерживаться определенной последовательности операций. Соблюдение этой последовательности ускоряет изготовление чертежей, так как избавляет от многих ошибок.

Рабочие чертежи деталей рекомендуется выполнять в два этапа: подготовительный и основной.

Подготовительный этап:

- Найти намеченную для деталирования деталь на всех изображениях чертежа сборочной единицы.

- Определить характер соединения детали с другими деталями, входящими с состав сборочной единицы.

- Установить наименование детали, материал, из которого она изготовлена, назначение, рабочее положение.

- Ознакомиться с конструкцией детали, расчленив ее на простейшие геометрические формы, рис. 9, 10 а, б.. Определить стандартные элементы детали и габаритные размеры.

- Выбрать положение детали для построения главного вида, дающего наиболее полное представление о ее форме и размерах.

- Определить необходимое число изображений – видов, разрезов, сечений, выносных элементов. ГОСТ 2.305-68.

Необходимо учитывать, что согласно ГОСТ 2.305-68 число изображений должно быть минимальным, но достаточным для выявления в своей совокупности формы детали с исчерпывающей полнотой.

Дополнительные изображения – разрезы, сечения и выносные элементы применяют, когда необходимо показать конфигурацию и размеры отдельных элементов наружной и внутренней поверхности деталей. Эти изображения располагают на свободном месте чертежа, рис. 12 в увеличенном масштабе.

На этом подготовительный этап заканчивается и можно приступать к основному этапу.

Основной этап:

- Выбрать масштаб изображения (масштаб выбирается по ГОСТ 2.302-68).

- Выбрать необходимый формат листа бумаги  и провести его компоновку.

Масштаб изображения должен быть стандартный и соответствовать ГОСТ 2.302-68. Формат листа бумаги выбирается согласно ГОСТ 2.301-68. Следует помнить, что формат А4 располагается только вертикально.

Изображения начинают выполнять с размещения на поле формата всех намеченных к выполнению изображений с соблюдением требований их взаимного расположения, проекционной связи, оптимальной полноты заполнения изображениями поля формата.

При определении габаритов изображений следует предусмотреть свободное место для нанесения размерных линий и размерных чисел, помня, что размерные линии предпочтительно размещать вне пределов изображений.

- Выполнить изображения:

  - Наметить на формате места расположения изображений

  - Провести осевые  и центровые линии

  - Нанести тонкими линиями очертания наружных контуров детали

  - Уточнить и выполнить необходимое количество разрезов, отдельных и совмещаемых с основными видами, количество сечений.

  - Вычертить изображение резьбы.

  - Вычертить изображения мелких элементов детали: канавок, фасок, скруглений (размеры фасок и скруглений имеют стандартные размеры и выбираются из ряда, рис. 86)  При наличии стандартных элементов использовать  их стандартные изображения.

  - Выполнить условности и упрощения по ГОСТ 2.305-68:

- Нанести выносные и размерные линии, причем рекомендуется размеры внешних элементов наносить со стороны вида, а внутренних – со стороны разреза, согласуя размеры детали с размерами сопрягаемых деталей. (Простановка размеров по ГОСТ 2.307-68). Нанести размерные числа, которые Вы получили замером линейных величин на чертеже общего вида с учетом масштаба изображения.  Проставить стандартные размеры на стандартные элементы детали (диаметры резьбы, фаски, проточки, шпоночные пазы, размеры «под ключ»).

- Выполнить штриховку разрезов и сечений детали. Для всех изображений детали параметры штриховки (наклон и шаг штриховых линий) должны быть одинаковыми. ГОСТ 2.306-68.

- Выполнить необходимые надписи (обозначения изображений, технические требования и т.п.). Шрифт чертежный по ГОСТ 2.304-81. Для обозначения на чертеже изображений применяются буквы русского алфавита. Буквенные обозначения присваиваются в алфавитном порядке без повторений и пропусков. Сначала обозначаются виды, разрезы, сечения, а затем выносные элементы. Размер шрифта буквенных обозначений должен быть на два номера шрифта больше размера цифр размерных чисел, рис. 12. На рабочих чертежах деталей, имеющих элементы зубчатых зацеплений (зубчатые колеса), согласно ГОСТ 2.403-75 в таблице параметров, помещаемой в правом верхнем углу чертежа (рис. 116), указываются необходимые параметры (модуль, число зубьев и т.д.). Все другие таблицы размещают на свободном месте поля чертежа, справа от изображения или ниже его и выполняются по ГОСТ 2.105-68.

- Заполнить основную надпись. ГОСТ 2.104-68. Графу 1 (наименование изделия) основной надписи заполните по тексту спецификации, графу 3 (материал изделия) по записи в пояснительном тексте чертежа общего вида или по спецификации. К коду документа в графе 2 (обозначение) основной надписи добавьте обозначение этой конкретной детали, данное ей разработчиками, которое возьмите без изменений из соответствующей графы спецификации.

Примеры оформления рабочих чертежей различных деталей приведены на рис. 12, 116 – 118.

Важным этапом в чтении чертежа является анализ геометрии детали, так как на основе анализа происходит выбор количества изображений и выбор главного изображения,  поэтому остановимся на этом подробнее.

### 4.2.1. Анализ геометрии детали

Для анализа геометрии необходимо деталь мысленно расчленить на отдельные составные части, представляющие собой простейшие геометрические тела: цилиндр, призму, конус и т.д. Такое расчленение детали помогает определить геометрию всех ограничивающих ее поверхностей. Выполняя рабочий чертеж детали, необходимо определить наличие осей и плоскостей симметрии, поверхностей вращения и их осей, соосность, или эксцентричность таких поверхностей. На рис. 10 дан анализ геометрии детали «Штуцер», изображенной на рис.9 (на рис., 10 а – наружная конфигурация, а на рис., 10 б – внутренняя).

Рис. 9

Рис. 10 а

Рис. 10 б

### 4.2.2. Выбор главного вида детали

Выбрать положение детали для построения главного вида. Главный вид детали (вид спереди) согласно требованиям ГОСТ 2.305-68 должен давать наиболее полное представление о форме, конструкции и размерах детали.

Поэтому детали располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы на ней изображались все основные элементы детали и ее размеры, т.е. чтобы именно это изображение содержало максимум информации о детали.

Главным изображением может быть вид, разрез или соединение вида с разрезом для симметричных деталей, рис. 12, 116 – 118.

Положение главного изображения детали на рабочем чертеже может и не соответствовать ее положению на главном изображении чертежа сборочной единицы. Поэтому необходимо определить положение, которое занимает деталь при изготовлении.

Детали, большинство поверхностей которых являются поверхностями вращения, рис. 11,

обрабатываются на токарном станке (оси, втулки, валы, штоки и т.д.) и располагаются горизонтально. Основная надпись чертежа должна быть параллельна геометрической оси детали, рис. 12. Такое  изображение зрительно сочетается с положением детали в станке при обработке.

Рис. 11

Если для большинства элементов детали требуется одно изображение, а для меньшинства – два, то в таких случаях лучше построить сечение, рис. 12.

На главном виде детали с элементами шестигранной призмы (гайки, штуцер и т. д.) должны быть видны три грани призмы (для простановки размеров конической поверхности фаски), рис. 23. Такие детали требуют двух изображений, так как на главном виде отсутствует стандартный размер S «под ключ». Таким изображением может быть второй вид (вид слева), как на рис. 23,  сечение или разрез, рис. 12, 71, 115.

Изображения фланцев, крышек, корпусов и других деталей, изготовляемых обычно литьем, располагают так, чтобы основная обработанная плоскость детали получила бы на чертеже горизонтальное положение. Такая плоскость обычно служит базой для отсчета размеров,  рис. 80 б.

Рис. 12

Детали, имеющие стандартное изображение (пружина, колесо зубчатое и т. п.), должны выполняться по соответствующим стандартам, рис. 116

Элементы деталей, имеющие стандартное изображение и простановку размеров (резьба, элементы зацепления зубчатых колес, сварных швов) должны выполняться по соответствующим стандартам, рис. 116 - 118.

Стандартные размеры элементов деталей (фаски, скругления, шпоночные пазы, элементы резьбы, размеры «под ключ» и т.п.) проставляются согласно соответствующим стандартам, приведенным в табл.  1, 2, 3, 6, 7 и на рис. 86.

Желательно линии невидимого контура не изображать на чертеже, а использовать разрезы и сечения для облегчения чтения чертежа. Линии невидимого контура наносят только в тех случаях, когда для выявления элементов детали нецелесообразно применять разрез или дополнительный вид.

Нельзя упрощать конструкцию деталей и опускать литейные уклоны, конусности, галтели, закругления, фаски, зенковки, смазочные канавки, рис.13.

Мелкие элементы деталей допускается изображать увеличенными, как выносные элементы, рис.  115 – 118.  При этом на основном изображении этот элемент может быть показан упрощенно, рис. 115 – 118. Когда обработка отверстий детали под винт, заклепки, штифты и др. крепежные детали должна производиться при сборке с другими изделиями, на чертеже детали отверстия не изображают и никаких указаний в технических требованиях не помещают. Все данные, необходимые для обработки таких отверстий, помещают на сборочном чертеже, рис. 13.

Рис. 13

При выполнении изображений необходимо использовать условности и упрощения по ГОСТ 2.305-68:

- Если деталь имеет несколько одинаковых, равномерно расположенных элементов, то на ее изображении полностью показывают один-два таких элемента (например, одно – два отверстия), а остальные не изображаются, а фиксируют только центры пересечения осей.

- Винты, заклепки, шпонки, валы и шпиндели, шатуны, рукоятки (рис. 101, 102, 104, 12) и др. при продольном разрезе показывают нерассеченными. Шарики всегда показывают нерассеченными. Спицы маховиков, зубчатых колес, тонкие стенки, или ребра жесткости и т.д. показывают разрезанными, но незаштрихованными, если секущая плоскость направлена вдоль оси (длинной стороны) таких элементов, рис. 80 б

- Для выделения на чертеже плоских поверхностей на них проводят диагонали сплошными тонкими линиями, рис. 12.

- Длинные детали (элементы), имеющие постоянное или закономерно изменяющееся поперечное сечение (валы, шатуны ) допускается изображать с разрывами, рис. 12.

- Для показа отверстия в ступицах зубчатых колес, шкивов, а также для шпоночных пазов вместо полного изображения детали допускается давать лишь контур отверстия или паза, рис. 107, 116.

# 5. Основные правила и рекомендации по нанесению размеров на чертеже

Размеры – неотъемлемая часть машиностроительного чертежа. По ним судят не только о величине объекта или его отдельных частей, но и о конструктивных особенностях и даже о взаимодействии элементов конструкции. Особенно важны размеры на рабочем чертеже детали. Здесь они помогают прочесть чертеж (выяснить наличие, характер и взаимное расположение геометрических элементов детали), позволяют точно воспроизвести деталь по чертежу, не прибегая к обмерам изображения. С помощью размеров конструктор обеспечивает работоспособность и взаимозаменяемость детали, а технолог выбирает порядок изготовления этой детали [1-8].

## 5. 1. Основные положения

- Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения. В случаях, когда размеры приводят в технических требованиях, примечаниях и других пояснительных надписях на поле чертежа, единица измерения  при размерном числе обязательно указывается.

- Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единиц измерения.

- Размерные числа на чертежах должны соответствовать натуральным размерам детали независимо от выбранного масштаба ее изображения

- Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля детали.

- Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях.

- Не рекомендуется наносить размеры от невидимого контура, изображенного на чертеже. В подобных случаях целесообразнее вскрывать контуры невидимых элементов детали на чертеже с помощью разрезов и сечений (рис.14) .

Рис. 14

- Наносить размеры на чертежах в виде замкнутой цепи не допускается. Исключением являются случаи, когда один из размеров указывают как справочный, рис. 15, 16.

- Размеры на фаски и проточки проставляются так, как показано на рис. 16, 17.

- Для нанесения размеров необходимо предусматривать возможность удобного их измерения при контроле, рис. 16, 17.

Рис. 15

Рис. 16                                                                   Рис. 17

### 5.1.1.Нанесение выносных и размерных линий

- Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения.

Рис. 18

- Размерные и выносные линии проводят на чертежах сплошными тонкими линиями толщиной, равной 1/3…1/2 толщины основной сплошной линии. Толщину основной сплошной линии (S) выбирают в интервале 0,6…1,5 мм.

- При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно к нему, рис. 18, 19.

Рис. 19                                                         Рис. 20

- Размерные линии с обоих концов ограничивают стрелками. Размеры стрелок выбирают в зависимости от толщины основной сплошной линии чертежа – S, и вычерчивают приблизительно одинаковыми на всем чертеже рис. 20.

- Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центовым и другим линиям, рис. 18.

- Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерных линий на 1…5 мм. Расстояние от размерной линии до параллельной ей линии контура, осевой, центровой, выносной, размерной и др. линии должно быть в пределах 7…10 мм.   (рис. 18, 21).

Рис. 21                                                                Рис. 22

- Необходимо избегать пересечения размерных линий с выносными и особенно пересечения размерных линий между собой. Поэтому рекомендуется меньшие размеры размещать ближе к контурным линиям чертежа (рис. 22).  Допускается пересечение выносных линий между собой (рис. 22).  Линии видимого контура, штриховые, осевые, центровые и выносные использовать в качестве размерных запрещается.

- В случае изображения детали или ее удлиненных элементов с разрывом размерные линии проводятся без разрыва, а размерное число должно определять полную длину детали или элемента (игла, шток) (рис. 12).

- Если вид или разрез симметричной детали или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то

размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с тем же обрывом.  При этом обрыв   размерной линии делают дальше оси или линии обрыва детали (рис. 12, 23).

Рис. 23                                                                     Рис. 24

- При указании размера диаметра окружности (независимо от полноты ее изображения) допускается размерную линию проводить с обрывом, при этом обрыв размерной линии делают дальше цента окружности (рис. 24).

- При нанесении размеров отдельных элементов детали, когда линии их контура сопрягаются плавными переходами, или при координировании вершин округляемых углов, линии контура следует продолжить сплошными тонкими линиями до взаимного пересечения или пересечения с другими линиями чертежа и из полученных точек пересечения провести выносные линии (рис. 25).

Рис. 25                                             Рис. 26

- При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять точками или штрихами, наносимыми под углом 45( к размерным линиям, рис. 26 а, б.

- Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то размерную линию продолжают и стрелки наносят снаружи, рис. 26 б.

- При недостатке места для стрелок из-за близкого расположения контурной или выносной линии последние разрешается прерывать. Этим обеспечивается определенность размера, исключающая ошибки при чтении чертежа (рис. 27).

Рис. 27

- Осевые и центровые линии должны выходить за контуры элементов детали, к которым они относятся, примерно на 2…5 мм. При использовании этих линий в качестве выносных они должны быть продолжены сплошными тонкими линиями, рис. 18.

- При отсутствии на чертеже места для нанесения размерных линий или размерных чисел на тот или другой элемент детали последний выносят на свободное поле чертежа в увеличенном масштабе и наносят необходимые номинальные размеры,   рис. 28.

- Если при нанесении размера радиуса (диаметра) дуги окружности необходимо указать размер, определяющий положение ее центра, то последний изображают в виде пересечения центровых или выносных линий, рис. 29 тонкими линиями S=0,4…0,5 мм.

Рис. 28                                                              Рис. 29

- В случае, когда размеры, определяющие положение центра, не указывают, допускается размерную линию радиуса не доводить до центра, а смещать ее относительно центра, рис. 30, 31. При этом размерные линии радиусов проводят как со стороны вогнутости, так и выпуклости определяемой дуги окружности. Выбор способа определяется удобством нанесения размерного числа и чтения чертежа.

Рис. 30                                                                                            Рис. 31

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные линии – радиально, рис. 31, 32.

- Размеры, относящиеся к одному и тому же элементу детали (пазу, отверстию) следует группировать и наносить на том изображении, где геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно, рис. 32.

Рис. 32

- Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием количества этих элементов, рис. 24 .

- При нанесении размеров на чертеже детали со сложным внешним и внутренним контуром необходимо группировать их, где возможно. Размеры, относящиеся к внутреннему контуру, - со стороны разреза, относящиеся к внешнему контуру, - со стороны вида (штуцер, корпус) рис. 115, 117.

- Координировать отверстия рекомендуется на изображениях, полученных проецированием детали на плоскость, перпендикулярную к осям отверстий (рис 33 , 80 б). При равномерном расположении отверстий по окружности указывают диаметр этой окружности и количество отверстий, а угловые размеры, определяющие их взаимное расположение, не наносят, рис.34.

Рис. 33

- При наличии у детали ряда концентрических поверхностей вращения размеры диаметров этих поверхностей предпочтительно наносить на изображениях, полученных проецированием детали на плоскость, параллельную оси вращения. На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси вращения, наносят диаметры окружностей, на которых расположены оси отверстий, а также допускается наносить минимальный и максимальный диаметры поверхностей вращения, рис. 34.

Рис. 34

- Размеры двух симметрично расположенных элементов детали (кроме отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя в одном месте все размеры (рис. 35). Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры – только один раз (рис. 34).

Рис. 35

- При нанесении размеров, определяющих расстояния между одинаковыми, равноотстоящими друг от друга элементами детали, следует указывать размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка, рис 36.

Рис. 36

- Одинаковые элементы, расположенные в разных частях изделия, рассматривают как один элемент, если между ними нет промежутка или если эти элементы соединены

тонкими сплошными линиями.  При отсутствии этих условий указывают полное

количество элементов, рис.37, 38.

- Если одинаковые элементы изделия расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях, то количество этих элементов записывают отдельно для каждой поверхности, рис. 39.

Рис. 37                                                              Рис. 38

Рис. 39

### 5.1.2. Нанесение размерных чисел

- Высота цифр размерных чисел должна быть одинаковой в пределах одного чертежа. Цифры следует писать стандартным шрифтом высотой не менее 3,5 мм.

- Размерные числа линейных и угловых размеров наносят над размерной линией, параллельно ей и возможно ближе к ее середине.

- Размерные числа разделять или пересекать какими-либо линиями чертежа не допускается. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают. Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа, а также наносить размерное число в местах пересечения осевых,   центовых и размерных линий. В этом случае размерные числа смещают относительно середины размерных линий, рис. 40.

Рис. 40

Рис. 41 а

- При нанесении нескольких параллельных (или концентричных) размерных линий размерные числа над ними рекомендуется несколько смещать от середины, располагая их в шахматном порядке, рис. 41а.

- Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий наносят, как показано на рис. 41 б. Если размерную линию располагают в заштрихованной зоне, то размерное число наносить над ней нельзя. Его следует выносить на полку линии-выноски, расположенной параллельно основной надписи чертежа, рис. 41 в.

- В случае, когда для нанесения размерного числа недостаточно места над размерной линией, размеры наносят над продолжением размерной линии или на полке линии-выноски, как показано на рис. 42. Над продолжением размерной линии число предпочтительно располагать справа, а не слева: при этом нет риска не разместить размерное число до выносной линии, или написать его далеко от нее.

Рис. 41 б                                                        Рис. 41 в

Рис. 42

- Угловые размеры наносят, как показано на рис. 43. В зоне, расположенной выше горизонтальной центровой линии, размерные числа помещают над размерными линиями со стороны их выпуклости; в зоне, расположенной ниже горизонтальной центровой линии – со стороны вогнутости размерных линий. При нанесении угловых размеров в случае, когда середины дуг размерных линий располагают в заштрихованных зонах, размерные числа размещают на горизонтально нанесенных полках. Для углов малых размеров при недостатке места размеры помещают на полках линий-выносок в любой зоне, рис. 44.

Рис. 43                                                                Рис. 44

### Нанесение условных знаков и надписей

- При нанесении размера радиуса во всех случаях перед размерным числом помещают прописную букву R. Высота буквы должна быть равна высоте цифры.

- Перед размерным числом диаметра во всех случаях наносят знак (, его высота равна высоте цифры.

- При нанесении размера длины дуги окружности над размерным числом наносят знак «(»

- При нанесении размера диаметра (радиуса) сферы перед размерным числом также наносят знак ( (R). В случае, когда на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, допускается писать поясняющее слово «Сфера», например, «Сфера R4», рис. 45.

Рис. 45

- Размеры квадрата наносят как показано на рис. 46. В случаях, показанных на рис. 46, а и б, когда плоскость квадрата проецируется в прямую линию, перед размерным числом, определяющим сторону квадрата, наносят знак «(». В случаях, показанных на рис. 46, в и г, указывают два размера, т. к. допуски на точность обработки сторон могут быть различными.

- Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак «⊲», острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса, рис. 48.

Рис. 46

При назначении конусности какого-либо конического соединения следует применять нормальные конусности по ГОСТ 8593-57 (табл 1).

Конусность К есть отношение разности диаметров двух поперечных сечений к расстоянию между ними, рис 47.

Рис. 47

Таблица 1

Нормальные конусности по ГОСТ 8593-57

| Конус- ность К | Угол конуса | Угол уклона | Исход значе ние | Конус- ность К | Угол конуса | Угол уклона | Исход. значе- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:200 | 0(17(11( | 0(8(36( | К | 1:7 | 8(10(16( | 4(5(8( | К |
| 1:100 | 0(34(23( | 0(17(11( |  | 1:5 | 11(25(16( | 5(42(38( |  |
| 1:50 | 1(8(45( | 0(34(23( |  | 1:3 | 18(55(29( | 9(27(44( |  |
| 1:30 | 1(54(35( | 0(57(17( |  | 1:1,866 | 30( | 15( | 2( |
| 1:20 | 2(51(51( | 1(25(56( |  | 1:1,207 | 45( | 22(30( |  |
| 1:15 | 3(49(6( | 1(54(33( |  | 1:0,866 | 60( | 30( |  |
| 1:12 | 4(46(19( | 2(23(9( |  | 1:0,652 | 75( | 37(30( |  |
| 1:10 | 5(43(29( | 2(51(45( |  | 1:0,500 | 90( | 45( |  |
| 1:8 | 7(9(10( | 3(34(35( |  | 1:0,289 | 120( | 60( |  |

Конусность назначают лишь для конусов с небольшими углами при вершине

(2( < 30().

Для углов при вершине больших 30( чаще задают либо высоту конуса и два диаметра, либо высоту конуса, угол при вершине (или основании) и один из диаметров.

- Перед размерным числом, характеризующим уклон, наносят знак «(», угол которого должен быть направлен в сторону уклона (рис. 49). В случаях нанесения обозначений конусности и уклона на полках линий-выносок, последние проводят параллельно оси конуса или основной плоскости уклона, рис. 48, 49.

Рис. 48

Рис. 49                                                   Рис. 50

- В случае, когда деталь изображена в одной проекции, размер ее толщины или длины наносят, как показано на рис. 49, где буквы «S» и «l», стоящие перед размерным числом, определяют соответственно толщину и длину детали.

- Размеры фасок под углом 45( наносят, как показано на рис. 85 а, б. Размеры фасок под другими углами наносят по общим правилам, т.е. линейным и угловым размером или двумя линейными размерами, как показано на рис. 85 в, г, д, е. Размер катета «С» выбирают согласно ГОСТ 10948 – 64 (рис. 86).

## 5.2. Нанесение размеров с учетом конструктивных и технологических требований

При проектировании машин и механизмов в целях сокращения количества типоразмеров заготовок, режущего инструмента, контрольных приспособлений.  Размеры, полученные расчетным путем, должны корректироваться (как правило, в большую сторону) и соответствовать линейным размерам по ГОСТ 6636-69 «Нормальные линейные размеры»  и угловым размерам по ГОСТ 8908-58 «Нормальные углы».

### 5.2.1. Сопряженные и свободные размеры

При нанесении размеров на эскизах или рабочих чертежах деталей сборочной единицы, когда рассматривается целый комплекс взаимосвязанных деталей, необходимо учитывать различные факторы, определяющие правильность назначения размеров. В этом случае основное внимание следует обращать на:

- Конструктивные особенности деталей и их взаимное расположение в сборочной единице.

- Технологию изготовления деталей.

- Возможности контроля назначенных размеров.

Две или несколько деталей, подвижно или неподвижно соединенных между собой, называются соединяемыми.

Поверхности, по которым детали соединяются, называются сопрягаемыми, а размеры, по которым происходит соединение, называются сопряженными или основными. Прочие, не связанные между собой поверхности и размеры, называются свободными.

Сопряженные размеры определяют взаимное положение деталей в механизме. Они обеспечивают точность работы деталей, возможность сборки и разборки, и обычно выполняются с относительно высокой точностью.

На рис. 51 показаны некоторые сопряженные и свободные размеры.

О – основной (сопряженный) размер

Св – свободный размер

Рис. 51

Характер соединения деталей в механизме зависит от условий работы как отдельных его деталей, так и всего механизма в целом. Там, где по условиям работы требуется большая точность, номинальные размеры сопрягаемых поверхностей обычно назначаются одинаковыми и контур этих поверхностей на сборочном чертеже изображается одной линией, рис. 52.

Поэтому, при выполнении рабочих чертежей деталей по чертежу общего вида необходимо иметь в виду, что, если на чертеже контуры сопрягаемых поверхностей деталей изображены одной линией, то номинальные их размеры одинаковы.

Рис. 52                                                        Рис. 53

В случае, когда по условиям работы большой точности в изготовлении деталей не требуется, детали могут соединяться между собой с зазором. На рис. 53 даны примеры изображения поверхностей, соединенных с зазором. Зазоры обеспечиваются разностями номинальных размеров: D1-d1, D-d, H-h.

### Способы нанесения размеров

Существует три способа нанесения размеров на чертеже: цепной, координатный, комбинированный.

При цепном способе размеры наносят последовательно (цепочкой). В этом случае (рис. 54) размеры отдельных элементов детали выдерживаются самостоятельно, их точность  не зависит от точности выполнения соседних размеров.

Однако, если взять длину участка, состоящего из нескольких элементов (например, размер А), то на этой длине будут суммироваться погрешности отдельных размеров, входящих в длину участка. Поэтому применение цепного способа нанесения размеров целесообразно в тех случаях, когда требуется выдержать точный размер отдельных элементов детали, а их расположение на ней высокой точности не требует.

Рис. 54                           Рис. 55                                   Рис. 56

При координатном способе размеры в каждом направлении наносят от одной предварительно выбранной базы.

В этом случае (рис. 55) размеры, определяющие расположение элементов на детали, выдерживаются самостоятельно и могут быть выполнены с высокой точностью, а точность выполнения размеров самих элементов (например, размер Б), заключенных между координатными размерами, будет зависеть от суммы погрешностей последних.

Поэтому применение координатного способа нанесения размеров целесообразно в случаях, когда требуется точно выдержать размеры, определяющие расположение элементов на детали, а их размеры высокой точности не требуют.

В случаях, когда необходимо точно выдержать размер некоторых отдельных элементов детали, а также размеры, характеризующие их расположение, применяют комбинированный способ нанесения размеров, который представляет собой сочетание цепного и координатного способов, рис. 56. Комбинированный способ учитывает нанесение размеров, определяемых конструктивной необходимостью и технологией изготовления детали, а поэтому он широко применяется в производстве.

## 5.3.   Нанесение размеров с учетом конструкторских и технологических баз

### Конструкторские базы

Для правильной работы каждого механизма необходимо обеспечить определенное взаимное расположение его деталей. Совокупность поверхностей, линий или точек, определяющих положение детали в механизме, называется конструкторской базой детали.

В качестве конструкторских баз наряду с материальными часто                                                                                                                                                                                                                                                                     принимаются геометрические элементы деталей (осевые линии отверстий и валов, биссектрисы углов, оси симметрии детали и  т.п.).

На рис 57 изображена сборочная единица

| Поз | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Ось |
| 2 | Ролик |
| 3 | Кольцо упорное |
| 4 | Шайба пружинная ГОСТ 6402-70 |
| 5 | Гайка М20 ГОСТ 5915-70 |

Из чертежа видно, что при заданной ширине ролика основным размером по длине оси является размер А, который должен быть выдержан с определенной точностью для того, чтобы обеспечить зазор между роликом и кольцом, необходимый для свободного вращения ролика на оси. В данном случае на чертеже оси целесообразно нанесение размера А от конструкторской базы, как это показано на рис. 58.

Рис. 57                                          Рис. 58

В случае, когда деталь имеет несколько конструкторских баз, каждый основной размер должен быть задан от той конструкторской базы, относительно которой он определяет положение сопрягаемой детали в собранном изделии. При этом конструкторские базы должны  быть непосредственно связаны между собой размерами.

### 5.3.2.Технологические базы

Нанесение размеров от конструкторских баз, как было показано выше, повышает точность и качество изделия. Однако в ряде случаев такое нанесение размеров значительно усложняет изготовление деталей, а поэтому на производстве нанесение размеров часто выполняют не от конструкторских, а от технологических баз, т.е. с учетом технологии обработки детали.

Совокупность поверхностей линий или точек детали, по отношению к которым определяется положение рассматриваемой поверхности в процессе ее механической обработки, называется технологической базой детали.

Нанесение размеров от технологических баз согласуется с последовательностью обработки детали. Выбор технологических баз зависит от имеющихся на предприятии оборудования, приспособлений, режущего и измерительного инструментов и т.п. В качестве примера рассмотрим один из вариантов обработки детали, изображенной на рис. 59.

Размеры на чертеже этой детали проставлены с учетом последовательности ее обработки по операциям.

Рис. 59

- Выбирается заготовка – пруток диаметром 48 мм

- Подрезается правый торец и протачивается цилиндр диаметром 46 мм и длиной 95 мм. Правый торец является технологической базой.

- Протачивается цилиндрическая поверхность диаметром 36 мм длиной 80 мм. Создается вторая технологическая база. Снимается фаска на правом торце.

- Выполняется проточка диаметром 34 мм и длиной 4 мм.

- От второй технологической базы через 15 мм отрезается деталь от прутка.

### 5.3.3. Выбор баз для нанесения размеров

Прежде чем наносить размеры на чертеже, необходимо разобраться в конструкции данной сборочной единицы и характере работы каждой ее детали.

Сопряженные размеры рекомендуется наносить от конструкторских баз, а свободные размеры, как правило, - от технологических баз с учетом обработки детали.

### 5.3.4. Особенности нанесение размеров на чертежах деталей

### в зависимости от способа их изготовления

Детали, изготовляемые литьем.

Для обеспечения свободной выемки из формы модели предусматривают специальные уклоны, называемые формовочными. Формовочные уклоны на чертежах могут быть заданы в виде отношения или процента, конусностью, угловым или линейным размерами. Величину формовочных уклонов в зависимости от различных факторов назначают от 0(15( до 5(.

Для того чтобы не наносить на чертеже большого количества одинаковых размеров формовочных уклонов, в технические требования чертежа вводят пункт «Неуказанные формовочные уклоны 3(». Для сокращения в чертежах количества одинаковых размеров литейных радиусов закруглений в технические требования чертежа вводят пункт «Неуказанные литейные радиусы 3 мм».

Обычно часть поверхностей литых деталей подвергают механической обработке. Особенно все сопрягаемые поверхности. Необработанные поверхности в большинстве случаев являются свободными. Если литая деталь имеет необработанные и обработанные поверхности, на чертеже этой детали наносят как бы две группы размеров, из которых одни должны определять литую заготовку, а другие – ее механическую обработку, причем одна группа размеров должна связывать между собой только необработанные, а другая – только обработанные поверхности.

При выполнении первой операции механической обработки заготовки ее устанавливают на необработанные поверхности, которые называют черновой базой (поверхности, которые в готовой    детали   остаются   необработанными).   Для   связи   между   обработанными   и

необработанными поверхностями в каждом координатном направлении наносят только один размер. Этот размер, как правило, связывает между собой конструкторскую и черновую базы детали (размер А) (рис. 60).

Для деталей, изготовляемых давлением, наружные штамповочные уклоны берут не более 7(, а внутренние – не более 10(.

При выполнении рабочих чертежей деталей, получаемых гибкой, вытяжкой и т.п., нанесение размеров целесообразнее производить не от осей, а от существующих на деталях материальных баз (рис. 61).

Рис.  60                                                                                 Рис. 61

Примеры нанесения размеров пазов и лысок, получаемых фрезерованием и строганием, показаны на рис. 62 – 65.

Рис. 62

Рис. 63

Рис. 64

Рис. 65                                                          Рис. 66

Размеры правильного шестиугольника на деталях резьбовых соединений наносят, как показано на рис. 66. Размер «S», называемый «размером под ключ», выражается, как правило, целым числом, а размер «D» - диаметр описанной окружности - задается приблизительно. Размеры «под ключ», получившие наибольшее распространение, даны в табл. 2 и изображены на рис. 67.

Таблица 2

| S | D | S | D | S | D | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4,6 | 12 | 13,8 | 27 | 31,2 | 50 | 57,7 |
| 5 | 5,8 | 14 | 16,2 | 30 | 34,6 | 55 | 63,5 |
| 5,5 | 6,3 | 17 | 19,6 | 32 | 36,9 | 65 | 75 |
| 7 | 8,1 | 19 | 21,9 | 36 | 41,6 | 75 | 86,5 |
| 8 | 9,2 | 22 | 25,4 | 41 | 47,3 | 85 | 98 |
| 10 | 11,5 | 24 | 27,7 | 46 | 53,1 | 95 | 110 |

Рис. 67

Примеры нанесения размеров на некоторые элементы деталей, получаемых токарной обработкой, даны на рис. 68, 69.

Рис. 68

Рис. 69

Размеры отверстий, получаемых сверлением, наносят, как показано на рис. 70.

Рис.  70

### 5.3.5. Нанесение размеров в некоторых особых случаях

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления детали. Однако в ряде случаев на чертежах наносят дополнительные размеры, которые не требуются для непосредственного изготовления детали. Такие размеры называют справочными.

Справочные размеры указывают для того, чтобы непосредственно, без всяких подсчетов можно было получить справку о габаритах заготовки или детали. На чертежах справочные размеры помечают знаком «*», а в технических требованиях указывают: *  (рис. 66). Размеры для справок.

Нанесение размеров при наличии в детали элементов, одинаково отстоящих от выбранной базы, необходимо выполнять, как показано на рис. 71.

Несмотря на то, что номинальные размеры, наносимые от одной и той же базы, одинаковые, на чертеже детали необходимо наносить отдельно каждый размер.

Рис. 71

# 6.Элементы деталей

Наиболее распространенными элементами детали являются: фаски, галтели, проточки, пазы, буртики, лыски, различные отверстия – центовые, под винты и т.д., рифления, бобышки и др. Эти элементы показаны на рис. 72 и 74.

## 6.1. Буртики

На валах и осях применяют буртики, в торцы которых упираются детали, установленные на вал или ось. Для повышения качества соединения на валу делают галтель с радиусом, меньшим радиуса галтели (катета фаски) насаживаемой детали (рис. 73 ), или выполняют в этом месте канавку (рис.73).

Рис. 72

Рис. 73

## 6.2.  Фланцы

Во фланцах расположены отверстия под крепежные детали (болты, винты, шпильки), с помощью которых они крепятся к другим деталям.

Для изображения на чертежах цилиндрических деталей с круглыми фланцами достаточно одного изображения - разреза, если отверстия равномерно расположены во фланце. В этом случае на разрезе отверстия указывают размеры его формы, положения и число таких отверстий, рис. 75. Если крепежные отверстия расположены неравномерно или отверстия имеют отличные размеры, фланец изображают в двух проекциях: в  продольном разрезе и виде слева, рис. 76.

Рис. 74

Рис. 75

Рис.  76                                                                      Рис. 77

Прямоугольные (квадратные) или другой формы фланцы изображаются в двух проекциях: продольном разрезе и виде слева, рис. 77, 78.

Рис. 78

### 6.2.1.Особенности изображения отверстий во фланцах

Для изображений отверстий во фланцах поступают следующим образом. На рис.77,  80 а и б  в прямоугольном фланце детали имеются четыре отверстия, которые не попадают в разрез секущей плоскостью. Чтобы показать их глубину и не увеличивать число изображений, ГОСТ 2.305-68 рекомендует показывать отверстия в прямоугольных фланцах с помощью местного разреза, который ограничивают тонкой волнистой линией обрыва на главном виде.

Отверстия в цилиндрических фланцах, если они не попадают в секущую плоскость при условии их равномерного расположения на одной центровой окружности, рекомендуется показывать, как это выполнено на рис. 79 а, б. Отверстие условно повернуто до совмещения с секущей фронтальной плоскостью, а следовательно, может быть показано в разрезе. Необходимо отметить, что такой поворот допустим только для одинаковых по диаметру отверстий. Поэтому на чертеже достаточно показать такое отверстие в разрезе всего один раз, причем на любой проекции.

Рис. 80 а                                           Рис.  79 а

Рис. 79 б

# Text boxes

Конус фаска 1х45

Конус

Цилиндр с резьбой М18х1.5

Конус

Тор – галтель радиуса R0.5

Конус

Конус

Конус

Тор – галтель радиуса R0.5

Цилиндр (10.4

Цилиндр (16

Призма шестигранная

Цилиндр (10.5

Цилиндр с резьбой М12х1

Цилиндр (13

Цилиндр (3

Цилиндр (9

Номер шрифта 10

Линия обрыва

Номер шрифта 5

Номер шрифта 10

Технологическая база 2

Технологическая база 1

Паз шпоночный

Буртик

Отверстие

центровое

### Фаска

### Галтель

Проточка

Лыска

Лыска

Торец

Фланец

Шлицы

Отверстие

Ребро

жесткости

Бобышка

Количество отверстий не указывается