Лабораторная работа 3

Графика и расширенные средства ввода/вывода в Ассемблере

Цель работы

Изучение процедур вывода графики по прерыванию INT 10H.

Изучение особенностей работы с графикой.

Использование расширенных средств ввода/вывода.

Написание фрагментов программ вывода графики.

Операции ввода/вывода по прерыванию INT 21H

АН = 01:  Ввод с клавиатуры с эхоотображением. Данная функция возвращает значение в регистре AL. Если содержимое AL не равно нулю, то оно представляет собой стандартный ASCII-символ, например, букву или цифру. Нулевое значение в регистре AL свидетельствует о том, что на клавиатуре была нажата специальная клавиша, например, Home,F1 или PgUp. Для определения скэн-кода клавиш необходимо повторить вызов функции. Данная функция реагирует на запрос Ctrl/break.

АН = 02:  Вывод символа. Для ввода символа на экран в текущую позицию курсора необходимо поместить код данного символа в регистр DL. Коды табуляции, возврата каретки и перевода строки действуют обычным образом.

АН = 06:  Ввод/вывод данных. Может использоваться как для ввода, так и для вывода. Для вывода занесите в DL выводимый символ (но не FFH!) и прерывание 21Н. Для ввода в DL занесите FFH, выполните прерывание 21Н. Программа при этом не останавливается, продолжает выполняться. При нажатии клавиши символ вводится в AL.

АН = 07:  Прямой ввод с клавиатуры без эхоотображения. Данная функция работает аналогично функции 01 с двумя отличиями: введенный символ не отображается на экране, т.е. нет эха, и отсутствует реакция на запрос Ctrl/Break.

АН = 08:  Ввод с клавиатуры без эхоотображения. Данная функция действует аналогично функции 01 с одним отличием: введенный символ не отображается на экране, т.е. нет эха.

АН = 09:  Вывод строки символов. Выводимая строка должна заканчиваться знаком доллара $. Адрес начала строки должен быть помещен в DX. Знак доллара не выводится.

Например:

String 		DB   “Введите символ$”	;Строка для вывода

Mov  dx, offset string		;Смещение строки в регистр DX

Mov  ah, 9		;		;Выполняем функцию вывода строки

Int 21h				;Прерываемся для вывода строки

AH=0AH: Ввод данных в буфер:  Данные вводятся в буфер, в котором определена  максимальная длина вводимого текста. Если введенный текст короче буфера, конец ввода определяется нажатием клавиши [Enter], если длиннее заданного, пользователь предупреждается звуковым сигналом, при этом символы, превышающие максимальную длину, не принимаются. Во второй байт буфера команда возвращает действительную длину введенного текста в байтах. Адрес буфера помещается в регистр DX.

Ниже приведен пример, в котором определен список параметров для области ввода. Первый байт содержит максимальную длину вводимых данных. Так как это однобайтовое поле, то возможное максимальное значение его - шестнадцатеричное FF или 255. Второй байт необходим DOS для занесения в него действительного числа введенных символов. Третьим байтом начинается поле, которое будет содержать введенные символы.

MAXLEN DB          20	  ; максимальная длина

ACTLEN DB           ?	  ; реальная длина

NAMEFLD DB 20 DUP (' ')   ;введенные символы (начальное значение – пробелы)

Для запроса на ввод необходимо поместить в регистр АН номер функции - 10 (0АН), загрузить начальный адрес списка параметров (MAXLEN в нашем примере) в регистр DX и выполнить INT 21H:

MOV  AH,0AH              ; запрос функции ввода

LEA  DX,MAXLEN      ; загрузить адрес буфера в DX

INT  21H                        ; вызвать системную программу DOS

Команда INT ожидает, пока пользователь не введет с клавиатуры текст, проверяя при этом, чтобы число введенных символов не превышало максимального значения, указанного в списке параметров (20 в нашем примере). Для указания конца ввода пользователь нажимает клавишу [Enter]. Код этой клавиши (0DH) также заносится в поле ввода (NAMEFLD в нашем примере). Если, например, пользователь ввел имя BROWN [Enter], то список параметров будет содержать информацию:

Десятичные и символьные: 20  5  B  R  O  W  N  #

Шестнадцатеричные:         14 05 42 52 4F 57 4E 0D 20 ...

Во второй байт списка параметров (ACTLEN в нашем примере) команда заносит длину введенного имени - 05. Код клавиши [Enter] находится по адресу NAMEFLD +5. Символ # использован здесь для индикации конца данных, так как 0DH не имеет отображаемого символа. Поскольку максимальная длина в 20 символов включает 0DH, то действительная длина вводимого текста может быть только 19 символов.

АН = 0ВH:  Проверка состояния клавиатуры. Данная функция возвращает шестнадцатеричное значение FF в регистре AL, если ввод с клавиатуры возможен, в противном случае - 00. Это средство связано с функциями 06, 07, 08, которые не ожидают ввода с клавиатуры.

ВВОД/ВЫВОД ПО ПРЕРЫВАНИЮ  INT 10H

Для вывода изображений используется графический режим. Текстовый или графический режим устанавливается прерыванием 10Н.

Для установки режима работы монитора в АН заносится 0, а в AL указывается режим работы и выполняется прерывание 10Н.

AH=0: Установка режима монитора. В AL указывается номер режима

AL=02H	Стандартный черно-белый режим 25х80

AL=03H	Стандартный цветной режим  25х80

AL=04H	Графический цветной 320х200	   4 цвета

AL=0DH	Графический цветной 320х200	16 цветов

AL=0EH		Графический цветной 640х200	16 цветов

AL=10H		Графический цветной 640х350	  64 цвета

AL=11H		Графический цветной 640х480	16 цветов

AL=12H		Графический цветной 640х480	16 цветов

AL=13H		Графический цветной 640х350	  64 цвета

Например, установить цветной графический режим:

MOV AH, 0

MOV AL, 12Н

INT 10H

Все графические образы состоят из точек (пикселей). Любой графический объект можно нарисовать с помощью точек, каждый раз меняя координаты вывода точки на экран.

AH=6: Очистка окна (скроллинг вверх)

MOV AH, 6   	;задаем процедуру скроллинга вверх

MOV AL, 0   		;очищаем все окно

MOV BH, 7   	;байт атрибутов для заполнения

MOV CH, 3   	;строка верхнего левого угла

MOV CL, 4    	;столбец верхнего левого угла

MOV DH, 13  	;строка нижнего правого угла

MOV DL, 15  	;столбец нижнего правого угла

INT 10H

AH=2: Установка курсора в заданную позицию.

MOV AH, 2     ;устанавливаем номер функции

MOV BH, 0     ;номер активной страницы

MOV DH, 13   ;строка установки курсора

MOV DL, 20    ;столбец установки курсора

INT 10H        ;позиционируем курсор

AH=9: Вывод символа с атрибутами на экран

Например:

; ---вывод символа в негативе

MOV AH, 9   ;задаем функцию записи с атрибутами

MOV AL, CHAR   ;символ в AL

MOV BL, 112       ;атрибуты в BL

MOV AH, 6   ;задаем процедуру скроллинга вверх

MOV BH, 0   ;активная страница

MOV CX, 1   ;вывести один раз

INT 10H

AH=0AH: Вывод символа без атрибутов на экран

AH=0EH: Вывод символа на экран с перемещением курсора

ВВОД С КЛАВИАТУРЫ ПО КОМАНДЕ BIOS INT 16H

Команда BIOS INT 16H выполняет специальную операцию, которая в соответствии с кодом в регистре АН обеспечивает следующие три функции ввода с клавиатуры.

АН = 00:  Чтение символа. Данная функция помещает в регистр AL очередной ASCII-символ, введенный с клавиатуры, и устанавливает скэн-код в регистре АН.  Если на клавиатуре нажата одна из специальных клавиш, например, Home или F1, то в регистр AL заносится 00. Автоматическое эхо символа на экран  не происходит.

АН = 01:  Определение наличия введенного символа. Данная функция сбрасывает флаг нуля (ZF=0), если имеется символ для чтения с клавиатуры; очередной символ и скэн-код будут помещены в регистры AL и АН соответственно и данный элемент останется в буфере.

АН = 02:  Определение текущего состояния клавиатуры. Данная функция возвращает в регистре AL состояние клавиатуры из адреса памяти 417Н:\

Бит:

7 Состояние вставки активно (Ins)

6 Состояние фиксации верхнего регистра (Caps Lock) включено

5 Состояние фиксации цифровой клавиатуры (Num Lock) включено

4 Состояние фиксации прокрутки (Scroll Lock) включено

3 Нажата комбинация клавиш Alt/Shft

2 Нажата комбинация клавиш Ctrl/Shft

1 Нажата левая клавиша Shift

0 Нажата правая клавиша Shift

Выполнение лабораторной работы

1. Напишите программу на Ассемблере в соответствии с заданием. В прил. 1 приведен текст программы вывода линии на экран.

2. Выполните компиляцию  с помощью MASM или TASM.

3. Распечатайте листинг программы.

4. Распечатайте результаты работы программы.

5. Подготовьте отчет по лабораторной работе.

Варианты заданий

Для реализации заданий можно воспользоваться программой ввода/вывода, приведенной в прил. 1 и программой вывода линии в графическом режиме, приведенной в прил. 2.

В цикле ввести символ с клавиатуры и вывести его двоичное представление на экран. Если введен символ *, закончить работу программы. Для ввода данных на экран «Введите символ:», при выводе двоичного представления на экран выведите «Двоичное представление:»

В цикле ввести десятичное число с клавиатуры (Функция AH=2 INT 21H). Число десятичных разрядов от 1 до 5. Признак конца ввода - нажатие клавиши [Ввод] (код 13). Преобразовать число в двоичное и вывести его двоичное представление на экран. Для ввода данных на экран выведите строку с сообщением: «Введите цифру:»

В цикле ввести десятичное число с клавиатуры (Функция AH=0AH INT 21H). Число десятичных разрядов от 1 до 5. Признак конца ввода - нажатие клавиши [Ввод] (код 13). Преобразовать число в двоичное и вывести его двоичное представление на экран. Для ввода данных на экран выведите строку с сообщением: «Введите цифру:» (Функция AH=0AH INT 21H).

Вывести в текстовом режиме прямоугольную рамку на экран. Координаты левого верхнего и правого нижнего углов (0-24 и 0-79) ввести с клавиатуры. Символы для вывода рамки  - коды ASCII. Для ввода данных на экран выведите сообщение: «Введите координаты левого верхнего угла:» и «Введите координаты правого нижнего угла:»

Введите 8 битов с клавиатуры - последовательность 0 и 1. Выведите на экран преобразованную последовательность в виде символа ASCII в заданной позиции экрана, которая вводится с клавиатуры (строка, столбец). Для ввода данных на экран выведите строку с сообщением: «Введите последовательность битов:», вывод предварите сообщением «Символ кода ASCII:»

Введите координаты начала и конца отрезка прямой. В графическом режиме выведите на экран прямую (горизонтальную, вертикальную, диагональную). Для ввода данных на экран выведите строку с сообщением: «Введите координаты начала отрезка:», «Введите координаты конца отрезка:»

В графическом режиме выведите на экран квадрат. Координаты верхнего левого угла и длину стороны введите с клавиатуры. Для ввода данных на экран выведите строку с сообщением: «Введите координаты:», «Введите длину стороны:»

В графическом режиме выведите на экран прямоугольник. Координаты верхнего левого угла и длины сторон введите с клавиатуры. Для ввода данных на экран выведите строку с сообщением: «Введите координаты:», «Введите длину стороны:»

В графическом режиме выведите на экран окружность. Координаты центра и длину радиуса введите с клавиатуры. Для ввода данных на экран выведите строку с сообщением: «Введите координаты центра окружности:», «Введите длину радиуса:»

Контрольные вопросы

1. Что такое прерывание?

Что делает команда  INT 21H, INT 10H, INT 16H?

Как задается функция, которую  выполняет прерывающая программа?

Куда вводятся символы при нажатии клавиши?

Что надо выполнить для вывода символа?

Что надо выполнить для вывода строки?

Что надо выполнить для ввода символа?

Что надо выполнить для ввода строки?

Приложение 1

; ВЫВОД ЛИНИИ НА ЭКРАН

;

.MODEL SMALL

.STACK 64

.DATA

VVC1 DB 'Vvedite cvet fona(v intervale 0-15) ',20H

VVC2 DB 'Vvedite cvet linii(v intervale 0-15) ',20H

VVKT1 DB 'Vvedite koordinati nachala linii(v intervale x: 0-639, y: 0-479) ',20H

VVKT2 DB 'Vvedite koordinati konca linii(v intervale x: 0-639, y: 0-479) ',20H

ERR  DB 'Dannie vne intervala! Povtorite vvod!',20H

ERR_COLOR DB 'Cveta fona i linii sovpadaiut! Povtorite vvod!',20H

X1 DW ?

X2 DW ?

Y1 DW ?

Y2 DW ?

X_INC DW ?

Y_INC DW ?

COLOR_FON DB ?

COLOR_LINE DB ?

STR DB 0

ERROR MACRO

MOV AX,1301H

MOV BX,0016H

LEA BP,ERR

MOV CX,38

MOV DH,STR

MOV DL,0

INT 10H

INC STR

ENDM

.CODE

MAIN PROC FAR

MOV AX,@DATA      ;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СЕГМЕНТНЫХ РЕГИСТРОВ

MOV DS,AX

MOV ES,AX

MOV AH,6

MOV AL,0

MOV BH,7

MOV CX,0

MOV DH,25

MOV DL,80

INT 10H

CALL VVOD_ATR     ;ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ ВВОДА АТРИБУТОВ

CALL VVOD_KOORD   ;ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ ВВОДА КООРДИНАТ ТОЧЕК

MOV AH,00H        ;УСТАНОВКА ГРАФИЧЕСКОГО РЕЖИМА

MOV AL,12H        ; 640*480

INT 10H           ;ПО ПРЕРЫВАНИЮ 10Н

CALL VIVOD_LINE   ;ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ ВЫВОДА ЛИНИИ НА ЭКРАН

MOV AH,1          ;ЗАДЕРЖКА ДО НАЖАТИЯ КЛАВИШИ

INT 21H

MOV AH,00H        ;УСТАНОВКА ИСХОДНОГО ГРАФИЧЕСКОГО РЕЖИМА

MOV AL,3

INT 10H

MOV AX,4C00H      ;СТАНДАРТНЫЙ ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕРЫВАНИЮ 21Н

INT 21H

MAIN ENDP

;

VVOD_ATR PROC NEAR  ;ПРОЦЕДУРА ВВОДА АТРИБУТОВ

MOV STR,0

V1:  MOV AX,1301H     ;ВЫВОД СТРОКИ СИМВОЛОВ

MOV BX,0016H     ;ПО КОМАНДЕ 13Н

LEA BP,VVC1      ;ПРЕРЫВАНИЯ 10Н

MOV CX,37

MOV DH,STR

MOV DL,0

INT 10H

CALL VVOD_CHISLO ;ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ ВВОДА ЧИСЛА

INC STR

CMP BX,15

JA ERR3

MOV COLOR_FON,BL ;ЦВЕТ ФОНА

V2:  MOV AX,1301H

MOV BX,0016H

LEA BP,VVC2

MOV CX,38

MOV DL,0

MOV DH,STR

INT 10H

CALL VVOD_CHISLO

INC STR

CMP BX,15

JA ERR4

MOV COLOR_LINE,BL ;ЦВЕТ ЛИНИИ

CMP BL,COLOR_FON

JNE END1

MOV AX,1301H

MOV BX,0016H

LEA BP,ERR_COLOR

MOV CX,47

MOV DL,0

MOV DH,STR

INT 10H

INC STR

JMP V1

ERR3:ERROR

JMP V1

ERR4:ERROR

JMP V2

END1:    RET                ;ВОЗВРАТ К ТОЧКЕ ВЫЗОВА

VVOD_ATR ENDP

;

VVOD_KOORD PROC NEAR

MOV AX,1301H

MOV BX,0016H

LEA BP,VVKT1

MOV CX,63

MOV DL,0

MOV DH,STR

INT 10H

INC STR

V3:  MOV AH,2

MOV DL,0AH        ;ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩУЮ СТРОКУ

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,0DH        ;И УСТАНОВИТЬ КУРСОР В ЕЁ НАЧАЛО

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,'X'

INT 21H

CALL VVOD_CHISLO

CMP BX,639

JA ERR5

MOV X1,BX         ;КООРДИНАТА Х1

V4:  MOV AH,2

MOV DL,0Ah

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,'Y'

INT 21H

CALL VVOD_CHISLO

CMP BX,479

JA ERR6

MOV Y1,BX         ;КООРДИНАТА У1

ADD STR,2

MOV AX,1301H

MOV BX,0016H

LEA BP,VVKT2

MOV CX,63

MOV DL,0

MOV DH,STR

INT 10H

V5:  MOV AH,2

MOV DL,0AH

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,0DH

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,'X'

INT 21H

INC STR

CALL VVOD_CHISLO

CMP BX,639

JA ERR7

MOV X2,BX          ;КООРДИНАТА Х2

V6:  MOV AH,2

MOV DL,0Ah

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,'Y'

INT 21H

CALL VVOD_CHISLO

CMP BX,479

JA ERR8

MOV Y2,BX         ;КООРДИНАТА У2

JMP END2

ERR5:INC STR

ERROR

JMP V3

ERR6:INC STR

INC STR

ERROR

DEC STR

MOV AH,2

MOV DL,0

MOV DH,STR

MOV BH,0

INT 10H

JMP V4

ERR7:INC STR

ERROR

JMP V5

ERR8:INC STR

INC STR

ERROR

DEC STR

MOV AH,2

MOV DL,0

MOV DH,STR

MOV BH,0

INT 10H

JMP V6

END2:   RET                 ;ВОЗВРАТ К ТОЧКЕ ВЫЗОВА

VVOD_KOORD ENDP

;

VVOD_CHISLO PROC NEAR

MOV DX,0AH        ; ЗАНОСИМ В DX МНОЖИТЕЛЬ - 10

MOV BX,0          ; ОБНУЛЯЕМ BX, В КОТОРОМ БУДЕТ ВВЕДЁННОЕ ЧИСЛО

BEGIN:MOV AH,1          ; ВВОД С КЛАВИАТУРЫ

INT 21H           ; ПО ПРЕРЫВАНИЮ 21H

CMP AL,0DH        ; ПРОВЕРЯЕМ ВВЕДЁННЫЙ СИМВОЛ НА СОВПАДЕНИЕ С ВОЗРАТОМ КАРЕТКИ

JE L2             ; ЕСЛИ СОВПАЛ, ТО ПЕРЕХОДИМ НА МЕТКУ

CMP AL,30H

JB ERR1

CMP AL,39H

JA ERR1

AND AL,0FH        ; УДАЛЕНИЕ ПРИЗНАКА ASCII

MOV AH,0          ; ОБНУЛЯЕМ АН

ADD BX,AX         ; СУММИРУЕМ( ДЛЯ ТОГО И ОБНУЛЯЛИ АН)

L1:MOV AH,1

INT 21H

CMP AL,0DH

JE L2

CMP AL,30H

JB ERR2

CMP AL,39H

JA ERR2

AND AL,0FH

MOV CL,AL         ; ЗАНОСИМ ВВЕДЁННОЕ ЧИСЛО В CL

MOV AX,BX         ; ЗАНОСИМ ЧИСЛО, ПОЛУЧЕННОЕ РАНЕЕ, В AX

MUL DX            ; УМНОЖАЕМ ЕГО НА 10(ПРИ ЭТОМ DX ОБНУЛИТЬСЯ)

MOV DX,0AH        ; ЗАНОСИМ В DX МНОЖИТЕЛЬ

MOV BX,AX         ; ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВОЗВРАЩАЕМ В BX

MOV CH,0

ADD BX,CX         ; СУММИРУЕМ ПОЛУЧЕННОЕ РАНЕЕ ЧИСЛО С ВВЕДЁННЫМ

JMP L1            ; ПЕРЕХОД К ВВОДУ СЛЕД СИМВОЛА

ERR1:MOV AH,2

MOV DL,7H

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,8H

INT 21H

JMP BEGIN

ERR2:MOV AH,2

MOV DL,7H

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,8H

INT 21H

JMP L1

L2:RET               ; ВОЗВРАТ К ТОЧКЕ ВЫЗОВА

VVOD_CHISLO ENDP

;

VIVOD_LINE PROC NEAR  ;ВЫВОД ЛИНИИ НА ЭКРАН ПРИ ПОМОЩИ АЛГОРИТМА БРЕЗЕНХАМА

MOV AH,0BH         ;УСТАНОВИТЬ ЦВЕТ ФОНА

MOV BH,00          ;ПО ПРЕРЫВАНИЮ 10Н

MOV BL,COLOR_FON

INT 10H

MOV CX,X2

MOV DX,Y2

MOV AX,CX

SUB AX,X1

JNS DX_POS

NEG AX

MOV WORD PTR X_INC,1

JMP DX_NEG

DX_POS:MOV WORD PTR X_INC,-1

DX_NEG:MOV BX,DX

SUB BX,Y1

JNS DY_POS

NEG BX

MOV WORD PTR Y_INC,1

JMP DY_NEG

DY_POS:MOV WORD PTR Y_INC,-1

DY_NEG:SHL AX,1

SHL BX,1

PUSH AX

PUSH BX

MOV AL,COLOR_LINE

MOV AH,0CH

MOV BH,0

INT 10H

POP BX

POP AX

CMP AX,BX

JNA DX_DY

MOV DI,AX

SHR DI,1

NEG DI

ADD DI,BX   ;DI=2*DY-DX

BEGIN1:CMP CX,X1

JE EXIT_LINE

CMP DI,0

JL L3

ADD DX,Y_INC

SUB DI,AX

L3:  ADD CX,X_INC

ADD DI,BX

PUSH AX

PUSH BX

MOV AL,COLOR_LINE

MOV AH,0CH

MOV BH,0

INT 10H

POP BX

POP AX

JMP BEGIN1

DX_DY: MOV DI,BX

SHR DI,1

NEG DI

ADD DI,AX      ;DI=2*DX-DY

BEGIN2:CMP DX,Y1

JE EXIT_LINE

CMP DI,0

JL L4

ADD CX,X_INC

SUB DI,BX

L4:  ADD DX,Y_INC

ADD DI,AX

PUSH AX

PUSH BX

MOV AL,COLOR_LINE

MOV AH,0CH

MOV BH,0

INT 10H

POP BX

POP AX

JMP BEGIN2

EXIT_LINE:

RET

VIVOD_LINE ENDP

END MAIN