Лабораторная работа № 4

МАКРОСРЕДСТВА АССЕМБЛЕРА

Цель работы

1. Изучение структуры и операторов макроопределения.

2. Написание макроопределения.

МАКРООПРЕДЕЛЕНИЯ

Макроопределения представляют собой последовательность операторов на языке ассемблера (команд и псевдооператоров), которые могут несколько раз появиться в программе. Подобно процедурам макроопределения имеют имена. После того как макроопределение задано, его имя можно использовать в исходной программе вместо последовательности программ. Макроопределения Ассемблера аналогичны функциям в языках высокого уровня. Макроопределения позволяют значительно повысить производительность программирования. Особенно это заметно в операциях ввода/вывода. Текст макроопределения можно вставлять в текст программы или включать их из библиотек макроопределений.

Основные правила подготовки макроопределения:

Макроопределение должно выполнять только одну функцию.

Макроопределение должно обеспечить изоляцию данных. Это означает, что все регистры, используемые в Макроопределении, перед их использованием должны быть сохранены в стеке, а перед выходом из Макроопределения должны быть восстановлены из стека.

Каждое макроопределение должно иметь одну точку входа и одну точку выхода.

Для эффективности программирования Макроопределения должны быть простыми и легко понимаемыми.

Для быстродействия Макроопределения должны занимать минимум памяти.

Если правила 4 и 5 конфликтуют, предпочтение отдается правилу 4.

Вызывается Макроопределение с помощью макрокоманды. Только в этом случае оно выполняется. При ассемблировании макрокоманда замещается макрорасширением. Макрорасширение это макроопределение, в котором формальные параметры заменены фактическими.

СОСТАВ МАКРООПРЕДЕЛЕНИЙ

Каждое макроопределение имеет три части:

1.Заголовок - псевдооператор MACRO, в поле метки которого указано имя макроопределения, а в поле операнда - необязательный список формальных параметров. В списке формальных параметров указываются переменные -  входные параметры, которые можно изменять при каждом вызове макроопределения.

2. Тело - последовательность операторов Ассемблера (команд и псевдооператоров), которые задают действия, выполняемые макроопределением.

3. Концевик - псевдооператор ENDM, который отмечает конец макроопределения. Если Вы опустите псевдооператор ENDM, то Ассемблер выдаст сообщение об ошибке End of encountered file (обнаружен конец входного файла).

Синтаксис макроопределения следующий:

Имя	MACRO [список формальных параметров] ;начало макроопределения

Тело макроопределения,

Использующее формальные параметры

ENDM		;ключевое слово – конец макроопределения

Имя  используется для вызова макроопределения в макрокоманде с фактическими параметрами.

Имя  [список фактических параметров]

Ниже приведено простое макроопределение для сложения значений размером в слово:

ADD_WORDS  MACRO TERM1, TERM2, SUM

MOV      AX, TERM1

ADD       AX, TERM2

MOV      SUM, AX

ENDM

Для Ассемблера безразлично, что будет указано в качестве параметров макроопределения; имена регистров, ячейки памяти или непосредственные значения (конечно, непосредственное значение нельзя использовать в качестве операнда SUM).

Примеры макрокоманд вызова:

ADD_WORDS CX, DX, BX  ;сложить содержимое регистров СХ и DX, результат поместить в регистр ВХ

ADD_WORDS 134, 357, СХ     ;сложить 134 и 357, результат в регистр СХ

ADD_WORDS Х, Y, RES    ;сложить значения переменных X  и Y, результат поместить в переменную RES

Макрокоманды используются в тексте программы. Каждая макрокоманда в тексте программы заменяется макрорасширенем.

Вместо первой макрокоманды:

+		MOV      AX, CX

+		ADD       AX, DX

+		MOV      BX, AX

Вместо второй макрокоманды:

+		MOV      AX, 134

+		ADD       AX, 357

+		MOV      СX, AX

Вместо третьей макрокоманды:

+		MOV      AX, X

+		ADD       AX, Y

+		MOV      RES, AX

В листинге программы макрорасширения помечаются знаком +.

ПСЕВДООПЕРАТОРЫ МАКРОАССЕМБЛЕРА

ПСЕВДООПЕРАТОР LOCAL

Если Ваше макроопределение содержит помеченные команды или псевдооператоры, то Вы должны указать Ассемблеру, чтобы он изменял метки при каждом расширении макроопределения. В противном случае Вы столкнетесь с сообщениями об ошибках Symbol is Multi-Defined (символ многократно определен). Псевдооператор LOCAL сообщает Ассемблеру, какие метки должны изменяться при каждом расширении.

Например, следующее ниже макроопределение MSUM выполняет сложение элементов массива MAS длиной LEN. Значение суммы помещается в переменную MASS. Указание метки NEXT в операторе LOCAL позволяет нам пользоваться этим макроопределением в программе более одного раза:

MSUM   MACRO MAS, LEN, MASS

LOCAL  NEXT

PUSH    CX           	;сохранить текущее значение CX

MOV     CX,LEN      	;поместить счетчик в CX

MOV AX,0           	;обнулить регистр для суммы

MOV SI,0             	;обнулить индексный регистр

NEXT: ADD AX,MAS[SI]    ;добавить очередной элемент

INC SI                  	;увеличить значение индексного регистра

LOOP  NEXT  		;повторять, пока счетчик не обратится  в 0

MOV MASS, AX

POP   CX     	;восстановить исходное значение CX

ENDM

Оператор LOCAL следует непосредственно за оператором MACRO.

ЗАДАНИЕ МАКРООПРЕДЕЛЕНИЙ В ИСХОДНЫХ ПРОГРАММАХ

Существует два способа использования макроопределений: их можно задавать в начале программы или считывать в программу из отдельного файла с библиотекой макроопределений.

Структура программы с макроопределениями

ADD_WORDS  MACRO TERM1, TERM2, SUM

MOV      AX, TERM1

ADD       AX, TERM2

MOV      SUM, AX

ENDM

sss segment stack

db 128 dup (?)

sss ends

dss segment

x1 db 13

x2 db 11

ys db ?

a1 db 44

b1 db 33

ab db ?

dss ends

cseg segment

assume cs:cseg,ds:dss,ss:sss

push ax

mov bx,dss

mov ds,bx

beg proc

add_words x1,x2,ys

add_words a1,b1,ab

retf

beg endp

cseg ends

end beg

Задание макроопределений непосредственно в тексте программы удобно, но имеет недостаток - ими можно воспользоваться только в этой программе. Чтобы они были доступны и другим программам, их надо помещать в библиотеку макроопределений.

?????????? ????????????????

Библиотека макроопределений представляет собой файл. Его содержимое можно считывать в любую исходную программу. Тем самым все макроопределения библиотеки становятся доступными для этой программы. Чтобы использовать какое-либо из них, достаточно точно указать его имя.

СЧИТЫВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ МАКРООПРЕДЕЛЕНИЙ В ПРОГРАММУ

Для считывания библиотеки макроопределений в исходную программу надо передать Ассемблеру ее имя в операторе INCLUDE.

Чтобы избежать повторения считывания, оператор INCLUDE надо поместить в условную структуру IF1, например,

IF1

INCLUDE MACRO.LIB

ENDIF

Это заставит Ассемблер считать библиотеку во время прохода 1. Но при этом указанный в операторе INCLUDE текст в листинг не попадет, поскольку Ассемблер выдает его во время прохода 2.

Удаление макроопределений

Чтобы избежать считывания всех макроопределений, необходимо удалить ненужные макроопределения и тем самым освободить занятую для них часть рабочей области. Для этого непосредственно за оператором INCLUDE надо перечислить имена подлежащих удалению макроопределений, например:

INCLUDE MACRO.LIB

PURGE    MAC1, MAC2, MAC3

Макроопределение Вывод на экран в заданную позицию

Для установки курсора в заданную позицию используется прерывание 10Н. Сначала выполняем очистку экрана с помощью функции АН=6.

Set_cursor MACRO row, col

Push ax, bx, cx, dx	Все регистры в стек

mov    ax, 0600h	;(al=0) очистить весь экран

mov    bh, 07		 ;атрибут нормальный ч./б

mov    cx, 0000	;координаты от 00,00

mov    dx, 184fh	; до 24,79 (весь экран)

int      10h

mov     ah, 02		;Установка курсора

mov     bh, 00		;страница

mov     dh, row	;номер строки в DH

mov     dl, col		;номер столбца в DL

int       10h

pop ax, bx, cx, dx	;Все регистры из стека

Set_cursor ENDM

Выполнение лабораторной работы

1. Напишите программу с макроопределениями на Ассемблере в соответствии с заданием.

2. Выполните компиляцию  с помощью MASM или TASM.

3. Распечатайте листинг программы.

4. Получите выполняемый модуль с помощью программы LINK или TLINK.

4. Распечатайте результаты работы программы.

5. Подготовьте отчет по лабораторной работе.

Варианты заданий

1. Написать макроопределение ввода с клавиатуры десятичного числа и перевода его в двоичное число. Максимальное число вводимых разрядов 4, если число содержит меньшее число разрядов, то признак конца ввода - нажатие клавишы ввод. Параметр макроопределения: переменная, где находится двоичное число (слово или байт).

2. Написать макроопределение вывода двоичного числа на экран в заданную позицию. Параметры макроопределения: переменная или регистр (16 битов), где находится двоичное число и позиция вывода (номер строки, номер столбца).

3. Написать макроопределение вывода значения таймера на экран в заданную позицию. Параметры: номер строки, номер столбца.

4. Написать макроопределение вывода двоичного представления символа на экран в заданную позицию. Параметры: номер строки, номер столбца, символ.

Контрольные вопросы

1. Каковы свойства макроопределения?

2. Преимущества и недостатки макроопределений?

3. Зачем нужен псевдооператор LOCAL?

4. Как выполняется вывод в заданную позицию экрана?

Приложение 1

;VV.ASM

;ВВОД/ВЫВОД ЧИСЛА

SSEG SEGMENT STACK

DB 128 DUP(?)

SSEG ENDS

;

DSEG SEGMENT

CHISLO DW 0       ;ВЫДЕЛЯЕМ ПАМЯТЬ ПОД ЧИСЛО И ОБНУЛЯЕМ

DSEG ENDS

;

ERROR MACRO

MOV AH,2

MOV DL,7

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,8

INT 21H

ENDM

;

CSEG SEGMENT

ASSUME CS: CSEG, DS:DSEG, SS:SSEG

MAIN PROC          ; НАЧАЛО ПРОЦЕДУРЫ MAIN(ТОЧКА ВХОДА В ПРОГРАММУ)

MOV AX, DSEG

MOV DS, AX

CALL VVOD         ; ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ ВВОДА

MOV DL,0AH        ; ВЫВОДИМЫЙ СИМВОЛ (ПЕРЕВОД СТРОКИ) - В DL

MOV AH,2          ; ВЫВОД

INT 21H           ; ПО ПРЕРЫВАНИЮ 21Н

CALL VIVOD        ; ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ ВЫВОДА

MOV AX,4C00H      ; СТАНДАРТНЫЙ ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ

INT 21H           ; ПО ПРЕРЫВАНИЮ 21Н

MAIN ENDP          ; КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ MAIN

;

VVOD PROC

MOV DX,0AH        ; ЗАНОСИМ В DX МНОЖИТЕЛЬ - 10

MOV BX,0          ; ОБНУЛЯЕМ BX, В КОТОРОМ БУДЕТ ВВЕДЁННОЕ ЧИСЛО

L: MOV AH,1          ; ВВОД С КЛАВИАТУРЫ

INT 21H           ; ПО ПРЕРЫВАНИЮ 21H

CMP AL,0DH        ; ПРОВЕРЯЕМ ВВЕДЁННЫЙ СИМВОЛ НЕ СИМВОЛ ЛИ ЭТО КЛАВИША enter

JE L2             ; ЕСЛИ ДА,ТО ПЕРЕХОДИМ НА МЕТКУ

CMP AL,30H

JB ERR1

CMP AL,39H

JA ERR1

AND AL,0FH        ; УДАЛЕНИЕ ПРИЗНАКА ASCII

MOV AH,0          ; ОБНУЛЯЕМ АН

ADD BX,AX         ; СУММИРУЕМ( ДЛЯ ТОГО И ОБНУЛЯЛИ АН)

L1:MOV AH,1

INT 21H

CMP AL,0DH

JE L2

CMP AL,30H

JB ERR2

CMP AL,39H

JA ERR2

AND AL,0FH

MOV CL,AL         ; ЗАНОСИМ ВВЕДЁННОЕ ЧИСЛО В CL

MOV AX,BX         ; ЗАНОСИМ ЧИСЛО, ПОЛУЧЕННОЕ РАНЕЕ, В AX

MUL DX            ; УМНОЖАЕМ ЕГО НА 10(ПРИ ЭТОМ DX ОБНУЛИТСЯ)

MOV DX,0AH        ; ЗАНОСИМ В DX МНОЖИТЕЛЬ

MOV BX,AX         ; ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВОЗВРАЩАЕМ В BX

MOV CH,0

ADD BX,CX         ; СУММИРУЕМ ПОЛУЧЕННОЕ РАНЕЕ ЧИСЛО С ВВЕДЁННЫМ

JMP L1            ; ПЕРЕХОД К ВВОДУ СЛЕД СИМВОЛА

L2:MOV CHISLO,BX     ; ЗАНОСИМ ВВЕДЁННОЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО В ПЕРЕМЕННУЮ

JMP KON

ERR1:ERROR

JMP L

ERR2:ERROR

JMP L1

KON:   RET               ; ВОЗВРАТ К ТОЧКЕ ВЫЗОВА

VVOD ENDP

;

VIVOD PROC

MOV CX,0          ; ОБНУЛЯЕМ CX - КОЛИЧЕСТВО ЦИФР

MOV BX,0AH        ; ДЕЛИТЕЛЬ В ВХ - 10

MOV DX,0          ; ЗАНОСИМ ЧИСЛО В ДВА РЕГИСТРА

MOV AX,CHISLO     ; ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ВЫВОДИТЬ ЧИСЛА РАЗМЕРОМ В СЛОВО

L3:DIV BX            ; ДЕЛИМ ЧИСЛО НА 10

INC CX            ; УВЕЛИЧИВАЕМ НА 1 СЧЁТЧИК ЦИФР

OR DX,30H         ; ДОБАВЛЯЕМ К ОСТАТКУ ПРИЗНАК ASCII

PUSH DX           ; И ЗАНОСИМ ЕГО В СТЕК

MOV DX,0          ; ОБНУЛЯЕМ DX, ТАК КАК ОН УЧАСТВУЕТ В ДЕЛЕНИИ

CMP AX,9          ; СРАВНИВАЕМ ЧАСТНОЕ С 9

JA L3             ; ЕСЛИ БОЛЬШЕ 9, ТО ПЕРЕХОД НА МЕТКУ

OR AX,30H         ; ДОБАВЛЯЕМ К ЧАСТНОМУ ПРИЗНАК ASCII

INC CX

PUSH AX           ; ЗАНОСИМ ПЕРВУЮ ЦИФРУ В СТЕК

L5:POP DX            ; ИЗВЛЕКАЕМ ЦИФРУ ИЗ СТЕКА

MOV AH,2          ; ВЫВОД

INT 21H           ; ПО ПРЕРЫВАНИЮ 21Н

LOOP L5           ; ПЕРЕХОД К ВЫВОДУ СЛЕД ЦИФРЫ

RET               ; ВОЗВРАТ К ТОЧКЕ ВЫЗОВА

VIVOD ENDP

CSEG ENDS

END MAIN           ; КОНЕЦ ПРОГРАММЫ С ТОЧКОЙ ВХОДА MAIN

Приложение 2

; ВЫВОД ЛИНИИ НА ЭКРАН

;

.MODEL SMALL

.STACK 64

.DATA

VVC1 DB 'Vvedite cvet fona(v intervale 0-15) ',20H

VVC2 DB 'Vvedite cvet linii(v intervale 0-15) ',20H

VVKT1 DB 'Vvedite koordinati nachala linii(v intervale x: 0-639, y: 0-479) ',20H

VVKT2 DB 'Vvedite koordinati konca linii(v intervale x: 0-639, y: 0-479) ',20H

ERR  DB 'Dannie vne intervala! Povtorite vvod!',20H

ERR_COLOR DB 'Cveta fona i linii sovpadaiut! Povtorite vvod!',20H

X1 DW ?

X2 DW ?

Y1 DW ?

Y2 DW ?

X_INC DW ?

Y_INC DW ?

COLOR_FON DB ?

COLOR_LINE DB ?

STR DB 0

ERROR MACRO

MOV AX,1301H

MOV BX,0016H

LEA BP,ERR

MOV CX,38

MOV DH,STR

MOV DL,0

INT 10H

INC STR

ENDM

.CODE

MAIN PROC FAR

MOV AX,@DATA      ;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СЕГМЕНТНЫХ РЕГИСТРОВ

MOV DS,AX

MOV ES,AX

MOV AH,6

MOV AL,0

MOV BH,7

MOV CX,0

MOV DH,25

MOV DL,80

INT 10H

CALL VVOD_ATR     ;ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ ВВОДА АТРИБУТОВ

CALL VVOD_KOORD   ;ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ ВВОДА КООРДИНАТ ТОЧЕК

MOV AH,00H        ;УСТАНОВКА ГРАФИЧЕСКОГО РЕЖИМА

MOV AL,12H        ; 640*480

INT 10H           ;ПО ПРЕРЫВАНИЮ 10Н

CALL VIVOD_LINE   ;ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ ВЫВОДА ЛИНИИ НА ЭКРАН

MOV AH,1          ;ЗАДЕРЖКА ДО НАЖАТИЯ КЛАВИШИ

INT 21H

MOV AH,00H        ;УСТАНОВКА ИСХОДНОГО ГРАФИЧЕСКОГО РЕЖИМА

MOV AL,3

INT 10H

MOV AX,4C00H      ;СТАНДАРТНЫЙ ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕРЫВАНИЮ 21Н

INT 21H

MAIN ENDP

;

VVOD_ATR PROC NEAR  ;ПРОЦЕДУРА ВВОДА АТРИБУТОВ

MOV STR,0

V1:  MOV AX,1301H     ;ВЫВОД СТРОКИ СИМВОЛОВ

MOV BX,0016H     ;ПО КОМАНДЕ 13Н

LEA BP,VVC1      ;ПРЕРЫВАНИЯ 10Н

MOV CX,37

MOV DH,STR

MOV DL,0

INT 10H

CALL VVOD_CHISLO ;ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ ВВОДА ЧИСЛА

INC STR

CMP BX,15

JA ERR3

MOV COLOR_FON,BL ;ЦВЕТ ФОНА

V2:  MOV AX,1301H

MOV BX,0016H

LEA BP,VVC2

MOV CX,38

MOV DL,0

MOV DH,STR

INT 10H

CALL VVOD_CHISLO

INC STR

CMP BX,15

JA ERR4

MOV COLOR_LINE,BL ;ЦВЕТ ЛИНИИ

CMP BL,COLOR_FON

JNE END1

MOV AX,1301H

MOV BX,0016H

LEA BP,ERR_COLOR

MOV CX,47

MOV DL,0

MOV DH,STR

INT 10H

INC STR

JMP V1

ERR3:ERROR

JMP V1

ERR4:ERROR

JMP V2

END1:    RET                ;ВОЗВРАТ К ТОЧКЕ ВЫЗОВА

VVOD_ATR ENDP

;

VVOD_KOORD PROC NEAR

MOV AX,1301H

MOV BX,0016H

LEA BP,VVKT1

MOV CX,63

MOV DL,0

MOV DH,STR

INT 10H

INC STR

V3:  MOV AH,2

MOV DL,0AH        ;ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩУЮ СТРОКУ

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,0DH        ;И УСТАНОВИТЬ КУРСОР В ЕЁ НАЧАЛО

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,'X'

INT 21H

CALL VVOD_CHISLO

CMP BX,639

JA ERR5

MOV X1,BX         ;КООРДИНАТА Х1

V4:  MOV AH,2

MOV DL,0Ah

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,'Y'

INT 21H

CALL VVOD_CHISLO

CMP BX,479

JA ERR6

MOV Y1,BX         ;КООРДИНАТА У1

ADD STR,2

MOV AX,1301H

MOV BX,0016H

LEA BP,VVKT2

MOV CX,63

MOV DL,0

MOV DH,STR

INT 10H

V5:  MOV AH,2

MOV DL,0AH

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,0DH

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,'X'

INT 21H

INC STR

CALL VVOD_CHISLO

CMP BX,639

JA ERR7

MOV X2,BX          ;КООРДИНАТА Х2

V6:  MOV AH,2

MOV DL,0Ah

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,'Y'

INT 21H

CALL VVOD_CHISLO

CMP BX,479

JA ERR8

MOV Y2,BX         ;КООРДИНАТА У2

JMP END2

ERR5:INC STR

ERROR

JMP V3

ERR6:INC STR

INC STR

ERROR

DEC STR

MOV AH,2

MOV DL,0

MOV DH,STR

MOV BH,0

INT 10H

JMP V4

ERR7:INC STR

ERROR

JMP V5

ERR8:INC STR

INC STR

ERROR

DEC STR

MOV AH,2

MOV DL,0

MOV DH,STR

MOV BH,0

INT 10H

JMP V6

END2:   RET                 ;ВОЗВРАТ К ТОЧКЕ ВЫЗОВА

VVOD_KOORD ENDP

;

VVOD_CHISLO PROC NEAR

MOV DX,0AH        ; ЗАНОСИМ В DX МНОЖИТЕЛЬ - 10

MOV BX,0          ; ОБНУЛЯЕМ BX, В КОТОРОМ БУДЕТ ВВЕДЁННОЕ ЧИСЛО

BEGIN:MOV AH,1          ; ВВОД С КЛАВИАТУРЫ

INT 21H           ; ПО ПРЕРЫВАНИЮ 21H

CMP AL,0DH        ; ПРОВЕРЯЕМ ВВЕДЁННЫЙ СИМВОЛ НА СОВПАДЕНИЕ С ВОЗРАТОМ КАРЕТКИ

JE L2             ; ЕСЛИ СОВПАЛ, ТО ПЕРЕХОДИМ НА МЕТКУ

CMP AL,30H

JB ERR1

CMP AL,39H

JA ERR1

AND AL,0FH        ; УДАЛЕНИЕ ПРИЗНАКА ASCII

MOV AH,0          ; ОБНУЛЯЕМ АН

ADD BX,AX         ; СУММИРУЕМ( ДЛЯ ТОГО И ОБНУЛЯЛИ АН)

L1:MOV AH,1

INT 21H

CMP AL,0DH

JE L2

CMP AL,30H

JB ERR2

CMP AL,39H

JA ERR2

AND AL,0FH

MOV CL,AL         ; ЗАНОСИМ ВВЕДЁННОЕ ЧИСЛО В CL

MOV AX,BX         ; ЗАНОСИМ ЧИСЛО, ПОЛУЧЕННОЕ РАНЕЕ, В AX

MUL DX            ; УМНОЖАЕМ ЕГО НА 10(ПРИ ЭТОМ DX ОБНУЛИТЬСЯ)

MOV DX,0AH        ; ЗАНОСИМ В DX МНОЖИТЕЛЬ

MOV BX,AX         ; ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВОЗВРАЩАЕМ В BX

MOV CH,0

ADD BX,CX         ; СУММИРУЕМ ПОЛУЧЕННОЕ РАНЕЕ ЧИСЛО С ВВЕДЁННЫМ

JMP L1            ; ПЕРЕХОД К ВВОДУ СЛЕД СИМВОЛА

ERR1:MOV AH,2

MOV DL,7H

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,8H

INT 21H

JMP BEGIN

ERR2:MOV AH,2

MOV DL,7H

INT 21H

MOV AH,2

MOV DL,8H

INT 21H

JMP L1

L2:RET               ; ВОЗВРАТ К ТОЧКЕ ВЫЗОВА

VVOD_CHISLO ENDP

;

VIVOD_LINE PROC NEAR  ;ВЫВОД ЛИНИИ НА ЭКРАН ПРИ ПОМОЩИ АЛГОРИТМА БРЕЗЕНХАМА

MOV AH,0BH         ;УСТАНОВИТЬ ЦВЕТ ФОНА

MOV BH,00          ;ПО ПРЕРЫВАНИЮ 10Н

MOV BL,COLOR_FON

INT 10H

MOV CX,X2

MOV DX,Y2

MOV AX,CX

SUB AX,X1

JNS DX_POS

NEG AX

MOV WORD PTR X_INC,1

JMP DX_NEG

DX_POS:MOV WORD PTR X_INC,-1

DX_NEG:MOV BX,DX

SUB BX,Y1

JNS DY_POS

NEG BX

MOV WORD PTR Y_INC,1

JMP DY_NEG

DY_POS:MOV WORD PTR Y_INC,-1

DY_NEG:SHL AX,1

SHL BX,1

PUSH AX

PUSH BX

MOV AL,COLOR_LINE

MOV AH,0CH

MOV BH,0

INT 10H

POP BX

POP AX

CMP AX,BX

JNA DX_DY

MOV DI,AX

SHR DI,1

NEG DI

ADD DI,BX   ;DI=2*DY-DX

BEGIN1:CMP CX,X1

JE EXIT_LINE

CMP DI,0

JL L3

ADD DX,Y_INC

SUB DI,AX

L3:  ADD CX,X_INC

ADD DI,BX

PUSH AX

PUSH BX

MOV AL,COLOR_LINE

MOV AH,0CH

MOV BH,0

INT 10H

POP BX

POP AX

JMP BEGIN1

DX_DY: MOV DI,BX

SHR DI,1

NEG DI

ADD DI,AX      ;DI=2*DX-DY

BEGIN2:CMP DX,Y1

JE EXIT_LINE

CMP DI,0

JL L4

ADD CX,X_INC

SUB DI,BX

L4:  ADD DX,Y_INC

ADD DI,AX

PUSH AX

PUSH BX

MOV AL,COLOR_LINE

MOV AH,0CH

MOV BH,0

INT 10H

POP BX

POP AX

JMP BEGIN2

EXIT_LINE:

RET

VIVOD_LINE ENDP

END MAIN