МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Г. А. Кручинский

Технологические процессы ремонта летательных аппаратов и авиационных двигателей.

Часть 3

Москва 2001

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Г. А. Кручинский

Технологические процессы ремонта летательных аппаратов и авиационных двигателей.

Часть 3

Рекомендовано УМУ для межвузовского использования в качестве учебного пособия для студентов специальности 201300

Москва 2001

ББК

Печатается по разрешению редакционо-издательного совета Московского Государственного Технического Университета Гражданской Авиации.

Рецензенты: д-р техн. наук, проф. В.П. Фролов;

# Начальник бюро ОГТС ОАО “ВАРЗ-400”

к-т техн. наук, А.Р. Ормоцадзе.

Кручинский Г.А.

Технологические процессы ремонта летательных аппаратов и авиационных двигателей. Часть 3. учебное пособие, МГТУ ГА, 2002 –      с: ил. 100; табл. 17; список лит. 29 назв.

Данное учебное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов специальности 201300 дневного обучения. Материалы учебного пособия могут быть использована и студентами заочной формы обучения по указанной специальности в качестве одного из разделов учебной дисциплины “Производство и ремонт ЛА и АД”. Пособие может быть полезно студентам, обучающимся по программам бакалавриата, магистратуры, направленных на изучение вопросов ремонта авиационной техники, восстановления ее объектов. Кроме указанного, пособие может быть рекомендовано: слушателям, курсантам других высших и средних специальных технических учебных заведений, изучающих проблемы ремонта (восстановления) не только ЛА и АД, но и других изделий машиностроения; аспирантам и адъюнктам, работающим над диссертациями; специалистам в практической работе, при подготовке и проведении занятий по технической учебе с персоналом ремонтных предприятий.

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры “26” ноября 2001г., и методического совета “    ” __________ 2001г.

ББК

___________________ Московского Государственного Технического Университета ГА, 2001г.

## Содержание

### Сокращения слов

#### Предисловие

Введение

- Ремонт авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок.

  - Ремонт ГТД: корпусных деталей и узлов; входного устройства; дисков, валов, лопаток компрессора и турбины; камер сгорания; соплового аппарата.

  - Особенности ремонта ТВД, ВСУ, ПАД.

  - Сборка, регулировка, стендовые испытания.

- Ремонт редукторов, приводов ЛА и АД, трансмиссии вертолетов.

  - Ремонт валов, осей, пальцев, втулок.

  - Ремонт шестерен.

  - Ремонт хвостовых валов.

  - Сборка, регулировка, стендовые испытания.

- Ремонт гидрогазовых систем ЛА и АД.

  - Ремонт трубопроводов, шлангов, арматуры.

  - Ремонт баков, бачков, радиаторов.

  - Ремонт насосных станций, насосов, кранов, клапанов, фильтров.

  - Особенности ремонта гидроусилителей.

  - Сборка, регулировка, стендовые испытания.

- Ремонт воздушных, хвостовых (рулевых) и несущих винтов ЛА.

  - Ремонт корпусных деталей (втулок винтов)

  - Ремонт пальцев, шарниров.

  - Ремонт лопастей.

  - Сборка, регулировка, испытания, балансировка.

- Ремонт подшипников, деталей “крепежа” для ЛА и АД.

  - Ремонт подшипников вращения (открытых, закрытых): шариковых, роликовых, игольчатых, цилиндрических, конических.

  - Ремонт подшипников скольжения.

  - Ремонт болтов, винтов, шпилек, гаек, шайб.

- Изготовление авиационных деталей в условиях АРП, АТБ.

  - Изготовление трубопроводов, шлангов, арматуры.

  - Изготовление деталей “крепежа”.

  - изготовление тросов, тяг, качалок, кронштейнов.

  - Изготовление резино-технических изделий.

  - Изготовление стекол, блистеров.

  - Изготовление панелей, некоторых объектов силовых элементов планера ЛА и других деталей.

- Заключительная стадия технологического процесса ремонта ЛА.

  - Сборка и монтаж самолетов, вертолетов, нанесение ЛКП и отделка ЛА.

  - Регулировочные работы, взвешивание, нивелировка и передача ЛА на ЛИС.

  - Техническое обслуживание, наземные и летные испытания, оформление документации.

  - Консервация, упаковка, передача (отправка) ЛА заказчику, гарантии качества.

Литература.

“Когда мы перестаем делать - мы перестаем жить”

##### Бернард Шоу

## Сокращение слов

#### АП – автомат перекоса

Амортстойка – амортизационная стойка

БП – безопасность полетов

ВВС – военно-воздушные силы

ВО – вертикальное оперение

ВОК – визуально оптический контроль

ВНВ – втулка несущего винта

ВШ – вертикальный шарнир

ГВ – главный вал

ГГС – гидрогазовая система

ГО – горизонтальное оперение

ГШ – горизонтальный шарнир

ГСГА – Государственная Служба Гражданской Авиации

КАС – кислородно-ацителеновая сварка

КВ – коленчатый вал

КПН – конструктивно-производст-венный недостаток

ЛКМ – лакокрасочные материалы

МГА – Министерство Гражданской Авиации

НВ – несущий винт

НПД – нормативно-правовая документация

НТС – научно технический совет (секция)

ОЛК – органолептический контроль

ОЛМ – органолептический метод

ОШ – осевой шарнир

ППС – профессорско-преподова-тельский состав

РФ – Российская Федерация

РВ – руль высоты

РН – руль направления

СИ – система интернациональная  (международная система единиц)

СКВ – система кондиционирования, вентиляции

ТД – техническая (технологическая) документация

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт

УВП – учебно-вспомогательный персонал

УП – учебное пособие

УПЛГГВС – Управление поддержания летной годности гражданских воздушных судов

ФАП – Федеральные авиационные правила

ХВ – хвостовой винт

ХО – хвостовое оперение

ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория

“Границу научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно”.

Д.И. Менделеев

Предисловие

Третья часть учебного пособия является продолжением первых двух частей и отвечает цели преподавания (изучения) УД “Технология ремонта летательных аппаратов и авиационных двигателей”. Задачами же данной части УП являются:

- оказать помощь студентам в изучении конкретных типовых технологических процессов восстановления основных – наиболее ответственных деталей, узлов; ремонта АД, редукторов, трансмиссии; воздушных, несущих, рулевых винтов; агрегатов гидрогазовых систем ЛА и АД, а также подшипников и деталей “крепежа” ЛА и АД при наличии наиболее часто встречающихся отказах, повреждениях и дефектах, прямо или косвенно влияющих на безопасность полетов;

- дать студентам практические (конкретные) рекомендации для принятия обоснованных инженерных решений по основной и заключительной стадии технологического процесса ремонта АД, редукторов, приводов ЛА и АД, трансмиссий вертолетов; гидрогазовых систем ЛА и АД; воздушных, несущих и хвостовых (рулевых) винтов ЛА; по заключительной стадии технологического процесса ремонта ЛА;

- ознакомить студентов с необходимостью и практической возможностью изготовления в условиях АРП, АТБ части номенклатуры новых деталей, узлов и конструктивных элементов ЛА и АД (в качестве запасных частей).

В результате изучения 3 части УП студенты должны:

  - Знать – типовые технологические процессы восстановления основных – наиболее ответственных деталей, узлов АД, гидрогазовых систем, редукторов трансмиссий ЛА и АД, воздушных, несущих и хвостовых (рулевых) винтов ЛА, подшипников и деталей “крепежа” ЛА и АД, имеющих наиболее опасные и часто встречающиеся отказы, повреждения и дефекты; заключительный этап технологического процесса ремонта ЛА, особенности изготовления деталей, узлов, конструктивных элементов ЛА и АД в условиях АРП, АТБ в качестве запасных частей.

  - Уметь – пользоваться основным оборудованием, оснасткой и инструментом для выполнения типовых технологических процессов, указанных в п.1.; разрабатывать техническую документацию для ремонта, восстановления объектов, указанных в п.1.

  - Иметь понятие (представление) о перспективах развития науки о технологических процессах ремонта (восстановления) изделий машиностроения у нас в стране и за рубежом.

“Мы должны работать во имя нашей Родины”.

К. Циолковский.

Введение

В истории развития человечества ремонт орудий труда, предметов обихода,  жилища и других изделий всегда являлся одной из важнейших сфер деятельности. Со времен создания и развития авиации ремонт оказывал и оказывает значительное влияние на эффективность ее использования. Даже молодая еще отрасль- космонавтика не может обойтись без ремонта, восстановления ее изделий, объектов. Вот несколько примеров:

- В космическом полете на космической станции у космонавта Сергея Крикалева разгерметизировался скафандр около ноги. Он  с напарником вставил в место разгерметизации обруч и сверху обмотал это место крепкими нитками, чем и предотвратил утечку воздуха.

- Валерий Рюмин вместе с Владимиром Ляховым в августе 1979 г. производили восстановительные работы на космической станции «Салют 6». Не полностью отстранилась внешняя антенна и не отошла от станции. В. Рюмин вышел в открытый космос, обрезал-перекусил специальными кусачками 4 тросика крепления антенны и оттолкнул ее 1,5 метровой палкой с усами от станции.

- Виктор Савиных на станции «Салют 7» вместе с командиром корабля Владимиром Джанибековым в июле 1980г. производили  большой объем ремонтных работ. В. Савиных по этому вопросу сказал: «…Так что для всех восстановление станции было школой работы по-новому… На Землю не смотрели. Опять сплошной ремонт. Из неживой -станция потихоньку оживает…»

- По работам космонавтов Леонида Кизина, Олега Макарова, Геннадия Стрекалова в ноябре 1980г. Алексей Леонов сказал « Ребятам достались весьма сложные ремонтно-восстановительные работы на борту станции «Салют 6». Они провели ремонт системы терморегулирования – операцию, ставшей сенсацией. Ведь эта система вообще не была ремонтопригодной».

- Космонавты США на челноке «Дискавери» ремонтировали космический телескоп на станции «Хаббл». Это был второй ремонто-восстановительный полет. В 1993 году к «Хабблу» летал «Индевер» и тогда астронавты Мюстрейв и Хоффман заменили часть деталей телескопа, а Кэтрин Торнтон заменила солнечную батарею. В 1997 году был совершен полет семерки ремонтников на «Дискавери» под командованием Кена Бауэрсокса, (участника ремонтной экспедиции 1993г.), который стал в основном, по его оценке «рутинной» ремонтной экспедицией. На внешнем телескопе заменили часть оборудования и деталей образца 70-х гг. Стоимость спутника 1 млрд. дол., а ремонт составил 350млн. дол.

Все космические экспедиции связаны с ремонтно-восстановительными работами в том или ином объеме. Последняя экспедиция на нашу космическую станцию «Мир» этому подтверждение. А если учесть длительную эксплуатацию космических объектов, выработку ими ресурсов и сроков службы, а значит острой необходимости их продления – без ремонта, восстановления никак не обойтись.

В ГА России объем ремонтных, восстановительных работ наиболее значителен, особенно если учесть старение парка ЛА, АД, выработку назначенных ресурсов, сроков службы и острейшую необходимость их продления (см. табл.1).

На рис.1 представлен удельный вес разных видов транспорта в международном сообщении за 1990г. Воздушный транспорт занимает второе место- 34,4%. Некоторые данные по ГА России –дополнительно к приведенным в УП-1 и УП-2, представлены в табл. 2. – 4

Нынешнее состояние ГА России в настоящее время является угрожающим для ее существования. Идет нарастающий обвал ГА, интенсивное старение и ежегодное значительное списание парка ЛА. АД; нет пополнения новой АТ;

Табл. 1

Величины ресурсов, сроков службы ЛА и АД гражданской авиации РФ

| № п/п | Типы самолетов, вертолетов, АД, ВСУ. | Назначенный ресурс, срок службы | Гарантийный ресурс, срок службы до первого ремонта | Межремонтный ресурс, срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в часах | в полетах, циклах | в годах | в часах | в полетах, циклах | в годах | в часах | в полетах, циклах | в годах |
| 1. Самолеты (на 01.06.1997г.) |
| 1 | Ил-18 | 40000 | 18000 | 30 | - | - | - | 5000 | 2500 | 3 |
| 2 | Ил-62,М | 35000 | 7500 | 23 | 10000 | 2700 | 6 | 1000 | 2700 | 6 |
| 3 | Ил-76Т,ТД | 20000 | 7000 | 20 | 5000 | 2500 | 5 | 5000 | 2500 | 5 |
| 4 | Ил-86 | 15000 | 7500 | 20 | 10000 | 5000 | - | - | - | - |
| 5 | Ил-96-300 | 5000 | 2000 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ил-114 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ту-134А Ту-134А с усиленным крылом Ту-134 С.Х. | 35000 40000 15000 | 22000 25000 5000 | 25 25 20 | - - 4500 | - - 1500 | - - 7 | 6000 6000 4500 | 4000 4000 1500 | 4,5 4,5 7 |
| 8 | Ту-154Б Ту-154М Ту-154С | 37500 20000 9000 | 16000 10000 4000 | 21 11 15 | 9000 10000 7500 | 4000 4000+150 3000 | 6 6 5 | 1000 9000 - | 4000+150 (//( - | 6 5 - |
| 9 | Ту-204-100 | 5000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Як-40 | 32000 | 28000 | 25 | 6000 | 6000 | 5 | 6000 | 6000 | 6 |
| 11 | Як-42 | 15000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ан-2Т,ТП,П Ан-2 С.Х. | 20000 12000+900 | - - | - - | 2500 2000 | - - | 3,5 2,5-3 | 2000 1500 | - - | 3,5 2,5-3 |
| 13 | Ан-12 | 35000 | 13500 | 30 | - | - | - | 4000 | 2000 | 4 |
| 14 | Ан-24 | 54000 | 36000 | 30 | 5000 | 5000 | 5 | 5000 | 5000 | 5 |
| 15 | Ан-26 | 30000 | 16000 | 20 | 6000 | 5000 | 5 | 6000 | 4000 | 5 |
| 16 | Ан-28 | 5000 | 5000 | 10 | 3000 | 3000 | 4 | - | - | - |
| 17 | Ан-30 | 20000 | 10000 | 20 | 4000 | 2000 | 7 | 4000 | 2000 | 7 |
| 18 | Ан-32А Ан-32Б | 16000 16000 | 8000 8000 | 15 20 | - 4000 | - 3000 | - 5 | 4000 4000 | 2500 3000 | 5 5 |
| 19 | Ан-74 | 10000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ан-124-100 | 8000 | 2000 | 15 | 6000 | 1500 | 10 | 6000 | 1500 | 10 |
| 21 | L-410УВП L-410УВП-Э | 10000 15000 | 15000 15000 | 20 - | 4000 4000 | 8000 4000 | 6 6 | 4000 4000 | 8000 4000 | - 6 |
| 2. Вертолеты (на 01.06.1997г.) |
| 1 | Ми-2 | 10500 | - | 20 | 1500 | - | 7 | 1500 | - | 4-5 |
| 2 | Ми-6 | 20000 | - | 32 | 1000 | - | 7 | 1000 | - | 7 |
| 3 | Ми-8 до 1975г Ми-8 после 1975г Ми-8 МВ Т-1 | 15000 21500 7000 | - - - | - - 25 | 1000 1500 1500 | - - - | 4 4 9 | 1000 1500 1000 | - - - | 4 4 8 |
| 4 | Ми-26 | 12000 | - | 20 | 1200 | - | 6 | - | - | - |
| 5 | Ка-26 | 9000 | - | - | 1000 | - | 3-4 | 1000 | - | 3-4 |
| 6 | Ка-32,Т,С,А | 15000 | - | 25 | 1000 | - | 8 | 1000 | - | 8 |
| 3. Авиадвигатели и ВСУ – в знаменателе при эксплуатации по техн. состоянию (на 01.01.1998г.) |
| 1 | ПС-90,А | 5000 | - | - | 2500 | - | - | 2500 | - | - |
| 2 | НК-8-2У | 13000-19000 | 9500 | 7 | 4000/8000 | 2000/4000 | - | 4000/6500 | 2000/3000 | - |
| 3 | НК-86А, Б | 14000 | 7000 | 7 | 3000/4000 | 1500/2000 | - | 3000/4000 | 1500/2000 | - |
| 4 | Д-30 | 19000 | - | - | 4500 | - | - | 3500 | - | - |
| 5 | Д-30КП Д-30КУ Д-30КУ-154 | 6500 18000 12000 | - - - | - - - | 3000-4000 6000 5600 | - - - | - - - | 4000 6000 5000 | - - - | - - - |
| 6 | Д-36 сер. 2А | 12000 | 4000 | 8/12 | 1250/3000 | -/2000 | - | 1250 | - | - |
| 7 | Д-25В | 6000 | - | 10 | 1000 | - | - | 1000 | - | - |
| 8 | АИ-20М | 20000 | - | - | 6000 | - | - | 6000 | - | - |
| 9 | АИ-24ВТ АИ-24 2 серии | 15000 22000 | - - | - - | 3000 5000 | - - | - - | 3000 4000 | - - | - - |
| 10 | АИ-25 | 18000 | - | 8/12 | 3000/6000 | - | - | 3000/6000 | - | - |
| 11 | ГТД-350 | 4000 | - | 6/12 | 1000 | - | - | 1000-600 | - | - |
| 12 | ТВ2-117А, (АГ) | 12000 | - | 12 | 1500/2000 | - | - | 1500/2000 | - | - |
| 13 | ТВ3-117ВМ (ВМА) | 4500 | - | 6/10 | 1000/1500 | - | - | 1000/1500 | - | - |
| 14 | М-601 Б,Д,Е | 6000-3000 | 6750 | 5 | 1000-2000 | 2250 | - | 1000-2000 | 2250 | - |
| 15 | АШ-62 ИР | 6000 | - | 3 | 1200 | - | - | 800 | - | - |
| 16 | Д-18Т | 4000 | 800 | - | 1000/2000 | 273/ 345 | - | 1000 | 273 | - |
| 17 | НК-8-4 | 19000 | - | 10 | 4000/9000 | 2000/4000 | - | 4000/2000 | 2000/2200 | - |
| 18 | ТВД-10Б | 4500 | 7250 | 10 | 1500 | 2250 | - | 1000/1500 | 1500/2250 | - |
| 19 | М-14 В26 | 2750 | - | - | 750 | - | - | 500 | - | - |
| 20 | М-14П | 2250 | - | 5 | 750 | - | - | 500 | - | - |
| 21 | Д-136 | - | 4668 | 7 | 400/ 1000 | -/1250 | - | 400/ 1000 | -/1250 | - |
| 22 | АИ-8 | 4500 | 9000 | 8 | 1000/1500 | 2000/3000 | - | 1000/1500 | 2000/3000 | - |
| 23 | АИ-9 АИ-9В | 15000 6000 | 15000 3600 | - 7/10 | 5000/10000 1000/3000 | 1500/1000 600/ 1800 | - - | 2000/10000 1000/3000 | 2000/10000 600/ 1800 | - - |
| 24 | ВСУ-10 | 4000 | 5600 | - | 700/ 1500 | 980/ 2100 | - | 1600 | 2500 | - |
| 25 | ТА-6А ТА-6В | 1750 4800 | 6500 7500 | - - | 2000/1000 - | 2500/4000 - | - - | 1000 - | 1800 - | 10 - |
| 26 | ТА-8 ТА-8В | 2000 1000 | 8000 6000 | 20 16 | 1000 500 | 3000 3000 | 10 - | 1000 500 | 3000 3000 | - |
| 27 | ТА-12, А | 2000 | 4000 | 20 | 1000 | 2500 | - | 1000 | 1500 | - |

Примечание: 1. Приведенные величины ресурсов, сроков службы указаны по состоянию на 1997г.

2. В последние годы проведены дополнительные исследования и получены положительные результаты по возможности увеличения назначенных ресурсов и сроков службы значительной части типов самолетов, вертолетов, двигателей и ВСУ. (так в 1998г. – для увеличения назначенных ресурсов двигателей Д-30КП до 9000ч., Д-30КУ-154 2 серии до 15000ч., НК-86 до 15000ч., Д-30 до 21000ч. и т.д.)

Рис. 1. Удельный вес разных видов транспорта в международном сообщении (в % - в 1990г.)

Табл. 2

Состав гражданской авиации РФ.

| Наименование показателей | Величины по годам |
| --- | --- |
|  | 1997 | 1998 |
| Количество ЛА | 7833 | 7532 |
| Количество коммерческих авиаперевозчиков (АК) | 310 | 299 |
| Количество гражданских аэропортов | 756 | 639 |
| Количество учебных заведений | 14 | 15 |
| Количество НИИ | 4 | 4 |
| Количество АРП | 13 | 13 |
| Количество организаций по ТО, зарегистрированных в органе по сертификации | 243 | 310 |
| Численность персонала, включая ИТР (тыс. чел.) | 255,4/ 55,0 | 240,0/ 52,0 |

Табл. 3

Составляющие себестоимости авиаперевозок в РФ (в %)

| Статьи затрат | Годы |
| --- | --- |
|  | 1997 (факт) | 2000 (прогн) |
| Авиа ГСМ | 23,1 | 22,42 |
| ТОиР авиационной техники | 16,2 | 15,44 |
| Аэропортовое обслуживание | 15,5 | 15,8 |
| Оплата труда | 6,6 | 9,56 |
| Амортизация | 5,9 | 10,66 |
| Аэронавигационное обслуживание | 5,9 | 5,50 |
| Прочие | 26,8 | 20,22 |

Табл. 4

Некоторые данные по ремонту ЛА, АД в гражданской авиации РФ (в %)

| № | Наименование показателей | Доля |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отбраковка деталей АТ, из всех имеющих повреждения, дефекты: по количеству отбраковки деталей по стоимости отбракованных деталей | 24,3 14,4 |
| 2 | Объем деталей АТ: восстановленных в АРП не восстановленных (частично неисследованного резерва) | 30,0 70,0 |
| 3 | Средние затраты на материалы в общей себестоимости: при изготовлении деталей на заводах изготовителях при востановлении деталей в АРП | 38,0 6,6 |

сокращение персонала, резкое сокращение перевозок и налета ЛА и т.д. Президентская  и другие программы развития ГА практически не работают, финансирование в 5-10 раз меньше планируемого. С 1991г. производство АТ для ГА сократилось в 15 раз; половина гражданских аэропортов требует капитального ремонта; значительная часть парка ЛА требует ремонта, необходимо продление назначенных ресурсов, сроков службы; ежегодное списание летного состава составляет 1200-1600 чел., а выпуск из училищ резко сокращается( в 1993г.-500чел., в 1998-78чел., да и то, значительная часть выпускников не имеет практического налета на ЛА); за последние 10 лет в авиастроении произошло сокращение персонала с 2,5 млн. чел. до 700 тыс. чел., а производство ЛА для ГА от нескольких сот ЛА до нескольких штук( так в 1999г. было поставлено всего 4 самолета).

Эйфория по свободному и «всеядному» рынку привела к плачевным результатам в ГА. Для авиаремонтного производства упразднение ВГПО «Авиаремонт» оказалось губительным. Для понимания этого понадобилось 10 лет. В 1998г. руководители военных и гражданских авиаремонтных структур пришли к единому мнению о выработке курса на совместное сближение (не разъединяться, а соединяться). А в январе 2000г. в ГА уже была создана ассоциация ремонтных предприятий ГА «Авиаремонт» для координации в решении общих для АРП вопросов. Остается только надеяться на эффективность их работы и принятия самого прямого участия в развитии АРП. Поэтому задача для ППС и студентов эксплуатационных учебных заведений – повышать эффективность подготовки кадров для авиаремонтного производства.  основном от АРП в настоящее время зависит продолжение деятельности ГА, в ближайшие годы. Это ремонт, восстановление, доработки, модернизация, продление ресурсов, сроков службы АТ. Поэтому «ремонтники» решают в настоящее время и будут решать в ближайшие годы основные задачи для ГА России. Аналогичное положение в других видах транспорта, отраслях хозяйства России, использующих изделия машиностроения.