«Назначение человека - в разумной деятельности»     		   Аристотель.

1.Ремонт авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок.

1.1 Общие сведения о ремонте АД и ВСУ.

АД и ВСУ как объекты ремонта характеризуются особенностями  конструкции и размерами; применением разнообразных материалов и ТП изготовлением деталей узлов; условиями летной и технической эксплуатации; видами и повторяемостью отказов, повреждений и дефектов; ресурсами и сроками службы, влиянием на БП самолетов, вертолетов.

Особенностями ТП ремонта АД, ВСУ для АРП являются: их габариты и масса; большое количество типов, модификаций, серий; разнообразнх действующих в эксплуатации нагрузок; значительное количество конструктивных доработок по бюллетеням; показатели ремонтной технологичности, включая и модульность конструкций; виды и многократность проведения ремонтов, восстановления их деталей, узлов; технические условия на отбраковку, восстановление деталей, узлов, сборку и испытание изделий, и т.д.

Основными показателями ремонта АД и ВСУ являются:

- качество ремонта и послеремонтная надежность, безопасность полетов ЛА;

- себестоимость ремонта (экономическая эффективность);

- трудоемкость ремонта;

- продолжительность ремонта (календарное время ожидания и выполнения ТП ремонта);

К этому надо отнести и важный технико-экономический фактор, как устанавливаемые после ремонта величины межремонтных ресурсов и сроков службы АД, ВСУ.

Из 12 АРП, производящих ранее ремонт АД, ВСУ в СССР, осталось в РФ только 7. Часть АРП (№73,67,401,41,26,24) вообще в своем составе не имеют подразделений по ремонту АД, ВСУ, а некоторые из них – и по ремонту агрегатов трансмиссии, несущей системы  вертолётов (например - №73). Особую озабоченность вызывает необходимость перевода некоторых АРП из застраивающейся зоны городов на их окраину, необходимость строительства, реконструкции МИС.

Ремонт АД, ВСУ гражданской авиации производится еще в 5 АРП ВВС, на 7 заводах – изготовителях в РФ; в 5 АРП гражданской авиации СНГ и ряде других предприятий.

В результате «реформирования» авиационных предприятий, гражданской авиации и ВВС в нашей стране авиация находится в настоящее время в катастрофическом состоянии. Некоторой иллюстрацией можно считать данные, представленные в таблице 1.1. Осредненные данные технико-экономических показателей ремонта по некоторым типам АД, ВСУ представлены в таблице 1.2

Таб. 1.1

Изменение объемов производства АД на некоторых заводах изготовителях РФ в 1997г. по сравнению с 1991г. (в сопоставимых ценах)

| № | Наименование предприятия | Объем % |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГМПП им. П.И. Баранова | 6,4 |
| 2 | ММПП «Салют» | 7,7 |
| 3 | ОАО « МПО им. В.В. Чернышева» | 11,0 |
| 4 | ОАО « Уфимское МПО» | 14,2 |
| 5 | ОАО « Пермские моторы» | 16,9 |
| 6 | ОАО « Казанское МПО» | 39,6 |
| 7 | ОАО « Рыбинские моторы» | 50,3 |
| Всего от серийных предприятий | 19,8 |

Таб. 1.2

Затраты на ремонт АД, ВСУ в 1985-91 годах -

осредненные величины по АРП в тыс. руб. ( по состоянию на конец 1990 г.)

| Тип АД, ВСУ | Затраты в 1985-90 годах. | Себестоимость ремонта | Оптовая цена за ремонт в 1990г. | Проект цен на 1991г. | Коэф. удержания в 1991к1990г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На материалы | На зап-части. | На основную и дополнительную зарплату | Трудоемкость (н.час.) |  |  |  |  |
| АД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аи-20М. | 0,3 | 5,8 | 0,9 | 700 | 8,6 | 11 | - | - |
| Аи-24ВТ | 0,4-0,6 | 8,4-8,9 | 1+0,2 | 1200 | 11,7-12,6 | 13-14 | 30 | 2,2 |
| Аи-25 | 0,2-0,4 | 3,2-4,9 | (1,1(30)+ (0,1(0,7) | 1000-1300 | 5,7-8,4 | 7-11 | 21,1 | 1,9 |
| АШ-62ИР | 0,1 | 2,9-3,6 | (0,1(0,2)+(0,03(0,04) | 100-200 | 3,5-4,2 | 4,1-5,5 | 12,4(16,8 | 2,5-3 |
| АШ-82ВТ | 0,3 | 4,9-6,2 | (0,3(0,2) +0,1 | 400 | 6,1-7,6 | - | - | - |
| ГТД-350 | 0,1 | 8,3 | 06+0,2 | 500-900 | 10,2 | 10,9 | 27 | 2,5 |
| Д-30 I-III | 1,3-1,9 | 24,5-48,5 | (2,6(3,1) + (0,6(0,9) | 2300-3100 | 35,0-60,4 | 40-65 | 76,5-141,2 | 1,8-2,1 |
| Д-30КУ, КП. | 2-2,1 | 37-45,3 | (6,8(8,8) + (1,9(2,1) | 5400-7600 | 57,8-67 | 71,79 | 155-160 | 2,0 |
| Д-36 | 1,5-4,2 | 31,1-67,1 | 18,3+1,7 | 7500-8900 | 85,5-95,4 | 106 | 250 | 2,3 |
| М-14И26 | 0,1 | 1,9-2,4 | 0,2(0,04 | 140-200 | 2,5-3,1 | 3-3,3 | 9 | 2,8 |
| М-601Б | 0,2 | 34,8-54,4 | 1,2+ (0,4(2,4) | 1000-1600 | 40-65,6 | 44-70 | 75-91 | 1,7 |
| НК-8-2У | 0,3-2,3 | 16,3-69-9 | (5,2(11) + (0,8(1,9) | 4800-11600 | 33,7-107,4 | 46,5-113 | 60-205 | 1,3-1,8 |
| НК-8-4 | 4,3 | 76,2 | 8,2+0,8 | 7600 | 101,4 | 110,7 | --- | --- |
| ТВ2-117А | 0,2 | 7,5 | 0,7+ (0,1(1,8) | 700-2300 | 9,8-13 | 11,8-12,7 | 21,7-24,4 | 1,8-1,9 |
| ВСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИ-8 | - | - | - | - | - | 4,7 | 6,7 | 1,4 |
| АИ-9 | - | - | - | - | - | 2,6 | 3,5 | 1,4 |
| РУ-19А-300 | 0,2-0,3 | 9,9-10,8 | 1,2(1,3 | 1000 | 13,4-14,3 | 15,5 | 45 | 2,9 |
| ТА-6А,В | 0,15 | 8,4 | 1,4 | 1000 | 12,3 | 14 | 20,1 | 1,5 |
| ТА-8 | 0,1 | 14,4 | 1,2 | 800 | 18,1 | 19,8 | 35 | 1,8 |

Примечание: в графах, где проставлены прочерки, данных найти не удалось.

Некоторые средние данные по составляющим себестоимости ремонта АД, ЛА представлены в таб. 1.3

Таб. 1.3

Составляющие себестоимости ремонта АД, ЛА (в %)

| Наименование затрат | На АД | НА ЛА |
| --- | --- | --- |
| Запасные части | 69,0 | 52,7 |
| Материалы | 2,0 | 6,0 |
| Зарплата (рабочих) | 13,0 | 18,0 |
| Другие расходы | 16,0 | 23,3 |
| Итого | 100,0 | 100,0 |

Составляющие себестоимость ремонта АД, ВСУ растут из года в год из-за повышения стоимости запчастей, материалов, затрат на разные виды энергий и т.д. Так в 1993-96 годах цены на ремонт АД достигли (типы АД приведены  в качестве примера) в недеменнированых рублях:

| АИ-24В, ВТ | с 1,2 до 110 млн. руб. |
| --- | --- |
| АШ-62ИР | с 1,0 до 30 млн. руб. |
| Д-30 (II-III) | с 25 до 400 млн. руб. |
| Д-30КУ | с 100,0 до 750 млн. руб. |
| НК-8-2У | с 55,0 до 700 млн. руб. |

Это указывает на постоянный и иногда резкий рост цен на ремонт АД.

От работы АД напрямую зависит надежность и БП самолетов и вертолетов. Так среднестатистическое распределение инцидентов ЛА из-за отказов в последние годы составляет:   из-за АД       40-45%;

из-за шасси 				       20-25%;

из-за других систем			       30-40%.

В таблице 1.4 – 1.5 представлены некоторые данные по надежности АД.

Таб.1.4

Сведения о досрочном снятии АД при эксплуатации самолетов ГА.

| Тип АД. | К-во посадок самолетов на досрочный съём АД- по годам | К-во досрочных съёмов АД в 1995г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | По причинам | ПП/КПН (%) |
|  | 1991 | 1994 | 1995 | ПП | КПН |  |
| Аи-25 | 208500 | 137000 | 137500 | 3 | 5 | 60 |
| Д-30 (I-III) | 16130 | 11830 | 17900 | 17 | 34 | 50 |
| Д-30КУ | 10970 | 6000 | 7400 | 13 | 38 | 34 |
| Д-30КУ-154 | 35400 | 14900 | 12700 | 21 | 55 | 38 |
| НК-8-2У | 18200 | 23000 | 35800 | 15 | 75 | 20 |
| НК-86 | 42800 | 12400 | 131800 | 1 | 17 | 6 |

Таб.1.5.

Показатели надежности некоторых типов АД.

| .Тип и серия АД | Д-30 2-3 сер. | Д-30КП 1-2 сер. | Д-30КУ 1-2 сер. | Д-30КУ – 154 | Д-36 | НК-8-2У 2сер. | НК-86, НК-86А | ПС-90А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надёжности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нараб. на полный отказ АД в полёте в (час) | За 1994г. | 55326 | 40342 | 26522 | 19349 | 27671 | 54066 | 68059 | --- |
|  | За 1995г. | 76050 | 72250 | 40470 | 53410 | 262160 | 53700 | 109860 | 22910 |
|  | За 1996г. | 56980 | 106670 | 57532 | 75750 | 51000 | 77360 | 152990 | 8963 |
|  | За 1997г. | 189316 | 47915 | 79192 | 98795 | --- | 70609 | 77379 | 11725 |
|  | Отечественные нормы | 26000 | 26000 | 37000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 14000 |
|  | Междуремонтные нормы ETOPS | Полет над океаном для двух двигательного самолета – 50000 (минимальное значение) |
|  | Зарубежные АД | 30000-80000* 35000-200000** |
| Нараб.АД досрочно снятых с ЛА для проведения ремонта (час) | За 1994г. | 15089 | 7785 | 13584 | 16325 | 7379 | 11203 | 12153 | --- |
|  | За 1995г. | 13420 | 36125 | 21045 | 17280 | 11400 | 14320 | 19390 | 1760 |
|  | За 1996г. | 12950 | 18824 | 28766 | 30300 | 18215 | 12894 | 16104 | 1792 |
|  | За 1997г. | 13522 | 22360 | 24367 | 42341 | --- | 22302 | 15685 | --- |
|  | Отечественные нормы | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3300 |
|  | Зарубежные АД | 3800-5000* 7000-13500** |

Примечание: 1. Данные по Д-36 и частью по ПС-90А за 1994-1997г.г. отсутствуют, а по НК-8-2У, НК-86 и НК- 86А представлены за первое полугодие 1997г.

2. Данные со знаком * представлены по CF-6-6, CF-6-50, эксплуатируемые с середины 70х годов, а со знаком ** по CF-6-80, CFM-56, PW-4000, эксплуатируемые с середины 80х годов.

Схема типового технологического процесса ремонта АД или ВСУ представлена на рис. 1.1. В АРП производится капитальный ремонт, ремонт по фактическому техническому состоянию (с учетом предварительных испытаний, тщательной диагностики), модульный или локальный  ремонт, а также ремонт поврежденных АД, ВСУ- досрочно снятых с ЛА.

Таб.1.6.

### Циклограмма капитального ремонта АД в АРП (в качестве примера)

| № | Наименование работ | № цеха, участка | Длительн. (дни) | Рабочие дни | Сменность | К-во. узлов в работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | . | . | . | n | Перекр | Неперек | Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  |
| 1 | Приёмка, распаковка, расконсервация, разборка на узлы |  |  |  |  |  |  | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,6 |
| 2 | Разборка узлов на детали |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2,4 |
| 3 | Очистка |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3,2 |
| 4 | Промывка |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4,7 |
| 5 | ОТС и комплектовка |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 9,5 |
| 6 | Слесарно-мех. обработка |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 11 |
| 7 | Гальваническая обработка |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 12,5 |
| 8 | Восстановление поверхности слоёв, напыление |  |  |  |  |  |  | 8 | - | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/3 | 12,5 |
| 9 | Ремонт агрегатов |  |  |  |  |  |  | 13 | - | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/3 | 20 |
| 10 | Узловая сборка |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |
| 11 | Общая сборка |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |
| 12 | Сдаточные испытания |  |  |  |  |  |  | - | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3,2 |
| 13 | Контрольн. переборка | Разборка |  |  |  |  |  |  | - | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3,2 |
| 14 |  | Промывка |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3,2 |
| 15 |  | ОТС |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4,7 |
| 16 |  | Устранение замечаний |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4,7 |
| 17 |  | Переборка агрегатов |  |  |  |  |  |  | 7 | - | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/3 | 11 |
| 18 |  | Сборка узлов |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |
| 19 |  | Общая сборка |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4,7 |
| 20 | Контральные испытания и внутренняя консервация |  |  |  |  |  |  | - | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4,7 |
| 21 | Внешняя консервация и упаковка |  |  |  |  |  |  | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,6 |

В таб. 1.6 представлена циклограмма капитального ремонта АД в АРП – (в качестве примере).

Некоторые характеристики повреждений деталей, узлов АД, ВСУ представлены на рис 1.2- 1.7.

Каждый, поступивший в АРП АД или ВСУ, проходят три стадии ТП ремонта (подготовительную, основную - ремонт, восстановление и заключительную). В подготовительной стадии изделия подвергаются демонтажу с ЛА, разборке, очистки, промывке и ОТС (дефектации), комплексовке.

В процессе ОТС, поступивших в АРП для ремонта АД, ВСУ, ЛА и их систем, агрегатов, узлов и деталей, обнаруживается большое количество разнообразных повреждений. Полученные данные систематизируются, обрабатываются и анализируются. Выявляются типовые часто повторяющиеся повреждения конкретных элементов, деталей и узлов объектов, изделий АТ (см. таб. 1.7) и разрабатываются соответствующие методы и способы ремонта восстановления

Полные результаты ОТС деталей авиационных двигателей  в АРП представлены в таблице 1.8

Таб. 1.8

Результаты ОТС авиационных двигателей в АРП (средние данные – в % к общему количеству деталей)

| № п/п | Результаты ОТС | Доля |
| --- | --- | --- |
| 1. | Брак деталей | 5-10 |
| 2. | Детали, требующие значительных затрат трудоемкости на ремонт | 5-15 |
| 3. | Детали, требующие незначительных затрат трудоемкости на ремонт | 60-75 |
| 4. | Детали, не требующие ремонта, годные к дальнейшей эксплуатации | 10-20 |

Рис. 1.1 Схема технологического процесса ремонта АД, ВСУ, отработавших гарантийные ресурсы до 1ого ремонта или межремонтные.

Таб. 1.7.

Типовые часто повторяющиеся повреждения основных конструктивных элементов, деталей и узлов АД, ВСУ, агрегатов систем, обнаруживаемые при ремонте в АРП.

| №п/п | Наименование объектов АТ | Типовые часто повторяющиеся повреждения | Места появлений повреждений | Возможные методы, способы ремонта, восстановления объектов АТ (в пределах ТУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I При ОТС АД, ВСУ, приводов, агрегатов |
| 1 | Толстостенные корпусные детали, узлы. | Разрушение (редко) Трещина Износ, царапины, забоины, наклёп Коррозия | Бобышки, ухо, проушина, прилив. Около малых отверстий, бобышек, у канавок, поясков, пазов, шлиц, буртиков и др. В местах трения деталей, попадания посторонних предметов, небрежного выполнения работ при ТОиР На внешней реже на внутренней поверхности. | Брак (замена) Разделка, ремонт сваркой. Брак (замена) Слесарно-механическая обработка, гальваническая обработка, напыление, не металлических покрытий. --------//--------- |
| 2 | Тонкостенные детали, узлы (входное, выходное –выхлопное устройство, камера сгорания, жаровая труба и др.) | Разрушение Трещина Износ, царапины, забоины, наклеп. Коррозия, эрозия. Деформация (коробление, изгиб, вмятины, скручивание) | В местах сварки, изгиба, около отверстий, в зоне действия высоких температур. В местах соединения деталей; попадания посторонних предметов, воздействия потоков воздуха, газов; небрежное выполнения работ при ТОиР На внешних, внутренних поверхностях, в местах попадания воздуха, газов. В местах соединения деталей, воздействия высоких перепадов рабочих температур, попадание посторонних предметов. | Дополнительная сварка, вырезка поврежденного участка и вварка нового . Слесарная обработка- зачистка; удаление поврежденного участка и вварка нового. -------------//--------- Правка, установка усилений, вставок сваркой. |
| 3 | Валы, валики, оси, пальцы, втулки. | Разрушение (редко), трещины Износ, царапины, забоины, наклеп. Коррозия | Около канавок, пазов. В местах трения деталей, попадания посторонних предметов, небрежного выполнения ТОиР В любом месте | Брак (замена) Слесарно-механическая обработка, металлизация, неметаллические покрытия. -----------//---------- |
| 4 | Диски (компрессоров, турбин) | Разрушение, трещины Износ, царапины, забоины, наклеп. Коррозия, эрозия | В замках лопаток, около отверстий под вал. В любом месте В любом месте, в зоне воздействия высоких температур. | Брак (замена) Слесарно-механическая обработка, напыление, алитирование, хромаалитирование. -----------//---------- |
| 5 | Лопатки | Разрушение (обрыв), оплавление, деформация Трещина, износ, забоина, царапина, наклёп. Коррозия, эрозия | В верхней части. У лобовой кромки. На лобовой верхней части кромки, в замковой частях В любом месте | Брак (замена) Чаще- брак (замена), реже вывидение трещины в верхней части и наплавка, наварка напыление. Слесарная обработка, напыление, наварка, наплавка. |
| 6 | Шестерни | Разрушение (скол зуба), Трещина Износ, наклеп, выкрашивание, питтинг, забоины, царапины, коррозия. | У основания зубьев, около пазов, канавок, отверстий На рабочих поверхностях зубьев, в местах опоры. | Брак (замена) Слесарно-механическая обработка, напыление, наплавка, наварка. |
| 7 | Цилиндрово-поршневая и кривошипно-шатунная части ПАД | Разрушение, трещены. Износ, наклеп, забоины, царапины. Деформация Коррозия, эрозия | В местах воздействия высоких температур, циклических нагрузок, в местах резких переходов поверхностей при механической обработке деталей. В местах трения, воздействия ударных нагрузок, высоких температур, попадания посторонних предметов. Ребер охлаждения, стержней клапанов, коленчатых валов, шатунов. На внешних, внутренних поверхностях. | Брак (замена). Разрешается слесарная обработка при наличии трещин, вырывов до 3% общей поверхности рёбер охлаждения на цилиндрах. Слесарно-механическая обработка, нанесение, металлических неметаллических покрытий. Правка ребер охлаждения. Другие детали браковать (заменить) Слесарно-механическая обработка, нанесение металлических, неметаллических покрытий. |
| 8 | Секции хвостового вала | Разрушение, трещины Износ, наклеп, забоины, царапины. Деформация, (скручивание, изгиб). Коррозия | В местах переходов поверхности при механической обработке, около отверстий, в пазах. В местах трения, попадания посторонних предметов. В любом месте. В любом месте | Брак (замена) Слесарная обработка, восстановление защитного покрытия. Брак (замена) Слесарная обработка, восстановление защитного покрытия |
| 9 | Карданы, крестовины | Разрушение, трещины деформации Износ, бринеллирование, наклеп, забоины, царапины Коррозия | В местах переходов поверхности при механической обработке В местах трения, попадания посторонних предметов В любом месте | Брак (замена) Слесарно-механическая обработка, нанесение металлических покрытий. Слесарно-механическая обработка, нанесение металлических покрытий. |
| 10 | Кольца опорные, упорные, маслосбрасывающие, маслоотражательные. | Разрушения, трещины, деформация, забоины, царапины Износ, наклеп Коррозия, эрозия | В любом месте В местах трения и соединения деталей В любом месте | Брак (замена) Слесарно-механическая обработка, нанесение защитного покрытия. Слесарно-механическая обработка, нанесение защитного покрытия. |
| 11 | Резинотехнические детали (кольца, манжеты, прокладки и др.) | Разрушение, трещины, расслоение, набухание, потеря эластичности. | В любых местах. | Отбраковка при каждом ремонте независимо от технического состояния. |
| II При ОТС гидрогазовых систем АД, ЛА. |
| 1 | Баки, балоны, бачки металлические | Разрушение (пробоины) Трещина Деформация Износ, забоины, царапины Коррозия | В любом месте В любом месте В любом месте В любом месте В нижней части (на днище) | Вырезка поврежденного участка, вварка накладки, лючка. Засверловка концов, заварка ее. Правка, наварка накладки. Слесарная обработка (зачистка). Слесарная обработка (зачистка), возможна замена поврежденной части и установка накладки |
| 2 | Баки резинотехнические | Разрушения (пробоины, проколы, порывы, порезы) Трещины старения Деформация (разбухание, расслоение, изменение толщины) Износ, потертости | В любом месте В любом месте В любом месте В местах установки деталей соединения или соприкосновения с другими деталями | Приклейка снаружи резиновой накладки, возможна вклейка снаружи конусного ступенчатого вкладыша. Брак (замена) Вырезка повреждённого участка, вклейка снаружи конусного, ступенчатого вкладыша Вклейка резиновой накладки, возможно с предварительным удалением поврежденного участка и вклейкой снаружи конусного, ступенчатого вкладыша. |
| 3 | Баллон для газов | Разрушение, трещина, деформация Износ, забоины, царапины Коррозия | В любом месте В любом месте На наружной , внутренней поверхности | Брак (замена) Зачистка (слесарные обработка) Брак (замена) |
| 4 | Радиаторы | Разрушение (пробоина), трещины, деформация (вмятина) корпуса Разрушение, трещины, деформация сот Отпайка сот Износ, забоины, царапины, коррозия корпуса | В любом месте В любом месте В местах соединения На наружной поверхности | Слесарная обработка места повреждения, напайка накладки (заплаты) Брак (замена сот) Запайка, дополнительная припайка Слесарная обработка- зачистка, при необходимости припайка накладки. |
| 5 | -Агрегаты (краны, клапана, фильтры, насосы, Насосные станции, гидроуселители, бустера, гидроакумуляторы маслосборники, маслоотстойники, форсунки, плунжера, золотники и т.д. -Корпусные детали -Другие металлические детали -резино-технические детали (кольца, манжеты, прокладки, диафрагмы) -бумажные, тканивое фильтровое полотно -металлические сетки фильтров | Разрушения, трещины, деформация Износ, забоины, царапины Разрушения, трещины, деформация, износ, забоины, царапины Деформация (изгиб) Коррозия Разрушения, трещины, деформация, износ, потеря эластичности Разрушение, деформация, износ Разрушение, деформация, износ коррозия. | В любом месте В любом месте В любом месте Шток, валик, ручка и другие места В любом месте В любом месте В любом месте У мест пайки В любом месте | Брак (замена) Слесарно-механическая обработка, металлическое покрытие или поставка втулок Брак (замена)Слесарно-механическая обработка, нанесение метталопокрытий Брак (замена) Слесарно-механическая обработка, нанесение метталопокрытий. Бракуются при каждом ремонте не зависимо от технического состояния Браковка при каждом ремонте Слесарная обработка, правка, пайка. Брак (замена) |
| 6 | Трубопроводы металлические | Разрушения, трещины Забоина, царапина, следы износа, коррозия Деформация | В любом месте, но поперечные чаще около нипеля, а продольное по длине трубы В любом месте Вмятина внутрь трубы | Брак (замена) На дренажных участках можно заварить, запаять. Слесарная обработка (зачистка) Правка |
| 7 | Шланги (резинотехнические трубопроводы) | Разрушение, трещины, разбухание, расслоение, износ резины Забоины, царапины, следы износа на наконечниках. | В любом месте На наружной поверхности | Брак (замена). Замена и по сроку годности. Слесарная обработка (зачистка) |
| 8 | Дюриты | Разрушение, трещины, расслоение, разбухание, износ | В любом месте | Брак (замена) при каждом ремонте. |
| 9 | Арматура- детали для установки агрегатов гидрогазовых систем (кронштейны, панели, штыри, петли и т.д.) | Разрушение, трещины. Деформация Забоины, царапины, следы износа, коррозия | В любом месте В любом месте В любом месте | Слесарная обработка, сварка Слесарные обработка, правка Слесарная обработка, зачистка |
| III При ОТС воздушных, хвостовых (рулевых) и несущих винтов ЛА |
| 1 | Корпусные детали. (Траверса, скоба, стакан, втулка, палец вертикального, горизонтального или осевого шарнира; поводок, демпфер, тяга, опора, шток, букса, цапфа, хомут, кронштейн; рычаг, конус и т.д. | Разрушение, трещины, деформация Износ, наклеп, забоины, царапины Коррозия Фреттинг коррозия | В любом месте, чаще в местах перехода от одного метода механической обработки к другой На рабочих поверхностях, в местах попадания посторонних предметов В любом месте В местах значительных нагрузок (давления, действия больших сосредоточенных нагрузок) | Брак (замена) Слесарно-механическая обработка, металлические, неметаллические покрытия. Слесарно-механическая обработка, металлические, неметаллические покрытия. Слесарно-механическая обработка, металлические, неметаллические покрытия. |
| 2 | Лопасти | Разрушение, трещины, деформация Износ, наклеп, забоины, царапины Коррозия | В любых местах По передней кромке, на концевой части и по перу В любом месте | Брак (замена) Слесарная обработка и восстановление защитного покрытия, замена секций лопастей несущего винта. Слесарная обработка и восстановление зачищеного покрытия |
| 3 | Антиобледенитель- металлический | Разрушение, трещина, деформация Износ, забоина, царапины коррозия | В любом месте, но чаще у отверстий На наружной поверхности | Брак (замена) Зачистка, восстановление защитного покрытия |
| 4 | Антиобледенитель- резинотехнический | Разрушения, трещины, разбухание, расслоение, вырыв, обрыв Износ, потёртость | В любом месте На внешней поверхности | Брак (замена) Зачистка, подклейка. |
| 5 | Резиновые кольца, манжеты, прокладки | Разрушение, трещины, расслоение, набухание, потеря эластичности | В любом месте | Бракуется при каждом ремонте независимо от технического состояния |
| IV При ОТС открытых, закрытых авиационных подшипников вращения, скольжения |
| 1 | Любая деталь | Разрушение, трещина, деформация, цвета побежалости | В любом месте | Брак (замена) |
| 2 | Обойма опора, втулка, цилиндр, палец, Поршень, крестовина, кардан, сепаратор, крышка, шаровая опора | Износ, наклёп, забоины, царапины, бриннелирование. Коррозия | В местах трения, попадания посторонних предметов В любом месте | Очень высокие требования ТУ: зачистка, механическая обработка, металлические, неметаллическое покрытия (напыления, гальваническая обработка на нерабочих поверхностях) Брак (замена) |
| 3 | Шарики, ролики, иглы и другие детали вращения, скольжения | Износ, забоины, царапины, гранёность. Коррозия (неглубокая поверхностная) | В местах вращения, скольжения В любом месте | Брак (замена) Зачистка мелкой шкуркой |
| 4 | Наразборный (закрытый подшипник) | Хруст, заедание, тугое вращение, шум при вращении | В местах деформации, износа деталей; при отсутствии или загустевании смазки | Брак (замена) подшипника, замена перепрессовка смазки. |
| V При ОТС авиационных резьбовых деталей «крепежа» |
| 1 | Болт, винт, шпилька | Разрушение (обрыв) срыв резьбы, трещина Деформация Износ, наклёп Забоины, царапины, смятия, потянутость резьбы Забоины, царапины Коррозия | В местах перехода стержня к резьбе, в галтельном переходе у головки, около отверстия под деталь контровки В местах перехода стержня к резьбе В местах соединения деталей На резьбовой части На не резьбовой части В любых местах | Брак (замена) Не силовые детали – править, силовые – брак (замена) Слесарная обработка, нанесение металлических защитных покрытий. На несиловых деталях- правка, на силовых- брак (замена) Слесарная обработка, нанесение металлических защитных покрытий Зачистка нанесение металлических, защитных покрытий. |

# Text boxes

Демонтаж АД, ВСУ с ЛА и прием на склад ремфонда

# Разборка

Очистка, промывка деталей, узлов

ОТС деталей, узлов

Отбраковка и сдача в лом

Комплектовка в ремонт, сборку

Ремонт, прокач-ка корпусов

Прием на склад ремфонда АД, ВСУ прибывших отдельно от ЛА

Распаковка

Расконсервация

Получение деталей, узлов со склада

Узловая сборка

## Агрегатная сборка

Обкатка, сдаточные  испытание на стендах  сссссстендах

Контрольное испытание на стендах

Консервация внутренняя, внешняя

Упаковка в пленку, в контейнер

Отправка АД, ВСУ заказчику

Оформление техдоку-ментации и передача АД, ВСУ в цех сборки ЛА или отправки заказчику

Монтаж на ЛА

Технологическая контрольная переборка