МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Н.Н.Смирнов

Основы теории эксплуатации

авиационной техники

ПОСОБИЕ

по выполнению практических занятий

«Группировка работ по техническому

обслуживанию изделий функциональных систем ЛА

в формы регламента»

для студентов IV курса

специальности 16.09.01

всех форм обучения

Москва 2006

ФЕДЕРАРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ”

Кафедра технической эксплуатации

авиационной техники

Н.Н.Смирнов

Основы теории эксплуатации

авиационной техники

ПОСОБИЕ

по выполнению практических занятий

«Группировка работ по техническому

обслуживанию изделий функциональных систем ЛА

в формы регламента»

для студентов IV курса

специальности 16.09.01

всех форм обучения

Москва-2006

ББК  052-085

С 50

Рецензент: д-р техн.наук,проф. Ицкович А.А.

Смирнов Н.Н.

С 50 Основы теории эксплуатации АТ

Пособие по выполнению практических занятий по дисциплине  “Группировка

Работ по техническому обслуживанию изделий функциональных систем ЛА в

Формы регламента”.-М.:МГТУ ГА.2006….с.

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов IV курса

Специальности 160901 всех форм обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 30.05.06г и методического

совета  20.06.06г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель работы

Целью практического занятия по теме “Группировка работ по техническому обслуживанию изделий функциональных систем ЛА в формы регламента” является:

1) закрепление знаний по темам лекционных занятий “Формирование режимов

технического обслуживания ЛА”;

2) приобретение навыков анализа периодичности технического обслуживания изделий функциональных систем ЛА и формирования наилучшего варианта структуры регламента (числа форм ТО и периодичности их выполнения).

1.2. Основные вопросы, подлежащие изучению

для выполнения практического занятия

Для закрепления теоретического материала по указанной теме и подготовки к практическому занятию студентам рекомендуется изучить следующие вопросы:

1) содержание понятия “режимы технического обслуживания ЛА”;

2) классификация стратегий технического обслуживания изделий ФС;

3) способ выделения изделий ФС, отказы которых оказывают непосредственное влияние на безопасность полетов;

4) классификация   методов   определения     оптимальной     периодичности

технического обслуживания изделий ФС;

5) структура регламента технического обслуживания ЛА (периодические формы);

6) зависимости трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта изделий ФС от периодичности выполнения на них работ по регламенту;

7) критерии оптимизации при группировке работ по техническому обслуживанию изделий 1-й и 2-й групп в формы регламента.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМЕ

2.1. Постановка задачи

Важным фактором сохранения летной годности ЛА является правильно сформированный режим технического обслуживания.

Под режимом технического обслуживания ЛА понимаются, прежде всего, перечень и периодичность выполнения операций (работ).

Работы по техническому обслуживанию могут носить профилактический характер, предупреждая появление отказов, или выполняться после наступления опасных повреждений и отказов для устранения их последствий (текущий ремонт).

Формирование режимов технического обслуживания ЛА проводится в следующей последовательности:

 формируется перечень профилактических регламентных работ, подлежащих выполнению на изделиях ФС;

 для каждого из изделий определяется оптимальная периодичность выполнения технического обслуживания с использованием соответствующих критериев;

 осуществляется группировка работ по техническому обслуживанию изделий ФС в формы регламента.

При решении задачи группировки работ по техническому обслуживанию следует иметь в виду следующее: вся совокупность изделий ФС, в зависимости от последствий их отказов при эксплуатации, подразделяется на две группы:

 к 1-й группе относятся изделия, отказ которых оказывает непосредственное влияние на безопасность полетов;

 к 2-й группе относятся изделия, отказы которых не оказывают заметного влияния на безопасность полетов.

В зависимости от этого при группировке работ по техническому обслуживанию изделий в формы регламента используются разные схемы и критерии.

Один из подходов к задаче группировки работ по техническому обслуживанию изделий состоит в том, что наилучший вариант структуры регламента выбирается по критерию минимума дополнительных затрат трудоемкости на проведение технического обслуживания ФС.

Также может использоваться и другой подход, когда наилучший вариант структуры регламента выбирается по критерию минимума дополнительных затрат стоимости технического обслуживания.

В конечном счете задача группировки индивидуальных периодичностей технического обслуживания изделий (tпр.опт.) в формы регламента заключается в том, чтобы получить наилучший (с точки зрения дополнительных затрат в отношении трудоемкости и стоимости) вариант структуры регламента ФС (числа форм технического обслуживания и периодичности их выполнения).

2.2. Группировка работ по техническому обслуживанию изделий ФС

с использованием критерия минимальных дополнительных затрат

по трудоемкости

К изделиям 1-й группы относятся те изделия, оптимальная периодичность технического обслуживания (tпр.опт.) которых определяется по критериям:

P(tпр.)≥Pнорм.   или

PH,Ō(tпр.)= ,

где  P(tпр.)  вероятность безотказной работы изделия за tпр.;

tпр.  варьируемая периодичность технического обслуживания изделия;

Pнорм.  нормативное значение вероятности, заданное из условия обеспечения безопасности полетов;

PH,Ō(tпр.)  вероятность  появления  неисправности  и не  появления  отказа  изделия за tпр.;

, параметр потока неисправностей и отказов соответственно.

Другими словами, изделия 1-й группы - это те, для которых применяются стратегии технического обслуживания по наработке или с учетом развития неисправности в отказ.

Для этих изделий полученные в результате расчетов значения tпр.опт. при группировке не могут изменяться в сторону увеличения из соображений обеспечения безопасности полетов.

Схема группировки работ по техническому обслуживанию изделий 1-й группы в формы регламента представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема группировки работ по техническому обслуживанию изделий

в формы регламента

На схеме в качестве примера условно представлены значения tпр.опт (t1, t2,…t8) для восьми изделий, отказы которых влияют на безопасность полетов, и трудоемкости работ по техническому обслуживанию Ti  (T1 ,T2,…,T8).

Цифрами 1,2,..., 8 обозначены номера изделий ФС. Работы по техническому обслуживанию этих изделий связаны с предотвращением появления опасных отказов и должны выполняться с периодичностью ti , не превышающей tпр.опт.i (ti≤tпр.опт.i) для каждого i-го изделия.

При группировке работ для отдельных изделий, требующих больших трудозатрат на проведение технического обслуживания, потери по наработке  Δti  могут быть сравнительно велики. Для таких изделий можно оставить индивидуальную периодичность, желательно совмещенную с очередной наступающей формой Ф-1.

Рассмотрим случай группировки работ по техническому обслуживанию группы изделий с оптимальной для каждого из изделий периодичностью tпр.опт.  в заданные формы  регламента  для ЛА Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4,  выполняемые  с  периодичностью τФ-1, τФ-2, τФ-3, τФ-4 соответственно.

Из рассмотрения схемы, приведенной на рис.1, следует, что при группировке работ в соответствующую j-ю форму регламента потеря по наработке для каждого   i-го изделия составит Δtij. Трудоемкость  Ti , приходящаяся на 1 час наработки i-го изделия, составит . Убытки из-за увеличения трудоемкости от совмещения работ для i-го изделия составят  .

Для всей группы изделий (группа 1) разовые дополнительные затраты трудоемкости Δопределяются из выражения:

ΔTPI =  ; ,                                    (1)

где  Ti трудоемкость технического обслуживания i-го изделия;

ti оптимальная периодичность технического обслуживания i-го изделия;

i  порядковый номер изделия;

n1 количество изделий в 1-й группе;

j  порядковый номер формы регламента технического обслуживания;

k  количество форм регламента;

Δtij  потери по наработке от совмещения tпр.опт.i с j-й формой регламента.

С учетом того, что за цикл форм технического обслуживания, определяемый периодичностью самой трудоемкой формы (Ф-4), формы Ф-1 и Ф-2 повторяются несколько раз, дополнительные затраты трудоемкости будут намного больше и составят:

ΔTI =  ;  ,                                  (2)

где - количество j-й формы, повторяющейся за цикл.

В нашем случае количество повторяющихся за цикл форм для всех трех вариантов (см.табл.1) будет: nФ-1- 12 раз, nФ-2 -2 раза. Формы Ф-3 и Ф-4 за цикл выполняются по одному разу.

Для рассматриваемого примера (рис. 1) имеем:

ΔTI=

.

Для нахождения  ΔTImin  выполняются расчеты по нескольким вариантам структуры регламента с разной периодичностью выполнения форм (табл.1), а возможно и с разным числом самих форм регламента.

Исходные данные, необходимые для расчетов изделий 1-й группы, приведены в Приложении 1.

Значения периодичности выполнения форм регламента, рекомендуемые для

использования при группировке работ, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Рекомендуемые значения периодичности выполнения форм регламента

| Вариант | Периодичность, ч.нал. |
| --- | --- |
|  | Ф-1 | Ф-2 | Ф-3 | Ф-4 |
| 1 2 3 | 500 600 700 | 2000 2400 2800 | 4000 4800 5600 | 8000 9600 10200 |

Примечание. Студент вправе выбрать для расчетов и другие варианты значений периодичности выполнения форм регламента.

К изделиям 2-й группы относятся те, оптимальная периодичность технического обслуживания (tпр.опт) которых определяется по критерию П(tпр)=.

Величина TТОиР включает в себя: трудоемкость плановых (профилактических) работTТО и трудоемкость работ по устранению неисправностей  и отказов (текущего ремонта)  Tр.

Для изделий 2-й группы применяется стратегия технического обслуживания с учетом трудоемкости. Для  этих изделий полученные в результате расчетов значения tпр.опт. при группировке могут изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения, в зависимости от того, при какой из смежных форм регламента обеспечивается минимум дополнительных затрат трудоемкости (Δti).

На рис.2 представлена схема группировки работ по техническому обслуживанию изделий 2-й группы в формы регламента.

Рис. 2. Схема группировки работ по техническому обслуживанию изделий

в формы регламента

На схеме представлены данные о периодичности tпр.опт., трудоемкости Ti технического обслуживания и текущего ремонта шести изделий ФС, отказы которых не влияют на безопасность полетов, а также зависимости Ti= ƒ(tпр.).

Обозначения, принятые на рис.2, аналогичны тем, которые приведены на рис.1. Зависимости Ti= ƒ(tпр.) для рассматриваемых изделий можно построить с использованием данных, приведенных в приложении 2 и формул (3):

Tто=;  Tр=,                                  (3)

где  , средние значения трудоемкости разового планового обслуживания и устранения неисправности или отказа соответственно;

τпр периодичность технического обслуживания изделия, принятая за базовую (в данном случае τпр= tпр.опт. );

tпр варьируемая периодичность технического обслуживания;

ω0 параметр потока отказов изделия (статистическая оценка).

Чтобы обеспечить выполнение критерия minΔTi для каждого i-го изделия, необходимо построить зависимость Ti= ƒ(tпр.), сравнить значения дополнительных затрат трудоемкости технического обслуживания i-го изделия при условии выполнения операций на одной из двух соседних форм регламента (ΔTi)  и выбрать ту из форм, где ΔTi min.

В целях упрощения расчетов можно с использованием формул (3) определить точки зависимости Ti= ƒ(tпр.) для двух соседних форм технического обслуживания (tпр= τФ1,   tпр= τФ2 или tпр= τФ2, tпр= τФ3 ,или tпр= τФ3, tпр= τФ4). Далее необходимо сравнить дополнительные затраты трудоемкости (ΔTi)  i-го изделия при условии выполнения операций на одной из двух соседних форм регламента и выбрать ΔTijmin.

Для всей группы изделий (группа 2) разовые дополнительные затраты трудоемкости ΔTPII определяются из выражения:

ΔTPII= ,                                           (4)

где  ΔTij min минимальные дополнительные затраты трудоемкости технического обслуживания i-го изделия на j-й форме регламента;

i - порядковый номер изделия;

nII  количество изделий во 2-й группе;

j - порядковый номер формы регламента;

k - количество форм регламента.

Для рассматриваемого примера (рис. 2) без учета повторяемости форм регламента за цикл, имеем:

для изделия   1:  ΔT13<ΔT12;   ΔTmin=ΔT13;

для изделия   2:  ΔT21<ΔT22;   ΔTmin=ΔT21;

для изделия   3:  ΔTmin=ΔT31;

для изделия   4:  ΔT44<ΔT43;   ΔTmin=ΔT44;

для изделия   5:  ΔT52<ΔT53;   ΔTmin=ΔT52;

для изделия   6:  ΔT61<ΔT62;   ΔTmin=ΔT61.

Здесь так же, как и для изделий 1-й группы, следует учесть повторяемость за цикл форм технического обслуживания Ф-1 и Ф-2.

Следовательно,  дополнительные  затраты трудоемкости для всех изделий 2-й группы составят:

ΔTII=ΔT13nФ-3+ΔT21nФ-1+ΔT31nФ-1+ΔT44nФ-4+ΔT52nФ-2+ΔT61nФ-1.

Для изделий 2-й группы так же, как и для изделий 1-й группы, выполняются те же варианты расчета, с тем же числом форм технического обслуживания и с той же периодичностью их проведения. Из всех вариантов выбирается наилучший (ΔTII min).

Наилучший вариант регламента с учетом двух групп изделий выбирается по критерию:

ΔT=(ΔTI+ΔTII)min ;   .

Величина дополнительных затрат трудоемкости, связанных с группировкой работ в формы регламента, должна быть минимальной.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ

НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ

Для выполнения задания студенты изучают методические указания (п. 2 пособия), получают от преподавателя варианты задания и решают задачи группировки работ по техническому обслуживанию изделий 1-й и 2-й групп в формы регламента.

В соответствии с полученным вариантом задания и с использованием исходных данных, приведенных в Приложениях, студенту требуется:

- выбрать для группировки 2 приемлемых варианта структуры регламента;

- выполнить расчеты по группировке работ для изделий 1-й группы;

- выполнить расчеты по группировке работ для изделий 2-й группы;

- дать   графическое   изображение  схем группировки работ для изделий 1-й и 2-й групп.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ

После выполнения практического занятия студент предъявляет преподавателю отчет по форме, приведенной в Приложении 3, который включает:

а) формулировку задачи и исходную информацию по выбранному варианту;

б) выбор для группировки работ приемлемых вариантов структуры регламента (не менее 2-х);

в) необходимые расчеты для группировки работ с целью выбора наилучшего варианта структуры  регламента;

г) окончательные результаты расчетов.

Литература

- Смирнов Н.Н.  Основы теории технической эксплуатации летательных аппаратов. Учебное пособие. Части 1 и 2.-М.: МГТУ ГА, 2001,2003.

- Смирнов Н.Н. Научные основы построения системы технического обслуживания и ремонта самолетов ГА. - М.: МГТУ ГА, 1994.

3. Смирнов Н.Н., Герасимова Е.Д., Полякова И.Ф. Эксплуатационная надежность и режимы ТО ЛА и АД. -М.: МГТУ ГА, 2002.

# Приложение 1

Исходные данные для решения задачи

(для изделий 1-й группы; tпр.опт.- в часах налета; Т- в чел.- час)

| №№ изделия | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т |
| 1 | 800 | 0,3 | 850 | 0,25 | 830 | 0,35 | 870 | 0,25 | 900 | 0,2 | 920 | 0,25 | 950 | 0,3 |
| 2 | 1200 | 0,4 | 1300 | 0,3 | 1350 | 0,4 | 1400 | 0,4 | 1450 | 0,3 | 1500 | 0,3 | 1520 | 0,4 |
| 3 | 2900 | 0,7 | 2950 | 0,6 | 3000 | 0,5 | 3100 | 0,6 | 3150 | 0,4 | 3200 | 0,6 | 3250 | 0,55 |
| 4 | 3200 | 0,5 | 3300 | 0,4 | 3350 | 0,55 | 3370 | 0,5 | 3400 | 0,5 | 3350 | 0,5 | 3400 | 0,6 |
| 5 | 3850 | 0,6 | 3800 | 0,5 | 3700 | 0,6 | 3750 | 0,55 | 3800 | 0,6 | 3750 | 0,55 | 3000 | 0,65 |
| 6 | 5750 | 0,8 | 5800 | 0,75 | 5850 | 0,7 | 5900 | 0,8 | 6000 | 0,7 | 5800 | 0,8 | 8900 | 0,75 |
| 7 | 6550 | 0,9 | 6600 | 0,8 | 6620 | 0,85 | 6650 | 0,9 | 6700 | 0,8 | 6750 | 0,9 | 7800 | 0,8 |
| 8 | 8600 | 1,0 | 8650 | 0,9 | 8670 | 0,95 | 7900 | 1,0 | 8700 | 0,9 | 8800 | 0,95 | 9800 | 0,9 |

| №№ изделия | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т |
| 1 | 910 | 0,35 | 940 | 0,3 | 900 | 0,25 | 800 | 0,35 | 920 | 0,25 | 930 | 0,3 | 910 | 0,25 |
| 2 | 1400 | 0,5 | 1300 | 0,35 | 1500 | 0,3 | 1300 | 0,4 | 1450 | 0,3 | 1400 | 0,4 | 1350 | 0,3 |
| 3 | 3200 | 0,6 | 2900 | 0,4 | 3150 | 0,4 | 3000 | 0,5 | 3100 | 0,4 | 3050 | 0,45 | 2950 | 0,4 |
| 4 | 3750 | 0,7 | 3400 | 0,6 | 3350 | 0,5 | 3370 | 0,55 | 3360 | 0,5 | 3600 | 0,6 | 3200 | 0,55 |
| 5 | 2900 | 0,65 | 3800 | 0,7 | 3850 | 0,6 | 3860 | 0,7 | 3900 | 0,6 | 3850 | 0,65 | 3870 | 0,7 |
| 6 | 5800 | 0,8 | 6000 | 0,75 | 8900 | 0,8 | 5850 | 0,8 | 6550 | 0,75 | 6600 | 0,7 | 6700 | 0,75 |
| 7 | 6650 | 0,9 | 8300 | 0,9 | 7800 | 0,95 | 6750 | 0,9 | 8800 | 0,8 | 9900 | 0,8 | 8700 | 0,8 |
| 8 | 10400 | 0,95 | 9800 | 1,0 | 9900 | 1,0 | 8500 | 0,95 | 9850 | 0,9 | 8600 | 0,95 | 9200 | 0,9 |

Приложение 1

(продолжение)

| №№ изделия | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т |
| 1 | 875 | 0,35 | 840 | 0,25 | 830 | 0,2 | 820 | 0,3 | 930 | 0,35 | 950 | 0,25 | 940 | 0,3 |
| 2 | 1150 | 0,4 | 1300 | 0,4 | 1200 | 0,3 | 1400 | 0,4 | 1250 | 0,4 | 1200 | 0,3 | 1400 | 0,4 |
| 3 | 2850 | 0,5 | 2800 | 0,55 | 2900 | 0,45 | 3100 | 0,6 | 3000 | 0,5 | 2900 | 0,6 | 2950 | 0,45 |
| 4 | 3100 | 0,55 | 3000 | 0,6 | 3350 | 0,5 | 3600 | 0,65 | 3400 | 0,55 | 3500 | 0,5 | 3550 | 0,6 |
| 5 | 3400 | 0,6 | 3950 | 0,65 | 3800 | 0,6 | 2950 | 0,7 | 3900 | 0,6 | 3850 | 0,7 | 3900 | 0,65 |
| 6 | 5800 | 0,7 | 6800 | 0,7 | 6650 | 0,75 | 6600 | 0,8 | 6000 | 0,75 | 6300 | 0,8 | 6800 | 0,7 |
| 7 | 8700 | 0,8 | 8500 | 0,9 | 8500 | 0,85 | 8700 | 0,9 | 7800 | 0,8 | 6750 | 0,9 | 6900 | 0,8 |
| 8 | 9750 | 0,9 | 10400 | 1,0 | 9800 | 0,9 | 9200 | 1,0 | 9900 | 0,9 | 8600 | 1,0 | 8800 | 0,9 |

| №№ изделия | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т | tпр.опт | Т |
| 1 | 810 | 0,35 | 840 | 0,2 | 820 | 0,25 | 830 | 0,3 | 850 | 0,35 | 900 | 0,3 | 950 | 0,25 |
| 2 | 1100 | 0,4 | 1350 | 0,45 | 1450 | 0,35 | 1300 | 0,4 | 1400 | 0,4 | 1500 | 0,45 | 1300 | 0,35 |
| 3 | 2900 | 0,5 | 3000 | 0,6 | 3100 | 0,5 | 3150 | 0,6 | 3200 | 0,5 | 3250 | 0,6 | 2900 | 0,5 |
| 4 | 3300 | 0,6 | 3360 | 0,7 | 3370 | 0,6 | 3400 | 0,7 | 3450 | 0,6 | 3500 | 0,7 | 3350 | 0,7 |
| 5 | 3800 | 0,65 | 3850 | 0,75 | 3700 | 0,7 | 3000 | 0,75 | 3860 | 0,65 | 3870 | 0,75 | 3000 | 0,75 |
| 6 | 5800 | 0,7 | 6000 | 0,8 | 5850 | 0,75 | 6500 | 0,8 | 6550 | 0,75 | 6600 | 0,8 | 6650 | 0,8 |
| 7 | 6600 | 0,8 | 6750 | 0,85 | 8000 | 0,8 | 8500 | 0,9 | 9500 | 0,8 | 8700 | 0,85 | 9900 | 0,9 |
| 8 | 8600 | 0,9 | 8700 | 0,9 | 9800 | 0,95 | 9200 | 1,0 | 8700 | 0,95 | 9300 | 0,9 | 10300 | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные для решения задачи (для изделий 2-й группы; tпр.опт.- в часах налета; ,- в чел.- ч) |  |  |  |
| №№ изделия | Варианты заданий |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  |
| 1 | 900 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 850 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 920 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 910 | 0,25 | 1,1 | 0,7 |
| 2 | 1600 | 0,25 | 1,2 | 0,17 | 1550 | 0,3 | 1 | 1,5 | 1700 | 0,35 | 1,3 | 1,3 | 1650 | 0,3 | 1,3 | 0,9 |
| 3 | 3000 | 0,3 | 1,25 | 0,7 | 3050 | 0,35 | 1,2 | 0,08 | 3200 | 0,4 | 1,4 | 0,9 | 3250 | 0,35 | 1,5 | 1,2 |
| 4 | 3900 | 0,4 | 1,3 | 0,22 | 3800 | 0,4 | 1,4 | 2,1 | 3850 | 0,45 | 1,5 | 0,2 | 3750 | 0,4 | 1,6 | 0,19 |
| 5 | 5700 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 5750 | 0,45 | 1,5 | 0,16 | 5800 | 0,5 | 1,7 | 0,14 | 5900 | 0,6 | 1,8 | 0,15 |
| 6 | 7800 | 0,6 | 1,7 | 0,23 | 6900 | 0,7 | 1,9 | 0,22 | 7900 | 0,7 | 1,8 | 0,21 | 7850 | 0,7 | 2 | 0,18 |
|  | Варианты заданий |
| №№ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| изделия | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  |
| 1 | 860 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 870 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 880 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 890 | 0,25 | 1,2 | 0,8 |
| 2 | 1700 | 0,35 | 1,1 | 1,6 | 1720 | 0,35 | 1,2 | 1,1 | 1650 | 0,35 | 1,3 | 0,9 | 1680 | 0,3 | 1,4 | 1,1 |
| 3 | 3100 | 0,2 | 1,2 | 0,8 | 3000 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 3250 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 3200 | 0,4 | 1,5 | 1,3 |
| 4 | 3750 | 0,4 | 1,4 | 0,21 | 3900 | 0,45 | 1,5 | 0,2 | 3800 | 0,5 | 1,6 | 0,21 | 3850 | 0,45 | 1,3 | 0,2 |
| 5 | 6000 | 0,6 | 1,8 | 0,17 | 5800 | 0,5 | 1,7 | 0,14 | 5900 | 0,65 | 1,9 | 0,16 | 6100 | 0,6 | 1,7 | 0,18 |
| 6 | 7800 | 0,7 | 1,9 | 0,21 | 6900 | 0,6 | 1,8 | 0,21 | 7700 | 0,7 | 2 | 0,23 | 7750 | 0,7 | 1,9 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  | (продолжение) |
|  | Варианты заданий |
| №№ | 9 | 10 | 11 | 12 |
| изделия | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  |
| 1 | 910 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 890 | 0,25 | 0,9 | 0,8 | 950 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 940 | 0,25 | 1,1 | 0,9 |
| 2 | 1500 | 0,3 | 1 | 1,1 | 1550 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1600 | 0,35 | 1,3 | 1,1 | 1680 | 0,3 | 1,3 | 0,8 |
| 3 | 3200 | 0,35 | 1,1 | 0,9 | 3100 | 0,45 | 1,3 | 1,6 | 3200 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 3000 | 0,4 | 1 | 1,4 |
| 4 | 3750 | 0,4 | 1,4 | 0,12 | 3800 | 0,5 | 1,4 | 0,19 | 3850 | 0,5 | 1,6 | 0,13 | 3900 | 0,5 | 1,5 | 0,17 |
| 5 | 5800 | 0,5 | 1,7 | 0,15 | 5850 | 0,6 | 1,6 | 0,21 | 5900 | 0,6 | 1,7 | 0,17 | 5700 | 0,6 | 1,7 | 0,19 |
| 6 | 6900 | 0,6 | 1,8 | 0,19 | 7800 | 0,7 | 2 | 0,22 | 7900 | 0,65 | 1,9 | 0,23 | 7700 | 0,7 | 1,8 | 0,21 |
|  | Варианты заданий |
| №№ | 13 | 14 | 15 | 16 |
| изделия | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  |
| 1 | 850 | 0,15 | 0,9 | 0,8 | 910 | 0,2 | 1 | 0,9 | 920 | 0,25 | 0,8 | 0,7 | 900 | 0,15 | 1,2 | 0,9 |
| 2 | 1550 | 0,2 | 1,2 | 1,1 | 1600 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 1650 | 0,3 | 1 | 1,3 | 1700 | 0,25 | 0,9 | 1,1 |
| 3 | 3100 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 3150 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 3200 | 0,35 | 1,2 | 0,9 | 3250 | 0,3 | 1,3 | 1,2 |
| 4 | 3750 | 0,4 | 1,3 | 0,13 | 3800 | 0,45 | 1,5 | 0,16 | 3850 | 0,4 | 1,4 | 0,16 | 3900 | 0,4 | 1,4 | 0,16 |
| 5 | 5700 | 0,5 | 1,6 | 0,17 | 5750 | 0,5 | 1,8 | 0,18 | 5800 | 0,5 | 1,6 | 0,21 | 5850 | 0,6 | 1,6 | 0,17 |
| 6 | 6900 | 0,6 | 1,8 | 0,21 | 7700 | 0,6 | 2 | 0,22 | 7750 | 0,7 | 1,8 | 0,22 | 7900 | 0,7 | 2 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  | (продолжение) |
|  | Варианты заданий |
| №№ | 17 | 18 | 19 | 20 |
| изделия | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  |
| 1 | 850 | 0,15 | 1,2 | 0,6 | 860 | 0,2 | 1 | 0,9 | 870 | 0,25 | 0,9 | 1,1 | 880 | 0,2 | 1,2 | 0,7 |
| 2 | 1550 | 0,2 | 1 | 0,9 | 1600 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 1650 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 1700 | 0,2 | 1,2 | 0,9 |
| 3 | 3100 | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 3200 | 0,35 | 1,2 | 1,3 | 3150 | 0,4 | 1,3 | 0,8 | 3250 | 0,3 | 1,3 | 0,8 |
| 4 | 3800 | 0,35 | 1,5 | 0,16 | 3850 | 0,4 | 1,4 | 0,21 | 3900 | 0,45 | 1,5 | 0,13 | 3700 | 0,35 | 1,4 | 0,16 |
| 5 | 5750 | 0,4 | 1,8 | 0,19 | 5900 | 0,5 | 1,7 | 0,23 | 5850 | 0,6 | 1,8 | 0,18 | 5800 | 0,45 | 1,7 | 0,18 |
| 6 | 7700 | 0,6 | 2 | 0,22 | 7750 | 0,7 | 1,9 | 0,18 | 7800 | 0,7 | 2 | 0,21 | 7850 | 0,6 | 1,8 | 0,19 |
|  | Варианты заданий |
| №№ | 21 | 22 | 23 | 24 |
| изделия | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  |
| 1 | 890 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 900 | 0,15 | 1,2 | 0,9 | 910 | 0,25 | 1,1 | 0,8 | 920 | 0,3 | 1 | 0,9 |
| 2 | 1620 | 0,3 | 1 | 0,9 | 1630 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 1640 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 1660 | 0,35 | 1,2 | 0,7 |
| 3 | 3000 | 0,35 | 1,3 | 1,1 | 3150 | 0,35 | 1,3 | 1,2 | 3200 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 3050 | 0,4 | 1,3 | 1,1 |
| 4 | 3600 | 0,4 | 1,6 | 0,15 | 3650 | 0,5 | 1,5 | 0,16 | 3700 | 0,5 | 1,4 | 0,12 | 3750 | 0,55 | 1,4 | 0,13 |
| 5 | 5700 | 0,5 | 1,8 | 0,17 | 5750 | 0,65 | 1,9 | 0,18 | 5800 | 0,6 | 1,7 | 0,13 | 5900 | 0,6 | 1,7 | 0,16 |
| 6 | 7900 | 0,6 | 2 | 0,22 | 7850 | 0,7 | 2 | 0,21 | 7800 | 0,7 | 1,9 | 0,22 | 7700 | 0,65 | 1,9 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  | (продолжение) |
|  | Варианты заданий |
| №№ | 25 | 26 | 27 | 28 |
| изделия | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  | tпр.опт |  |  |  |
| 1 | 910 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 900 | 0,15 | 0,9 | 0,8 | 890 | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 850 | 0,25 | 1 | 0,8 |
| 2 | 1600 | 0,35 | 0,9 | 1,1 | 1620 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 1630 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 1640 | 0,3 | 1,2 | 0,9 |
| 3 | 2950 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 3000 | 0,35 | 1,3 | 1,2 | 3100 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 3200 | 0,4 | 1,3 | 1,2 |
| 4 | 3650 | 0,5 | 1,4 | 0,12 | 3700 | 0,4 | 1,8 | 0,16 | 3750 | 0,5 | 1,3 | 0,14 | 3600 | 0,5 | 1,4 | 0,15 |
| 5 | 5700 | 0,55 | 1,8 | 0,13 | 5800 | 0,6 | 1,6 | 0,17 | 5900 | 0,6 | 1,5 | 0,16 | 5850 | 0,55 | 1,8 | 0,18 |
| 6 | 7000 | 0,6 | 2 | 0,19 | 7500 | 0,7 | 1,7 | 0,21 | 7600 | 0,7 | 1,8 | 0,22 | 7800 | 0,6 | 2 | 0,21 |

# Приложение 3

Кафедра ТЭЛА и АД

Дисциплина «Основы теории эксплуатации АТ»

Отчет

о выполнении работы по практическому занятию

на тему «Группировка работ по техническому

обслуживанию изделий ФС в формы регламента»

Студент__________                             Отчет принял___________

Группа  __________                                           «__»_______200_г.

1.Задача ПЗ, подлежащая решению:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

2.Исходные данные для варианта №…

Для изделий 1-й группы:                                      Для изделий 2-й группы:

| № издел. | tпр.опт. | T |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |
| № издел. | tпр.опт |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |

3.Выбор для группировки работ приемлемых вариантов структуры регламента

(не менее 2-х).

| Вариант | Периодичность выполнения форм регламента, ч.нал. |
| --- | --- |
|  | Ф-1 | Ф-2 | Ф-3 | Ф-4 |
| 1 2 3 |  |  |  |  |

4. Группировка работ по техническому обслуживанию изделий 1-й группы в формы   регламента.

4.1. Графическое изображение схемы группировки работ (для наилучшего варианта):

4.2. Расчет ведется по выражению:

ΔTI= .

4.3. Результаты расчета:

| Вариант | Периодичность выполнения форм, ч.нал | ΔTI чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
|  | Ф-1 | Ф-2 | Ф-3 | Ф-4 |  |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |

Наилучший вариант №…,  ΔTI min=……..

5. Группировка работ по техническому обслуживанию изделий 2-й группы в формы регламента.

5.1. Графическое изображение схемы группировки работ (для наилучшего варианта):

5.2. Расчет ведется по выражению:

ΔTPII=.

С учетом повторяемости форм Ф-1 и Ф-2 определяем ΔTII.

5.3.Результаты расчета:

| Вариант | Периодичность выполнения форм, ч.нал | ΔTII чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
|  | Ф-1 | Ф-2 | Ф-3 | Ф-4 |  |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |

Наилучший вариант №…,  ΔTII min=……..

6. Оформление окончательных результатов:

ΔT= (ΔTI+ΔTII)min=…

7. Выводы по результатам выполнения П.З.

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Работа выполнена «__»_________200_г.

Подпись студента___________________

Содержание

1. Общие положения…………………………………………………………………..3

1.1.Цель работы……………………………………………………………………..3

1.2. Основные вопросы, подлежащие изучению для выполнения

практического задания…………………………………..............................................3

2. Методические указания по теме…………………………………………………..3

2.1. Постановка задачи…………………………………………………………….3

2.2. Группировка работ по техническому обслуживанию изделий ФС с использованием критерия минимальных дополнительных затрат по трудоемкости……………………………………………………………………..........4

3. Задание для самостоятельной проработки на практическом занятии………….10

4. Отчетность по практическому занятию…………………………………...……...10

Литература………………………………………………………………………….10

Приложение №1. Исходные данные для решения

задачи (для изделий 1-й группы)…………………………….11

Приложение №2. Исходные данные для решения

задачи (для изделий 2-й группы)……………………………..13

Приложение №3. Форма отчета о выполнении работы

по практическому занятию…………………………………...17

# Text boxes

Ф-3

Ф-2

Ф-1

T,чел.- ч

T8

T6

T7

T5

T4

Ф-4

T3

T2

T1

Δt11

1

Δt41

4

3

Δt32

Δt72

7

Δt52

5

Δt63

6

Δt23

Δt84

8

2

tпр.ч.нал.

t1

t4

t3

t4

t5

t2

t6

t8

τФ1

τФ2

τФ3

τФ4

Ф-4

Ф-3

Ф-2

Ф-1

T,чел.- ч

tпр., ч.нал

T6

Ф-1

T5

T4

T3

T2

T1

t6

ΔT43

t2

ΔT53

t3

2

Ф-2

1

ΔT12

ΔT22

t1

t5

ΔT13

T

t4

ΔT44

tпр.ч.нал.

4

5

ΔT52

ΔT62

6

ΔT61

ΔT21

3

τФ1

τФ2

τФ3

τФ4

Ф-3

Ф-4

T

tпр., ч.нал

Ф-1

Ф-2

Ф-3

Ф-4

ΔT31