# Введение

Изучить материал [1, Введение с. 3 – 7].

Справочные сведения

-уравнение состояния для совершенного газа

,

где     - давление [Па];

- плотность газа [кг/м3];

Дж/(кг(К) – удельная газовая постоянная;

- температура [К];

-скорость звука в совершенном газе

,

где    = 1,4 – показатель адиабаты, равный отношению теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме.

Вопросы для самоконтроля

- Нормальные и касательные напряжения. Динамическое взаимодействие.

- Газодинамические переменные. Уравнение состояния.

- Упрощенные физические модели идеального, вязкого и сжимаемого газов.

- Стандартная атмосфера.

Задачи

В1. Определить плотность воздуха, если при давлении 200 кПа его температура равна 30(С.

В2. Определить скорость звука в воздухе при плотности 0,657 кг/м3 и давлении 97500 Па.

В3. Определить температуру воздуха, если его скорость звука равна 427 м/с.

# Глава 1. Кинематика сплошной среды

Изучить материал [1, гл. 1, с. 8 – 21].

Справочные сведения

Вихревое влияние в заданной точке пространства определяется формулами:

-от элемента  произвольного вихря определяется уравнением Био-Савара

,

где      - циркуляция скорости по замкнутому контуру ;

- расстояние до исследуемой точки;

- элемент вихря;

-от бесконечного прямолинейного вихря

;

-от полубесконечного прямолинейного вихря

;

-от отрезка прямолинейного вихря

;

-уравнение неразрывности для трубки тока

,

где    - площадь поперечного сечения трубки тока.

Вопросы для самоконтроля

- Задание движения газа по Эйлеру и по Лагранжу.

- Линия тока. Трубка тока. Поверхность тока.

- Вихревое течение. Вихревая линия. Вихревая трубка. Вихревая пелена.

- Интенсивность (напряженность) вихревой трубки. Циркуляция скорости.

- Теорема Стокса для вихревого течения.

- Вихревое влияние. Индуцированная скорость.

- Массовый расход. Уравнение неразрывности.

Задачи

- В воздухе находится бесконечный, прямолинейный вихрь интенсивностью 100 м2/с. Определить вихревое влияние в исследуемой точке на расстоянии 5 м от вихря.

- В воздухе находится полубесконечный, прямолинейный вихрь интенсивностью 150 м2/с. Определить вихревое влияние в исследуемой точке на расстоянии 7 м от вихря и на расстоянии 10 м от начала вихря (рис. 1.1).

| Рис.1.1. К задаче 1.2 | Рис.1.2. К задаче 1.5 |
| --- | --- |

- В воздухе расположены два параллельных бесконечных вихря с интенсивностями соответственно  = 100 м2/с и  = - 240 м2/с. Расстояние между вихрями 16 м. Определить вихревое влияние в точке, расположенной посередине между вихрями.

- В воздухе расположены два параллельных бесконечных вихря с интенсивностями соответственно  = 150 м2/с и  = - 320 м2/с. Между вихрями расположена точка, в которой от каждого вихря индуцируются равные по абсолютной величине скорости. Определить вихревое влияние в этой точке, если расстояние между вихрями равно 8 м.

- В воздухе расположен вихрь ab длиной 300 м с интенсивностью 9000 м2/с. Определить скорость, индуцированную в точке c, если расстояния х и y соответственно равны 100 и 80 м (рис. 1.2).

- Определить скорость, индуцированную вихревым кольцом в точке в центре кольца. Радиус кольца равен 0,98 м при циркуляции равной 120 м2/с. (рис. 1.3)

Рис. 1.3. К задаче 1.6.

# Глава 2. Основные уравнения аэродинамики

Изучить материал [1, гл. 2, с.17 – 44].

Справочные сведения

-массовый расход для трубки тока

;

-уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости

;

-уравнение Бернулли для сжимаемой жидкости

;

-уравнение количества движения

,

где  - равнодействующая поверхностных сил, действующих на выделенный объем трубки тока;

-уравнение момента количества движения

,

где  - равнодействующий момент от моментов поверхностных сил, действующих на выделенный объем трубки тока.

Вопросы для самоконтроля

- Уравнение Навье - Стокса.

- Уравнение Эйлера.

- Уравнение Бернулли для несжимаемого и сжимаемого газов.

- Критическая точка в потоке. Статическое, динамическое давления и давление торможения.

- Измерение скорости на борту самолета.

- Уравнения количества движения и момента количества движения для трубки тока.

Задачи

- Определить массовый расход воздуха через сопло аэродинамической трубы на земле при стандартных атмосферных условиях, если диаметр входа в сопло равен 2 м, диаметр выхода из сопла 1,2 м, давление на входе в сопло 99000 Па, а давление на выходе из сопла 96000 Па.

- Определить скорость несжимаемого воздушного потока, если давление торможения равно 99500 Па, статическое давление равно 97400 Па при температуре воздуха 12(с.

- Определить силу, действующую на сопло аэродинамической трубы при стандартных атмосферных условиях, если скорость на входе в сопло 11 м/c, диаметр входа в сопло равен 2,2 м, а диаметр выхода из сопла равен 0,8 м.

- Определить крутящий момент, действующий на разбрызгиватель диаметром 1,5 м, если массовый расход равен 1,6 кг/с при скорости истечения жидкости 5 м/с (рис. 2.1).

Рис.2.1. К задаче 2.4.

# Глава 3. Аэродинамическое подобие

Изучить материал [1, гл. 3, с. 45 – 65].

Справочные сведения

- коэффициенты аэродинамических сил

;  ;  ;  ;

- коэффициенты аэродинамических моментов

;  ;  ;  ;

-коэффициент давления

;

-критерии аэродинамического подобия:

| - число Маха; | = - число Рейнольдса; |
| --- | --- |
| - число Фруда; | - число Струхаля; |

где     - скоростной напор

- характерный линейный размер;

- коэффиц. динамической вязкости ;

- коэффициент кинематической вязкости ;

- число оборотов в секунду.

Вопросы для самоконтроля

- Проблемы теории аэродинамического подобия.

- Системы координат в аэромеханике.

- Аэродинамические силы и моменты.

- Аэродинамические коэффициенты и коэффициент давления.

- Критерии подобия: число Маха, число Рейнольдса.

- Критерии подобия: число Фруда, число Струхаля. Степень турбулентности.

- Углы атаки и скольжения ЛА.

Задачи

  - Модель самолета продувается в аэродинамической трубе. Какая скорость [м/с] должна быть в рабочей части, чтобы обеспечить подобие по сжимаемости, если натурное число маха равно 0,82, а температура в рабочей части равна 18(с?

  - Модель самолета в масштабе 1:20 продувается в аэродинамической трубе. Какая плотность должна быть в рабочей части, чтобы обеспечить подобие по вязкости, если температура в рабочей части равна 5(с, температура и плотность в полете соответственно равны минус 20(с и 0,96 кг/м3?

  - Гидросамолет имеет поплавок с площадью миделевого сечения 1,8 м2 и взлетает с воды со скоростью 165 км/ч. С какой скоростью (м/с) надо испытывать геометрически подобную модель поплавка с площадью миделевого сечения 0,31 м2, чтобы обеспечить подобие с учетом весомости воды?

  - Самолет летит со скоростью 450 км/ч при числе оборотов винта 1050 об/мин. Какое число оборотов должна иметь модель винта (масштаб 1: 10), чтобы обеспечить кинематическое подобие при скорости 220 км/ч?

# Глава 4. Течение газов с большими скоростями

Изучить материал [1, гл. 4, с. 66 – 94].

Справочные сведения

- связь газодинамических переменных с параметрами торможения и числом Маха

;  ;  ,

где индекс 0 относится к параметрам торможения;

- критическая скорость

,

где индекс ( относится к критическим параметрам;

- массовый расход газа через сверхзвуковое сопло

;

- интенсивность скачка уплотнения

.

Вопросы для самоконтроля

- Изоэнтропические одномерные течения газа.

- Параметры торможения.

- Влияние сжимаемости на трубку тока.

- Слабые возмущения и скачки уплотнения.

- Интенсивность скачка уплотнения и коэффициент восстановления давления.

Задачи

- Определить температуру торможения в форкамере аэродинамической трубы, если в рабочей части получена скорость 650 м/с при статической температуре 8(С.

- Определить плотность торможения в форкамере аэродинамической трубы, если в рабочей части получена скорость 720 м/с при статической температуре равной 12(С и статическом давлении 3,66(104  Па.

- Определить массовый расход воздуха через сверхзвуковое сопло аэродинамической трубы, если диаметр критического сечения равен 0,2 м, критическая скорость равна 300 м/с при плотности торможения 2 кг/м3.

- Определить критическую скорость воздуха в сверхзвуковом сопле аэродинамической трубы, если температура торможения равна минус 5(с.

- Определить статическое давление за косым скачком уплотнения, имеющим угол наклона  32 градуса при числе Маха полета 2,25 на высоте 12000 м.

# Глава 5. Пограничный слой

Изучить материал [1, гл. 5, с. 95 – 119].

Справочные сведения                                                                          Таблица 1

Характеристики пограничного слоя

| Вид пограничного слоя | Толщина пограничного слоя | Толщина вытеснения | Толщина потери импульса | Коэффициент трения плоской пластины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ламинарный |  |  |  |  |
| Турбулентный |  |  |  | при при |

-коэффициент трения смешанного пограничного слоя на пластине

,

где      - коэффициент сопротивления турбулентного трения пластины при числе Рейнольдса, вычисленном по длине пластины;

- коэффициент сопротивления турбулентного трения пластины при числе Рейнольдса, вычисленном по длине ламинарного пограничного слоя пластины;

- коэффициент сопротивления ламинарного трения пластины при числе Рейнольдса, вычисленном по длине ламинарного пограничного слоя пластины;

- безразмерная координата точки перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный (безразмерная длина участка ламинарного пограничного слоя).

Вопросы для самоконтроля

- Понятие пограничного слоя и его характеристики.

- Местное напряжение трения. Коэффициент трения плоской пластины.

- Отрыв пограничного слоя.

- Парадокс Даламбера-Эйлера. Сопротивление давления.

Задачи

- Пластина обтекается потоком при нулевом угле атаки. Определить силу сопротивления пластины при турбулентном пограничном слое, если длина пластины (размер, параллельный потоку) равна 3 м, ширина пластины (размер, перпендикулярный потоку) 16 м, скорость потока 25 м/с при плотности воздуха 1,1 кг/м3 и кинематической вязкости 1,58(10 -5 м2/c.

- Определить толщину пограничного слоя на конце плоской пластины, если длина пластины равна 3 м, скорость потока равна 15 м/c, при кинематической вязкости 1,46(10 -5 м2/c.

- Определить полный коэффициент сопротивления трения пластины, если число Рейнольдса, вычисленное по длине пластины, равно 6(105, а коорди-ната точки перехода ламинарного течения в турбулентное равна 8% от длины пластины.

# Глава 6. Аэродинамические характеристики профиля

Изучить материал [1, гл. 6, с. 120 – 143].

Справочные сведения

- несущие свойства профиля в линейном диапазоне изменения угла атаки

,

где  - частная производная коэффициента подъемной силы профиля от угла атаки;

- профильное сопротивление (сопротивление профиля)

,

где      - коэффициент, учитывающий толщину профиля;

- коэффициент, учитывающий сжимаемость среды;

- коэффициент момента профиля

;

- безразмерная координата фокуса профиля

;

- теорема Жуковского о подъемной силе профиля (для единицы длины)

.

Вопросы для самоконтроля

- Понятие аэродинамических характеристик.

- Диаграмма распределения давления по профилю.

- Критическое число Маха. Волновое сопротивление.

- Профильное сопротивление.

- Аэродинамические характеристики профиля.

- Аэродинамическое качество профиля. Центр давления и фокус профиля.

- Зависимости коэффициентов подъемной силы и лобового сопротивления от числа Маха.

- Теорема Жуковского о подъемной силе профиля.

Задачи

- Определить угол атаки начала отрыва потока на профиле, если коэффициент подъемной силы начала отрыва равен 0,80, частная производная коэффициента подъемной силы по углу атаки равна 0,105 1/град, угол атаки нулевой подъемной силы равен минус 3 градуса.

- Определить коэффициент профильного сопротивления крыла бесконечного размаха с хордой 4,3 м при скорости 470 км/ч на высоте 3000 м, если коэффициент, учитывающий толщину профиля равен 1,24. Пограничный слой считать турбулентным.

- Определить коэффициент подъемной силы секции крыла бесконеч-ного размаха с хордой равной 2,4 м, если интенсивность присоединенного вихря равна 6 м2/с при скорости потока 20 м/с.

# Глава 7. Аэродинамические характеристики крыла

Изучить материал [1, гл. 7, с. 144 – 169].

Справочные сведения

- угол скоса потока,

,

где  - поправка, учитывающая влияние формы крыла в плане на угол скоса потока; для наивыгоднейшего крыла ;

- коэффициент индуктивного сопротивления

;

-коэффициент "отвала" поляры

,

где   - поправка, учитывающая влияние формы крыла в плане на "отвал" поляры; для наивыгоднейшего крыла ;

- несущие свойства крыла в линейном диапазоне изменения угла атаки

;

- параболическая поляра крыла

;

- аэродинамическое качество крыла

.

Вопросы для самоконтроля

- Геометрические характеристики крыла.

- Вихревая схема крыла конечного размаха.

- Сила и коэффициент индуктивного сопротивления.

- Уравнение зависимости  для крыла.

- Уравнение поляры крыла.

- Аэродинамические характеристики стреловидного крыла.

- Аэродинамические характеристики крыла малого удлинения.

Задачи

- Определить средний угол [в градусах] скоса потока в полете у наивыгоднейшего крыла, размахом 28 м, создающего подъемную силу 600 кн при скорости полета 580 км/ч и плотности воздуха 1,2 кг/м3.

- Наивыгоднейшее крыло обтекается потоком со скоростью 600 км/ч при плотности 0,2 кг/м3. Определить аэродинамическое качество наивыгоднейшего крыла, если нагрузка на крыло равна 3000 н/ м2, удлинение крыла равно 6, а коэффициент профильного сопротивления равен 0,009.

- Определить максимальное аэродинамическое качество наивыгоднейшего крыла, если удлинение крыла равно 9, а коэффициент профильного сопротивления равен 0,008 .

# Глава 8. Аэродинамические характеристики оперения и рулей

Изучить материал [1, гл. 8, с. 169 – 181].

Справочные сведения

- несущие свойства профиля с отклоненным рулем

,

где      - коэффициент относительной эффективности руля;

- угол отклонения руля;

- поляра профиля с отклоненным рулем

;

Вопросы для самоконтроля

- Распределение давления по профилю с отклоненным рулем.

- Эффективность, коэффициент относительной эффективности руля.

- Зависимость  для горизонтального оперения.

- Уравнение поляры горизонтального оперения.

- Шарнирный момент.

- Аэродинамическая компенсация.

Задачи

- Определить подъемную силу горизонтального оперения (ГО), при угле атаки 1 градус и угле отклонения руля высоты 4 градуса, если площадь го равна 20 м2, площадь руля равна 8 м2, частная производная коэффициента подъемной силы по углу атаки равна 0,09 1/град, скорость потока равна 500 км/ч при плотности 0,3 кг/ м3.

- В потоке на горизонтальном оперении, установленном под нулевым углом атаки, для получения подъемной силы отклонили руль высоты на 6 градусов. Определить, какой угол атаки должно иметь го при неотклоненном руле, чтобы получить такую же подъемную силу, если площадь го равна 32 м2, а площадь руля равна 14 м2.

- При заходе на посадку угол атаки го равен минус 7 градусов. На какой угол надо отклонить руль высоты, чтобы уменьшить подъемную силу го до нуля, если площадь го равна 15,8 м2, а площадь руля высоты равна 5,7 м2.

- Площадь го равна 18 м2, а максимальный угол отклонения руля высоты равен ( 20 градусов. Какую площадь должен иметь руль высоты, чтобы уравновесить силу от заклиненного го на угле минус 10 градусов? Принять 10%-ный запас по углу отклонения руля.

# Глава 9. Механизация

Изучить материал [1, гл. 9, с. 182 – 191].

Справочные сведения

- коэффициенты подъемной силы и профильного сопротивления при выпуске  закрылка

;     ,

где  и  - приращения соответствующих коэффициентов при выпуске закрылка

- приращение угла нулевой подъемной силы при выпуске закрылка

.

Вопросы для самоконтроля

- Виды механизации крыла.

- Аэродинамические характеристики крыла с отклоненной механизацией.

- Влияние близости земли на аэродинамические характеристики крыла.

Задачи

- Крыло в потоке имеет угол нулевой подъемной силы минус 1 градус, угол атаки 4 градуса и коэффициент подъемной силы 0,3. Определить коэффициент подъемной силы при выпущенных закрылках, если угол нулевой подъемной силы стал минус 5 градусов.

- Крыло в потоке имеет угол нулевой подъемной силы 0,9 градуса, угол атаки 5 градусов и коэффициент подъемной силы 0,4. Определить угол атаки нулевой подъемной силы, если при выпущенных закрылках коэффициент подъемной силы стал равным 1,2.

- При массе 40 т и площади крыла 150 м2 самолет с выпущенными закрылками имеет минимальную скорость 190 км/ч. Какова будет минимальная скорость [км/ч] при отказе выпуска закрылков, если приращение коэффициента подъемной силы при выпуске закрылков равно 0,5.

# Глава 10. Аэродинамические характеристики тел вращения

Изучить материал [1, гл. 10, с. 192 – 198].

Справочные сведения

- коэффициент лобового сопротивления для тела вращения при нулевом угле атаки можно считать равным коэффициенту его профильного сопротивления:

,

где      - коэффициент профильного сопротивления;

- коэффициент сопротивления трения эквивалентной пластины;

- коэффициент, учитывающий удлинение, то есть переход от плоской пластины к телу вращения;

- коэффициент, учитывающий сжимаемость среды;

- смоченная площадь фюзеляжа.

- площадь миделевого сечения.

Вопросы для самоконтроля

- Распределение давления по телу вращения.

- Аэродинамические характеристики тел вращения при нулевом угле атаки.

Задачи

- Фюзеляж диаметром 2,8 м, длиной 22 м обтекается потоком со скоростью 600 км/ч. Определить коэффициент лобового сопротивления фюзеляжа, если "смоченная" площадь равна 174 м2, кинематическая вязкость равна 2(10 - 5 м2/с, а коэффициенты, учитывающие удлинение фюзеляжа и сжимаемость, соответственно равны 1,1 и 1,08.

- Фюзеляж диаметром 3 м, длиной 20 м обтекается потоком со скоростью 700 км/ч при кинематической вязкости 2,1(10 - 5 м2/c. Определить коэффициент сопротивления давления фюзеляжа, если “смоченная” площадь равна 158 м2, а коэффициент лобового сопротивления фюзеляжа равен 0,09.

- В модификации самолета геометрически подобно увеличили удлинение фюзеляжа до 11 (=1,09) вместо 7,5 (=1,15) при том же диаметре фюзеляжа, равном 3 м. Как изменится профильное сопротивление фюзеляжа при скорости 680 км/ч на высоте 9000 м?

# Глава 11. Аэродинамические характеристики воздушных винтов

Изучить материал [1, гл. 11, с. 198 – 214].

Справочные сведения

- относительная поступь винта (число Струхаля)

,

где      - диаметр винта;

- число оборотов винта [1/c];

- коэффициент тяги винта

;

- коэффициент мощности

;

- коэффициент полезного действия (КПД) винта

;

- характеристика режима работы несущего винта

,

где      - угловая скорость вращения несущего винта;

- радиус несущего винта;

- коэффициент тяги несущего винта

,

где    - ометаемая площадь несущего винта;

- коэффициент крутящего момента несущего винта

.

Вопросы для самоконтроля

- Аэродинамические коэффициенты и КПД самолетного винта.

- Серийная диаграмма винтов.

- Косая обдувка несущего винта. Маховое движение лопастей.

- Характеристика режима работы несущего винта.

- Аэродинамические силы и коэффициенты для несущего винта.

Задачи

  - Самолет массой 20 т при скорости полета340 км/ч имеет аэродинамическое качество 16. Найти КПД винта, если суммарная мощность двигателей на этой скорости 1447 кВт.

  - Самолет в потоке с плотностью 0,6 кг/м3 имеет мощность одного двигателя 800 кВт. Определить его скорость полета [км/ч], если диаметр винта равен 4 м, коэффициент тяги равен 0,064, коэффициент мощности равен 0,08,  а КПД равен 0,68.

  - Вертолет массой 49 т висит вблизи земли на высоте H ( 0. Определить коэффициент тяги несущего винта, если его диаметр равен 32 м, а число оборотов равно 120 об/мин.

  - Определить коэффициент крутящего момента несущего винта вертолета, висящего вблизи земли, если его диаметр 29 м, число оборотов равно 126 об/мин, а крутящий момент равен 1100 кНм.

# Глава 12. Аэродинамические характеристики самолета

Изучить материал [1, гл. 12, с. 215 – 242].

Справочные сведения

- учет интерференции в коэффициенте профильного сопротивления

,

где      - коэффициент интерференции для сопротивления;

- подфюзеляжная площадь крыла;

- учет интерференции в коэффициенте "отвала" параболической поляры

,

где  - эффективное удлинение крыла;

- математическое описание несущих свойств самолета в линейном                         диапазоне зависимости от угла атаки

;

- математическое описание параболической поляры самолета

,

где   - профильное сопротивление;

- наивыгоднейший коэффициент подъемной силы для параболической поляры

;

- максимальное аэродинамическое качество для параболической поляры

.

Вопросы для самоконтроля

- Аэродинамическая интерференция.

- Влияние интерференции крыла и фюзеляжа на подъемную силу.

- Влияние интерференции крыла и фюзеляжа на сопротивление.

- Влияние балансировки на аэродинамические характеристики.

- Математическое описание модели несущих свойств самолета на различных режимах полета.

- Математическое описание модели поляры самолета на различных режимах полета.

- Влияние упругих деформаций на аэродинамические характеристики.

Задачи

- Изолированные крыло и фюзеляж имеют коэффициенты профильного сопротивления соответственно 0,01 и 0,15. Определить коэффициент профильного сопротивления комбинации крыла с фюзеляжем (низкоплан), если подфюзеляжная площадь крыла составляет 21 %, а площадь миделя фюзеляжа - 11 % от площади крыла.

- Самолет с массой 140 т и площадью крыла 260 м2 летит со скоростью 840 км/ч при плотности 0,32 кг/м3. Определить коэффициент подъемной силы крыла с учетом балансировки, если коэффициент подъемной силы горизонтального оперения равен 0,4 при его отрицательном угле атаки и площади, составляющей 23 % от площади крыла.

- Самолет с массой 120 т и площадью крыла 254 м2 летит с приборной скоростью 400 км/ч при плотности 0,44 кг/м3. Определить аэродинамическое качество самолета, если коэффициент сопротивления при нулевой подъемной силе равен 0,019, а эффективное удлинение равно 6.

- Самолет с массой 75 т и площадью крыла 170 м2 имеет частную производную коэффициента подъемной силы по углу атаки, равную 0,087 1/град, и летит при плотности 0,66 кг/м3. Определить приращение угла атаки самолета, если его скорость изменится с 900 до 600 км/ч.

- Самолет в горизонтальном полете на высоте 1000 м летит со скоростью 600 км/ч. Определить истинную воздушную скорость [км/ч] при полете на высоте 7000 м, при постоянной приборной скорости.

- Самолет массой 100 т, с площадью крыла 180 м2 летит со скоростью 750 км/ч при плотности 0,414 кг/м3. Определить его максимальное аэродинамическое качество, если коэффициент лобового сопротивления и коэффициент отвала поляры соответственно равны 0,043 и 0,052. Поляру самолета считать квадратичной.

# Глава 13. Влияние аэродинамических характеристик

# на безопасность полетов

Изучить материал [1, гл. 13, с. 97 – 105].

Справочные сведения

В процессе летной эксплуатации, чтобы самолет не попал в режим сваливания, необходимо, чтобы полетный (безопасный) коэффициент подъемной силы был меньше коэффициента подъемной силы сваливания.

.

Это условие задается ограничениями на скорости полета, которые обычно учитываются коэффициентами запаса  в зависимости от режима полета:

- взлет ;

- крейсерский полет, посадка .

Вопросы для самоконтроля

- Ограничение коэффициента подъемной силы самолета для недопущения сваливания.

- Влияние эксплуатационных условий (в аэродинамическом аспекте) на безопасность полетов для самолетов.

Задачи

- Самолет при нагрузке на крыло 4000 Па летит со скоростью 700 км/ч при плотности 0,3 кг/м3. Определить минимальное значение коэффициента подъемной силы сваливания для обеспечения безопасности полетов.

- Самолет массой 90 т, с площадью крыла 164 м2 летит при плотности 0,34 кг/м3. Определить его минимально-допустимую скорость сваливания [км/ч], если крейсерский коэффициент подъемной силы при этом равен 0,45.

# Глава 14. Влияние аэродинамических характеристик

# на экономичность полетов

Изучить материал [1, гл. 14, с. 253 – 258].

Справочные сведения

Экономичность полетов определяется общепризнанным критерием - топливной экономичностью полетов, показывающим массовый расход топлива в граммах, приходящийся на единицу транспортной работы.

Топливная эффективность полетов определяется по формулам

- для самолетов с реактивными двигателями

;   ;

- для самолетов с винтовыми двигателями

;   ,

где      - удельный расход топлива для ДТРД - кг/(Н(ч), для ТВД - кг/(квт(ч);

- коммерческая отдача самолета; ;

- КПД винта.

Вопросы для самоконтроля

- Транспортная работа и единицы ее измерения. Топливная эффективность полета (ТЭП).

- Влияние эксплуатационных условий (в аэродинамическом аспекте) на топливную эффективность полета для самолетов.

Задачи

- Определить топливную эффективность полета самолета на один пассажиро-километр, имеющего удельный расход топлива 0,0643 кг/(нч), коэффициенты подъемной силы и лобового сопротивления соответственно 0,42 и 0,033, коммерческую отдачу 0,18 при скорости 650 км/ч.

- Самолет в крейсерском полете имеет коммерческую отдачу 0,17, аэродинамическое качество 14 и удельный расход топлива 0,0587 кг/(нч). Определить топливную эффективность полета самолета на один пассажиро - километр, если скорость сваливания на этом режиме равна 500 км/ч.

# Ответы к задачам

Введение. В1.  = 2,30 кг/м3. В2.  = 456 м/с. В3.  = 181(С.

- 1.1.  = 3,18 м/с; 1.2.  = 3,1 м/с; 1.3.  = 6,76 м/с; 1.4.  = 18,72  м/с; 1.5.  = 15,30 м/с; 1.6.  = 61,2 м/с.

- 2.1.  = 104,0 кг/с; 2.2.  = 59,4 м/с; 2.3.  = 3697 Н;

2.4.  = 12 Нм.

- 3.1.  = 280 м/с; 3.2.  = 20,62 кг/м3; 3.3.  = 29,5 м/с;

3.4.  = 5133 об/мин.

- 4.1.  = 218(С; 4.2.  = 2,24 кг/м3; 4.3.  = 11,94 кг/с;

4.4.  = 300 м/с; 4.5.  = 2,89(104 Па.

- 5.1.  = 112,9 Н; 5.2.  = 0,056 м; 5.3.  = 0,00994.

- 6.1.  = 4,69 град. 6.2.  = 0,00628; 6.3.  = 0,25.

- 7.1.  = 0,897 град.; 7.2.  = 15,23; 7.3.  = 29,7.

- 8.1.  = 18403 Н; 8.2.  = 3,97 град.; 8.3.  = 11,65 град.; 8.4.  = 5,56 м2.

- 9.1. = 0,540; 9.2.  = - 7,30 град.; 9.3.  = 232 км/ч.

- 11.1.  = 0,0658; 11.2.  = 0,0463; 11.3. в 0,76 раза.

- 10.1.  = 0,800; 10.2.  = 310 км/ч; 10.3.  = 0,0242;

10.4.  = 0,00512.

- 12.1.  = 0,0285; 12.2.  = 0,698; 12.3.  = 15,32;

12.4.  = 3,02 град.; 12.5.  = 827 км/ч; 12.6.  = 14,19.

- 13.1. =1,19; 13.2. =735 км/ч.

- 14.1. =42,4 г/(пас. км); 14.2. =37,2 г/(пас. км).

Таблица 2

# Стандартная атмосфера

| Высота , км | Темпе-ратура , К | Давление Па | Плотность кг/м3 |  | Скорость звука , м/с | Коэф. кинем. вязк. , м2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 288,15 | 1,013(105 | 1,225 | 1.0 | 340,29 | 1,46(10-5 |
| 0.5 | 284,9 | 9,55(104 | 1,167 | 0,976 | 338,37 | 1,52(10-5 |
| 1,0 | 281,7 | 8,99(104 | 1,120 | 0,953 | 336,44 | 1,58(10-5 |
| 1,5 | 278,4 | 8,46(104 | 1,058 | 0,929 | 334,49 | 1,65(10-5 |
| 2,0 | 275,2 | 7,95(104 | 1,007 | 0,906 | 332,53 | 1,71(10-5 |
| 2,5 | 271,9 | 7,47(104 | 0,957 | 0,884 | 330,56 | 1,79(10-5 |
| 3,0 | 268,7 | 7,01(104 | 0,909 | 0,862 | 328,58 | 1,86(10-5 |
| 3,5 | 265,4 | 6,58(104 | 0,863 | 0,834 | 326,59 | 1,94(10-5 |
| 4,0 | 262,2 | 6,17(104 | 0,819 | 0,818 | 324,59 | 2,03(10-5 |
| 4,5 | 258,9 | 5,77(104 | 0,777 | 0,796 | 322,57 | 2,12(10-5 |
| 5,0 | 255,7 | 5,40(104 | 0,736 | 0,775 | 320,55 | 2,21(10-5 |
| 5,5 | 252,4 | 5,05(104 | 0,697 | 0,755 | 318,50 | 2,31(10-5 |
| 6,0 | 249,2 | 4,72(104 | 0,660 | 0,734 | 316,45 | 2,42(10-5 |
| 6,5 | 245,9 | 4,41(104 | 0,624 | 0,714 | 314,39 | 2,53(10-5 |
| 7,0 | 242,7 | 4,11(104 | 0,590 | 0,694 | 312,30 | 2,65(10-5 |
| 7,5 | 239,5 | 3,83(104 | 0,557 | 0,674 | 310,21 | 2,77(10-5 |
| 8,0 | 236,2 | 3,56(104 | 0,526 | 0,655 | 308,10 | 2,90(10-5 |
| 8,5 | 233,0 | 3,32(104 | 0,496 | 0,636 | 305,98 | 3,05(10-5 |
| 9,0 | 229,7 | 3,08(104 | 0,467 | 0,617 | 303,85 | 3,20(10-5 |
| 9,5 | 226,5 | 2,86(104 | 0,440 | 0,599 | 301,70 | 3,36(10-5 |
| 10,0 | 223,3 | 2,65(104 | 0,414 | 0,581 | 299,53 | 3,53(10-5 |
| 10,5 | 220,0 | 2,45(104 | 0,389 | 0,563 | 297,35 | 3,70(10-5 |
| 11,0 | 216,8 | 2,27(104 | 0,365 | 0,546 | 295,15 | 3,90(10-5 |
| 11,5 | 216,7 | 2,10(104 | 0,337 | 0,525 | 295,07 | 4,21(10-5 |
| 12,0 | 216,6 | 1,94(104 | 0,312 | 0,505 | 295,07 | 4,56(10-5 |
| 12,5 | 216,6 | 1,79(104 | 0,288 | 0,485 | 295,07 | 4,93(10-5 |
| 13,0 | 216,6 | 1,66(104 | 0,267 | 0,466 | 295,07 | 5,33(10-5 |
| 13,5 | 216,6 | 1,53(104 | 0,246 | 0,448 | 295,07 | 5,77(10-5 |
| 14,0 | 216,6 | 1,42(104 | 0,228 | 0,431 | 295,07 | 6,24(10-5 |
| 14,5 | 216,6 | 1,31(104 | 0,211 | 0,415 | 295,07 | 6,75(10-5 |
| 15,0 | 216,6 | 1,21(104 | 0,195 | 0,399 | 295,07 | 7,30(10-5 |

# Литература

1. Гарбузов В.М., Ермаков А.Л., Кубланов М.С., Ципенко В.Г. Аэромеханика. Учебник для студентов вузов. -М.: Транспорт, 2000.-287 с.