Приложение 1.

Московский государственный технический университет

гражданской авиации

Кафедра технической эксплуатации ЛА и АД

Техническое задание

на курсовую работу по дисциплине

“Основы теории эксплуатации АТ”

студенту ___________________, группы________

I. Задачи, подлежащие решению:

- Определение показателей безотказности функциональной системы             (подсистемы) ЛА.

- Определение показателей эксплутационной технологичности ЛА.

- Выбор рациональных стратегий ТОиР изделий функциональной системы.

- Формирование оптимального регламента ТО ЛА (на примере функциональной системы).

- Построение модели процесса технической эксплуатации ЛА и расчёт показателей его эффективности.

II. Тип ЛА

Функциональная система(подсистема):_______________________

Изделия ФС:______________________________________________

Условия эксплуатации:№ варианта__________________________

III. Литература: Пособие по выполнению КР по дисциплине

“ОТЭАТ”,М.,РИО МГТУГА,2004.

Начало работы над КР-февраль, окончание - ноябрь 200... г.

Руководитель:  _________________     _______________     _________________

(должность)                (подпись)                      Ф.И.О.

Студент:            ________________       ________________

(подпись)                     Ф.И.О.

“      “ ____________ 200...г.

Приложение 2.

Московский государственный технический университет

гражданской авиации

Кафедра технической эксплуатации ЛА и АД

“Проверен”

Руководитель КП

______________________

(степень,звание,Ф.И.О.)

______________________

(подпись,дата)

“Защищён”

с оценкой_______

Коммиссия:_____________

________________________

(подпись)               (Ф.И.О.)

________________________

(подпись)               (Ф.И.О)

“      “________200... г.

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине “Основы теории эксплуатации АТ”

на тему

“Проектирование эффективного процесса

технической эксплуатации ______”

(тип ЛА)

_________________                                          Курсовую работу выполнил

(шифр КП)                                                  студент _________________

Ф.И.О.

группа___________________

________            ____________

(подпись)                (дата)

Москва 200... г.

# Приложение 3

Данные о надежности, действующей периодичности ТО изделий,

трудоемкости обслуживания и устранения неисправностей.

| Наименование Ф.С. и изделий | Параметр потока отказов ωО (t) | Параметр потока неисправностей ωН (t) | Среднее время устранения неисправностей tУ, ч | Действующая переодичность ТО изделия τпр, ч | Средняя трудоемкость, чел.- ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Технического обслуживания ТТО | Устранения неисправностей ТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Гидравлическая система |
| Клапан обратный | 0,7 · 10-5 | – | 0,5 | 900 | 0,15 | 1,0 |
| Гидронасос | 0,3 · 10-5 | 5,2 · 10-4 | 0,6 | 300 | 0,15 | 0,8 |
| Гидроаккумулятор | 0,2 · 10-4 | – | 0,8 | 900 | 0,4 | 1,1 |
| Клапан предохранительный | 4,1 · 10-4 | – | 0,6 | 300 | 0,2 | 1,1 |
| Гидроцилиндр | 0,5 · 10-5 | – | 0,8 | 900 | 0,3 | 1,2 |
| Кран электромагнитный | 6,8 · 10-4 | – | 0,5 | 300 | 0,15 | 1,3 |
| Фильтр | 4,5 · 10-4 | 1,2 · 10-3 | 0,3 | 300 | 0,4 | 0,6 |
| Клапан челночный | 0,8 · 10-6 | – | 0,6 | 900 | 0,2 | 1,1 |
| Реле давления | 1,2 · 10-5 | – | 0,4 | 300 | 0,15 | 0,7 |
| Гидробак | 2,5 · 10-6 | – | 1,1 | 900 | 0,3 | 1,0 |

Продолжение табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Топливная система |
| Расходный топливный бак | 1,2 · 10-6 | – | 1,7 | 900 | 0,5 | 2,3 |
| Перекрывной клапан | 2,3 · 10-5 | – | 0,4 | 300 | 0,2 | 1,2 |
| Фильтр | 0,2 · 10-5 | 0,7 · 10-3 | 0,3 | 300 | 0,4 | 0,8 |
| Расходомер | 0,7 · 10-4 | – | 0,5 | 300 | 0,3 | 0,9 |
| Подкачивающий насос | 2,4 · 10-5 | 3,1 · 10-3 | 1,2 | 900 | 0,15 | 1,2 |
| Автомат дозировки топлива | 3,7 · 10-5 | – | 0,6 | 300 | 0,4 | 1,1 |
| Насос аварийного слива | 4,2 · 10-4 | 2,8 · 10-3 | 0,4 | 900 | 0,3 | 1,3 |
| Перекачивающий насос | 2,5 · 10-5 | 1,3 · 10-3 | 0,5 | 900 | 0,2 | 1,2 |
| Предохранительный клапан | 3,6 · 10-6 | – | 0,4 | 300 | 0,3 | 1,2 |
| Топливный аккумулятор | 2,3 · 10-5 | – | 0,8 | 900 | 0,4 | 1,4 |

# Продолжение табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Система кондиционирования воздуха |
| Воздухо-воздушный радиатор | 1,3 · 10-5 | 2,3 · 10-4 | 0,9 | 900 | 0,4 | 2,0 |
| Турбохолодильник | 2,3 · 10-5 | – | 0,9 | 300 | 0,5 | 1,2 |
| Обратный клапан | 2,7 · 10-6 | – | 0,3 | 900 | 0,2 | 1,1 |
| Заслонка регулирующая | 3,2 · 10-4 | – | 1,2 | 300 | 0,25 | 1,1 |
| Регулятор давления | 0,3 · 10-4 | – | 0,9 | 900 | 0,15 | 0,9 |
| Распределительный кран | 6,8 · 10-5 | – | 0,4 | 900 | 0,2 | 1,2 |
| Фильтр | 4,5 · 10-5 | 2,3 · 10-3 | 0,3 | 300 | 0,4 | 0,8 |
| Запорный кран | 2,3 · 10-5 | – | 0,6 | 900 | 0,3 | 0,9 |
| Эжектор | 0,8 · 10-4 | – | 1,1 | 300 | 0,3 | 1,1 |
| Воздухозаборник | 0,5 · 10-5 | – | 1,2 | 900 | 0,2 | 1,2 |

# Продолжение табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Система регулирования давления |
| Электроклапан переключения | 2,3 · 10-4 | – | 0,9 | 300 | 0,5 | 1,4 |
| Регулятор избыточного давления | 0,3 · 10-5 | – | 0,9 | 300 | 0,4 | 1,2 |
| Фильтр | 4,5 · 10-5 | 2,3 · 10-3 | 0,3 | 300 | 0,4 | 0,9 |
| Клапан выпускной | 0,8 · 10-5 | – | 0,3 | 900 | 0,3 | 1,2 |
| Предохранительный клапан | 0,9 · 10-4 | – | 0,4 | 900 | 0,2 | 1,3 |
| Командный прибор | 1,2 · 10-4 | – | 1,2 | 300 | 0,5 | 1,7 |
| Сигнализатор давления | 1,1 · 10-4 | – | 0,5 | 300 | 0,3 | 0,9 |
| Челночный клапан | 0,8 · 10-4 | – | 0,8 | 900 | 0,2 | 1,2 |
| Обратный клапан | 2,7 · 10-5 | – | 0,6 | 900 | 0,2 | 1,2 |
| Кран разгерметизации кабины | 3,3 · 10-4 | – | 0,7 | 300 | 0,3 | 1,3 |

Приложение 4.

Исходные данные для определения обобщённых показателей ЭТ ЛА.

| Тип самолёта | Тип двиг-ля | Ресурс до ре- монта самолё- та ТРЕС.С,ч | Ресурс до ремонта двигателя ТРЕС.Д,ч | Действующая периодичность ТО , ч.налёта | Средняя длительн. беспоса-дочного полёта, (tБП,ч | Коэффиц. досроч-ных замен двигате-лей, кд | Средний годовой налёт са- молёта, ТГСС,ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ф1 | (ф2 | (ф3 | (фБ СУТ. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ту-134 | Д-30 | 6000 | 3500 | 300 | 900 | 1800 | 7 | 1,5 | 0,06 | 1800 |
| Ту-154М | Д-30КУ- 154 | 10000 | 5000 | 600 | 1200 | 2400 | 10 | 2,2 | 0,06 | 2100 |
| Як-40 | АИ-25 | 6000 | 5000 | 300 | 900 | 1880 | 7 | 1,1 | 0,04 | 1600 |
| Як-42 | Д-36 | 12000 | 6000 | 300 | 900 | 1800 | 7 | 2,0 | 0,05 | 2000 |
| Ил-62М | Д-30КУ | 10000 | 5000 | 300 | 900 | 1800 | 10 | 4,5 | 0,06 | 2500 |
| Ил-86 | НК-86 | 12000 | 3500 | 300 | 900 | 1800 | 15 | 3,2 | 0,07 | 1600 |
| Ан-24 | АИ-24 | 5000 | 5000 | 300 | 900 | 1800 | 7 | 1,0 | 0,04 | 1400 |

Приложение 5.

Данные об оперативной продолжительности ТОиР ЛА.

| Тип самолёта | Оперативная продолжительность ТОиР,часы | Коэфф. несовпадения замен двигателя с периодич. формами,( | Время стоянки в транзит-ных а/п, (tСТ.М,ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tA | tБ | tФ1 | tФ2 | tФ3 | Замена двигателя, tСМ | Ремонт самолёта, tРЕМ.С |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ту-134 | 1,2 | 6,4 | 15,0 | 32,0 | 65,0 | 12,0 | 700,0 | 0,6 | 0,5 |
| Ту-154М | 1,4 | 9,4 | 31,0 | 49,0 | 85,0 | 16,5 | 960,0 | 0,5 | 0,75 |
| Як-40 | 1,1 | 6,0 | 14,0 | 32,0 | 65,0 | 12,5 | 710,0 | 0,4 | 0,5 |
| Як-42 | 1,3 | 9,0 | 31,0 | 65,0 | 90,0 | 16,8 | 690,0 | 0,5 | 0,75 |
| Ан-24 | 1,0 | 5,6 | 16,0 | 30,0 | 50,0 | 12,0 | 700,0 | 0,4 | 0,5 |
| Ил- 62М | 2,1 | 12,0 | 33,0 | 68,0 | 105,0 | 16,6 | 1150,0 | 0,5 | 1,0 |
| Ил-86 | 2,3 | 13,3 | 45,0 | 104,0 | 160,0 | 24,5 | 1510,0 | 0,45 | 0,75 |

Приложение 6.

Данные об оперативной трудоёмкости ТО и Р ЛА.

| Тип | Оперативная трудоёмкость ТО и Р ЛА, чел.-ч |
| --- | --- |
| самолёта | ТА | ТБ | ТФ1 | ТФ2 | ТФ3 | Замена двигателя,ТСМ | Ремонт самолёта,ТРЕМ.С | Ремонт двигателя,ТРЕМ.Д |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ту-134 | 4,3 | 13,0 | 210 | 350 | 510 | 36 | 18100 | 2400 |
| Ту-154М | 6,0 | 16,0 | 300 | 510 | 750 | 54 | 37800 | 3500 |
| Як-40 | 3,1 | 9,5 | 93 | 150 | 270 | 36 | 17900 | 810 |
| Як-42 | 6,9 | 19,0 | 280 | 510 | 790 | 54 | 35200 | 2600 |
| Ан-24 | 3,5 | 8,0 | 150 | 230 | 340 | 36 | 15300 | 1100 |
| Ил- 62М | 10,5 | 17,0 | 410 | 690 | 1050 | 54 | 45200 | 3500 |
| Ил-86 | 14,0 | 40,0 | 500 | 910 | 2500 | 86 | 53400 | 5500 |

Приложение 7.

Варианты по условиям эксплуатации парка ЛА для проектируемого ПТЭ.

| Вариант | Заданные условия эксплуатации | Обозн. состояния |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отсутствуют задержки вылетов по техническим причинам | ЗВ |
| 2 | Формы периодического ТО выполняются без ожидания | ОП |
| 3 | Ремонт выполняется без ожидания. Не будет простоев из-за отсутствия двигателей | ОР ДВ |
| 4 | Не будет простоев из-за отсутствия запасных частей | З |
| 5 | Не будет задержек вылетов | ЗВ |
| 6 | Отсутствуют простои самолётов в резерве. Не будет ожидания форм периодического обслуживания | А ОП |
| 7 | Отсутствуют простои из-за рекламаций промышленности | Ж |
| 8 | Отсутствуют простои в ожидании формы Б | ОБ |
| 9 | Не будет простоев из-за отсутствия двигателей | ДВ |
| 10 | Отсутствуют простои при выполнении доработок | Д |
| 11 | Ремонт выполняется без ожидания. | ОР |
| 12 | Не будет простоев в ожидании формы Б. | ОБ |
| 13 | Не будет простоев из-за отсутствия запасных частей | З |
| 14 | Не проводились доработки по бюллетеням. | Д |
| 15 | Не будет задержек вылетов по техническим причинам | ЗВ |

Приложение 8.

Суммарное время пребывания парка самолётов за 1 год эксплуатации в состояниях ПТЭ (ti, час).

| Состояния ПТЭ (шифр) | Типы ЛА |
| --- | --- |
|  | Ту-154 | Ту-134 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил-62 | Ил-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| П | 33600 | 18000 | 19200 | 20000 | 16800 | 35000 | 12800 |
| Е | 30240 | 21120 | 26182 | 18700 | 24024 | 14544 | 13200 |
| Г | 13200 | 10900 | 12580 | 6850 | 12500 | 5551 | 3800 |
| А | 6550 | 6600 | 8470 | 4200 | 7586 | 3834 | 2900 |
| ОБ | 1250 | 1100 | 1510 | 1065 | 1780 | 1810 | 889 |
| ТБ | 6700 | 4800 | 6000 | 6460 | 5400 | 6957 | 2958 |
| Опф | 2300 | 750 | 1050 | 1167 | 680 | 2305 | 1200 |
| Т(Ф1) | 3100 | 1400 | 1780 | 1793 | 1650 | 4775 | 2540 |
| Т(Ф2) | 2300 | 810 | 1260 | 1500 | 850 | 2627 | 1222 |
| Т(Ф3) | 3700 | 900 | 1570 | 1825 | 750 | 3888 | 1980 |
| У | 2700 | 2900 | 4870 | 2080 | 5500 | 1995 | 1080 |
| ОР | 1350 | 1800 | 2290 | 884 | 2950 | 1260 | 627 |
| Р | 6800 | 5500 | 6470 | 2920 | 6650 | 7748 | 3363 |
| З | 11700 | 3400 | 2770 | 7865 | 7500 | 13902 | 9670 |
| Дв | 5600 | 1650 | 1448 | 3790 | 3450 | 5680 | 4906 |
| Д | 5570 | 2900 | 2890 | 3787 | 2050 | 6988 | 4826 |
| Ж | 1300 | 670 | 680 | 864 | 450 | 2190 | 1275 |
| ЗВ | 2200 | 2400 | 4100 | 1850 | 4550 | 1586 | 844 |
| 8760 х Nc | 140160 | 87600 | 105120 | 87600 | 105120 | 122640 | 70080 |

Приложение 9.

Данные о трудоёмкости ТО и Р ЛА τ в состояниях ПТЭ.

| Состояния | Наименование | Средние значения трудоёмкости ТО и Р, чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
| ПТЭ | состояния | Ту-134 | Ту-154 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил-62 | Ил-86 |
| Е | Форма А | 6,5 | 8,6 | 4,7 | 10,0 | 5,2 | 14,5 | 20,0 |
| ТБ | Форма Б | 18 | 22 | 14 | 33 | 12 | 29 | 64 |
| ТФ1 | Форма 1 | 320 | 460 | 130 | 395 | 213 | 600 | 760 |
| ТФ2 | Форма 2 | 517 | 710 | 220 | 520 | 285 | 800 | 1010 |
| ТФ3 | Форма 3 | 730 | 1070 | 380 | 1260 | 470 | 1490 | 3930 |
| Р | Ремонт(КВР) | 26260 | 52130 | 25860 | 48500 | 22530 | 65600 | 78700 |
| У | Устранение неисправностей | 11,6 | 14,5 | 13,8 | 21,0 | 18,0 | 24,5 | 34,0 |
| Д | Доработки по бюллетеням | 160 | 180 | 140 | 210 | 130 | 210 | 320 |

Приложение 10.

Нормативные значения показателей эффективности ПТЭ ЛА.

| Показатели | Р100ТП | КИ | КИР | КВИР | КП | КИСПР | КТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| Ту-134 | 0,96 | 0,29 | 0,67 | 0,80 | 0,8 | 0,8 | 10 |
| Ту-154 | 0,95 | 0,29 | 0,62 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 8 |
| Як-40 | 0,96 | 0,25 | 0,68 | 0,80 | 0,7 | 0,8 | 6 |
| Як-42 | 0,96 | 0,28 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 10 |
| Ан-24 | 0,97 | 0,26 | 0,65 | 0,80 | 0,6 | 0,8 | 8 |
| Ил-62 | 0,95 | 0,29 | 0,60 | 0,65 | 1,1 | 0,7 | 10 |
| Ил-86 | 0,95 | 0,29 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 18 |

Приложение 11.

Исходные данные для проектирования ПТЭ ЛА.

Табл.П.11.1.

| Тип самолёта | Масса конструкции самолёта m0,тн | Объём парка NЛА | Средний годовой налёт ТГСС,ч. | Время плановой стоянки в транзитных а/п (tСТ.М,ч | Коэффици-ент сезонности перевозок КСЕЗ | Статистичес-кие коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (1 | (2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ту-134 | 29 | 10 | 1800 | 0,5 | 1,7 | 0,74 | 0,81 |
| Ту-154М | 53 | 16 | 2100 | 0,75 | 1,6 | 0,68 | 0,77 |
| Як-40 | 10,5 | 12 | 1600 | 0,5 | 1,8 | 0,65 | 0,75 |
| Як-42 | 32 | 10 | 2000 | 0,75 | 1,9 | 0,72 | 0,80 |
| Ан-24 | 14 | 12 | 1400 | 0,5 | 1,4 | 0,69 | 0,76 |
| Ил-62М | 70 | 14 | 2500 | 1,0 | 1,2 | 0,71 | 0,78 |
| Ил-86 | 115 | 8 | 1600 | 0,75 | 1,5 | 0,67 | 0,75 |