МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                          	УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

_______________________________________________________________

Кафедра электротехники и авиационного электрооборудования

В.И. Кривенцев

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И ВАРИАНТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

по дисциплине

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

для студентов II курса

специальности 201300

заочного обучения

Москва - 2001

ББК 6П2.1

А86

Рецензент:  кандидат техн. наук., профессор  Константинов В.Д.

Кривенцев В.И.

А86 Методические указания и варианты курсовой работы по дисциплине  «Теоретические основы электротехники»-М.: МГТУ ГА 2001 - 12 с.

Данные методические указания издаются в соответствии с учебным планом для студентов II курса специальности 201300 заочного обучения.

Рассмотрены и одобрены на заседаниях кафедры ЭТ и АЭО                                 2001 г.  и методического совета                 2001 г.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Цель курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Теоретические основы электротехники» имеет целью закрепление знаний студента по соответствующим разделам учебной дисциплины. В ходе выполнения курсовой работы студенты приобретают практические навыки анализа и расчета электрических цепей постоянного и переменного тока в установившихся и переходных режимах.

Требования , предъявляемые  к оформлению курсовой работы

Курсовая работа выполняется и оформляется  на листах стандартного

формата. Справа и слева оставляются поля шириной 25-30 мм.

Электрические схемы, графики, диаграммы выполняются на миллиметровой бумаге с соблюдением требований ЕСКД. Рисунки необходимо пронумеровать, а в тексте поместить ссылки на них.

Условие задачи необходимо проводить полностью в том виде, как оно сформулировано в задании. Основные положения решений должны быть подробно пояснены.

В решение нужно включить необходимый минимум промежуточных расчетов, без которых проверка конечного результата становится  затруднительной.

Расчет каждой величины следует выполнить сначала в общем виде, а затем в полученную формулу подставить числовые значения и привести окончательный результат с указанием единицы измерения.

В конце работы приводится список использованной литература. Работа должна быть датирована и подписана студентом с указанием шифра.

Выполненная курсовая работа представляется на заочный факультет. Все замечания, отмеченные преподавателем, устраняются студентом в установленные сроки, после чего он защищает свою работу.

1.3.Указания к выбору варианта

Вариант курсовой работы  выбирается студентом по двум последним цифрам зачетной книжки :

Номер схемы - по двум последним цифрам шифра.

Номер численных данных - по последней цифре шифра.

Например, студент, в зачетной книжке которого шифр заканчивается цифрами 58, выбирает из таблицы вариант схемы 56-60, а из таблицы численных данных вариант 3.

Методика символического описания электрических схем.

В заданиях на курсовую работу используется символическая запись, которая отображает конфигурацию электрической цепи в логической форме.

Символическая форма отображения конфигурации электрической цепи основана на законах алгебры  логики, элементами которой являются, в частно-сти: логическая функция вида «»- логическое умножение (конъюнкция) и «» - логическое сложение (дизъюнкция). В соответствии с символом логи-ческого умножения, ряд последовательных событий, например  и  связы-ваются между собой символом «» в таком виде : А «». В технике симво-лу «» соответствует знак, который для простоты опускается и запись приоб-ретает вид, . Физической интерпретацией логической функции, выра-женной символом логического умножения, является например, электрическая цепь, состоящая из ряда последовательно включенных между собой элементов.

Начало и конец электрической цепи (рис. 1) обозначены буквами а и (, условно названными полюсами схемы

Рис. 1

Логическое содержание цепи представляется  в виде

Направление э.д.с. источника к полюсу задается стрелкой над символом  . Параллельная электрическая цепь может быть описана логическим символом «», которому соответствует принятый в технике знак логического сложения «+». На этом основании запись вида (+) однозначно выражает одновременную связь между событиями  и .  Для ряда событий  функция логического сложения запишется в виде:

Физической интерпретацией этой функции может быть, например, элек-трическая цепь, состоящая из ряда параллельных включенных элементов цепи. Начало и конец электрической цепи ( рис. 2) обозначены символами   m   и  n .

Между ними включены параллельно элементы   и   и источник э. д. с.    . Логическая форма представления этой электрической цепи запишется в виде:

Рис. 2

Сложная электрическая цепь может быть также описана  в терминах алгебры логики и однозначно преобразована в графическую форму.

Рассмотрим пример преобразования логического изображения цепи и ее графическое изображение. Пусть электрическая цепь задана в виде следующей записи:

Графическое изображение электрической цепи будет иметь вид.

Рис. 3

Построение схемы начинается и заканчивается полюсом «». От полюса «» отходят две ветви   и     , э. д. с.    направлена к точке «».

Э. д. с.  и  резистор     связаны через полюс «». Полюс «» связан через резистор       и  э. д. с.   с полюсом «», который,  в свою очередь, связан с полюсом  «» через резистор   , а с полюсом «» через резистор     и  источник тока    . Выполняя построение электрической цепи в соответствии с ее логическим содержанием, получим схему, изображенную на рис. 3.

Рекомендуемая литература

Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники ч. I , II -М.: Высшая школа, 1984.

Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники - Л.: Энергия, 1981.

Основы теории цепей. Под редакцией П.А. Ионкина ч. I и II - М.: Высшая школа, 1990.

Кривенцев В.И. Авиационная электротехника -М.: МИИГА, 1985-1991.

Шебес М.Р. Теория линейных электрических цепей в упражнениях и задачах- М.: Высшая школа, 1983.

Сборник задач по теоретическим основам электротехники; Под ред. Л.А. Бессонова.- М.: Высшая школа, 1989.

Сборник задач и упражнения по теоретическим основам электротехники. Под. ред. П.А. Ионкина. - М.: Высшая школа, 1982.

КУРСОВАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ  № 1.

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

В соответствии с вариантом, заданным двумя последними цифрами шифра, указанного в зачетной книжке, выписать из табл. 1.1 и 1.2 условия задачи и выполнить следующее:

Начертить схему электрической цепи  с обозначением узлов и элементов ветвей, соблюдая требования ЕСКД.

Определить и составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения токов во всех ветвях.

Определить токи ветвей методом контурных токов и узловых потенциалов и свести их в таблицу.

Проверить результаты расчетов по уравнениям баланса мощностей.

Определить ток в первой ветви методом эквивалентного генератора.

Таблица 1.1

№№

| вар. | Сопротивления резисторов, Ом. Э.д.с. источников в В и тока в А |
| --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 | Е5 | J6 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 80 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3 |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 |

УСЛОВИЯ К ЗАДАНИЮ  № 1.

ЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Таблица 1.2

| Вариант | Схема электрической цепи |
| --- | --- |
| 1-05 |  |
| 06-10 |  |
| 11-15 |  |
| 16-20 |  |
| 21-25 |  |
| 26-30 |  |

| Продолжение табл. 1.2 |
| --- |
| 31-35 |  |
| 36-40 |  |
| 41-45 |  |
| 46-50 |  |
| 51-55 |  |
| 56-60 |  |
| 61-65 |  |
| 66-70 |  |
| 71-75 |  |
| 76-80 |  |
| 81-85 |  |
| 86-90 |  |
| 91-95 |  |
| 96-100 |  |

ЗАДАНИЕ № 2.

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Выписать из табл. 2.1 и 2.2 условия задания и выполнить следующее.

Начертить схему электрической цепи, соблюдая требования ЕСКД.

Составить уравнения по законам Кирхгофа для токов в интегро-дифференциальной и символической формах.

Применить один из методов расчета линейных электрических цепей. Определить комплексные действующие токи во всех ветвях цепи. Записать выражения для мгновенных значений токов. Частота тока во всех вариантах

( =	400 Гц.

Построить топографическую диаграмму для цепи, совмещенную с векторной диаграммой токов.

Обозначить произвольно начала двух катушек в любых двух ветвях и преду-смотрев взаимную индуктивную связь М между ними, записать уравнения, составленные по законам Кирхгофа в интегро-дифференциальной и в символической формах.

Определить показания ваттметра цепи.

УСЛОВИЯ К ЗАДАНИЮ  № 2.

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ

Таблица 2.1

№№

L1       L2     L3

мгн

С1       С2    С3

мкф

R1    R2     R3

Ом

(1           Е(2            (2          Е(2            (3           Е(3

В/град

(,

| Гц |
| --- |
| 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10/60 | 16/90 | 20/0 | 50/0 | 50/30 | 50/0 | 400 |
| 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 14/45 | 20/0 | 10/60 | 50/30 | 50/0 | 18/90 | 400 |
| 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 80/0 | 10/30 | 75/0 | 10/60 | 25/45 | 50/60 | 400 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 25/45 | 100/0 | 75/0 | 100/30 | 14/45 | 60/0 | 400 |
| 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 15/0 | 50/45 | 50/30 | 14/45 | 10/60 | 20/0 | 400 |

УСЛОВИЯ К ЗАДАНИЮ  № 2.

ЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Таблица 2.2

№ варианта

| (две последние цифры шифра) | Схема электрической цепи |
| --- | --- |
| 01-05 |  |
| 06-10 |  |
| 11-15 |  |
| 16-20 |  |
| 21-25 |  |
| 26-30 |  |
| 31-35 |  |
| 36-40 |  |
| 41-45 |  |

| Продолжение табл. 2.2 |
| --- |
| 46-50 |  |
| 51-55 |  |
| 56-60 |  |
| 61-65 |  |
| 66-70 |  |
| 71-75 |  |
| 76-80 |  |
| 81-85 |  |
| 86-90 |  |
| 91-95 |  |
| 96-100 |  |

ЗАДАНИЕ  № 3.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Выписать из табл. 3.1 и 3.2 условия задания и выполнить следующее:

Начертить схему электрической цепи с обозначением узлов и элементов ветвей.

Рассчитать переходный процесс классическим и операторным методами: т.е. определить для тока в одной из ветвей и для напряжения на одном из элементов ветвей в функции времени.

Построить графики переходных процессов в функции времени.

Определить энергию, рассеиваемую на одном из резисторов цепи в переходном процессе.

Примечание: символу «» соответствует разомкнутое состояние ключа до коммутации, символу «» - замкнутое состояние ключа до коммутации.

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ

Таблица 3.1

| № варианта | R1 | R2 | R3 | L1 | C1 | L2 | C2 | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

послед-

| няя цифра | Ом | Ом | Ом | мгн | мкф | мгн | мкф | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-50 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 5 | 15 | 30 |
|  | 2 | 1 | 2 | 80 | 10 | 100 | 20 | 200 | 80 |
|  | 3 | 100 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 100 | 120 |
| Продолжение табл. 3.1 |
|  | 4 | 60 | 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 20 | 28 |
| 01-50 | 5 | 2 | 50 | 2 | 25 | 30 | 100 | 20 | 12 |
|  | 6 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 |
|  | 7 | 10 | 2 | 40 | 100 | 10 | 10 | 5 | 12 |
|  | 8 | 10 | 10 | 100 | 10 | 20 | 5 | 40 | 30 |
|  | 9 | 10 | 50 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | 28 |
|  | 0 | 40 | 1 | 20 | 1 | 10 | 4 | 2 | 100 |
|  | 1 | 10 | 200 | 10 | 100 | 5 | 15 | 15 | 12 |
|  | 2 | 30 | 20 | 80 | 10 | 50 | 20 | 40 | 20 |
|  | 3 | 100 | 200 | 20 | 5 | 200 | 1 | 100 | 120 |
|  | 4 | 60 | 100 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 100 |
| 51-100 | 5 | 20 | 50 | 20 | 25 | 50 | 100 | 20 | 80 |
|  | 6 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 5 | 5 |
|  | 7 | 5 | 2 | 2 | 100 | 10 | 50 | 40 | 9 |
|  | 8 | 10 | 1 | 5 | 50 | 20 | 35 | 40 | 12 |
|  | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 25 | 20 | 50 | 28 |
|  | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |

ЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Таблица 3.2

| Варианты | Схема электрической цепи |
| --- | --- |
| 01-05 |  |
| 06-10 |  |
| 11-15 |  |
| 16-20 |  |
| 21-25 |  |
| 26-30 |  |
| 31-35 |  |
| 36-40 |  |
| 41-45 |  |
| 46-50 |  |

| Продолжение табл. 3.2 |
| --- |
| 51-55 |  |
| 56-60 |  |
| 61-65 |  |
| 66-70 |  |
| 71-75 |  |
| 76-80 |  |
| 81-85 |  |
| 86-90 |  |
| 91-95 |  |
| 96-100 |  |