3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

При проектировании авиационного радиоэлектронного оборудо-вания (РЭО) используются общие принципы построения радиотех-нических систем с учетом ряда специфических требований. Так к бортовым  устройствам предъявляются жесткие требования по масса-габаритным показателям, энергопотреблению и ряду других парамет-ров.

Любое радиоэлектронное устройство содержит важнейшую сос-тавную часть - устройство приема и обработки сигналов (приемник, радиоприемное устройство - РПУ), которое и является объектом кур-сового проектирования.

Радиоприемное устройство подключается к выходу приемной антенны, оно реализует функции селекции (частотной, временной, пространственной, по форме сигнала и т.д.), усиления и демодуляции принимаемого радиосигнала, кроме того, в приемном устройстве обеспечивается обработка  принятого  сигнала  с целью достижения заданного уровня показателей качества функционирования. Нагруз-кой РПУ могут быть различные устройства, например, усилитель низкой частоты и оконечные приборы воспроизведения принятого сообщения, устройство разделения каналов в многоканальных систе-мах радиосвязи, электронно-лучевая трубка и другие.

В рамках  курсового проекта разрабатываются узлы приемного устройства, начиная с выхода антенны, т.е. начиная с входной цепи, и кончая выходом демодулятора. В необходимых случаях разрабаты-вается также блок сопряжения аналоговой части РПУ с блоком  циф-ровой обработки сигнала.

На рис.3.1. показана типовая структурная схема устройства приема и обработки сигналов.

Рис. 3.1.   Структурная схема устройства приёма и обработки сигналов

Схема содержит обычный линейный тракт приемника (ЛТП)  супергетеродинного типа (ВЦ - входная цепь, УРЧ - усилитель радио-частоты, СМ - смеситель, УПЧ - усилитель промежуточной частоты), устройство поиска сигнала и синхронизации (УПС), устройство опти-мальной фильтрации (УОФ), включающее в себя согласованный фильтр (СФ) и компенсационный усилитель (КУС), и схему автома-тической регулировки усиления (АРУ).

В линейном тракте приемного устройства осуществляется час-тотная селекция радиосигнала и его усиление до уровня необхо-димого для работы последующих устройств.

Устройство поиска  и  синхронизации  (УПС) устраняет первона-чальную неопределенность частоты сигнала за счет поиска его и  фиксации частоты  гетеродина  приемника устройствами частотной и фазовой синхронизации (ФАП и ЧАП). Устройство временной син-хронизации фиксирует момент появления сигнала.

На схеме рис.3.1, кроме того, показан сигнал управления (СУ), который подается со стороны радиотехнической системы, в состав которой входит данное радиоприемное устройство.

После окончания  поиска сигнала и осуществления синхрони-зации производится оптимальная или квазиоптимальная фильтрация  сигнала. Данные операции выполняются устройством оптимальной фильтрации (УОФ).

В РПУ могут отсутствовать устройства оптимальной фильтра-ции. В этом случае находят применение обычные (аналоговые) детек-торы: амплитудный, частотный, фазовый.

Линейный тракт приемника выполняется в современных РПУ на основе аналоговой схемотехники, устройства оптимальной фильт-рации могут реализоваться как в аналоговом, так и в цифровом  вариантах.

Отметим, что устройство поиска и синхронизации тоже может содержать цифровые и дискретно – аналоговые узлы, например, формирователи дискретной сетки частот, тактовых и синхронизирую-щих импульсов, цифровые ФАП и АПЧ.

4.  ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Курсовое проектирование радиоприемного устройства состоит из трех этапов:

- предварительный расчет (эскизное проектирование) РПУ;

- электрический расчет узлов и блоков разработанного РПУ;

- оформление технической документации.

На первом этапе производится разработка структурной схемы РПУ в целом. Выполняются расчеты, подтверждающие реализу-емость технического задания на проект. Эти расчеты охватывают как аналоговую, так и цифровую части приемника, включая системы автоматического  регулирования - АРУ и АПЧ.

Предварительный расчет аналоговой части РПУ сводится к опре-делению ширины полосы пропускания линейного тракта приемного устройства, расчету его коэффициента шума, выбору числа преоб-разований и промежуточных частот, определению числа поддиапа-зонов и их границ, расчету средств обеспечения избирательности,  выбору активных приборов и расчету их высокочастотных парамет-ров. Этот расчет заканчивается составлением развернутой функцио-нальной схемы аналоговой части РПУ и детализацией требований к электрическому расчету  принципиальной  схемы  каждого  функцио-нального блока и узла.

Предварительный расчет цифровой части РПУ предполагает определение периода дискретизации и шага квантования сигнала,  числа разрядов АЦП. Выбирается и обосновывается алгоритм циф-ровой обработки. Этот расчет заканчивается составлением функцио-нальной схемы цифровой части РПУ и детализацией исходных требо-ваний к электрическому расчету основных узлов.

На втором этапе выполняется электрический расчет основных узлов аналоговой и цифровой частей радиоприемного устройства: входной цепи, усилителя радиочастоты, первого смесителя, основ-ного усилителя промежуточной частоты, демодулятора (детектора). Из цифровой части электрическому расчету подлежит один или несколько узлов  функциональной схемы в соответствии с заданием.

На третьем этапе выполняется чертеж принципиальной схемы  РПУ, оформляется перечень элементов, входящих в разработанное устройство.

5.  ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Курсовой проект представляется на рецензию в виде поясни-тельной записки объемом до 30...35 страниц текста, написанного (или напечатанного) на одной стороне стандартной писчей бумаги формата А4 и графической части, выполненой на чертежном листе формата А1 по ГОСТу 2.301-85 с рамкой и основной подписью по ГОСТу 2.104-85. В рамках данного проекта выполняется один чертеж принципиальной электрической схемы аналоговой части радиопри-емного устройства.

Схема цифровой части устройства приема и обработки сигнала помещается в пояснительной записке. Графическая и текстовая доку-ментация должна  выполняться с соблюдением правил ЕСКД. Общие требования к текстовым документам содержит ГОСТ 2.105-79.

Сведения из государственных стандартов обобщены примени-тельно к учебному процессу в стандарте МИИГА СТП 113221-208-85 "Документы текстовые учебные" и СТП 113221-106-85 "Курсовое проектирование".

Радиоэлементы (емкости, резисторы, микросхемы и т.д.) необхо-димо выбирать с учетом действующих стандартов, технических усло-вий и (или) нормалей. Перечень элементов оформляется в виде самос-тоятельного документа (таблицы), помещаемого в приложении к пояснительной записке.

Чертеж принципиальной электрической схемы должен содер-жать все радиоэлементы, которые служат для осуществления в устройстве заданных электрических процессов, все электрические связи между ними, а также электрические элементы (разъемы, кон-такты и т.п.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. Если предусматривается система встроенного контроля, то ее элемен-ты также должны быть отображены на схеме. Схема выполняется с разводкой напряжения и коммутационным разъемом.

Ссылки на литературные источники по тексту пояснительной записки оформляются цифрами в квадратных скобках в возрас-тающем порядке на протяжении всего текста записки. Иллюстрации, схемы, графики должны быть также пронумерованны и снабжены пояснительными подписями в соответствии с трабованиями ЕСКД [26].

Формулы нумеруются (в круглых скобках) только те, на которые имеются ссылки в тексте пояснительной записки.

Примерное содержание пояснительной записки курсового про-екта связного (навигационного,  командного)  приемника  (устройства приема и обработки сигнала):

1. Введение.

Отмечаются особенности проектируемого приемного устрой-ства,  указывается область  его  применения,  поясняются  требования к техническому уровню подобных приемных устройств.

2. Выбор схемы приемного устройства и расчет его характерис-

тик.

2.1. Выбор вида приемного тракта и устройства обработки

сигналов.  Структурная схема приемного устройства.

2.2. Предварительный расчет характеристик аналоговой части

радиоприемного устройства.

Рассчитываются полоса пропускания линейного тракта и коэф-фициент шума приемника. Анализируются требования технического задания (ТЗ) по его избирательности и выбираются средства обеспе-чивающие данные требования. Определяется число поддиапазонов приемника и их границы. Выбирается элементная база и рассчи-тываются параметры активных приборов на рабочих частотах. Выполняется разбиение усиления по каскадам приёмника, оцени-ваются характеристики системы АРУ.

2.3. Электрический расчёт аналоговых узлов РПУ.

В данном разделе выполняется расчёт входной цепи (ВЦ), усилителя радиочастоты (УРЧ), первого смесителя (СМ1), основного усилителя промежуточной частоты (УПЧ), демодулятора (детектора - Д), каскада согласования аналоговой и цифровой частей радиопри-ёмного устройства.

2.4. Расчёт характеристик цифровой части УПОС.

Выбирается алгоритм цифровой обработки сигнала и элементная база для его реализации. Рассчитываются характеристики цифрового вычислителя (процессора), включая цифровой фильтр, АЦП, ЦАП. Описывается работа цифрового устройства.

3. Заключение.

Указываются основные достоинства и преимущества cпроекти-рованного приёмного устройства перед аналогичными и делаются рекомендации по его применению.

Литература.

Приложения:  1. Перечень элементов к принципиальной схеме.

2. Распечатки программ расчёта на ПЭВМ.

Примерное содержание пояснительной записки курсового проекта приёмного устройства РЛС:

1. Введение.

Поясняются особенности проектируемого приёмного устройства, требования к его техническому  уровню.

2. Выбор схемы приёмного устройства и расчёт его характерис-

тик.

2.1. Выбор и обоснование структурной схемы приёмника и

устройства обработки сигнала.

2.2. Предварительный расчёт характеристик аналоговой части

радиоприёмного устройства.

Рассчитываются полоса пропускания линейного тракта и коэф-фициент шума приёмника, характеристики высокочастотной головки (преселектора). Уточняется структурная схема радиоприёмного устройства. Выбираются активные приборы и рассчитываются их параметры на рабочих частотах. Определяется необходимое усиление линейного тракта приёмника, выполняется его разбиение по каска-дам. Выбираются схемы АРУ, ВАРУ, АПЧ и т.д.

2.3. Электрический расчёт аналоговых блоков приёмного

устройства.

В данном разделе выполняется расчёт основных блоков приём-ника: ВЧ - тракта (преселектора), малошумящего усилителя (МШУ), балансного диодного смесителя (СМ), усилителя промежуточной частоты (УПЧ), видеодетектора, каскада соласования аналоговых и цифровых блоков приёмника.

2.4. Расчёт характеристик цифровой части УПОС.

Выбирается алгоритм цифровой обработки сигнала, разрабаты-вается электрическая схема для его реализации, выбирается элемен-тная база. Рассчитываются характеристики цифрового специализиро-ванного вычислителя, включая цифровой фильтр, АЦП, ЦАП и т.д. Описывается функциональная и принципиальная схемы цифрового устройства.

3. Заключение.

Указываются  достоинства и преимущества спроектированного приёмного устройства, даются рекомендации по его применению.

Литература.

Приложения: 1. Перечень элементов к принципиальной схеме.

2. Распечатки программ расчёта (или моделирова-ния) на ПЭВМ.

Изложение материала в пояснительной записке должно быть кратким и иметь своей задачей обоснование особенностей принима-емого решения. Не следует излагать общеизвестные теоретические сведения.

В начале текста пояснительной записки помещается задание на курсовой проект с указанием номера варианта.

В конце пояснительной записки необходимо привести список литературы, которая была использована при выполнении проекта.

Выполнение списка и ссылки на него в тексте должны соответ-ствовать ГОСТу 2.1-84. Терминология и определения должны быть едиными и соответствовать стандартам, а при их отсутствии – обще-принятым в научно-технической литературе.

Сокращение слов в тексте и подписях к рисункам, как правило, не допускаются.

Условные обозначения физических, математических и других величин, а также условные графические обозначения должны соот-ветствовать стандартам.

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значения каждого символа дают с новой строки в той последова-тельности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшиф-ровки должна начинаться со слов "где" (или "здесь").

Расчёт по формулам необходимо производить в следующем порядке: буквенное написание формулы, подстановка числовых значений, результат вычисления с указанием размерности. Размер-ность одного и того же параметра в пояснительной записке должна быть постоянной.

В тексте каждого раздела или подраздела необходимо помещать схемы рассчитываемых блоков, узлов, соответствующие графики и таблицы. Ссылки на графики, таблицы, рисунки, помещаемые в лите-ратуре и используемые для расчётов, недопустимы.

Данный материал должен обязательно быть помещён в поясни-тельной записке.

Величины резисторов и емкостей должны соответствовать числам, приведённым в табл. 5.1, и числам, полученным путём умножения этих чисел на 10n, где n - целое положительное или отрицательное число.

6.  КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

6.1.  Алгоритм приёма и операции обработки сигналов

В гражданской авиации РЭО используется для передачи инфор-мации от источника к потребителю (системы радиосвязи) и для извлечения информации о местоположении и параметрах движения воздушных судов (системы радиолокации и радионавигации). Пере-дача информации осуществляется в форме сообщений, которые могут быть дискретными (множество возможных сообщений счётно, ко-нечно) или непрерывными (множество сообщений несчётно, беско-нечно, например, при передаче речевой информации). В системах радиосвязи каждое сообщение преобразуется сначала в первичный сигнал, затем осуществляется модуляция радиосигнала - переносчика сообщений, усиление и излучение радиосигнала. В приёмном устройстве осуществляется усиление и фильтрация радиосигнала, его демодуляция и преобразование выделенного первичного сигнала в сообщение. В радиолокационных системах сообщение о координатах цели формируется в результате взаимодействия излучённого радио-сигнала с внешней средой (отражение от различных объектов, переиз-лучение, запаздывание при приёме). И далее принятый радиосигнал преобразуется в тракте приёма и обработки по аналогии с системами радиосвязи.

Основными задачами обработки сигнала являются: демодуляция радиосигнала, поиск сигнала (по частоте, фазе, амплитуде, виду модуляции), обнаружение  (или различение при передаче дискретных сообщений), синхронизация (по частоте, фазе, задержке, тактовой частоте, кодовой последовательности), оценка параметров радиосиг-нала (амплитуды, фазы, частоты, задержки), выделение сообщения (фильтрация параметров радиосигнала).

Вид алгоритма обработки радиосигнала (до демодулятора) или простого сигнала (после демодулятора) зависит прежде всего от решаемой задачи, а также от вида сообщения (дискретное или непре-рывное), вида модуляции и характера излучаемого радиосигнала (импульсный или непрерывный), полноты априорных сведений о статистических характеристиках принимаемого сигнала, помех, других факторов.

При классификации алгоритмов обработки целесообразно выде-лить три группы алгоритмов: алгоритмы обнаружения – распозна-вания, оценки параметров и фильтрации.

Алгоритмы обнаружения - распознавания:

- бинарное обнаружение (приём двоичного числа с пассивной паузой в телеграфной связи, системах передачи данных, обнаружение сигнала в радиолокационных и радионавигационных системах);

- распознавание двух сигналов (приём двоичного сигнала с активной паузой);

- обнаружение и распознавание нескольких сигналов (обнару-жение сигналов с неизвестной частотой или задержкой в радиоло-кации).

Эти алгоритмы реализуются с помощью согласованных фильтров (СФ) или с использованием корреляционных методов обработки сиг-налов [3].

Алгоритмы оценки параметров применяются в основном в радио-локации и радионавигации при измерении координат и параметров движения воздушных судов и других объектов. Предполагается, что оцениваемый параметр не изменяется за время наблюдения. Струк-тура таких алгоритмов во многом сходна со структурой алгоритмов обнаружения - различения. Часто применяются алгоритмы совмест-ного обнаружения - измерения, тоже реализуемые с помощью СФ или многоканальных корреляторов.

Алгоритмы фильтрации решают задачу выделения сигнала (сооб-щения) из смеси с помехами с учётом изменения этого сигнала на интервале наблюдения. Эти алгоритмы являются наиболее сложными для технической реализации. Они применяются при передаче непре-рывных сообщений в системах радиосвязи, а также в радиолокации и радионавигации при слежении за траекторией целей.

Согласно теории оптимального приёма радиосигналов базовой операцией практически любого алгоритма обработки смеси сигнала и помехи является операция вычисления функционала, называемого корреляционным интегралом:

,                             (6.1)

где s(t) - принимаемый сигнал; - измеряемый параметр (напри-мер, временной сдвиг); Тп - интервал наблюдения; y(t) = S(t -  n(t) - смесь полезного сигнала с истинным значением параметра     и флуктуационной помехи n(t).

Для импульсного периодического радиосигнала

,                                (6.2)

где S1(t) – импульсный сигнал в пределах одного периода повторения Тп; N – число периодов повторения на интервале наблю-дения (0, Тн); ai – коэффициенты, учитывающие возможную ампли-тудную модуляцию принятого сигнала. В этом случае выражение (6.1) можно записать в виде

.                     (6.3)

Следовательно, операция вычисления функционала разделяется на две частные операции – вычисление Ri внутри каждого периода повторения (внутрипериодная обработка) и накопления Ri в течении N периодов повторения (межпериодная обработка).

Операция (6.1) аналогична интегралу свёртки и может быть выполнена линейным фильтром с импульсной характеристикой      h(t) = S(t0 - t), где t0 – запаздывание максимума сигнала на выходе фильтра (t0 ≥ И , И – длительность импульсного сигнала)

.           (6.4)

При цифровой (дискретной) обработке производится переход от непрерывного времени к дискретному: t = i·T,  dt = T. Тогда выражение (6.4) принимает вид операции дискретной свёртки во временной области

(6.5)

где h[t] = h(iT) – импульсная характеристика цифрового фильтра (ЦФ); n = TН / Т – число периодов дискретизации на интервале наблюдения (0, Тн),  Тн=t0+

Таким образом, первый способ реализации базовой операции (6.1) состоит в построении цифрового фильтра с заданной импуль-сной характеристикой, который осуществляет свёртку двух дискрет-ных последовательностей h[i] и x[i].

Свёртку двух дискретных сигналов можно осуществить и другим    способом – свёрткой в частотной области, используя прямое и обратное дискретные преобразования Фурье (ДПФ и ОДПФ). Для этой цели обычно применяют специализированные вычислители быстрого преобразования Фурье (БПФ). В рамках курсового проекта можно ограничиться первым способом – применением цифровой фильтрации.

Наиболее общая форма записи алгоритма цифровой фильтрации имеет вид рекуррентной формулы [7].

, L ≤ M  ,              (6.6)

где ai , bi - постоянные коэффициенты, определяемые видом импульсной характеристики ЦФ. Формула (6.6) описывает рекур-сивные ЦФ. Если все коэффициенты bi равны нулю, то получаем нерекурсивный ЦФ, реализующий свёртку (6.5).

Рекурсивный ЦФ характеризуется также дискретной передаточ-ной функцией (в смысле Z-преобразования):

.                                (6.7)

Методика определения коэффициентов ai , bi  в выражениях (6.6) и (6.7) подробно изложена в литературе [7;9-11;17]. При курсовом проектировании значения этих коэффициентов приводятся в задании на проект в качестве исходных данных.

Кроме операции свёртки двух функций времени применяются другие операции, например, интегрирование и дифференцирование функций времени, перемножение двух функций времени, запоми-нание (задержка) процесса, суммирование (накопление) отсчётов, весовое суммирование отсчётов и т.п. Большинство таких операций относится к группе операций линейного преобразования сигналов, которые могут быть реализованы с помощью аналоговой и цифровой схемотехники.

При технической реализации алгоритмов оптимальной и квази-оптимальной обработки сигналов в настоящее время широко приме-няются методы цифровой обработки. Они обепечивают высокую точность вычислений в большом динамическом диапазоне сигналов, высокую надёжность, стабильность выходных параметров.

Непрерывные сигналы описываются непрерывными или кусоч-нонепрерывными функциями Xa(t), причём как сама функция, так и независимая переменная могут принимать любые значения в пределах некоторого интервала. Примером такого сигнала является гармонический сигнал xA(t) = Um Sint , t ≥ 0.

Дискретные сигналы описываются решетчатыми функциями X(nT), т.е. функциями, которые могут принимать любые значения в пределах некоторого интервала, и в то время как независимая пере-менная принимает лишь дискретные значения, например, из ряда равноотстоящих значений t = nT (n = 0,1,2…), где Т – шаг дискре-тизации. Примером такого сигнала является дискретный гармони-ческий сигнал x(nT) = Um SinnT

Цифовые сигналы описываются квантованными решетчатыми функциями, Xц(nT), т.е. решетчатыми функциями, принимающими лишь определённые квантованные значения, например, из ряда уровней квантования (h1, h2,…, hk), в то время как независимая пере-менная принимает дискретные значения из ряда 0, Т, 2Т,…. Каждый уровень квантования обычно кодируется двоичным кодом. При этом цифровой сигнал в дискретный момент времени t = nT представ-ляется m - разрядным двоичным кодом, где m = ]log2K[ (]В[ - наиме-ньшее целое число, не меньшее числа В).

Непрерывный сигнал может быть преобразован в дискретный сигнал с помощью операции дискретизации по времени, осуществ-ляемой на основе ключевых устройств. Математически эта опрация может быть описана как замена непрерывного аргумента t функции xA(t) на дискретный аргумент n = t / T,  т.е. xA→ x[n] = xA(nT). По дискретному сигналу x[n] может быть путём того или иного интерпо-ляционного процесса востановлен непрерывный сигнал xA(t). В случае выполнения теоремы отсчётов (теорема В.А. Котельникова), операция восстановления может быть выполнена точно.

Дискретный сигнал, в свою очередь, может быть преобразован в цифровой сигнал с помощью операции квантования по уровню, которая осуществляется специальным устройством - аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Математически эта операция может быть описана как замена непрерывной функции X[n] дискретной (кванто-ванной) функцией Xц[n], значение которой представляется в виде двоичного m - разрядного кода. Цифровой сигнал можно преобра-зовать в дискретный и непрерывный с помошью цифро-аналогового преобразователя.

Обработка сигналов в РЭО может быть аналоговой, дискретной и цифровой, то есть каждому виду сигнала соответствуют опреде-лённые виды устройств обработки. При дискретной обработке преоб-разование дискретного сигнала осуществляется без квантования его по амплитуде. В этом случае возможна реализация комбинирован-ных устройств обработки (дискретно-аналоговые, дискретно-цифро-вые устройства).

Важнейшее свойство непрерывных (дискретных) сигналов          заключается в том, что их линейная комбинация также является непрерывным (дискретным) сигналом, то есть если сигналы образуют линейное пространство и для их обработки применяются линейные (дискретные) фильтры.

Цифровые сигналы с определённой разрядностью кода не обра-зуют линейного пространства относительно обычных операций сложения и умножения: линейная комбинация цифровых сигналов с разрядностью кода m может и не быть цифровым сигналом с той же разрядностью кода. Для получения кода комбинации с m разрядами приходится выполнять операцию округления (или усечения), что при-водит к дополнительным потерям информации о сигнале. Следова-тельно, устройство цифровой обработки сигналов, преобразующее сигнал xЦ[n] в сигнал yЦ[n] с помошью обычных арифметических операций сложения и умножения, является, строго говоря, нелиней-ным. Однако нелинейные эффекты в устройствах цифровой обра-ботки часто удаётся учесть путём введения шумов квантования и в дальнейшем применять линейные модели цифровой обработки сигна-лов.

При цифровой обработке радиосигналов объектом временной дискретизации и квантования является сигнал на выходе аналоговой части радиоприемного устройства (см. рис.3.1). Обычно этот сигнал можно считать узкополосным.

К узкополосным процессам относятся сигналы, у которых ширина спектра  много меньше несущей частоты . Ширина спектра может быть определена как полоса частот, в которой сосре-доточена заданная доля энергии сигнала.

Это позволяет использовать для представления  такого  сигнала  метод комплексных огибающих [2,3]. В соответствии с этим методом      узкополосный радиосигнал

(6.8)

можно представить в виде

,                              (6.9)

где  - комплексная огибающая радио-сигнала.

Комплексная огибающаяможет быть представлена в декар-товой форме записи

,        (6.10)

где Uc(t) и Us(t) - квадратурные составляющие огибающей узко-полосного сигнала, причем

,

(6.11)

.

Квадратурные состовляющие Uc(t) и Us(t) обычно формируются аналоговыми методами с помощью фазовых детекторов (рис.6.1).

Схема включает в себя два фазовых детектора ФД1 и ФД2, фазовращатель на   и когерентный гетеродин КГ.

Ширина спектра процессов Uc(t) и Us(t) получается соизме-римой с шириной спектра сообщения, что позволяет существенно  уменьшить частоту дискретизации квадратурных составляющих сиг-нала при последующей цифровой обработке. Соображения по ее выбору приведены в литературе (см., например, [2,3]), однако, исход-ными  являются требования выполнения теоремы отсчетов (теоремы  В.А.Котельникова).

Рис. 6.1.  Схема формирования квадратурных составляющих

узкополосного сигнала

6.2.  Цифровая фильтрация узкополосного сигнала

Рассмотрим цифровую фильтрацию узкополосного сигнала (6.8)

с помощью системы с резонансными свойствами. Импульсная харак-теристика такой системы имеет комплексную огибающую и при пере-ходе к дискретному времени записывается в виде

.

Запишем комплексную дискретную свёртку по аналогии с выра-жением (6.5):

.

В декартовой форме   ,

где

,

.

Здесь квадратурные составляющие огиба-ющей импульсной характеристики;

квадратурные составляющие огибающей входного сигнала.

Амплитуда Y[n] и фаза [n] выходного сигнала определяются выражениями

, Y[n]>0,

, -≤≤

Структурная схема двухмерного (матричного) ЦФ для фильт-рации узкополосного сигнала приведена на рис.6.2. Двойными стрел-ками на рисунке показана передача сигнала в цифровой форме (в двоичном коде).

Рис. 6.2.   Схема двухмерного цифрового фильтра

Непрерывные сигналы UC(t) и US(t) поступают с выхода устрой-ства выделения огибающих квадратурных составляющих (с выходов ФД на рис.6.1) и преобразуются с помощью АЦП в цифровые сигналы UC [n],  US [n]. Предполагается, что

,  ,

где C, C - несущая частота и ширина спектра входного сигнала; а 0, CP - резонансная частота и ширина полосы пропус-кания эквивалентной узкополосной системы. В случае, когда CP существенно больше C , можно считать, что    (фазочастотная характеристика линейна). При этом влиянием перек-рёстных связей в схеме рис.6.2 можно пренебречь. Следовательно, структура ЦФ упрощается, т.к. остаются только два независимых канала с импульсной характеристикой hC[i]. Этот случай широко применяется на практике при реализации цифровой обработки когерентных сигналов. Алгоритм фильтрации принимает вид

.       (6.12)

Алгоритм (6.12) служит доказательством эквивалентности квадратурной обработки сигнала на видеочастоте (после детектиро-вания) и когерентной обработки радиосигнала (до детектора).

В общем случае передаточная функция двухмерного ЦФ имеет вид

,

где

,

,

а Z[…] - Z-преобразование составляющих комплексной импуль-сной характеристики эквивалентной резонансной системы.

В курсовом проекте предусмотрено проектирование цифровых фильтров не выше второго порядка, которые описываются алгорит-мом

(6.13)

и передаточной функцией

,                          (6.14)

Примеры ЦФ, используемых при цифровой обработке сигналов в РПУ, приведены в табл. 6.1.

Накопители 1 и 2 (рециркуляторы) применяются для накопления импульсных сигналов РЛС при межпериодной обработке [2, 15]. Системы черезпериодного вычитания (ЧПВ) 3 и 4 применяются в системах СДЦ РЛС [2, 15].

Линейный экстраполятор применяется при вторичной обработке сигналов с РЛС и РНС: на основе оценки параметра сигнала (или дальности, скорости и т.п.) при первичной обработке оценивается экстраполированное значение параметра в следующем периоде обра-ботки (следующий обзор, такт и т.д.) [15]. Колебательный контур 6 применяется в цифровых измерителях скорости доплеровского типа [2, 15]. Фильтры низких частот и полосовые фильтры (7–10) приме-няются в демодуляторах различных систем радиосвязи и передачи данных.

В настоящее время применяются два способа реализации алго-ритмов цифровой обработки сигналов – аппаратурный и программ-ный. Аппаратурный способ состоит в построении специализирован-ного процессора, осуществляющего обработку в реальном масштабе времени. Такой способ выбирается тогда, когда требуется обеспечить высокое быстродействие. Программный способ используется в тех случаях, когда требования по производительности позволяют приме-нить серийно выпускаемые микропроцессоры и микроЭВМ. Этот способ обладает большей гибкостью и более прост в реализации.

Таблица 6.1

Примеры цифровых фильтров УПОС

| Наименование устройства обработки сигналов | Передаточная функция K(Z) | Коэффициенты алгоритма | Значения технических параметров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | а0 | а1 | а2 | b1 | b2 |  |
| 1. Цифровой однокаскадный накопитель |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0,NN T = TН |
| 2. Цифровой двухкаскадный накопитель (ЦНД) |  | 1 | 0 | 0 | -2 |  | T = TН |
| 3. Цифровая однократная система ЧПВ (ЦОЧПВ) |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | T = TН |
| 4. Цифровая двухкратная система ЧПВ (ЦДЧПВ) |  | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | T = TН |
| 5. Цифровой линейный экстраполятор (ЦЛЭ) |  | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | T = TОБЗ |
| 6. Цифровой фильтр низких частот (ЦФНЧ1) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Цифровой фильтр низких частот (ЦФНЧ2) |  | 1 | 0 | 0 | 0,NN | 0 |  |
| 8. Цифровой полосовой фильтр (ЦПФ1) |  | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 9. Цифровой полосовой фильтр (ЦПФ2) |  | 1 | 1 | -2 | 0,NN | 0,4375 |  |

Здесь NN – две последние цифры номера зачётной книжки студента.

6.3.  Типовые устройства цифровой обработки сигналов

6.3.1.  Цифровой измеритель дальности

В авиационных РЛС и РНС с импульсным излучением измере-ние дальности осуществляется временным методом, согласно кото-рому дальность определяется по времени запаздывания отражённого (или ретранслированного) сигнала относительно излучаемого сигнала [1, 5]. Алгоритм цифрового измерения дальности заключается в подсчёте числа масштабных импульсов (МИ) с периодом повторения  , начиная с момента излучения импульса передатчика и кончая моментом обнаружения отражённого сигнала. Здесь R – разрешающая способность измерителя, С – скорость распространения радиоволны. При этом с помощью МИ осуществляется дискрети-зация интервала измеряемой дальности (Rmin, Rmax) на элементы дальности. В случае обнаружения сигнала в i–м элементе форми-руется оценка по формуле

,  ,

где M = (Rmax – Rmin) / R  - общее число элементов дальности.

Упрощённая функциональная схема цифрового измерителя дальности приведена на рис.6.3.

Для подсчёта числа МИ используется двоичный счётчик СТ2, в котором записывается двоичный код номера i–го элемента даль-ности. Обычно требуется измерять дальность до нескольких целей. Поэтому подсчёт числа МИ после обнаружения цели в i-м элементе не прекращается, а производится считывание номера этого j–го элемента. Кроме формирователя строб-импульса ФСИ генератор масштабных импульсов ГМИ и СТ2 измеритель содержит регистр памяти, построенный на основе D – триггеров, в который переписы-вается из счётчика код дальности (номер элемента) до обнаруженной цели. Чтобы в момент считывания не происходило сбоев счётчика, применяется блокировочное устройство БУ, исключающее одновре-менное появление импульса считывания и очередного МИ. Число разрядов счётчика и регистра дальности определяется числом элемен-тов дальности: M ≥ 2ncr,  ncr = ]log2M[  - число разрядов счётчика.

Рис. 6.3.  Функциональная схема цифрового измерителя дальности

Импульсы с ГМИ поступают также на синхронизатор, где после деления частоты повторения F0 = 1 / T0 используются в качестве пусковых при формировании излучаемого сигнала. Этим обеспечи-вается синхронность излучаемого импульса и первого масштабного импульса, записываемого в счётчик. Благодаря такой привязке пер-вого МИ устраняется ошибка измерения.

Счёт МИ продолжается непрерывно до величины М, после чего счёт прекращается и счётчик сбрасывается на нуль. Затем счёт начи-нается вновь после излучения очередного импульса. Код дальности из регистра передаётся с помощью дешифратора ДС в ЦВМ для дальнейшей обработки.

6.3.2.   Цифровой измеритель радиальной скорости

В авиационных РЛС с импульсным излучением и малой скваж-ностью измерение радиальной скорости цели осуществляется на основе эффекта Доплера [1, 15]. Структурная схема цифрового изме-рителя скорости (ЦИС) приведена на рис.6.4.

Рис. 6.4.   Схема цифрового измерителя скорости

Измерение скорости производится для нескольких целей, распо-ложенных в различных элементах дальности. Поэтому ЦИС является многоканальным по дальности (М каналов). Распределение сигналов с выхода АЦП по М каналам дальности осуществляется с помощью распределительного устройства, состоящего, например, из М схем стробирования, управляемых сигналом генератора строб-импульсов ГСИ. Это устройство обеспечивает разрешение по дальности и уменьшение влияния помех за счёт мешающих отражений. С помощью набора цифровых фильтров (ЦФ) в каждом канале даль-  ности реализуется корреляционно – фильтровой метод обработки принимаемого сигнала. С выхода ЦФ сигнал поступает на цифровой вычислитель огибающей ЦВО и цифровое пороговое устройство ЦПУ.

Реальная скорость цели оценивается по номеру фильтра, после которого зафиксировано превышение сигналом порога UП. Номер фильтра с помощью дешифратора ДС преобразуется в двоичный код и передаётся далее в ЦВМ для дальнейшей обработки радиолока-ционной информации. Создание набора цифровых фильтров возмож-но двумя способами: путём реализации параллельного соединения N цифровых фильтров (ЦФ) и путём реализации алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ). При относительно небольшом числе ЦФ (не более 20 – 40) проще первый способ, а при большом числе ЦФ проще применить БПФ. В курсовом проекте предполагается использование первого способа. Цифровой вычислитель огибающей ЦВО реализует вычисление модуля выходного сигнала ЦФ и опера-цию идеального интегрирования для сглаживания пульсации выпрям-ленного сигнала.

6.3.3.    Цифровой измеритель азимута

В РЛС кругового обзора антенна имеет узкую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости и вращается в этой плоскости непрерывно с постоянной скоростью. В момент обнару-жения цели производится измерение углового положения антенны. Получаемый результат является оценкой азимута цели. На рис.6.5 приведена упрощенная функциональная схема цифрового измерителя азимута (ЦИА).

Рис. 6.5.   Схема цифрового измерителя азимута

На вход ЦИА поступают импульсы с датчика текущего азимута (ДТА), связанного с осью вращения антенны. В качестве ДТА испо-льзуются преобразователи угла в код с индукционными датчиками, с использованием магнитного барабана и с кодовыми дисками. На измеритель поступают также от устройства обнаружения импульсы  начала и  конца пачки, отражённых от цели сигналов. Импульсы ДТА непрерывно подсчитываются счётчиком СТ2  и их текущее число пропорционально углу поворота антенны в течение периода обзора. При повороте антенны на 360° счётчик сбрасывается в нуль. Угловое расстояние между соседними импульсами определяет ошибку дискретности и составляет обычно  = 0,2°. Число разрядов СТ2 определяется максимальным числом импульсов ДТА за один обзор. Импульсы  и  являются импульсами считывания значений азимута ZН и ZК из счётчика СТ2 в сумматор SM в момент фиксации начала и конца пачки отражённых сигналов. В SM оценки ZН и ZК складываются, и величина суммы переписывается в регистр RG, на который подаются импульсы записи и считывания. Импульс считывания является и импульсом сдвига числа, записанного в регистре на один разряд в сторону младших регистров. За cчёт этого сдвига реализуется деление числа на два, т.е. вычисление оценки азимута цели по формуле

.

Код полученной оценки ZЦ передаётся далее ЦВМ для дальней-шей обработки.

6.3.4.  Цифровые демодуляторы

Теория оптимального радиоприёма [1,4,8] позволяет получить алгоритмы оптимальных и квазиоптимальных демодуляторов радио-сигналов с различными видами модуляции. Техническая реализация демодуляторов при сложных видах модуляции предполагает исполь-зование устройств АРУ, частотной, фазовой и тактовой синхрони-зации. В данном курсовом проекте, исходя из учебных целей проек-тирования, рассматриваются только простейшие квазиоптимальные демодуляторы АМ, ЧМ, ОМ, АМн и ЧМн - сигналов. Основой реализации этих демодуляторов в цифровом виде является представ-ление принятого радиосигнала в виде квадратурных составляющих его комплексной огибающей UC(t) и US(t). Формирование этих состав-ляющих в РПУ показано на рис.6.1. Составляющие {UC(t), US(t)} с помощью АЦП преобразуются в цифровую форму {UC[n], US[n]}, подвергаются предварительной обработке в двухмерном цифровом фильтре (рис.6.2) и поступают в виде {yC[n], yS[n]} на входы циф-рового демодулятора (ЦД).

Цифровой демодулятор амплитудно-модулированного сигнала (ЦД-АМ)

Структура, реализующая алгоритм амплитудного детектирова-ния, приведена на рис.6.6. Основными узлами схемы являются перем-ножители П и сумматор  [4].

Рис. 6.6.  Схема цифрового детектора АМ-сигнала

К выходу ЦАП подключается аналоговый ФНЧ для сглаживания нежелательных выбросов в выходном напряжении ЦАП, обуслов-ленных наличием переходных процессов в его работе. На практике наилучшее качество демодуляции достигается при включении циф-рового ФНЧ  на входе ЦАП и аналогового ФНЧ на его входе.

Операция извлечения квадратного корня реализуется прибли-жённо:

При этом можно вычислить сначала обе суммы, а затем выбрать наибольшую из них. Деление на 2 реализуется сдвигом числа на один разряд в сторону младших разрядов. Возможен и другой алгоритм вычисления квадратного корня: Y = 0,5[|y1|+|y2|+max{[|y1|,|y2|}], где max{[|a|, |b|} означает выбор максимальной из двух величин |a|, |b|. Оба способа равноценны по точности и обеспечивают ошибку не более 12%.

Цифровой демодулятор частотно – модулированного сигнала

(ЦД-ЧД)

При использовании частотной модуляции передаваемое сооб-щение содержится в законе изменения мгновенной частоты радио-сигнала на входе демодулятора. Как известно,

(6.15)

При цифровой обработке производные заменяются на первые разности

и выражение (6.15) принимает вид

.                 (6.16)

Следует отметить, что выражение (6.16) описывает алгоритм идеального частотного детектирования, при котором результат детек-тирования F[n] не зависит от паразитной АМ входного сигнала и не требует применения амплитудного ограничителя перед демоду-лятором, как это имеет место при использовании аналоговых ЧД. Структурная схема детектора приведена на рис.6.7.

Рис. 6.7.  Схема цифрового детектора ЧМ-сигнала:

z–1 - задержка на шаг дискретизации t;

÷ - устройство деления [4]

Цифровой детектор ОМ-сигнала (ЦД-ОМ)

При однополосной модуляции несущая частота fC радиосигнала подавляется вместе со второй боковой полосой АМ-сигнала. В резуль-тате дискретизации ОМ-сигнала его спектральная плотность преобра-зуется в дискретную последовательность SД(f) на оси частот, одна из дискретных составляющих которого вблизи нуля сдвигается со спектром модулирующей функции. Эту составляющую можно выде-лить применяя алгоритм двухмерного ЦФ для фильтрации узко-полосного радиосигнала (рис.6.2). Поскольку АЧХ аналогового про-тотипа (резонансной системы УПЧ) симметрична относительно частоты fC , то ЦФ является полосовым (ЦПФ) и в нём обязательно наличие перекрёстных связей. Полученные сигналы {yC[n], yS[n]} используются далее для вычисления результата детектирования ОМ-сигнала по формуле . Следовательно, ЦД-ОМ представляет собой последовательное соединение двухмерного ЦПФ и ЦД-АМ. В частном случае, когда с помощью ОМ-сигнала передаются речевые сообщения и фазовые соотношения между спектральными составляющими модулирующей функции не играют важной роли, структурная схема ЦД-ОМ упрощается и принимает вид, приведённый на рис.6.8 [4]. В этой структуре ЦПФ1 и ЦПФ2 имеют импульсные характеристики hC[n] и hS[n], аналогичные показанным на рис.6.2.

Рис. 6.8.  Схема цифрового детектора ОМ-сигнала

Цифровые демодуляторы амплитудно-манипулированного и

частотно-манипулированного сигналов

При передаче дискретных сообщений широко применяются такие виды модуляции, как манипуляция по амплитуде (АМн) или по частоте (ЧМн). Элементарные сообщения «0» и «1» передаются путём задания разных значений по амплитуде (U0 и U1) или рас-стройки по частоте (–F и F ) радиосигнала в пределах определён-ного интервала времени (такта). Следовательно, в простейшем случае для выделения таких сообщений можно использовать ЦД-АМ и ЦД-ЧМ. В курсовом проекте достаточно ограничиться выбором этих демодуляторов. На выходе ЦД-АМ и ЦД-ЧМ следует вместо ЦАП включить цифровое пороговое устройство ЦПУ, которое обеспечи-вает формирование двоичного кода принятого сообщения. По согла-сованию с преподавателем можно выбрать более сложные схемы демодуляторов, обеспечивающие высокое качество радиоприёма, и реализовать их в цифровом виде. Сведения о таких демодуляторах имеются в литературе по системам связи [2,3].

Цифровая ФАП

Для цифровой ФАП характерна точность подстройки частоты. Структурная схема приёмника с ЦФАП показана ана рис.6.9.

Рис. 6.9.  Структурная схема приёмника с ЦФАП

Сигнал с выхода УПЧ, имеющий частоту fn = fC – fГ, преобра-зуется в усилителе-ограничителе в последовательность нормализо-ванных импульсов с частотой fИ и поступает на вход сложения ревер-сивного счётчика РСЧ. На вход вычитания РСЧ поступает последо-вательность импульсов с часотой f0, получаемая от опорного генера-тора ОГ. РСЧ выполняет функции идеального интегратора разности частот импульсных последовательностей на его входах. Код текущего числа импульсов в РСЧ преобразуется с помощью ЦАП в аналоговое напряжение, которое через ФНЧ и управляющее устройство управ-ляет частотой гетеродина Г. Если fп > f0, то число импульсов в единицу времени на входе сложения РСЧ будет больше, чем на входе вычитания. Это приведёт к общему росту числа импульсов, зафиксированных в РСЧ, и вызовет рост напряжения на выходе ЦАП. При нижней настройке гетеродина частота сигнала гетеродина под действием сигнала управителя будет увеличиваться до тех пор, пока не установится равенство fп = f0. При этом в РСЧ будет срабатывать только первый разряд счётчика, пульсации выходного напряжения ЦАП от этих срабатываний будут сглаживаться фильтром ФНЧ.

В режиме поиска сигнала по частоте импульсы на вход сложе-ния РСЧ поступают и, следовательно, выходное напряжение ЦАП уменьшается по линейному закону. Это приводит к перестройке гете-родина по частоте до тех пор, пока принимаемый сигнал не попадает в полосу пропускания УПЧ. При появлении импульсов на входе сложения РСЧ перестройка гетеродина прекращается и после окончания переходного процесса система ФАПЧ переходит в режим слежения за частотой принимаемого сигнала. Методика расчёта ФАПЧ приведена в [1, с.176; 291-296]; [8, с.91-95]; [12].

Цифровые устройства автоматической регулировки усиления (ЦАРУ) и регулировки порога (ЦАРП) принятия решения

Все профессиональные РПУ содержат систему АРУ. Связные, навигационные, командные и др. приёмники используют инерцион-ную автоматическую регулировку усиления. Традиционные схемы АРУ применяют аналоговые методы регулировки усиления линей-ного тракта приёмника. Использование цифровой АРУ позволяет поддерживать высокое постоянство напряжений на выходе РПУ, что особенно важно для работы различных автоматов (рулевых машин, систем управления полётом и т.д.). В простейшем виде цифровая АРУ реализуется просто заменой аналоговой обработки в петле обратной связи на цифровую. Чаще всего при этом используют бина-рное квантование сигнала, а усиление изменяют за счёт изменения коэффициентов передачи аттенюаторов, включаемых в линейный тракт приёмника. Необходимые сведения для проектирования таких систем АРУ можно найти в литературе [8, с.88…91].

В приёмных устройствах РЛС применяется так называемая шумовая автоматическая регулировка усиления (ШАРУ). Схемы автоматической регулировки усиления РПУ по уровню шума в настоящее время чаще всего реализуются цифровыми методами на основе цифрового вычислителя. На рис.6.10 представлена одна из возможных схем цифровой шумовой АРУ.

Рис. 6.10.  Схема цифровой ШАРУ

Сигнал с выхода видеодетектора ВД подаётся на двухуровневое квантующее устройство КУ. Выборки сигнала берутся с частотной дискретизацией fД ≥ 2Пву, где Пву полоса РПУ по видеочастоте.

При превышении порога UП бинарное КУ формирует нормали-зованные по амплитуде импульсы, следующие с частотой дискрети-зации fД. Эти импульсы поступают на прямой вход (сложение) ревер-сивного счётчика РСЧ  и с инверсией на вход схемы И. На второй вход схемы И поступают импульсы дискретизации по дальности. Когда пороговое напряжение UП не превышено на выходе схемы И, образуются импульсы А, которые поступают на обратный вход (вычитание) реверсивного счётчика. В установившемся режиме частота следования импульсов А на прямом входе РСЧ  равна частоте импульсов на обратном входе РСЧ, поэтому схема стабилизирует среднюю вероятность превышения шумом порога квантования .

При рэлеевском распределении напряжения шума на выходе видеодетектора схема ЦШАРУ стабилизирует эффективное напряжение шума на выходе УПЧ РПУ.

Рекомендации и дополнительные сведения для проектирования ЦШАРУ имеются в [1, с.278…285, с.320].

Для РЛС с автоматизированными методами обработки сигналов и принятия решений первостепенной становится проблема стабили-зации вероятности ложных тревог РЛТ на выходе устройства первич-ной обработки сигнала. Если величина РЛТ  нестабильна, то с её ростом возможна перегрузка устройства вторичной обработки сиг-нала, что может привести к появлению ложных целей и ложных траекторий. Уменьшение значений РЛТ сопровождается уменьшением вероятности правильного обнаружения  РПО и может привести к про-пуску (потере) целей. Задача стабилизации РЛТ решается с помощью автоматического регулятора порога. Схема цифровой АРП может быть выполнена аналогично показанной на рис.6.10. Рекомендации по её расчёту имеются в [1, с.163…170, 285…291, 313, 321].