1.  ЦЕЛЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Курсовой проект по  дисциплине  "Прием и обработка сигналов" выполняется после проработки материалов курса,  предусмотренного программой. Студенты заочной формы обучения до начала работы над курсовым проектом должны выполнить контрольное задание.

Целью выполнения курсового проекта является закрепление и углубление знаний по дисциплине на основе их применения при решение инженерных задач.

В процессе проектирования совершенствуются навыки  работы  c технической литературой, принятия инженерных решений, анализа, обоснования выбора принятых решений, расчета основных радио-технических схем, конструирования аппаратуры, составления техни-ческой  документации.

2.  СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В составе авиационного радиоэлектронного  оборудования (РЭО) можно выделить три основных вида, класса оборудования:

- радиосвязное оборудование;

- радионавигационное оборудование;

- радиолокационное оборудование.

Каждый из этих видов РЭО содержит устройство приема ("приемник", радиоприемное устройство) и устройство  обработки  сигналов, которые и являются объектом курсового проектирования.

Задания на курсовой проект для студентов дневной формы  обу-чения выдаются  преподавателем  индивидуально каждому студенту.

Задания для студентов заочной формы обучения выбираются из табл. 2.1 ... 2.11  и двум последним цифрам номера студенческого билета (номера зачетной книжки).

Тип проектируемого  радиоприемного  устройства  выбирается в соответствии с табл. 2.1.

Таблица 2.1

Выбор типа проектируемого радиоприемного устройства

| Цифры № студенческого билета | Тип приёмного устройства |
| --- | --- |
| 00, 10, 20, …, 90 01, 11, 21, …, 91 02, 12, 22, …, 92 03, 13, 23, …,93 04, 14, 24, …, 94 05, 15, 25, …,95 06, 16, 26, …,96 07, 17, 27, …,97 08, 18, 28, …,98 09, 19, 29, …,99 | Приёмник бортовой метеонавигационной РЛС Приёмник наземной обзорной РЛС Приёмник посадочной РЛС Приёмник авиационного радиокомпаса Приёмник аварийно-спасательной радиостанции Приёмник командной радиолинии Связной приёмник Глиссадный приёмник системы РСБН Маркерный приёмник системы РСБН Курсовой приёмник системы РСБН |

Исходные данные для проектирования соответствующих устро-йств приема и обработки сигналов приведены в табл. 2.2 ... 2.11. Таблицы содержат только основные технические характеристики проектируемого радиотехнического устройства. Все необходимые дополнительные параметры выбираются в  процессе проектирования. Типы активных приборов должны выбираться в соответствии с заданием, а в случае их изменения необходимо дать технически  грамотное обоснование.

В табл. 2.2 ... 2.11 приняты следующие обозначения:

БТ - биполярные транзисторы;

ПТ - полевые транзисторы;

МС - микросхемы;

А1 - амплитудная манипуляция (телеграфия);

А2 - амплитудная тональная манипуляция;

А3 - амплитудная модуляция (телефонная связь);

А3А – телефонная  связь, одна боковая  полоса  с  ослабленной

несущей;

А3Н -  телефонная связь, одна боковая полоса с полной несущей;

А3J - телефонная связь, одна боковая полоса с подавленной несущей;

F1 - частотная манипуляция (телеграфия);

F2 - частотная тональная манипуляция;

F3 - частотная модуляция (телефонная связь);

АРУ, ЦАРУ - автоматическая  регулировка  усиления,  цифровая

автоматическая регулировка усиления;

ЦШАРУ - цифровая шумовая АРУ;

АРП, ЦАРП - автоматическая регулировка порога, цифровая автоматическая регулировка порога;

АПЧ, ЦАПЧ  -  автоматическая  подстройка частоты (гетеродина

приемника), цифровая автоматическая подстройка частоты;

ФАП, ЦФАП - фазовая автоматическая подстройка частоты,       цифровая фазовая автоматическая подстройка частоты;

ЦД-АМ, ЦД-ЧМ  -  цифровой демодулятор амплитудно – моду-лированного (АМ) сигнала, цифровой демодулятор частотно – моду- лированного (ЧМ) сигнала;

ЦД-АМн, ЦД-ЧМн - цифровой демодулятор амплитудно – мани-пулированного (АМн) сигнала, цифровой демодулятор частотно – манипулированного (ЧМн) сигнала;

ЦД-ОМ - цифровой демодулятор непрерывного АМ сигнала с одной боковой полосой (А3Н);

ПФ, ЦПФ - полосовой фильтр, цифровой полосовой фильтр;

ФНЧ, ЦФНЧ - фильтр нижних частот, цифровой фильтр нижних частот;

ИД, ИС, ИА - измеритель дальности, скорости, азимута;

ЦИД, ЦИС, ЦИА - цифровой измеритель дальности, скорости, азимута;

ЦЛЭ - цифровой линейный экстраполятор;

ЦОН, ЦДН - цифровой однокаскадный накопитель, цифровой двухкаскадный накопитель;

ЦОЧПВ, ЦДЧПВ - цифровой однократный черезпериодный вычислитель, цифровой двухкратный черезпериодный вычислитель.

Таблица 2.2

Задание на проектирование приёмника бортовой

метеонавигационной РЛС

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Рабочая частота, ГГц | 9,25 | 9,55 | 9,575 | 9,45 | 9,75 | 9,6 | 9,45 | 9,65 | 9,475 | 9,65 |
| Длительность импульсов, мкс | 2,1 | 4,2 | 3,8 | 2,6 | 2,2 | 3,2 | 4,0 |
| Частота повторения импульсов, кГц * | 0,425 | 0,525 | 1,2 | 0,4 | 0,8 |
| Количество отражённых от цели импульсов * | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 14 |
| Вероятность правильного обнаружения Рпо * | 0,85 | 0,9 | 0,92 | 0,95 | 0,9 |
| Вероятность ложной тревоги Рлт * | 10-7 | 10-6 | 10-6 | 10-5 | 10-6 |
| Чувствительность приёмника, Вт | 10-13 | 10-13 | 10-12 | 10-11 | 10-12 |
| Тип активных приборов (В – выбрать) | БТ, МС | ПТ, МС | ПТ | БТ | В |
| Вариант цифровой части | ЦШАРУ | ЦДН | ЦИА | ЦОН | ЦЛЭ | ЦИД | ЦИС |

* – Значения параметров даны для справки.

Таблица 2.3

Задание на проектирование приёмника наземной обзорной РЛС

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 81 |
| Рабочая частота, ГГц | 1,243 | 9,37 | 1,299 | 9,63 | 9,39 | 0,835 | 0,84 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Длительность зондирующих импульсов, мкс | 3,0 | 1,0 | 3,3 | 2,7 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
| Частота повторения импульсов, кГц | 0,4 | 1,0 | 0,33 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,833 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Вероятность правильного обнаружения | 0,9 | 0,92 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,92 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |
| Вероятность ложной тревоги | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-5 | 10-5 | 10-6 |
| Темп обзора пространства, об / мин | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 3 | 4 | 6 |
| Мощность в импульсе, мВт | 3 | 3,6 | 3 | 1,8 | 0,45 | 0,02 | 0,025 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| Разрешающая способность по дальности, км | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,85 | 0,35 | 0,35 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| КНД антенны | 2·103 | 4·103 | 2·103 | 8·103 | 8·103 | 2·103 | 2·103 | 4·103 | 3·103 | 3,5·103 |
| Эффективная отражающая поверхность цели, м2 | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 |
| Максимальная дальность до объекта, км | 400 | 170 | 370 | 370 | 170 | 48 | 80 | 150 | 50 | 100 |
| Тип активных приборов (В - выбрать) | В | ПТ | БТ | МС, БТ | МС, ПТ | В | БТ | ПТ | ПТ | МС, ПТ |
| Вариант цифровой части | ЦАРП | ЦШАРУ | ЦДН | ЦИС | ЦИА | ЦИД | ЦОН | ЦИД |

Таблица 2.4

Задание на проектирование приёмника посадочной РЛС

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
| Рабочая частота, ГГц | 9,25 | 9,3 | 9,35 | 9,4 | 9,45 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,25 | 9,45 |
| Длительность зондирующих импульсов, мкс | 0,45 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,42 | 0,5 |
| Частота повторения импульсов, кГц | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 1,2 | 1,4 |
| Мощность в импульсе, кВт * | 145 | 160 | 155 | 150 | 145 | 120 | 130 | 150 | 145 | 120 |
| Дальность действия, км | 26 | 20 | 26 | 20 |
| Сектор обзора в вертикальной плоскости, º * | -1………+9 |
| Сектор обзора в горизонтальной плоскости, º * | -10………+10 | -20………+20 |
| Разрешающая способность каналов - курса, º - глиссады, º - дальности, м * | 0,8 0,6 100 | 0,8 0,8 120 | 0,8 0,8 110 | 0,6 0,6 100 | 0,8 0,6 120 |
| Чувствительность приёмника, Вт | 10-12 | 10-13 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 6·10-11 | 5·10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Тип активных приборов (В - выбрать) | В | МС, ПТ | МС, БТ | ПТ | БТ | В | МС | МС, ПТ | МС, БТ | В |
| Вариант цифровой части | ЦАРП | ЦШАРУ | ЦИА | ЦИД | ЦИС |

* – Значения параметров даны для справки.

Таблица 2.5

Задания на проектирование авиационного радиокомпаса

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 0,2…1,75 |
| Тип активных приборов (В – выбрать) | БТ | ПТ | МС | В | МС | МС, ПТ | МС, БТ | В | БТ, ПТ | В |
| Чувствительность, мкВ при отношении дБ (В – выбрать) | В | 15 | 7 | 10 | 12 | 20 | 24 | 8 | 18 | 7 |
| Избирательность σСК по соседнему каналу (f = ± 9 кГц), дБ | 60 | 56 | 46 | 52 | 60 | 54 | 40 | 56 | 48 | 60 |
| Избирательность σ по дополнительным каналам приёма, дБ | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 54 | 60 |
| Стабильность частоты передатчика | 2·10-5 | 2·10-6 | 10-4 |
| Стабильность частоты гетеродина приёмника | 1·10-4 | (2…3)·10-4 | (3…4)·10-4 |
| Частота модуляции, Гц | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 135 | 145 | 140 | 150 |
| Полоса пропускания телефонного канала, кГц | 0,3…3,2 | 0,2…2,7 | 0,15…4,5 | 0,2…3,5 | 0,25…3,0 |
| Полоса пропускания фильтра комнатного канала, Гц | 40 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 |
| Коэффициент регу-лирования АРУ ,  | 103/3 | 104/2,5 | 104/1,5 |
| Параметры антенны : - cопротивление , Ом - индуктивность , мкГ - емкость , пФ | 40 65 160 | 30 50 140 | 20 35 110 | 10 45 130 | 12 45 120 | 34 60 150 | 22 32 120 | 14 28 98 | 24 44 90 | 18 52 80 |
| Вариант цифровой части | ЦФПЧ 120 Гц | ЦФНЧ 60 Гц | ЦД– АМ | ЦАРУ | ЦАПЧ |

Таблица 2.6

Задание на проектирование приёмника аварийно-спасательной радиостанции

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
| Рабочая частота, МГц | 2,182 8,728 | 4,364 | 8,728 4,364 | 121,5 | 243,0 |
| Стабильность частоты гетеродина приёмника | 2·10-5 | 5·10-6 | 10-4 | 10-5 | 2·10-5 |
| Вид модуляции | А1, А3 | А2, А3 | А1, А3 | А3 | F1, F3 |
| Скорость телеграфирования, Бод | 10 | 20 | 40 | ---- | 2400 |
| Тип активных приборов ( В - выбрать) | МС | В | МС, БТ | МС, ПТ | МС | БТ | В | МС, ПТ | МС, ПТ | ПТ |
| Чувствительность, мкВ при отношении log(Uc+Uш)/Uш >10 дБ | 25 | 15 | 20 | 25 | 5 |
| Избирательность по всем побочным каналам, дБ | 60 | 80 | 56 | 80 | 70 |
| Коэфф. регулирования АРУ,  | 104/2,5 | 103/1,2 | 106/2,0 | 106/2,5 | 106/1,2 |
| Параметры антенны: - сопротивление, Ом - индуктивность, мкГн - ёмкость, нФ | 12 36 68 | 15 26 42 | 18 30 38 | 46 | 72 | 75 | 50 |
| Вариант цифровой части | ЦАПЧ | ЦАРУ | ЦД - АМн | ЦД - АМ | ЦД - ЧМн |

Tаблица 2.7

Задание на проектирование приёмника командной линии

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Рабочая частота, МГц | 33 | 38 | 46 |  | 8 | 18 | 78 | 220 | 330 | 440 |
| Нестабильность частоты гетеродина приёмника | 2·10-6 | 10-5 | 2·10-5 | 5·10-6 |
| Вид модуляции | F1, F2 | A2 | F1, F2 |
| Число команд | 4 | 2 | 4 |
| Коды команд | БЧХ, 25 элементов | БЧХ, 127 элементов | М -последовательность 512 элементов |
| Скорость передачи команд, ед / с | 1200 | 140 | 2400 |
| Тип активных приборов ( В - выбрать) | МС, БТ | МС, ПТ | МС | МС | МС | МС, ПТ | МС | БТ | ПТ | В |
| Чувствительность, мкВ при отношении log(Uc+Uш)/Uш ≥14 дБ | 5 | 3,5 | 5 | 40 | 50 | 15 | 10 | 2,5 | 3,5 | 3 |
| Избирательность по всем побочным каналам, дБ | 54 | 60 | 68 | 62 | 56 | 60 | 52 | 60 | 46 | 40 |
| Коэф. регулирования АРУ,  | 104/2,5 | 103/1,2 | 104/1,5 | 103/1,2 |
| Параметры антенны: - сопротивление, Ом - индуктивность, мкГн - ёмкость, нФ | 28 34 26 | 34 21 18 | 46 | 16 34 44 | 19 24 34 | 23 18 42 | 50 | 22 | 74 | 92 |
| Вариант цифровой части | ЦАПЧ | ЦАРУ | ЦД - АМн | ЦД - ЧМн | ЦД - ФМн |

Таблица 2.8

Задание на проектирование связного приёмника

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 2,0…30,0 | 118…136 | 0,325…0,6 | 2,0…19,0 |
| Сетка частот, Гц | 100 | 25000 | 100 |
| Нестабильность частоты гетеродина | 10-4 | 2·10-5 | 5·10-5 | 10-5 | 3·10-4 | 10-5 | 5·10-5 | 2·10-4 |
| Вид работ (модуляции) | А3, А3А, А2, F2 | А3 | А2, А3 | А3, А3А |
| Глубина модуляции | 85…100% | 80…100% |
| Диапазон модуляционных частот, Гц | 200…3200 | 200…4500 | 290…3100 | 300…3500 |
| Тип активных приборов (В – выбрать) | В | МС | ПТ | МС | ПТ | БТ | МС | БТ | БТ | МС |
| Чувствительность, мкВ при отношении log(Uc+Uш)/Uш ≥10дБ (м=30% Fм=1 кГц) | 10 | 15 | 20 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 50 | 70 | 12 | 25 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | > 60 дБ (Δf ск= ± 6 кГц) | ≥ 64 дБ (Δf ск= ± 25 кГц) | > 50 дБ (Δf ск= ± 9 кГц) | > 56 дБ (Δf ск= ± 6 кГц) |
| Избирательность по всем побочным каналам, дБ | 64 | 58 | 60 | 80 | 70 | 60 | 50 | 54 | 58 | 56 |
| Полоса пропускания ВЧ тракта на уровне -6 дБ, кГц | ± 3,6 | ± 8,0 | ± 9,5 | ± 3,4 | ± 3,6 |
| Коэфф. регулирования АРУ,  | 104/2,0 | 103/1,5 | 104/3,0 | 103/1,5 |
| Скорость телеграфирования | 152 | ----- | 152 | ----- |
| Параметры антенны: -сопротивление, Ом -индуктивность, мкГ -емкость, пФ | 20 22 48 | 16 24 56 | 12 30 90 | 50 | 72 | 46 | 8 36 160 | 12 50 120 | 14 26 60 | 18 32 72 |
| Вариант управляемой части | ЦД-АМ | ЦАПЧ | ЦАРУ | ЦД-АМ | ЦФАПЧ |

Таблица 2.9

Задание на проектирование глиссадного приёмника системы РСБН

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 328,6………………………….335,4 |
| Разнос каналов по частоте, МГц | 0,3 | 0,15 |
| Тип активных приборов (В – выбрать) | В | ПТ | БТ | МС, ПТ | МС, БТ | В | ПТ | ПТ | БТ | В |
| Чувствительность, мкВ при отношении log(Uc+Uш)/Uш≥10дБ | 8 | 12 | 14 | 15 | 20 | 16 | 10 | 12 | 18 | 25 |
| Избирательность по всем побочным каналам, дБ | 62 | 60 | 56 | 52 | 50 | 48 | 55 | 60 | 50 | 46 |
| Стабильность частоты передатчика | 1,5·10-6 | 2,5·10-6 | 3· 10-6 | 2·10-6 | 3,5·10-6 |
| Стабильность частоты гетеродина приёмника | 2·10-5 | 3·10-5 | 3,5·10-5 | 2,5·10-5 | 4·10-5 |
| Полоса пропускания ВЧ тракта на уровне -6 дБ, кГц | 150 | 75 |
| Коэффициент регулирования АРУ, кГц  | 104/1,1 | 104/2,5 | 104/1,6 | 104/2 | 104/3,2 |
| Сопротивление антенны, Ом | 72 | 51 | 49 | 92 | 75 |
| Вариант цифровой части | ЦАРУ | ЦАПЧ | ЦПФ 150 Гц | ЦФНЧ 90 Гц | ЦД – АМ |

Таблица 2.10

Задание на проектирование маркерного приёмника системы РСБН

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 75 | 75,1 | 75,6 | 76 | 76,5 |
| Тип активных приборов (В – выбрать) | В | ПТ | БТ | МС | МС, ПТ | В | МС, БТ | В | ПТ | МС |
| Чувствительность, мкВ при отношении дБ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Избирательность по всем побочным каналам, дБ | 55 | 50 | 45 | 40 | 60 |
| Стабильность частоты передатчика | 1·10-6 | 2·10-6 | 3·10-6 | 4·10-6 | 10-6 |
| Стабильность частоты гетеродина приёмника | 1·10-5 | 2,5·10-5 | 1,5·10-5 | 2·10-5 | 3·10-6 |
| Частота модуляции (тональной), кГц | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 3,0 |
| Полоса пропускания телефонного канала, кГц | 0,12… 2,7 | 0,15… 3,0 | 0,2… 3,0 | 0,25… 3,2 | 0,3… 3,6 |
| Коэффициент регулирования АРУ,  | 103/1,5 | 104/2,5 | 104/2,0 | 103/1,75 | 104/3 |
| Сопротивление антенны, Ом | 50 | 75 | 46 | 72 | 100 | 140 | 92 | 48 | 72 | 52 |
| Вариант цифровой части | ЦПФ 400 Гц | ЦПФ 1200 Гц | ЦД – АМ | ЦАРУ | ЦАПЧ |

Таблица 2.11

Задание на проектирование курсового приёмника системы РСБН

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 108………………………….112 |
| Разнос каналов по частоте, МГц | 0,2 | 0,1 |
| Тип активных приборов (В – выбрать) | ПТ | БТ | ПТ, МС | В | МС | БТ | ПТ | МС, БТ | В | БТ |
| Чувствительность, мкВ при отношении log(Uc+Uш)/Uш≥10дБ | 2,5 | 5 | 8 | 12 | 10 | 15 | 8 | 10 | 2,5 | 5 |
| Избирательность по всем побочным каналам, дБ | 60 | 59 | 45 | 55 | 62 |
| Стабильность частоты передатчика, гетеродина приёмника | 2·10-4 1·10-5 | 2,5·10-6 2,5·10-5 | 4·10-4 3·10-5 | 1,5·10-6 4·10-5 | 10-6 2·10-5 |
| Полоса пропускания ВЧ тракта на уровне -6 дБ, кГц | 38 | 40 | 42 | 40 | 34 |
| Полоса пропускания телефонного канала, кГц | 0,15…3,0 | 0,2…2,9 | 0,25…2,0 | 0,2…2,5 | 0,12…2,7 |
| Коэффициент регу- лирования АРУ, кГц | 104/1,8 | 104/1,3 | 104/2,0 | 104/2,5 | 104/1,5 |
| Сопротивление антенны, Ом | 49 | 72 | 75 | 51 | 92 |
| Вариант цифровой части | ЦАРУ | ЦД – АМ | ЦФНЧ 90 Гц | ЦФНЧ 150 Гц | ЦАПЧ |