ПРИЛОЖЕНИЕ  П.1

Расчёт цепей термостабилизации коэффициента

усиления резонансных усилителей на биполярных транзисторах

Выбор элементов цепи термостабилизации производится исходя из требования обеспечить необходимый закон изменения тока кол-лектора с температурой так, чтобы коэффициент усиления менялся незначительно (или в заданных пределах). Условием высокой стаби-льности коэффициента усиления резонансного каскада при изме-нении температуры является выполнение равенства [3]:

.

# Каскад с отрицательной обратной связью по постоянному току

Рис. П1-1.  Схема резонансного усилителя

Исходные данные для расчёта:

- диапазон рабочих температур (Тmin…Tmax);

- тип активного прибора;

- напряжение источника питания Ек;

- рабочий режим транзистора Iок,  Uкэ;

- обратный ток коллектора Iко;

- рабочая частота f0;

- входное сопротивление транзистора на рабочей частоте        r11 = 1/g11

- Определить изменение обратного тока коллектора  Iко и величину теплового смещения напряжения базы UБ  транзистора

,

(П.1-1)

,   .

- Найти нестабильность коллекторного тока Iк, необходимого для обеспечения постоянства коэффициента усиления в заданном диапазоне температур:

.                                   (П.1-2)

- Определить сопротивление резистора в цепи эмиттера R3:

,                                  (П.1-3)

где  А = (10…20) – постоянный коэффициент.

- Рассчитать сопротивление резистора фильтра R4:

.                                  (П.1-4)

Если R4 ≤  0 ,  следует увеличить Ек.

- Вычислить сопротивления резисторов R1 и R2:

,     .                 (П.1-5)

- Вычислить ёмкости конденсаторов С1, С3, С4:

,    .            (П.1-6)

Каскодная схема ОЭ-ОБ с последовательным питанием

транзисторов

Рис. П.1-2.  Каскодная схема резонансного усилителя

## Порядок расчёта

1. Полагая транзисторы идентичными, определить изменение

обратного тока коллектора Iко и величину теплового смеще-

ния напряжения базы  UБ транзистора по формулам  (П.1-1).

2. Найти  изменение  тока  коллектора  в  диапазоне  температур,

необходимое  для  обеспечения  постоянства  коэффициента

усиления по формуле (П.1-2).

- Вычислить сопротивление резистора в эмиттерной цепи          транзистора  VT1  (R4)  по формуле (П.1-3).

- Рассчитать сопротивление резистора фильтра R5:

,                                   (П.1-7)

здесь полагается, что Uкэ1 = Uкэ2 .

Если R5 ≤ 0 ,  следует увеличить Ек.

- Найти суммарное сопротивление делителя напряжения базового смещения:

.           (П.1-8)

- Определить сопротивления резисторов R1 , R2 и R3:

,   ,  .      (П.1-9)

- Рассчитать ёмкости конденсаторов С3, С4 и С5:

,   .           (П.1-10)