6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

Номер выполняемого варианта определяется по двум последним цифрам шифра (номера зачетной книжки) студента.

К № 1. Для выполнения задания № 1 необходимо ознакомиться с примером, разобранным в § 2.1 учебного пособия [1]. Обратить внимание, что заданием требуется ОТОБРАТЬ и СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ соответствующие элементы математического описания и математической модели. Каждый требуемый элемент должен быть выписан в полном объеме без лишних записей. Бездумно переписанный из учебного пособия материал не зачитывается.

В качестве второй части задания № 1 – решения задачи идентификации – необходимо привести полный протокол последовательности действий, выполненных на лабораторной работе № 2, и вывод о сравнении примененных методов.

При защите основное внимание уделяется понятию математического описания, его составу, условиям применимости методов решения задачи идентификации.

К № 2. Для выполнения задания № 2 необходимо ознакомиться с примерами, разобранными в § 3.2 учебного пособия [1]. Обратить внимание, что заданием требуется получение функциональной зависимости для характеристики ударной волны, поэтому не все возможные критерии подобия необходимо рассматривать. Приветствуется логическое обоснование выбора нужных случаев, а также физическая интерпретация полученного результата.

При защите основное внимание уделяется понятиям степенного комплекса и критерия подобия, сути (-теоремы, обоснованию системы уравнений и выбора рассмотренных вариантов решения.

К № 3. Для выполнения задания № 3 необходимо ознакомиться с примером, разобранным в § 3.5 учебного пособия [1]. Обратить внимание, что заданием требуется получение подробного вывода по результатам расчетов.

При защите основное внимание уделяется понятию имитационной (стохастической) математической модели, составу ее математического описания, методу статистических испытаний (методу Монте-Карло) и соотношению полученных результатов с оригиналом.

7. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ № 1

Для математической модели определения скорости отрыва, времени и дистанции разбега самолета Ан-2 по горизонтальной взлетно-посадочной полосе (ВПП) в стандартных атмосферных условиях без возмущений

– выписать все необходимые составляющие математического описания модели:

● числовые данные,

● функциональные соотношения,

● методы вычисления требуемых параметров;

– перечислить лежащие в основе математической модели:

● основные допущения и предположения (кроме ссылок на использованные дисциплины привести не менее 5 конкретных предположений, использованных при разработке математического описания),

● способы перевода исходных и выходных данных с оригинала на модель и обратно.

Решить задачу идентификации указанного в варианте параметра по известному значению дистанции разбега – эта часть задания выполняется двумя методами на лабораторной работе № 2 (см. раздел 12 настоящего пособия).

Общие данные для всех вариантов:

– плотность воздуха ( = 1,225 кг/м3;

– площадь крыла S = 71,5 м2;

– коэффициенты зависимости тяги от скорости: a = 0,002 с/м, b = 0,0002 с2/м2.

Индивидуальные данные вариантов

(подчеркнут параметр, который необходимо идентифицировать – уточнить):

| N | m | f | cxa | cya | Po | Lразб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар. | кг |  |  |  | кгс | м |
| 1 | 4500 | 0, 020 | 0, 25 | 1,30 | 1500 | 203 |
| 2 | 4625 | 0, 020 | 0, 30 | 1,30 | 2000 | 166 |
| 3 | 5000 | 0, 020 | 0, 25 | 1,30 | 2000 | 236 |
| 4 | 4125 | 0, 035 | 0, 25 | 1,30 | 1500 | 223 |
| 5 | 5000 | 0, 020 | 0, 35 | 1,70 | 1500 | 401 |
| 6 | 5000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,30 | 1500 | 342 |
| 7 | 5250 | 0, 035 | 0, 25 | 1,50 | 2000 | 232 |
| N | m | f | cxa | cya | Po | Lразб |
| вар. | кг |  |  |  | кгс | м |
| 8 | 5000 | 0, 020 | 0, 30 | 1,70 | 1800 | 187 |
| 9 | 4500 | 0, 050 | 0, 25 | 1,30 | 1800 | 170 |
| 10 | 4750 | 0, 050 | 0, 25 | 1,30 | 1500 | 373 |
| 11 | 5125 | 0, 050 | 0, 25 | 1,30 | 2000 | 245 |
| 12 | 5500 | 0, 050 | 0, 20 | 1,30 | 1400 | 700 |
| 13 | 4500 | 0, 020 | 0, 25 | 1,50 | 1400 | 154 |
| 14 | 4500 | 0, 020 | 0, 25 | 1,70 | 2000 | 115 |
| 15 | 5000 | 0, 020 | 0, 25 | 1,50 | 1500 | 232 |
| 16 | 5250 | 0, 020 | 0, 30 | 1,50 | 1400 | 381 |
| 17 | 4000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,50 | 1500 | 155 |
| 18 | 4375 | 0, 035 | 0, 25 | 1,70 | 2000 | 115 |
| 19 | 5000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,50 | 1800 | 163 |
| 20 | 5125 | 0, 035 | 0, 20 | 1,50 | 1300 | 472 |
| 21 | 5500 | 0, 035 | 0, 25 | 1,50 | 1500 | 213 |
| 22 | 4250 | 0, 050 | 0, 25 | 1,50 | 1500 | 121 |
| 23 | 4000 | 0, 050 | 0, 25 | 1,50 | 1500 | 210 |
| 24 | 5000 | 0, 050 | 0, 20 | 1,50 | 2000 | 168 |
| 25 | 4500 | 0, 050 | 0, 25 | 1,50 | 1900 | 218 |
| 26 | 4000 | 0, 020 | 0, 25 | 1,70 | 1500 | 75 |
| 27 | 4375 | 0, 020 | 0, 25 | 1,30 | 1500 | 140 |
| 28 | 4750 | 0, 020 | 0, 35 | 1,70 | 1400 | 188 |
| 29 | 4500 | 0, 020 | 0, 25 | 1,70 | 1900 | 146 |
| 30 | 5500 | 0, 020 | 0, 25 | 1,70 | 1500 | 188 |
| 31 | 4250 | 0, 035 | 0, 25 | 1,70 | 2000 | 139 |
| 32 | 5000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,70 | 1900 | 114 |
| 33 | 5000 | 0, 035 | 0, 35 | 1,70 | 2000 | 131 |
| 34 | 5000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,70 | 1500 | 252 |
| 35 | 4125 | 0, 050 | 0, 35 | 1,70 | 1300 | 152 |
| 36 | 4500 | 0, 050 | 0, 25 | 1,70 | 1500 | 119 |
| 37 | 4875 | 0, 050 | 0, 25 | 1,30 | 1500 | 189 |
| 38 | 4500 | 0, 050 | 0, 25 | 1,70 | 2000 | 151 |
| N | m | f | cxa | cya | Po | Lразб |
| вар. | кг |  |  |  | кгс | м |
| 39 | 4250 | 0, 020 | 0, 30 | 1,30 | 2000 | 157 |
| 40 | 4625 | 0, 020 | 0, 20 | 1,30 | 1500 | 424 |
| 41 | 5000 | 0, 020 | 0, 30 | 1,70 | 2000 | 226 |
| 42 | 5375 | 0, 020 | 0, 30 | 1,30 | 1500 | 349 |
| 43 | 5000 | 0, 035 | 0, 30 | 1,30 | 1500 | 230 |
| 44 | 4500 | 0, 035 | 0, 20 | 1,30 | 2000 | 166 |
| 45 | 4875 | 0, 035 | 0, 30 | 1,30 | 1500 | 253 |
| 46 | 4500 | 0, 035 | 0, 30 | 1,30 | 2000 | 290 |
| 47 | 4000 | 0, 050 | 0, 20 | 1,30 | 1400 | 228 |
| 48 | 4375 | 0, 050 | 0, 30 | 1,70 | 2000 | 167 |
| 49 | 4000 | 0, 050 | 0, 30 | 1,30 | 1800 | 263 |
| 50 | 5500 | 0, 050 | 0, 30 | 1,30 | 1500 | 473 |
| 51 | 4125 | 0, 020 | 0, 30 | 1,30 | 1300 | 230 |
| 52 | 4500 | 0, 020 | 0, 20 | 1,50 | 2000 | 135 |
| 53 | 4500 | 0, 020 | 0, 30 | 1,50 | 1500 | 285 |
| 54 | 5250 | 0, 020 | 0, 30 | 1,50 | 1500 | 213 |
| 55 | 4000 | 0, 035 | 0, 30 | 1,30 | 2000 | 97 |
| 56 | 5000 | 0, 035 | 0, 30 | 1,50 | 1500 | 199 |
| 57 | 4750 | 0, 035 | 0, 30 | 1,30 | 1400 | 301 |
| 58 | 5125 | 0, 035 | 0, 30 | 1,50 | 1500 | 211 |
| 59 | 4500 | 0, 035 | 0, 35 | 1,30 | 2000 | 156 |
| 60 | 4250 | 0, 050 | 0, 25 | 1,50 | 1400 | 224 |
| 61 | 4000 | 0, 050 | 0, 30 | 1,50 | 1900 | 157 |
| 62 | 5000 | 0, 050 | 0, 30 | 1,50 | 1500 | 214 |
| 63 | 4500 | 0, 050 | 0, 30 | 1,50 | 1500 | 499 |
| 64 | 5000 | 0, 020 | 0, 30 | 1,70 | 1300 | 162 |
| 65 | 4375 | 0, 020 | 0, 20 | 1,70 | 2000 | 95 |
| 66 | 4750 | 0, 020 | 0, 30 | 1,30 | 2000 | 122 |
| 67 | 5125 | 0, 020 | 0, 30 | 1,70 | 2000 | 345 |
| 68 | 5250 | 0, 020 | 0, 35 | 1,70 | 1400 | 276 |
| 69 | 5000 | 0, 035 | 0, 30 | 1,70 | 1500 | 142 |
| N | m | f | cxa | cya | Po | Lразб |
| вар. | кг |  |  |  | кгс | м |
| 70 | 4750 | 0, 035 | 0, 30 | 1,70 | 1500 | 123 |
| 71 | 5000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,70 | 2000 | 145 |
| 72 | 4500 | 0, 035 | 0, 30 | 1,70 | 1900 | 188 |
| 73 | 4125 | 0, 050 | 0, 30 | 1,30 | 1400 | 156 |
| 74 | 5000 | 0, 050 | 0, 30 | 1,70 | 1900 | 119 |
| 75 | 4875 | 0, 050 | 0, 30 | 1,70 | 1500 | 141 |
| 76 | 4500 | 0, 050 | 0, 30 | 1,70 | 1400 | 338 |
| 77 | 4125 | 0, 020 | 0, 20 | 1,30 | 1400 | 398 |
| 78 | 5000 | 0, 020 | 0, 35 | 1,30 | 1900 | 212 |
| 79 | 4875 | 0, 020 | 0, 35 | 1,70 | 2000 | 221 |
| 80 | 5250 | 0, 020 | 0, 35 | 1,30 | 1500 | 433 |
| 81 | 5000 | 0, 035 | 0, 35 | 1,30 | 1800 | 230 |
| 82 | 5125 | 0, 035 | 0, 35 | 1,30 | 1500 | 426 |
| 83 | 4250 | 0, 050 | 0, 35 | 1,70 | 1500 | 341 |
| 84 | 4625 | 0, 050 | 0, 25 | 1,30 | 2000 | 245 |
| 85 | 4500 | 0, 020 | 0, 35 | 1,30 | 1900 | 443 |
| 86 | 4000 | 0, 020 | 0, 35 | 1,50 | 2000 | 217 |
| 87 | 4375 | 0, 020 | 0, 35 | 1,30 | 1900 | 131 |
| 88 | 4750 | 0, 020 | 0, 20 | 1,50 | 1800 | 213 |
| 89 | 4250 | 0, 035 | 0, 35 | 1,50 | 1500 | 142 |
| 90 | 5500 | 0, 035 | 0, 35 | 1,50 | 1500 | 316 |
| 91 | 5000 | 0, 035 | 0, 35 | 1,50 | 1500 | 205 |
| 92 | 5375 | 0, 035 | 0, 20 | 1,50 | 1900 | 287 |
| 93 | 4500 | 0, 035 | 0, 35 | 1,50 | 2000 | 279 |
| 94 | 4125 | 0, 050 | 0, 35 | 1,50 | 2000 | 209 |
| 95 | 4500 | 0, 050 | 0, 35 | 1,70 | 2000 | 139 |
| 96 | 4000 | 0, 050 | 0, 35 | 1,50 | 1900 | 211 |
| 97 | 4250 | 0, 020 | 0, 35 | 1,70 | 2000 | 172 |
| 98 | 4625 | 0, 020 | 0, 35 | 1,30 | 2000 | 125 |
| 99 | 4000 | 0, 050 | 0, 30 | 1,30 | 1300 | 254 |
| 100 | 5000 | 0, 025 | 0, 30 | 1,60 | 1800 | 143 |

8. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ № 2

Требуется с помощью (-теоремы составить вид функциональной зависимости для математического описания модели взрывного воздействия. Для контрольной точки, находящейся на расстоянии R от взрыва, требуется выявить вид функциональной зависимости характеристики ударной волны от характеристики взрыва, расстояния R и двух параметров, характеризующих атмосферу (выбираются студентом самостоятельно).

Примечание. Ударная волна в контрольной точке в различных вариантах характеризуется одной из следующих величин (их размерности студент определяет самостоятельно): t – время прихода ударной волны; (p – интенсивность ударной волны (разность давлений перед и после волны); V – скорость прохождения ударной волны.

Таблица вариантов заданий

| № | характеристика | характеристика взрыва, |
| --- | --- | --- |
| вар. | ударной волны | размерность |
| 1 | t | W | Дж |
| 2 | (p | W | Дж |
| 3 | V | W | Дж |
| 4 | t | N | Вт |
| 5 | (p | N | Вт |
| 6 | V | N | Вт |
| 7 | t | J | Н(с |
| 8 | (p | J | Н(с |
| 9 | V | J | Н(с |
| 10 | t | F | Н |
| 11 | (p | F | Н |
| 12 | V | F | Н |
| 13 | t | m | Па(м(с2 |
| 14 | (p | m | Па(м(с2 |
| 15 | V | m | Па(м(с2 |
| 16 | t | q | Па(м(с |
| 17 | (p | q | Па(м(с |
| № | характеристика | характеристика взрыва, |
| вар. | ударной волны | размерность |
| 18 | V | q | Па(м(с |
| 19 | t | w | Дж/м3 |
| 20 | (p | w | Дж/м3 |
| 21 | V | w | Дж/м3 |
| 22 | t | n | Вт/м3 |
| 23 | (p | n | Вт/м3 |
| 24 | V | n | Вт/м3 |
| 25 | t | i | Н(с/м3 |
| 26 | (p | i | Н(с/м3 |
| 27 | V | i | Н(с/м3 |
| 28 | t | f | Н/м3 |
| 29 | (p | f | Н/м3 |
| 30 | V | f | Н/м3 |
| 31 | t | ( | Па(с2/м2 |
| 32 | (p | ( | Па(с2/м2 |
| 33 | V | ( | Па(с2/м2 |
| 34 | t | ( | Па(с/м2 |
| 35 | (p | ( | Па(с/м2 |
| 36 | V | ( | Па(с/м2 |
| 37 | t | W | Дж/м |
| 38 | (p | W | Дж/м |
| 39 | V | W | Дж/м |
| 40 | t | N | Вт/м |
| 41 | (p | N | Вт/м |
| 42 | V | N | Вт/м |
| 43 | t | J | Н(с/м |
| 44 | (p | J | Н(с/м |
| 45 | V | J | Н(с/м |
| № | характеристика | характеристика взрыва, |
| вар. | ударной волны | размерность |
| 46 | t | F | Н/м |
| 47 | (p | F | Н/м |
| 48 | V | F | Н/м |
| 49 | t | m | Па(с2 |
| 50 | (p | m | Па(с2 |
| 51 | V | m | Па(с2 |
| 52 | t | q | Па(с |
| 53 | (p | q | Па(с |
| 54 | V | q | Па(с |
| 55 | t | w | Дж/м4 |
| 56 | (p | w | Дж/м4 |
| 57 | V | w | Дж/м4 |
| 58 | t | n | Вт/м4 |
| 59 | (p | n | Вт/м4 |
| 60 | V | n | Вт/м4 |
| 61 | t | i | Н(с/м4 |
| 62 | (p | i | Н(с/м4 |
| 63 | V | i | Н(с/м4 |
| 64 | t | f | Н/м4 |
| 65 | (p | f | Н/м4 |
| 66 | V | f | Н/м4 |
| 67 | t | ( | Па(с2/м3 |
| 68 | (p | ( | Па(с2/м3 |
| 69 | V | ( | Па(с2/м3 |
| 70 | t | ( | Па(с/м3 |
| 71 | (p | ( | Па(с/м3 |
| 72 | V | ( | Па(с/м3 |
| 73 | t | W | Дж/м2 |
| № | характеристика | характеристика взрыва, |
| вар. | ударной волны | размерность |
| 74 | (p | W | Дж/м2 |
| 75 | V | W | Дж/м2 |
| 76 | t | N | Вт/м2 |
| 77 | (p | N | Вт/м2 |
| 78 | V | N | Вт/м2 |
| 79 | t | J | Н(с/м2 |
| 80 | (p | J | Н(с/м2 |
| 81 | V | J | Н(с/м2 |
| 82 | t | F | Н/м2 |
| 83 | (p | F | Н/м2 |
| 84 | V | F | Н/м2 |
| 85 | t | m | Па(с2/м |
| 86 | (p | m | Па(с2/м |
| 87 | V | m | Па(с2/м |
| 88 | t | q | Па(с/м |
| 89 | (p | q | Па(с/м |
| 90 | V | q | Па(с/м |
| 91 | t | w | Дж/м5 |
| 92 | (p | w | Дж/м5 |
| 93 | V | w | Дж/м5 |
| 94 | t | n | Вт/м5 |
| 95 | (p | n | Вт/м5 |
| 96 | V | n | Вт/м5 |
| 97 | t | i | Н(с/м5 |
| 98 | (p | i | Н(с/м5 |
| 99 | V | i | Н(с/м5 |
| 100 | t | f | Н/м5 |

9. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ № 3

Требуется сымитировать работу аэродрома методом Монте-Карло. Найти время, за которое совершат посадку и освободят ВПП 10 самолетов. Выделить интервалы времени, в течение которых ВПП свободна более 5 минут, т.е. когда вылетающий самолет может произвести взлет. Выделить номера самолетов, которым будет отказано в посадке по причине занятости ВПП.

Интервалы времени между очередными подлетами самолетов к ВПП (tС – случайная величина. Время, в течение которого ВПП занята совершающим посадку самолетом, (tЗ – тоже случайная величина. Интегральные функции распределения этих случайных величин заданы таблицами:

| (tС, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1((tС) | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,40 | 0,56 | 0,71 | 0,83 | 0,92 | 0,97 | 1 |

| (tЗ, мин | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2((tЗ) | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 0,40 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 0,99 | 1 |

При реализации метода Монте-Карло следует использовать последовательность случайных чисел, ЧИТАЕМУЮ ПО СТРОКАМ из следующей таблицы, НАЧИНАЯ С МЕСТА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ строки с номером предпоследней цифры зачетной книжки студента и столбца с номером последней цифры. (В таблице выделено первое случайное число для 48-го варианта). Для получения случайного числа следует каждую пару цифр использовать в качестве двух десятичных знаков после нуля целых. Расчеты производить с точностью до десятых долей минуты.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 94 | 96 | 37 | 43 | 14 | 33 | 90 | 79 | 99 | 69 |
| 1 | 59 | 31 | 55 | 23 | 09 | 93 | 34 | 22 | 14 | 35 |
| 2 | 82 | 41 | 97 | 44 | 19 | 83 | 34 | 85 | 78 | 37 |
| 3 | 44 | 51 | 82 | 05 | 89 | 33 | 64 | 03 | 38 | 58 |
| 4 | 14 | 58 | 66 | 38 | 28 | 24 | 47 | 02 | 61 | 19 |
| 5 | 17 | 98 | 21 | 00 | 74 | 05 | 88 | 18 | 03 | 62 |
| 6 | 10 | 75 | 06 | 27 | 90 | 19 | 24 | 60 | 67 | 11 |
| 7 | 69 | 12 | 39 | 40 | 81 | 73 | 02 | 12 | 53 | 54 |
| 8 | 25 | 16 | 51 | 99 | 81 | 01 | 03 | 41 | 32 | 29 |
| 9 | 18 | 30 | 50 | 40 | 39 | 30 | 66 | 89 | 95 | 37 |
|  | 62 | 14 | 64 | 98 | 06 | 08 | 59 | 62 | 82 | 15 |
|  | 23 | 94 | 79 | 03 | 68 | 49 | 67 | 73 | 85 |  |