МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра технической эксплуатации летательных

аппаратов и авиадвигателей

Ю.М.Чинючин,  И.Ф. Полякова

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

ПОСОБИЕ

по проведению практического занятия

Система учета использования и исправности ЛА

в эксплуатационных предприятиях ГА

для студентов 3 курса

специальности 061100

всех форм обучения

Москва - 2005

Рецензент к.т.н., доц. Герасимова Е.Д.

Чинючин Ю.М., Полякова И.Ф.

Пособие по проведению практического занятия по дисциплине «ОТЭ и

РАТ». – М.: МГТУГА, 2005 г.

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов

2-3 курсов специальности 061100 всех форм обучения.

Рассмотрено и одобрено  на заседании кафедры  24  мая 2005 г. протокол № 11  и методического совета  по спец. 130300 от 24.05.05 протокол №8.

1.Общие положения

  - Цель работы

Цель занятия:

- закрепление знаний по темам лекционных занятий;

- ознакомление с документацией по ведению учета использования и исправности самолетного парка;

- приобретение навыков обработки диспетчерского графика и определения показателей эффективности работы авиапредприятия.

  - Основные вопросы, подлежащие изучению для выполнения контрольной работы:

- виды технического обслуживания  (ТО);

- формы оперативного ТО и сроки их выполнения;

- формы периодического ТО и сроки их выполнения;

- процесс технической эксплуатации (ПТЭ), его состояния и структура;

5) ознакомление с диспетчерским графиком и учетно-отчетной документацией.

2.Методические указания по теме

2.1 Организация работ по ТО ЛА

Организация ТОиР осуществляется на основе двух принципов: плановости и своевременного предупреждения отказов.

Под принципом плановости понимается соблюдение установленной периодичности отхода ЛА на ту или иную форму ТО и Р, а также объемов части стандартных регламентных операций и операций по техническому диагностированию и дефектации объектов АТ.

Предупредительный характер ТО и Р обеспечивается за счет организации постоянного наблюдения при эксплуатации за уровнями надежности, а в ряде случаев и техническим состоянием функциональных систем и отдельных изделий с целью своевременного выявления предотказового состояния последних с последующей заменой изделий или регулировкой их параметров.

2.2. Виды и формы ТО и Р ЛА

Применительно к ЛА гражданской авиации установлены следующие виды технического обслуживания: оперативное, периодическое, сезонное, специальное, при хранении. Основными из перечисленных видов  являются оперативное и периодическое. Каждый из видов  технического обслуживания отличается объемом и сложностью работ, потребным временем и периодичностью их выполнения.

Оперативное техническое обслуживание выполняется непосредственно перед вылетом и после посадки ЛА в базовых, транзитных и конечных аэропортах. При этом выполняются следующие виды работ: по встрече ЛА, обеспечению стоянки, осмотру и обслуживанию, обеспечению вылета.

Основное назначение оперативного технического обслуживания – устранение возникших в полете отказов и повреждений и подготовка ЛА к очередному вылету. При оперативном техническом обслуживании, как правило, не должно быть работ, необходимость выполнения которых определяется налетом (числом посадок) ЛА или индивидуальной наработкой его отдельных агрегатов и изделий. Необходимость, частота и последовательность выполнения оперативных форм обуславливается характером и условиями использования ЛА по назначению. Работы по обеспечению вылета производятся непосредственно перед вылетом ЛА независимо от того, какая форма оперативного обслуживания выполнялась. Работы по обеспечению стоянки выполняются в случаях передачи ЛА от экипажа в АТБ. Особое место в оперативном техническом обслуживании занимают работы по поиску и устранению отказов и повреждений элементов и изделий функциональных систем ЛА. Учитывая стохастическую природу отказов и повреждений, решение задач поиска их причин и своевременного устранения представляется весьма сложным делом, требующим от исполнителей глубоких знаний конструкции и эксплуатации тех или иных типов ЛА. Качество и своевременность решения этих задач при оперативном техническом обслуживании во многом определяют безотказность работы техники и регулярность полетов.

Периодическое техническое обслуживание выполняется через строго установленные интервалы, измеряемые числом часов налета ЛА, числом посадок или календарным временем.

Основное назначение периодического технического обслуживания – выявление и устранение  имеющих место отказов и повреждений элементов, изделий и агрегатов функциональных систем ЛА на ранних стадиях их развития, а также проведение профилактических мероприятий по предотвращению возникновения отказов и повреждений при  дальнейшей эксплуатации ЛА: замена агрегатов, отработавших ресурс, смазка шарнирных соединений, регулировка изделий по результатам технического диагностирования и другие мероприятия. Выполнение периодических форм технического обслуживания обеспечивает поддержание работоспособности и требуемой исправности парка ЛА. Формы периодического технического обслуживания отличаются значительно большей трудоемкостью и строгой периодичностью выполнения.

Для большинства основных типов ЛА принята следующая периодичность выполнения форм технического обслуживания: форма 1 (Ф-1) – через каждые (300±30) ч налета, форма 2 (Ф-2) – через каждые (900±30) ч налета и форма 3 (Ф-3) – через каждые (1800±30) ч налета [1].

Если ЛА по условиям эксплуатации имеет сравнительно малый налет, то его периодическое обслуживание выполняют по календарным срокам. Для самолета Ту-154, например, через каждые 4 мес±15 сут  выполняется форма 1К, через (12±1) мес – форма 2К, через (24±1) мес –

форма 3К. Если самолет такого же типа длительно выполняет учебно-тренировочные полеты, то техническое обслуживание шасси, закрылков, предкрылков, интерцепторов и системы управления стабилизатором выполняют по посадкам: через каждые (300±30) посадок в объеме формы 1, через (900±30) посадок – формы 2, через (1800±30) посадок – формы 3.

Допуск на каждую форму по налету, посадкам, календарным срокам позволяет избежать неоправданных простоев ЛА в тех случаях, когда АТБ вследствие загруженности не может приступить к обслуживанию данного ЛА. Тогда эксплуатация этого ЛА продолжается за счет допуска, который позволяет также выполнить работы по данной форме раньше базового значения, если позволяют условия. Но с каким бы допуском не выполнялись работы по формам периодического обслуживания, отсчет всегда ведется от базового значения.

Каждая последующая форма периодического технического обслуживания включает в себя работы, предусмотренные предыдущими формами, а также специфические работы, присущие только данной форме. Так, при выполнении работ по форме 2, производятся также работы по форме 1, при выполнении работ  по форме 3 – работы по формам 1 и 2. При замене двигателя по любой причине на ЛА выполняется та форма технического обслуживания, которая требуется по налету планера, производятся работы, непосредственно связанные с заменой двигателей и с осмотром элементов конструкции и систем, доступ к которым возможен только при снятом двигателе.

Каждая форма периодического обслуживания состоит из предварительных, основных (стандартных) и заключительных работ. Предварительные работы включают приемку ЛА, подготовку необходимого оборудования, инструмента, материалов для обслуживания, изучения задания и документации. Основные (стандартные) работы предусматривают, кроме осмотра, демонтаж ряда агрегатов, инструментальную проверку параметров систем и оборудования, замену смазки в шарнирах, выполнение регулировочных работ. Основные работы группируются по отдельным  функциональным системам ЛА: силовая  установке, шасси, планер, управление, гидравлическая система,  система кондиционирования воздуха, система регулирования давления в кабинах, радиоэлектронное оборудование, приборное, электрическое, кислородное и бытовое оборудование и др. Заключительные работы – уборка рабочего места и передача  ЛА в цех оперативного обслуживания  для подготовки к полету и  выполнения работ по обеспечению стоянки.

Сезонное техническое обслуживание проводится 2 раза в год при переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды.  Современные типы ЛА, как правило, не требуют больших затрат труда на выполнение сезонного обслуживания, поэтому оно проводится совместно с очередной формой периодического обслуживания. Сезонное обслуживание предусматривает дефектацию и полное восстановление защитных покрытий, устранение мелких повреждений и коррозии на деталях планера

и шасси, регулировку натяжений тросовых проводок, проверку работоспособности противообледенительных систем и сигнализаторов обледенения, дефектацию и ремонт чехлов и заглушек и другие работы.

Специальное техническое обслуживание выполняется в случаях  возникновения резких отклонений от условий нормальной эксплуатации. К ним относятся: грубая посадка, посадка до взлетно-посадочной полосы (ВПП), выкатывание ЛА за пределы ВПП, полет в турбулентной атмосфере, попадание в зону грозовой деятельности, попадание молнии в ЛА, превышение перегрузок и т.п. После любого из перечисленных случаев на ЛА выполняется комплекс смотровых и стандартных работ, предусмотренный действующей документацией по техническому обслуживанию, для проверки состояния элементов определенных зон конструкции ЛА и принятия решения о возможности его дальнейшей эксплуатации.

Техническое обслуживание при хранении выполняется на ЛА, длительное время не совершающих полеты. Оно обеспечивает снижение вредного влияния атмосферных и других факторов и способствует наилучшему сохранению техники в данных условиях. Обслуживание при хранении выполняется через каждые 10 суток стоянки ЛА. По мере увеличения срока хранения усиливается вредное влияние атмосферных факторов, следовательно, увеличиваются и объемы работ. Поэтому различают работы, выполняемые на ЛА через каждые 10 сут., через каждые (30+3) сут. и (90+9) сут.

Ремонт ЛА, как и периодическое техническое обслуживание, выполняется  по истечении определенных интервалов, измеряемых числом часов налета, числом посадок или календарным временем.

Ремонтные операции на ЛА (за исключение текущего ремонта, который входит структурно в техническое обслуживании), могут  выполняться или в виде капитального ремонта, или в виде так называемых ремонтных форм, похожих по принципу построения на формы периодического технического обслуживания. Однако капитальный ремонт в ряде случаев, согласно требованиям стандартов, может быть вынесен за рамки системы технической эксплуатации и рассматриваться как самостоятельный этап эксплуатации ЛА. Ремонт же, выполняемый в виде определенной совокупности ремонтных форм, совмещенных, как правило, с формами периодического технического обслуживания, естественно входит составной частью в систему технической эксплуатации.

Ремонтные формы в отличие от форм периодического технического обслуживания отличаются значительно большими интервалами времени и трудоемкостью работ. Их основное назначение и отличительная особенность состоят в том, чтобы оценить техническое состояние элементов и узлов конструкции в  труднодоступных зонах, выявить и устранить отказы и повреждения на ранних стадиях их развития, восстановить поврежденные участки конструкции планера, лакокрасочное

покрытие, бытовое оборудование ЛА, выполнить требуемые доработки конструкции по бюллетеням промышленности. В течение назначенного ресурса на ЛА последовательно выполняют несколько ремонтных форм:  Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 и другие, усложняющиеся по мере увеличения общего налета ЛА и числа посадок.

2.3. Структура процесса технической эксплуатации

Процесс технической эксплуатации ЛА (ПТЭ) представляет собой последовательную во времени смену различных состояний эксплуатации в соответствии с принятой стратегией [1].

Под структурой ПТЭ понимается совокупность его различных состояний и распределение самолетов по этим состояниям.

Изучение структуры реального ПТЭ является необходимым условием для разработки его математической модели.

Перечень состояний и их граница определены «Инструкцией по почасовому учету исправности и использования самолетов» (прил.2).

Обобщенная структура ПТЭ с возможными группами его состояния приведена на рис.1.

Группа состояний S1 включает в себя состояния оперативного цикла ПТЭ самолетов (П, Г, А, М, Е, Об, Тб, У);  состояния ПТЭ данной группы характеризует совершенство процесса использования самолетов по назначению и производственной деятельности оперативных цехов АТБ.

Группа S2  - включает в себя группу S1 и группу дополнительных состояний ПТЭ (Оп, ТП, Ш, З, ДВ, Ж, Д, С). Состояния ПТЭ группы S2 характеризуют производственную деятельность АТБ в целом, а самолеты, проходящие через указанные состояния, можно назвать действующим парком АТБ.

Группа S3 – включает группы S1 и S2  и группу состояний, характеризующих нахождение самолетов в ремонте (ОР, Р, Ж).

Группа S3 характеризует совершенство ПТЭ всего приписного парка самолетов, то есть эффективность работы АТБ и авиаремонтного завода.

Состояние П – полет (использование по назначению) – является целевым для ПТЭ. Среди остальных состояний можно выделить:

состояния ожидания начала обслуживания и ремонта (ОБ, ОП, ОР);

состояния непосредственного обслуживания и ремонта (Е, Тб, Тп, Р, У, Д);

состояния ожидания списания (С):

состояния готовности (Г, А, М).

Следует отметить, что простои самолета в состояниях ожидания начала ТОиР объясняются многими причинами и, прежде всего, отсутствием свободных обслуживающих бригад, недостатками в организации обслуживания, изменениями планов воздушного движения и т.п.

Учет простоев и использования приписного парка ЛА возложен на производственно-диспетчерский отдел (ПДО) авиационного предприятия.

Для учета и контроля нахождения в состояниях ПТЭ приписного парка ЛА в любой момент времени диспетчером ПДО ведется по установленной форме диспетчерский график, составляемый каждые сутки. В диспетчерском графике для каждого самолета (бортового номера) приписного парка указывается состояние ПТЭ, в которое самолет попадает, и время пребывания в этом состоянии (прил.2).

2.4. Учет простоев и использования приписного парка  ЛА

В производственно-диспетчерском отделе (ПДО) АТБ ведется учет того, в каких состояниях ПТЭ и сколько времени находятся самолеты приписного парка. Эти сведения заносятся в специальный документ – диспетчерский график. Указанная информация фиксируется в диспетчерском графике в течение 24 часов. На каждые сутки составляется отдельный диспетчерский график.

Анализ данных почасового учета дает возможность осуществлять регулярный контроль за состоянием и использованием самолетов; оценивать эффективность процесса технической эксплуатации авиационной техники и организации её технического обслуживания; разрабатывать мероприятия, направленные на ликвидацию непроизводительных простоев самолетов.

Кроме диспетчерского графика предусматривается ведение следующей документации:

- «Табель учета исправности и использования самолетов» (прил.4);

- «Ведомость исправности и использования самолетов данного типа» (прил.5).

2.4.1.Табель учета исправности и использования самолета

Табель учета исправности и использования самолета является оперативным документом для ежесуточного в течение месяца учета использования и простоя самолетов, приписанных к АТБ  (приложение 4).

ПДО АТБ ведет ежемесячный табель на каждый самолет.

В левой части табеля указаны элементы календарного фонда времени самолета («состояния эксплуатации»), по которым предусматривается учет, и их условные буквенные обозначения.

В правой части табеля подводятся итоги за месяц по каждому «состоянию эксплуатации».

Ежедневное заполнение табеля за истекшие сутки производится диспетчером, ведущим  «Диспетчерский график использования и технического обслуживания самолетов».

Данные по всем исправным состояниям и по всем неисправным состояниям складываются. При заполнении табеля контролируют, чтобы суммарное количество часов пребывания самолета во всех состояниях в течение суток составляло 24 часа.

По окончании месяца табель передается в группу учета ПДО, где подсчитывают итоговые данные за месяц по каждой строке и по результирующей колонке.

2.4.2. Ведомость учета исправности и использования самолетов

Ведомость исправности и использования самолетов заполняется на самолеты одного типа и предназначена для обобщения данных, содержащихся в табелях учета всех самолетов данного типа за истекший месяц (приложение 5).

По форме бланк ведомости аналогичен табелю учета, но «шапка» таблицы разбивается не на дни месяца, а на колонки для каждого самолета (по бортовым номерам).

В колонки ведомости заносятся итоговые данные из табеля учета исправности и использования соответствующих самолетов.

Правая крайняя колонка ведомости служит для подсчета результатов по всему парку самолетов данного типа.

Заполнение ведомости исправности и использования самолетов производится в ПДО.

Заполненная ведомость исправности и использования самолетов является исходным документом для составления «Отчета об исправности самолетов парка» для анализа исправности и использования парка.

2.5. Расчет показателей эффективности

Для определения эффективности работы авиапредприятия рассчитывают показатели эффективности, которые позволяют количественно определять результаты работы авиапредприятия по использованию и исправности самолетного парка.

Этими показателями являются:

- коэффициент использования парка ЛА по назначению

=,

где    - суммарный налет парка;

Ф    - располагаемый фонд времени;

- коэффициент удельных простоев

Кп =,

где   - суммарное время простоев ЛА в i – м состоянии, кроме состояния П;

- коэффициент исправности

,

где  , , ,    - суммарное время пребывания ЛА в состояниях обеспечения рейсов, в исправном и неиспользуемом состоянии, простои по  метео, соответственно.

3. Порядок выполнения работы

1) Перенести в конспект заданный преподавателем вариант диспетчерского графика (прил.2), выбрав масштаб по оси абсцисс – одна клеточка равна одному часу.

2) Обработать диспетчерский график и занести информацию в таблицу (прил.3).

3) Рассчитать показатели эффективности Ки,, Кп, Киспр.

4)Ответить письменно на вопросы для самопроверки (2,3,4,5,6).

4.Требования к содержанию отчета

Отчет должен содержать:

- письменные ответы на вопросы для самопроверки (2,3,4,5,6);

- заданный преподавателем вариант диспетчерского графика (из приложения 2);

- заполненную таблицу результатов обработки диспетчерского графика (приложение 3);

- расчет показателей эффективности Ки, Кп, Киспр.

5.Вопросы для самопроверки

1. Назвать виды ТО.

2. Назвать формы оперативного ТО.

3. Назвать формы периодического ТО.

4. Дать определение термина «ПТЭ».

5. Что называется структурой ПТЭ.

6. С какой целью составляется диспетчерский график.

7. На какой срок составляется диспетчерский график.

8. В каком подразделении АТБ составляется диспетчерский график.

##### Литература

  - Техническая эксплуатация летательных аппаратов./ Под ред. Смирнов Н.Н. – М.: Транспорт,1990 .

  - Чинючин Ю.М., Рыбкина С.Г. Система учета исправности и использования ЛА в эксплуатационных предприятиях ГА. Методические указания по выполнению лабораторной работы. - М.: МИИГА, 1981.

Приложение 1

ГРАНИЦЫ

СОСТОЯНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛА

| № п/п | Индекс | Состояния эксплуатации | Границы состояния | Условные обозначения на диспетчерском графике |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | П | В рейсе | Взлет ЛА | Посадка ЛА | Зеленая штрих. линия с пометкой |
| 2 | Е | Обеспечение рейса | Начало ФА перед вылетом | 1. Окончание ФА | Синяя сплошная линия |
| 3 | М | Задержки по метеоусловиям | Время вылета по плану | Момент фактического вылета | Зеленая сплошная линия с пометкой «Метео» |
| 4 | Г | В резерве | Время назначения в резерв | Момент окончания (снятия) с резерва | Сплошная зеленая линия с пометкой «Резерв» |
| 5 | А | Исправный- неиспользуемый | Время приема готового ЛА | Момент начала подготовки к вылету по ФА | Зеленая сплошная линия |
| 6 | У | Устранение неисправностей при оперативном ТО (ФА) | Запланированный срок окончания ТО по ФА | Время приема готового ЛА | Синяя волнистая линия |
| 7 | Об | Ожидание ТО по ФБ | Запланированный срок начала работ по ФБ | Начало ТО по ФБ | Красная штрих. линия с пометкой ФБ |
| 8 | Тб | Техобслужива-ние по ФБ | Начало ТО по ФБ | Окончание ТО по ФБ | Синяя сплошная линия с пометкой |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Оп | Ожидание периодичес-кого ТО | Запланированный срок начала периодического ТО | Начало периодического ТО | Красная штрих. линия с пометкой-индексом периодической формы ТО Ф1, Ф2, Ф3 |
| 10 | Тп | Техобслуживание по периодическим формам ТО | Начало периодического ТО | Окончание периодического ТО | Синяя сплошная линия с пометкой-индексом периодической формы ТО , , |
| 11 | Ш | Межсменные или ночные перерывы | Начало перерыва в работе | Начало работы после перерыва | Красная штрих. линия |
| 12 | Ор | Ожидание ремонта | Запланированный срок начала ремонта | Время взлета в а/п АРЗ | Коричн. штрих. линия |
| 13 | Р | В ремонте | Момент посадки в а/п АРЗ | Окончание приема из ремонта | Коричн. сплошная линия |
| 14 | З | Отсутствие запчастей | Момент прекращения ТО из-за отсутствия запчастей | Момент возобновления ТО | Красная сплошная линия |
| 15 | Дв | Отсутствие двигателей | То же из-за отсутствия двигателей | То же | Красная сплошная линия с пометкой «Дв» |
| 16 | Д | Доработки по бюллетеням | Начало доработок | Окончание доработок | Синяя штриховая линия |
| 17 | Ж | Рекламации промышленности | Время остановки эксплуатации ЛА по причине предъявления рекламации | Время возобновления эксплуатации ЛА |  |
| 18 | Жр | Рекламации ремзаводам ГА | Время обнаружения неисправности | Время устранения неисправности | Красная пунктирная линия, над которой – «ГА» |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Л | Расследование летных происшествий, поломок и повреждений | Момент свершения происшествия | Окончание расследований | Красная пунктирная линия, над которой «Расследование» |
| 20 | В | Восстановление самолета в АТБ после поломки, повреждения и пр. | Начало восстановительных работ | Окончание восстановитель-ных работ | Красная пунктирная линия |
| 21 | С | Ожидание списания | Время посадки после последнего рейса или окончания расследования | Дата приказа МГА о списании | Желтая сплошная линия |

Приложение 2

Фрагменты диспетчерского графика ПДО

### Вариант 1

0                                                         12                                                   24

### Вариант 2

0                                                         12                                                   24

### Вариант 3

0                                                          12                                                  24

### Вариант 4

### Вариант 5

0                                                         12                                                   24

### Вариант 6

0                                                           12                                                 24

### Вариант 7

0                                                         12                                                   24

### Вариант 8

0                                                           12                                                 24

### Вариант 9

0                                                            12                                                 24

#### Вариант 10

0                                                             12                                                 24

#### Вариант 11

0                                                 12                                           24

Вариант 12

0                                                  12                                         24

#### Вариант 13

0                                               12                                              24

#### Вариант 14

0                                                12                                              24

#### Вариант 15

0                                                  12                                            24

#### Вариант 16

0                                                12                                            24

#### Вариант 17

0                                                    12                                        24

#### Вариант 18

0                                                    12                                        24

#### Вариант 19

0                                                    12                                         24

#### Вариант 20

0                                                    12                                         24

Приложение 3

Результаты обработки диспетчерского графика

| Состояние эксплуатации | ti , ч |
| --- | --- |
|  | Борт № | Борт № | Борт № | Борт № | Борт № |
| П |  |  |  |  |  |
| Е |  |  |  |  |  |
| А |  |  |  |  |  |
| М |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| ТБ |  |  |  |  |  |
| У |  |  |  |  |  |
| ОП |  |  |  |  |  |
| ТПФ1 |  |  |  |  |  |
| ТПФ2 |  |  |  |  |  |
| ТПФ3 |  |  |  |  |  |
| ОР |  |  |  |  |  |
| Р |  |  |  |  |  |
| З |  |  |  |  |  |
| Дв |  |  |  |  |  |
| Ж |  |  |  |  |  |
| ЖР |  |  |  |  |  |

Располагаемый фонд времени парка самолетов (за сутки): Ф =

Налет часов парка tП∑  =

Приложение 4

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ИСПРАВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОЛЕТА________

тип, номер

АТБ_________________________________УГА за ____________20… г.

месяц

| Состояния эксплуатации | Условные обозначения | Пребывание самолета в различных состояниях эксплуатации по дням, в часах | Итого за месяц, час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 2 ………… 31 |  |
| Всего самолето-часов Всего исправных самолето-часов | Ф |  |  |
|  | И |  |  |
| Время в рейсе | П |  |  |
| Обеспечение рейса | Е |  |  |
| Простои по метеоусловиям и запретам | М |  |  |
| В резерве | Г |  |  |
| Исправные - неиспользованные | А |  |  |
| Всего неисправных самолето-часов | Н |  |  |
| Устранение неисправностей при Ф-А | У |  |  |
| Ожидание обслуживания по Ф-Б | Об |  |  |
| Техобслуживание по Ф-Б | Тб |  |  |
| Ожидание периодического ТО | Оп |  |  |
| Периодические формы технического обслуживания | Тп |  |  |
| Смена двигателей |  |  |  |
| Ночные и межсменные перерывы в ТО | Ш |  |  |
| Ожидание ремонта | Ор |  |  |
| В ремонте | Р |  |  |
| Отсутствие запасных частей | З |  |  |
| Отсутствие двигателей | Дв |  |  |
| Доработки по бюллетеням | Д |  |  |
| Рекламации промышленности | Ж |  |  |
| Рекламации ремзаводам ГА | Жр |  |  |
| Расследование происшествий | Л |  |  |
| Восстановление после происшествий | В |  |  |
| Ожидание списания | С |  |  |
| ПРОЦЕНТ ИСПРАВНОСТИ |

Итоговые данные за месяц:  НАЛЕТ ЧАСОВ_________________________________

Количество посадок_________ КОЛИЧЕСТВО ВЫЛЕТОВ В РЕЙС________

Приложение 5

ТАБЕЛЬ УЧЕТА ИСПРАВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОЛЕТОВ____________

тип

АТБ_____________________________УГА за _________________20… г.

месяц

| Состояния эксплуатации | Условные обозначения | Пребывание самолета в различных состояниях эксплуатации самолетов (по бортовым номерам), час. | Итого за месяц, час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего самолето-часов | Ф |  |  |
| Всего исправных самолето-часов | И |  |  |
| Время в рейсе | П |  |  |
| Обеспечение рейса | Е |  |  |
| Простои по метеоусловиям и запретам | М |  |  |
| В резерве | Г |  |  |
| Исправные - неиспользованные | А |  |  |
| Всего неисправных самолето-часов | Н |  |  |
| Устранение неисправностей при Ф-А | У |  |  |
| Ожидание обслуживания по Ф-Б | Об |  |  |
| Техобслуживание по Ф-Б | Тб |  |  |
| Ожидание периодического ТО | Оп |  |  |
| Периодические формы технического обслуживания | Тп |  |  |
| Смена двигателей |  |  |  |
| Ночные и межсменные перерывы в ТО | Ш |  |  |
| Ожидание ремонта | Ор |  |  |
| В ремонте | Р |  |  |
| Отсутствие запасных частей | З |  |  |
| Отсутствие двигателей | Дв |  |  |
| Доработки по бюллетеням | Д |  |  |
| Рекламации промышленности | Ж |  |  |
| Рекламации ремзаводам ГА | Жр |  |  |
| Расследование происшествий | Л |  |  |
| Восстановление после происшествий | В |  |  |
| Ожидание списания | С |  |  |
| Процент исправности |

Итоговые данные:  НАЛЕТ ЧАСОВ________________

КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОК___________  КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ_____________

# Text boxes

Рис. 1. Обобщенная структура ПТЭ

S3

S2

S1

ЖР

Р

ОР

С

Д

Ж

ДВ

З

Ш

ТСД

ТП

ОП

У

ТБ

ОБ

Е

ЗВ

М

А

Г

П

На рекламации ремзаводам ГА

В ремонтах

В ремонте

В ожидании ремонтов

В ожидании списания

Из-за отсутствия двигателей

По причине устранения КПН

Из-за отсутствия запчастей

Из-за отсутствия двигателей

По организа-ционным причинам

Из-за отсутствия запчастей

На ночных и межсменных

перерывах при ТО

На смене двигателей

На периодических формах ТО

На периодических видах ТО

В ожидании периодического ТО

На устранении неисправностей

На ТО по форме Б

На оператив-ных видах ТО

В ожидании ТО  по форме Б

Подготовка к полёту (Ф-А)

Задержка вылета (по вине  BАС)

Задержанные по метеоусловиям

Неиспользуемые исправные

В ожиданиях

рейса

В резерве

Полёт

В полётах

Н

Неисправные

И

Исправные

Ф

Парк самолётов одного типа

А

Б

Ф3

Ф2

Ф1

85013

85012

85011

85006

85010

1130

820

Томск

Ульяновск

Крайний

Син

А

А

Крайний

А

Уфа

130

Син

1030

Метео

Кр

1930

Зел

Зел

Син

Зел

Зел

Син

Б

Б

Кр.

710

Зел

Зел

1750

Резерв

А

Зел

Син

2008

1018

Краснодар

А

Зел

Син

Син

А

Кр

Зел

0

Ф1

Ф1

Кр

Тюмень

А

Зел

2000

Син

Син

Зел

85045

85044

85043

85042

85041

Син

2020

Зел

410

Уфа

Син

А

Кр

Зел

Син

А

Зел

Зел

Казань

А

Син

1800

Син

А

Зел

Резерв

Зел

Зел

2230

А

Син

А

Син

2200

1630

925

Норильск

Зел

А

Ф1

Ф1

Кр

Зел

Син

Зел

Син

А

85015

Син

Зел

Зел

1034

935

Уфа

210

Кор

Зел

А

А

Син

Зел

85016

Син

Кр

Зел

1400

А

Резерв

Ф1

Зел

Син

Син

Зел

85017

А

85018

Резерв

Метео

2200

ФБ

Ф2

Б

85019

Син

Зел

Син

Кр

Син

24

12

0

Ф2

Ф2

А

85025

85024

85023

85022

85021

Зел

Син

1800

Уфа

Зел

1130

Син

810

А

Норильск

Зел

Кр

Син

Кр

Син

Метео

А

Метео

Зел

Кор

А

Зел

Зел

Син

1230

ФБ

А

Тюмень

Кр

Син

Зел

2200

Зел

Резерв

Б

Б

1130

110

Кр

Зел

Краснодар

А

Зел

Зел

Волгоград

Син

Син

823

85038

85037

85036

85035

85034

Син

2120

Тюмень

Зел

750

Зел

Син

Уфа

А

Син

1640

1410

Волгоград

945

А

Краснодар

Зел

Зел

210

1730

А

1200

Б

Зел

Син

Метео

Син

Зел

Зел

Син

Зел

Метео

Зел

2200

Ф1

Ф1

Кр

Зел

Син

А

Син

А

Резерв

А

А

Зел

Син

Кр

А

А

85040

Кр

410

Зел

Син

Б

1710

Зел

900

Зел

320

А

Зел

Зел

2020

Зел

Син

Син

Кр

Ф2

Ф2

85041

Син

Кр

Зел

Ф3

Ф3

85042

Кр

Син

Син

Метео

85043

Кр

85044

А

85036

1730

Уфа

850

Син

А

Син

Зел

1650

Зел

А

Зел

Кор

800

Зел

Норильск

Норильск

1850

1800

Син

Зел

Кор

Метео

85037

Метео

Син

Уфа

85038

2200

Ф1

Ф1

85039

Кр

Ф2

А

85040

Син

Кр

Кр

Зел

Норильск

Син

А

Уфа

Зел

А

Зел

Анадырь

Зел

Норильск

1310

Краснодар

А

85031

Кор

Кор

Б

85032

Кр

Син

Син

Зел

1850

435

405

Метео

Син

А

А

Зел

85033

Метео

Син

Син

85034

2015

Б

Зел

85035

Син

Кр

А

Б

85030

2133

Уфа

Зел

850

Астрахань

119

Зел

Краснодар

1234

Б

Син

Резерв

1010

Уфа

Зел

Кр

Зел

Син

Зел

Син

А

Син

Зел

85031

А

85032

Кр

Син

2220

85033

Кор

Кор

Зел

А

Метео

А

Син

85034

Син

85039

85038

85036

85035

Зел

2200

1630

А

Кор

Син

Зел

Зел

Кр

Ф1

Метео

Син

1330

Зел

650

А

Син

А

А

Син

Ф1

Син

А

Син

2200

Син

А

85037

Метео

Кр

Зел

Зел

Ф1

2230

А

Кр

Зел

1930

Крайний

1030

А

Уфа

130

А

Зел

Син

Кр

Зел

Метео

Син

Зел

Зел

85006

85041

Зел

Син

Кр

А

85015

Кор

Зел

Син

А

Зел

85021

А

Син

Кр

Син

Ф2

Кр

Ф2

Зел

Б

А

1730

Зел

Уфа

Зел

Метео

Син

85034

Син

Зел

85010

Кр.

Крайний

710

Син

А

Б

Б

Зел

1750

Син

2020

1640

1410

210

Метео

Син

Зел

Краснодар

А

945

Зел

Зел

Син

85035

Зел

Волгоград

2200

А

1130

85022

Зел

Норильск

А

810

Син

Зел

Уфа

1800

Син

Зел

Метео

А

85016

210

Уфа

Зел

Зел

Син

1400

Кр

Син

А

А

85042

Зел

Син

А

Уфа

410

Зел

Зел

85036

Зел

Син

Ф1

Кр

Ф1

85023

Кор

Зел

Метео

Зел

Син

А

Зел

85017

Ф1

Син

Зел

Резерв

Зел

Син

А

85043

Зел

А

Син

Зел

1800

Казань

2230

Зел

Син

А

Резерв

85011

Син

А

Резерв

Зел

85038

Кр

Син

Зел

Резерв

А

Син

А

1230

Кр

85024

Зел

Резерв

Зел

Тюмень

2200

ФБ

Син

А

85018

1034

Зел

Метео

Зел

2200

Син

А

Резерв

935

85044

Норильск

925

1630

2200

Син

А

Син

А

Зел

85012

А

Кр

Зел

Краснодар

1018

2008

Ульяновск

Зел

Син

Син

А

0

1130

820

2000

Син

Зел

Резерв

А

Син

А

Кр

85038

85025

Зел

823

А

1130

Краснодар

Зел

Кр

Син

Волгоград

110

Зел

Б

Б

85019

Син

Б

ФБ

Кр

Син

Син

Ф2

Зел

85045

Ф1

Ф1

Кр

Син

Син

А

Зел

Томск

Зел

Син

Син

Кр

Зел

Тюмень

Ф1

Ф1

А

85013

Син

85035

Кор

А

Син

Зел

Зел

85030

А

Б

Кр

Син

Зел

Син

Зел

Кор

85031

Кор

1850

1800

85036

Норильск

Кор

Зел

Син

А

Метео

85040

Зел

А

2020

Зел

Син

Кр

Син

А

Зел

2230

Кр

Ф1

А

Син

Зел

Резерв

А

Зел

85031

Уфа

1010

85032

Зел

Син

Б

А

Син

Кр

Норильск

Зел

800

Кор

85037

85041

Зел

Син

Ф2

Ф2

Кр

85036

85042

Ф3

Кр

Син

Ф3

1630

Зел

2200

А

85037

Метео

Син

Син

А

Кр

Зел

85032

1234

Краснодар

2220

Кр

Син

А

Син

Б

85033

435

Син

А

405

Краснодар

1310

Син

Зел

1850

Норильск

Зел

Метео

А

Метео

1650

85038

Зел

А

Зел

Зел

Уфа

2200

Син

А

Метео

Син

85038

2200

Син

Зел

Син

А

А

Ф1

Син

85033

Кор

Кор

Зел

85034

Уфа

А

2015

Син

Син

Анадырь

Зел

А

Зел

85039

Син

Ф1

Ф1

Кр

85043

Зел

А

320

Зел

900

Зел

1710

Кр

Метео

Син

Б

85044

85039

650

Син

Зел

1330

Кр

Ф1

Метео

А

85034

Зел

119

Астрахань

850

Син

Зел

Уфа

2133

Син

А

Метео

А

85035

Зел

Норильск

Б

Зел

Син

Кр

850

85040

Уфа

1730

Син

Кр

Ф2

А

Кр

Зел

410

Кр

Син

В том числе

В     том        числе

В том числе

В     том          числе