ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

_______________________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра основ радиотехники и защиты информации

С.Г. Камзолова

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

И ЭЛЕКТРОНИКА

###### Пособие

###### по выполнению контрольных домашних заданий

для студентов II курса

специальности 201300

дневного обучения

# Москва - 2005

# ББК  6П2.1

# К18

Рецензент  д-р техн. наук, проф. В.Д. Рубцов

Камзолова С.Г.

К18    Общая электротехника и электроника: Пособие по выполнению контрольных домашних заданий. – М.: МГТУ ГА, 2005. – 24 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Общая электротехника и электроника» по Учебному плану для студентов II курса специальности 201300 дневного обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 26.04.05г. и методического совета 26.04.05г.

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 16.06.05 г.

Печать офсетная                                         Формат 60х84/16                                   0,67 уч.-изд. л.

1,4 усл.печ.л.                                                Заказ № 1429/                                       Тираж 150 экз.

#### Московский государственный технический университет ГА

125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2005

КОНТРОЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1

Всем вариантам:

  - Дать определение следующих терминов: диффузия, дрейф, генерация носителей заряда, рекомбинация, собственные полупроводники, примесные полупроводники, акцептор, донор, энергия ионизации акцептора, энергия ионизации донора, p-n-переход, переход Шотки.

  - Нарисовать структуру и описать принцип действия заданных диодов.

  - Дать определение основных параметров, специфичных для заданных диодов.

  - Описать область применения заданных диодов.

Для заданных ниже диодов выполнить дополнительно следующее:

выпрямительный диод – привести вольтамперную характеристику любого германиевого диода, по ней рассчитать дифференциальное сопротивление диода в открытом и закрытом состояниях;

стабилитрон – привести вольтамперную характеристику (для любого диода), по ней определить напряжение стабилизации, минимальный и максимальный токи стабилизации и произвести расчет дифференциального сопротивления для середины рабочего участка;

стабистор – привести вольтамперную характеристику (любого диода), по ней определить напряжение стабилизации, минимальный и максимальный токи стабилизации; нарисовать схему последовательного соединения со стабилитроном и пояснить принцип термокомпенсации;

импульсный диод – указать на эпюрах время восстановления обратного сопротивления и время установления прямого сопротивления, объяснить, почему именно переходные процессы являются определяющими при выборе соответствующего диода;

лавинно- пролетный диод (ЛПД) – указать на вольтамперной характеристике (с пояснением) положение точки покоя, показать с помощью эпюр U и I, что ЛПД способен к генерации СВЧ - колебаний.

Таблица 1

| № варианта | Тип диода |
| --- | --- |
| 1 | Выпрямительный, переключательный |
| 2 | Стабилитрон, детекторный |
| 3 | Стабистор, импульсный |
| 4 | Импульсный, диод Шотки |
| 5 | Выпрямительный, смесительный |
| 6 | Смесительный, стабистор |
| 7 | Детекторный, стабилитрон |
| 8 | Переключательный, ЛПД |
| 9 | ЛПД, туннельный |
| 10 | Туннельный, выпрямительный |

  - Решить задачи по теме "Биполярные транзисторы".

5.1. В соответствие с табл. 2 произвести расчет соответствующих параметров усилителя (рис.1).

Рис. 1

Таблица 2

| № варианта |  | , кОм | , кОм | , кОм | , Ом | , В | Рассчитать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 51 | 51 | 1.0 | 100 | 10 |  |
| 2 | 49 | 39 | 39 | 0.91 | 91 | 15 |  |
| 3 | 60 | 100 | 51 | 1.2 | 100 | 10 |  |
| 4 | 70 | 110 | 62 | 0.62 | 150 | 12 |  |
| 5 | 75 | 91 | 30 | 0.75 | 200 | 15 |  |
| 6 | 80 | 100 | 100 | 1.1 | 210 | 10 | , |
| 7 | 40 | 82 | 43 | 1.0 | 300 | 15 |  |
| 8 | 45 | 47 | 47 | 1.3 | 330 | 12 | , |
| 9 | 65 | 100 | 47 | 1.5 | 91 | 10 |  |
| 10 | 70 | 82 | 51 | 0.72 | 150 | 15 | , |

Методические указания

Преобразуем схему, представленную на рис. 1, в вид (рис. 2):

;

;

;

;

; ;

Рис. 2

5.2. В соответствии с табл.3 для схемы, изображенной на рис.3, выполнить следующее:

а) построить нагрузочную прямую постоянного тока и указать на ней точку покоя А;

б) определить ток коллектора  и напряжение коллектор-эмиттер;

в) определить значение , обеспечивающее заданную в табл. 3 степень насыщения S;

г) указать положение новой точки покоя  на входных  и выходных характеристиках БТ.

Рис. 3

Таблица  3

| № варианта | , кОм | , кОм | , В | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1000 | 10 | 1 |
| 2 | 20 | 200 | 10 | 1.1 |
| 3 | 300 | 910 | 12 | 1.2 |
| 4 | 3 | 30 | 30 | 1.05 |
| 5 | 8 | 120 | 25 | 1 |
| 6 | 0.051 | 720 | 20 | 1.1 |
| 7 | 51 | 510 | 40 | 1.05 |
| 8 | 0.82 | 1.3 | 16 | 1.1 |
| 9 | 0.39 | 18 | 100 | 1 |
| 10 | 0.25 | 10 | 100 | 1.2 |

Примечание: 1) входные и выходные характеристики транзистора и предельно-допустимые параметры указаны в прил. 1;

2) при изображении схемы (рис. 3) необходимо обратить                                     внимание на тип БТ (n-p-n или p-n-p).

Методические указания

Рис. 4

Нагрузочная прямая постоянного тока строится по двум точкам:

, ;         , .

Координаты точки покоя А находятся по току базы:

.

Ток базы насыщения  определяется как параметр кривой, исходящей из точки .

Сопротивление  находится по формуле:

.

5.3. Построить нагрузочную прямую переменного тока (рис.5, табл.4).

Таблица 4

| № варианта (прил. 1) | , мА | , Ом | , Ом | , Ом | , В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 1000 | 100 | 1000 | 10 |
| 2 | 0.5 | 200 | 30 | 200 | 10 |
| 3 | 0.04 | 910 | 51 | 910 | 12 |
| 4 | 10 | 30 | 5 | 30 | 30 |
| 5 | 3 | 120 | 10 | 120 | 25 |
| 6 | 400 | 720 | 51 | 720 | 20 |
| 7 | 0.8 | 510 | 20 | 510 | 40 |
| 8 | 20 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 16 |
| 9 | 100 | 18 | 0.5 | 18 | 100 |
| 10 | 0.4 | 10 | 1.0 | 10 | 100 |

### Примечание: сопротивление емкостей .

### Рис. 5

### Методические указания

Далее приводится последовательность действий:

- определить сопротивление постоянному току ;

- построить нагрузочную прямую для ;

- указать точку покоя А (по току базы);

- найти сопротивление переменному току ;

- построить вспомогательную прямую по координатам:

, ;              , ;

- построить нагрузочную прямую  переносом вспомогательной прямой таким образом, чтобы она проходила через точку покоя.

5.4. Построить зону безопасной работы заданного транзистора. Она ограничена линиями насыщения, допустимых тока и напряжения на электродах транзистора и мощностью рассеяния на коллекторе.

5.5. Рассчитать h-параметры по характеристикам заданного в п.5.3. транзистора в точке покоя, определенной там же.

Расчеты производить по формулам:

;

;

;

.

- Контрольное домашнее задание №2

  - Выбрать тип включения операционного усилителя (ОУ): если "К" положителен, то выбирается схема неинвертирующего усилителя, если отрицателен, то инвертирующего. Исходные данные указаны в табл.5.

Таблица 5

| № варианта | f, кГц | , мВ | , кОм | , кОм | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 15 | 100 | 0.1 | 300 |
| 2 | 100 | 2 | 0.1 | 0.05 | 500 |
| 3 | 1000 | 50 | 0.01 | 1 | 100 |
| 4 | 20 | 30 | 150 | 2 | -200 |
| 5 | 15 | 100 | 15 | 5.1 | 100 |
| 6 | 8 | 3 | 0.15 | 0.075 | 150 |
| 7 | 6 | 50 | 0.05 | 0.05 | -20 |
| 8 | 900 | 120 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 9 | 1500 | 100 | 0.02 | 0.15 | -5 |
| 10 | 1000 | 120 | 0.075 | 1.5 | 50 |
| 11 | 100 | 1.5 | 0.01 | 2 | -10 |
| 12 | 70 | 30 | 0.1 | 2.7 | 100 |
| 13 | 90 | 3 | 15 | 0.075 | -30 |
| 14 | 2000 | 50 | 0.1 | 1.5 | -25 |
| 15 | 3000 | 120 | 0.02 | 3.3 | 5 |
| 16 | 1500 | 100 | 0.075 | 1.2 | -10 |
| 17 | 1000 | 5 | 100 | 0.39 | -50 |
| 18 | 50 | 6 | 150 | 0.43 | 15 |
| 19 | 1200 | 10 | 120 | 0.51 | 200 |
| 20 | 1700 | 12 | 130 | 1.5 | 250 |

Примечание: f – частота входного сигнала;

- амплитуда входного сигнала;

- сопротивление нагрузки;

- сопротивление источника сигнала;

К – коэффициент усиления.

Знак "минус" говорит об инверсии фазы.

  - По таблице основных сведений на ОУ (прил. 2) выбрать те микросхемы, частота единичного усиления которых не менее, чем в 3 раза превышает частоту входного сигнала; при этом выбрать 2…3 самые низкочастотные.

  - Определить сопротивление нагрузки , на которое могут работать выбранные Вами микросхемы, по отношению максимального выходного напряжения к максимальному  выходному току:

.

Если 3, то между усилителем, обеспечивающим заданное значение К, и сопротивлением  необходимо поставить повторитель.

  - Определить амплитуду выходного сигнала по формуле:

;

должно быть меньше .

  - Если сопротивление источника сигнала  на порядок меньше входного сопротивления схемы , то повторитель на входе ( между источником и усилителем) не ставится.

Входное сопротивление микросхемы определяется как отношение максимального входного напряжения к входному току:

.

Для неинвертирующего усилителя , для инвертирующего усилителя .

  - Выбрать номиналы навесных элементов. Из соображений стабильной работы схемы R1 и R2 выбираются из ряда 100 Ом… 100 кОм. Для обеспечения согласования инвертирующего усилителя (без дополнительного согласования) с источником сигнала нужно, чтобы

.

При этом проверить, чтобы R2 было не более 100 кОм.

  - Если для решения поставленной задачи можно использовать несколько типов микросхем из прил. 2, то предпочтение следует отдать микросхеме с минимальными значениями специфических параметров (ООСС, напряжение синфазной помехи, скорость нарастания).

Определить окончательно тип микросхемы. Нарисовать принципиальную электрическую схему.

  - Нарисовать фрагмент разветвленной логической схемы, состоящей не менее, чем из 5 элементов (И, ИЛИ, НЕ) и имеющей не менее 5 входных сигналов. Эпюры входных сигналов задать произвольно.

Нарисовать эпюры сигналов на входах всех элементов. Ориентироваться на систему потенциальных элементов «транзисторно-транзисторная логика».

Приложение 1

№ 1

Транзистор малой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………10

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...10

Мощность на коллекторе, мВт……………………………..60

№ 2

Транзистор малой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………55

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...12

Мощность на коллекторе, мВт……………………………..170

№ 3

Транзистор малой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………15

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...15

Мощность на коллекторе, мВт……………………………..60

№ 4

Транзистор средней мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………1000

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...50

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….6

№ 5

Транзистор средней мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………250

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...30

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….1,2

№ 6

Транзистор большой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, А…………………………………………..20

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………..30

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….50

№ 7

Транзистор средней мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………70

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...50

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….6

№ 8

Транзистор большой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, А…………………………………………..20

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………..20

Мощность на коллекторе, Вт………………………………70

№ 9

Транзистор большой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, А…………………………………………..7

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………..120

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….120

№ 10

Транзистор большой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, А…………………………………………..15

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………..120

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….40

Приложение 2

| Параметр | К140 УД1 | К140 УД5 | К140 УД6 | К140 УД7 | К140 УД8 | К514 УД1 | К55З УД2 | К140 УД14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент усиления , В/мВ | 2 | 1 | 70 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 |
| Напряжение смещения , мВ | 7 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 | 7.5 | 2 |
| Входные токи , нА |  |  | 30 | 200 | 0.2 | 0.1 | 10 | 2 |
| Частота еди-ничного усиления , мГц | 5 | 14 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2.5 |
| Скорость на-растания , В/мкс | 0.5 | 6 | 2.5 | 10 | 5 | 2 | 0.5 | 4 |
| ООСС, дБ | 60 | 60 | 80 | 70 | 64 | 70 | 70 | 85 |
| Максимальный выходной ток , мА | 3 | 3 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| Максимальное выходное напря- жение , В | 6 | .5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| Максимальное входное напря-жение , В | 1.5 | 3 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное инфазное входное напряжение , В | 3 | 6 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 |
| Напряжение питания , В | 12.6 | 12.6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ток потребления , мА | 8 | 12 | 2.8 | 2.8 | 5 | 3.5 | 3.5 | 0.6 |

# Text boxes

RЭ

C2

R2

R1

RЭ

RК

EК

R4

RБ

RК

Eк

C1

EК

R2

R1

R5

R3

RК

EК

Rэкв

Eэкв