Порядок выполнения контрольного задания № 1.

Определение статистических показателей БП

1). Тап - средний налет на одно АП

, где k – количество ВС данного типа

2). Тин – средний налет на один инцидент

3). Nин – Среднее количество полетов, приходящихся на один инцидент.

4). Nап – среднее количество полетов, приходящихся на одно АП.

Определение частных вероятностных показателей БП

- Вероятность проявления j-й причины (фактора) P (Пj)

Статистическая оценка этой вероятности определяется как отношение общего количества АП и инцидентов, происшедших по j-ой причине, за используемый период времени на данном типе ВС к общему числу полетов этого типа авиатехники за тот же период времени.

При исследовании вопросов безопасности полетов эта характеристика является важной. Она показывает, насколько часто проявляется рассматриваемая причина в процессе эксплуатации.

Здесь - количество АП и - количество инцидентов по j-той причине определяется путем обработки имеющейся информации по отказам авиационной техники и группировки их по соответствующему признаку.

N – суммарное количество полетов на данном типе летательных аппаратов за рассматриваемый период.

- Условная вероятность АП при проявлении j-й причины (фактора).

, т.е. какова вероятность того, что произойдет АП, если в полете появилась j-я причина. С точки зрения оценки безопасности полетов эта характеристика является одной из основных.

Она отражает степень опасности проявившейся причины на безопасность полетов и по ней представляется возможным судить, на какие причины необходимо обращать внимание с целью их предотвращения и соответственно повышения безопасности полетов.

Статистическая оценка условной вероятности АП при проявлении j-ой причины определяется как отношение количества АП по j-й причине к общему числу АП и инцидентов по той же причине , происшедших на исследуемом типе ВС за рассматриваемый период времени .

3.  - вероятность j-й причины (фактора) при появлении АП.

Статистическая оценка условий вероятности определяется по формуле:

Вероятность j-й причины при появлении АП   отражает то, насколько часто АП происходят по j-ой причине, или какая доля всех АП на данном типе авиатехники приходится на j-ю причину.

4.

Вероятность j-й причины при появлении инцидентов P (П (ИН) отражает то, насколько часто инциденты происходят по j-й причине и какая доля всех инцидентов на данном типе техники происходит по j-й причине.

5.  - вероятность  j-й причины (фактора) при появлении АП и ИН.

Статистическая оценка вероятности определяется по формуле:

Вероятность J-й причины при появлении АП и ИН отражает то, насколько часто АП и ИН происходят  по j-й причине или какая доля всех АП и ИН происходит по j-й причине.

Определение общих вероятностных показателей БП.

- Генеральной оценкой ВС по безопасности полетов из-за j-й причины может служить P(АП) – вероятность АП по j-й причине (фактору), которая определяется по формуле:

Статистическая оценка вероятности АП по j-й причине будет равна:

;

- Статистическая оценка вероятности АП по всем α причинам для данного типа ВС  P(АП) определяется по формуле:

- Статистическая оценка вероятности успешного завершения отдельного полета на данном типе ВС:

Рассмотренные количественные характеристики безопасности полетов справедливы, когда нет связи между отдельными группами причин АП. В действительности такие связи наблюдаются, и события оказываются зависимыми. Так, например, отказ техники в полете усложняет действия летчика, увеличивает вероятность совершения им ошибки.

Учитывая связь между аналитическими и статистическими критериями можно определить общий аналитический критерий по известным статистическим данным. Так, например, если известен налет Т на одно АП, то вероятность завершения полетов без АП будет равна

Если за t принять продолжительность одного полета, например, транспортного самолета t=2ч., то при налете на одно АП Тап=1000000 ч., получим:

Это значит, что в рассматриваемом примере приблизительно в 2-х полетах из 1000000 продолжительностью по 2 ч. каждый, можно ожидать АП.

- Несколько иначе решается вопрос о математической формулировке общего критерия безопасности выполнения множества (N) полетов. В  этом случае общим вероятностным показателем безопасности полетов является вероятность  отсутствия АП при выполнении всех N-полетов. Эта вероятность может быть достаточно просто определена, если полагать, что цепь, при выполнении всех N – полетов, одинакова и поэтому

Тогда для решения задачи можно воспользоваться частной теоремой теории вероятностей о повторении опытов. В соответствии с этой теоремой число АП определяется биномиальным распределением, т.е. вероятность P(nап) того,  что произойдет (nап=1, 2, ……………. , N) в полетах выражаются формулой

, где

Вероятность благополучного завершения всех N – полетов получим при условии =0

Так как оценка уровня безопасности полетов производится по очень большому числу полетов N, вероятность АП P(АП) в каждом из которых очень мала, то это дает основание, как показывает теория вероятностей, заменить биномиальное распределение распределением Пуассона, в соответствии с которым

Для вероятности благополучного завершения всех полетов получим: