10. Автоматы с программным формированием

выходных сигналов

10.1. Способы реализации алгоритмов

лгоритмы преобразования информации могут быть реализованы аппаратным или программным способами.

Аппаратный способ заключается в том, что для реализации каждого алгоритма создается специальный (специализированный) автомат, Этот автомат может быть построен по структуре автомата Мура или Мили, а также в виде автомата с распредеоителем импульсов. В этом случае структура автомата жестко связана с реализуемым алгоритмом и при любом изменении алгоритма требуется изменение схемы автомата. Такие автоматы называют автоматами «с жесткой логикой». В них набор и последовательность выходных сигналов «зашиты» в схеме автомата..

Программный способ заключается в том, что автомат имеет типовую структуру независимо от реализуемого алгоритма, т.е. является универсальным.  Такие автоматы называют автоматами с хранимой логикой или автоматами с программным формированием выходных сигналов. Настройка автомата на реализацмю заданного алгоритма производится с помощью микропрограммы, содержащей информацию о выходных сигналах, необходимых для выполнения этого алгоритма. Микропрограмма записывается в специальной памяти. В каждом такте реализации алгоритма из памяти выбирается микрокомандаи и в соответствии с ее содержанием формируются выходные сигналы данного такта..В таких автоматах набор и последовательность выходных сигналов определяются информацией, записанной в памяти.

10.2. Структура автомата с программным формированием выходных  сигналов

Типовая структура автомата с программным формированием выходных       сигналов представлена на рис.10.1. В состав автомата входят:

( память микрокоманд (ПМК);

( регистр адреса  (РА);

(регистр микрокоманд (РМК);

( мультиплексор (МП)

Память микрокоманд состоит из отдельных ячеек. Каждая ячейка имеет   адрес (номер). В ячейке записывается одна микрокоманда. Структура  микро-команды может быть различной. На рис. 10.1. показан один из простых вариан-тов структуры микрокоманды., которая включает три поля:

( поле выходных сигналов (С);

( поле условий (признаков) (У);

( поле адреса следующей микрокоманды (А).

Поле выходных сигналов содержит информацию о выходных сигналах, которые автомат должен выдать в данном тактею В простейшем случае в этом поле может быть записан перечень этих сигналов. При этом каждому выходному сигналу соответствует один разряд поля С. Если в данном такте определенный сигнал должен быть выдан, то значение разряда устанавливается в 1.

Поле условий используется для организации ветвлений при реализации алгоритма. В этом поле указываются условия, выполнение которых должно быть проверено в данном такте. Например. в разряде поля записывается 1, если соответствующее условие нужно проверить.

Поле адреса следующей микрокоманды используется для указания адреса очередной микрокоманды как при реализации линейных участков алгоритма, так и при его ветвлении.

Работа автомата происходит следующим образом. Перед началом работы в памяти микрокоманд записаны микропрограммы. Для каждого алгоритма записывается отдельная микропрограмма.

Для выполнения определенного алгоритма адрес первой микрокоманды соответствующей  микропрограммы поступает на регистр адреса. Далее адрес поступает в память микрокоманд и дешифрируются. Память работает в режиме чтения и микрокоманда из ячейки с заданным адресом поступает на регистр микрокоманд. В зависимости от содержания поля С формируются выходные сигналы. Одновременно адрес следующей микрокоманды из поля А  регистра микрокоманд передается на регистр адреса и начинается цикл выполнения новой микрокоманды. Так продолжается до тех пор, пока в алгоритме не встретится условный оператор. В этом случае адрес очередной микрокоманды не может быть определен и записан заранее.

Организация ветвления.  Для реализации условных переходов используются различные способы. Рассмотрим один из них. Так как адрес следующей микрокоманды указывается в поле А текущей микрокоманды, то для его возможного изменения в зависимости от текущего значения некоторого признака достаточно зафиксировать все разряды адреса кроме младшего. .Значение же младшего разряда адреса должно зависеть от значения признака, который анализируется в текущей микрокоманде.

При выполнении линейных участков алгоритма во всех разрядах  поля условий У  записаны нули и адрес из поля А полностью передается на регистр адреса. Если в одном из разрядов поля У содержится 1, то это означает, что адрес очередной команды зависит от некоторого признака, т.е. необходимо проверить определенное условие. Проверка выполнения условий выполняется с помощью специальных схем, каждая из которых выдает сигнал 1, если условие   выполняется, и сигнал 0 – в противном случае. Эти сигналы поступают на входы Д  мультиплексора МП (рис. 10.1).

Мультиплексор имеет несколько входов и один выход. Входы делятся на две группы. На группу входов Д  подаются информационные сигналы. Группу входов АУ образуют адресные входы. При каждой комбинации сигналов на адресных входах сигнал с одного из информационных входов передается на выход мультиплексора. При нулевом адресе на выходе мультиплексора формируется сигнал 0. Поэтому на линейных участках микропрограммы младший разряд адреса следующей микропрограммы из поля А поступает через элемент ИЛИ в регистр адреса без изменения.

Если в текущей микрокоманде поле У содержит символ 1 в одном из разрядов, то в младшем разряде  поля А записывается символ 0. Адрес проверяемого условия из поля У поступает на входы АУ мультиплексора, а на его информационные входы – значения признаков. Поэтому результат проверки выполнения  условия (сигнал 0 или 1) проходит через мультиплексор и далее через элемент ИЛИ в младший разряд регистра адреса. Таким образом, значение младшего разряда адреса следующей микрокоманды будет равно 0 или 1 в зависимости от выполнения условия.

10.3. Синтез автоматов с программным

формированием  выходных  сигналов

Структура автомата с программируемой логикой не зависит от алгоритма, реализуемого автоматом. Поэтому синтез такого автомата сводится к преобразованию формы заданного алгоритма в форму микропрограммы, которая может быть записана в памяти микрокоманд.

Для случая, когда логика  работы автомата задана в виде схемы алгоритма, детализированной до микроопераций,  последовательность синтеза может быть следующей:

( определение общего формата микрокоманды (количество полей и их назначение);

(  определение разрядности микрокоманды (разрядность полей);

(  разметка схемы алгоритма (определение адресов микрокоманд);

(  заполнение полей микрокоманд (составление микропрограммы).

( уточнение типовой структуры автомата (выбор регистров и мультиплексора с необходимым количеством входов, а также памяти необходимой емкости и разрядности).

В качестве примера рассмотрим составление микропрограммы блока управления АЛУ, выполняющего операцию вычитания чисел с фиксированной точкой. В исходном состоянии числа хранятся в памяти в прямом коде. Если АЛУ не занято выполнением очередной операции, то блок управления находится в исходном состоянии и выдает сигнал готовности. Для начала операции на блок управления поступает сигнал старта (к). после чего числа из памяти последовательно считываются из памяти в регистры АЛУ.

При вычитании используется дополнительный код. В зависимости от знаков   (а и b) числа подаются  в сумматор в прямом или дополнительном коде.   После определения разности в АЛУ определяются признаки результата. Если не произошло переполнения (признак о=0), то в зависимости от знака разности (s) производится преобразование ее в прямой код и запись в память.

Схема алгоритма вычитания представлена на рис.10.2, на котором  приняты следующие обозначения:

( k – сигнал начала операции;

( a – знак числа А;

( b – знак числа В;

( o – признак переполнения разрядной сетки;

( s – знак результата операции.

Число выходных сигналов блока управления равно числу микроопераций в микропрограмме. При анализе микропрограммы можно установить, что безусловные операторы 2, 3, 11, 14 и 15 содержат по одной микрооперации, а операторы  7, 8, 9 и 10  - по две совместимых микрооперации. Однако  операторы 7, 8, 9 и 10 содержат повторяющиеся микрооперации (различных микроопераций в них всего 4). Кроме того, начальному оператору соответствует выходной сигнал, который сообщает о готовности блока управления к выполнению операции. Таким образом, общее число выходных сигналов равно 10. Обозначения выходных сигналов и соответствующие им микрооперации приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| №№ п/п | Выходные сигналы | Микрооперации |
| --- | --- | --- |
| 0 | Y0 | Сигнал готовности |
| 1 | Y1 | Прием числа А из ОП в регистр РгА |
| 2 | Y2 | Прием числа В из ОП в регистр РгВ |
| 3 | Y3 | Выдача числа А в сумматор в прямом коде |
| 4 | Y4 | Выдача числа А в сумматор в дополнительном коде |
| 5 | Y5 | Выдача числа В в сумматор в прямом коде |
| 6 | Y6 | Выдача числа В в сумматор в дополнительном коде |
| 7 | Y7 | Формирование признака результата |
| 8 | Y8 | Преобразование результата в прямой код |
| 9 | Y9 | Выдача результата из регистра сумматора в ОП |

С учетом числа входных и выходных сигналов общая схема блока управления может быть представлена в виде рис. 10.3.

На рис. 10.4. показана схема алгоритма с указанием всех входных и выходных сигналов (y0…y9).

Общий формат  микрокоманды принимаем в соответствии с рис.10.1.

Разрядность  микрокоманды определяется разрядностью полей.

Разрядность поля управляющих сигналов зависит от количества сигналов и способа кодирования. Если для каждого сигнала выделить отдельный разряд (горизонтальное кодирование), то поле выходных сигналов должно иметь 10 разрядов.

Разрядность поля условий (входных сигналов) зависит от количества условий и их кодирования. При горизонтальном кодировании поле условий должно включать 5 разрядов. Разрядность поля адреса зависит от емкости памяти. В свою очередь емкость памяти определяется количеством микрокоманд.

Если в памяти хранится только одна микропрограмма, то память должна иметь емкость не менее  10 ячеек, так как количество микрокоманд (число безусловных  операторов) равно10. При этом разрядность адреса равна

NA = log2Eп↑ = log210↑ = 4,

где: Еп – емкость памяти; ↑-знак округления до ближайшего большего целого числа.

Таким образом, общая разрядность микрокоманды составит 19 разрядов.

Разметка схемы алгоритма заключается в распределении памяти, т.е. задании адреса для каждой микрокоманды. Вариант разметки приведен на рис. 10.4. Так как рассматривается вариант с принудительной адресацией микрокоманд, то каждая микрокоманда может быть записана в любой ячейке памяти. Однако для   реализации разветвлений по логике рис. 10.1 адреса микрокоманд, следующих за любым оператором условного перехода, должны отличаться значением только младшего разряда. В некоторых случаях это  нельзя обеспечить без введения холостых микрокоманд, которые не вызывают никаких действий,  а используются исключительно для обеспечения условных переходов. Отметим, что введение холостых микрокоманд увеличивает время выполнения микропрограммы.

В данном примере реализуется одна микропрограмма. Поэтому первая микрокоманда размещается в ячейке с адресом 0000. Для реализации условных переходов введены 4 холостых микрокоманды, которые  выделены пунктирными линиями. При этом   количество микрокоманд и, соответственно, количество требуемых ячеек памяти увеличилось с 10 до 14, но не превысило 16, поэтому разрядность адреса не изменилась.

Заполнение полей микрокоманд показано в виде таблицы 10.2.

Таблица 10.2

| Адреса ячеек памяти | М и к р о к о м а н д ы |
| --- | --- |
|  | Поле выходных сигналов | Поле условий | Адрес следующей МК |
| А3 | А2 | А1 | А0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | k | a | b | o | s | А3 | А2 | А1 | А0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Если в памяти записано несколько микропрограмм, то каждая микропрограмма размещается в отдельной области памяти.  Для реализации микропрограммы на вход автомата поступает адрес ее первой микрокоманды.  После выполнения микропрограммы автомат выдает сигнал готовности и переходит в режим ожидания.

Контрольные вопросы

(Поясните сущность аппаратного способа реализации алгоритмов.

(Поясните сущность программного  способа реализации алгоритмов.

(Поясните структуру автомата   с программируемой логикой.

(Поясните назначение полей микрокоманды.

(Как выполняются условные переходы в автомате   с программируемой     логикой?

(Поясните   алгоритм сложения чисел в АЛУ.

(Как проводится разметка микропрограммы?

(Для чего используются холостые микрокоманды?

(В каком случае введение холостых микрокоманд приводит к увеличению разрядности адреса микрокоманд?

(Как выбирается одна из микропрограмм, размещенных в памяти?

# Text boxes

ПМК

С

РМК      У

А

РА

7

МП

Д

АУ

. . .

. . .

Адрес МК

Рис. 10.1

АДК  СМ

ВПК  СМ

1

14

1

0

s = 1

15

13

16

12

11

10

9

8

6

4

3

2

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

#### Начало

#### k = 1

Прием А

Прием В

а < 0

b< 0

b< 0

АПК  СМ

ВДК   СМ

АДК СМ

ВДК  СМ

Формирование ПР

o = 1

#### Конец

Рис. 10.2

#### Запись в ОП

Преобр. в ПК

АПК  СМ

ВПК  СМ

5

0000

1101

1100

0110

1000

0111

1001

Рис. 10.3.

.

.

.

Y9

Y1

Y0

#### Блок

управления

k

a

b

o

s

1011

1010

0011

0010

0100

0001

0101

0000

Y7

Y0

Y9

Y8

Y3, Y6

Y3, Y5

Y4, Y6

Y2

Y1

1

0

0

1

o = 1

s = 1

1

0

0

1

1

0

1

0

Y0

k = 1

a< 0

b< 0

b < 0

Рис.10.4

Y4, Y5