Билеты

для  экзамена  по дисциплине

«Бортовые цифровые вычислительные устройства и машины»

для студентов 4-го курса специальности 160903

заочного обучения

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 1 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Типы автоматов. Комбинационные схемы и автоматы с памятью, их особенности. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (ОП) + (РГ) – (ОП) → РГ |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 2 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Формы логических функций. СДНФ, ДНФ, сокращенная ДНФ, тупиковая форма, минимальная форма логической функции. Особенности различных форм логических функций. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (0, 1, 2, 3, 6, 10, 14, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (РГ) + (ОП) – (Рг) → ОП |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 3 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Метод Карно. Сущность метода. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (ОП) - (РГ) + (ОП) → РГ |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 4 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| 1.Минимизация частично определенных логических функций методом Карно. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (2, 6, 7, 8, 10, 1, 14, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (Рг) + (ОП) – (РГ) → ОП |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 5 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Двоично-десятичные коды. Назначение, примеры. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (0, 4, 6, 7, 10, 11, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (РГ)- (РГ) + (ОП) → РГ |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N6 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Особенности синтеза комбинационных схем на элементах И-НЕ. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (ОП) + (РГ) – (РГ) → ОП |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 7 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Логический элемент И. Условно-графическое обозначение, логика работы, таблица истинности. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (РГ) - (ОП) – (РГ) → ОП |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 8 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Логический элемент ИЛИ. Условно-графическое обозначение, логика работы, таблица истинности. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (2, 3, 6, 11, 13, 14, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (РГ) + (ОП) – (РГ) → ОП |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 9 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Логический элемент НЕ. Условно-графическое обозначение, логика работы, таблица истинности. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (РГ) + (ОП) + (ОП) → РГ, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 10 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Логический элемент И-НЕ. Условно-графическое обозначение, логика работы, таблица истинности. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (ОП) - (ОП) – (РГ) → ОП, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 11 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Логический элемент ИЛИ-НЕ. Условно-графическое обозначение, логика работы, таблица истинности. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (1. 5, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (РГ) - (РГ) - (ОП) → РГ, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 12 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| RS – триггер. Условно-графическое обозначение, логика работы, таблица переходов, характеристическая таблица. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (ОП) + (РГ) – (ОП) → ОП, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 13 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| D – триггер. Условно-графическое обозначение, логика работы, таблица переходов, характеристическая таблица. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (0, 2, 3, 4, 6, 11, 14, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (РГ) + (ОП) – (ОП) → РГ, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 14 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| T – триггер. Условно-графическое обозначение, логика работы, таблица переходов, характеристическая таблица. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (0, 1, 2, 3, 5, 11, 13, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (ОП) - (РГ) – (РГ) → ОП, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 15 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| JK – триггер. Условно-графическое обозначение, логика работы, таблица переходов, характеристическая таблица. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (2, 6, 9, 8, 10, 11, 12, 14) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (РГ) - (ОП) – (ОП) → РГ, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 16 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Двухтактные триггеры. Назначение, применение, Временная диаграмма работы. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (2, 6, 9, 8, 10, 11, 12, 14) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (ОП)- (РГ) – (РГ) → ОП, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 17 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Типовые узлы цифровых устройств. Регистры, счетчики, сумматоры, дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (1, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (РГ) - (РГ) – (ОП) → РГ, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 18 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Регистры. Типы регистров. Состав и работа регистров. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (ОП) + (ОП) – (РГ) → ОП, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 19 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Сумматоры. Одноразрядные сумматоры. Состав и работа. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (ОП) - (ОП) – (ОП) → РГ, |

| Московский государственный технический университет гражданской авиации Кафедра ВМКСС Экзаменационный билет N 20 Дисциплина «БЦВУ и М» | Утверждаю Зав. кафедрой «9» декабря 2007 г |
| --- | --- |
| Дешифраторы. Назначение, состав, работа. .2. Построить комбинационную схему по заданной логике работы. Логика работы задается номерами единичных наборов. Система элементов И-НЕ. F= (2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15) 3. Составить программу для выполнения следующих операций: (ОП) + (РГ) – (РГ) → ОП, |