### 6. Синтез автоматов    на RS- и JK- триггер

6.1 Особенности синтеза  автоматов на RS-триггерах

том случае, если элементами памяти автомата являются RS-триггеры, при синтезе автомата необходимо учесть особенности логики работы таких триггеров. Главная особенность RS-триггера по сравнению с D-триггером заключается в том, что RS-триггер имеет два информационных входа. 	Информационные входы RS-триггера обозначаются буквами  S (SET) и  R (RESET). Вход S используется для установки триггера в состояние "1", вход R -для  установки триггера в состояние "0". Обычно в таких триггерах активным является сигнал "1", т.е. для записи в триггер как символа "1", так и символа "0" на соответствующие входы  триггера нужно подавать сигнал "1".

Условное графическое обозначение синхронного RS-триггера и его таблица переходов  (при  С=1) показаны на рис.6.1.

| В х о д ы | С о с т о я н и я |
| --- | --- |
| S | R | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | - |

Рис. 6.1

Как видно из таблицы переходов, комбинация сигналов S = 0 и R = 0 соответствует режиму хранения, при котором триггер сохраняет свое состояние. Если на вход триггера подается комбинация сигналов S = 0 и R = 1, триггер переходит в состояние "0" (или остается в нем). При поступлении сигналов S = 1 и R = 0 триггер переходит в состояние "1" (или остается в нем). Напомним, что комбинация входных сигналов S = 1 и R = 1 для RS-триггера является запрещенной.

Характеристическая таблица RS-триггера составляется по таблице переходов и имеет вид табл.6.1.

Таблица 6.1.

| С о с т о я н и я | В х о д ы |
| --- | --- |
| Qt | Qt+1 | S | R |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 |

Из характеристической таблицы можно записать логическую функцию, описывающую значение сигнала S для перевода триггера в состояние  Qt+1 = 1:

_

S = Qt Qt+1 .

С учетом того, что при  Qt =  Qt+1 = 1 значение сигнала S является неопределенным, эту функцию можно упростить  следующим образом:

_

S  = Qt Qt+1 ®  Qt Qt+1 =  Qt+1

Таким образом, для установки RS-триггера в состояние 1 на вход  S следует подать сигнал 1.

Аналогичным образом может быть получена логическая функция для сигнала R: 				       _   _              _         _

R  =  Qt Qt+1 ®  Qt Qt+1 =  Qt+1 .

6.2. Пример синтеза автомата на RS-триггерах

В качестве примера рассмотрим автомат, синтез которого приведен в 5.2. При этом автомат был синтезирован с использованием  Т-триггеров.

Кодированная таблица переходов и выходов этого автомата имеет вид табл.6.2. (см. таблицу 5.4).

Таблица 6.2

| Вход | Состояния и выходы |
| --- | --- |
|  | Q0 | Q1 | Q2 |
| a | q1t q2t | q1t q2t | q1t q2t |
|  | 0a 0 | 0b 1 | 1c 0 |
| 0 | 0a 0 , 0 | 1b 0 , 0 | 0c 0 , 0 |
| 1 | 0 1 , 0 | 0 1 , 0 | 0 0 , 1 |

Синтез проведем в обычной последовательности, начиная с выбора типа элементов памяти.

Выбор типа элементов памяти. В качестве элементов  памяти используются  RS-триггеры.

Преобразование таблицы переходов и выходов в таблицу функций возбуждения RS-триггеров. Преобразование заключается в том, что для каждого элемента памяти каждой паре состояний Qt и Qt+1 ставится в соответствие значения сигналов S и R, заданные в характеристической таблице. Полученная таким образом таблица функций возбуждения RS-триггеров имеет вид табл.6.3.

В  таблице  6.3 полужирным шрифтом и индексом  выделены  пары  состояний  q1t = 0   и q1t+1 = 0  (столбец Q0), q1t  = 0   и q1t+1 =1   (столбец Q1), q1t  = 1   и q1t+1 =0   (столбец Q2). Соответствующие значения входных сигналов RS-триггеров также выделены в таблице функций возбуждения (табл. 6.3).

Таблица 6.3

| Вход | С о с т о я н и я и в ы х о д ы |
| --- | --- |
|  | Q0 | Q1 | Q2 |
|  | _ _ q1t q2t | _ q1t q2t | _ q1t q2t |
| a |  |  |  |
|  | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | S1 R1 | S2 R2 | S1 R1 | S2 R2 | S1 R1 | S2 R2 |
| 0 | 0a -a | 0 - | 1b 0b | 0 1 | 0c c | 0 - |
| 1 | 0 - | 1 0 | 0 - | - 0 | 0 1 | 0 - |

Запись функций возбуждения и выходов в СДНФ.  Функции возбуждения RS-триггеров имеют следующий вид:

_ _                                 _    _            _

S1 = aq1q2;            	R1 = aq1q2  v  aq1q2;

_ _                              _ _

S2 = aq1q2;                   R2 = aq1q2 .

Функция выхода записывается по кодированной таблице переходов и выходов:	                                           _

Y = aq1q2 ;

Минимизация функций возбуждения и выхода. Если не проводить доопределение, то минимизировать можно только функцию R1. Для минимизации используем метод Карно (рис.6.2.).

Выбор типа логических элементов.  Заданы элементы типа И-НЕ.

Преобразование функций возбуждения триггеров и выхода. Преобразование выполняется путем двойной  инверсии.

Построение функциональной схемы автомата. Функциональная схема

автомата строится в соответствии с общей структурой автомата Мили, а также

функциями возбуждения триггеров и функцией выхода. Функциональная схема автомата приведена на рис. 6.3.  При построении схемы необходимо учесть, что функции возбуждения S1 и R2 совпадают. Поэтому эти функции могут быть реализованы при помощи одних и тех же логических элементов.

Проверка правильности работы автомата. Для проверки правильности работы автомата рассмотрим  случай, когда  автомат  находится в состоянии Q1 и на его вход поступает сигнал  а = 0. Тогда:

Qt =  Q1 , т.е. q t1 = 0  и  q t2  =  1 (см. кодирование состояний),

а = 0.

Значения сигналов на входах элементов схемы  для этого случая показаны  на рис. 6.3. В соответствии с логикой работы  элементов схемы на выходе автомата формируется сигнал  Y = 0 и  элементы памяти переходят в состояние q t+11 = 1  и  q t+12  =  0, т.е. автомат  переходит в состояние Q2. Таким образом, работа автомата соответствует таблице переходов и выходов.

При сравнении полученной в данном примере  схемы со схемой, выполненной на Т-триггерах (см. 5.2), можно сделать вывод, что комбинационные  схемы автомата при использовании RS- триггеров имеют более простую структуру.

6.3. Особенности  синтеза автомата на JK-триггерах

JK-триггер имеет два информационных входа, которые обозначаются буквами J и K. Логика работы JK-триггера во многом совпадает с логикой работы RS- триггера. При этом назначение входов  J  и  K  аналогично назначению входов S и R соответственно. Условное графическое обозначение синхронного JK-триггера и его таблица переходов (при С=1) показаны на рис.6.4.

| В х о д ы | С о с т о я н и я |
| --- | --- |
| J | K | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Рис. 6.4

Как видно из таблицы переходов, JK-триггер отличается от RS-триггера тем, что для JK-триггера допускаются любые комбинации входных сигналов. При поступлении на входы JK-триггера сигналов J=1 и K=1 триггер изменяет свое состояние. Характеристическая таблица JK-триггера составляется по таблице переходов и имеет вид табл.6.4.

Из характеристической таблицы можно записать логическую функцию,

Таблица 6.4

| С о с т о я н и я | В х о д ы |
| --- | --- |
| Qt | Qt+1 | J | K |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 0 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 |

описывающую значение сигнала J для перевода триггера в состояние  Qt+1 = 1:

_

J  = Qt Qt+1 .

С учетом того, что при   Qt=Qt+1=1 значение сигнала J является неопределенным, эту функцию можно упростить  следующим образом:

_

J  = Qt Qt+1 Ú  Qt Qt+1 =  Qt+1 .

Таким образом, для установки JK-триггера в состояние 1 на вход  J следует подать сигнал 1.

Аналогичным образом может быть получена логическая функция для сигнала K: 				        _   _              _         _

K  =  Qt Qt+1 Ú  Qt Qt+1 =  Qt+1 .

Полученные выражения для функций J и K совпадают с аналогичными выражениями для функций S и R соответственно (см. п. 6.2).

Последовательность синтеза автомата на JK-триггерах та же, что и при синтезе автомата на RS-триггерах. Если выполнять синтез автомата, заданного в п 6.2,  с использованием  JK-триггеров, то из таблицы переходов и выходов (табл. 6.2) можно получить таблицу функций возбуждения JK-триггеров, имеющую вид табл.6.5.

Таблица 6.5

| Вход | С о с т о я н и я и в ы х о д ы |
| --- | --- |
|  | Q0 | Q1 | Q2 |
|  | _ _ q1t q2t | _ q1t q2t | _ q1t q2t |
| a |  |  |  |
|  | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | J1 K1 | J2 K2 | J1 K1 | J2 K2 | J1 K1 | J2 K2 |
| 0 | 0a -a | 0 - | 1b 0b | 0 1 | 0c 1c | 0 - |
| 1 | 0 - | 1 0 | 0 - | - 0 | 0 1 | 0 - |

Функции возбуждения JK-триггеров имеют следующий вид:

_ _                                  _   _             _

J1 = aq1q2;            	K1 = aq1q2  Ú  aq1q2;

_ _                              _ _

J2 = aq1q2;                   K2 = aq1q2;

_

Функция выхода: 	Y = aq1q2 .

Если не проводить доопределения, то минимизировать можно только функцию K1 . При этом  выражения для функций J1, K1, J2, K2 и Y полностью совпадают с выражениями, полученными  в подразделе 12.2  для функций  S1, R1,  S2 и R2 . Таким образом, при синтезе рассматриваемого автомата на RS- и JK-триггерах схема автомата получается одинаковой. Далее будет показано, что при минимизации с доопределением логических функций схемы могут отличаться друг от друга.

Контрольные вопросы

(Опишите логику работы RS-триггера.

(Составьте таблицу переходов RS-триггера.

(Как составить таблицу функций возбуждения для автомата на RS-триггерах?

(Чем JK-триггер отличается от RS-триггера?

(Опишите логику работы JK-триггера.

(Составьте таблицу переходов JK-триггера.

(Как составить таблицу функций возбуждения для автомата на JK-триггерах?

(Почему функции возбуждения для автомата на RS- и JK-триггерах могут

совпадать?

(В каком порядке проводится проверка работоспособности автомата Мили?

(Что происходит с синхронным JK-триггером, если на его входы поступают

сигналы J=1,  K=1 и С=0?

# Text boxes

#### S

#### C

#### R

q

T

### Рис.6.2

a

q1

q2

1

1

Функции возбуждения  JK-триггеров:

_ _                             _

S1 = aq1q2 ;            R1 = q1q2 ;

_ _                       _ _

S2 = aq1q2 ;            R2 = aq1q2 .

Функция выхода:      Y = aq1q2 .

0

1

_          _          _

a     a    q1   q1  q2     q2

Рис. 6.3

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

### C=1

&

### Т

# S

# R

# C

&

&

&

&

&

### Т

# S

# R

# C

&

&

0

1

0

0

0

1

1

1

0

# Y=0

0

1

0

#### J

#### C

#### K

q

T

R1 = q1q2 .