ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Цель работы: поиск оптимального времени выполнения технологического процесса, изучение зависимости средних затрат от параметров составных элементов устройства.

Домашнее задание:

1.Изучение теоретического материала.

2.Ознакомление с индивидуальным заданием на выполнение лабораторной работы.

3.Изучение алгоритма решения задачи и составление программы вычислений.

# Основные теоретические сведения

Одной из важных задач обеспечения работоспособности сложных технических систем является задача организации и поиска оптимального времени выполнения технологического процесса.

Календарное планирование предусматривает построение календарного графика, определяющего моменты начала и окончания каждой работы и другие временные характеристики сетевого графика. Это позволяет, в частности, выявлять критические операции, которым необходимо уделять особое внимание, чтобы закончить проект в директивный срок. Во время календарного планирования определяются временные характеристики всех работ с целью проведения в дальнейшем оптимизации сетевой модели, которая позволит улучшить эффективность использования какого-либо ресурса.

По количеству затрачиваемого времени работа может быть:

- действительной, т.е. требующей затрат времени;

- фиктивной, т.е. формально не требующей затрат времени и представляющей связь между какими-либо работами, например: передача измененных чертежей от конструкторов к технологам; сдача отчета о технико-экономических показателях работы цеха вышестоящему подразделению.

Событие - это момент времени, когда завершаются одни работы и начинаются другие. Например, фундамент залит бетоном, старение отливок завершено, комплектующие поставлены, отчеты сданы и т.д. Событие представляет собой результат проведенных работ и, в отличие от работ, не имеет протяженности во времени.

Целью оптимизации по критерию “время - затраты” является сокращение времени выполнения проекта в целом. Эта оптимизация имеет смысл только в том случае, когда время выполнения работ может быть уменьшено за счет задействования дополнительных ресурсов, что приводит к повышению затрат на выполнение работ (см. рис.1). Для оценки величины дополнительных затрат, связанных с ускорением выполнения той или иной работы, используются либо нормативы, либо данные о выполнении аналогичных работ в прошлом. Под параметрами работ  и  понимаются так называемые прямые затраты, непосредственно связанные с выполнением конкретной работы. Таким образом, косвенные затраты типа административно-управленческих в процессе сокращения длительности проекта во внимание не принимаются, однако их влияние учитывается при выборе окончательного календарного плана проекта.

Рис.1. Зависимость прямых затрат на работу от времени ее выполнения

Важными параметрами работы  при проведении данного вида оптимизации являются:

- коэффициент нарастания затрат

,

который показывает затраты денежных средств, необходимые для сокращения длительности работы  на один день;

- запас времени для сокращения длительности работы в текущий момент времени

,

где  - длительность работы  на текущий момент времени, максимально возможное значение запаса времени работы равно

.

Эта ситуация имеет место, когда длительность работы  еще ни разу не сокращали, т.е. .

Рассмотрим пример. Абстрактное авиационное предприятие проводит три вида технического обслуживания (ТО) , каждое из которых требует затрат времени на обработку и выполнение на определенном виде оборудования. Количество машинного времени (временной ресурс) для каждого оборудования ограничено. Пусть  - прибыль от выполнения соответствующего технического обслуживания. Необходимо определить, какой вид технического обслуживания нужно проводить в течение определенного временного срока, чтобы получить максимальную прибыль.

Формально эта задача записывается следующим образом:

при ограничениях

где  - затраты, необходимые на выполнение того или иного вида технического обслуживания на одном из трех видов оборудования;  - временной ресурс машинного времени для первого, второго и третьего видов оборудования соответственно.

Алгоритм решения задачи приведен на рис.2.

# Проведение лабораторного исследования

В соответствие с разработанным алгоритмом и программой расчета студенты обязаны провести расчет оптимального распределения ресурсов, при которых прибыль будет максимальной, используя результаты домашнего задания, выполненные в соответствие с данными, приведенными в табл. 1.

Задача расчета: определить порядок использования ресурсов, при которых прибыль будет иметь максимальное значение.

Данную задачу наиболее удобно решать с помощью алгоритма, приведенного на рис. 2.

В начале программы для моделирования необходимо ввести данные о количестве элементов , прибыли от проведения различных видов технического обслуживания , значения временного ресурса, устанавливаемого на работу различных видов оборудования , а также устанавливаемый размер затрат на выполнение услуг различных видов технического обслуживания .

Далее строится целевая функция прибыли от оказания услуг технического обслуживания с учетом введенных исходных данных.

После описанных выше действий необходимо произвести оптимизацию целевой функции и получить значения временных затрат на проведение различных видов технического обслуживания.

Таблица 1

| Параметры | Бригады (варианты) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 40 | 10 | 25 | 30 | 14 | 35 | 5 |
|  | 50 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 60 |
|  | 30 | 40 | 50 | 10 | 40 | 15 | 45 |
|  | 15 | 25 | 50 | 30 | 16 | 35 | 20 |
|  | 9 | 34 | 60 | 25 | 29 | 10 | 40 |
|  | 30 | 12 | 70 | 10 | 30 | 20 | 60 |
|  | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 |
|  | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 17 |
|  | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 10 |

Требования к отчёту:

Отчет должен содержать:

- Краткие теоретические сведения.

- Алгоритм и программу расчетов.

- Распечатку с результатами счета на ЭВМ.

- Иллюстрационный материал.

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы:

- Что представляет собой процесс календарного планирования?

- Поясните, по какому параметру происходит процесс оптимизации системы.

- Графически покажите зависимость между прямыми затратами и временем выполнения работы.

- Поясните классификацию работ по количеству затрачиваемого на них времени.

- Дайте определение прямых и косвенных затрат.

- Какие параметры влияют на процесс оптимизации системы?

# Литература

1.В.А. Горелик, И.А. Ушаков. Исследование операций. М.: Машиностроение, 1986.

2.Е.С. Вентцель. Теория вероятности. М.: Наука, 1999.

3.Ю.П. Зайченко. Исследование операций. К.: Вища Школа, 1973.

# Text boxes

Рис.2. Алгоритм программы поиска оптимального времени выполнения технологического процесса

конец

Процесс оптимизации

Ввод затрат на оказание услуг ТО

Ввод количества элементов

Ввод ресурса оборудования

начало