"На землю не смотрели. Опять сплошной ремонт, но куда сложнее.

Из неживой, станция потихоньку оживает".

В. Савиных - космонавт, дважды Герой Советского Союза

Глава 2. Основы организации и управления авиаремонтным производством

2.1.	Жизненный цикл ЛА и АД, причины, вызывающие необходимость ремонта, требования к ремонту

Жизненный цикл ЛА и АД включает: летную эксплуатацию, ТОиР в АРП и АТБ, простои и хранение (из-за отсутствия ГСМ, запчастей, материалов, для выполнения конструктивных доработок, в ожидании и проведении ТОиР, в ожидании загрузки и т.д.).

Причины, вызывающие необходимость ремонта ЛА, АД и их агрегатов: выработка ресурсов, сроков службы (гарантийного до 1-го КР, межремонтного); неудовлетворительное техническое состояние; наличие летного происшествия, инцидента, приведшего к повреждению конструкции; необходимость переоборудования в другой вариант, модификацию, серию; по указанию «Росавиации», регионального управления, объединения, АК; перед направлением в экспедицию вдали от мест основного базирования (Антарктида, проводка судов, ледовая разведка и т.д.).

Требования к ремонту AT и авиаремонтному производству:

- Высокое качество ремонта, послеремонтная надежность и безопасность полетов ЛА после их ремонта.

- Минимальная трудоемкость ремонта.

- Минимальная стоимость ремонта (минимальные затраты на запасные части, материалы, зарплату, энергоносители и т.д.)

- Минимальная продолжительность ремонта (простои AT).

- Высокий уровень механизации, автоматизации производственных (технологических) процессов.

- Высокий уровень социальной обеспеченности персонала АРП, АТБ, занимающихся ремонтом AT, восстановлением деталей и узлов.

- Обеспечение требований охраны труда и окружающей среды.

2.2. Безопасность полетов ЛА и экономическая эффективность ремонта

Основным принципом эффективной деятельности ГА является  обеспечение безопасности полетов при минимальных экономических затратах.

Для АРП, АТБ, ремонтирующих AT, этот принцип должен быть представлен следующими требованиями:

- Обеспечение высокого уровня качества ремонта, послеремонтной надежности, а значит, и безопасности полетов ЛА после их ремонта.

- Обеспечение минимизации затрат на ремонт ЛА, АД, восстановления их деталей, узлов, КЭ, агрегатов.

Эти требования находятся в противоречии друг к другу. Повышение уровня качества ремонта, послеремонтной надежности, БП требует повышения затрат, в том числе и на ремонт AT. Сокращение затрат на ремонт может ухудшить качество ремонта, снизить послеремонтную надежность и прямо повлиять на БП в худшую сторону. В этой борьбе противоречий необходимо стремиться искать оптимальные решения. Но в любом случае для обеспечения БП должны быть принесены в жертву экономические показатели. Над решением этой проблемы должны работать специалисты ОКБ, заводов изготовителей AT, AK, АРП и АТБ, НИИ и учебных заведений.

Основные термины, понятия и определения, расчеты показателей БП должны быть известны студентам из соответствующих УД.

Ранее в качестве показателей БП использовались статистические показатели: средний налет, среднее количество полетов на одно летное происшествие, инцидент; количество их на 1 млн. часов налета парком данного вида, типа ЛА и т.д.

Но получение этих показателей требует длительной эксплуатации AT. Поэтому получили применение вероятностные показатели: условная вероятность летного происшествия, инцидента по i-ой причине, безусловная вероятность летного происшествия, инцидента по этой причине, полная безусловная вероятность успешного завершения каждого отдельного полета на данном виде, типе ЛА и др.

Основными комплексными критериями оценки ЛА по БП являются: вероятность безопасного полета Р(БП) и полная вероятность летного происшествия  с тяжелыми (аварийными) последствиями Р(ЛПАП):

Р(БП) + Р(ЛПАП) = 1, т.е.   Р(БП) = 1 - Р(ЛПАП)	(2.1 - 2.2)

Для контроля качества ремонта, послеремонтной надежности и БП отремонтированных ЛА в АРП, АТБ необходимо службам ОТК, надежности вести исследования разрушенных, отказавших, забракованных, а также имеющих повреждения, дефекты деталей, узлов, КЭ, агрегатов, систем ЛА и АД.

Исследования включают: методы, способы ОТС при разной наработке изделий, объектов AT; лабораторные исследования; сбор, обработку и анализ соответствующей статистической информации (анализы повреждений и дефектов, обнаруживаемых при дефектации в АРП); сбор, обработку и анализ материалов по претензиям эксплуатационных предприятий (рекламационные, технические акты в период действия гарантий АРП на качество ремонта, послеремонтную надежность и БП отремонтированных ЛА при отработке ими установленных межремонтных ресурсов, сроков службы).

Экономическая эффективность эксплуатации ЛА определяется с учетом затрат на ремонт в процессе отработки ресурсов, сроков службы. Затраты на покупку нового ЛА и затраты на его ремонт в процессе эксплуатации отражаются на себестоимости летного часа, а значит, и на прибыли АК.

Прибыль может быть достигнута при обязательном соблюдении следующего неравенства:

Сн+ Ср + Сэ' · Т < Д' · Т ,	(2.3)

где Сн, Ср, Сэ` - соответственно затраты на покупку нового ЛА, затраты на все его ремонты во время эксплуатации, себестоимость одного летного часа (затраты на ГСМ, ТО, зарплата экипажу и др.); Д' - доход от одного часа эксплуатации ЛА; Т -время эксплуатации (например - назначенный ресурс ЛА).

2.3 Качество ремонта, послеремонтная надежность, межремонтные ресурсы и сроки службы ЛА и АД

Рассмотрим некоторые общие и специфические для АРП термины, относящиеся к качеству продукции, труда, ремонта AT и др. (часть из них представлена в 1.2 данного УП).

Качество продукции - совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Показателем качества продукции  является количественная характеристика свойств продукции, входящих в состав ее качества (рассматривается применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления). Этих показателей несколько: единичный, комплексный, интегральный и базовый.

Контроль качества продукции — это проверка соответствия показателей качества продукции установленным требованиям.

Управление качеством продукции — это установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее разработке, производстве и эксплуатации или потреблении, осуществляемое систематическим контролем качества и целенаправленным воздействием на условия и факторы, влияющие на качество продукции.

Качество труда работников - совокупность свойств процессов трудовой деятельности, от которых зависит соответствие этого процесса и его результатов установленным требованиям, количественная характеристика свойств процесса труда, составляющих его качество.

Качество ремонта продукции — совокупность свойств процесса ремонта продукции, от которых зависит соответствие этого процесса и его результатов установленным требованиям.

Показателем качества ремонта продукции  является количественная характеристика свойств процесса ремонта продукции, составляющая его качество.

Применительно к авиаремонтному производству качество продукции - это совокупность свойств отремонтированной AT (ЛА, АД, агрегатов и др.), обуславливающих соответствие ее летно-тактических и технических характеристик, устанавливаемых ресурсов и сроков службы. На качество ремонта AT влияют разные факторы (рис.2.1).

В некоторых АРП распределение обнаруженных при контроле качества ремонта самолетов недостатков за календарный год составляет:

- замечания по ремонту самолетов, восстановлению его деталей         10-20%

- замечания по сборке, монтажу, регулировке	 75-80%

- другие замечания	   5-10%

| Конструктивно - |  | Качество ремонта |  | АРП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производственное |  | AT |  |  |  |
| совершенство AT |  |  |  |  |  |
|  | Ф АКТОРЫ |  |  |
| 1. Совершенство |  | 1 .Организация и |
| конструкции AT. |  | управление |
| 2.Ремонто- |  | производством |
| пригодность. |  | 2.Технологический |
| 3.Ремонтная |  | процесс ремонта |
| технологичность |  | AT. |
| 4 .Долговечность, |  | 3.Техническая |
| надёжность, |  | документация. |
| ресурсы AT. |  | 4. Инфраструктура. |
| 5.Техническая |  | 5.Персонал. |
| документация. |  |  |  |  |

Рис. 2.1 Влияние основных факторов на качество ремонта AT

Кроме вышеуказанного, в табл. 2.1 и на рис. 2.2 представлены данные по распределению замечаний, обнаруженных при контроле качества на этапах ремонта ЛА в АРП.

Таблица 2.1

Распределение замечаний за год при контроле качества на этапах ремонта ЛА

| № п/п | Наименование замечаний | Доля, в% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Механические повреждения деталей, узлов, агрегатов, конструктивных элементов ЛА | 30,0 |
| 2. | Некачественный ремонт, монтаж трубопроводов систем | 19,6 |
| 3. | Касание, трение деталей друг о друга (некачественный монтаж) | 11,4 |
| 4. | Некачественный монтаж крепления объектов ЛА | 8,7 |
| 5. | Не законтрены соединения (некачественный монтаж) | 5,2 |
| 6. | Некачественная регулировка АиРЭО | 4,9 |
| 7. | Некачественный ремонт, монтаж, подгонка деталей соединения, лючков и т. д. | 3,0 |
| 8. | Некачественное соединение электропроводки при монтаже | 2,2 |
| 9. | Некачественная клепка при ремонте ЛА | 1,1 |
| 10. | Другие замечания | 13,9 |
| Итого: 100,0 |

Рис.2.2. Среднегодовое распределение трудоемкости, стоимости устранения замечаний, обнаруженных при контроле качества на этапах ремонта ЛА:         NЭ - количество замечаний; А - трудоемкость устранения; С - стоимость, т.е. затраты на устранение замечаний.

В АРП нашла применение система бездефектного труда. Система бездефектного труда - это комплекс мероприятий, которые предусматривают следующее:

- Повышение личной ответственности рабочих и ИТР за качество своего труда.

- Повышение квалификации рабочих и ИТР.

- Создание необходимых условий рабочим и ИТР для высококачественного труда.

- Совершенствование организации, технологических процессов ремонта AT и контроля качества труда исполнителей.

- Совершенствование технического оснащения АРП, цехов и участков.

- Автоматизация и механизация производственных процессов и контрольных операций.

- Использование количественных показателей качества труда при ремонте AT для оценки результатов труда каждого рабочего и ИТР, каждой бригады, участка, смены, цеха, АРП в целом.

- Разработка рекомендаций и внедрение мероприятий для дальнейшего повышения качества ремонта AT, повышения ее надежности и БП.

- Целенаправленное моральное и материальное стимулирование бездефектного труда рабочих и ИТР.

Но основное влияние на качество ремонта AT оказывает ответственное исполнение  своих обязанностей исполнителями (рабочими), бригадирами, ИТР цехов и участков, руководящего состава АРП. Особая ответственность ложится на работников ОТК, основная функция которых - контроль качества ремонта AT. Каждый исполнитель выполняет четыре этапа контроля:

- Контроль годности технологической и контрольной оснастки, оборудования, аппаратуры и инструментов.

- Входной контроль поступивших деталей, узлов, агрегатов, АД, ЛА, запасных частей к ним и материалов.

- Контроль на всех стадиях ТП ремонта деталей, узлов, агрегатов, АД, ЛА.

- Приемо-сдаточный контроль и при необходимости испытания.

На рис 2.3 представлена система контроля качества ремонта ЛА.

1. Приемщики, ИТР ЛИС

16. Заказчик, начальники ОТК, ЛИС

2. Рабочие-исполнители, бригадиры, мастера ОТК

15. Заказчик ИТР ЛИС, ОТК

3. Дефектовщики, мастера, инженеры цехов

14. Заказчик,

экипаж и ИТР ЛИС, ОТК

- Рабочие-
исполнители,
бригадиры,
производствен
ные мастера,
мастера ОТК

- Рабочие-
исполнители,
производствен
ные мастера,
мастера ОТК.

6. Старшие мастера ОТК.

13. Заказчик

12. Старшие мастера ОТК10. Экипаж, ЛИС, члены комиссии

- ИТР и ОТК ЛИС

7. Мастера ОТК, экипаж, ИТР ЛИС.

8. Члены комиссии, мастера ОТК, ЛИС

Качество отремонтированной AT формируется при выполнении ТП.

Коэффициент качества ремонта AT - эго величина (в %), характеризующая уровень или состояние качества ремонта AT за определенный промежуток времени. Он определяется по формуле:

ΣП				      5 - Отс

Кк =   1 -             - аП1 – вП2 – сП3 – d                        ,             (2.4)

Р				         Отс

где ΣП - сумма претензий по качеству ремонта AT, предъявленных эксплуатационными предприятиями ГА, с учетом коэффициентов значимости по видам претензий; Р - среднесписочное количество производственно-промышленного персонала; П1 - количество летных происшествий и предпосылок к ним, инцидентов, происшедших по вине АРП; П2 - количество рекламационных актов на низкое качество ремонта AT; П3 - количество неудовлетворительных оценок по техническому  состоянию  отремонтированной  AT,  выставленных АРП различными комиссиями; Отс - средняя оценка технического состояния отремонтированного   ЛА   по   результатам   первого   осмотра   комплексной бригады ОТК (для АД, агрегатов не определяется); а, в, с, d - коэффициенты значимости соответствующих претензий. В свою очередь:

n`1          n`2

П =        а`i +        b`i + c`П`3 + d`П`4 + e`П`5,	    (2.5) 		            i = 1        i = 1

где П1' - количество летных происшествий и предпосылок к ним, инцидентов, принятых в АРП; П2' - количество рекламационных актов, принятых АРП; П3' - количество Л А с неудовлетворительной оценкой по результатам первого осмотра комплексной бригадой ОТК; П4' - количество технических актов, карточек учета отказов и повреждений и другой информации эксплуатационных предприятий по неудовлетворительному качеству ремонта AT, принятых АРП; П5' - количество вызовов из эксплуатационных предприятий и других претензий на отказы, повреждения и дефекты AT после ремонта; а', b', с', d', e' - коэффициенты значимости соответствующих претензий.

Величины коэффициентов а' и b' определяются в зависимости от величины выработки Тм.р - межремонтного ресурса или срока службы изделий (часов, посадок, включений, лет, месяцев и т.д.) к моменту летного происшествия, предпосылки к нему, инцидента или отказа, повреждения AT. Эти коэффициенты берутся из специальных таблиц.

Кк может быть определен и по формуле:

Кк = 1 - (Кэ - Кр) ,				       (2.6)

где Кэ и Кр — соответственно комплексные показатели качества ремонта AT на этапе эксплуатации отремонтированной AT и на этапе ремонта.

Для АРП важным является комплексный показатель, т.к. он характеризует уровень качества продукции, под которым понимается относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении совокупности показателей ее качества с соответствующей совокупностью базовых показателей. Одним из основных базовых показателей является совокупность показателей новых изделий AT (ЛА, АД конкретного вида, типа, серии, модификации).

Сравнение качества отремонтированного изделия AT с качеством нового чаще всего производится по комплексному показателю Ркомпл., оценивающему, например, коэффициенты готовности к эксплуатации нового изделия Кг.н. и после ремонта Кг.р.:

То                                  То'

Кг.н. = ——      и       Кг.р. = ——,                      (2.7 и 2.8)

То + Тр                                 То' + Тр'

где: То  и  То'  —  соответственно наработка на отказ нового и отремонтированного  изделий;  Тр  и  Тр'  -  соответственно время ремонта (восcтановления) в период эксплуатации отказавшего нового и отремонтированного изделия. Тогда:

Кг.р

Ркомпл.=                                                                (2.9)

Кг.н

Этот комплексный показатель учитывает два разных свойства - безотказность и ремонтопригодность. Аналогично можно определить комплексные показатели качества работ AT по экономичности эксплуатации, по удельным простоям ТО; Р новых и отремонтированных изделий и т.д.

Для  ГА  лучше  применять  Р'компл.,   учитывающий  одновременно надежность и экономическую эффективность отремонтированных изделий:

то

ωр( t)      З уд.р

Р'компл. = Кнад Кэк =         ·                                    (2.10)

ωн( t)      то

З уд.н

где Кнад и Кэк-соответственно единичные показатели качества ремонта AT; ωр( t) и  ωн( t) -соответственно потоки отказов

то	             то

отремонтированных и новых изделий AT; Зуд.р. и Зуд.н - соответственно удельные затраты на ТО отремонтированных и новых изделий AT.

Сравнение качества отремонтированных изделий AT можно производить и по единичному показателю надежности, например, по потоку отказов, по количеству отказов изделий AT или по удельным затратам на ТО; по показателю эстетичности (отделки) - Рэст. В последнем случае показатель качества отделки нового изделия (ЛА) принимается за 1. Соответственно оценки по отделке ЛА после ремонта: отлично, хорошо, удовлетворительно принимают за 1; 0,9 ; 0,8.

Интегральный показатель качества ремонта AT определяется по формуле:

Ринт = Р'компл Рэст                                            (2.11)

или произведение единичных показателей БП, надежности, экономической эффективности, удельных затрат на запчасти, материалы, энергоносители, зарплату при ТО самолетов, вертолетов; удельной продолжительности их простоев на ТО, удельной трудоемкости ТО, эстетичности после ремонта и т.д.

Уровень качества Ук продукции авиаремонтного производства определяется с помощью сбора, систематизации и обработки статистической информации по выявленным в цехах, на участках АРП недостатков качества выполнения ТП ремонта AT, восстановления ее объектов:

n        mi

Ук= Σ  Σ fij,                                         (2.12)

i=l  j=l

где Ук - суммарный уровень замечаний за рассматриваемый промежуток времени на всех этапах ТП; n - количество производственных участков или этапов ТП, выделенных для обследования или постоянно контролируемых; mi -количество контрольных операций i -го этапа ТП ремонта AT или производственного участка; f ij - количество замечаний, выявленных ОТК на i-ой контрольной операции j-го этапа ремонта AT или производственного участка.

Эффективность управления качеством труда в АРП оценивается с помощью показателя Ктр - процентной доли сданной продукции ОТК и заказчику с первого предъявления, т.е. без замечаний:

Ктр   =   n    100(%),                            (2.13)

N

где n и N- соответственно количество изделий, сданных с первого предъявления и все количество изготовленных (отремонтированных) изделий.

В АРП постоянно ведутся работы по повышению качества ремонта AT. Действуют системы управления качеством ремонта AT (СУКРАТ) и комплексная система (КСУКРАТ). Для этого разрабатываются и внедряются организационные, технические, экономические и социальные мероприятия :

- Совершенствование технологических процессов и методов контроля.

- Повышение квалификации работников АРП.

- Обеспечение требуемого технического состояния оборудования, оснастки, аппаратуры, инструментов.

- Повышение организации производства и труда, условий труда.

- Обязательный   входной   контроль  ремфонда  AT,   запасных   частей,   узлов, агрегатов, аппаратуры и оборудования, материалов, поступающих от заводов изготовителей.

- Моральное и материальное стимулирование за высокое качество выполнения работ.

КСУКРАТ подразумевает весь комплекс мероприятий по обеспечению, повышению качества ремонта AT и всего персонала, всех подразделений АРП, участвующих непосредственно в ТП или в его обеспечении, обслуживании.

Качество ремонта прямо влияет на послеремонтную надежность AT. Рассмотрим некоторые термины, понятия, определения, показатели, связанные с надежностью.

Надежность - свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Другими словами, надежность представляет собой совокупность свойств объекта, связанных с качеством выполнения им служебных функций в течение заданного времени, т.е. о надежности можно говорить как о качестве, развернутом во времени.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения изделия AT и условий его эксплуатации может характеризоваться совокупностью более элементарных свойств: безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью и сохраняемостью.

Под безотказностью понимается свойство изделия AT непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки. Под долговечностью понимается свойство изделия AT сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе ТОиР. Под ремонтопригодностью понимается свойство изделия AT, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий посредством проведения ремонтов и ТО. Под сохраняемостью понимается свойство изделия AT непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение и после срока хранения (и транспортирования).

Основными показателями надежности являются два противоположных понятия: работоспособность и отказ.

Работоспособность — это состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные функции при установленных значениях параметров функционирования. Остальные параметры, второстепенные для надежности, могут влиять лишь на состояние исправности.

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия, объекта. Дефект - каждое отдельное несоответствие объекта (детали, узла, конструктивного элемента) требованиям, установленным технической документацией.

Долговечность как момент наступления предельного состояния объекта можно измерять по календарной продолжительности эксплуатации или, более точно, по наработке (ресурсу) объекта.

Сроком службы называется календарная продолжительность эксплуатации объекта от ее начала (или возобновления после ремонта) до наступления предельного состояния. Под техническим ресурсом понимают наработку объекта от начала эксплуатации (или ее возобновления после ремонта) до наступления предельного состояния.

При оценке надежности используется также понятие повреждение, характеризуемое событием, заключающимся в нарушении исправности изделия, объекта под влиянием внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в НТД. Повреждение может быть существенным и являться причиной нарушения работоспособности и несущественным, при котором работоспособность объекта сохраняется. Несущественные повреждения в случае их неустранения могут переходить в существенные. Так, начальные микроповреждения детали от фреттинг-коррозии со временем могут привести к необратимым изменениям структуры материала и последующему коррозионно-усталостному разрушению детали, т.е. к отказу изделия.

С точки зрения возможности устранения отказа изделия делятся на два класса: восстанавливаемые и невосстанавливаемые. Восстанавливаемое - это такое изделие, восстановление которого после отказа принципиально осуществимо и предусмотрено. Невосстанавливаемое - это изделие, восстановление которого в случае отказа технически невозможно или экономически нецелесообразно. При этом надежность как совокупность более элементарных свойств для невосстанавливаемых изделий характеризуется безотказностью и сохраняемостью, а для восстанавливаемых — безотказностью, долговечностью, сохраняемостью и ремонтопригодностью. Для невосстанавливаемых - понятия безотказности и долговечности совпадают. Количественная оценка надежности может производиться с применением единичных и комплексных показателей надежности. Многие термины, определения и показатели, относящиеся к надежности, должны быть известны студентам из соответствующих специальных учебных дисциплин, часть их представлена в 1.2 данного учебного пособия.

К количественным показателям безотказности относятся: вероятность безотказной работы; интенсивность отказов(для невосстанавливаемых изделий); параметр потока отказов; наработка на отказ; средняя наработка до отказа; к долговечности — значения различных видов ресурсов(сроков службы) ; к ремонтопригодности — вероятность восстановления в заданное время и среднее время восстановления; к сохраняемости — гамма-процентный срок сохраняемости и средний срок сохраняемости  и др.

Уровень надежности Нпр изделия AT после ремонта определяется по формуле:

Нпр = Нк - (Низ - (Нхр - (Нэ + (Нр + (Ндр ,                  (2.14)

где Нк - уровень надежности конструкции, закладываемый при проектировании изделия AT; (Низ, (Нхр, (Нэ, (Нр, (Ндр - соответственно изменение надежности при изготовлении из-за несоответствия уровня производства ТТ на изделие; при хранении и транспортировке изделия; в процессе эксплуатации; приращение надежности восстанавливаемого в АРП изделия; приращение надежности в АРП при выполнении конструктивных доработок AT.

В АРП вопросами надежности занимается ИТР специальных отделов или бюро ОГТ (ОТК), разрабатываются и действуют автоматизированные системы (подсистемы) «Качество», «Надежность» и др., которые определяют уровни или характеристики качества, надежности на основе статистической информации эксплуатационных предприятий, данного и других АРП. Использование этих АСУ с применением ЭВМ позволяет оперативно принимать решения при необходимости изменения показателей, характеристик качества, надежности, т.е. управлять качеством ремонта AT.

В табл. 2.2 представлен комплекс мероприятий по обеспечению высокой надежности AT.

Качество ремонта, послеремонтная надежность прямо влияют на БП отремонтированных ЛА. А это первостепенная задача работников ГА, включая и АРП, АТБ, производящие ремонт AT.

Очень важными характеристиками для авиаремонтного производства являются величины ресурсов, сроков службы, степень старения парка ремонтируемых ЛА. Некоторые обобщенные данные представлены в     табл. 2.3.

Необходимо отметить, что на начало 2002 г. (когда готовилась рукопись данного УП) указанные в таблице данные еще больше ухудшились. Парк ЛА еще более постарел и износился, подойдя к критическому состоянию. Пополнение парка ЛА в последние годы в ГА не происходит из-за отсутствия финансирования, и воздушный транспорт пока еще функционирует только за счет конструктивных доработок, модернизаций, модификаций ЛА и продления ресурсов, сроков службы.

Гарантийные ресурсы, сроки службы до первого ремонта у ЛА не превышают межремонтные, а нередко имеют еще меньшие величины. Затем появляется опыт эксплуатации, ТОиР, производятся конструктивные доработки и межремонтные ресурсы, сроки службы увеличиваются, намного превышая первоначально установленные.

"Перестройка и введение рыночных отношений" в нашей стране пагубно сказались на ГА и работе воздушного транспорта. Старение парка и отсутствие средств на приобретение новых ЛА, АД и их ремонт заставили изменить действующую систему продления ресурсов и сроков службы. Ранее это увеличение, продление производилось сразу всему парку данного вида, типа AT. В настоящее время перешли к индивидуальному - персональному продлению, увеличению ресурса, срока службы самолета, вертолета (т.е. конкретного борта). Это усугубляет существующее противоречие между БП и экономической эффективностью использования ЛА. Погоня только за экономикой может привести, а порой и приводит к непоправимым последствиям по БП.

Таблица 2.2

Комплекс мероприятий по обеспечению высокой надежности AT

| Сфера воздействия | Задачи анализа надежности AT |
| --- | --- |
| Конструирование (ОКБ) Производство (заводы- изготовители) Ремонт (АРП, АТБ) Техническая эксплуатация (ТО) - АТБ, АК | 1. Обоснование требований по совершенство-ванию конструкции 2. Оценка эффективности мероприятий ОКБ 1. Обоснование требований по совершенство-ванию процессов изготовления 2. Оценка эффективности мероприятий заводов - изготовителей 1. Сопоставительная оценка уровней надеж-ности при ремонте и изготовлении AT 2. Оценка качества ремонта по изменению уровня надежности отремонтированной AT 3. Статистическое обоснование корректировки норм расхода запасных частей и материалов 4. Разработка рекомендаций по внедрению эффективных стратегий ремонта 5. Расчет периодичности замены элементов ремонтируемых изделий AT 6. Инженерно-статистическое обоснование ТУ (изменение допусков) в технологии ремонта 7. Расчет и прогнозирование периода появ-ления трещин силовых элементов планера и систем 8. Расчет длительности технологического прогона («тренировки» на надежность) изделий после ремонта 9. Оценка эффективности мероприятий АРП, АТБ по обеспечению надежности ремонта 10. Целевые исследования надежности ремонта изделий AT 11. Инженерно - статистическое обоснование изменения назначенных и межремонтных ресурсов, сроков службы AT 1. Обоснование рекомендаций по совер-шенствованию методов ТО 2. Разработка рекомендаций по изменению регламента ТО |

Таблица 2.3

Время эксплуатации, величины износа, ресурсы и сроки службы парка самолетов и вертолетов ГА

| Типаж ЛА (разных вариантов, модифика- ций) | Годы с начала эксплуата-ции | Величины ресурсов* (тыс. часов) | Величины сроков службы*(лет) | Величи- ны из- носа парка ЛА** (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Межре- монтные | Назна-ченные | Межре- монтные | Назна-ченные |  |
| Самолеты: Ан (2,12,24,26, 28,30,32,72, 74,124) Ил (18,62,76, 86,96) ТУ (134,154,204) Як (40,42) Вертолеты: Ми (2,6,8,26) и Ка (26,32) | 1943-1949 1959-1993 1968-1994 1968-1980 1962-1987 | 1,5-6 5-10 6-10 6 0,5-1,5 | 5-54 20-40 20-40 15-32 9-21 | 2,5-7 3-6 4,5-6 6 3-4 | 6-30 20-25 11-25 25 20-32 | 78,5-32 78,5-23,5 67,1-24,7 ~ 65,4 88-21,3 |

* данные на середину 1996 г.; ** данные на 01.01.1998г.

По нашему мнению — при определении первоначальных или продлении - увеличении ранее установленных величин ресурсов, сроков службы ЛА, АД и их агрегатам необходимо учитывать весь имеющийся положительный опыт в этом направлении и, в первую очередь, конкретные условия (климатические, географические) эксплуатации AT, производственные возможности конкретных АК, АТБ и АРП (качество, совершенство, полноту и последовательность выполнения ТОиР), техническое состояние и конструктивное совершенство конкретного экземпляра AT.

На величины ресурсов, сроков службы и возможности их увеличения значительное влияние оказывает, наряду с различными факторами, и качество ремонта AT, т.к. оно прямо влияет на послеремонтную надежность и БП отремонтированных ЛА.

  - Системы, виды ремонта ЛА, АД, их показатели и места проведения

Системы и виды ремонта ЛА и АД представлены в табл.2.4 - 2.5, а их показатели - в табл.2.6

# Таблица 2.4

Системы ремонта ЛА и АД

| № п/п | Наименование системы | Сокра-щен. обозна-чения | № п/п | Наименование системы | Сокра-щен. обозна-чения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Ремонт при объектив-ной потребности: - после отказа; - после обнаружения повреждения, дефекта Прогрессивный ремонт: - одновременное выполнение ремонта и ТО; - непрерывный ремонт Ремонт конструктивных объектов: - ремонт систем; - ремонт блоков; - ремонт агрегатов; - ремонт зон; - ремонт секций; - ремонт модулей; - локальный ремонт; - ремонт узлов; - ремонт деталей; - ремонт элементов (конструкции) | РОП РО РП ПР РТО НР РКО РС РБ РА РЗ РС РМ ЛР РУ РД РЭ | 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. | Планово- предупредительный ремонт Регламентированный ремонт Ремонт по уровню надежности; (ремонт по контролю и корректировке уровня надежности) Ремонт по фактическому техническому состоянию Контрольно- восстановительные работы Ремонтно (регламентно)- восстановительные работы Ремонт по оптимальным технико-экономическим показателям | ППР РР РУН РККУН РФТС КВР РВР РОТЭП |

За рубежом в последнее время применяются такие системы ремонта, как РОП, ПР, РФТС, РУН (РККУН), ППР, РКО. Часто на одном и том же виде, типе ЛА, АД для их разных объектов (конструктивных систем, агрегатов, узлов) действуют разные системы ремонта. При этом в разных странах, АК эти системы для одних и тех же изделий, объектов могут не совпадать. Системы ремонта изделий и их объектов назначаются с учетом технических и экономических возможностей каждой АК, но при обязательном выполнении требований по обеспечению необходимого уровня БП.

Таблица 2.5

Виды и место проведения ремонта ЛА и АД.

| № п/п | Вид ремонта | Место выполнения ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | I. Плановый ремонт (согласно ГОСТу) Текущий ремонт Средний ремонт Капитальный ремонт II. Внеплановый ремонт(согласно ГОСТу). Восстановительный ("аварийный") ремонт | На месте базирования - в АТБ; в промежуточных аэропортах; реже в АРП. В АРП; реже в наиболее оснащенных АТБ В АРП; отдельных агрегатов, узлов ЛА, АД - в АТБ; отдельных видов, типов ЛА - в наиболее оснащенных АТБ. В полевых условиях, в АТБ, в АРП. |

Таблица 2.6

Основные показатели систем и видов ремонта ЛА и АД

| № п/п | Наименование показателей | № п/п | Наименование показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Безопасность полетов ЛА после их ремонта Послеремонтная надежность Качество ремонта Себестоимость ремонта: - расходы на запасные части | 5. 6. | - расходы на материалы - расходы на зарплату - расходы на энергоносители и др. Трудоемкость ремонта Продолжительность простоя ЛА, АД в ремонте |

В настоящее время и в нашей стране находят применение на одном и том же виде, типе ЛА не одна, а две-три системы ремонта, в зависимости от изделия, его объектов. При назначении той или иной системы учитывается их степень влияния на БП, уровень послеремонтной надежности, качество ремонта, наличие и степень резервирования конструктивных систем, агрегатов ЛА, АД.

В последнее время все большее распространение находит в наших АРП, крупных АТБ одновременное выполнение ТОиР (ТО и КВР или РВР).

Таким образом, для сравнения системы ремонта AT необходимо сравнить их величины Ср.к.п. для требуемого уровня эксплуатационной надежности. Более эффективная система ремонта должна иметь меньшую величину Ср.к.п.

Уровень эксплуатационной (послеремонтной) надежности AT задается нормативной документацией или определяется соответствующими расчетами. Необходимо, чтобы Ун.с. ≥ Ун.т., но значительное превышение фактического (статистического) уровня надежности приводит к технически необоснованному повышению затрат, т.е. к снижению экономической эффективности системы ремонта.

Удельные затраты материальных средств на ремонт:

Суд.р. =        ,                            (2.17)

где ΣСр - суммарные затраты на проведение ремонтов, отнесенные к величине наработки Т объекта AT в период действия рассматриваемой системы ремонта.

Если рассматривается эффективность системы ремонта за весь или только часть всего периода эксплуатации, тогда Тназ. является назначенным ресурсом или его остатком; если за период от одного ремонта до очередного, тогда Тм.р. может быть выражено величиной межремонтного ресурса. Иногда при сравнении различных систем ремонта объектов AT могут сравниваться отдельно составляющие Суд.р, т.е. Суд.р 1 или Суд.р 2 - удельные затраты отдельно на запасные части или материалы или электроэнергию и т.д.

Удельные затраты трудоемкости на ремонт определяются по формуле:

Ауд.р. =        ,                           (2.18)

где ΣАр - суммарные затраты на проведение ремонтов, отнесенные к величине наработки Т объекта AT в период действия рассматриваемой системы ремонта (Т может быть назначенным ресурсом или его остатком, межремонтным ресурсом). Иногда при сравнении различных систем ремонта объектов AT могут сравниваться отдельно составляющие Ауд.р, т.е. постоянные или переменные объемы трудоемкости ремонта. Могут сравниваться также трудоемкости по этапам ТП ремонта (приемка, демонтаж и разборка; промывка, очистка и снятие ЛКП; определение технического состояния - дефектация и т.д.) - Ауд.р 1, Ауд.р 2, Ауд.р 3, Ауд.р 4 и т.д.

Удельная продолжительность ремонта

Туд.р. =        ,                          (2.19)

где ΣТр - суммарная продолжительность ремонтов, отнесенная к величине наработки Т объекта AT в период действия рассматриваемой системы ремонта.

Так же, как и при рассмотрении Ауд.р, Т  может быть назначенным ресурсом или его остатком, межремонтным ресурсом. В отдельных случаях необходимо сравнивать удельные продолжительности этапов ТП ремонта (Туд.р 1, Туд.р 2, Туд.р 3, Туд.р 4, Туд.р 5 и т.д.), продолжительности ремонта по критическому пути Туд.р.кр объекта ремонта и т.д.

В данном случае критическим путем ремонта AT называется наиболее длинный путь прохождения объекта AT по этапам и фазам ТП ремонта в минимально необходимое (возможное) время.

Дополнительными показателями систем ремонта объектов AT являются: удельные затраты на запасные части Суд.р 1; удельные затраты на материалы Суд.р2 ; удельная трудоемкость постоянных работ; удельная трудоемкость переменных работ; удельная трудоемкость отдельно по этапам технологического процесса Ауд.р 1, Ауд.р 2, ..., Ауд.р п ; удельная продолжительность отдельного этапа технологического процесса Туд.р 1,  Туд.р 2, ..., Туд.р п, удельная продолжительность по критическому пути Туд.р.кр и т.д.

Дополнительные показатели являются составляющими частями основных показателей систем ремонта AT. Определение величин дополнительных показателей не вызывает больших затруднений и методически не отличается от определения величин основных показателей.

Анализ систем ремонта AT

Любая система ремонта должна базироваться на трех основных составляющих: организации, технологии и экономике. Совершенство и эффективность составляющих систем ремонта влияет на ее эффективность.

В каждом наименовании системы ремонта заложен свой характеризующий или формирующий принцип (признак), присущий только этой системе ремонта. Система ремонта по объективной потребности (РОП) была создана в связи с потребностью ремонта деталей, узлов, агрегатов AT после появления на них повреждений, дефектов (РП) или отказов (РО). Появление этой системы характерно для первого периода эксплуатации AT в нашей стране и за рубежом, когда практически никакой «узаконенной» системы ремонта не существовало. По этой системе ремонт объекта производится только при его потребности, т.е. после появления отказа, повреждения, дефекта объекта. При системе РОП ремонт объектов AT производился в эксплуатационном предприятии обслуживающим персоналом, в АРП или на заводе-изготовителе. Часто объект заменяется новым, годным запасным или отремонтированным, а иногда ЛА длительное время простаивает в ожидании ремонта снятого объекта из-за отсутствия запасного.

Затем при введении ограничения ЛА по налету без проведения ремонта (до введения гарантийных и межремонтных ресурсов) и централизации проведения ремонтных работ в мастерских, базах и т.д. ремонт всех объектов ЛА стал производиться вместе с ремонтом самого ЛА. Экономические факторы обусловили необходимость введения ответственности за полноту и качество изготовления объектов AT, поставляемых в эксплуатационные предприятия. Были установлены нормативы наработки объектов ЛА в целом и до первого ремонта, между ремонтами, а затем и до списания. Это потребовало разработки специальной системы ремонта AT. Так, была создана система планово-предупредительного ремонта (ППР). Она названа так потому, что все мероприятия (периодичность, последовательность и объем работ при ремонте) выполняются по заранее разработанному плану, нормативам, руководящей и технической документации, а также потому, что входящие в нее мероприятия носят профилактический характер для предупреждения появления отказов и повреждений AT. Эта система длительное время применялась и частично еще применяется у нас и за рубежом.

За рубежом ее иногда называют системой ремонта по фиксированным ресурсам (РФР), т.е. необходимость проведения ремонта диктуется величиной установленных фиксированных для объектов и самого ЛА ресурсов до и между ремонтами.

По системе ППР объекты AT после отработки гарантийных или межремонтных ресурсов в обязательном порядке направляются в АРП для проведения капитальных ремонтов. Независимо от индивидуального фактического технического состояния каждый объект проходит полностью все без исключения этапы ТП ремонта.

Все работы выполняются в строгом соответствии с установленными объемами и последовательно, руководствуясь действующей технологией КР и другой нормативной документацией.

Однако, как показывают результаты исследований, 70-80% агрегатов систем ЛА при поступлении в ремонт после отработки ресурсов еще не требуют проведения ремонта по своему техническому состоянию. Отсюда неоправданно высокие затраты средств, труда и простои AT в ремонте.

Система регламентированного ремонта (РР) (рис.2.4) названа так в связи со строгой регламентацией объемов постоянных и переменных работ на элементах конструкции, агрегатах систем ЛА через определенные величины их наработки. Система РР разработана была еще в СССР и нашла широкое применение.

Эта система по сравнению с ППР направлена на обеспечение эксплуатационной надежности во время отработки ЛА назначенных ресурсов при одновременном уменьшении затрат трудоемкости и сокращении простоев ЛА в АРП. Основу системы составляют постоянные работы согласно перечню П1 по исходной ремонтной форме Ф1 , выполняемые в АРП с определенной периодичностью по наработке (налету часов), т.е. при каждой ремонтной форме на протяжении назначенных  ресурсов ЛА. Каждая последующая  ремонтная форма  Фi представляет сумму постоянных работ согласно перечню П1 и дополнительных работ согласно перечням Пi, вызванным необходимостью устранения и предупреждения отказов, характерных для определенного налета AT с начала ее эксплуатации. Таким образом, основные агрегаты и элементы конструкции на планере ЛА ремонтируются при определенных величинах их налетов по этапам в течение отработки ремонтных периодов. Средний объем работ каждой формы составляет 0,25-0,65 от объема капитального ремонта, а за весь назначенный ресурс 4-5 объема капитального ремонта вместо 9. При этом продолжительность простоя ЛА сокращается в 1,5-2,5 раза при выполнении каждой формы и за весь период эксплуатации.

Действовавшие за рубежом системы прогрессивного, непрерывного ремонта (ПР,  HP)  названы так потому,  что некоторые работы,  ранее  выполняемые в специализированных АРП или фирмах-изготовителях при ремонте объектов (например ОТС, замена и регулировка агрегатов), переданы в эксплуатационные предприятия и выполняются одновременно с техническим обслуживанием ЛА (РТО).

Рис. 2.4  Зависимость объема работ от налета ЛА с начала эксплуатации (при различных ремонтных  формах   Фi    и    перечней  работ  Пi)  при  системе регламентированного ремонта.

Для этого составляются перечни последовательного выполнения работ на объектах в зависимости от их наработки, определяются объемы работ. Но основной принцип этой системы ремонта - ремонт объектов после определенной их наработки. Однако ремонт производится не одновременно всего ЛА, а по частям и без отвлечения ЛА от эксплуатации и совмещается с периодическим обслуживанием. Это оказывалось эффективным для сокращения продолжительности ремонта ЛА, позволяло эффективно использовать и равномерно загружать исполнителей и оборудование, исключало затраты на непроизводительный перелет ЛА для ремонта. Этот принцип считался прогрессивным, а ремонт выполнялся непрерывно на протяжении всего периода эксплуатации AT. Но ПР, HP, PTO правильнее было бы отнести к текущему ремонту, выполняемому в эксплуатационном предприятии и включающему в себя замену и регулировку объектов AT. Дальнейшее развитие эта система получила при выделении для выполнения ОТС и ремонта определенных участков, конструктивных элементов или систем ЛА (блоков, зон).

Система ремонта конструктивных объектов АТ: систем, блоков, зон, секций, модулей, узлов, деталей и т.д.( РКО) является разновидностью РР или ПР, РТО, HP. Она получила свое наименование от основных принципов формирования систем, т.е. регламентации объемов и последовательности выполнения работ при ремонте ЛА, которые формируются по конструктивным элементам: блокам, зонам и т.д. в зависимости от их определенной наработки. Ремонт блоков, зон производится в определенной последовательности, т.е. по этапам в зависимости от налета ЛА. Ремонтный цикл достигает 10-12, а затем 18-24-30 тыс.ч., простои на каждом этапе ремонтного цикла не превышают 5 суток, а за 18 тыс.часов налета составляют 25-35 суток. Это достигается сокращением времени для ОТС при применении АСК и диагностических комплексов. Перечни работ и их объемы, величины налета объектов для выполнения указанной системы ремонта AT разрабатываются фирмами-изготовителями с учетом индивидуальных возможностей каждой АК. Выполнение работ планируется в основном на осенне-зимний период и составляет несколько тысяч часов на одну форму.

Часть разновидностей этой системы (РКО) находит применение и в нашей стране, например: ремонт зон, секций, локальный ремонт, реже ремонт-замена или восстановление отдельных узлов, деталей, имеющих межремонтные или назначенные ресурсы, сроки службы меньше, чем у основных изделий, агрегатов.

В некоторых литературных источниках эти системы ремонта называются не системами, а методами ремонта, что, по всей вероятности, является ошибочным, потому что все показатели, характеризующие систему ремонта, в данных случаях могут быть определены и управляемы.

Система ремонта агрегатов (РА) - названа по основному принципу, осуществляемому в этой системе ремонта - замена в эксплуатации требующих по своему техническому состоянию или после появления отказа, повреждения ремонта агрегатов заранее отремонтированными или новыми, имеющимися в обменном фонде. Для АРП эта система означает необходимость проведения ремонта агрегатов после их поступления в качестве ремфонда. Эта система очень похожа на систему РОП и находит применение как в нашей стране, так и за рубежом, аналогично с другими видами систем РКО.

Система ремонта по уровню надежности (РУН) - иногда ее еще называют системой ремонта по контролю и корректировке уровня надежности (РККУН) - предусматривает обязательный контроль в эксплуатации, а при выходе фактического уровня надежности за пределы допустимых величин выполнение ремонта объектов AT. Корректировка уровня надежности может заключаться в уточнении расчетов нормативных величин уровня надежности, а также в повышении фактического уровня надежности при ремонте объектов за счет выполнения на них конструктивных доработок. Эта система нашла широкое распространение за рубежом.

Принципы этой системы применялись и в нашей ГА, например, экстренное прекращение эксплуатации отдельных типов, серий объектов AT и их досрочная замена, модернизация или конструктивная доработка, досрочный ремонт. Но при этом  уровень надежности определялся качественными показателями, а  не количественными (из-за недостаточного развития теории надежности, малой эффективности ЭВМ, отсутствия необходимых методик расчетов и т.д.).

Система ремонта по фактическому  техническому  состоянию  (РФТС) объектов AT называется так из-за применения основного принципа делать то, что действительно требуется в настоящее время исходя из фактического технического состояния объекта. Зная фактическое техническое состояние объектов ремонта или определив их рабочие параметры, зависящие от этого состояния, можно сравнивать полученные величины с предельно допустимыми и принимать обоснованные решения о пригодности каждого агрегата, узла, системы к дальнейшей эксплуатации без ремонта или о необходимости их ремонта. Таким образом, планер ЛА подвергается полной диагностике, а затем назначается выполнение необходимого объема его ремонта, что делается и при ППР. Все конструктивные системы ЛА и АД, а также их агрегаты подвергаются предварительной дефектации и входному контролю, испытаниям на диагностических комплексах, стендах. В результате выявляются объекты, по вине которых не может быть обеспечена необходимая работоспособность системы или ЛА, АД в целом. Эти объекты подвергаются узловой разборке, а при необходимости по результатам ОТС - и разборке узлов на детали. Определяются вначале узлы, а затем и детали, не обеспечивающие необходимой работоспособности, следовательно, и БП. Обнаруженные при этом детали с повреждениями, дефектами бракуются или подвергаются ремонту. Затем идет узловая сборка и контроль узлов, агрегатная сборка, стендовые испытания и контроль, монтаж систем, их регулировка и контроль. Последними этапами являются наземные и летные испытания ЛА и сдача их заказчику. Схема технологического процесса по системе РФТС летательного аппарата представлена на рис. 2.5. Остальные детали, узлы, агрегаты, системы демонтажу и разборке подвергать нецелесообразно, чтобы не нарушать взаимного их расположения и тем самым не увеличивать необходимого времени на их приработку и не увеличивать затраты трудоемкости на ремонт AT. Иногда их демонтаж и разборка диктуются другими соображениями, например, необходимостью ОТС закрытых для дефектации мест конструкции. Эта необходимость определяется для каждого объекта отдельно для любого типа AT. Эта система базируется на результатах огромного количества экспериментов, исследований, расчетов, испытаний и опыта эксплуатации, ремонта объектов AT. РФТС практически учитывает и позволяет максимально использовать индивидуальные возможности (долговечность, прочность и т.д.) каждого объекта AT и дает значительный технико-экономический эффект.

В последние годы в нашей стране наряду с ППР, РР, РФТС находят применение РКО, КВР, РВР и другие системы ремонта ЛА и АД. Так, на некоторых типах АД производится не сразу весь объем ремонта, а только часть его (локальный ремонт) менее надежных или имеющих меньшие величины ресурсов, сроков службы узлов, деталей, чем изделие в целом. Часть видов, типов ЛА проходят в АТБ, АРП контрольно - восстановительные работы, ремонтно-восстановительные (регламентно-восстановительные) работы. Это вызвано необходимостью сокращения затрат на перегонку ЛА в АРП для ремонта и обратно, значительными простоями ЛА при выполнении их ремонта. Поэтому владельцы ЛА, АД совместно с ГосНИИГА, ОКБ, заводами-изготовителями, АРП и АТБ ищут компромиссные решения проблемы оптимизации необходимого уровня БП, послеремонтной надежности, качества ремонта и затрат на запасные части, материалы, трудоемкость, электроэнергию и т.д. при ТОиР всех видов, типов AT. Это достигается одновременным выполнением ТО и ремонта ЛА в АТБ, АРП, освоением ремонта AT, восстановления узлов, деталей непосредственно в наиболее подготовленных АТБ, АРП.

Система ремонта по оптимальным технико-экономическим показателям (РОТЭП) названа по основному своему принципу - оптимизации технико-экономических показателей ремонта AT. Система включает комбинацию основных принципов нескольких систем ремонта (таких, как ППР, РФТС, РР, РУН, РККУН и РОП):

1. Принцип ППР - применяется для отдельных объектов ЛА, прямо и в основном влияющих на БП, не имеющих при этом резервирования или имеющих значительные разбросы фактических показателей эксплуатационной надежности.

Рис.2.5 Схема технологического процесса по системе РФТС ЛА.

- Принцип РФТС - применяется для объектов ЛА, косвенно влияющих или не влияющих  совсем  на  БП, а также  для  объектов, имеющих резервирование или стабильный уровень показателей эксплуатационной надежности, но  при  обязательном  выполнении следующих условий: достаточности объема статистической информации изменения технического состояния и результатов стендовых, летных испытаний; наличии необходимой контролепригодности и доступности для ОТС; наличии научно обоснованных технических условий для ОТС и его прогнозирования, а также для принятия решений о годности объектов к дальнейшей эксплуатации без ремонта или  необходимости проведения ремонта.

- Принцип РР - применяется для отдельных объектов планера, систем ЛА в переходный период от системы РР к системе РФТС. Это обусловлено большим объемом обработки статистической  информации, экспериментальных работ, недостаточной ремонтной и эксплуатационной технологичностью эксплуатируемой AT для перехода от системы РР к системе РФТС, на которые требуются значительные затраты трудоемкости, средств и времени.

- Принципы РУН, РККУН и РОП - применяются для отдельных объектов ЛА, поступивших в ремонт из-за появления на них отказов, повреждений в эксплуатации, снижения  уровня  эксплуатационной  надежности или необходимости проведения конструктивных доработок, а  также при обнаружении отказов, повреждений и дефектов на объектах, не влияющих на БП и поступивших вместе с ЛА в АРП (АТБ).

Планер ЛА может ремонтироваться по любому из этих принципов в зависимости от конкретных эксплуатационно-ремонтных характеристик самолета, вертолета и уровня готовности авиаремонтного производства. Для ремонта объектов по четвертому принципу ТП должен разрабатываться с учетом причин поступления объектов в АРП (АТБ), их технического состояния и выполняемых ими функций в эксплуатации. Может выполняться частичный - узловой, подетальный ремонт или доработка поступившего объекта.

Система РОТЭП диктуется технико-экономической эффективностью ремонта AT, т.е. выполнением высококачественного ремонта для обеспечения требуемого уровня надежности, безопасности и регулярности полетов ЛА при минимальных затратах на его проведение. Для широкого внедрения системы РОТЭП необходимо выполнить следующие мероприятия: разработать и внедрить научно обоснованные нормативы эксплуатационной (послеремонтной) надежности и ремонтной технологичности; разработать и внедрить средства инструментального контроля, бортовые и наземные АСК, диагностические комплексы для ОТС объектов AT; произвести конструктивные доработки эксплуатирующихся ЛА для повышения уровня их надежности и ремонтной технологичности, а при проектировании и строительстве новых типов ЛА выполнить требования научно обоснованных нормативов по этим показателям; разработать научно обоснованные технические условия на прогнозирование работоспособности объектов ЛА в зависимости от их технического состояния, определяемого по замерам соответствующих параметров; совершенствовать работу служб «надежности» и создать службы «технологичности» на эксплутационных и ремонтных предприятиях, НИИ и ОКБ переработать имеющуюся и разработать новую технологическую и руководящую документацию по ремонту AT; полнее обеспечить АРП, АТБ диагностическими средствами инструментального контроля технического состояния объектов AT, произвести их подготовку для перехода на эту новую систему ремонта (разработать и изменить техническую документацию, расширить внедрение АСУ и ЭВМ, усовершенствовать организационную структуру и управление, уточнить планово-экономические показатели, переподготовить кадры и т.д.).

Внедрение системы РОТЭП требует выполнения некоторых аналогичных мероприятий, которые частично необходимы и для внедрения других систем, являющихся составными частями или базой для рассматриваемой системы.

Внедрение системы РОТЭП для эксплуатирующихся и перспективных ЛА повысит качество работ, уровень эксплуатационной (послеремонтной) надежности и БП, даст значительный технико-экономический эффект.

  - Освоение и совершенствование ремонта ЛА и АД

Комплексные мероприятия по подготовке, освоению и совершенствованию ремонта. Процесс подготовки и выполнения ремонта на первом экземпляре объекта AT называется освоением ремонта. Процесс ремонта последующих после освоения ремонта первого экземпляра объекта ЛА до серийного ремонта называется опытным ремонтом. Количество экземпляров для опытного ремонта может быть различным. Например, для самолетов дальних магистральных линий это 2—3 экземпляра, для других ЛА это количество может быть увеличено до 5. Процесс ремонта после подготовки, освоения и опытного ремонта называется серийным ремонтом объектов AT.

Период времени от начала подготовки к освоению ремонта объектов AT и до их списания можно условно разделить на три этапа:

- подготовка к освоению и опытному ремонту;

- освоение и опытный ремонт;

- серийный ремонт и его совершенствование.

Первые два этапа, например,  для ремонта ЛА в среднем длятся 2-4 года (от даты принятия решения о необходимости ремонта ЛА до даты получения разрешения на серийный ремонт). Максимальная величина продолжительности характерна для «тяжелых» самолетов дальних магистральных линий. Третий этап имеет продолжительность 10-20 лет. Продолжительность простоя первого экземпляра такого самолета в период освоения ремонта составляет 0,75-1,5 года. Но указанные сроки являются все-таки большими. Поэтому для сокращения продолжительности подготовки и освоения ремонта объектов AT необходима разработка специальных методик и планов, которые должны предусматривать типовые организационные, технические и экономические мероприятия, а выполнение значительной части запланированных мероприятий должно проводиться параллельно, т. е. в одно и то же календарное время.

После принятия решения о необходимости ремонта, например ЛА, в АРП разрабатывается и утверждается соответствующий комплексный план мероприятий по подготовке к ремонту. Этот план включает следующие разделы:

1.   Общие организационно-технические мероприятия.

- Получение технической  документации  на  ЛА  и  установленные на нем изделия.

- Подготовка кадров ИТР и рабочих, их комплектование.

- Пересмотр организации производства и структуры предприятия, строительство и реконструкция производственных помещений.

- Обеспечение производства технологической оснасткой, оборудованием, инструментами, запасными частями и материалами.

- Разработка  технической документации  на ремонт съемных агрегатов, оборудования, элементов конструкции и планера первого экземпляра ЛА (АД).

- Освоение и опытный ремонт ЛА (АД).

- Подготовка к  проверке  ведомственной комиссией готовности АРП  к серийному ремонту ЛА (АД).

В этом плане указываются мероприятия, сроки их выполнения и ответственные исполнители. Подготовка включает выполнение мероприятий согласно первым шести разделам указанного выше плана и выполнение требований ГОСТов по ЕСТПП, ЕСКД.

В первый период выполняются общие огранизационно-технические мероприятия: проводятся совещания и собрания руководящего состава по вопросам подготовки АРП, его отделов и цехов к освоению ремонта AT. Затем эти мероприятия проводятся периодически для контроля исполнения принятых решений и дальнейшего совершенствования разделов разработанного комплексного плана. В соответствии с первым разделом плана разрабатываются сметы  расходов,  комплексные  сетевые  графики  работ и  программы автоматизированной корректировки модели по подготовке и освоению ремонта AT, изучается опыт в процессе их испытаний и эксплуатации.

Выполнение второго раздела плана предусматривает подготовку заявок и получение технической документации по проектированию, производству, эксплуатации и ремонту AT. К этой документации относится следующее: учтенные серийные чертежи, технические условия к конструкции; технические описания, общие виды — теоретические чертежи, плакаты, слайды и диафильмы; расчеты на прочность для проведения ремонта; карты спецконтроля деталей; технологии сборки, регулировки и испытаний изделий в целом; альбомы формулярных и фидерных схем, чертежи оборудования, оснастки и специальных инструментов; материалы по испытаниям первого экземпляра и головной, лидерной группы, включая статические и ресурсные испытания объектов изделий и в целом ЛА, АД; заключение о ремонтопригодности и допустимых количествах ремонтов; согласно ГОСТ руководство по ремонту, альбом основных сочленений, ремонтных допусков и перечни заменителей материалов деталей; технические условия-ведомости на ОТС, отбраковку деталей и ремонт, каталог деталей и сборочных, комплектующих изделий; ведомости ремонтных ЗИП; нормы расхода запасных частей и материалов на ремонт; нормы времени на сборочные, регулировочные, доводочные и испытательные работы; программы стендовых, наземных и летных испытаний после ремонта, а также инструкции и регламенты ТО,  наставление по летной эксплуатации. Эта документация должна поступать от ОКБ, заводов-изготовителей, ГосНИИГА и т. д. В процессе получения указанной выше документации ведется ее систематизация и учет. Кроме технической документации заказываются и должны быть получены макеты, разрезы, планшеты, стенды технического класса и т. д. для наглядного изучения конструкции и принципа работы ЛА, АД его систем, агрегатов и узлов.

Выполнение третьего раздела плана имеет целью подготовку ИТР и рабочих для выполнения ремонта ЛА и предусматривает подготовку плана и программ обучения руководящего состава, ИТР, рабочих на заводах промышленности, в учебно-тренировочных подразделениях, непосредственно в АРП; производственную стажировку рабочих и ИТР цехов, ОГТ и ЛИС на производственных участках заводов-изготовителей объектов AT; техническую учебу в цехах и отделах по изучению конструкции, ТП ремонта объектов ЛА, АД.

При решении о необходимости ремонта ЛА, АД в АРП назначается специалист для ведения всей подготовительной работы. Ему поручается подготовка комплексного плана, подбор специалистов по освоению ремонта AT, подготовка материалов для совещаний и собраний, организация подготовки изучения конструкции и технологии ремонта, а также некоторые другие работы согласно комплексному плану. Этот специалист первым знакомится со всеми материалами по ЛА, АД, осуществляет подготовку материалов для заказов НТД, в составе первой группы изучает конструкцию и ТП производства, сборки, регулировки, доводки и испытаний, особенности проектирования, эксплуатации и ремонта AT на заводе-изготовителе.

В состав первой группы входят руководящие и ведущие специалисты АРП по планеру, системам, силовым установкам, АиРЭО.

Первая группа ведущих специалистов АРП по ЛА, АД, их системам и оборудованию производит необходимые технико-экономические расчеты для освоения ремонта, подготавливает предложения по строительству, реконструкции производственных помещений, по изменению организации и структуры производства, готовит заявки на оборудование, оснастку, инструменты, ведет техническую учебу и т. д. Затем эта группа расширяется благодаря пополнению ИТР и рабочих по отдельным системам, конструктивным элементам AT; она и осуществляет в дальнейшем всю работу по подготовке к освоению ремонта ЛА, АД.

Изучение конструкции и ТП ремонта ЛА, АД начинается с изучения их летно-технических и технико-экономических характеристик, основ конструкции планера, авиадвигателей, систем, АиРЭО, агрегатов. Затем выделяются отдельные специалисты (ИТР и рабочие) для работы на конкретных системах, конструктивных элементах, агрегатах, узлах и оборудовании, которые дополнительно изучают конструкцию, принцип действия, особенности проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта порученных им объектов.

К окончанию освоения ремонта ЛА, АД все рабочие-исполнители должны сдать зачеты на право выполнения работ и получить соответствующие документы — свидетельства, а мастера и мастера ОТК - пройти аттестацию на право приемки работ с оформлением итогов аттестации в приказе по АРП. Весь оставшийся состав ИТР, привлекаемый к освоению ремонта AT, должен в обязательном порядке пройти переподготовку в АРП и сдать соответствующие зачеты. В дальнейшем производится дополнительное комплектование кадров с обязательной их специальной подготовкой и переподготовкой.

Пересмотр организации производства и структуры предприятия предусматривает разработку технологических планировок, стендов, стоянок ЛА, АД в доках на имеющихся площадях с учетом поточно-стендового или другого метода ремонта, мест стоянок на ЛИСе, стендов - производственных участков в цехах; при необходимости — строительство и реконструкцию производственных ангаров и других помещений; организацию или реорганизацию цехов, производственных участков, отделов и их выбор, а также другую реорганизацию структуры производства с учетом различных факторов (например, одновременный ремонт разных типов ЛА, АД, изменение объема и номенклатуры ремонта AT и т. д.); расчет численности ИТР и рабочих для подготовки и освоения, ремонта, фондов их заработной платы.

Обеспечение производства технологической оснасткой, оборудованием, инструментами, запасными частями и материалами, энергоносителями включает составление заявок на поставку, поиски и получение фондов, обеспечение поставок нестандартного оборудования, оснастки, контрольно-измерительной аппаратуры, ремонтно-монтажных инструментов; заявок на поставку запасных частей, узлов и агрегатов, материалов для изготовления в АРП доков, технологической оснастки и оборудования, специальных инструментов для ремонта AT и ее изделий; заявок на готовые изделия (агрегаты, узлы и детали) и материалы, энергоносители для ремонта первого экземпляра ЛА, АД. Кроме составления заявок, определяется возможность унификации  имеющегося  оборудования,  оснастки,  аппаратуры  и инструментов для использования при освоении ремонта AT,  а при необходимости - выполнение на них конструктивных доработок. Дополнительно составляется перечень, производится проектирование и изготовление в АРП технологической оснастки, оборудования, специальных инструментов. Разрабатываются технические требования и задание на проектирование механизированного дока, стендов для ремонта ЛА, АД и эскизные проекты с учетом места их установки; изготавливаются  их макеты,  разрабатываются технические  проекты  и рабочие чертежи дока, стенда, его инженерных коммуникаций (подвод сжатого воздуха, электроэнергии, связи, системы пожаротушения и т. д.) и механизмов (перекатки, грузовых лифтов и т. д.), изготавливается опытный образец механизированного дока, стенда, прокладываются необходимые коммуникации.

Одновременно разрабатываются технические условия и чертежи, размещаются заказы на заводах других министерств и ведомств на изготовление универсального типового или специального оборудования, оснастки, аппаратуры и инструментов (сортовиков, тележек, комплектовочных ящиков и чемоданов; стендов, подставок, приспособлений, дефектоскопов и т. д.), контролируется их поставка. Полученное и изготовленное оборудование, оснастка и инструменты вводятся в эксплуатацию по мере его поступления согласно специально разработанному плану.

Для освоения и опытного ремонта составляется перечень необходимого ремонтного фонда изделий ЛА, АД (агрегатов, бортовой аппаратуры и оборудования).

Разработка технической документации на ремонт съемных агрегатов, оборудования, элементов конструкции планера и в целом ЛА, АД ведется в двух параллельных направлениях: 1 — для всех этапов ТП ремонта съемных изделий; 2 — для всех этапов ТП планера ЛА, узлов АД и сборки, регулировки, доводки и испытаний в целом  ЛА,  АД. Для  выполнения этих работ разрабатываются предварительные укрупненные планы и сетевые графики освоения ремонта съемных агрегатов, оборудования, конструктивных элементов и планера первого экземпляра ЛА, узлов АД (на все этапы ТП ремонта); оперативные (сетевые) графики  разработки  опытной технологии  ремонта  на указанные  объекты  AT. Производится разработка перечня операций для предъявления ОТК; разработка производственно-контрольной документации на все этапы ТП ремонта; разработка карт ОТС, уточнение ТУ на отбраковку и  ремонт деталей, комплектовочных ведомостей, протоколов испытаний  агрегатов,  систем  и  в  целом  ЛА,  АД, разработка формуляра силовых  элементов планера ЛА для  ремонта; рассматриваются возможности применения технологий ремонта на аналогичные изделия (агрегаты, оборудование, конструктивные элементы) ранее ремонтировавшихся в АРП изделий AT и имеющихся на осваиваемом ЛА, АД; разработка перечней постоянно заменяемых при каждом ремонте деталей, а также подлежащих замене на первом экземпляре и при опытном ремонте; разработка перечня  новых  изделий и  материалов, подлежащих входному контролю; разработка мероприятий  по метрологическому обеспечению, по обеспечению требований  охраны труда и природы.  Технология  ремонта  и  другие  виды технической документации разрабатываются на следующей основе: полученной АРП технической документации, образцов или первых экземпляров объектов AT; имеющегося опыта ремонта прототипов (аналогов) объектов AT; результатах специально проводимых для этого научно-исследовательских работ и результатов общего технического прогресса в AT, передового опыта организации и технологии выполнения работ. Каждый ведущий специалист по системе, агрегату, оборудованию должен лично подготовить проект технологии или инструкции, произвести их апробацию на образце или первом экземпляре объекта AT и уточнить, совместно с рабочими-исполнителями провести повторную апробацию, внести окончательное уточнение, и только после этого представить документ на согласование и утверждение. Технология или инструкция должны предусматривать полноту, последовательность и высокое качество выполнения работ, наименование и марки применяемого оборудования, оснастки, аппаратуры и инструментов, режимы их работы; наименование и марки применяемых материалов, указание операций для предъявления ОТК. Все технологии, инструкции и другие документы должны иметь соответствующую классификацию и кодификацию. Каждая технология, инструкция подписывается исполнителями, согласовывается в АРП с начальником ТБ и главным технологом, начальником отдела охраны труда, начальником ОТК и главным инженером. Все технологии должны быть согласованы с ОКБ, заводами-изготовителями и утверждены. Ввод в действие технологий осуществляется приказом директора или распоряжением (указанием) главного инженера АРП.

Особое внимание должно уделяться разработке ТУ на ОТС (дефектацию) и ремонт, так как от точности и обоснованности назначения допустимых и недопустимых величин рабочих параметров, характеристик (например, производительности, давления, размера, температуры и т. д.) зависят качество работ, надежность и БП, а также экономическая эффективность ремонта.

Освоение и опытный ремонт. После получения ремфонда съемных изделий и первого экземпляра ЛА, АД производится освоение ремонта с предъявлением комиссии, оформление разрешения на ремонт, уточнение опытных технологий, инструкций или руководств по ремонту. Определяются нормы времени и разряды работ, нормы расхода запасных частей и материалов, себестоимость ремонта. В работах по освоению ремонта ЛА, АД и их сложных по конструкции изделий должны принимать участие специалисты ОКБ и заводов-изготовителей, ГосНИИГА, которые обязаны при необходимости принимать срочные решения по всем вопросам обеспечения эффективного и качественного ремонта AT и оказывать в этих вопросах постоянную помощь АРП.

Первый отремонтированный ЛА, АД или агрегат, оборудование предъявляются межведомственной комиссии для получения разрешения на опытный ремонт. Одновременно комиссия должна определить готовность производственных участков, исполнителей к опытному ремонту, а также к организации серийного ремонта объектов AT. Принимается окончательное решение о величине межремонтного ресурса, срока службы.

После получения последующих экземпляров ЛА, АД производится их опытный ремонт. Он выполняется в соответствии с производственными графиками и технической документацией с учетом пополнения оборудования, оснастки, аппаратуры, РМИ, повышения уровня  механизации и автоматизации производственных процессов, приобретения опыта исполнителями, совершенствования организации производства и структуры предприятия. Все это позволяет значительно сократить сроки опытного ремонта каждого экземпляра ЛА, АД, затраты труда и средств на их ремонт.

По результатам освоения и опытного ремонта разрабатываются и согласовываются с заводами-изготовителями проекты спецификаций (перечни) групповых комплектов запасных частей и сводные перечни технологической документации для серийного ремонта.

Кроме этого, производится разработка и утверждение технических требований на ремонт ЛА, АД и укрупненного перечня работ (директивной технологии); комплектование и утверждение «эталонного дела ремонта»; согласование с ОКБ, заводами-изготовителями комплекта используемой технологической документации и ее утверждение; разработка и утверждение порядка оформления формуляров, паспортов объектов AT; оформление и введение в действие системы конструктивных доработок, их учета и контроля; разработка базовых перечней классификаторов и кодификаторов учтенных отказов, повреждений и дефектов; разработка системы сбора, учета, обработки и анализа информации о надежности ЛА, АД, их систем и агрегатов, аппаратуры и оборудования; определение, согласование с ОКБ и заводами—изготовителями и утверждение объема работ при выполнении всего ТП ремонта, объема испытаний и проверок, достаточных для предъявления готовности АРП к ремонту ЛА, АД межведомственной комиссии.

Подготовка к проверке готовности АРП к серийному ремонту ЛА, АД включает следующее: составление отчета по результатам освоения ремонта первого экземпляра Л А, АД, составление отчета по результатам опытного ремонта; уточнение, согласование и утверждение всей технической документации, конструктивные доработки оборудования, оснастки и РМИ; подготовка производства к предъявлению и предъявление межведомственной комиссии по проверке готовности АРП к серийному ремонту ЛА, АД; оформление акта готовности АРП и получение разрешения на проведение серийного ремонта ЛА.

Серийный ремонт и его совершенствование. После окончания опытного ремонта последующие объекты AT подвергаются уже серийному ремонту. Для проведения, а затем и совершенствования серийного ремонта AT составляются и реализуются годовые планы мероприятий. На серийный ремонт выделяются соответствующие фонды материальных и технических средств, лимиты по труду. Техническая документация после опытного ремонта уточняется, а в процессе серийного ремонта совершенствуется на основе опыта ремонтов, последних достижений науки и техники, изменений в организации и управлении производством. Пересматривается перечень и последовательность выполнения работ, уточняются ТУ на ОТС и ремонт (чаще — увеличиваются допуски на параметры, характеристики и размеры) с целью повышения технико-экономической эффективности и качества ремонта. Внедряются новые более эффективные ТП, совершенствуются существующие. Комплектуются и стабилизируются кадры, ведется повышение их квалификации, освоение смежных профессий. Улучшаются условия труда, расширяются и благоустраиваются производственные площади и бытовые помещения. Значительное внимание уделяется повышению механизации и автоматизации производственных процессов, особенно на трудоемких процессах и на участках с вредными условиями труда. Внедряются АСУ и ЭВМ в АРП. Внедряются результаты научно-исследовательских работ, рационализации и изобретательства. Осваивается новое и усовершенствованное высокопроизводительное оборудование, оснастка, аппаратура и инструменты. Налаживается и стабилизируется система снабжения запасными частями, материалами, энергоносителями или система частичного изготовления, приготовления их непосредственно в АРП. Внедряется четкая система ритмичной и своевременной подачи ремфонда объектов AT. Уточняются калькуляции себестоимости на ремонт объектов AT, ведутся работы по повышению надежности AT после ремонта (повышение качества работ, соблюдение объема и последовательности работ, конструктивные доработки конструкции), по увеличению межремонтных ресурсов и сроков службы.

В процессе совершенствования ремонта AT происходит повышение его технико-экономической эффективности. Так, за 10 лет ремонта ЛА затраты трудоемкости обычно снижаются в среднем в 2-4 раза по сравнению с первым годом освоения и опытного ремонта, себестоимость - в 1,5-3 раза, простои в ремонте - в 2-5 раз  (рис. 2.6).

Выполнение вышеуказанных  мероприятий  согласно  ежегодным

Рис 2.6. Зависимость С - стоимости ремонта AT от t - времени с начала её освоения в АРП.

комплексным планам АРП позволяет повышать технико-экономическую эффективность и качество серийного ремонта AT, а тем самым надежность, безопасность и регулярность полетов ЛА, и в результате - эффективность использования AT.

2.6.Гарантии и рассмотрение претензий на качество ремонта ЛА, АД

АРП, АТБ, завод-изготовитель или другие предприятия, проводящие ремонт ЛА, АД или их систем, оборудования обязаны гарантировать безотказную работу этих изделий в период отработки ими установленных послеремонтных ресурсов, сроков службы. Но при этом владелец AT со своей стороны, безусловно, обязан соблюдать в процессе эксплуатации все установленные нормы и нормативы, существующие для ГА. Летная эксплуатация должна выполняться согласно существующим правилам. Летный состав должен иметь соответствующую подготовку, состояние здоровья. ЛА должен своевременно и качественно проходить техническое обслуживание, необходимый текущий ремонт, а предприятия, их выполняющие, должны иметь квалифицированный персонал, необходимое и исправное оснащение рабочих мест. Полеты должны выполняться в соответствующих климатических условиях и т.д.

При несоблюдении указанных условий претензии на качество ремонта AT могут быть оспорены и отвергнуты.

В случае отказа AT или летного происшествия, предпосылки к нему владелец ЛА имеет право предъявить претензию предприятию, производившему ремонт. При этом ЛА должен иметь еще некоторый остаток недоиспользованного послеремонтного (межремонтного) ресурса или срока службы. Претензия предъявляется телеграфным вызовом представителя ремонтного предприятия с указанием наработки ЛА после последнего ремонта и наименования объекта AT и вида отказа, ЛП или предпосылки к нему.

Ремонтное предприятие обязано направить своего представителя, который должен прибыть на место нахождения объекта AT в срок, необходимый для полета рейсовым ЛА по расписанию плюс еще двое суток.

Создается комиссия из представителей ремонтного и эксплуатационного предприятия, а при необходимости и представителя ОКБ или завода-изготовителя.

Комиссия рассматривает претензии и по результатам составляет технический или рекламационный акт. Технический акт составляется в случае, если претензия обоснована, а представитель ремонтного предприятия с ней согласен и устраняет отказ объекта AT в течение 2 суток. При этом все расходы принимает на себя ремонтное предприятие.

Если же комиссия не пришла к единогласному мнению - решению, тогда составляется рекламационный акт, который направляется для рассмотрения в вышестоящую для АРП, АТБ, АК организацию. В некоторых случаях отказавший объект AT (агрегат, узел, деталь) направляется для исследования в ГосНИИГА.

В результате принимается окончательное решение по данному рекламационному акту и все расходы, связанные с отказом, ЛП или предпосылкой к нему, а также по восстановлению AT, по возмещению материального ущерба несет виновное предприятие. Нередко к данному вопросу привлекаются и судебные органы.

2.7. Организационная структура и система управления ремонтным производством, лицензирование и сертификация

Организационная структура и система управления авиаремонтным производством была долгие десятилетия стабильной. В последние 10-15 лет происходили неоднократные "перестройки" структур и систем управления ремонтом AT в гражданской авиации. Но практически всегда в структуре министерств, в которые входила ГА, были и есть составляющие подразделения по ТОиР самолетов, вертолетов, двигателей, агрегатов, АиРЭО. Эти подразделения (управления, объединения, департаменты) возглавляли и руководили выполнением ТО в территориальных управлениях ГА, АТБ, АК и ремонтом в ВГПО "Авиаремонт", АРП, АТБ.

В последние 10 лет большинство заводов по ремонту AT стали акционерными обществами открытого и закрытого типа. Их возглавляют и руководят работой соответствующие советы директоров. Но основная организационная структура АРП - отделы, цеха остались прежними (рис. 2.7).

Отделы возглавляются начальниками, которые в свою очередь
имеют заместителей. В отделы входят бюро по соответствующим
направлениям работы. В состав бюро входят: начальник, старшие
инженеры, инженеры и техники из состава соответствующего
профилю специалистов.

Цеха возглавляются начальниками, которые имеют заместителей. В состав цехов входят соответствующие бюро (технологическое, производственно-диспетчерское, экономическое) и группы (нормирования труда, учета материальных запасов), которыми руководят начальники или инженеры.

В состав цехов входят производственные участки, возглавляемые начальниками или старшими мастерами, мастерами. В состав участков входят бригады, составляющиеся из соответствующих специалистов-рабочих исполнителей. Бригады возглавляют бригадиры.

В настоящее время авиаремонтное производство в условиях АРП, АТБ и АК требует централизации управления в системе ГА. И к этому есть уже соответствующие подвижки. Идет интеграция ТО в АРП и ремонта в АТБ, АК. Имеются примеры выполнения ТОиР самолетов, вертолетов в АРП или в АТБ. Разрабатывается и внедряется  документация  по  выполнению  КВР,  ВКР, ведутся разработки по созданию специализированных Центров по ТОиР, что-то подобное на центры ТОиР автомобилей.

В последние годы значительное внимание уделяется сертификации и лицензированию АРП. Практически все АРП проходили и проходят процедуру подготовки, проверки и выдачи сертификатов и лицензий. При проверке АРП для определения возможности выдачи сертификата на их деятельность необходимо учитывать взаимные связи объектов сертификации для достижения основных её целей (рис. 2.8).

Но при выполнении мероприятий по сертификации возникли и возникают ряд серьезных проблем. К ним относятся:

- Нет общегосударственных и научно-обоснованных типовых отраслевых требований для оптимизации организационной структуры и системы управления АРП и их подразделений.

- Отсутствие унификации (универсализации) технической (технологической) и законодательной документации для АРП, т.к. многообразие и разнотипность документации создает значительные трудности в работе АРП.

- Отсутствие научно-обоснованной и "узаконенной" типизации действующих и перспективных ТП авиаремонтного производства значительно снижает эффективность работы АРП.

- Нет общегосударственных, отраслевых и типовых требований для проектирования и изготовления стандартного, но особенно нестандартного оборудования, оснастки, инструментов, специализированных средств механизации  и автоматизации для авиаремонтного производства, что также снижает эффективность работы АРП.

- Недостаточная структуризация инфраструктуры АРП, отсутствие научно-обоснованных нормативов по её составу, объемам, влиянию на эффективность работы АРП, сдерживает работу подразделений по обеспечению и обслуживанию ТП ремонта AT.

- Устаревшие требования и нормативная документация по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров АРП (рабочих, служащих, ИТР и руководящего состава АРП) сдерживают повышение уровня теоретических знаний, практических умений и качества выполнения работы на своих рабочих местах.

По каждой из указанных проблем необходима разработка соответствующих программ на период подготовки и проведения сертификации АРП.

Каждое АРП для выполнения ремонта или ТО должно получить лицензию-документ на право выполнения соответствующих работ на определенный тип, модификацию изделия AT.

Процедура подготовки, проверки качественного выполнения работ для получения лицензии почти не отличается от работы и процедур подготовки и освоения ремонта нового для конкретного АРП самолета, вертолета или АД, ВСУ. В таких случаях АРП подвергается тщательному контролю со стороны специальной комиссии, в которую входят специалисты соответствующего министерства, департамента, службы, ГосНИИ ГА, ОКБ и ряда других организаций. При положительном решении этой комиссии выдается АРП лицензия на право выполнения соответствующих работ.

Рис. 2.7 Организационная структура и система управления АРП

# Text boxes

9. Мастера ОТК, ЛИС (МИС)

10. Экипаж, ЛИС, члены комисии

Технический контроль качества ремонта планера, оборудования,готовности к монтажу

Контроль  ЛА   при

сдаче-приёме

заказчику.

Технический контроль качества по системам ЛА, группам сборочных цехов

Общий комплексный осмотр готового ЛА перед сдачей заказчику.

Общий комплексный технический контроль ЛА перед сдачей на испытания.

Послеполётный осмотр ЛА, АД, систем, оборудования.

Технический контроль ЛА, АД, систем, агрегатов, оборудования в полёте

Технический
контроль при приемке ЛА на испытаниях

Контроль при наземных (лётных) испытаниях ЛА.

Предполётный осмотр АД, агрега-тов после стендо-вых испытаний или при контрольной переборке их

Рис.2.3 Система последовательно - технологического контроля качества ремонта ЛА

ремонта ЛА.

Σ

Σ

Σ

ΣСр

Т

Т

ΣАр

Т

ΣТр

Заместители директора (по производству, строительству и тд.)

Директор АРП

Зам. директора (гл. инженер)

ОГТ

Отдел кадров  и подготов. кадров

ОГЭ

ОГМ

ОТК

ППО(ПЭО)

Отдел АСУ и ВТ

ОТиЗ

Бухгалтерия

Произв. отдел

ОМТС

АХО

ОКС

Транспорт. отдел

Цеха

Участки

Бригады

Исполнители

1. Организационная структура и система управления АРП и его подразделений

2. Техническая документация, нормативно-правовая (законодательная) база.

6. Кадры АРП (рабочие, служащие, инженерно-технические работники и руководящий состав)

3. ТП, применяемые при ремонте АТ.

4. Оборудование, оснастка, инструменты, средства механизации и автоматизации, применяемые при ремонте АТ.

5. Инфраструктура АРП (материально-техническое, энергетическое, информационное, научно-техническое и экологическое обеспечение, обслуживание и сопровождение).

Цель I – обеспечение и достижение требуемого уровня качества ремонта, послеремонтной надежности и безопасности полетов

Цель II – обеспечение и достижение максимальной экономической эффективности АРП

Рис  2.8. Взаимные связи объектов сертификации АРП для достижения основных её целей.

Входной контроль при приемке ЛА в ремонт.

Осмотр ЛА и офор -мление документации на сдачу-прием заказчику

Послеполётный осмотр ЛА, АД, агрегатов, оборудования.

Контроль при демонтаже и разборке,

промывке, очистке и снятии ЛКП.

Контроль заказчиком при наземных и летных испытаниях

Технический контроль при ОТС деталей ЛА и их комплектовании

90

107

109

114

122

125

127

129