МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

__________________________________________________________________________________________________________________

###### Кафедра технической эксплуатации

###### радиотехнического оборудования и связи

А.И. Логвин

#### ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

#### ПОСОБИЕ

#### к изучению дисциплины и контрольное задание

для студентов V курса

специальности 201300

заочного обучения

# Москва - 2004

ББК 0580.2

Л 69

Рецензент:  канд. техн. наук, доц. А.В. Старых

Логвин А.И.

Л 69   Организация воздушного движения: Пособие к изучению дисциплины и контрольное задание. - М.: МГТУГА, 2004 – 16 с.

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов V курса специальности 201300 заочного обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 25.11.03 г. и методического совета 04.12.03 г.

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Организация воздушного движения» изучается на 5-м курсе. По окончании изучения дисциплины предусмотрена сдача экзамена. По дисциплине выполняется контрольная работа. Количество лекционных часов – 8, на практические занятия – 4 часа. Общее время на самостоятельную работу составляет 34 часа, из них работа с литературой по изучению курса 22 часа, 8 часов – на выполнение контрольной работы и 4 часа на подготовку к занятиям.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель преподавания дисциплины.

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами основных теоретических положений и выработка практических навыков по вопросам обеспечения безопасности полетов воздушных судов (ВС) гражданской авиации (ГА) при организации воздушного движения (ОрВД) и освоение основ построения и технического обеспечения  системы ОрВД и взаимодействие её  с системой самолетовождения.

  - . Задачи изучения дисциплины.

    - Иметь представление о порядке использования воздушного пространства (ИВП) страны, ОрВД и методах управления полетами, а также об используемых технических средствах и об автоматизированных системах УВД (АС УВД).

    - З Н А Т Ь:

роль и место системы ОрВД в решении основных задач ГА, как транспортной системы;

основные методы обеспечения безопасности полетов (БП) при ОрВД и пути их реализации;

основы самолетовождения и ОрВД и порядок их взаимодействия при обеспечении БП;

организационно-технические принципы построения системы ОрВД;

организационно-технические принципы обслуживания воздушного движения (ОВД);

назначение и основные характеристики технических средств управления воздушным движением (УВД);

основы автоматизации УВД и принципы построения АС УВД;

перспективы развития автоматизации УВД.

    - У М Е Т Ь:

обосновывать тактико-технические характеристики (ТТХ) средств и систем УВД;

анализировать организацию и техническое обеспечение системы УВД в отдельных частях воздушного пространства (ВП);

проводить сравнительный анализ конкретных технических средств и систем УВД, навигации и посадки с точки зрения тактики  и особенностей их применения.

    - ИМЕТЬ ОПЫТ:

проведения расчетов по выбору оптимального состава технических средств и типа  АС УВД для обеспечения БП в определенных районах (зонах) ВП.

  - Перечень базовых дисциплин с указанием тем, усвоение которых студентам необходимо для изучения данной дисциплины.

Для успешного освоения дисциплины «Организация воздушного движения» студенты должны быть подготовлены по дисциплинам: математика (раздел по системам дифференциальных уравнений, раздел по теории вероятностей и математической статистике, раздел теории матриц), радионавигационные системы (раздел по координатным системам навигации и по картографическим преобразованиям) основы теории систем (раздел методов оптимизации).

  - Перечень дисциплин, в которых используется данная учебная дисциплина.

Знания и умения, приобретенные студентами при изучении дисциплины «Организация воздушного движения», используются при последующем изучении следующих дисциплин: Автоматизированные системы УВД; Спутниковые системы навигации и УВД.

- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

  - Основная учебная литература

3.1.1. Анодина Т.Г., Кузнецов А.А., Маркович Е.Д. Автоматизация УВД.  – М.: Транспорт, 1992.

  - Дополнительная учебная литература

3.2.1. Автоматизация самолетовождения и УВД. / Агаджанов П.А., Воробьев В.Г. и др.  – М.: Транспорт, 1980.

3.2.2. Организация УВД / Алешин В.И., Дарымов Ю.П., Крыжановский Г.А.  и др. –  М.: Транспорт, 1988.

- СТРУКТУРА КУРСА

Дисциплина «Организация воздушного движения» содержит следующие разделы:

4.1. Введение.

Основные термины и определения. Критерии эффективности. Задачи и методы их решения. Состояние проблемы. Обзор существующих систем и тенденции их развития. Федеральная программа модернизации и развитие единой системы (ЕС) ОрВД Российской Федерации.

4.2. Организация использования воздушного пространства.

4.3. Правила полетов.

4.4. Эшелонирование – основной метод обеспечения безопасности ВД.

4.5. Планирование и организация потоков ВД.

4.6. Обслуживание воздушного движения.

4.7. Взаимодействие  систем  самолетовождения  и  УВД  при обеспечении БП.

4.8. Обеспечение БП на основе решения задач сомолетовождения.

4.9. Обобщенная технология работы диспетчеров  и их рабочие места.

4.10. Основы радиотехнического обеспечения ВД.

4.11. АС УВД.

В первом разделе формируются основные термины и определения, связанные с ОрВД. Приводятся основные критерии эффективности систем ОрВД. Дается понятие о содержании, целях и задачах Федеральной программы модернизации и развитии ЕС ОрВД Российской Федерации. Вводятся основные понятия по организации ИВП. Рассматривается структура ВП, базовые (опорные) параметры структуры: географические точки и подсекторы пространства; комплексные параметры структуры ВП: трассы, районы аэродромов, секторы районных центров (РЦ). Дается описание правил полетов воздушных судов в соответствии с Наставлением по производству полетов (НПП). Дается определение понятия эшелонирования и описываются виды и нормы эшелонирования, а также факторы, определяющие нормы эшелонирования. Разъясняется понятие «обслуживание воздушного пространства», имеющее четыре разных вида, в частности, диспетчерское обслуживание воздушного движения, т.е. УВД. Рассматриваются вопросы взаимодействия систем самолетовождения и УВД при обеспечении БП. Формулируются требования, предъявляемые системой УВД к системе навигации и порядок их реализации в ГА. Приводятся методики обеспечения БП на основе решения задач самолетовождения, где учитываются параметры движения ВС, определяющие направление, высоту и скорость перемещения на различных этапах полета. Описывается обобщенная технология работы диспетчеров и их рабочие места с указанием основных операций, выполняемых диспетчерами, при последовательном обслуживании ВС при оперативном УВД. Формируются основные требования к радиотехническому обеспечению процессов навигации и УВД на основе минимальных навигационных требований. Рассматривается назначение и классификация АС УВД, их краткая характеристика и основные решаемые задачи. Приводятся обобщенные структурные схемы АС планирования ИВП и УВД, особенности их построения и комплексы используемых в них технических средств.

- ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Введение.

Основные термины и определения. Критерии эффективности. Задачи и методы их решения. Состояние проблемы. Обзор существующих систем и тенденции их развития. Федеральная программа модернизации и развития ЕС ОрВД Российской Федерации. Концепция централизованной службы обработки планов полетов. Роль автоматизации УВД в обеспечении БП и повышение эффективности использования авиационной техники.

Методические указания к изучению темы 1

Литература: [3.1.1], с. 41-43, с. 46-47; [3.2.2], с. 56-68.

Центральные вопросы темы: Понятия ОрВД, ОВД иУВД; эффективность системы ОрВД, элементы федеральной программы модернизации и развития ЕС ОрВД РФ, автоматизация УВД.

Вопросы

- Что понимают под термином «организация воздушного движения»?

- Что стоит иерархически выше: ОрВД или ОВД?

- Как соотносятся между собой понятия ОВД и УВД?

- Что понимают под эффективностью системы ОрВД?

- Какие основные задачи решает Федеральная программа модернизации и развития ЕС ОрВД РФ?

- Какие цели преследует автоматизация УВД?

Тема 2. Организация использования воздушного пространства.

Государственные органы организации ИВП. Планирование и координирование ИВП в соответствии с государственными приоритетами. Планирующие и исполнительные органы. Функции и взаимодействие секторов на трассах и вне трасс. Обеспечение разрешительного порядка ИВП. Структура воздушного пространства. Иерархия планирования полетов и децентрализация УВД. Параметры системы ОрВД. Многомерное описание секторов на трассах и вне трасс. Базовые (опорные) параметры структуры: географические точки и подсекторы пространства. Картографические преобразования. Элементарные параметры структуры ВП: аэродромы и навигационные пункты (пункты обязательных донесений). Технологические характеристики элементарных параметров. Комплексные параметры структуры воздушного пространства: трассы, районы аэродромов, секторы РЦ.

Методические указания к изучению темы 2

Литература: [3.1.1], с. 8-13; [3.2.2], с. 123-145.

Центральные вопросы темы: структура воздушного пространства, элементарные параметры структуры ВП, комплексные параметры структуры ВП.

Вопросы

- В чем заключается планирование ИВП?

- Из чего состоит структура ВП?

- Какими параметрами обладает система ОрВД?

- Что представляют собой пункты обязательных донесений?

- Чем отличаются районы аэродромов от секторов РЦ?

- Дайте определения понятия «трасса».

Тема 3. Правила полетов.

Правила полетов: общие правила, правила визуальных полетов (ПВП), правила полетов по приборам (ППП), особые ПВП. Сфера применения правил полетов и особенности их использования. Взаимосвязь правил полетов с техническим оснащением ВС и наземных систем УВД. Правила установки шкалы барометрического высотомера. Правила определения и выдерживания безопасных высот полета.

Методические указания к изучению темы 3

Литература: [3.1.1], с. 13-15, с. 18-22.

Центральные вопросы темы: виды правил выполнения полетов, различие между ПВП и ППП, безопасные высоты полетов.

Вопросы

- Какие существуют виды правил полетов?

- Когда применяются ПВП и ППП?

- Что такое особые ПВП?

- Чем определяется понятие «безопасная высота полета»?

- Каким нормативным документом определяются правила полетов?

Тема 4. Эшелонирование – основной метод обеспечения безопасности ВД.

Понятие эшелонирования. Виды и нормы эшелонирования. Обобщенная методика расчета норм эшелонирования. Факторы, определяющие нормы эшелонирования. Горизонтальное эшелонирование. Виды и действующие нормы горизонтального эшелонирования, взаимосвязь норм горизонтального эшелонирования с правилами полетов. Влияние, оказываемое на нормы эшелонирования ТТХ бортового и наземного оборудования. Вертикальное эшелонирование. Действующие нормы вертикального эшелонирования и их взаимосвязь с ТТХ бортового оборудования. Особенности применения норм вертикального эшелонирования. Понятие о полукруговой системе эшелонирования, минимально безопасной высоте и минимальном эшелоне полета.

Методические указания к изучению темы 4

Литература: [3.1.1], с. 15-18, с. 55-57.

Центральные вопросы темы: Виды и нормы эшелонирования, факторы, определяющие нормы эшелонирования, взаимосвязь норм эшелонирования с ТТХ радиоэлектронного оборудования.

Вопросы

- Что такое правила эшелонирования?

- Дайте краткую характеристику видов эшелонирования.

- Назовите действующие нормы вертикального и горизонтального эшелонирования.

- Назовите и дайте краткую характеристику основных факторов, определяющих нормы эшелонирования.

- Перечислите и дайте краткую характеристику факторов, определяющих нормы горизонтального эшелонирования.

Тема 5. Планирование и организация потоков ВД.

Организация потоков воздушного движения. Потребности в авиаперевозках и пропускная способность системы. Этапы планирования: цели и средства обеспечения, технология реализации. Табель сообщений о движении воздушных судов. Математические основы составления и оптимизации плана ИВП. Процедуры сбора плановой информации. Централизация сбора плановой информации и обратная связь с источниками сообщений. Анализ и формирование маршрута. Распределение плановой информации по элементам ВП.

Формирование суточного плана ИВП и обработка корректирующих сообщений с учетом режимных ограничений. Процедуры предварительного согласования и координации.

Текущее планирование: состав задач и последовательность их выполнения. Оптимизация реализуемого плана ИВП: обходные маршруты, задержки вылетов. Взаимодействие секторов на трассах и вне трасс.

Методические указания к изучению темы 5

Литература: [3.1.1], с. 41-46; [3.2.2], с. 166-172, с. 179-187.

Центральные вопросы темы: организация потоков ВД, этапы планирования, суточное планирование, текущее планирование.

Вопросы

- Какие бывают этапы планирования?

- Что представляет собой табель сообщений о движении ВС?

- Опишите процедуры сбора плановой  информации.

- Как формируется суточный план ИВП?

- Что представляют собой корректирующие сообщения?

- Какова последовательность выполнения текущего планирования?

- В чем выражается оптимизация реализуемого плана ИВП?

Тема 6. Обслуживание воздушного движения.

Цели и средства обслуживания ВД. Целевой критерий БП. Техническая, информационная и организационная поддержка процессов навигации и УВД. Аэродромный диспетчерский пункт. Аэродромный командно-диспетчерский пункт: управление рулением, стартом, посадкой и полетами в зоне круга. Диспетчерский пункт подхода. Трассовые диспетчеры района УВД. Задачи сектора УВД вне трасс. Учет метеорологической информации. Взаимодействие секторов на трассах на этапе УВД. Корректировка планов по результатам радиолокационных и зависимых наблюдений. Предотвращение конфликтных ситуаций. Прием и передача управления.

Методические указания к изучению темы 6

Литература: [3.1.1], с. 20-25; [3.2.2], с. 88-92, с. 117-129.

Центральные вопросы темы: цели и средства обслуживания ВД, виды и типы диспетчерских пунктов, взаимодействие секторов на трассах.

Вопросы

- Какие существуют виды обслуживания ВД?

- В чем отличие аэродромно-диспетчерского пункта от аэродромного командно-диспетчерского пункта по своему функциональному назначению?

- Что входит в понятие «зона круга»?

- Как учитывается метеорологическая информация диспетчером?

- Опишите процедуру приема и передачи управления диспетчерами.

Тема 7. Взаимодействие систем самолетовождения и УВД при обеспечении БП.

Одиночный замкнутый контур системы УВД. Мера количественной оценки БП и ее связь с надежностью функционирования систем навигации и УВД. Требования, предъявляемые системой УВД к системе навигации, и порядок их реализации. Необходимость обеспечения комплексирования технических средств навигации и УВД. Основные требования к навигационному обеспечению полетов. Основные причины создания единых полей авиационной воздушной связи, радиолокационного и радионавигационного обеспечения полетов в целях обеспечения функционирования систем самолетовождения и УВД.

Методические указания к изучению темы 7

Литература: [3.1.1], с. 48-62; [3.2.1], с. 116-129.

Центральные вопросы темы: одиночный замкнутый контур системы УВД, связь БП с надежностью функционирования систем навигации и УВД, комплексирование технических средств навигации и УВД.

Вопросы

- Каков принцип действия одиночного замкнутого контура системы УВД?

- Что принимается в качестве меры количественной оценки уровня БП при УВД?

- Какова взаимосвязь показателей уровня БП и частных критериев надежности систем навигации и УВД?

- Какие факторы влияют на частные критерии надежности систем навигации?

- Перечислите и дайте краткую характеристику требований, предъявляемых системой УВД к системе навигации.

- В чем заключается принцип комплексирования технических средств навигации и УВД?

Тема 8. Обеспечение безопасности полетов на основе решения задач самолетовождения.

Параметры движения ВС, определяющие направление, высоту и скорость перемещения. Этапы полета. Характеристики участков взлета, набора высоты, маршрутного полета, снижения, захода на посадку, посадки, ухода на второй круг и руления. Методы задания траектории полета и решения основных задач самолетовождения. Понятия ортодромии и локсодромии. Методы определения координат ВС. Навигационные элементы, характеризующие местоположение и движение ВС.

Классификация технических средств навигации по назначению. Основные навигационные характеристики (точность измерения, рабочий диапазон, дальность действия и т.д.).

Методические указания к изучению темы 8

Литература: [3.1.1], с. 22-25, с. 51-55, с. 109-110, с. 240-241, с. 247-250; [3.2.1], с. 7-17.

Центральные вопросы темы: параметры движения ВС, этапы полета, основные задачи самолетовождения, навигационные элементы, характеризующие местоположение ВС.

Вопросы

- Что такое самолетовождение?

- Назовите основные этапы полета и дайте их краткую характеристику.

- Что такое основные навигационные параметры полета? Дайте их краткую характеристику.

- Назовите основные технические средства навигации  для определения основных навигационных параметров полета.

- Для каких целей применяется метод комплексирования технических средств навигации?

- Какие задачи УВД решают технические средства навигации?

Тема 9. Обобщенная технология работы диспетчеров и их рабочие места.

Обобщенные процессы УВД. Последовательность обслуживания ВС при оперативном УВД. Основные операции, выполняемые диспетчерами. Обобщенная схема  технологического процесса УВД. Назначение рабочего места диспетчера. Основные требования к построению рабочего места диспетчера. Особенности построения пультов диспетчеров в различных пунктах УВД в неавтоматизированных и автоматизированных системах УВД. Отображение воздушной обстановки. состав и содержание информации, отображаемой диспетчерскому персоналу. Документирование действий диспетчера.

Методические указания к изучению темы 9

Литература: [3.1.1], с. 43-46, с. 178-183, с. 209, с. 212.

Центральные вопросы темы: обобщенная схема технологического процесса УВД, требования к рабочему месту диспетчера, обобщенная технология работы диспетчера.

Вопросы

- Какой алгоритм обобщенной технологии работы диспетчера?

- Поясните общую схему технологического процесса УВД.

- Какова последовательность обслуживания ВС при оперативном УВД?

- Дайте характеристику основных групп информации, используемой в работе диспетчеров УВД.

- Что входит в состав рабочего места диспетчера?

- Каковы особенности построения рабочего места диспетчера в подсистеме планирования ВД?

- Каковы особенности рабочего места диспетчера в подсистеме оперативного УВД?

- Каковы особенности построения рабочего места диспетчера в автоматизированных и в неавтоматизированных системах УВД?

Тема 10. Основы радиотехнического обеспечения воздушного движения.

Требования к радиотехническому обеспечению процессов навигации и УВД. Минимальные навигационные требования. Требования к техническим средствам систем УВД. Радиолокационные станции – основные средства контроля воздушной обстановки. Предупреждение столкновений. Конфликтные ситуации и критерии их оценки. Требования к системам предупреждения столкновений и классификация систем. Объединение информации о параметрах движения ВС и построение траекторий. Объединение результатов измерений постоянной величины.

Методические указания к изучению темы 10

Литература: [3.1.1], с. 48-55, с. 57-59, с. 64-70, с. 141-145, с. 153-155.

Центральные вопросы темы: минимальные навигационные требования, радиолокационные станции, как основной поставщик информации для служб УВД, системы предупреждения столкновений, задача объединения информации от различных датчиков.

Вопросы

- На какое количество уровней подразделяются минимальные навигационные требования?

- Какие типы радиолокационных систем по функциональному назначению применяются для обеспечения УВД?

- Дайте критерии оценки возникновения конфликтных ситуаций.

- В чем состоит принцип действия систем предупреждения столкновений?

- С какой целью производится объединение информации о параметрах движения ВС?

Тема 11. Автоматизированные системы УВД.

Понятие о пропускной способности ВП и органов УВД. Анализ роста интенсивности ВД и в связи с этим затрат времени на выполнение отдельных технологических операций. Выявление «узких» мест в технологической последовательности обслуживания ВС. Основные требования ИКАО к автоматизации процессов УВД. Назначение и классификация АС УВД, их краткая характеристика и основные решаемые задачи. Обобщенные структурные схемы АС планирования ИВП и УВД. Районные, аэродромные и аэроузловые АС УВД. АС контроля за движением на летном поле аэродрома. Основные направления развития АС УВД и особенности построения АСУВД с использованием ИСЗ.

Методические указания к изучению темы 11

Литература: [3.1.1], с. 46-47, с. 173-178, с. 188-201, с. 226-228, с. 240-241, с. 263-267.

Центральные вопросы темы: пропускная способность ВП и органов УВД, временные затраты на выполнение технологических операций при УВД, обобщенные структурные схемы АС УВД, применение ИСЗ для решения задач УВД.

Вопросы

- Что такое пропускная способность ВП и органов УВД?

- Каково влияние роста интенсивности ВД на выполнение отдельных технологических операций?

- Назовите основные требования ИКАО к автоматизации процессов УВД.

- Определите назначение и основные задачи АС УВД.

- Дайте классификацию АС УВД и приведите её типовую структурную схему.

- Каковы особенности построения АС УВД с использованием ИСЗ?

- ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

В соответствии с учебным планом имеется два практических занятия по 2 часа.

Практическое занятие № 1.  Расчет временной загрузки диспетчера УВД.

Рассматриваются временные затраты диспетчера УВД при выполнении им оперативного УВД с точки зрения обеспечения необходимой пропускной способности сектора УВД. Материал соответствует теме 6.

Практическое занятие № 2.  Методы планирования потоков воздушного движения.

Рассматриваются основные методы планирования потоков воздушного движения для типового  сектора УВД. Материал соответствует теме 5.

- КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Контрольные задания приводятся отдельно для специализаций 201301 и 201302.

Специализация 201301.

- Методы обеспечения безопасности полетов с позиций УВД.

- Эшелонирование – основной метод обеспечения безопасности воздушного движения.

- Взаимодействие систем самолетовождения и УВД при обеспечении безопасности полетов.

- Основные задачи самолетовождения и факторы, определяющие необходимость автоматизации данного процесса.

- Назначение и основные пути реализации принципа комплексирования технических средств навигации и УВД.

- Назначение и состав радиоэлектронного оборудования ВС.

- Назначение и основные задачи системы организации воздушного движения.

- Основы использования воздушного пространства в ГА.

- Необходимость, принципы построения и классификация АС УВД.

- Режим автоматического зависимого наблюдения при УВД.

Специализация 201302.

- Система сбора, передачи, объединения и отображения информации от первичных и вторичных РЛС.

- Система оперативного УВД (назначение, принцип действия и технические средства обеспечения, используемые в системе).

- Организационно-функциональная структура системы УВД и технические средства обеспечения работы диспетчерских пунктов УВД.

- Система планирования воздушного движения  (назначение, принцип действия и технические средства , используемые в системе).

- Структура воздушного пространства и особенности радиолокационных средств контроля за ВД в различных элементах ВП.

- Основные принципы контроля, технические средства и порядок взаимодействия экипажа ВС и диспетчера УВД при обеспечении БП.

- Основные факторы, определяющие нормы эшелонирования и связь их с техническими характеристиками средств навигации и УВД.

- Принципы построения рабочих мест диспетчеров в неавтоматизированных и в автоматизированных системах УВД.

- Средства отображения информации в неавтоматизированных и в автоматизированных системах УВД.

- Необходимость и принципы построения АС УВД.

Методические указания

- Каждый студент выполняет вариант задания, соответствующий его специализации по последней цифре его шифра.

- Материал по теме контрольного задания должен представляться не в абстрактном изложении, а в тесной связи с областью применения рассматриваемого вопроса, желательно на базе своего авиапредприятия и/или конкретной авиационной техники ГА.

- В контрольном задании должны найти отражение вопросы, которые соответствуют теме и представлены в соответствующих разделах данного пособия.

- Контрольное задание должно включать обзор материалов по теме, конкретные данные по существу вопросов, необходимые схемы (прежде всего, обобщенные, структурные), иллюстрации, аналитические зависимости и т.д.

- Ориентировочный объем контрольного задания составляет            8 - 10 п.л.

- Контрольное задание может быть написано от руки четким разборчивым почерком, набрано на компьютере, напечатано на пишущей машинке и содержать только общепринятые сокращения (типа: ГА, УВД, ИКАО и т.д.), иметь перечень используемой литературы и необходимые на нее ссылки в тексте с указанием страниц.

Ссылка на литературу должна иметь вид: Иванов В.В.  Управление воздушным движением. - М.: Транспорт, 1995. С. 52-64.

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 26.04.04 г.

Печать офсетная                                 Формат 60х84/16                                     1,0 уч.-изд. л.

0,93 усл.печ.л.                                      Заказ № 1165/                                        Тираж 210 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2004