ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Кафедра технической эксплуатации летательных аппаратов

и авиационных двигателей

А.С. Чичерин, П.Д. Жильцов

ПОСОБИЕ

по проведению учебной практики

«Эксплуатационная-1» на самолете Ил-86

для студентов IV курса

специальности 160901

и направления 160900

дневного обучения

# Москва - 2007

# ББК  053-082

# Ч 72

Рецензент  канд. техн. наук, доц. В.А. Найда

Чичерин А.С., Жильцов П.Д.

Ч 72        Пособие по проведению учебной практики «Эксплуатационная-1» на самолете Ил-86. – М.: МГТУ ГА, 2007. – 40 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОПД.Ф.08.01 «Основы теории эксплуатации АТ» по Учебному плану для студентов IV курса специальности 160901 и направления 160900 дневного обучения, утвержденному в 2001 г.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 18.04.06г. и методического совета 25.01.07г.

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 15.03.07 г.

Печать офсетная                                     Формат 60х84/16                                      1,87 уч.-изд. л.

2,32 усл. печ. л.                                       Заказ № 304/                                             Тираж 200 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие положения ………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 2. Организация работ по ТО ЛА в авиапредприятиях …………………... | 5 |
| 2.1. Общие сведения о ТО самолета Ил-86 ..…………………………. | 5 |
| 2.2. Основные меры безопасности при ТО самолета ………………... | 5 |
| 3. Организация оперативного ТО самолета Ил-86 ………………..……... | 8 |
| 3.1. Оперативные формы ТО самолета и особенности их выполнения ……………………………………………………. | 8 |
| 3.2. Прием, вскрытие и сдача самолета ……………………………… | 10 |
| 3.3. Порядок размещения самолетов и оборудования на стоянках … | 10 |
| 3.4. Организация выполнения работ …………………………………. | 11 |
| 3.5. Буксировка самолета ……………………………………………… | 13 |
| 3.6. Средства наземного обслуживания и их размещение у самолета …………………………………………………………. | 14 |
| 3.7. Эксплуатационные люки ………………………………….……… | 16 |
| 3.8. Маршрут осмотра самолета …………………………….………… | 17 |
| 4. Технологические операции, выполняемые при проведении оперативного ТО самолета Ил-86 …………….……. | 21 |
| 5. Заправочные работы …………………………………………….………. | 33 |
| 5.1. Общие сведения о заправочных работах ………………………... | 33 |
| 5.2. Аэродромный контроль качества ГСМ ……………………….…. | 33 |
| 5.3. Порядок заправки самолета топливом ……………………...…… | 34 |
| 5.4. Дозаправка гидрожидкости в гидросистему ………………….…. | 36 |
| 6. Техническая документация, оформляемая при оперативном ТО …………………………………………………….. | 36 |
| Приложение .……………………………………………………………….. | 38 |
| Литература ...……………………………………………………………….. | 40 |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебная практика Эксплуатационная–1 проводится в учебном авиационно-техническом центре (УАТЦ) университета на исправной авиационной технике (АТ) после изучения студентами конструкции самолета Ил-86.

В результате прохождения практики студенты должны

ЗНАТЬ:

инструкцию и правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на УАТЦ;

организацию и основные правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности при ТО самолета Ил-86;

организацию и основные правила технической эксплуатации самолета Ил-86, двигателей НК-86, ВСУ-10;

регламент оперативного технического обслуживания и технологию выполнения работ;

маршрут осмотра самолета;

наземное оборудование и контрольно-поверочную аппаратуру (КПА), применяемую при оперативном техническом обслуживании (ОТО);

схему подъезда (отъезда) спецавтотранспорта к самолету;

порядок взаимодействия с другими подразделениями и цехами АТБ, службами авиапредприятия при ТО самолета.

УМЕТЬ:

выполнять регламентные работы при ОТО самолета Ил-86;

пользоваться инструментом, приспособлениями, КПА, средствами наземного обслуживания (СНО) общего и специального назначения;

выявлять, анализировать и устранять неисправности;

заменять агрегаты;

организовать работы по ОТО самолета;

пользоваться эксплуатационно-технической документацией (ЭТД).

К выполнению работ допускаются студенты, знающие конструкцию и технологию технического обслуживания агрегата, функциональной системы самолета.

Все студенты, назначенные для выполнения работ по ТО самолета, должны изучить общие правила техники безопасности и специальные правила при работе на конкретной системе.

При проведении практики студенты разбиваются на бригады (3-4 чел.) и после изучения методических указаний при проведении работ на самолете используют технологические карты конкретных работ по ТО, раздаваемые преподавателем.

Каждый студент ведет Журнал практики «Эксплуатационная-1», являющийся отчетом о выполненных работах. По окончании практики студенты сдают зачет с оценкой.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ТО ЛА В АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ

  - Общие сведения о ТО самолета Ил-86

Основным документом, определяющим объем и периодичность выполнения плановых работ по техническому обслуживанию планера, систем, силовой установки, авиационного и радиоэлектронного оборудования самолета Ил-86, является «Регламент технического обслуживания самолетов Ил-86». Технология проведения работ представлена в соответствующих технологических картах (ТК).

Регламент ТО самолета включает два основных раздела: оперативные формы технического обслуживания и периодические формы технического обслуживания, которые выполняются соответственно в цехе (участке) оперативного ТО и в цехе (участке) периодического ТО АТБ.

Техническое обслуживание самолета выполняется инженерно-техническим составом (ИТС), имеющим доступ к обслуживанию самолета данного типа и несущим ответственность за полноту и качество выполнения работ.

При своевременном и качественном выполнении этих работ в полном объеме поддерживается требуемый уровень эксплуатационной надежности и обеспечивается готовность самолета к полетам.

Все формы технического обслуживания самолета Ил-86 выполняются в полном соответствии с требованиями и положениями «Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в ГА» [2].

Самолет и его оборудование подлежат тщательному осмотру и проверке после любого из следующих особых случаев полета или посадки:

полет с превышением эксплуатационных перегрузок;

грубая посадка (в том числе посадка до ВПП или выкатывание за пределы ВПП);

посадка с весом, большим максимального посадочного;

воздействие на самолет атмосферного электрического заряда;

попадание самолета в град, пыльную бурю;

прерванный взлет.

В этом случае результаты проверок оформляются техническим актом и записываются в формуляр самолета.

2.2. Основные меры безопасности при ТО самолета

При оперативных формах ТО самолета должны соблюдаться следующие меры охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

1. К работе на самолете допускаются лица, изучившие правила по технике безопасности и прошедшие проверку их усвоения с оформлением соответствующей документации.

2. Перед проведением осмотров убедитесь в том, что:

установлены колодки под колеса самолета;

установлены шпильки в замки выпущенного положения шасси;

установлены заглушки воздухозаборников двигателей;

установлены чехлы и заглушки на приемники полного и статистического давления;

самолет заземлен;

все АЗС и выключатели потребителей и источников электроэнергии установлены в положение «выключено»;

самолет пришвартован при получении штормового предупреждения.

3. При заправке и сливе топлива:

убедиться в том, что самолет заземлен и около самолета имеются необходимые противопожарные средства;

самолет должен находиться на расстоянии не менее 25 м от других самолетов с работающими двигателями;

нельзя пользоваться взрывоопасными или создающими пламя и искры приборами, а так же нельзя производить на самолете или под ним работы, которые могут вызвать искрообразование;

не разрешается включать АЗС или выключатели систем, не имеющие отношения к заправке (сливу) топлива, а так же производить работы по обслуживанию кислородного, электроприборного и радиооборудования;

не допускается пролив топлива на стояночную площадку;

не допускается нахождение под самолетом наземного оборудования и средств аэродромного обслуживания, не имеющих отношения к заправке (сливу) топлива.

4. Наземные источники электроэнергии подключаются к сети самолета только с разрешения бортинженера, инженера или техника, возглавляющего бригаду технического обслуживания. При подключении источников электроэнергии в кабине самолета должно высвечиваться табло «самолет под током».

5. Перед проверкой систем управления необходимо убедиться в отсутствии людей у рулевых поверхностей оперения и поверхностей механизации крыла.

6. Перед запуском двигателей необходимо проверить наличие средств тушения пожара внутри самолета и на площадке, убедиться в правильности установки колодок и отсутствии посторонних предметов в зоне всасывания воздуха и реактивной струи.

7. При запуске и апробировании двигателей запрещается находиться перед самолетом ближе 15 м от воздухозаборников двигателей и сзади самолета – в зоне выходящих газов – ближе 100 м. Не рекомендуется находиться перед самолетом ближе 50 м от двигателей, если двигатели работают в режиме обратной тяги.

8. Во время работы двигателей запрещается выполнять на них какие-либо смотровые или регулировочные работы.

9. При работе двигателей и РЛС «Гроза» запрещается находиться в зоне ограничений, представляющую собой часть сферы с центом около носового обтекателя РАС в диапазоне углов ±1000 и радиусом 100 м.

10. При осмотре силовой установки самолета после выключения двигателей необходимо соблюдать осторожность во избежание получения ожогов.

11. При снятии агрегатов необходимо устанавливать заглушки на них и трубопроводы.

12. Пневматики колес накачивать только с применением специальных редукторов (приспособления).

13. Все работы по ТО выполняются с использованием исправного наземного оборудования, средств механизации, маркированного инструмента и контрольно-измерительной аппаратуры, прошедшей государственную проверку в установленные сроки.

14. При выполнении работы на самолете запрещается:

прикасаться к самолету, если он не заземлен;

ходить по обшивке самолета без специальной мягкой обуви;

прислонять к обшивке самолета стремянки и другое оборудование, не обшитое мягкой тканью;

размещать инструменты и детали на обшивке самолета;

оставлять не изолированными свободные концы электропроводов;

производить работы в электроцепях, если самолет находится под током;

смазывать вентили кислородных баллонов смазкой или производить работы руками, не очищенными от масла.

15. При работе, связанной с возможностью непосредственного контакта с жидкостью НГЖ-4:

открытые кожные покровы защищаются мазями типа ИЭР-1 и ИЭР-2;

при попадании жидкости НГЖ-4 на открытые кожные покровы необходимо промыть их теплой водой и мылом;

при попадании жидкости НГЖ-4 в глаза немедленно промойте их теплой водой, а при болевых ощущениях обратитесь к врачу-окулисту;

после окончания работы с жидкостью НГЖ-4 тщательно промойте руки теплой водой, а затем примите душ.

Работать в спецодежде, промоченной жидкостью НГЖ-4, строго запрещается. При попадании значительного количества жидкости на спецодежду и обувь заменить их.

После окончания работы проверьте состояние спецодежды. Если она загрязнена жидкостью НГЖ-4, ее необходимо подвергнуть химической чистке или постирать в теплой воде.

Заправка, дозаправка и слив жидкости из системы осуществляется закрытым способом. При подсоединении шлангов наземной гидроустановки (УПГ-300 НГЖ) к бортовым штуцерам не допускается попадание НГЖ-4 на другие агрегаты и элементы конструкции.

Жидкость, попавшая на поверхность самолета и его оборудование, удаляется чистой ветошью, затем эти места промываются теплой водой.

Случайно пролитую жидкость НГЖ-4 на площадке обслуживания необходимо засыпать опилками и убрать совком или лопатой в специальную емкость.

В случае появления внутри самолета течи жидкости НГЖ-4 под давлением необходимо срочно прекратить работу и перекрыть поступление жидкости под давлением к поврежденному месту. По указанию руководителя покиньте рабочее место. Необходимо приступить к уборке жидкости НГЖ-4 с поверхности отсека и агрегатов, а затем продуть воздухом отсек, после продувки отсека воздухом, соблюдая правила безопасности, возьмите пробу на анализ. К работе можно приступить только после получения положительного результата         анализа.

3.	ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО ТО САМОЛЕТА ИЛ-86

3.1. Оперативные формы ТО самолета и особенности их выполнения

К оперативным формам ТО самолета относятся:

- работы по встрече (В);

- работы по обеспечению стоянки (ОС);

- форма «А-транзитная» («Ат»);

- форма «А-базовая» («Аб»);

- форма «Б»;

- работы по обеспечению вылета (ОВ).

Работы по встрече выполняются непосредственно после каждой посадки при выполнении обычных рейсов и в случае очередной заправки топливом, при выполнении учебно-тренировочных полетов (УТП).

Работы по обеспечению стоянки выполняются при планируемой продолжительности стоянки самолета свыше 5 часов.

Работы по осмотру и обслуживанию выполняются:

«Ат» - а) после каждой посадки самолета для обеспечения предстоящего полета, если не требуется выполнения более сложной формы ТО;

б) при очередной заправке самолета в процессе УТП;

в) повторно, перед полетом самолета, в случае задержки предыдущего запланированного полета на 12 и более часов;

г) перед полетом самолета после периодического ТО;

«Аб» - а) перед полетом (после посадки) самолета в конечном или базовом аэропорту при планируемой стоянке в течение 5 или более часов, если не требуется выполнения более сложной формы ТО;

б) после контрольно-испытательного полета;

«Б»  -  преимущественно в базовом аэропорту не реже одного раза в 7 летных суток. Указанный срок может быть увеличен на количество нелетных суток, но не должен превышать 10 суток.

Выполнение работ по осмотру и обслуживанию («Ат», «Аб» и «Б») обеспечивает готовность самолета к полету в течение 12 часов.

Работы по обеспечению вылета выполняются непосредственно  перед каждым вылетом самолета:

- после выполнения на самолете работ по осмотру и обслуживанию («Ат», «Аб» и «Б»);

- повторно, при подготовке самолета к вылету в случае задержки предыдущего запланированного полета более одного часа. При необходимости работы по обеспечению вылета могут выполняться одновременно с работами по осмотру и обслуживанию.

Работы по В, ОС и ОВ являются общими для планера и функциональных систем, силовой установки, авиационного и радиоэлектронного оборудования (АиРЭО).

На самолете Ил-86 предусматривается выполнение плановых работ по форме «Ат» и «Аб» только специалистами по самолету и двигателям (за исключением работ по проверке самописца КЗ-63 и зарядки кислородной системы по форме «Аб»). Работы, обычно выполняемые специалистами по АиРЭО (осмотр фар, бортовых аэронавигационных огней (БАНО), сигнальных дисков саморазрядки огнетушителей, обтекателей антенн и т.д.), включены в технологические карты (ТК) осмотра самолета по маршруту по формам «Ат», «Аб» и «Б». Простота осмотра этих элементов А и РЭО такова, что привлекать отдельно специалистов по электрооборудованию, радиооборудованию и приборам не целесообразно.

Регламентом и ТК не предусматривается дополнительный контроль за выполнением плановых работ при оперативном ТО самолета. Исключение составляют операции по осмотру фильтров двигателя (пункт РО 3.72.08). Выполнение этих операций должен контролировать инженер смены (И). По всем остальным плановым работам ответственность за качество и полноту выполнения работ несет исполнитель.

При устранении отказов и неисправностей, выявленных экипажем в полете или обнаруженных техсоставом при выполнении ТО, уровень контроля зависит от характера неисправностей. Исполнитель несет ответственность за восстановление контровки, надежность затяжки соединений, удаление загрязнений и т.д. Выполнение работ, связанных с демонтажем агрегатов, регулировкой, ремонтом обшивки и т.д., а также работ, выполняемых после особых случаев полета (специальное ТО), должно контролироваться инженерным составом (инженер смены, инженер ОТК, начальник смены).

При выполнении осмотра самолета по маршруту, а также при осмотрах отдельных систем и агрегатов (шасси, силовой установки, А и РЭО и т.д.) от исполнителя не требуется концентрировать внимание на обнаружение таких неисправностей, как нарушение лакокрасочного покрытия (ЛКП) на небольшой площади, ослабление болтовых и заклепочных соединений, появление очагов коррозии (особенно в закрытых местах), неглубоких плавных вмятин, микротрещин, мелких царапин. Такие требования к осмотру имеются в ТК периодических форм ТО.

В технологические карты на оперативные формы ТО заложены требования «убедиться в отсутствии очевидных внешних повреждений», т.е. таких, которые могут визуально обнаружить специалисты, выполняющие осмотры с земли за время, указанное в ТК и определяемое трудоемкостью работы. К ним относятся: случайные повреждения элементов конструкции (вмятины, трещины, разрушения вследствие ударов посторонних предметов, полученные в полете и на земле), течь жидкостей (топлива, масла, НГЖ-4, АМГ-10, химжидкости, воды), ослабление затяжки винтов крепления, нарушение контровки, повреждение колес шасси и т.д. Трудоемкость выполнения работ, указанных в ТК, предусматривает только оперативное время, необходимое для выполнения работ, и не учитывает потери времени на подготовку и уборку рабочего места, на получение инструмента, на ожидание прибытия средств наземного обслуживания (СНО) и т.д. Если позволяет продолжительность стоянки при ТО самолета по форме «Аб» или «Б», необходимо все обнаруженные отказы и неисправности устранить, в том числе и те, которые должны быть устранены при периодическом ТО.

Отказы, влияющие на  безопасность полетов, должны устраняться при ТО самолета на любой оперативной форме.

3.2. Прием, вскрытие и сдача самолета

Самолеты и вертолеты постоянно находятся под охраной и ответственностью экипажа (пилота, бортинженера), ИТС, АТБ, службы военизированной охраны авиапредприятия (АП), подпись которых о приеме ЛА является последней, поставленной в бортовом журнале, журналах дежурного по стоянке или службы охраны.

Прием (сдача) самолета возлагается на командира (бортинженера), дежурного по стоянке АТБ, бригадира (авиатехника), начальника караула военизированной охраны АП в зависимости от нахождения ЛА в одном из соответствующих состояний: использование ЛА по назначению, ТО и Р, стоянка ЛА, когда на них не выполняют работы по ТО и Р.

3.3. Порядок размещения самолетов и оборудования на стоянках

Самолеты и вертолеты размещаются на специально оборудованных площадках аэродрома (перроне, местах стоянок, специальных площадках), в ангарах и доках. Перрон и места стоянки (МС) оборудуются следующими техническими средствами: приспособлениями для заземления и швартовки; средствами энергоснабжения, освещения, заправки топливом, сигнализации и связи; технологической оснасткой (лестницы, платформы, стремянки и т.п.); средствами пожаротушения; емкостями для сбора отработанных нефтепродуктов, тарой для использованной ветоши.

На открытых МС самолеты должны находиться с упорными колодками под колесами основных опор шасси, заземленными и обесточенными, с застопоренными рулями и элеронами.

3.4. Организация выполнения работ

Инженер (начальник) смены (ИС), который руководит работой всего личного состава, должен проверить состояние самолетов на стоянках и организовать их прием от предыдущей смены или от военизированной охраны (ВОХР) дежурным по стоянке своей смены и оформить прием самолетов в «Журнале работ и приема-сдачи смен» или в постовой ведомости. Далее ИС получает от ПДО сменное производственное задание и зарегистрированные бланки карт-нарядов и составляет план работы смены с учетом расписания движения, плана полетов и технического состояния принятых от предыдущей смены самолетов. В начале перед работой ИС проводит со всем личным составом предварительный разбор работы за прошлую смену, затем доводит план работы на предстоящую смену и знакомит с поступившей руководящей документацией.

Задание между бригадами распределяется с таким расчетом, чтобы можно было обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по подготовке к полетам самолетов, находящихся на базе и прилетающих во время работы смены. Для этого ИС выдает  авиатехникам-бригадирам карты-наряды и вместе с ними распределяет полученное задание между специалистами бригад.

Затем авиатехники-бригадиры принимают от дежурных по стоянке самолеты, проверяют их состояние и наличие пломб. Если обнаруживается повреждение пломб, недостача имущества или повреждение самолета, то приемку самолета прекращают, составляют акт с перечнем недостающего имущества, который подписывают сдающее и принимающее лица.

Помимо бригад технического состава, специализирующихся на комплексном обслуживании самолетов определенных типов, в состав смен входят бригады по буксировке, уборке кабин и салонов самолета, удалению льда и снега с обшивки самолета, зачехлению и расчехлению, бригады и отдельные специалисты по устранению сложных и трудоемких неисправностей. Общее руководство личным составом, работающим на данном самолете, осуществляется авиатехником-бригадиром по обслуживанию планера и двигателей.

Авиатехник-бригадир (АБ) сразу же после заруливания самолета на МС (перрон) и выключения двигателей получает от экипажа (командира, бортинженера) информацию о работе авиационной техники в полете, знакомится с записями в бортовом журнале. Если замечаний нет, то АБ дает указание специалистам бригады приступить к выполнению работ по обслуживанию самолета, а сам производит его осмотр (дефектацию) по маршруту.

Выявленные при осмотре неисправности (дефекты), в том числе записанные в бортовом журнале, заносятся в раздел «Дополнительные работы» карты-наряда и авиатехник докладывает о них ИС. ИС после осмотра неисправных участков дает указание о порядке их устранения и принимает меры по обеспечению этой работы необходимыми запчастями, материалами, а если требуется, то и специалистами, подавая необходимые заявки.

Если неисправность за установленное для обслуживания время не может быть устранена, то самолет снимается с рейса и заменяется на резервный.

Для обеспечения регулярности полетов и строгого выполнения расписания движения выполняются следующие мероприятия: выделяется резерв самолетов, создается возвратно-обменный фонд (ВОФ) и составляется перечень неисправностей на каждый тип самолета, с которыми  разрешается полет.

Самолеты, выделенные в резерв, размещаются на перроне и закрепляются за бригадами специалистов цеха оперативного ТО, которые  поддерживают самолеты в постоянной готовности к полету.

ВОФ создается в каждой АТБ и используется в основном для устранения неисправностей и отказов транзитных самолетов. Если в полете на самолете возникла неисправность или отказ агрегата, то экипаж сообщает об этом в диспетчерскую аэропорта посадки. Эта информация немедленно поступает дежурному диспетчеру ПДО АТБ и ИС оперативного ТО, который обеспечивает безопасную посадку, встречу и организует подготовку и доставку на перрон необходимых запчастей и агрегатов, включая дефицитные из ВОФ. Он обязан лично встретить этот самолет, уточнить характер неисправности и контролировать весь ход обслуживания, включая оформление карты-наряда и бортжурнала.

Перечень неисправностей, которые не влияют на безопасность полета и с которыми разрешается выпуск в полет  транзитных самолетов, разрабатывается в ОКБ для каждого типа самолета и вводится в действие государственным Руководящим органом ГА.

На эффективность оперативного ТО самолетов оказывают влияние следующие методы (поэтапный, специализации, кооперирования) и формы (бригадно-узловая, бригадная, индивидуальная) организации производственного процесса. Поэтапный метод ТО как средство сокращения единовременного календарного простоя самолетов на ТО получил широкое распространение. Он предусматривает разделение наиболее трудоемких форм ТО на этапы, число и трудоемкость которых рассчитывается для каждой АТБ в зависимости от специфических условий эксплуатации (число ИТС, сложившейся организации производственного процесса). На каждый из таких этапов разрабатываются пооперационные ведомости, объединяющие отдельные операции по узлам и системам с менее трудоемкой формой ТО. Для этого используют периоды эксплуатации самолета в пределах верхнего и нижнего допусков на форме ТО, а также любые вынужденные простои по метео- и другим причинам. Например, чтобы исключить простои самолета на работах по ФБ при некоторых запасах времени, ее можно поэтапно выполнить вместе с работами по ФАб, которые будут производиться в пределах календарного допуска ± 2 дня. ФБ выполняется одной комплексной бригадой специалистов, поэтому затраты времени на ее выполнение достаточно велики, несмотря на преобладание смотровых работ. Если работы по ФБ выполнять разовым методом, то простой самолета может достигнуть продолжительности более одного дня. Если же их разбить на четыре этапа и выполнять последовательно вместе с работами по ФАб в течение четырех дней допуска, то самолет будет летать каждый день, что позволит увеличить декадный и месячный налет самолета.

Специализация производства есть ограничение номенклатуры обслуживаемых (ремонтируемых) изделий, близких по назначению и конструкции, или процессов, применяемых для обслуживания (ремонта) изделий, различных по назначению и конструкции.

Кооперирование производства есть регламентированное использование производственной мощности (площади, ИТС, СНО и т.д.) нескольких предприятий для участия в обслуживании (ремонте) отдельных изделий.

Актуальность специализации и кооперирования обуславливается сложностью АТ и большой трудоемкостью форм ТО, необходимостью большого количества средств общего и специального применения, недостатком производственных площадей и другими условиями. Кооперирование и специализация АТБ целесообразны в масштабах одного регионального управления ГА, но не исключается возможность кооперирования нескольких управлений.

3.5. Буксировка самолета

Одной из ответственных операций, выполняемых до и после подготовки самолета к полетам и в процессе обслуживания, является буксировка. Она применяется для перемещения самолета по аэродрому от МС к перрону для посадки пассажиров, от перрона – на место запуска двигателей перед выруливанием на предварительный старт, а после прилета – к перрону, на МС или в ангар для ТО. При этом достигается экономия ресурса двигателей и топлива и снижается общий уровень шума на аэродроме и в его районе.

Самолет можно буксировать «носом вперед» или «хвостом вперед». При буксировании «носом вперед» усилие от буксировки передается через жесткое буксировочное устройство на переднюю опору шасси. При помощи этого же устройства буксировка «хвостом вперед» осуществляется только по искусственному покрытию для закатки самолета на стоянку и в ангар.

Буксировка «хвостом вперед» применяется для перемещения самолета по грунту, например, после выкатывания его за пределы ВПП. В этом случае буксировка производится при помощи тросового устройства, которое присоединяется к основным опорам шасси или к тележкам основных колес. Управляют самолетом в этом случае при помощи облегченного или стандартного жесткого водила, присоединенного к узлам передней опоры шасси.

Буксировка самолета на прямых, свободных участках РД от препятствий, разрешается со скоростью до 10 км/ч, а при маневрировании на МС и при поворотах – до 5 км/ч. При наличии препятствий вблизи самолета буксировка производится со скоростью не более 3 км/ч, при этом удаление любой точки самолета от препятствия должно быть не менее 2 м. Направление начала движения тягача должно совпадать с осью самолета (отклонение не более 20 градусов). Начало и прекращение движения должны выполняться плавно, а движение без рывков и крутых поворотов. Как жесткое, так и тросовое буксировочные устройства должны быть оборудованы предохранительными срезными болтами заводского изготовления. Буксировка самолета разрешается только при наличии давления в тормозной системе. В кабине самолета должен находиться член экипажа или авиатехник, допущенный приказом к выполнению работ в кабине для управления тормозами. Во время буксировки левая форточка кабины экипажа должна быть открыта.

Буксировка самолета с выходом на РД, ВПП или перрон производится по разрешению диспетчера службы движения, а внутри АТБ – по разрешению ИС. Если по маршруту движения коэффициент сцепления менее 0,3, буксировка не производится. Буксировка допускается, если между руководителем буксировки, водителем тягача и лицом, находящимся в кабине, надежная радиосвязь по СПУ.

Решение о буксировке самолета принимает ИС, он же назначает: авиатехника, ответственного за буксировку; авиатехника, допущенного к работе в кабине; авиатехника, сопровождающего самолет у конца левого крыла и водителя тягача.

3.6. Средства наземного обслуживания и их размещение у самолета

Полностью номенклатура и характеристика средств наземного обслуживания (СНО) приведены в «Руководстве по аэродромному обслуживанию самолета Ил-86».

Состав средств наземного обслуживания (СНО) общего применения, используемых при выполнении оперативных форм ТО самолета Ил-86, определяется необходимостью выполнения технологических операций, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Основные технологические операции ТО

самолета Ил-86 и средства их механизации

| №№ п/п | Наименование технологической операции | Наименование СНО | Индекс или шифр СНО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Буксировка самолета | Аэродромный тягач | Бел АЗ-7421 |
| 2. | Кондиционирование воздуха в кабинах и салонах | Аэродромный кондиционер | АК-1.6 (АКВ-80/180) |
| 3. | Подогрев авиадвигателей | Унифицированный моторный подогреватель воздуха | УМП-350-131 |
| 4. | Воздушный запуск авиадвигателей | Установка воздушного запуска авиадвигателей | УВЗ-2 (А-86М) |
| 5. | Обслуживание высоко расположенных частей самолета | Самоходная площадка обслуживания | А-1102 СПО-15М |
| 6. | Проверка и питание бортового электрооборудования: переменным током постоянным током | Преобразователь частоты стационарный Выпрямитель передвижной | АПУС-60У1 АПА-50М АВ2М |
| 7. | Уборка кабин и салонов | Машина для комплексного обслуживания бытового оборудования самолета | МУС-1 |
| 8. | Зарядка сжатым воздухом | Воздухозаправщик | ВЗ-20-350 |
| 9. | Зарядка газообразным азотом | Азотозаправщик | УГЗСМ-А-131 или ВЗ-20-350 |
| 10. | Обработка туалетных отсеков самолета | Машина для обработки туалетных отсеков | АС-161 |
| 11. | Заправка системы водоснабжения самолета | Водозаправщик | МВ-1; МВ-2 |
| 12. | Проверка работы гидросистем самолета и их дозаправка жидкостью НГЖ-4 | Установка для проверки гидросистем самолета | УПГ-300-НГЖ |
| 13. | Зарядка газообразным кислородом | Унифицированная газо-зарядная станция | УГЗСМ-К-131 или АКЗС-75М |
| 14. | Обслуживание маслосистем: заправка маслосистем основных авиадвигателей; дозаправка маслосистем основных авиадвигателей и заправка маслосистемы ВСУ | Маслозаправщик Заправщик спецжид-костями | МЗ-66 А-2104 |
| 15. | Мойка наружной поверхности самолета | Машина для мойки самолетов | АС-157 СПО-15М |
| 16. | Удаление наземного обледенения наружных поверхностей самолета | Установка очистки поверхности | А-2001 АС-157 СПО-15М |
| 17. | Заправка топливом | Топливозаправщик | ТЗ-22 или ТЗ-60 и ЗС |

Продолжение табл. 1

Типовая схема расстановки СНО самолета Ил-86 представлена на рис.1.

3.7. Эксплуатационные люки

Для обеспечения выполнения регламентных работ на самолете в доступных местах расположены люки, через которые осуществляется подход к осматриваемым системам и их агрегатам. Большинство из эксплуатационных люков, в том числе и грузовые двери, располагаются на правом борту фюзеляжа. Такое расположение люков и грузовых дверей позволяет выполнять подготовку самолета к полету одновременно с посадкой пассажиров через три входные двери, расположенные с левой стороны фюзеляжа.

Основные эксплуатационные люки для обслуживания самолета и их высота приведены в табл.2, а места их расположения представлены на рис. 2.

Таблица 2

Основные эксплуатационные люки и их высота

| № зоны обслуживания согласно рис. 2 | Наименование | Высота, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Панель слива воды | 3000 |
| 2. | Розетки СПУ | 1700 |
| 3. | Штуцер зарядки кислородом | 2300 |
| 4. | Водозаправочная панель | 1700 |
| 5. | Штуцер наземного кондиционирования | 1800 |
| 6. | Узел установки наземного гидроподъемника | 4200 |
| 7. | Люк подогрева внутреннего двигателя | 2300 |
| 8. | Люк подогрева внешнего двигателя | 2500 |
| 9. | Краны слива конденсата из бака номер 5 | 2000 |
| 10. | Панель слива воды | 1700 |
| 11. | Розетка заземления самолета | 1800 |
| 12. | Сливная панель системы канализации | 3000 |
| 13. | Бортовые аккумуляторы | 3500 |
| 14. | Узел установки наземного гидроподъемника | 4000 |
| 15. | Заправка маслом ВСУ под давлением | 5500 |
| 16. | ШРАП-500 (постоянный ток 27 В) | 2300 |
| 17. | Щиток управления заправкой топлива | 2000 |
| 18. | Заправка топливных баков под давлением | 2000 |

| 19. | Кран слива топлива из бака № 5 | 2000 |
| --- | --- | --- |
| 20. | Узел установки наземного гидроподъемника | 3500 |
| 21. | Штуцер воздушного запуска | 1700 |
| 22. | ШРАП-400-ЗФ (переменный ток 200/115 В, 400 Гц) | 2300 |
| 23. | Сливная панель системы канализации | 3000 |
| 24. | Кран слива масла из бака | 2500 |
| 25. | Заправочная горловина маслобака | 3200 |
| 26. | Кран слива топлива | 2500 |
| 27. | Бортовые клапаны подключения гидропитания | 3000 |
| 28. | Заправочные горловины топливных баков | 4750 |
| С зоны 1 до зоны 9* | Нажимные краны слива конденсата на каждом крыле | 4150 |
| Зона 10 | Нажимной кран слива конденсата из «сухого» отсека | 4500 |
| Зона 11 | Нажимной кран слива конденсата дренажного бака | 4700 |

Продолжение табл. 2

* Примечание: номера зон размещения кранов слива конденсата из топливной системы  на рис. 2 не обведены кругом.

3.8. Маршрут осмотра самолета

В целях обеспечения высокого качества осмотра, а также сокращения времени на осмотр при определенных формах ТО разрабатывается отдельная схема маршрута осмотра самолета Ил-86, представленная на рис. 3.

Рис 1. Типовая схема расположения средств наземного обслуживания самолета Ил-86

Рис 2. Основные точки технического обслуживания самолета Ил-86

Рис. 3. Маршрут осмотра при техобслуживании самолета Ил-86

4.	 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО ТО

САМОЛЕТА ИЛ-86

Перечень и содержание работ, проводимых при оперативном ТО, представлены в табл. 3.

Таблица 3

Перечень работ при оперативном ТО

| Пункт РО | Наименование объекта, содержание работы | Оперативные формы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | АТ | АБ | Б |  |
| 3.01.00. | Работы по встрече |  |  |  |  |
| 3.01.01. | Установите связь с экипажем по СПУ. |  |  |  |  |
| 3.01.02. | Установите упорные колодки под колеса шасси, проверьте, что токосъемники касаются поверхности стоянки, а указатели грубой посадки опломбированы в исходном положении. |  |  |  |  |
| 3.01.03. | Прослушайте вращение роторов двигателей на выбеге. |  |  |  |  |
| 3.01.04. | Подключите к борту самолета наземный источник электропитания. |  |  |  |  |
| 3.01.05. | Установите заглушки на воздухозаборники и сопла двигателей, чехлы и заглушки на приемники полного и статического давления (при стоянке самолета более 1,5 ч). Примечание: При дожде, пыльной буре и снегопаде чехлы и заглушки на приемники полного и статического давления установите независимо от продолжительности стоянки. |  |  |  |  |
| 3.01.06 | При температуре наружного воздуха 0оС и ниже (при планируемой стоянке более 1.5 ч) слейте воду из водяных баков и содержимое из сливных баков. Произведите обработку санузлов. Не допускайте замерзание жидкостей в системах. В промежуточных аэропортах эту работу выполняйте по требованию экипажа. |  |  |  |  |
| 3.02.00. | Работы по обеспечению стоянки |  |  |  |  |
| 3.02.01 | Установите все заглушки на самолет, двигатели, шпильку в замок выпущенного положения переднего шасси, заземлите самолет. |  |  |  |  |
| 3.02.02. | Слейте воду из водосистем, произведите обработку санузлов, не допускайте замерзания жидкостей в системах. |  |  |  |  |
| 3.02.02.Д1. | Уберите крупный мусор и пищевые отходы в кабине экипажа, пассажирских салонах, гардеробах, туалетах, буфетах, кухне, вестибюлях и грузовых отсеках. |  |  |  |  |
| 3.02.02.Д2. | Проверьте комплектность бытового оборудования, наличие: ковров, портьер, рабочих дорожек, выдвижных и мусорных ящиков, тележек БСТ-3М, сепараторов. |  |  |  |  |
| 3.02.03. | Проверьте исходное положение кранов, рычагов, кнопок, тумблеров, автоматов защиты. |  |  |  |  |
| 3.02.04. | Закройте все форточки, двери, люки. |  |  |  |  |
| 3.02.05. | Отключите наземный источник электропитания. |  |  |  |  |
| 3.02.06. | При температуре наружного воздуха –25оС и ниже при планируемой стоянке свыше 12 ч снимите аккумуляторные батареи 20НКБН-25 для отправки их на АЗС. |  |  |  |  |
| 3.02.02. | Продезинфицируйте туалеты. |  |  |  |  |
| 3.03.00. | Работы по обеспечению вылета. |  |  |  |  |
| 3.03.01. | Подключите к самолету (если был отключен) источник наземного электропитания. |  |  |  |  |
| 3.03.02. | Произведите кондиционирование воздуха в кабине. |  |  |  |  |
| 3.03.03. | Проверьте зарядку баллонов воздухом, заправьте водяные системы и системы санузлов, проверьте функционирование систем. |  |  |  |  |
| 3.03.04. | Снимите все чехлы и заглушки, шпильку из замка выпущенного положения переднего шасси, отсоедините заземление самолета. |  |  |  |  |
| 3.03.05. | При температурах наружного воздуха 0оС и ниже произведите прокрутку роторов НД двигателей от руки. |  |  |  |  |
| 3.03.06. | Уберите упорные колодки из-под колес шасси. |  |  |  |  |
| 3.03.07. | Выполните заключительный осмотр самолета и убедитесь: в отсутствии внешних повреждений; в полном закрытии всех люков и дверей; в том, что все чехлы и заглушки сняты и упорные колодки из-под колес убраны; в отсутствии снега, льда на самолете, препятствующих вылету самолета. |  |  |  |  |
| 3.03.08. | Отключите от самолета (после запуска двигателей) источник наземного электропитания. |  |  |  |  |
| 3.00.00 | Работы по осмотру и обслуживанию |  |  |  |  |
| 23.00. | РАДИОАППАРАТУРА СВЯЗИ |  |  |  |  |
| 3.23.01. | Осмотрите с земли разрядники статистического электричества, демпфирующие грозоразрядники, обтекатели антенн. Убедитесь в отсутствии недопустимых повреждений и загрязнений. | х | х | х |  |
| 25.00. | БЫТОВОЕ И АВАРИЙНО-СПИСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 3.25.01. | Осмотрите кресла пассажиров и сиденья бортпроводников. Убедитесь в их чистоте и наличии привязных ремней. | - | х | х |  |
| 3.25.02. | Осмотрите в кабине экипажа кресла, панели внутренней отделки. Убедитесь в отсутствии повреждений, загрязнений, течи жидкости АМГ-10. | - | - | х |  |
| 3.25.03. | Проверьте функционирование систем кресел экипажа, фиксацию кресел в исходных положениях, состояние привязных ремней. | - | - | х |  |
| 3.25.04. | Осмотрите в пассажирских салонах, вестибюлях, служебных помещениях, буфетах, туалетах панели внутренней отделки, мягкий инвентарь, ковровое покрытие. | - | - | х |  |
| 3.25.05. | Проверьте комплектность и расположение аварийноспасательных средств (в соответствии с компоновкой самолета и полетным заданием). | - | - | х |  |
| 3.25.06. | Внешним осмотром убедитесь в чистоте и исправности ШР электрокипятильников и их электропроводки. | - | - | х |  |
| 3.25.07. | Произведите уборку в кабине экипажа, пассажирских салонах, служебных и багажных помещениях и вестибюлях. | х | х | х |  |
| 26.00. | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | х | х | х |  |
| 3.26.01. | Проверьте целостность сигнальных дисков саморазрядки огнетушителей. | х | х | х | При выполнении пп.3.53.01, 3.54.01. |
| 28.00. | ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |  |  |  |  |
| 3.28.01. | Проверьте по топливомеру в кабине экипажа количество топлива в системе, при необходимости, дозаправьте. | х | х | х |  |
| 3.28.02. | До и после заправки слейте отстой топлива из предрасходных отсеков и сборного отсека бака № 5. Повторно слейте отстой топлива после стоянки самолета свыше 5 ч после последнего слива при выполнении работ по обеспечению вылета. | х | х | - | Перед запуском двигателя слейте отстой по требованию экипажа. |
| 3.28.03. | Слейте отстой топлива из всех сливных точек топливной системы. | - | - | х |  |
| 3.28.04. | Проверьте чистоту воздухозаборников дренажа. | х | х | х | При вып.п.3.57.01. |
| 29.00 | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. |  |  |  |  |
| 3.29.01. | Проверьте по указателям: а) количество жидкости в гидробаках; б) давление азота в гидроаккумуляторах сети источников давления; в) давление азота в гидроаккумуляторе насосной станции; г) давление наддува гидробаков. | - | х | х |  |
| 3.29.02. | Проверьте уровень масла в картере редуктора ТНУ-86 | - | - | х |  |
| 30.00 | Противообледенительная система |  |  |  |  |
| 3.30.01 | Осмотрите датчики сигнализатора обледенения самолета | х | х | х | При вып.п.3.53.01 |
| 32.00. | ШАССИ |  |  |  |  |
| 3.32.01. | Осмотрите переднее и главное шасси (при закрытых створках). Убедитесь: а) в отсутствии недопустимых повреждений и проворачивания пневматиков колес; б) в отсутствии внешних повреждений на элементах шасси; в) в отсутствии следов течи жидкости АМГ-10 и НГЖ-4; г) в отсутствии льда, снега; д) в нормальном давлении азота в амортизаторах (по усадке). | х х х х - | х х х х - | х х х х х |  |
| 3.32.02. | Проверьте: а) состояние термосвидетелей и легкоплавких пробок барабанов колес; б) износ тормозных дисков (по указателям) | х - | х - | х х |  |
| 3.32.03. | Проверьте давление в пневматиках колес (с помощью манометра). | - | х | х |  |
| 3.32.04. | Осмотрите в отсеках переднего и главного шасси (при открытых створках) элементы конструкции, агрегаты и коммуникации шасси. Убедитесь в отсутствии: внешних повреждений; следов течи жидкости НГЖ-4; загрязнений на замках выпущенного и убранного положений шасси и створок; повреждений и загрязнений концевых выключателей и подходящей к ним электропроводки. | - | - | х |  |
| 3.32.05. | Очистите элементы шасси от загрязнений. | - | - | х |  |
| 3.32.06. | Проверьте давление азота в гидроаккумуляторах тормозов (по указателю) | - | х | х | При вып. п.3.29.01. |
| 3.32.07. | Проверьте поканальное функционирование системы управления поворотом колес передней ноги шасси. | - | - | х |  |
| 33.00. | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 3.33.01. | Осмотрите (с земли) габаритные и аэронавигационные огни, фары, колбы импульсного маяка. | х | х | х | При вып. пп.3.53.01, 3.57.01, 3.55.01. |
| 49.00. | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА |  |  |  |  |
| 3.49.01. | Осмотрите ВСУ и убедитесь в отсутствии повреждений и подтеканий топлива, масла | - | - | х |  |
| 3.49.02. | Проверьте уровень заправки масла, при необходимости, дозаправьте. | - | - | х |  |
| 3.49.03. | Запустите ВСУ и проверьте функционирование системы сигнализации и приборов контроля при его работе. | - | - | х | При вып. п.3.72.11. |
| 52.00. | ДВЕРИ И ЛЮКИ |  |  |  |  |
| 3.52.01. | Осмотрите входные двери и их складывающиеся трапы, грузовые двери и дверь кухни. Убедитесь в отсутствии повреждений и загрязнений (особенно в районе узлов навески, герметизации, механизмов открытия запирающих механизмов и механизмов раскладывания трапов). | х | х | х | По формам «АТ» и «АБ» работу выполняйте совместно с п. 3.53.01. |
| 53.00. | ФЮЗЕЛЯЖ |  |  |  |  |
| 3.53.01. | Осмотрите с земли фюзеляж и убедитесь: в отсутствии внешних повреждений, деформаций; в надежности закрытия крышек люков и панелей; в отсутствии следов течи масла, топлива, воды, химжидкости, НЖГ-4 в местах расположения баков, агрегатов и трубопроводов; в отсутствии льда, снега, инея на поверхности фюзеляжа. | х | х | х |  |
| 54.00 | ГАНДОЛЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, ПИЛОНЫ |  |  |  |  |
| 3.54.01 | Осмотрите с земли гандолы двигателей и пилоны, убедитесь: - в отсутствии внешних повреждений, деформации; - в надежности закрытия створок, крышек люков; - в отсутствии подтекания топлива, масла, НГЖ-4, следов выбивания горячего воздуха; - в отсутствии льда, снега, инея. | х | х | х |  |
| 3.54.02. | Осмотрите воздухозаборники двигателей. Убедитесь в их чистоте, в отсутствии повреждений. | х | х | х |  |
| 3.54.03. | Осмотрите узлы крепления двигателей. Убедитесь в отсутствии повреждений и целостности контровок. | - | - | х |  |
| 55.00. | ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОПЕРЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3.55.01. | Осмотрите с земли стабилизатор, киль и рули. Убедитесь: в отсутствии внешних повреждений, деформаций; в надежности закрытия крышек, люков, панелей; отсутствии подтеканий жидкости НГЖ-4; в отсутствии льда, снега, инея на всех поверхностях оперения. | х | х | х |  |
| 56.00. | ОКНА |  |  |  |  |
| 3.56.01. | Осмотрите с земли остекления пилотской, пассажирской кабин, а также дополнительные окна. Убедитесь в отсутствии внешних повреждений. | х | х | х | При вып. п.3.53.01. |
| 3.56.02. | Осмотрите остекления и светофильтры пилотской кабины. Убедитесь в отсутствии внешних повреждений. | - | - | х | При вып. п.3.25.02. |
| 3.56.03. | Осмотрите остекления и светофильтры пассажирских салонов. Убедитесь в отсутствии повреждений и загрязнений. | - | - | х | При вып. п.3.25.04. |
| 57.00. | КРЫЛО |  |  |  |  |
| 3.57.01. | Осмотрите с земли крыло, предкрылки, закрылки, элероны и убедитесь: в отсутствии внешних повреждений; в отсутствии подтеканий жидкостей; в надежности закрытия всех крышек люков, панелей и створок; в отсутствии льда, снега, инея на поверхности крыла. | х | х | х | По форме «Б» работу выполняйте при выпущенном положении механизации. |
| 3.57.02. | Осмотрите верхнюю поверхность крыла, элеронов, спойлеров, тормозных щитков, закрылков, предкрылков. Убедитесь в отсутствии повреждений, течи топлива и в плотном закрытии крышек люков. | - | - | х |  |
| 72.00. | ДВИГАТЕЛЬ |  |  |  |  |
| 3.72.01. | Проверьте уровень масла в маслобаках двигателей (по бортовым масломерам). | - | х | х |  |
| 3.72.02. | Осмотрите лопатки ВНА, 1 ступени компрессора НД. Убедитесь в отсутствии повреждений. | - | - | х |  |
| 3.72.03. | Проверьте плавность вращения ротора 1 ступени компрессора НД (от руки) | - | - | х |  |
| 3.72.04. | Осмотрите лопатки 3-й ступени турбины, реактивное сопло, окна реверса. Убедитесь в отсутствии повреждений. | - | - | х |  |
| 3.72.05. | При открытых створках гондол двигателей осмотрите двигатель, его агрегаты, коммуникации всех систем. Убедитесь в отсутствии повреждений и следов не герметичности, в целостности контровок. | - | - | х |  |
| 3.72.06. | Осмотрите тяги, качалки, рычаги и тросы управления двигателями. Убедитесь в отсутствии люфтов и повреждений, в целостности контровки. | - | - | х |  |
| 3.72.07. | Произведите прокрутку роторов ВД (с помощью привода ручной прокрутки). Убедитесь в плавности вращения роторов и в отсутствии посторонних шумов. | - | - | х |  |
| 3.72.08. | Снимите фильтры для осмотра, промывки и проверки, убедитесь, что на них нет металлической стружки, загрязнений, повреждений, в кондиционности уплотнений следующих фильтров: фильтры-сигнализаторы стружки в масле; маслофильтры двигателей; магнитную пробку в трубопроводе откачки масла передней опоры; магнитную пробку в трубопроводе откачки масла из задней опоры; магнитную пробку в поддоне коробки приводов; магнитную пробку в ППО. | - - - - - - | - - - - - - | х х х х х |  |
| 3.72.09. | Проверьте щупом зазоры в бандажных полках лопаток 1 ступени вентилятора. | - | - | х |  |
| 3.72.10. | Отберите пробу масла на содержание металлов из коробки приводов моторных агрегатов. | - | - | х |  |
| 3.72.11. | Запустите и опробуйте двигатель в соответствии с полным графиком опробования. После опробования двигателя убедитесь в отсутствии течи масла, топлива, гидрожидкости. | - | - | х | См РЭ 72.00.00. рис.205а. Особое внимание обратите на места установки фильтров. |
| 3.72.12. | Осмотрите с земли лопатки ВНА и 1 ступени КНД. | х | х | - | При вып. п.3.54.02. |
| 77.00 | ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
| 3.77.01 | При запуске и работе двигателей проверьте работоспособность: а) измерителя частоты вращения роторов; б) указателей положения рычагов топлива; в) измерителей отношения давления; г) измерителей температуры выходящих газов; д) аппаратуры контроля вибрации; е) счетчиков наработки режимов; ж) сигнализаторов температуры подшипников НД и ВД компрессоров двигателя; з) трехстрелочных моторных индикаторов; и) расходомеров. | - | - | х | При вып. П. 3.72.11 |
| 110.00. | АППАРАТУРА САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.110.01. | Осмотрите с земли антенны и антенные обтекатели. Убедитесь в отсутствии повреждений и загрязнений. | х | х | х | При вып. п.3.53.01, 3.55.01 |
| 113.00. | РАДИОАППАРАТУРА ОПОЗНАВАНИЯ И АКТИВНОГО ОТВЕТА |  |  |  |  |
| 3.113.01. | Осмотрите с земли антенны и антенные обтекатели. Убедитесь в отсутствии недопустимых повреждений и загрязнений. | х | х | х | При вып. п.3.53.01., 3.55.01., 3.57.01. |

5. ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ

5.1. Общие сведения о заправочных работах

К заправочным работам на самолете Ил-86 относятся работы по заправке и сливу ГСМ (топливом и маслом), специальными жидкостями (гидрожидкостью НГЖ-4, химжидкостью, питьевой водой) и зарядке газами (кислородом, азотом, воздухом) согласно перечню, указанному в приложении.

Процесс заправки топливом тяжелых самолетов, имеющих большие емкости топливных баков (до 100 тыс.л и более), при существующей производительности (3000-4000 л/мин.) системы заправка требует достаточно больших затрат времени и по существу определяет время оперативного ТО.

Топливная, масляная, гидравлическая и системы питьевой воды и удаления отбросов самолета снабжены автоматизированными системами закрытой заправки снизу под давлением, что при обеспечении чистоты заправочных наконечников и горловины практически исключает попадание в заправляемое топливо и другие жидкости механических примесей и воды и позволяет ускорить процесс заполнения баков при повышении давления перекачки. Но при заправке снизу топливные баки полностью не заполняются, т.к. заправочные краны закрываются значительно раньше. Если по условиям полета потребуется полная расчетная заправка топливом, то бак дозаправляется сверху через заливные горловины. При заправке самолета необходимо строго выполнять правила пожарной безопасности.

Для заправки самолета Ил-86 топливом применяют подвижные средства в виде двух топливозаправщиков типа ТЗ-22 (ТЗ-22А) или стационарные средства - централизованные заправочные системы (ЦЗС).

ТЗ-22А оснащены системой азотирования заправляемого топлива. Насыщение топлива азотом снижает процент растворенного в топливе свободного кислорода, т.е. резко снижает пожарную опасность. Такую же систему азотирования имеет и ЦЗС.

5.2. Аэродромный контроль качества ГСМ

Топливо перед заправкой в цистерну ТЗ на складе ГСМ подвергается лабораторному анализу и на него выписывают «паспорт». На основании паспорта на топливо, залитого в ТЗ, выписывается «контрольный талон», который выдается водителю ТЗ. В нем указывается наименование предприятия и дата выдачи талона, марка ГСМ, номер резервуара, из которого взято топливо, номер паспорта на топливо и дата его оформления, соответствие топлива ГОСТ и количество жидкости «И-М» (ТГФ-М) в процентном соотношении. В специальной таблице контрольного талона проставляется плотность топлива, температура, при которой она измерялась, время и дата заливки ТЗ и подпись техника ГСМ. Контрольный талон действителен в течение 10 суток. Непосредственно перед заправкой производится  аэродромный контроль качества топлива. Отстой топлива сливается через 15 минут стоянки ТЗ в чистую стеклянную посуду и визуально проверяется на отсутствие воды (кристаллов льда) и механических примесей. После проверки отстоя инженер (техник) службы ГСМ записывает в контрольный талон время и дату проверки отстоя и ставит свою подпись, тем самым разрешая заправку. Без подписи техника ГСМ или лица, выполняющего его обязанности, заправка запрещается.

5.3. Порядок заправки самолета топливом

Самолет заправляют топливом заправочные бригады, в состав которых входят инженер (техник) службы ГСМ, рабочие, заправщики и водители ТЗ. Процесс заправки контролирует авиатехник-бригадир (бортинженер). Он проверяет надежность закрытия заливных горловин и сливных кранов.

До начала заправки авиатехник-бригадир должен проверить:

- остаток топлива в баках самолета и его состояние по слитому баку;

- время проведения отстоя, слитого из ТЗ и наличие разрешения на заправку (по контрольному талону);

- пригодность ТЗ – наличие пломб на заливной горловине и фильтрах, чистоту и исправность раздаточных пистолетов и наличие фильтров в них, исправность цепей заземления заправщика и самолета и надежность их                 заземления;

- надежность установки упорных колодок под шасси самолета и ТЗ;

- соблюдение мер пожарной безопасности.

Если никаких недостатков не обнаружено, авиатехник (бригадир) дает команду водителю ТЗ на подъезд, устанавливая ТЗ на расстоянии не менее 3-х метров от самолета так, чтобы выхлопные газы от работающего двигателя не попали на самолет, и ТЗ мог отъехать от самолета без разворотов. Он также сообщает количество топлива, которое необходимо залить в баки самолетам, последовательность, производительность (3000 л/мин.) и режим заправки по давлению (0,35 МПа), и дает команду на заправку.

При заправке самолета топливом снизу под давлением выполняются следующие операции:

- подключение к разъемам самолета источника наземного электропитания (трехфазовый переменный ток 200/115 В, 400 Гц);

- открытие щитка заправки, включение электропитания баков, сигнализации давления топлива и питание переменным током;

- снятие заглушек с заборников дренажа и проверка в отсутствии в них снега, льда, а летом – пыли или других загрязнений;

- открытие крышки люков для подхода к бортовым штуцерам заправки. Снятие крышек, проверка наличия и исправности уплотнения, чистоты штуцера и заправочного наконечника и соединение наконечника со штуцером;

- подсоединение штыря металлизации шланга в гнездо бортового          штуцера;

- дозаправка баков сверху производится через заливные горловины, установленных в баках № 1а, 1, 2, 3, 4, 4а. Дозаправка бака № 5 сверху не предусмотрена;

- проверка со щитка заправки распределения имеющегося остатка топлива по бакам;

- установка индексов задатчиков заправки индикаторов топливомеров на необходимое количество заправляемого топлива, руководствуясь заправочной таблицей;

- установка выключателя «Питание» в положение «Включено», при этом должны загораться красные лампы под выключателем «Главные краны» и желтые лампы под включателями «Краны заправки»;

- установка выключателя «Главные краны» в положение «Открыт», при этом должны погаснуть красные лампы под выключателем и загореться зеленые лампы под выключателями главных кранов;

- установка выключателей «Краны заправки» в верхнее положение, при  этом должны погаснуть желтые лампы под выключателями и загореться зеленые лампы над выключателями главных кранов;

- подача топлива из ТЗ.

По окончании заправки выключатели «Главные краны», «Питание» устанавливаются в нижнее положение, а индексы заправки всех индикаторов топливомеров – на максимальные отметки шкал.

Перед отсоединением шлангов ТЗ от бортовых штуцеров заправки необходимо откачать топливо из трубопроводов системы заправки. Далее закрываются бортовые штуцера крышками, затягиваются и законтриваются винты крышек. На панели управления топливной системой переводится переключатель топливомера из положения «Заправка» в положение «Расход».

По окончании заправки самолета, но не ранее чем через 10-15 мин., сливается отстой топлива из всех баков для контроля.

Самолеты, прилетевшие в базовый аэропорт, заправляются сразу, независимо от вылета, количеством топлива, необходимым для выполнения полета.

Слив топлива на земле производится самотеком или под давлением. При сливе самотеком топливо из основных баков сливается через краны, установленные в магистралях подачи топлива из этих баков в соответствующие им двигатели. Из бака № 5 топливо сливается через кран, установленный в самом баке. Слив под давлением производится с помощью подкачивающих насосов основных баков только через сливные краны в магистралях подачи топлива к двигателям. При этом из бака № 5 топливо перекачивается насосами этого бака в основные баки №№ 1, 2, 3 и 4, а из баков №№ 1А и 4А переливается в баки №№ 1 и 4 через краны перелива.

Заправка двигателей и ВСУ маслом выполняется также, как и топливом («Контрольный талон», проверка маслозаправщика, подготовка рабочего места и т.п.) и при соблюдении такого же порядка и правил, но производится в основном техническим составом. При открытой дозаправке маслобаков необходимо особенно тщательно проверять чистоту заправочного оборудования и защищать горловины баков от попадания воды и загрязнений.

5.4. Дозаправка гидрожидкости в гидросистему

Дозаправка гидрожидкости НГЖ-4 в системы производится, если количество ее в гидробаке меньше 13 л. Перед заправкой нужно убедиться, что гидросистема находится в положении, исключающем срабатывание гидроприводов при создании давления в линии нагнетания.

На самолетах с гидроусилителями (бустерами) управления рулевыми поверхностями заправка и дозаправки гидробака производятся только «закрытым» способом.

Дозаправка осуществляется следующим образом:

- строго выполняются меры предосторожности при работе с жидкостью НГЖ-4 (см. п.2 настоящего пособия);

- проверяется количество жидкости в баке наземной установки типа УПГ-300НГЖ и чистоты подсоединяемого наконечника;

- отворачивается заглушка с бортового клапана нагнетания заправляемой гидросистемы и подсоединяется к нему шланг нагнетания от УПГ;

- галетный переключатель проверки гидросистемы (на панели «Источники управления гидросистемы») устанавливается в соответствующее положение;

- включается УПГ и, дросселируя подачу жидкости, устанавливается режим наименьшей производительности.

Время работы УПГ зависит от количества жидкости, направляемой в бак. При небольших количествах жидкости УПГ включается импульсами, контролируя уровень жидкости в гидробаке по уровнемеру. Момент выключения УПГ выбирается с таким расчетом, чтобы после зарядки гидроаккумулятора (гидроаккумуляторов) количество жидкости в гидробаке стало равным 14 ± 1 л.

Затем проверяется давление воздуха в гидробаке. Если оно ниже 0,11 – 0,22 МПа, то к бортовому штуцеру надува соответствующей гидросистемы присоединяется воздушный шланг от УПГ и доводится давление воздуха в гидробаке до нормы.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,

## ОФОРМЛЯЕМАЯ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ТО

Первыми документами, характеризующими состояние авиационной техники, поступившей на оперативное ТО после полета, является «Бортовой журнал» самолета и «Справка о работе авиационной техники в полете», заполняемые бортинженером.

На основании этих документов, в соответствии со «Сменным заданием», составляемым ПДО накануне смены, выписывается «Карта-наряд на оперативное техническое обслуживание». В карте-наряде указывается, какие дополнительные работы, помимо предусмотренных регламентом  на самолете, должны быть выполнены (устранение дефектов, замена агрегатов и др.).

При ТО по форме Б выписывается в оперативном цехе «Наряд на дефектацию», который выдается технику-дефектовщику. После устранения выявленных дефектов «Наряд на дефектацию» оформляется и прикладывается к «Карте нарядов».

После выполнения оперативного ТО и контроля качества выполняемых работ должностными лицами, указанными в «Карте-наряде», они расписываются в соответствующих разделах «Карты-наряда» и в «Бортовом журнале» об устранении дефектов.

После заполнения «Карты-наряда», «Наряда на дефектацию» и «Справки о работе авиационной техники в полете» они сдаются в группу учета ПДО, где производится заполнение формуляров и учетных документов.

#### Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ

НА САМОЛЕТЕ Ил-86

| № п/п | Наименование систем и видов ГСМ | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Топливная система: Максимальная заправка топливом, л (кг) Сорт топлива типа Присадки типа | 115840 (89900) Т-1, ТС-1, РТ АSА-3* |
| 2. | Маслосистема двигателя НК-86: Емкость маслобака, л Количество заправляемого в бак масла, л Остаток масла в баке, сигнализируемый в табло «Проверь уровень масла», л Сорт масла | 38 ± 2 25 ± 1 5 ± 2 МК-8П, МС-8П |
| 3. | Маслосистема ВСУ-10: Емкость маслобака, л Сорт масла Количество заправляемого в бак масла, л | 22 МК-8П, МС-8П 17 – 1 |
| 4. | Гидросистема: Рабочая жидкость типа Заменитель жидкости типа Емкость баков, л Количество жидкости, заливаемой в гидросистему, л Количество жидкости, заливаемой в бак, л | НГЖ-4 Скайдрол-500В 4 х 40 360 25 |
| 5. | Шасси: Передняя стойка: Заправляемая жидкость типа Давление воздуха в пневматике, МПа Количество заправляемой жидкости, л Начальное давление азота в амортизаторе, МПа Основная стойка: Количество заправляемой жидкости, л Начальное давление азота, МПа Средняя стойка: Количество заправляемой жидкости, л | АМГ-10 0,9 ± 0,02 8,3 4 ± 0,1 260 6,2 ± 0,1 5,2 ± 0,1 |
| Продолжение прил. |
| № п/п | Наименование систем и видов ГСМ | Характеристики |
| 6. | Система водоснабжение и канализации: Количество заправляемой в баки (два) питьевой воды, л Емкость переднего и заднего сливных баков соответственно, л Количество заправляемой химжидкости соответственно, л | 2 х 280 230 и 250 100 и 105. |
| * Присадки, предотвращающие накопление статического электричества в топливе |

###### ЛИТЕРАТУРА

1. Регламент технического обслуживания самолетов Ил-8.6, оперативные формы. - М., 1980.

2. Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в гражданской авиации (НТЭРАТ ГА-95). - М: Воздушный транспорт, 1995.

3. Руководство по эксплуатации движения воздушных судов, спецавтотранспорта и средств механизации на аэродромах гражданской авиации. - М:  МГА, 1976.

4. Яковлев Ю.А. Самолет Ил-86, Конструкция и летная эксплуатация. - М: Воздушный транспорт, 1992.

5. Технологические карты на выполнение регламентных работ при оперативном техническом обслуживании самолета Ил-86. - М., 1980.

6. Руководство по технической эксплуатации самолета Ил-86. Раздел 12.            Аэродромное обслуживание и наземное оборудование, - М., 1981.

7. Альбом карт смазки шарнирных соединений системы самолета Ил-86.           - М.,1980.