ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Кафедра основ радиотехники и защиты информации

М.М. Шемаханов

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Задания и методические указания

к выполнению курсовой работы

для студентов II курса

специальности 090106

дневного обучения

# Москва - 2007

ББК 6Ф2

Ш46

Рецензент  канд. техн. наук, доц. В.Г. Сергеев

Шемаханов М.М.

Ш46    Теория электрических цепей: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы. - М.: МГТУ ГА, 2007. – 12 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Теория электрических цепей» по Учебному плану специальности 090106 для студентов  II курса дневного обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 24.05.07 г. и методического совета 20.04.07 г.

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 17.09.07 г.

Печать офсетная                                        Формат 60х84/16                                      0,5 уч.-изд. л.

0,69 усл.печ.л.                                             Заказ № 380/                                           Тираж 150 экз.

Московский государственный технический университет ГА

125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2007

Задание на курсовую работу для групп   БИ2

Анализ преобразования сигналов линейными и нелинейными цепями по дисциплине «Теория электрических цепей»

- Содержание задания

Исследовать преобразование сигналов в типовом радиоэлектронном звене

На вход звена поступает периодический сигнал S(t). Форма и параметры сигнала по вариантам приведены в табл. 1.

1.1. Построить в масштабе временную эпюру периодического сигнала с указанием амплитуды, длительности, периода повторения.

1.2. Рассчитать и построить АЧС и ФЧС входного сигнала (постоянную составляющую и гармоники в частном интеграле fэ=).

1.3. Построить спектр мощности входного сигнала.

1.4. Определить ошибку, связанную с усечением ряда Фурье входного сигнала N гармониками.

1.5. Определить амплитуды и фазы гармоник на входе линейного фильтра выходного сигнала.

Построить АЧС и ФЧС выходного сигнала U1.  Строить в том же масштабе, что и для S(t). Схема фильтра и его параметры приведены в табл. 1. В ряде вариантов входной сигнал S(t) задан в виде тока.

1.6. Для сигнала U1 на выходе линейного фильтра найти ошибку, связанную с искажением сигнала U2  при прохождении его через фильтр.

2. Литература

- Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 2000. С. 38-48, 92-96, 100-107, 274-282.

- Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Дрофа, 2006.     С. 49-52, 57-63, 75-77 (табл. 2.1).

- Иванов М.Т., Сергиенко А.Б., Ушаков В.Н. Теоретические основы радиотехники. - М., «Высшая школа», 2002. С. 12-26 (обратить внимание на с. 19-20 (формула 1.37)), с. 243-250.

- Илюхин А.А., Шемаханов М.М. Радиотехнические цепи и сигналы. Сборник примеров и задач с решениями. Ч. 1. –М.: МГТУ-ГА, 2001.

- Справочник по высшей математике с таблицами преобразования Фурье (например, Бронштейн Н.К., Семендеев К.А. Справочник по ВМ для инженеров и учащихся вузов (любой год издания)).

Методические указания к выполнению курсовой работы

- В табл. 2 приведены аналитические выражения и графики спектральных плотностей одиночных (непериодических) импульсных сигналов. Все графики нормированы относительно максимального значения lS(jo)l спектральной плотности.

Используя связь между спектром периодической последовательности импульсов и спектральной плотностью одиночного импульса [2, с.48-49], [3, с.19-20], можно рассчитать АЧС и ФЧС заданной периодической последовательности.

Комплексные амплитуды гармоник спектра Фурье с учетом изменения амплитуд гармоник U1(t) и его постоянной составляющей.

1.1. Найти АЧС и ФЧС сигнала на выходе идеального полосового фильтра с КЧХ вида (для гр. БИ 2-1)

K(jf)u1u2 = 10[1(f -) – 1(f - )]e.

1.2. Найти АЧС и ФЧС сигнала на входе идеального фильтра нижних частот (и ФЧС) с  КЧХ  вида ( для гр. БИ 2-2).

K(jf)u1u2 = [1(f) – 1(f - Fп)]e,

где Fn – частота повторения входного сигнала S(t), равная Fn =f1 (табл. 1).

1.3. Найти аналитическое выражение и построить АЧС и ФЧС тока на выходе безынерционного нелинейного элемента (НЭ) с вольтамперной характеристикой, где i = k U2(t) - суммарное напряжение гармоник, действующих на входе нелинейного элемента U2(t), k = 10 мА/В. Рассчитать эффективное значение процесса на выходе Н.Э.

Указание 1. Для вариантов задания, где реакция цепи на входной сигнал задана в виде тока следует определить выходное напряжение используя закон  Ома в комплексной форме.

Указание 2. Для определения ФЧС и АЧС периодических сигналов рекомендуется использовать выражения для спектральных плотностей одиночных импульсных сигналов (см. лекции и практич. занятия) или таблицы преобразований Фурье, имеющиеся в справочниках по высшей математике (например, [5]). Кроме того, можно определить АЧС и ФЧС, используя п. 1. методических указаний.

Указание 3. Пояснительная записка к курсовой работе должна быть представлена на листах формата А4 с полями. Листы записки брошюруются и помещаются  в обложку: первый лист обложки – титульный, последний - пустой	для замечаний при защите.

Рисунки выполнять черным «шариком» в соответствии с действующими стандартами ЕСКД. Комментарии или пояснения должны сопровождать все расчетные соотношения, функциональные зависимости и графический материал.

Схемы и графики имеют сквозную нумерацию рисунков (например, Рис.5), начиная с листа задания.

Указание 4. Титульный лист.

Для периодически повторяющегося сигнала записывается

Àn = S(jn),

где Tn – период повторения, n – номер соответствующей гармоники.

Аналитическое выражение для спектральной плотности по вариантам задания приведены в табл. 2.

- При ограничении спектра по частоте возникает погрешность аппроксимации. Относительная погрешность чаще всего записывается по средней мощности по формуле:

n =100% = 100% .

Здесь введены обозначения Ps – средняя на периоде Tn мощность сигнала; Pо – средняя мощность учитываемых в расчетах гармоник. Подробнее с выводом этой формулы при подготовке к защите КР можно познакомиться в [2, с.34-35].

- Рассчитать и построить АЧС и ФЧС сигнала U1(t) на выходе линейных фильтров, схемы которых по вариантам задания приведены в табл. 1. Номер задания соответствует порядковому номеру студента в журнале студенческой группы для БИ 2-1. Студенты БИ 2-2 выполняют варианты, начиная с последнего номера вариантов БИ 2-1.

Для решения задач целесообразно найти КЧХ цепи, используя уже известные соотношения. Например, если входной сигнал задан в виде тока, а выходной требуется получить в виде напряжения, то используем определение КЧХ от тока к напряжению KiU(jf). Тогда амплитуда реакции на входной сложный сигнал запишется ([2, с.248-249] или используя метод наложения, см. ТЭЦ Ч. 2).

U1(t)N =|K(jлFп)|e,

где  - ФЧХ полученная ранее;  - дискретные значения ФЧХ линейного фильтра; |K(jkFп)|  - дискретные значения АЧХ; Ak – амплитуда n-й гармоники входного АЧС.

Постоянная составляющая на выходе получается из предыдущей формулы с учетом того, что nFn = 0

,

где  S(jo) – спектральная плотность при нулевой частоте, которая равна площади под входным сигналом (см. табл. 2 свой вариант задания).

- Используя определение КЧХ идеального фильтра построить его АЧХ и ФЧХ, найти амплитуды и фазы гармоник на выходе фильтра, используя известные уже правила (п.3). Построить АЧС и ФЧС сигнала на выходе ИФНЧ.

- Используя правило определения спектра сигнала на выходе нелинейного безынерционного элемента найти АЧС и ФЧС этого сигнала. Построить графики [1, с.281], [2, с.318-320, 323-325], [3, с.248-250].

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра «Основы радиотехники и защиты информации»

КУРСОВАЯ РАБОТА

«Анализ преобразования сигналов линейными

и нелинейными цепями»

по дисциплине

«Теория электрических цепей»

Выполнил(а) студент(ка) группы БИ___________

Проверил проф. ____________________________

Москва-2007

Таблица 1

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Таблица 2

Продолжение табл. 2