ПРИЛОЖЕНИЕ 12.

#### ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА

Нерезонансная волноводно-щелевая антенна

Антенны такого типа строят на основе волновода, который нагружается в конце на согласованную нагрузку, что приводит к тому, что в волноводе устанавливается бегущая волна типа  (рис. П12.1).

Щели располагаются на расстоянии d одна от другой, несколько отличном от λВ /2 (для поперечных щелей – отличном от λВ).

Щели возбуждаются с прогрессивным фазовым сдвигом  для соседних синфазно связанных щелей и   для соседних переменно-связанных щелей. Исходными данными для расчета антенны являются: рабочая длина волны (; коэффициент направленного действия D либо ширина диаграммы направленности () и мощность излучения .

#### Методика расчета параметров антенны.

1. Выбирается прямоугольный волновод, в стенках которого вырезаются щели. Размеры волновода  определяются рабочей длиной волны λ.

2. Вычисляется длина волны в волноводе для волны

.                                             (П12.1)

3. Определяется количество щелей в антенне:

а) при заданном КНД для равномерного амплитудного распределения

;                                                       (П12.2)

б) при заданной ширине ДН для равномерного амплитудного распределения

,                                            (П12.3)

где расстояние между щелями d выбирается так, чтобы в ДН не появлялись побочные главные максимумы.

4. Выбираем расположение щелей на стенке волновода (см. раздел «Резонансная волноводно-щелевая антенна», п.16).

5. Для равномерного амплитудного распределения по щелям антенны рассчитывается относительная мощность излучения любой n-й щели

,                                            (П12.4)

где   - КПД антенны (можно принять = 0,9…0,95); - нормированные значения амплитуд полей на щелях (для равномерного распределения ==…==1).

6. Рассчитываются коэффициенты связи щелей с волноводом   и эквивалентные нормированные проводимости щелей  (или эквивалентные нормированные сопротивления щелей )

; ;  … ;   ;

.                                                (П12.5)

7. По известным  (или ) определяются смещения щелей относительно оси волновода X или их угол наклона ( (см. раздел «Резонансная волноводно-щелевая антенна», п.16, формулы (П12.13); (П12.14) и (П12.15) для случая m=1).

8. Рассчитываются проводимость или сопротивление излучения щели, напряжение между кромками щели, ширина щели, укорочение щели, резонансная длина щели (см. раздел «Резонансная волноводно-щелевая антенна», п.п.17…21).

9. Рассчитывается диаграмма направленности антенны

,                                          (П12.6)

где  - диаграмма направленности одной щели (для плоскости Е щели =1, для плоскости Н щели ); - множитель решётки, зависящий от числа щелей N в антенне

,                        (П12.7)

где ; d – расстояние между щелями,  - для синфазно связанных щелей с полем волновода; в случае переменнофазной связи .

10. Определяется отклонение главного максимума ДН от нормали к линии расположения излучателей из уравнения

æ,                                   (П12.8)

где æ = 0 для синфазно связанных щелей с полем волновода и æ = 0,5 для переменнофазно связанных щелей.

11. Определяется тип возбуждающего устройства, рассчитываются его размеры (см. раздел «Рупорная антенна», Приложение 7, п.2).

12. Выбирается схема фидерного тракта и выполняется расчет линии передачи.

Резонансная волноводно-щелевая антенна

Антенна такого типа строится на основе закороченного на конце волновода. Расстояние между соседними щелями выбирают точно равным длине волны в волноводе для щелей, синфазно связанных с полем волновода, или точно равным половине длины волны для случая переменнофазно связанных щелей. В обоих случаях резонансные волноводно-щелевые антенны имеют синфазное возбуждение всех щелей и, следовательно, направление максимального излучения совпадает с нормалью к оси волновода.

Исходными данными для расчета антенны являются: рабочая длина волны , коэффициент направленного действия D либо ширина диаграммы направленности (;) и мощность излучения .

#### Методика расчета параметров антенны.

13. Выбирается прямоугольный волновод, в стенках которого вырезаются щели. Размеры волновода a x b определяются рабочей длиной волны  (см. раздел «Рупорной антенны», Приложение 7, п.1).

14. Вычисляется длина волны в волноводе для волны

.                                        (П12.9)

15. Определяется количество щелей в антенне:

a) при заданном КНД

;                                        (П12.10)

б) при заданной ширине ДН первоначально вычисляется длина антенны , а затем из соотношений

,

(П12.11)

определяется число рядов n и число щелей m в ряду. В (П12.11)  и  - расстояние между щелями. Длина  может быть вычислена по формуле

,                                                    (П12.12)

где   - ширина ДН ( или ).

16. Выбираем расположение щелей на стенке волновода:

а) для продольной полуволновой щели, прорезанной в широкой стенке и сдвинутой относительно средней линии волновода на величину  (рис.П12.2), определяется величина смещения  из уравнения

,               (П12.13)

где g – эквивалентная нормированная проводимость одной щели;

б) для поперечной полуволновой щели, прорезанной в широкой стенке и сдвинутой относительно средней линии на величину  (рис. П12.3), определяется величина смещения  из уравнения

,              (П12.14)

где r – эквивалентное нормированное сопротивление одной щели.

Для наклонных щелей, расположенных на узкой стенке волновода (рис. П12.4), угол наклона щели определяется из уравнения                                 ,              (П12.15)

где g – эквивалентная нормированная проводимость одной щели.

17. Рассчитываются проводимость или сопротивление излучения щели, приведенные к пучности напряжения

,          .                      (П12.16)

18. Рассчитывается напряжение между кромками щели в пучности

, или .                      (П12.17)

19. Вычисляется ширина щели.

Ширина щели выбирается из условия обеспечения электрической прочности

,                                      (П12.18)

где   значение  пробивной напряженности  можно  принять  равным   Eкр=30000 В/см.

20. Рассчитывается укорочение щели

.                            (П12.19)

21. Определяется резонансная длина щели

,                                     (П12.20)

22. Рассчитывается диаграмма направленности антенны

;

,                                  П12.21)

где - нормированная диаграмма направленности одиночной щели.

В плоскости E =1, а в плоскости Н диаграмма направленности определяется так

,                                        (П12.22)

где угол (  отсчитывается от нормали к плоскости щели, а .

Множители решётки  и  вычисляются по формуле

,                                                (П12.23)

где  S – количество рядов или количество щелей в ряду (т.е. n или m); d – расстояние между щелями в соответствующей плоскости; .

23. Выбирается конструкция соединения n секций щелевой антенны.

24. Выбирается схема фидерного тракта и выполняется расчет линии передачи.

# Text boxes

Рис. П12.1

Рис. П12.2                                                  Рис. П12.3

Рис. П12.4