ПРИЛОЖЕНИЕ 14.

#### АНТЕННА ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ

Антенны поверхностных волн состоят из двух основных элементов: возбудителя 1 и импедансной структуры 2, способной поддерживать поверхностную волну. В качестве импедансной структуры 2 на рис. П14.1 приведена металлическая гофрированная поверхность, конструктивные параметры которой обозначены следующими буквами:

t – расстояние между выступами;

- толщина выступов;

h – высота выступов;

L – длина направляющей ребристой структуры;

- ширина направляющей ребристой структуры.

Исходными данными для расчета антенны являются: рабочая длина волны , коэффициент направленного действия D либо ширина диаграммы направленности (;) и мощность, подводимая к антенне .

#### Методика расчета параметров антенны.

1. Рассчитываем размеры направляющей поверхности:

a) Если ДН антенны должна обладать осевой симметрией относительно оси Z, то ширину ребристой поверхности выбираем как можно меньше, но больше половины длины волны

,                                          (П14.1)

где  - фазовая скорость распространения волны в антенне бесконечной ширины; - рабочая частота (можно считать, что).

Оптимальная длина ребристой поверхности рассчитывается по одной из следующих формул:

;          ;                      (П14.2)

б) Если ширина ДН в плоскости Н () должна быть уже, чем в плоскости Е (), то ширина замедляющей поверхности определяется по формуле

.                                                         (П14.3)

При этом длина замедляющей поверхности может быть также определена по формулам (П14.2);

в) Если задан только КНД, то связь между шириной и длиной ребристой структуры имеет следующий вид

.                                                           (П14.4)

При этом ширину можно определить из соотношения (П14.1).

2. Вычисляется оптимальная фазовая скорость

,                                                           (П14.5)

где с – скорость света.

3. Рассчитываем конструктивные параметры направляющей поверхности:

а) Расстояние между выступами t и их толщина выбираются в пределах

;                                         (П14.6)

б) Высота выступов h рассчитывается по формуле

,                       (П14.7)

где ;     .

4. По графику рис. П14.2 находится отношение фазовой скорости поверхностной волны к скорости света. Если это значение сильно отличается от вычисленного в п.2, то следует провести пересчет соотношений между t, , h и .

5. Рассчитываем ДН антенны в плоскостях Е и Н по формулам:

в плоскости Е

;                                        (П14.8)

в плоскости Н

,                  (П14.9)

где ; а углы и  отсчитываются от оси Z (см. рис. П14.1).

6. Рассчитывается рупорный облучатель антенны, питающий фидер и согласующее устройство (см. раздел «Рупорная антенна», Приложение 7). При расчете возбудителя электромагнитных волн, выполненного в виде рупора, необходимо исходить из его КНД на порядок меньшего, чем заданный КНД антенны поверхностной волны.

# Text boxes

Рис. П14.2

Рис. П14.1