ПРИЛОЖЕНИЕ 17.

#### КОНИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА

Коническая спиральная антенна (рис. П17.1,а) состоит из проволочной спирали и металлического диска. Внутренний проводник питающего коаксиального фидера присоединяется к спирали, наружная оболочка – к диску.

Конструктивные параметры спирали на рис. П17.1,а,б обозначены следующими буквами:

L – длина спирали;

Rm – радиус спирали в конце m-го витка (m = 1…n);

dm – расстояние между m и m - 1 витками спирали;

lm- длина m-го витка спирали (см. развертку m-го витка спирали на рис. П17.1,б);

- угол подъема спирали;

n – количество витков;

- диаметр провода спирали;

- диаметр диска;

β – половина значения угла при вершине конуса (рис. П17.1,а).

Для расчета конструктивных размеров и электрических параметров спиральной антенны основными исходными данными являются: ширина ДН () и диапазон рабочих частот ( ,). Вместо ширины ДН может быть задан коэффициент направленного действия (D) антенны.

#### Методика расчета параметров антенны.

1.  Определяются крайние длины волн рабочего диапазона

; ,                            (П17.1)

где  , м/с.

2.  По заданной ширине ДН () или КНД (D) для средней длины волны определяются: длина витка  эквивалентной цилиндрической спирали, её осевая длина , шаг d и число витков  (см. раздел «Цилиндрическая спиральная антенна», Приложение 16).

3.  Определяется угол подъема спирали из выражения

.                                                      (П17.2)

4.  Угол при вершине конуса рассчитывается по формуле

.                           (П17.3)

5.  Число витков конической спирали определяется из выражения

.                                 (П17.4)

6.  Осевая длина спирали рассчитывается по формуле

,                        (П17.5)

где  .

7. Конечный радиус спирали определяется по формуле

.                                      (П17.6)

8. Форма ДН конической спирали рассчитывается для средней длины волны по формуле (П16.12) для ДН цилиндрической спирали, в которую подставляются значения , d,  эквивалентной цилиндрической спирали (см. п.2).

9.  Диаметр диска экрана, диаметр провода спирали определяют по формулам (П16.9) и (П16.10) (см. раздел Цилиндрическая спиральная антенна, Приложение 16).

10.  Входное сопротивление антенны определяется по формуле

.                                                   (П17.7)

11. Производится расчет фидерной линии.

12. Общий КПД антенно-фидерной системы равен

,                                                            (П17.8)

где - КПД коаксиальной фидерной линии;  - КПД спиральной антенны, который можно принять равным 0,9…0,95.

# Text boxes

Рис. П17.1,б

Рис. П17.1,а