ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

СИНФАЗНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АНТЕННА

Синфазная горизонтальная антенна (рис. П4.1,а) представляет собой антенную решетку, состоящую из n этажей (рядов) по m излучателей в каждом этаже. Излучателями решетки являются симметричные вибраторы. Антенная система состоит из симметричных полуволновых вибраторов с расстоянием между ними, равным λ/2. Для создания однонаправленного излучения антенна снабжается рефлектором, представляющим собой точную копию полотна антенны и расположенным на расстоянии dАР от антенны (рис. П4.1,б). Рефлектор может быть как активным, так и пассивным.

Исходными данными для расчета основных параметров антенн являются: длина волны , мощность излучения , КНД (D) или ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости   и в горизонтальной плоскости  .

Порядок расчёта геометрических размеров и электрических

параметров антенны.

1. При наличии активного рефлектора вычисляется количество вибраторов решетки излучателей:

а) При заданном КНД антенны

N = m(n = (0,32…0,34)D,                                              (П4.1)

учитывая влияние Земли, полученное количество вибраторов уменьшается в 2 раза.

Расположение вибраторов в решетке выбирается из условий согласования. В этом случае рассчитывается примерное сопротивление излучения антенны

.                                                             (П4.2)

Определяется ток в пучности на вибраторе

.                                                           (П4.3)

Рассчитывается радиус вибратора

,                                                           (П4.4)

где Екр = (6000…8000) В/см – критическая напряженность поля на поверхности вибратора.

Волновое сопротивление вибратора вычисляется по формуле

.                                                  (П4.5)

Полное входное сопротивление антенны вычисляется по формуле

.                                                                 (П4.6)

Выбирается тип фидера для питания отдельных секций решетки. Обычно  это  открытый  двухпроводный  фидер  с волновым  сопротивлением 200…500 Ом. По волновому сопротивлению фидера WФС рассчитывается количество вибраторов в ряду

,                                                                       (П4.7)

для упрощения системы питания решетки целесообразно выбрать число m=2р,   р = 1, 2, ... , а затем число рядов n = N / m .

б) При заданной ширине ДН количество рядов решетки излучателей определяется по формуле

.                                                                       (П4.8)

Количество вибраторов в ряду рассчитывается аналогично

,                                                                    (П4.9)

для упрощения  схемы  разводки   мощности  целесообразно  выбрать   число m = 2p,   р = 1, 2, ...

2. Выбирается расположение решетки излучателей в пространстве.

Для антенн декаметрового диапазона высота подвеса нижнего ряда вибраторов выбирается в пределах  Н = ( 0,5 ... 1,0)λ. Высота подвеса центра антенны над поверхностью Земли равна

.                                                          (П4.10)

Расстояние между антенной и активным рефлектором выбирается равным

.                                                               (П4.11)

3. Рассчитываются активная и реактивная составляющие взаимного сопротивления вибраторов антенны

(П4.12)

и

,                                                   (П4.13)

где  ,   - взаимное активное и реактивное сопротивления между р-м    и  q-м   вибраторами; ,  – взаимное активное и реактивное сопротивления между   р-м вибраторам и зеркальным изображением q - го вибратора.

Сопротивления ,  , ,  определяются по табл. П18.1, П18.2 (см. Приложение 18). Расстояние между осями вибраторов d и смещение концов плеч вибраторов h кратно половине длине волны, т.е.   . Следовательно,  значения ,  , ,  определяются как функции аргументов

;     ;

;  ,

4. Рассчитывается активная и реактивная составляющие взаимного сопротивления между антенной и рефлектором

(П4.14)

И

(П4.15)

где ,   - активная и реактивная составляющие взаимного сопротивления между р-м вибратором и q-м вибратором рефлектора; , – активная и реактивная составляющие взаимного сопротивления между р-м вибратором и зеркальным изображением q – го вибратора рефлектора.

Сопротивления ,  , ,  определяются аналогично взаимным сопротивлениям вибраторов антенны (см. п. 3). Исключение составляет лишь определение расстояния d между осями вибраторов, в данном случае равное

и

для случая зеркального изображения вибратора рефлектора. Следует отметить, что данные табл. П18.1, П18.2 приведены для значений d и h кратных 0,5λ. Для иных значений d следует выбрать среднее или ближайшее табличное значение сопротивления по табл. П18.1, П18.2. Для значений d и h больших 3λ  взаимным влиянием вибраторов антенны и рефлектора можно пренебречь и считать, что ; .

5. Рассчитывается полное сопротивление излучения антенны

,

.                                                           (П4.16)

6. Определяется ток в пучности на вибраторе

.                                                                    (П4.17)

7. Рассчитывается радиус вибратора

.                                                            (П4.18)

где Екр = (6000...8000) В/см.

8. Определяется волновое сопротивление вибратора по формуле (П4.5).

9. Рассчитывается величина укорочения вибраторов

.                                            (П4.19)

10. Определяется длина вибратора

.                                                    (П4.20)

11. Вычисляется наведенное реактивное сопротивление вибратора

,                                      (П4.21)

где - длина вибратора; .

12. Корректируется значение волнового сопротивления вибратора

.                                                (П4.22)

13. Рассчитывается входное сопротивление двух полуволновых вибраторов

.                                                      (П4.23)

14. Рассчитывается входное сопротивление секции антенны

.                                                  (П4.24)

15. Определяется входное сопротивление всей антенны

.                                               (П4.25)

16. По вычисленным значениям Rвх1, RвхС, RвхА подбираются волновые сопротивления фидеров. Диаметр проводов фидеров dФ выбирается в пределах 3…6 мм. Для двухпроводного фидера расстояние между проводами Dф определяется из формулы

.                                         (П4.26)

17. Определяется коэффициент затухания фидера

,   дБ/м                                     (П4.27)

где  К1= 1,05…1,35;  dф- диаметр провода в см;  (– длина волны в м; (– объемная удельная проводимость проводников (для меди равна 5ּ107 См/м).

18. Рассчитывается коэффициент бегущей волны для различных участков фидерного тракта

,                                                                     (П4.28)

где  Г - коэффициент отражения, равный

19. Рассчитывается максимально допустимая мощность, передаваемая по фидеру

,                                             (П4.29)

где Екр = (6...8)(105 В/м.

20. Определяется коэффициент полезного действия фидера

,                                             (П4.30)

где   – длина участка фидера в м; значение коэффициента затухания α в формулу (П4.30) подставляют в Нп/м (α [дБ/м] = 8,69α [Нп/м]).

21. Рассчитываются диаграммы направленности антенной решетки в вертикальной  и горизонтальной   плоскостях.

,                        (П4.31)

.

22. Производится конструктивный расчет разводки схемы питания антенны и активного рефлектора.

23. Определяется КПД антенно-фидерной системы

,                                                                (П4.32)

где .

# Text boxes

Рис. П4.1,а                                               Рис. П4.1,б