ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

ДИРЕКТОРНАЯ  АНТЕННА

Антенна типа "волновой канал", иначе называемая директорной антенной, относится к классу антенн бегущей волны. Бегущая волна, распространяющаяся вдоль оси Z (рис. П5.1), формируется системой пассивных вибраторов-директоров. Питание от генератора подводится к симметричному активному вибратору (0), пассивный симметричный вибратор-рефлектор (-1) отражает волну в сторону директоров.

Порядок расчёта геометрических размеров и электрических

параметров антенны.

Для расчета директорной антенны исходными данными являются: рабочая длина волны λ; ширина диаграммы направленности () или число излучателей антенны; мощность РА, подводимая к антенне.

1. Выбираем число директоров, например  N = 2, и задаёмся расстоянием между ними. Расстояние dД целесообразно выбирать в пределах (0,1…0,2) λ (рис. П5.1).

2. Задаёмся собственными сопротивлениями активного вибратора и директоров:

,                                                (П5.1)

рекомендуется брать  в пределах  = - (10…40) Ом.

3. Задаёмся собственным сопротивлением рефлектора

,                                                   (П5.2)

где значение  и лежит в пределах  Ом.

4. Задаемся расстоянием между активным вибратором и рефлектором (dP). Обычно считают, что dP = (0,1…0,2)(.

5. По табл. П18.3 (см. Приложение 18) определяем взаимные сопротивления , считаем, что .

6. Рассчитываем токи в вибраторах путем решения системы уравнений

(П5.3)

7. По формуле (П5.4) определяем отношение амплитуды поля, излучаемого вперёд (( = 0°), к амплитуде поля, излучаемого назад ((= 1800)

(|Em(00)| / | Em (1800)|)

.                     (П5.4)

8. Задаемся другими значениями собственных реактивных сопротивлений вибраторов в указанных в п.п. 2 и 3 пределах, меняя их примерно на 10... 15 Ом. Производим расчеты, указанные в п.п. 6 и 7, считая взаимные сопротивления неизменными величинами. На основании полученных расчетов строим график (|Em(00)| / | Em (1800)|) как функцию Xnn и X-1,-1 и останавливаемся на тех значениях Xnn и X-1,-1, при которых отношение (|Em(00)| / | Em (1800)|)  максимально.

9. Для определения расстояния между вибраторами, при которых отношение |Em(00)| / | Em (1800)| достигает максимума, необходимо проделать вышеприведенный расчет по п.п. 1...8 для нескольких значений расстояния между вибраторами dД и dР, которые выбираются в пределах, указанных в п.п. I и 4. Сравнивая полученные значения |Em(00)| / | Em (1800)| для разных расстояний, выбираем те значения, для которых |Еm(0o) / |Em(180o)| максимально.

10. Для выбранного оптимального варианта антенны, рассчитывается диаграмма направленности (ДН) для плоскостей Е и Н

,                          (П5.5)

.

11. Определяется длина антенны L и оценивается ширина ДН в плоскости Н

,                                                      (П5.6)

где L=2dД + dP.

12. Рассчитывается КНД антенны

.                                                     (П5.7)

13. Определяется входное сопротивление антенны

,     .                 (П5.8)

14. Рассчитывается длина вибраторов (директоров и рефлектора)

,                               (П5.9)

где 2l - длина вибратора, а - радиус поперечного сечения вибратора (можно выбрать значение а = 3...6 мм).

15. Рассчитывается длина активного вибратора

,                       (П5.10)

где   2l - длина активного вибратора.

16. Выбирается схема питания активного вибратора, а по входному сопротивлению антенны  RВХ  подбирается фидер. Рассчитывается КПД фидера.

17. 0пределяется КПД антенно-фидерной системы

,                                                       (П5.11)

где   – КПД антенны, который можно принять равным 0,85…0,9.

# Text boxes

Рис. П5.1