ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

#### РУПОРНАЯ АНТЕННА

Исходными данными для расчета рупорной антенны (рис. П7.1) являются:

- длина волны или диапазон рабочих длин волн   λмин… λмакс;

- мощность излучения ;

- ширина   диаграммы направленности по уровню половинной мощности (  )  или коэффициент направленного действия D.

## Рис. П7.1

## Порядок расчета размеров и параметров рупорной антенны.

1. Выбирается тип волновода (его геометрические размеры).

Выбор размеров рупорной антенны начинают с выбора размера стандартного волновода, питающего рупор. Выбор размеров прямоугольного волновода производится исходя из условия режима работы с волной основного типа Н10

,  .                                                (П7.1)

Обычно выбирают стандартный волновод.

2.	  Определяется тип возбуждающего устройства, рассчитываются его размеры.

Рупорная антенна может возбуждаться волноводной линией передачи или коаксиальным кабелем. В первом случае никаких переходных устройств не требуется. При возбуждении рупора от передатчика с коаксиальным выходом необходимо осуществить согласованный переход от коаксиального кабеля к волноводу. Обычно применяют возбудитель электрического типа в виде штыря (рис. П7.1). Для обеспечения режима бегущей волны подбирают: расстояние до стенки волновода Z1 , высоту штыревого возбудителя h. Эти две степени свободы нужны для того, чтобы входное сопротивление в месте перехода было чисто активным и равным волновому сопротивлению фидера (WФ).

Если штырь расположен в середине широкой стенки волновода, то Z1 принимают равным λВ/4, а высота штыря h находится из соотношения

,                          (П7.2)

где - длина волны в волноводе, равная

.                                               (П7.3)

В реальных конструкциях Z1 и h допускают подстройку: Z1 - путем перемещения короткозамыкающего поршня, а высота штыря обычно подбирается в процессе настройки его заменой.

3. Определяется длина волновода от возбуждающего штыря до горловины рупора Z2 по формуле

.                                                     (П7.4)

4.	 Определяются размеры раскрыва рупора.

При заданном коэффициенте направленного действия площадь раскрыва равна

,                                                        (П7.5)

здесь - коэффициент использования площади раскрыва. Для пирамидального рупора  принимается равным 0,5.

Соотношения между сторонами раскрыва аР /bР, если нет дополнительных требований, выбирается так, чтобы главные лепестки диаграммы направленности в обеих плоскостях имели одинаковую ширину, т.е.

.

При этих условиях размеры сторон определяются так

и  .                                     (П7.6)

Если задана ширина диаграммы направленности в градусах по уровню половинной мощности, то выбор размеров для пирамидального рупора производится по следующим формулам:

-  в плоскости вектора Е: ,                                        (П7.7)

-  в плоскости вектора Н:  .                                   (П7.8)

5.  Определяется длина рупора.

Для секториальных рупоров длина может быть определена из выражения:

,                                             (П7.9)

здесь L - значение стороны раскрыва; - допустимая разность хода лучей, в Е-плоскости можно принять  , в Н–плоскости - .

Для пирамидальных рупоров, кроме того, при выборе длины следует обеспечить правильное сопряжение рупора с питающим волноводом. Размеры рупора при этом находятся с учетом следующего соотношения

.                                               (7.10)

Таким образом, для пирамидальных рупоров длина должна выбираться с учётом двух соотношений (П7.9) и (П7.10). Поэтому при допустимой фазовой ошибке длина рупора должна удовлетворять одновременно двум неравенствам

и   .                             (П7.11)

Выбирается большее из этих двух значений.

6. Рассчитываются характеристики направленности рупорной антенны.

Если полагать, что поле в раскрыве рупора синфазно, а амплитудное распределение такое же, как и у поля в поперечном сечении питающего волновода, то диаграммы направленности (по полю) пирамидального рупора могут быть рассчитаны по формулам:

,                        (П7.12)

,                        (П7.13)

или полагая, что , формулы (П7.12) и (П7.13) могут быть упрощены

,                                (П7.14)

.                                    (П7.15)

Здесь углы ( и ( отсчитываются от нормали к раскрыву рупора. По результатам расчета строятся нормированные диаграммы направленности рупорной антенны.

Если для получения узких диаграмм направленности применяется антенная решетка, то для расчета диаграммы направленности следует выражения (П7.12 … П7.15) умножить на множитель решетки.

7.	 Рассчитывается коэффициент отражения от раскрыва рупорной антенны

.                                                        (П7.16)

8.	 Выбирается схема фидерного тракта и выполняется расчет линии передачи.

После выбора схемы линии передачи определяется суммарное затухание в регулярной части линии передачи (потери в скрутках, изгибах, вентилях, фазовращателях, распределенные потери в волноводном тракте). Вычисляется максимальное значение ожидаемого с вероятностью 0,9 суммарного коэффициента отражения на входе линии передачи (с учетом отражения от раскрыва рупора). Рассчитывается КПД линии передачи.

9.	 Вычисляется КПД антенно-фидерного тракта и требуемая мощность передатчика.

.                                                        (П7.17)

КПД рупорной антенны можно принять равным 0,9 … 0,95.

.                                                    (П7.18)

10. Выполняется конструктивный расчет антенны и ее эскиз.