- Общие положения

Настоящие методические указания  призваны обеспечить самостоятельную работу студентов по освоению материала дисциплины «Прием и обработка сигналов». Следует отметить, что учебника или учебного пособия, полностью обеспечивающего данную дисциплину, нет. Однако имеются учебники и учебные пособия по отдельным частям (разделам) дисциплины, в том числе и пособия, изданные РИО МГТУ ГА.

В целом же материал дисциплины достаточно полно отражен в учебной литературе, что обеспечивает самостоятельную работу студентов любой формы обучения. Кафедрой РТУ изданы пособия по выполнению лабораторных и контрольных работ, учебное пособие к выполнению курсового проекта, которые содержат все необходимые сведения для выполнения данных работ.

Дисциплина «Прием и обработка сигналов» (в дальнейшем  ПОС.) призвана обеспечить подготовку  специалистов в области теории и практики систем приема и обработки информации (сигналов). Устройства приема и обработки сигналов являются самостоятельными составными частями любых радиотехнических систем. Поэтому дисциплина «Прием и обработка сигналов», в этом смысле, имеет фундаментальный характер для радиоинженеров, в том числе и эксплуатационной специальности.

- Учебный план дисциплины

Для студентов заочной формы обучения учебный план предусматривает:

| Курс семестр | Лекций, ч | Лаб. зан. ч | К.Р | КП | Форма контроля | СРС, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 14 | 20 | 1 | 1 | зачет экзамен | 118 |

- Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Системы приема и обработки сигналов являются неотъемной частью любой радиотехнической системы. Студенты, специализирующиеся  в области технического обслуживания радиоэлектронного оборудования (ТО РЭО) транспортных систем обязаны знать принципы работы радиотехнических устройств приема и обработки сигналов, уметь читать схемы устройств ПОС, измерять характеристики и параметры таких устройств, ориентироваться в перспективах развития, возможностях и особенностях применения систем приема и обработки сигналов в ГА.

В результате изучения дисциплины студенты должны

иметь:

- представление о роли, месте и перспективах развития устройств ПОС в современной науке, технике, транспортных системах, в частности в ГА;

знать:

- общие принципы построения устройств ПОС, характеристики этих устройств и методы их оценки;

- математические модели описания сигналов и помех, их физическую сущность;

- информационные характеристики сигналов и помех;

- основы аналоговой и цифровой обработки радиосигналов;

- принципы построения  современных устройств ПОС различных типов и назначений;

- принципы работы, схемные решения основных узлов и блоков устройств ПОС;

- особенности технической эксплуатации устройств ПОС.

уметь:

- производить анализ и инженерный расчет схем основных узлов и блоков устройств ПОС с применением современного математического аппарата и ПЭВМ;

- осуществлять экспериментальные работы по измерению основных характеристик устройств ПОС;

- осуществлять настройку и регулировку этих устройств;

иметь опыт:

- пользования научно- технической литературой, справочниками и нормативными изданиями;

- использования ПЭВМ для анализа моделирования и расчетов узлов и блоков устройств ПОС.

Для успешного изучения дисциплины необходимо знание ряда разделов других ранее изученных дисциплин:

- электронные приборы и радиокомпоненты;

- радиотехнические цепи и сигналы;

- основы аналоговой и дискретной схемотехники;

- формирование и передача сигналов.

- Структура курса

Принято следующее разбиение дисциплины  по разделам:

- Введение в дисциплину.

- Общие сведения об устройствах приема и обработки сигналов.

- Шумы и реальная чувствительность радиоприемных устройств.

- Входные цепи радиоприемных устройств.

- Усилители радиочастоты (УРЧ).

- Малошумящие усилители (МШУ).

- Усилители промежуточной частоты (УПЧ).

- Преобразователи частоты (ПЧ).

- Детектирование колебаний.

- Устройства управления параметрами линейного тракта приемника.

- Прохождение сигнала  и помех через элементы приемного устройства.

- Оптимальные и квазиоптимальные алгоритмы обработки сигналов.

- Устройства цифровой обработки сигналов.

- Специальные вопросы эксплуатации устройств ПОС.

- Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины

  - Основная

- Радиоприемные устройства;  Под ред. А.П. Жуковского. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1989.

- Буга Н.Н. , Фалько А.И. , Чистяков Н.И. Радиоприемные устройства. Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1986.

- Акимов П.С. , Сенин А.И. , Соленов В.И. Сигналы и их обработка в информационных систем.  Учебное пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 1994.

- Сергеев В.Г. Радиоприемные устройства.  – М.: МИИГА. 1983.

- Сергеев В.Г. Устройства приема и цифровой обработки сигналов. Преобразователи частоты. Учебное пособие. – М.: МИИГА, 1986.

- Сергеев В.Г. Детектирование радиосигналов. Учебное пособие.

МГТУ ГА, 1996.

- Сергеев В.Г. Оптимальный прием радиосигналов.

–М.: МГТУ ГА, 1997.

  - Учебно - методическая литература для лабораторных работ

- Сергеев В.Г. Прием и обработка сигналов. Ч 1. – М.:  МГТУ ГА, 2007.

- Сергеев В.Г. Прием и обработка сигналов. Ч 2. – М.:  МГТУ ГА, 2007.

Для курсовых проектов и контрольных работ

- Сергеев В.Г. Прием и обработка сигналов. – М.:  МГТУ ГА, 2003.

- Сергеев В.Г. Устройства приема и обработки сигналов. Расчет и проектирование. Ч 1, Ч 2, -М.: МГТУ ГА 2001,2002

Дополнительная литература

- Воллернер Н.Ф. Радиоприемные устройства. – Киев.: Высшая школа, 1993.

- Проектирование радиолокационных приемных устройств; Под. ред. М.А. Соколова. – М: Высшая школа, 1984.

- Горшелев В.Д., Красноцветова З.Г., Федорцов Б.Ф. Основы проектирования радиоприемников. Л.: Энергия 1984.

- Проектирование радиоприемных устройств; Под. ред. А.Г. Сиверса.

– М.: Сов. Радио, 1976.

  - . Справочная

- Гольденберг Л.М. , Матюшин В.Д. , Поляк М.Н. Цифровая обработка сигналов. – М.: Радио и связь, 1992.

- Справочник по интегральным микросхемам ;Под ред. Б.В. Тарабрина. - М.: Энергия, 1985 .

- Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам ;Под. ред. А.В. Голодомова. – М.: Радио и связь, 1990.

- Программа и методические указания к изучению дисциплины

  - Место и роль устройств ПОС в решении задач радиотехнического обеспечения транспортных средств. Основные этапы развития теории и техники приема и обработки сигналов. Общая характеристика и классификация устройств ПОС. Проектирование устройств ПОС с применением ЭВМ. Цель и задачи изучения дисциплины.

Литература: [1], с.3…8.

Контрольные вопросы

- Поясните роль и  место УПОС в составе радиосистем обеспечения полетов. Какие задачи решаются с помощью УПОС?

- Что такое первичная и вторичная  обработки сигнала? Что понимается

под цифровой обработкой сигнала? Поясните различие между дискретным и цифровым сигналам.

- Дайте краткий обзор развития теории и техники приема и обработки сигналов.

  - Общие сведения об устройствах приема и обработки сигналов

Тракт приема и обработки сигналов как часть радиотехнической системы. Структурные схемы и классификация устройств приема и обработки сигналов. Сведения о принимаемых радиосигналах и помехах. Виды обработки принимаемого сигнала и способы их реализации. Классификация помех. Показатели и критерии качества функционирования УПОС. Характеристики УПОС, их взаимосвязь и влияние на показатели качества. Общие технические требования к УПОС. Краткая характеристика современных методов приема и обработки сигналов. Принципы алгоритмизации процессов в УПОС и применение ПЭВМ.

Литература:  [1], с. 5…10;

[2], с. 9…21;

[4], с. 3…14.

Центральные вопросы темы. Показатели и критерии качества

функционирования УПОС. Характеристики УПОС, их взаимосвязь и влияние на показатели качества.

Контрольные вопросы

- Нарисуйте структурную схему и поясните принцип действия радиоприемника прямого усиления.

- Нарисуйте структурную схему и поясните принцип действия супергетеродинного радиоприемника.

- Назовите преимущества и недостатки супергетеродинного приемника в сравнении с приемником прямого усиления.

- Что такое зеркальный канал приема? Как повысить избирательность по зеркальному каналу приема?

- Назовите основные виды  устройства обработки радиосигналов и поясните решаемые с их помощью задачи.

- Поясните суть алгоритмизации процессов функционирования УПОС и область применения вычислителей (специальных или универсальных)  при обработке радиосигналов.

  - Шумы и реальная чувствительность радиоприемных устройств

Обобщенная структурная схема радиоприемника. Шумы радиоприемников. Шумовая полоса приемника. Коэффициент шума приемника. Шумовая температура. Чувствительность приемника. Особенности расчета реальной чувствительности приемников различного назначения и различного диапазона частот.

Литература: [1], с. 20…30;

[2], с. 21…30;

[4], с. 15…35.

Центральные вопросы темы. Коэффициент шума и шумовая температура приемника, реальная чувствительность радиоприемного устройства.

Контрольные вопросы

- Дайте определение шумовой полосы четырехполюсника.

- Что понимают под интегральным коэффициентом шума четырехполюсников.

- Напишите выражение для коэффициента шума последовательно включенных четырехполюсников.

- Что понимают под реальной чувствительностью приемника?

- Напишите соотношение, связывающее коэффициент шума и шумовую температуру приемника.

  - Входные цепи радиоприемных устройств

Назначение и классификация входных цепей. Основные схемы и характеристики входных цепей. Анализ обобщенной эквивалентной схемы входной цепи. Работа входной цепи с ненастроенной и настроенной антеннами. Особенности входных цепей различных диапазонов волн.

Литература: [1], с. 32…38;

[2], с. 36…58;

[4], с. 35…52.

Центральные вопросы темы. Схемы входных цепей, анализ обобщенной эквивалентной схемы входной цепи.

Контрольные вопросы

- Назовите основные характеристики входных цепей.

- От каких параметров зависит коэффициент передачи входной цепи?

- От каких параметров зависит ширина полосы пропускания входной цепи?

- Как изменяется резонансный коэффициент передачи входной цепи по диапазону частот при различных видах связи с ненастроенной антенной?  Почему?

- Поясните принцип действия электронной настройки входной цепи. Нарисуйте схему входной цепи с варикапом в качестве элемента настройки.

  - Усилители радиочастоты (УРЧ)

Назначение УРЧ, основные схемы и характеристики УРЧ. Анализ обобщенной эквивалентной схемы усилителя радиочастоты. Устойчивость усилителей радиочастоты. Каскодные схемы УРЧ. Особенности УРЧ на интегральных микросхемах. Нелинейные явления в усилителях радиочастоты.

Литература: [1], с. 38…42;

[2], с. 59…71;

[8], с. 18…23.

Центральные вопросы темы. Основные схемы УРЧ, анализ обобщенной эквивалентной схемы усилителя радиочастоты.

Контрольные вопросы

- Расскажите о назначении УРЧ.

- Нарисуйте обобщенную эквивалентную схему УРЧ.

- Определите коэффициент усиления усилителя радиочастоты.

- Определите условия устойчивой работы УПЧ.

- В чем причина использования каскодных схем в УРЧ?

  - Малошумящие усилители

Общие сведения о малошумящих усилителях. Транзисторные малошумящие усилители, область применения и особенности. Параметрические усилители, анализ работы. Особенности МШУ проходного и отражательного типа. Квантовые усилители.

Обоснование целесообразности применения МШУ в радиотехнических системах.

Литература:[1], с. 42…56;

[2], с. 91…156.

Центральные вопросы темы. Транзисторные малошумящие усилители, особенности МШУ проходного и отражательного типа.

Контрольные вопросы

- В чем смысл применения МШУ в радиоприемных устройствах?

- Расскажите об особенностях транзисторных малошумящих усилителей.

- Поясните принцип работы параметрического усилителя.

- В чем преимущества и недостатки МШУ отражательного (проходного) типа?

- Нарисуйте пример схемы МШУ.

  - Усилители промежуточной частоты (УПЧ)

Назначение УПЧ. Усилители промежуточной частоты с различными типами избирательной нагрузки. УПЧ с фильтрами сосредоточенной избирательности. Анализ обобщенной эквивалентной схемы каскада УПЧ. Особенности построения УПЧ на микросхемах, биполярных и полевых транзисторах. УПЧ с дискретными и цифровыми фильтрами.

Литература:[1], с. 57…80;

[2], с. 21…91;

[8], с. 13… 23.

Центральные вопросы темы. Анализ обобщенной эквивалентной схемы  каскада УПЧ. Особенности построения УПЧ на микросхемах, биполярных и полевых транзисторах.

Контрольные вопросы

- Нарисуйте схему каскада УПЧ на полевом транзисторе.

- Определите резонансный коэффициент усиления УПЧ с ФСИ.

- Какие Вы знаете серии микросхем, которые могут применяться в УПЧ?

- От каких параметров зависит коэффициент усиления и ширина полосы пропускания многокаскадного усилителя промежуточной частоты?

- Расскажите об области применения дискретных и цифровых фильтров в УПЧ.

  - Преобразователи частоты

Принцип гетеродинного преобразования частоты. Характеристики преобразователей частоты. Схемы преобразователей частоты на транзисторах и микросхемах. Расчет крутизны преобразования активного прибора. Диодные преобразователи частоты. Балансные и кольцевые  преобразователи частоты. Частотная характеристика преобразователя частоты, дополнительные каналы приема. Двойное преобразование частоты. Шумы преобразователя частоты.

Литература: [1], с. 81…105;

[2], с. 91… 121;

[5], с. 3…44.

Центральные вопросы темы. Схемы преобразователей частоты на микросхемах, транзисторах и диодах. Расчет крутизны преобразования активного прибора.

Контрольные вопросы

- Нарисуйте схему преобразователя частоты на двухзатворном полевом транзисторе.

- Расскажите о методах расчета крутизны преобразования полевого транзистора, микросхемы.

- В чем  смысл использования двойного, тройного преобразования частоты?

- В каких случаях находят применение  преобразование частоты на 2,3 –х гармониках гетеродина?

- В каких случаях целесообразно применение балансных (кольцевых) преобразователей частоты?

  - Детектирование колебаний

Назначение и классификация детекторов радиосигналов. Основные схемы и характеристики амплитудного детектора (АД). Обобщенный анализ работы АД в режимах детектирования слабого и сильного сигналов. Особенности детектирования импульсного сигнала. Работа АД при воздействии двух непрерывных радиосигналов. Синхронное детектирование. Особенности детектирования радиосигнала с однополосной модуляцией.

Основные схемы и характеристики фазового детектора (ФД). Анализ работы балансного ФД. Ключевые ФД на интегральных микросхемах.

Основные схемы и характеристики частотного детектора (ЧД). Анализ работы ЧД со связанными контурами. Дискретный ЧД на логических интегральных микросхемах. Импульсно – счетный ЧД.

Литература: [1], с. 122…158;

[2], с. 138… 170;

[6], с. 3…70.

Центральные вопросы темы. Основные схемы и характеристики  амплитудных, фазовых и частотных детекторов. Синхронное детектирование.

Контрольные вопросы

- Поясните различие характеристик амплитудного диодного детектора при детектировании слабого и сильного сигналов.

- Назовите причины нелинейных искажений при амплитудном детектировании.

- Поясните преимущества дискретных схем ФД и ЧД по сравнению с аналоговыми схемами.

- Поясните особенности амплитудного детектирования  импульсных радиосигналов. Что такое пиковый амплитудный детектор?

- Нарисуйте детекторные характеристики фазового ,частотного детекторов.

- Расскажите, из каких условий выбираются элементы нагрузки детекторов?

- Какие  микросхемы могут быть использованы для реализации амплитудных, частотных и фазовых детекторов?

- Нарисуйте схему синхронного детектора.

- Каковы основные особенности синхронного детектирования?

  - Устройства управления параметрами линейного тракта приемника

Назначение и классификация устройств управления параметрами приемного тракта. Анализ автоматической регулировки усиления. Режимные и нережимные АРУ. Устройства нормировки интенсивности смеси сигнала и помех в тракте предварительной обработки сигналов.

Структурные схемы и характеристики устройств частотной и фазовой автоподстроек. Анализ работы устройства частотной автоподстройки частоты (ЧАПЧ). Анализ работы устройства фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Цифровые ФАПЧ.

Общие сведения об устройствах управления частотной настройки и шириной полосы пропускания приемного тракта. Применение специализированных вычислителей в устройствах управления параметрами тракта.

Литература: [1], с. 158…209;

[2], с. 120… 222.

Центральные вопросы темы. Схемы режимных и нережимных АРУ, выбор постоянной времени фильтра АРУ. Анализ работы устройств частотной и фазовой автоподстроек частоты гетеродина приемника. Полосы захвата и удержания систем ФАПЧ и ЧАПЧ.

Контрольные вопросы

- Поясните преимущества и недостатки активных и пассивных электронных регуляторов устройства АРУ. Нарисуйте принципиальные схемы этих регуляторов.

- От каких параметров зависит коэффициент автоподстройки АПЧ в режиме малых расстроек?

- Нарисуйте статическую характеристику АПЧ. Дайте определение полосы удержания и полосы схватывания устройства АПЧ.

- Объясните, почему устройство ФАП обеспечивает остаточную расстройку по частоте равную нулю.

- Нарисуйте статическую характеристику ФАП. От каких параметров зависят полоса удержания и полоса схватывания устройства ФАП?

  - Прохождение сигнала и помех через элементы приемного тракта

Прохождение АМ – сигнала и помех через избирательные элементы тракта. Определение отношения сигнал/шум на выходе линейного тракта приемника. Искажения АМ сигнала в среде распространения радиоволн и в высокочастотном тракте приемника. Блокирование и перекрестная модуляция.

Интермодуляционные помехи. Определение отношения сигнала/шум на выходе амплитудного детектора. Ограничение импульсных помех при приеме          АМ- сигнала.  Изменение отношения сигнал/шум при амплитудном ограничении. Особенности приема ОМ – сигнала.

Прохождение ЧМ – сигнала  и помех через избирательные элементы тракта. Нелинейные искажения при частотном детектировании. Определение отношения сигнал/шум на выходе частотного  детектора. Пороговый эффект при приеме ЧМ – сигнала. Порогопонижающие устройства в приемниках      ЧМ – сигналов. Обратная связь по частоте, следящий фильтр.

Литература: [1], с. 275…280, 292…294;

[2], с. 245… 292.

Центральные вопросы темы. Определение отношения сигнал/шум на выходе линейного тракта схемы, на выходах амплитудного и частотного детекторов.

Контрольные вопросы

- От  каких параметров зависит отношение сигнал/шум на выходе линейного тракта приемника?

- Назовите причины искажений АМ – сигнала и ЧМ – сигнала при прохождении через линейный тракт приемника.

- Для чего вводятся предыскания в ЧМ – сигналы при его передаче?

- Поясните суть порогового эффекта при приеме ЧМ – сигнала. Какие способы понижения порога Вы знаете?

- Как оценивается выигрыш при приеме ЧМ – сигнала? Сравните его с выигрышем при приеме АМ – сигнала.

  - Оптимальные и квазиоптимальные алгоритмы обработки сигналов.

Основные сведения из теории оптимального приема сигналов. Модели сообщений, сигналов и помех. Задачи обнаружения, оценки параметров. Критерии оптимальности и их взаимосвязь. Апостериорная вероятность и функция правдоподобия. Роль априорных сведений и проблема априорной неопределенности. Когерентная и некогерентная обработка сигналов.

Оптимальные алгоритмы линейной фильтрации. Согласованный фильтр. Квазиоптимальные алгоритмы линейной фильтрации. Представление алгоритмов обработки в аналоговой и цифровой формах.

Типовые алгоритмы обработки непрерывных и  дискретных сигналов в условиях действия флюктуационных, импульсных и квазигармонических (коррелированных) помех. Оценка помехоустойчивости оптимальных и квазиоптимальных алгоритмов. Представление алгоритмов в аналоговой и цифровой формах.

Системы синхронизации. Адаптивные фильтры. Оценка помехоустойчивости оптимальных и квазиоптимальных алгоритмов. Пространственно – временная обработка сигналов.

Особенности построения адаптивных алгоритмов обработки сигналов при неполной априорной информации.

Литература: [1], с. 210…227, 234…249, 252…290;

[2], с. 222… 245;

[7], с. 3…84.

Центральные вопросы темы. Оптимальный радиоприем в аддитивном гауссовом белом шуме.

Критерии оптимальности. Согласованные и квазисогласованные фильтры в радиоприемниках импульсных  сигналов. Квазикогерентные и некогерентные демодуляторы.

Контрольные вопросы

- Поясните суть основных задач приема и обработки радиосигналов: обнаружение сигнала, различение нескольких сигналов, измерение параметров сигнала, фильтрация сигналов, разрешение сигналов.

- Сформулируйте задачу оптимального радиоприема.

- Перечислите основные виды селекции радиосигналов и дайте примеры их использования.

- Дайте классификацию основных алгоритмов и операций приема и обработки радиосигналов.

- Назовите основные способы подавления помех, применяемых в тракте приема.

- Расскажите о принципах оптимальной фильтрации сигнала, принимаемого в смеси с помехой. Что такое линейная и нелинейная фильтрация? Какие используются критерии качества фильтрации?

- Что такое согласованный фильтр и какими свойствами он обладает?

- Что понимается под корреляционным приемом радиосигналов?

- Что такое когерентный прием радиосигнала? Назовите известные Вам способы когерентного приема и обработки сигналов.

- Какие параметры радиосигнала называются синхропараметрами?  Какие виды синхронизации УПОС Вы знаете? Как устраняется неопределенность по несущей частоте в приемном устройстве?

  - Устройства цифровой обработки сигналов

Типовые структурные схемы специализированного процессора обработки сигналов. Двойственность аппаратурной и программной реализации алгоритмов цифровой обработки сигналов. Метод представления и анализа алгоритмов обработки сигналов. Методы оценки трудоемкости реализации алгоритмов на ЦВМ.

Цифровые устройства поиска и обнаружения радиосигналов. Цифровые измерители параметров сигналов. Реализация цифровых фильтров. Цифровые устройства автоматической регулировки усиления (ЦАРУ) и регулировки порога принятия решения (ЦАРП). Применение специализированных вычислителей для программной реализации устройств цифровой обработки сигналов. Основы выбора и расчета характеристик узлов процессора обработки сигналов. Вопросы синхронизации и управления вычислительным процессом.

Литература: [1], с. 124…192, 272…300

Центральные вопросы темы. Цифровые устройства автоматической регулировки усиления и регулировки порога принятия решения. Элементная база цифровых устройств.

Контрольные вопросы

- Расскажите о методах анализа обработки сигналов и оценке трудоемкости их реализации на ЦВМ.

- Что такое распараллеливание вычислительного процесса и как оно реализуется на практике?

- Как оценивается быстродействие специализированного процесса при реализации цифровых устройств обработки сигналов?

- Что такое поточная обработка информации в процессоре и как она реализуется?

- Поясните принципы построения микропрограммных дискретных устройств обработки сигналов.

  - Заключение

Перспективы развития техники приема и обработки сигналов  и применение устройств ПОС  в гражданской авиации. Методы измерения основных параметров приемных устройств. Встроенный контроль параметров устройств ПОС. Цепи защиты, сигнализации и управления.

Литература: [1], с. 334…335.

- Контрольное задание

В задании предусматривается решение одной задачи либо по расчету цифрового фильтра,  либо по расчету одного каскада УРЧ, УПЧ или смесителя. Рекомендуется цифровые фильтры рассчитывать и моделировать на ПЭВМ.

Каждый студент выполняет свое индивидуальное задание, соответствующее номеру его зачетной книжки.  По согласованию с кафедрой задание может быть изменено с целью включения элементов научных исследований или учета характера производственной деятельности студента.

- Лабораторные занятия

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории кафедры РТУ. Всего выполняется 5 лабораторных работ, целью которых является получение навыков практической работы с радиоприемными устройствами, навыков по выполнению основных операций настройки и регулировки радиоаппаратуры, применения измерительных приборов и регулировки радиоаппаратуры, применения измерительных приборов общего и специального назначения.

В результате выполнения лабораторных работ студенты должны приобрести умение проводить инженерный анализ работы исследуемого устройства, «читать» структурные, функциональные и принципиальные схемы радиотехнических устройств. Производить инженерный расчет основных узлов и блоков радиоприемных устройств.

Для выполнения лабораторных работ следует пользоваться

пособиями [8], [9].

- Курсовой проект

Курсовой проект по дисциплине «Прием и обработка сигналов» выполняется после проработки учебного материала, предусмотренного  программой, и после выполнения контрольного задания.

Целью курсового проектирования является:

- закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине;

- приобретение навыков по разработке и расчету принципиальных схем радиоприемных устройств с использованием современной элементной базы;

- развитие навыков по применению ПЭВМ и прикладных программ при проектировании УПОС;

- выработка умения грамотно, кратко и ясно, техническим языком излагать решения в пояснительной записке;

- получение дополнительных навыков по оформлению графических работ и пояснительной записки.

Каждый студент выполняет курсовой проект по индивидуальному заданию, которое соответствует номеру его зачетной книжки.

Рекомендуется согласовать с преподавателем задание на курсовое проектирование с целью включения элементов научных исследований или учета интересов студента.

Содержание курсового проекта:

- задание на разработку УПОС;

- обоснование целевого назначения радиотехнической системы, в которую входит проектируемое УПОС;

- разработка и расчет структурной схемы проектируемого УПОС;

- разработка и расчет принципиальной схемы аналоговой части УПОС;

- разработка и расчет принципиальной схемы цифровой части УПОС;

- оформление графической части курсового проекта.

Примерный объем  расчетно-пояснительной записки 25…30 страниц.

Необходимое для выполнения курсового проекта время – до 40 часов.

Для выполнения курсового проекта рекомендуется пользоваться литературой, приведенной в [10], а так же учебным пособием [11].

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие положения………………………………………………………..3

2. Учебный план дисциплины……………………………………………...3

3. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе…...………..4

4. Структура курса…………………………………………………………..5

5. Литература………………………………………………………………...6

6. Программа и методические указания к изучению дисциплины………8

7. Контрольное задание…………………………………………………….21

8. Лабораторные занятия…………………………………………………...21

9. Курсовой проект………………………………………………………….22