- Цель выполнения контрольной работы

Контрольная работа по дисциплине «Прием и обработка сигналов» выполняется в процессе проработки материалов курса, предусмотренного программой.

Целью выполнения работы является закрепление и углубление знаний по  курсу, и применение их для решения инженерных задач. В процессе выполнения контрольного задания совершенствуются навыки расчета радиотехнических схем, обоснования выбора принятых решений. Предполагается умение пользоваться справочной и специальной литературой.

- Содержание и темы контрольного задания

Темы контрольного задания выбираются по двум последним цифрам номера студенческого билета  (номера зачетной книжки) из таб. 2.1.

Таблица 2.1.

| Цифры номера зачетной книжки | Тема контрольного задания. |
| --- | --- |
| 00, 10, …90 01, 11, …91 02, 12, …92 03, 13, …93 04, 14, …94 05, 15, …95 06, 16. …96 07, 17, …97 08, 18, …98 09, 19, …99 | Транзисторный усилитель радиочастоты Усилитель радиочастоты на микросхемах Цифровой фильтр нижних частот (аналоговый прототип - фильтр Чебышева) Цифровой фильтр нижних частот (аналоговый прототип - фильтр Баттерворта) Преобразователь частоты на транзисторах и микросхемах Диодный преобразователь частоты Режекторный цифровой фильтр Полосовой цифровой фильтр Цифровой фильтр верхних частот Усилитель промежуточной частоты на транзисторах и микросхемах |

Исходные данные для выполнения контрольной работы приведены в табл. 2.2 …2.11.

Таблица 2.2.

Данные для расчета транзисторного усилителя радиочастоты

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Граничные частоты диапазона, мГц fmin fmax | 66 74 | 0,52 1,6 | 98 108 | 118 136 | 1,6 3,8 | 4,1 8,2 |
| Тип активного прибора (В- выбрать) | 2П-305 | В | 2П306 | КП- 307 | КТ-3127А | КТ- 368А |
| Эл-т перестройки (В- варикап, ВМ- варик-ая матрица, ПК- переменный конденсатор) | В | ПК | ВМ | ВМ | В | ПК |
| Ослабление зеркальной помехи, дБ | 20 | 26 | 22 | 20 | 26 | 30 |
| Промежуточная частота (В- выбрать), мГц | 6,8 | 0,465 | 10,7 | 10,7 | 0,5 | В |
| Входная проводимость следующего каскада, мСм ¦g11¦ | 0,025 | 2,0 | 0,015 | 0,02 | 2,5 | 2,2 |

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Граничные частоты диапазона, мГц fmin fmax | 12,1 16,4 | 0,2 0,55 | 1,64 22,8 | 5,1 10,2 |
| Тип активного прибора (В- выбрать) | КП- 350 | В | 2Т- 355А | В |
| Элемент перестройки (В- варикап, ВМ- варик-ая матрица, ПК- переменный конденсатор) | В | ПК | ВМ | В |
| Ослабление зеркальной помехи, дБ | 24 | 26 | 32 | 30 |
| Промежуточная частота (В- выбрать), мГц | 0,5 | В | В | 0,5 |
| Входная проводимость следующего каскада, мСм ¦ g11¦ | 0,01 | 2,5 | 3,0 | 2,4 |

По приведенным данным необходимо рассчитать однокаскадный одноконтурный УРЧ радиоприемного устройства. При этом требуется:

- Составить принципиальную схему усилителя радиочастоты и его

эквивалентную схему.

- Рассчитать его основные электрические характеристики (коэффициент усиления, коэффициент устойчивого усиления, полосу пропускания и т.д.) для трех точек рабочего диапазона частот.

- Построить зависимость резонансного коэффициента усиления УРЧ в рабочем диапазоне частот.

- Рассчитать элементы схемы, задающие и стабилизирующие рабочую точку транзистора.

Таблица 2.3.

Данные для расчета усилителя радиочастоты

с   микросхемой в качестве активного прибора

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
| Граничные частоты диапазона, мГц fmin fmax | 0,3 0,8 | 0,52 1,6 | 25,0 27,8 | 21,45 23,75 | 15,1 17,2 | 118 136 | 88 108 | 9,5 12,2 | 11,5 14,7 | 22,4 28,2 |
| Тип микросхемы | 175 УВ2 | 228 УВ3 | 235 УВ1 | 235 УР8 | 235 УР3 | 435 УВ1 | 435 ХП1 | 265 УР3 | 228 УВ1 | 265 УВ6 |
| Элемент перестройки (В- варикап, ВМ- варикапная матрица, ПК- переменный конден- сатор) | ПК | ПК | В | В | ПК | ВМ | ВМ | В | В | В |
| Ослабление зеркальной помехи, дБ | 20 | 26 | 24 | 30 | 26 | 24 | 24 | 34 | 30 | 32 |
| Промежуточная частота (В- выбрать), мГц | 0,465 | 0,465 | 0,5 | В | 0,5 | 10,7 | 10,7 | В | 35,5 | В |
| Входная проводимость следующего каскада, мСм¦g11¦ | 0,25 | 0,32 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |

По приведенным данным необходимо рассчитать однокаскадный, одноконтурный усилитель радиочастоты (УРЧ):

1.   Составить принципиальную схему УРЧ, раскрыв структуру интегральной микросхемы, указать, на какие выводы следует подать питающие напряжения.

2.  Определить параметры микросхемы на средней частоте рабочего диапазона частот.

- Рассчитать электрические характеристики УРЧ  на трех частотах рабочего диапазона частот.

4.  Построить зависимость резонансного коэффициента усиления УРЧ в рабочем диапазоне частот.

Таблица 2.4.

Данные для расчета цифрового фильтра нижних частот

(аналоговый прототип – фильтр Чебышева)

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
| Частота дискретизации, кГц | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Верхняя граница полосы пропускания, кГц | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 6,0 |
| Нижняя граница полосы задержания, кГц | 4,8 | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,0 | 8,4 | 10,2 | 10,0 | 9,0 | 9,8 |
| Допустимая неравномерность в полосе пропускания, дБ | 6,0 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
| Затухание в полосе задержания, дБ | 50 | 46 | 48 | 40 | 52 | 56 | 50 | 48 | 36 | 46 |

По приведенным данным требуется:

- Определить порядок фильтра.

- Найти его передаточную функцию Н(z).

- Рассчитать коэффициенты ai  и bi   фильтра.

- Нарисовать структурную схему фильтра.

- Построить АЧХ фильтра.

- Дать предложения по реализации цифрового фильтра.

Таблица 2.5.

Данные для расчета цифрового фильтра нижних частот

(аналоговый прототип- фильтр Баттерворта)

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
| Частота дискретизации, кГц | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Верхняя граница полосы пропускания, кГц | 0,15 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 4,2 |
| Нижняя граница полосы задержания, кГц | 0,3 | 1,15 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 5,8 | 8,4 |
| Допустимая неравномерность в полосе пропускания, дБ | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,25 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Затухание в полосе задержания, дБ | 25 | 20 | 18 | 12 | 16 | 20 | 15 | 12 | 16 | 18 |

По данным, приведенным в табл. 2.5, требуется:

- Определить порядок фильтра.

- Найти передаточную функцию фильтра.

- Рассчитать коэффициенты ai  и bi   рекурсивного цифрового фильтра.

- Нарисовать структурную схему ЦФ.

- Построить АЧХ фильтра.

- Дать рекомендации по реализации данного фильтра (серии микросхем, микропроцессоров и т. д.).

Таблица 2.6.

Данные для расчета преобразователя частоты при использовании в         качестве нелинейного элемента микросхем и транзисторов

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
| Граничные частоты диапазона, мГц fmin fmax | 12,1 18,4 | 6,8 12,8 | 118 136 | 64 72 | 88 108 | 27,2 27,8 | 18,2 30,0 | 108 118 | 0,016 0,32 | 44,2 - |
| Тип активного прибора | 175 УВ4 | 219П С1А | 2Т- 368А | 2П- 307 | 2П- 306А | 228 УВ3 | 235 ПС1 | 435 ХА1 | 525 ПС2 | 265 УВ3 |
| Промежуточная частота (В – выбрать), мГц | В | 0,5 | 10,7 | В | 10,7 | 0,5 | 0,5 | 10,7 | В | 6,8 |
| Избирательность по зеркальному каналу, дБ | 36 | 26 | 20 | 42 | 20 | 26 | 24 | 22 | 20 | 24 |
| Тип избирательной системы (В- выбрать) | В | ЭМФ | ПКФ | В | В | ЭМФ | ЭМФ | ПКФ | ФСИ | ФСИ |
| Коэффициент шума УПЧ, дБ | 2,5 | 2,4 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 2,2 | 2,8 |
| Входная проводимость УПЧ, мСм ¦g11¦ | 2,2 | 2,0 | 3,2 | 0,025 | 0,015 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 2,1 |

По приведенным в табл. 2.6  данным необходимо рассчитать смесительный каскад преобразователя частоты РПУ:

- Синтезировать принципиальную схему преобразователя частоты. Раскрыв структуру интегральной схемы, указать, на какие выводы следует подать питающие напряжения.

- Определить параметры преобразования активного прибора на средней частоте рабочего  диапазона частот.

- Рассчитать основные электрические характеристики преобразователя частоты ( коэффициент преобразования, коэффициент шума преобразователя  частоты, коэффициенты включения избирательной системы и т.д.).

- Определить цепи, задающие и стабилизирующие рабочую точку активного прибора.

Таблица 2.7.

Данные для расчета диодного преобразователя частоты

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| Длина волны, см | 10 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 3,0 | 10,2 | 12 | 2,4 | 9,6 | 1,8 |
| Тип смесителя (О - однотактный, БС - балансный смеситель, ДБС - двойной балансный смеситель) | БС | ДБС | БС | О | БС | ДБС | ДБС | БС | БС | О |
| Тип смесительного диода (В – выбрать) | 2А- 108А | 2А- 109А | 3А-111А | 3А- 110А | В | Д- 408 | Д- 403Б | 1А- 106В | 2А- 108А | В |
| Промежуточная ч-та (В- выбрать), мГц | В | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | В | 60 | 30 | В |
| Избирательность по зерк-му каналу, дБ | 16 | 20 | 12 | 14 | 12 | 20 | 20 | 16 | 14 | 12 |
| Коэф-т шума УПЧ, дБ | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 4,2 | 2,8 | 4,5 |

По приведенным в табл. 2.7 данным необходимо:

- Разработать принципиальную схему диодного преобразователя частоты.

- Рассчитать основные электрические характеристики преобразователя частоты ( коэффициент преобразования, входное сопротивление, коэффициент шума ВЧ – головки приемника РЛС с учетом коэффициента шума УПЧ) и элементы контура промежуточной частоты.

- Дать рекомендации по реализации конструкции диодного преобразователя частоты.

Таблица 2.8.

Данные для расчета режекторного цифрового фильтра

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
| Частота дискретизации, кГц | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Полоса задержания (в относительных частотах) f31 f32 | 0,16 0,125 | 0,17 0,19 | 0,18 0,2 | 0,19 0,21 | 0,2 0,22 | 0,21 0,23 | 0,2 0,24 | 0,22 0,24 | 0,23 0,25 | 0,22 0,25 |
| Затухание в полосе задержания, дБ | 30 | 32 | 26 | 24 | 24 | 21 | 22 | 26 | 24 | 21 |
| Полоса пропускания (в относительных частотах) fп1 fп2 | 0,14 0,2 | 0,15 0,22 | 0,16 0,24 | 0,17 0,26 | 0,18 0,25 | 0,18 0,25 | 0,175 0,26 | 0,19 0,29 | 0,2 0,32 | 0,19 0,34 |
| Неравномерность АЧХ в пределах полосы пропускания, дБ | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 3,0 |

По приведенным в табл. 2.8. данным необходимо:

- Выбрать фильтр – прототип и определить порядок фильтра.

- Найти передаточную функцию фильтра Н(z).

- Рассчитать коэффициенты  ai и bi   рекурсивного режекторного   ЦФ.

- Нарисовать структурную схему ЦФ.

- Построить АЧХ фильтра.

- Дать рекомендации по реализации данного ЦФ (серии микросхем, микропроцессоров и т.п.).

Таблица 2.9.

Данные для расчета полосового цифрового фильтра.

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
| Частота дискретизации, кГц | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Нижняя граница полосы пропускания, кГц | 20 | 18 | 16,8 | 16 | 14 | 18 | 17,2 | 16,6 | 22 | 24 |
| Верхняя граница полосы пропускания, кГц | 30 | 24,8 | 34,2 | 26 | 24 | 28 | 27,4 | 24 | 30 | 28 |
| Неравномерность в полосе пропускания, дБ | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
| Верхняя граница полосы задержания, кГц | 35 | 32 | 30 | 32 | 36 | 36 | 34 | 40 | 38 | 42 |
| Нижняя граница полосы задержания, кГц | 15 | 16 | 12 | 12,4 | 10,2 | 1,8 | 12 | 10,8 | 16 | 14,8 |
| Затухание в полосе задержания, дБ | 30 | 40 | 26 | 34 | 26 | 30 | 22 | 44 | 48 | 54 |

По приведенным в табл. 2.9 данным необходимо:

- Выбрать тип фильтра – прототипа и определить порядок ЦФ.

- Найти передаточную функцию ЦФ.

- Рассчитать коэффициенты ai и bi   рекурсивного полосового ЦФ.

- Нарисовать структурную схему ЦФ.

- Построить АЧХ фильтра.

6.  Дать рекомендации по реализации данного ЦФ (серии микросхем, микропроцессоров и т.п.).

Таблица 2.10

Данные для расчета цифрового фильтра верхних частот.

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |
| Частота дискретизации, кГц | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Частота среза, кГц | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Граничная частота полосы непропускания, кГц | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,18 | 0.3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, дБ | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| Затухание в полосе задержания, дБ | 26 | 22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 20 | 16 | 20 | 24 |

По приведенным в табл. 2.10. данным необходимо:

- Выбрать тип фильтра – прототипа и определить порядок ЦФ.

- Найти передаточную функцию фильтра.

- Рассчитать коэффициенты ai и bi   рекурсивного фильтра верхних частот.

- Нарисовать структурную схему ЦФ.

- Построить АЧХ фильтра.

- Дать рекомендации по реализации данного ЦФ ( серии микросхем, микропроцессоров и т.п.).

Таблица 2.11.

Данные для расчета усилителя промежуточной частоты

радиоприемного устройства

| Наименование параметров | Варианты заданий |
| --- | --- |
|  | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |
| Промежуточная частота, мГц | 0,465 | 0,5 | 6,8 | 10,7 | 30 | 60 | 0,5 | 0,465 | 10,7 | 30 |
| Тип активного прибора (В- выбрать) | В | 235- УР9 | 2П- 313 | 435- УР1 | 265- УВ3 | 2Т- 368А | В | 1Т- 322А | 235- УР7 | В |
| Полоса пропускания УПЧ, кГц | 9 | 6 | 150 | 220 | 300 | 1200 | 6 | 12 | 240 | 420 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 46 | 50 | 26 | 36 | --- | --- | 52 | 26 | 46 | --- |
| Расстройка по соседнему каналу, кГц | 9 | 6 | 50 | 50 | --- | --- | 6 | 9 | 50 | --- |
| Тип избирательной системы (В- выбрать) | В | ЭМФ | В | ПКФ | В | В | ЭМФ | ФСИ | В | В |
| Резонансный коэффициент усиления | 40 | 200 | 20 | 20 | 10 | 10 | 40 | 20 | 80 | 10 |

По приведенным в табл.2.11. данным необходимо рассчитать один                                                               каскад усилителя промежуточной частоты радиоприемного устройства:

- Нарисовать принципиальную и эквивалентную схему усилителя.

- Определить параметры активного прибора на промежуточной частоте.

- Рассчитать основные электрические характеристики УПЧ (коэффициент усиления, коэффициенты включения избирательной нагрузки и т.д.).

- Рассчитать цепи, задающие и стабилизирующие рабочую точку активного прибора.

- Требования к оформлению контрольной работы

Контрольная работа представляется на рецензию в виде пояснительной записки объемом 8-12 страниц текста, написанного на одной стороне стандартной писчей бумаги формата А4 или в тетради с полями не менее 2,5-4,0 см.

Рисунки, графики и схемы должны быть выполнены аккуратно, в удобном масштабе с соблюдением правил ЕСКД.

Вычисления следует выполнить с точностью до второго знака после запятой.

Рассчитанные значения резисторов и емкостей должны быть округлены и выбраны по стандартным рядам с определением типа резистора или емкости,

например, ОМЛТ 0,125-5К6-5% (ГОСТ ВД7113- 71), КД-1б-М75-36-5% (ГОСТ7159-64).

- Методические указания по выполнению контрольной работы

Для расчета функциональных узлов радиоприемных устройств:

УПЧ, УРЧ, смесителей можно воспользоваться литературой [1,2,4,5,6], а для решения задач по цифровым фильтрам [3,7].

Справочные данные на транзисторы, микросхемы можно найти в справочной литературе [8-11]. Некоторые данные на микросхемы приведены в Приложении П. 2.

Анализ функциональных узлов радиоприемных устройств лучше выполнять с помощью эквивалентной схемы данного узла, каскада или блока.

Нагрузкой рассчитываемого каскада, в том случае, если она не задана, можно считать каскад на аналогичном активном приборе, например, нагрузкой смесителя на биполярном транзисторе 2Т – 368А является первый каскад УПЧ на транзисторе этого же типа.

Ниже, в разделе 4.1, в качестве примера приведена методика расчета усилителя радиочастоты радиоприемного устройства. Для расчета рекурсивных цифровых фильтров обычно используется метод аналоговых низкочастотных прототипов, в качестве которых чаще всего берут фильтры Баттерворта, Чебышева и эллиптические фильтры. Фильтры Баттерворта характеризуются  тем, что имеют гладкую амплитудную характеристику в полосе пропускания.

Фильтры Чебышева, ценой некоторого ухудшения равномерности АЧХ в полосе прозрачности , обеспечивают более быстрый спад амплитудно- частотной характеристики в полосе задержания.

Передаточные функции рекурсивного цифрового фильтра первого и второго порядков имеют вид:

.

где z -1,  z -2 – задержка дискретизированного сигнала на время Т (один

шаг), 2Т (два шага).

Чем выше порядок фильтра (степень полинома), тем круче скаты АЧХ от частоты среза до частоты заданного гарантированного подавления (граничной частоты полосы непропускания).  Общее правило при расчете фильтров – выбор минимального порядка фильтра, при котором обеспечиваются заданные характеристики.

Одним из наиболее простых и распространенных методов расчета цифровых фильтров является метод билинейного преобразования, в соответствии с которым в исходном аналоговом фильтре – прототипе Н(р) производится замена переменной р на z по формуле билинейного преобразования:

Полученная после преобразований функция Н(z) является системной, по которой строится структурная схема цифрового фильтра. В разделе 4.2 более подробно рассмотрена методика расчета цифровых фильтров. Для синтеза цифровых фильтров можно использовать программы, имеющиеся в математическом обеспечении Вашей ПЭВМ.

4.1 Расчет каскада усилителя радиочастоты

Рассмотрим в качестве примера методику расчета диапазонного усилителя радиочастоты с двойным автотрансформаторным включением контура. Схема такого усилителя показана на рис. 4.1, а его эквивалентная схема на рис. 4.2.

Рис. 4.1. Схема усилителя радиочастоты

На эквивалентной схеме транзисторы замещаются их эквивалентными проводимостями  (в системе Y –  параметров).

Рис. 4.2. Эквивалентная схема каскада УРЧ

Транзистор VT1 заменен эквивалентным генератором тока с параметрами |Y21|Uвх,  Gi(G22, Gвых) и Cкб(С22, Свых). Транзистор VT2 заменен его входной проводимостью  G11(Gвх) и С11(Свх).

Через См1 и См2 обозначены емкости монтажа (в большинстве случаев ими можно пренебречь).

Для усилителя радиочастоты данного типа характерна зависимость его резонансного коэффициента усиления К0 от частоты в пределах рабочего диапазона, причем коэффициент усиления растет с ростом частоты.

Исходными данными для расчета усилителя являются:

- граничные частоты диапазона fc min...fc max;

- полоса пропускания приемника( его линейного тракта – обычно УПЧ) П;

- промежуточная частота РПУ f0;

- избирательность УРЧ по зеркальному каналу σэк;

- собственное (конструктивное ) затухание контура dк.

Иногда к усилителям радиочастоты предъявляются и ряд дополнительных требований, например, требование допустимого коэффициента шума, неравномерности усиления в рабочем диапазоне и т.п.

В общем случае, расчет усилителя радиочастоты начинают с выбора типа активного прибора:

1. Выбирается тип активного прибора и определяются его Y – параметры на трех частотах рабочего диапазона fc min, fc ср и fc max. Если fc max≤ 0,3 fs, то параметры активного прибора практически не будут зависеть от частоты ( в пределах рабочего диапазона), и достаточно определить Y – параметры только на средней частоте fc ср. (здесь fs  - граничная частота активного прибора по крутизне).

2. Выбирается способ перестройки преселектора: варикапом, варикапной матрицей или конденсатором переменной емкости и  оцениваются требуемые значения минимальной и максимальной емкостей элемента перестройки.

Для выбора величин С max и С min следует воспользоваться рекомендациями [1, 2, 5] или рекомендациями, приведенными в табл. 4.1.

Таблице 4.1.

| Рабочий диапазон, мГц | 0,2…0,3 | 0,3…1,5 | 1,5… 6,0 | 6,0…30 | 30…120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С max , пФ С min , пФ | 500…750 15…25 | 250…500 10…15 | 150…250 8…12 | 50…150 6…10 | 25…50 3…5 |

3.   Вычисляется индуктивноcть контура Lк (мкГн) по формуле

(4.1)

где Cmax, Cmin - максимальное и минимальное значение конденсатора переменной емкости (варикапа, варикапной матрицы) в пФ;

fc max- максимальная частота рабочего диапазона, мГц;

кпд = fс max/ fc min- коэффициент перекрытия диапазона по частоте.

4. Из условия обеспечения заданной полосы пропускания линейного тракта приемника (П) и избирательности по зеркальному каналу (σзк) определяется необходимое эквивалентное затухание контура dэ

dп≤dэ≤dзк.                                                                                                      (4.2)

Причем

- эквивалентное затухание каждого из контуров УРЧ,

обеспечивающее требуемую полосу пропускания ( n- число каскадов УРЧ, а

значит, и число контуров)

- эквивалентное затухание каждого  из  контуров

УРЧ, обеспечивающее необходимую избирательность по зеркальному каналу.

5.  Определяются коэффициенты трансформации m1 и m2 из условия обеспечения необходимой полосы пропускания УРЧ, избирательности по зеркаль

ному каналу и обеспечения режима согласования на минимальной частоте рабочего диапазона по формулам:

,                                                   .                                    (4.3)

6. Рассчитывают эквивалентное затухание контура УРЧ dэ на трех частотах рабочего диапазона fc min, fc cp и fc max по формуле:

(4.4)

Значения dэ должны удовлетворять неравенству n.4.

- Рассчитывается резонансный коэффициент усиления каскада УРЧ на максимальной частоте рабочего диапазона:

(4.5)

8. Оценивается максимальный, устойчивый коэффициент усиления каскада по формуле

(4.6)

Усилитель устойчив в том случае, если k0 уст ≥  k0 max . При невыполнении этого условия необходимо принять меры для повышения коэффициента устойчивого усиления [1, 2, 4, 5, 6], например, перейти к расчету каскодной схемы ОЭ- ОБ, сменить тип  активного прибора или уменьшить коэффициенты включения m1 и m2.

- По формуле (4.5) рассчитывают коэффициенты усиления УРЧ fc min и

fc ср и строят зависимость резонансного коэффициента усиления усилителя радиочастоты в рабочем диапазоне К0 (fc).
        10. Рассчитывают емкость подстроенного конденсатора Сп, пФ по формуле

,

,                                                            	(4.7)

где, (СL – емкость

катушки Lk)

В заключение рассчитывают элементы, задающие и стабилизирующие рабочую точку активного прибора R1,R2,R3,R4,С2 и С4 [4, 5,6].

Примеры расчета цепей термостабилизации рабочей точки транзистора приведены в Приложении П. 1.

Как следует из примера, порядок расчета усилителя радиочастоты на транзисторах и микросхемах по высокой частоте совершенно одинаков. Следует определить лишь соответствующие Y – параметры активного прибора.

  - Расчет цифровых фильтров

На примере фильтра нижних частот рассмотрим особенности расчета цифровых фильтров.

Для цифрового фильтра нижних частот считаются заданными:

- частота дискретизации fд;

- полоса пропускания (или верхняя граница  полосы пропускания) fп;

- допустимая неравномерность амплитудно – частотной характеристики в      полосе пропускания Е, дБ;

- нижняя граница полосы задержания fз;

- затухание в полосе задержания А, дБ.

Расчет ЦФНЧ можно проводить в следующем порядке [1, 3, 7]:

- Значения непрерывной частоты пересчитываются в значения           «цифровой» частоты по формулам:

– частота (цифровая) полосы пропускания ;               (4.8)

– частота (цифровая) нижней границы

полосы задержания.                                                     (4.9)

- Определяются значения нормированных частот полос пропускания Ώп и задержания  Ώз  аналогового низкочастотного прототипа.

Нормированные частоты аналогового фильтра и цифровые частоты ЦФ связаны между собой пересчетными формулами

,                                                                                 (4.10)

т.е. нормализованный низкочастотный прототип имеет верхнюю частоту полосы пропускания Ώп =1, а

(4.11)

- Определяется порядок фильтров – прототипов:

(4.12)

для фильтра – прототипа Баттерворта и

(4.13)

для фильтра – прототипа Чебышева.

В формулах (4.12), (4.13) приняты обозначения

А= 100,05А(дБ), Е= 100,05Е(дБ),

,

- Вычисляются значения полюсов Spi  фильтров прототипов

(4.14)                                                                                                 для фильтра – прототипа Баттерворта

(4.15)

для фильтра – прототипа Чебышева.

Здесь     	.

При четном N все полюсы образуют комплексно – сопряженные пары, а при нечетном N имеется один действительный корень при

5. Определяются нули Zzi  и полюсы Zpi  ЦФНЧ путем пересчета полюсов Spi низкочастотного прототипа на Z плоскость.Zzi= -1,

, для  i=1,2,…,N.                                      (4.16)

По найденным нулям и полюсам записывается передаточная функция ЦФ и производится расчет амплитудно – частотной характеристики фильтра.

Расчет ЦФВЧ производится аналогично, но с некоторым отличием расчетных формул. Так, нормированные частоты полос пропускания и задерживания определяются выражениями:

(4.17)

(4.18)

Значения же нулей и полюсов ЦФВЧ рассчитываются по формулам:

Zzi=1,

,  для i=1,2,…,N.                                          (4.19)

Полосовой ЦФ имеет две полосы задерживания (0, λз1) и (λз2,   ) и одну полосу пропускания (λп1, λп2).

Пересчет аналоговых частот в цифровые выполняется по формулам:

,                                                                    (4.20)

,                                                                      (4.21)

Нормированные граничные частоты, соответствующие цифровым частотам, определяются из соотношений:

,                                (4.22)

где

.

Из двух частот Ώз1 и Ώз2 выбирают меньшую и определяют порядок фильтра – прототипа по формулам (4.12), (4.13).

Значение нулей и плюсов вычисляют по формулам:

Zzi=(-1)i-1, i=1,2,…,N,

,                 (4.23)

где Spi- полосы фильтров – прототипов, значения которых определяются формулами (4.14), (4.15).

Режекторный ЦФ имеет две полосы пропускания (0, λп1) и (λп2,   ) и одну полосу задерживания (λз1, λз2).  Связь между аналоговыми и цифровыми частотами такая же, как и для полосового фильтра (4.20), (4.21).Нормированные граничные частоты, соответствующие цифровым частотам задержания, определяются выражениями :

,                                                           (4.24)

Здесь

Порядок фильтра – прототипа определяется по формулам (4.12), (4.13) для наименьшего значения Ώз1 или  Ώз2. Нули и полосы режекторного ЦФ находятся через нули и полосы фильтров прототипов (формулы (4.14), (4.15)) из следующих соотношений:

где :              где i= 1,2,…,N.    (4.25)  ,

Приложение П 1

Расчет цепей термостабилизации коэффициента усиления

резонансных усилителей на биполярных транзисторах

Выбор элементов цепи термостабилизации производится исходя ,из требования обеспечить необходимый закон изменения тока коллектора с температурой так, чтобы коэффициент усиления менялся незначительно (или в заданных пределах). Условием высокой стабильности коэффициента усиления резонансного каскада при изменении температуры является выполнение

равенства [6,12.

Каскад с отрицательной обратной связью по постоянному току

Рис. П1-1. Схема резонансного усилителя

Исходные данные для расчета:

  - диапазон рабочих температур (Tmin…Tmax);

  - тип активного прибора;

  - напряжение источника питания Ек;

  - рабочий режим транзистора Iок , Uкэ;

  - обратный ток коллектора Iко;

  - рабочая частота f0;

  - входное сопротивление транзистора на рабочей частоте r11=1/g11.

Порядок расчета.

- Определить изменение обратного тока коллектора ΔIко и величину теплового смещения напряжения базы ΔUБ транзистора:

- Найти нестабильность коллекторного ΔIк, необходимого для обеспечения постоянства коэффициента усиления в заданном диапазоне температур:

(П 1-2)

3.  Определить сопротивление резистора в цепи эмиттера Rз

(П.1-3)

где А=(10…20) – постоянный коэффициент.

4. Рассчитать сопротивление резистора фильтра R4:

,                                                                                                                                              (П 1-4)

если  R4≤0, следует увеличить Ek.

5. Вычислить сопротивление резисторов R1 и R2:

(П.1-5)

6. Вычислить емкости конденсаторов С1, С3, С4:

Каскодная схема ОЭ-ОБ с последовательным питанием транзисторов

Рис П 1-2 Каскодная схема резонансного усилителя

Порядок расчета.

- Полагая транзисторы идентичными, определить изменение обратного тока коллектора ΔIок и величину теплового смещения напряжения базы  ΔUБ транзисторов по формулам (П  1 -1).

- Найти изменение тока коллектора в диапазоне температур, необходимое для обеспечения постоянства коэффициента усиления по формуле (П. 1 -2).

- Вычислить сопротивление резистора в эмиттерной цепи транзистора VT1(R4) по формуле (П  1 -3).

4. Рассчитать сопротивление резистора фильтра R5:

(П  1 -7)

здесь полагается, что  Uкэ1= Uкэ2

Если R5( 0, следует увеличить Ек.

5. Найти суммарное сопротивление делителя напряжения базового смещения:

(П  1 -8)

6. Определить сопротивления резисторов  R1, R2 и R3:

.                                (П  1 -9)

7. Рассчитать емкости конденсаторов СЗ, С4 и С5:

.                                                 (П  1 -10)

Каскад широкополосного усилителя радиочастоты на полевом транзисторе

Рис .П 1-3  Схема широкополосного усилителя.

Порядок расчета.

1. Определить изменение тока затвора Δ Iзут и величину теплового смещения напряжения затвора  ΔUзт транзистора:

(П 1 -11)

где а=0,08 для германиевых и арсенид- галлиевых транзисторов; (а=0,06)  для кремниевых транзисторов;

n=1,5 – для канала n - типа;

n=2,3 – для канала p - типа;    ΔT1=Tmax- Tc.

В справочной литературе Iоз дается при Tc=300К.

2. Считая допустимым изменение тока стока на (10 – 20)%

ΔIc/ Ic≤(0,1…0,2),

рассчитать значение резистора в цепи истока:

(П 1 -12)

Если Rи меньше, чем требуется для создания напряжения автосмещения

(Rи* Ic=Uзи), то следует использовать это большее значение резистора. Стабилизация рабочей точки при этом будет лучше, чем задана в задании.

Если же Rи больше, чем требуется для задания рабочей точки, то резистор Rи следует реализовать из двух резисторов Rи’  и Rи”, см. схему Рис. П. 1-3.

Отрицательное значение резистора Rи означает, что в выбранном режиме транзистор не нуждается в цепи стабилизации положения рабочей точки.

Приложение П2.

Ниже в табл.  П2-1-П2-3 приведены справочные данные на некоторые типы микросхем.

Таблица П2-1.

| Наименование параметра | Тип микросхем |
| --- | --- |
|  | 175УВ1А | 175УВ1Б | 175УВ2 | 175УВЧ |
| Uп, В | 6±10% | 6±10% | 6±10% | 6±10% |
| Iп, мА | 15 | 15 | 3 | 3 |
| fв, мГц | 45 | 60 | 65 | 150 |
| S, ма/В, на fв | - | - | 10 | 10 |
| S, ма/В, на f=0.1 мГц | - | - | 12,5 | 12,5 |
| S(f) на fраб | 12 | 12 | - | - |
| Rвх, кОм на f=0.1 мГц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rвх, кОм на fв | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| Rвых, кОм на f=0.1 мГц | 76 | 75 | 75 | - |
| Rвых, кОм на fв | 60 | 60 | 60 | - |
| Cвх, пФ | 25 | 20 | 18 | 18…20 |
| Cвых, пФ | 8 | 7 | 6 | 6…8 |
| Fш, дБ | - | - | 6 | - |

Таблица П2-2.

| Наимено- вание параметра | Тип микросхем |
| --- | --- |
|  | 228УВ 2 228УВ 3 | 228УВ 3 265УВ 3 265УВ 6 | 235УВ 1 | 235УР 3 235УР 9 | 235УР 7 235УР11 | 435УВ 1 | 435 ХП 1 |
| Uп 1,2 , В | ±6±10% | ±6±10% | +6±10% | +6±10% | +6±10% | +6±10% [12] | +6±10% [12] |
| Pп, мВт (Iп, мА) | 70 | 70 | 20 | 23 | 30 | 2,5[6,5] | 3[6,5] |
| fн, мГц | - | - | 1 | 0,12 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| S, мА/В(f1) | 10 (5мГц) | 10 (5мГц) | 20 (10мГц) | 70 (1,6мГц) | 10 (1,6мГц) | 35[70]- 1 вход 5[9]- 2 вход | 15[30] (200 мГц) |
| S, мА/В(f2) | 7,5 (60мГц) | 7,5 (60 мГц) | 7 (170мГц) | 30 (25мГц) | 5 (200мГц) | 25[50] 200мГц | - |
| Кп, на fв | - | - | 200 | 400 | 100 | 500 (1,6мГц) | - |
| Rвх,кОм(f1) | 1,2 (0,1мГц) | 1,2 (0,1мГц) | 0,5 (10мГц) | 2,5 (1,6мГц) | 25 1,6мГц | 1,2-1вход 0,5-2вход | 1,0 (200 мГц) |
| Rвх,кОм(f2) | 400 (60мГц) | 400 (60мГц) | 200 (170мГц) | 500 (25мГц) | 400 (20мГц) | _ | _ |
| Rвых, кОм (f1) | - | - | 35 (10мГц) | 17 (1,6мГц) | 12 (1,6мГц) | 0,075… | 15… |
| Rвых, кОм (f2) | 100 (60мГц) | 100 (60мГц) | 30 (170мГц) | 15 (25мГц) | 10 (200мГц) | …0,1 | …20 |
| Cвх, пФ | 20…22 | 20…22 | 20…25 | 20 | 20 | <15 | <20 |
| Cвых, пФ | 8 | 8 | 6±3 | 6±3 | 4±2 | <5 | 5 |
| Fш, дБ | - | 5 (265УВ6) | 7…10 | - | - | 12 | - |

Таблица П2-3.

| Наименование параметра | Тип микросхем |
| --- | --- |
|  | 219 ПС IA | 235 ПС 1 235 ПС 2 | 435 ХАI | 525 ПС 2A 525 ПС 3A |
| Uп, В Iпот, мА (Рпот, мВт) Кпр Sпр, мА/В Rвх,кОм Сигн. входа Гет.входа Cвх, пФ Сигн. входа Гет. входа Rвых, кОм Cвsх, пФ Верхние значения частоты, мГц | 5,0(8,0) ±10% 2,8 30(50мГц) 80(14мГц) Uгет=0,2…0,25В 50 | 6,3±10% (35) 4,5 (10мГц) 2,5 (150мГц) (Uгет=100мВ) 1,0(10мГц) 1,5(10мГц) 25 25 20 6 150,0 | 6±10% [12,0] 3,5[8,5] 10[30] 0,1…100мГц (Uгет=200… 210)мВ 4,0(1мГц) 2,0(100мГц) 3,0(1мГц) 0,5(100мГц) <18 16…17 15…20 7…8 100,0 | ±15В 8 0,1 (0…1,0мГц) Uс, Uгет≤±10В - 2,4 2,4 25…30 25…30 10…12 10…14 1,0 |

Литература

- Радиоприемные устройства./ Под ред. А.П. Жуковского. М.: Высшая школа, 1989.

- Акимов П.С. и др. Сигналы и их обработка в информационных систем. / Учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1994.

- Л.М. Гольденберг, Б.Д. Матюшкин, М.Н. Поляк. Цифровая обработка сигналов. Справочник. М.: Радио и связи, 1992.

- Проектирование радиолокационных приемных устройств. Под ред. М.А. Соколова. М.: Высшая школа, 1984.

- Радиоприемные устройства. Проектирование радиоприемной аппаратуры на интегральных схемах./ Под ред. Л.Г. Барулина. М.: Радио и связь, 1984.

- Сергеев В.Г. Устройства приема и обработки сигналов. Расчет и проектирование, часть 1, -М.: - МГТУ ГА 2001, часть 2, -М.: МГТУ ГА 2002.

- Карташев В.Г. Основы теории дискретных сигналов и цифровых фильтров. М.: Высшая школа, 1982.

- Справочник  по интегральным микросхемам (например, под ред. В.В. Тарабина) М.: Энергия. 1985.

- Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам (например, под ред. Н.Н. Горюнова. Полупроводниковые приборы: диода, тиристоры, оптоэлектронные приборы) М.: Энергоатомиздат, 1985.

Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Цифровые и аналоговые микросхемы. Справочник./ Под ред. С.В.Якубовского. М.: Радио и связь, 1989.

- Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности. Справочник./ Под ред. А.В. Голомедова. М.: Радио и связь, 1989.

- Музыка З.М., Пустовалов В.Е., Синицкий Б.Г. Расчет высокочастотных каскадов радиоприемных устройств на транзисторах. М.: Энергия, 1985.

Содержание

- Цель выполнения контрольной работы…………………………….3

- Содержание и темы контрольного задания………………………...3

- Требования к оформлению контрольной работы………………….15

- Методические указания по выполнению контрольной работы…..15

Литература………………………………………………………………32