3

Содержание

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 4

ЛР-1. Приборы для измерения основных параметров потока

в проточной части ГТД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ЛР-2. Экспериментальное определение характеристик осевого

компрессора при его работе в системе авиационного

ГТД	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      21

ЛР-3. Экспериментальное исследование работы крайних

ступеней осевого компрессора при его работе в

ТРДД АИ-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38

ЛР-4. Определение основных параметров осевой ступени

турбины  высокого давления ТРДД АИ-25. . . . . . . . . . .      47

ЛР-5. Определение основных параметров камеры сгорания

ГТД. Анализ влияния различных эксплуатационных

факторов на работу камеры сгорания . . . . . . . . . . . . . . . .    57

ЛР-6. Экспериментальное определение дроссельной

характеристики ТРДД АИ-25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    65

ЛР-7. Экспериментальное определение дроссельной

характеристики ТВД АИ-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

ЛР-8. Оценка технического состояния ТРДД  ПС-90А по полетной

информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     92

Литература . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    113

Приложение .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            114

4

Введение

Настоящий лабораторный практикум включает восемь работ продолжительностью четыре академических часа по теории газотурбинных двигателей (ГТД) гражданской авиации (ГА).

Согласно ГОСТ 23851 – 79 [5] ГТД называют тепловую машину, предназначенную для преобразования энергии сгорания топлива в кинетическую энергию реактивной струи и (или) в механическую работу на валу двигателя, основными элементами которой являются компрессор, камера сгорания и газовая турбина.

ГТД можно также представить как тепловую машину, в которой количество теплоты , подводимое к воздушному потоку в камере сгорания, преобразуется в полезную (свободную) работу цикла , и как движитель, в котором свободная энергия преобразуется в  полезную тяговую работу .

В зависимости от вида движителя существуют различные типы авиационных ГТД: турбореактивные двигатели (ТРД); двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД); турбовинтовые двигатели (ТВД); вертолетные двигатели; вспомогательные двигатели (ВГТД) и др. Рабочие процессы, происходящие в названных двигателях, являются предметом дисциплины «Теория авиационных двигателей».

Теория авиационных двигателей занимает особое место, поскольку результаты её изучения дают студентам знания, навыки и умения в области рабочих процессов, протекающих в основных элементах ГТД (входных и выходных устройствах, компрессоре и турбине, в основной и форсажной камерах сгорания), и эксплуатационных характеристик этих элементов. Практика эксплуатации авиационных ГТД показывает, что без знания характеристик компрессора, турбины, камеры сгорания, а также входных и выходных устройств невозможно понять эксплуатационные характеристики авиадвигателей различных схем и обеспечить их грамотную техническую эксплуатацию и надлежащий уровень безопасности полетов воздушных судов.

Авиационный ГТД представляет собой открытую термодинамическую систему – поток воздуха, математический аппарат для описания движения воздуха в различных элементах ГТД включает в себя следующие основные уравнения движения газа:

1. Уравнение неразрывности (расхода)

где площадь, скорость и плотность газа в сечении потока  «1 – 1» ;  то же в сечении

«2 – 2».

5

Для произвольного сечения потока  произведение названных параметров  называют уравнением расхода и обозначают .

Если рассматривать отношение текущих параметров потока  к параметрам  при критическом режиме течения , где скорость потока равна критической скорости звука () то уравнение неразрывности (расхода) имеет вид:

где коэффициент, зависящий от показателя адиабаты  и газовой постоянной  относительная плотность тока, рассчитывается по формуле:

давление и температура заторможенного потока в рассматриваемых сечениях.

2. Уравнение сохранения энергии.

Подведенные извне к потоку газа с массовым расходом  между сечениями «1 – 1» и «2 – 2» механическая работа и теплота  идут на изменение энтальпии (теплосодержания)  и кинетической энергии газа

или , где  знак «минус» означает отвод механической работы и теплоты от потока газа.

6

3. Уравнение первого закона термодинамики.

Сообщенная извне к потоку газа с массовым расходом  теплота   расходуется на изменение теплосодержания  и совершение политропной работы (интеграл Бернулли)

=

4. Обобщённое уравнение Бернулли.

Подведенная извне к потоку газа с массовым расходом  механическая работа  идёт на совершение политропной работы (интеграл Бернулли) , на изменение кинетической энергии потока

и на преодоление гидравлических сопротивлений  :

=++

5. Теорема Л.Эйлера о количестве движения.

В установившемся потоке сумма всех сил давления и трения, действующих на выделенную массу жидкости (газа) со стороны контрольной поверхности  и со стороны обтекаемого твёрдого тела, равна секундному изменению количества движения жидкости при её течении через рассматриваемую контрольную поверхность:

где сила, действующая на контрольную поверхность; сила, действующая от обтекаемого тела на жидкость (газ); количество движения в сечении потока «1 – 1» (боковая часть контрольной

поверхности);  то же в сечении «2 – 2».

7

6. Теорема Л.Эйлера о моменте количества движения.

В установившемся потоке изменение момента количества движения секундной массы газа, проходящей через трубку тока, относительно какой- либо произвольной оси равно моменту всех сил , действующих на трубку относительно той же оси:

Здесь  момент количества движения потока в сечении «1 – 1» относительно произвольной оси, расстояние от которой до центра тяжести сечения равно  окружная составляющая скорости относительно этой оси;  то же для сечения «2 = 2».

Сложность авиационных ГТД и большие материальные затраты, связанные с их испытаниями приводят к необходимости использования моделирования рабочих процессов на базе полученных ранее результатов экспериментов, например, при сдаточных испытаниях авиадвигателей, изготовленных или прошедших ремонт на предприятиях авиационной промышленности и гражданской авиации. Изучение студентами результатов данных экспериментов, представленных в лабораторных работах настоящего практикума, даёт возможность освоения опыта авиадвигателестроения и эксплуатации.

8

ЛР-1  ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ПОТОКА В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ГТД (4 часа)

Цель работы:  1. Практическое освоение уравнения

сохранения потока газа (при  измерении

температуры).

2. Практическое освоение уравнения Бернулли для

потока газа (при  измерении давлений).

3. Освоение газодинамического способа определения

скорости течения газа.

Задание на работу

1. Ознакомиться с принципом действия и схемой термометра сопротивления и термопары для измерения температуры заторможенного потока.

2. Ознакомиться с принципом действия и схемой приемников для измерения статического, динамического и полного давлений в потоке газа.

3. Из протокола испытаний авиационного ГТД (таблица 1.1) известны
результаты измерений потока в контрольных сечениях проточной части двигателя.

4. По результатам измерения температур и давлений определить в
данных сечениях:

- число М и приведенную скорость ;

- скорость звука и критическую скорость ;

- газодинамические функции ;

- угол направления потока .

5. Оформить отчет по лабораторной работе.

Основные сведения

а) Измерение температуры

Измерение температуры газа основано на использовании уравнения  сохранения энергии для сечения потока:

,                             (1.1)

где Т* - температура заторможенного потока (или температура торможения или полная температура); Т – действительная (термодинамическая или статическая) температура в потоке газа;

9

- средняя теплоемкость в процессе торможения потока (теплоемкость при некотором постоянном давлении, обычно средняя массовая теплоемкость); с - скорость течения газа.

Из формулы (1.1) следует, что измерительный прибор должен обладать следующими особенностями:

1) обеспечивать снижение скорости до нуля, оставаясь неподвижным, с возможно меньшими потерями;

2) двигаться в потоке с той же скоростью, что и поток, обеспечивая измерение действительной температуры с возможно меньшими потерями.

При эксплуатации газотурбинных двигателей гражданской авиации используется только первый способ измерения температуры, так как создать прибор, движущийся со скоростью потока, практически невозможно. На рис.1.1 представлена конструктивная схема термометра сопротивления, широко используемого  для измерения температуры заторможенного потока.

Рис.1.1. Схема термометра сопротивления П.Г.Стрелкова:

1 – каркас из плавленого кварца; 2 - бифилярная обмотка из

платиновой проволоки  диаметром 0.05...0.1 мм;  3 – выводы;

4 -  защитный чехол (металл, стекло, плавленный кварц)

Принцип действия термометра сопротивления основан на свойстве металлов изменять свое электрическое сопротивление при изменении температуры среды. Термометр состоит из датчика, основу которого составляет тонкая проволока диаметром 0.05...0.2 мм, намотанная на каркас, например, из плавленного кварца и выполненная из меди для температур -50...+150°С, из никеля для температур -5О...+2ОО°С, из платины дли температур -100...+600°С, соединительных (компенсационных)  проводов и

10

регистрирующего прибора. Термометр используется для измерения температуры воздуха на входе в двигатель, масла и топлива.

Принцип действия термопары основан на явлении термоэлектричества, возникающего в цепи, состоящей из разнородных проводников (термоэлектродов). Величина термо-э.д.с. зависит от материала термоэлектродов, от температуры среды, в которую помещены горячий и холодный спаи (рабочие  концы) термопары (рис.1.2).

Рис.1.2. Характеристики хромель-алюмелевых термопар с

торможением потока в  цилиндрической камере

11

При измерении горячий спай помещают в среду, температуру которой

необходимо измерить, а холодный - в термостат с постоянной, заведомо известной температурой, например, в сосуд с тающим льдом. Он необходим для тарирования регистрирующего прибора или, что то же самое, для более точного учета влияния холодного спая. Наибольшее распространение получили следующие термопары: медь-копелевая (сплав 56 %  и            44 %  ), хромель (сплав 89 % Ni+9.8 % Сr+1 % Fe+0.2 % Мп)- копелевая для средних температур (до 6ОО°С), хромель- алюмелевая (сплав 94 % Ni+ 2 % Al+2.5 % Mn+1%,  Si+0.5 %+ 1% примеси) для высоких температур (выше 900°С), платино-платиноиридиевая для сверхвысоких температур (выше 1700°С), вольфрам-графитовая.

Как было сказано выше , термопара используется для измерения температуры заторможенного потока Т*. Это следует из того, что при обтекании потоком неподвижного горячего спая существует, по крайней мере, одна точка, в которой скорость равна нулю. Процесс торможения в этой точке, а также в ряде других, как правило, совершается с потерями, которые оцениваются коэффициентом восстановления температуры r:

(1.2)

Величина r зависит от критериев  (режима течения газа),  (характера течения – ламинарного, переходного, турбулентного),  (теплофизических свойств газа),  (учитывающего процесс теплоотдачи от газа к твердому телу и теплопроводность в пограничном слое), названных в честь  Эрнста Маха (1838 – 1916), австрийского физика и философа, Осборна Рейнольдса (1842 – 1912), английского физика и инженера, Людвига Прандтля (1875 – 1953), немецкого аэродинамика и Вильгельма Нуссельта (1882 – 1957), немецкого физика, от показателя адиабаты (процесс торможения - ) и от конструкции термоприемника (рис.1.2).

б) Измерение давления

Измерение давления в потоке движущегося газа основано на использовании обобщенного уравнения Даниила Бернулли (1700 – 1782), швейцарского физика, разработавшего это уравнение в 1738 году:

,                    (1.3)

12

которое показывает, что подведенная извне работа   идет на совершение политропной работы (интеграл Бернулли), изменение кинетической энергии и на преодоление трения.

Для приемника давления, находящегося в потоке несжимаемой жидкости (=const) при отсутствии притока извне механической энергии (=0) и трения (), уравнение (1.3) приобретает вид:

(1.4)

где  - давление заторможенного потока или полное давление, или давление, которое испытывает плоское твердое тело, поставленное перпендикулярно вектору скорости (на поверхности которого с=0);  -  статическое давление или давление среды, действующее на стенку тела, движущегося вместе с потоком, или давление на неподвижную стенку, расположенную параллельно вектору скорости;  - плотность жидкости.

При малых скоростях движения газа () сжимаемость его можно не учитывать и рассматривать плотность, как величину постоянную ( или как функцию одной температуры. Тогда уравнение (1.4) можно записать в виде:

(1.5)

Уравнение (1.5) характеризует движение струйки, тормозящейся в критической точке тела, в которой скорость равна нулю. Выражение  называется динамическим давлением или скоростным напором. Оно характеризует давление, которое способен создать поток газа благодаря энергии своего движения.

Таким образом, для измерения полного давления приемник следует располагать в критической точке, соединяя его с регистрирующим прибором (манометром). Простейшим приемником полного давления может быть цилиндрическая трубка, изогнутая под углом и введенная в поток так, чтобы ее короткое колено было параллельно направлению потока, а приемное отверстие обращено навстречу потоку (рис.1.3).

Введенная в поток трубка тормозит струйки газа, расположенные вблизи трубки. Но всегда имеется несколько или, в крайнем случае, одна струйка, совпадающая по направлению потока с осью трубки, которая тормозится до нулевой скорости  (трубка Пито – Прандтля изобретена в 1732 году) и ее скоростной напор превращается в давление.

13

С целью уменьшения загромождения сечения потока часто используют комбинированные приемники давления (рис.2.1), позволяющие измерять одновременно статическое и полное давления в потоке.

Для измерения давления по сечению потока применяют "гребенки" приемников, представляющие собой несколько одинаковых приемников давления. Установка их на неподвижных элементах, например, на лопатках, направляющих и сопловых аппаратов, на форсунках камер сгорания и т.д., значительно уменьшает искажение потока.

Вместе с тем для авиационного ГТД характерно неравномерное поле температур и давлений по всему тракту. Неравномерность температурного поля в турбине в некоторых случаях достигает 300° и более. Измерение  в данном случае производится либо установкой большого количества термопар, либо путем использования поворотного диска, на котором крепится гребенка термопар.

Рис.1.3. Схема приемника для измерения статического (а) и полного

давлений и  характеристики (б)

14

в) Определение скорости

Непосредственное измерение скорости потока представляет собой сложную задачу и в авиационных ГТД не используется. Определение скорости в данном случае осуществляется косвенным (газодинамическим) способом. При небольших скоростях потока, когда изменением плотности можно пренебречь, используется уравнение (1.5). С переходом к большим скоростям изменение плотности (сжимаемость) газа становится существенным. Принимая процесс торможения потока в приемнике давления адиабатическим, что близко к действительности, уравнение (1.1) записывают в виде:

(1.6)

или

,     (1.7)

где отношение температур заменяется отношением давлений в адиабатическом процессе.

Поскольку kRT=a2 , где а - скорость звука, уравнение (1.6) можно написать так

(1.8)

Из формул (1.6) и (1.8) видно, что скорость сжимаемой жидкости зависит не от разности полного и статического давления (как следует из уравнения (1.5)), а от их отношения. Для определения скорости важно также знать скорость звука в данной точке (или сечении) потока.

В газовой динамике движение характеризуется не абсолютным значением скорости, а безразмерными комплексами (критериями): приведенной скоростью  и числом Маха М. Первый критерий определяется отношением скорости потока к критической скорости звука . Второй параметр представляет собой отношение скорости потока к скорости звука М=с/а.

15

Критической скоростью звука  называют скорость потока в критическом сечении, где она равна местной скорости звука (М=1). Значения температуры и давления в потоке при М=1 определяются из уравнений (1.7) и (1.8):

(1.9)

Таким образом, критическая скорость равна

(1.10)

Из формул (1.7) и (1.8) составляются соотношения для определения критериев:

;                          (1.11)

Как следует из соотношения для скорости звука, число М зависит от действительной температуры потока и рода газа. Поэтому для сравнения потоков с известными статическими параметрами используется число М. Например, при сравнении режимов полетов самолетов на различных высотах при известном распределении температуры окружающего воздуха в атмосфере.

В каналах проточной части авиационного ГТД действительная температура меняется в широком диапазоне, поэтому использование параметра М не всегда целесообразно. В этих случаях для оценки движения применяют критерий  , так как здесь часто температура торможения постоянна. Отношение температур и давлений в этих случаях представляется в виде газодинамических функций:

(1.12)

В приложении П.1  приводятся формулы для расчета различных газодинамических функций и их значения  в зависимости от приведенной скорости  для показателей адиабаты  (сухой воздух) и (продукты сгорания авиационного топлива – керосина).

г) Измерение направления потока

Для измерения направления потока в разное время применялись различные механические и пневматические приемники. Принцип действия

16

последних основан на использовании зависимости давления в некоторых характерных точках приемника от направления набегающего потока.

Рассмотрим обтекание цилиндра потоком газа (рис.1.4). В цилиндре имеются два приемных отверстия (расположенных к оси цилиндра под углами  и ), которые используются для измерения полных давлений  и . Действительный поток набегает на цилиндр под углом  к оси цилиндра (рис.1.4).

Составим уравнение Бернулли для несжимаемого потока газа в направлениях углов  и :

(1.13)

Здесь р - статическое давление в потоке газа; c1 - скорость в потоке газа на входе в правое отверстие цилиндра ( рис.1.4); с2 -то же на входе в левое отверстие цилиндра;

Рис.1.4. К выводу уравнения для определения угла направления

потока газа с - действительная скорость потока газа.

Учитывая, что

найдем

разность давлений:

(1.14)

и отношение

(1.15)

Если углы , то зависимость, описывающая  распределение давления на поверхности цилиндра в определенной координатной плоскости, представляется так:

17

(1.16)

Формула (1.16) позволяет определить необходимый угол между двумя приемными отверстиями и средним, которое используется для измерения полного давления (рис.1.4). Из условия экстремума функции при =const находим . Когда среднее отверстие установлено строго по потоку (=0), оно воспринимает полное давление. При этом выражение (1.16) обращается в нуль.

Следует отметить, что все приборы для измерения температуры, давления и направления потока проходят тарировку на специальных стендах, без которой невозможно оценить погрешность измерений.

Рис.1.5. Комбинированный насадок для измерения полного давления

и угла  направления потока (В - В)

Порядок выполнения задания

1. Используя результаты измерений параметров потока в контрольных сечениях проточной части двухвального турбореактивного двигателя (где устанавливаются приемники давления и термопары (или термометры сопротивления)) (таблица 1.1) определить:

18

а) вход в компрессор (сечение "В-В")

1.1. Статическое давление , где  ;

- барометрическое давление наружного воздуха, мм рт. ст.;

- избыточное над атмосферным статическое давление в данном сечении тракта двигателя, . При подстановке в формулу учитывать знак .

1.2. Полное давление .

1.3. Значение газодинамической функции давления  .

1.4. Приведенную  скорость

1.5. Значения газодинамических функций температуры , плотности и относительной плотности тока  (см. также приложение П.1):

1.6. Температуру торможения

1.7. Скорость воздуха

1.8. Расход воздуха в сечении

где ;

1.9. Тип прибора для измерения температуры и давления в сечении.

19

б)  Выход из компрессора (сечение "Вн-Вн")

1.10. Полное давление . Значение  в мм рт.ст. Полное давление рассчитывается в Паскалях ().

1.11. Температуру торможения  .

1.12. Относительную плотность тока

где

1.13. Газодинамическую функцию давления  из уравнения:

1.14. Приведенную скорость из уравнения

1.15. Скорость воздушного потока

1.16. Тип прибора для измерения температуры и давления в сечении.

в)	  Выход из турбины (сечение "Т-Т")

1.17. Статическое давление .

1.18. Полное давление .

1.19. Давление в левом и правом отверстиях приемника направления

угла

1.20. Угол направления потока газа из формулы:

1.21.Тип прибора для измерения температуры и давления в сечении.

20

Отчетность по лабораторной работе

Включает:

1. Результаты расчетов по алгоритму 1.1-1.21.

2. Ответы на контрольные вопросы:

-	напишите и поясните уравнение сохранения энергии для термопары;

- приведите формулы для определения коэффициента восстановления

температуры  (по данным результатов измерений);

-	приведите и поясните схему и принцип действия термопары;

- перечислите факторы, влияющие на погрешность измерения температуры (на величину коэффициента );

- приведите и поясните уравнение Бернулли для измерения статического, полного и динамического давлений;

- дайте определения статического и полного давлений;

- изобразите схему датчиков для измерения статического, полного и динамического давлений;

- изобразите и поясните схему датчика для измерения угла направления потока;

- сущность способа определения скорости.

Таблица 1.1

«_____»_______200  г.                                  Атмосферные условия:

| Ре-жим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52 | 28 | -120 | -1 | 8 | 59 | 96 | 56 | 108 | 65 |
| 2 | 60 | 34 | -158 | -1 | 11 | 74 | 121 | 76 | 138 | 101 |
| 3 | 70 | 42 | -226 | -1 | 13 | 102 | 167 | 108 | 194 | 147 |
| 4 | 86 | 67 | -755 | -4 | 30 | 290 | 367 | 238 | 401 | 237 |
| 5 | 91 | 73 | -968 | -5 | 39 | 373 | 458 | 255 | 482 | 377 |
| 6 | 95 | 81 | -1245 | -8 | 47 | 459 | 554 | 374 | 567 | 550 |

21

ЛР-2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИК ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА

ПРИ ЕГО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ АВИАЦИОННОГО

ГТД (4 часа)

Цель работы: 1. Ознакомление с методикой экспериментального

определения характеристик двухкаскадного

компрессора на линии рабочих режимов (ЛРР)

при его работе в системе ТРДД АИ-25.

2. Изучение  влияния перепуска воздуха из-за

промежуточных (средних) ступеней компрессора

высокого давления (КВД) на основные параметры

компрессора.

Задание на работу

1. Изучить основные сведения о характеристиках компрессора.

2. Ознакомиться с экспериментальной установкой (с двигателем

АИ-25)  и с методикой проведения испытаний компрессора в системе ГТД.

3. Заполнить протокол испытаний и обработать экспериментальные

данные.

4. Построить соответствующие характеристики компрессора.

Проанализировать результаты эксперимента и сделать выводы по работе.

5. Составить отчёт по лабораторной работе.

Основные сведения

Под характеристиками компрессора понимают зависимости степени повышения давления  и коэффициента полезного действия (КПД) от расхода воздуха  для различных и постоянных значений частоты вращения.

Если эти характеристики строят в зависимости от приведенной расхода воздуха (или от относительной плотности тока на входе в компрессор ) и от приведенной частоты вращения , то они называются обобщенными или универсальными (рис.2.1). Такие характеристики не зависят от условий окружающей среды (поскольку они рассчитываются для стандартных атмосферных условий: ) и в эксплуатации авиационных ГТД являются основой диагностики технического состояния как компрессора, так и остальных элементов ГТД.

22

Рис.2.1. Характеристики компрессора:

ГУР – граница устойчивой работы (граница «помпажа»):

а – а – линия запирания компрессора по входу (в узком сечении

(горле) первой ступени компрессора критический режим

течения, то есть ); о – о – линия оптимальных КПД;

кр – кр – линия запирания компрессора по выходу ();

А – напорная линия (характеристика компрессора); В – Н – линия

совместной работы компрессора, камеры сгорания и турбины (линия

рабочих режимов – ЛРР) без перепуска воздуха (______) и при

наличии перепуска ( - - - - -);

Р – расчётная точка соответствует

Из рассмотрения графиков на рис.2.1 следует, что для каждого значения  можно найти такие величины  и , при которых КПД компрессора имеет максимум. Такой режим работы компрессора называют оптимальным и соответствующим бессрывному натеканию потока на лопатки рабочих колёс и направляющих аппаратов (треугольники

23

скоростей подобны расчётным). Другими словами, имеют место минимальные гидравлические потери для данного режима работы компрессора. Геометрическое место точек, отвечающее условию , представляет собой линию оптимальных режимов на характеристиках компрессора (рис.2.1, кривая «о – о»).

Увеличение частоты вращения приводит к росту расхода воздуха через компрессор и соответственно к росту . Это объясняется тем, что с увеличением  возрастает осевая составляющая аэродинамической силы  (рис.2.2), под действием которой поток воздуха перемещается из области пониженного давления в область повышенного давления (статическое давление перед рабочим колесом уменьшается, скорость потока возрастает). Величина осевой  и  окружной  составляющих аэродинамической силы  определяется на основании уравнения Л.Эйлера о количестве движения по формулам:

(2.1)

где  секундный расход воздуха чрез межлопаточный канал рабочего колеса:  осевые составляющие относительной скорости на входе и на выходе из канала – проекции относительных скоростей  на осевое направление (рис.2.2); статические давления перед и за решеткой рабочего колеса;  шаг профилей на рассматриваемом диаметре проточной части колеса; проекции относительных скоростей на входе и выходе из канала на окружное направление.

Линия «а – а» на рис.2.1 соответствует моменту возникновения критического режима течения на входе в межлопаточные каналы рабочего колеса первой ступени компрессора (в узком сечении канала – «горла») при различных частотах вращения (, граница «запирания» компрессора по входу). Правее этой линии характеристики вертикальны.

Большая крутизна характеристик осевого компрессора отчасти объясняется тем, что у выполненных конструкций на расчётном режиме () относительные скорости  на входе в рабочие лопатки первой ступени близки к местной скорости звука. С увеличением частоты вращения ротора компрессора () расход воздуха  возрастает до  (соответствующему ).

24

Рис.2.2. Планы сил, возникающих при обтекании потоком воздуха

неподвижного профиля (а) (в направляющем аппарате) и подвижного

профиля (б) (в рабочем колесе):

полная аэродинамическая сила профиля; осевые

составляющие аэродинамической силы; окружные

составляющие аэродинамической силы

При этом наступает «запирание» компрессора по входу (=, однако на реально выполненных двигателях такой режим не достигается).

Следует учитывать также, что с увеличением расхода воздуха при неизменной частоте вращения снижается работа сжатия . Это свойство, являющееся также одной из причин большой крутизны напорных линий осевого компрессора, объясняется уменьшением закрутки потока в рабочем колесе  (рис.2.3).

Рис.2.3. Треугольники скоростей при большем по сравнению

с расчётным и меньшем расходах воздуха через ступень осевого

компрессора

25

Снижение  приводит к снижению работы ступени (при ), передаваемой воздуху, так как , а следовательно, к падению напорности компрессора (уменьшению ).

При дальнейшем уменьшении противодавления за компрессором (при падении ) наличие критического режима течения во входных элементах

первой ступени не препятствует увеличению скоростей в последующих ступенях до тех пор, пока из-за роста объёмного расхода воздуха в выходных направляющих аппаратах не будут достигнуты звуковые скорости (критический режим течения). Линия «кр – кр» (рис.2.1), соответствующая критическому режиму течения в выходных элементах компрессора, называется границей «запирания» компрессора по выходу.

При уменьшении расхода воздуха ниже некоторого значения и

неизменной частоте вращения возникает неустойчивая работа компрессора. Давление воздуха во всей присоединенной сети (за компрессором и перед ним) сильно колеблется, возникает вибрация. Резкое падение давления воздуха в камере сгорания вызывает «срыв» пламени, воспламенение топлива на рабочих лопатках турбины или даже в выходном сопле («хлопки» пламени). Температура газа за турбиной возрастает, что способствует «перегреву» лопаток и их разрушению. Такое явление носит название «помпажа» компрессора. Работа на этом режиме не допускается, так как при помпаже часто выходит из строя компрессор и турбина.

Возникновение неустойчивой работы компрессора вызывается срывом потока со спинок лопаток,  возрастающим вследствие увеличения угла атаки на входе потока  на рабочие лопатки ()  (до  ,  при котором наступает срыв потока со спинки лопаток). Возникающие вихри в начале появляются вблизи выходной кромки лопатки, а затем, по мере увеличения угла атаки, перемещаются к входной кромке лопатки,  постепенно заполняют межлопаточный канал (лопатка в соответствии с направлением окружной скорости от спинки к корыту «отходит» от срыва)  и приводят к резкому снижению давления на выходе из рабочего колеса (возрастанию гидравлических потерь). Причем, чем меньше расход воздуха по сравнению с расчетным значением, тем больше гидравлические потери и, соответственно, меньше КПД компрессора.

Таким образом, напорные линии ограничены сверху линией устойчивой работы компрессора (рис.2.1, линия «х – х»).

26

Если компрессор находится в двигателе, где он соединен валом с турбиной, то изменение параметров его в зависимости от внешних факторов (скорости и высоты полета, температуры, давления и влажности окружающего воздуха, угла атаки полета воздушного судна и т.п.). или от внутренних факторов (режима работы двигателя, износа лопаток компрессора и турбины,  положения органов управления компрессора и т.п.) осуществляется в зависимости от положения рабочей линии (ЛРР) (линии совместной работы компрессора, камеры сгорания, турбины и сопла) на характеристиках компрессора

(линия «в – н» на рис.2.1). Если расчетное значение , то «нижний помпаж» (точка «н» на рис.2.1) на ЛРР может отсутствовать (для нерегулируемого компрессора). Для высоконапорных компрессоров

точка «н» сдвигается в область больших значений  (то есть уменьшается область частот вращения компрессора с его устойчивой работой) и поэтому данные компрессоры либо оборудуются средствами механизации (входным направляющим аппаратом с поворотными лопатками, клапанами перепуска воздуха, направляющими аппаратами с поворотными лопатками и др.), либо разделяются на два – три каскада, позволяющими расширить диапазон ЛРР.

Уравнение рабочей линии для турбокомпрессора высокого и низкого давлений представляется следующими формулами:

,

(2.2)

где

*) С ростом   уменьшается крутизна протекания ЛРР и увеличивается крутизна линии границы устойчивой работы.

27

Из формулы (2.2) видно, что положение ЛРР, например,  на характеристиках компрессора высокого давления (или величина параметра ) зависит также от значений  на расчетном режиме, состояния поверхности «горла» двигателя ( минимальной площади  межлопаточного канала первого соплового аппарата турбины), режима течения в нем (), потерь в сопловом аппарате () и в камере сгорания (), соотношения между топливом и воздухом (), степени расширения газа в турбине высокого давления  () и ее КПД (), отборов мощности от турбины на привод вспомогательных агрегатов (), а также от отборов воздуха на охлаждение турбины ВД  () и на нужды воздушного судна ().  Если характеристики компрессора высокого и низкого давления известны, то любое увеличение правой части формулы (2.2) приводит к смещению ЛРР к границе устойчивой работы компрессора  ВД или НД.

В теории авиационных ГТД показывается, что смещение ЛРР к границе устойчивой работы компрессора приводит к росту температуры газа перед турбиной и, соответственно, к излишнему расходу топлива.

На практике расчетный режим работы компрессора выбирают вблизи этой линии. Запас компрессора по устойчивой работе (положение рабочей точки относительно границы устойчивой работы) определяется величиной коэффициента запаса устойчивости :

(2.3)

Здесь  индекс «гр» относится к значениям параметров компрессора на границе устойчивой работы, а  индекс «раб» - к значениям параметров на рабочей линии.

Изменение запаса устойчивости вдоль рабочей линии показано на рис.2.4.

28

Рис.2.4. Возможное изменение запаса устойчивости компрессора вдоль

рабочей линии:

1 – положение ЛРР в начале эксплуатации; 2 – положение ЛРР после

наработки  двигателя

На расчетном режиме для современных компрессоров 18…205%.

Рабочую линию на характеристиках компрессора получают либо расчетным путем, либо экспериментально. При расчете ЛРР должны быть известны характеристики компрессора, камеры сгорания, турбины, реактивного сопла, а также программа регулирования двигателя. Опытным путем ЛРР получают при снятии дроссельных характеристик двигателя (при изменении режима работы двигателя с помощью РУДа).

Описание лабораторной установки.

В качестве лабораторной установки используется  двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД) АИ-25 (рис.2.5), созданный в ОКБ под руководством А.Г.Ивченко (Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс») в 1967 году.

29

Рис.2.5. Принципиальная схема ТРДД АИ-25:

1 – входное устройство; 2 – компрессор низкого давления

(вентилятор), осевой, трёхступенчатый; 3 – разделительный корпус;

4 – компрессор высокого давления с ВНА с поворотными лопатками,

осевой, восьмиступенчатый, с КПВ за 3 и 5 – ой ступенями;

5 – камера сгорания с 12 форсунками; 6 – турбина компрессора,

осевая, одноступенчатая; 7 – турбина вентилятора, двухступенчатая;

8 – выходное сопло наружного контура; 9 – выходное сопло

внутреннего контура

Основные данные ТРДД АИ-25 на максимальном режиме при , МСА:  тяга  удельный расход топлива общая степень повышения давления  степень

повышения давления в компрессоре НД  степень повышения давления в компрессоре ВД  температура газа перед турбиной ВД  степень двухконтурности  расход воздуха на входе в компрессор НД  частота вращения ротора ВД  частота вращения ротора НД

30

На рис.2.6 показаны характеристики вентилятора (а) и компрессора высокого давления (б) ТРДД АИ-25, а на рис.2.7 представлены результаты расчетов параметра «Д» по формуле (2.2).

Замеряемые величины:

1. Барометрическое давление наружного воздуха,, мм рт.ст.

2. Температура наружного воздуха, ,°С.

3. Частота вращения роторов низкого  и высокого 
давлений.

4. Полное избыточное давление на входе в компрессор низкого давления, , мм вод.ст.

5. Избыточное статическое давление на входе в компрессор, ,
мм вод.ст.

6. Температура воздуха на выходе из КНД, , °C.

7. Температура воздуха на выходе из КВД, , °C.

8. Полное избыточное давление за КНД, , дел.шкалы.

9. Полное избыточное давление за КВД, , дел. шкалы.

На двигателе АИ-25 для обеспечения устойчивой работы компрессора высокого давления установлены по два клапана за третьей и пятой ступенями КВД. При запуске эти клапаны открыты. При достижении частоты вращения  вначале автоматически закрываются клапаны за пятой ступенью, а при  - за третьей ступенью КВД.

На графиках условно будем показывать изменение параметров при перепуске на среднем значении .

По окончании эксперимента результаты замеров заносятся в протокол испытаний (таблица 2.1).

31

Рис.2.6. Характеристики компрессора низкого (а) и высокого

давлений (б) ТРДД АИ-25:

А – расчётный режим; кр – кр – граница запирания компрессора

по выходу;

32

Рис.2.7. Изменение параметра совместной работы элементов

турбокомпрессора низкого (а) и высокого (б) давлений ТРДД АИ-25

при различных программах регулирования:

1 – граница «помпажа»; 2 – дроссельная характеристика;

3 – граница «запирании» компрессора по выходу;

4 – параметр «Д» не меняется

33

Таблица 2.1

Протокол № 1

«____»__________200  г.               Испытания ____________

Опыт вели ________               Атмосферные условия:

| №№ ре-жима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52 | 28 | - 120 | - 1 | 8 | 67 | 15 | 32 |
| 2 | 60 | 34 | - 158 | - 1 | 11 | 79 | 19 | 42 |
| 3 | 70 | 42 | - 226 | - 1 | 13 | 117 | 26 | 51 |
| 4 | 86 | 67 | - 756 | - 4 | 20 | 192 | 74 | 157 |
| 5 | 91 | 73 | - 968 | - 5 | 39 | 204 | 95 | 190 |
| 6 | 95 | 81 | - 1245 | - 8 | 47 | 231 | 117 | 230 |

Обработка экспериментальных данных.

Производится в следующей последовательности:

1. Частота вращения роторов двигателя, об/мин:

2. Полное давление на входе в КНД, :

3. Статическое давление на входе в КНД, :

4. Полное давление на выходе из КНД, :

5. Полное давление на выходе из КВД, :

34

6. Температура  воздуха, К:

а) на входе в КНД

б) на выходе из КНД

в) на выходе из КВД

7. Степень повышения давления:

а) в компрессоре низкого давления

б) в компрессоре высокого давления

в) в компрессоре двигателя АИ-25

8. Адиабатический коэффициент полезного действия по параметрам заторможенного потока:

а) в компрессоре низкого давления

б) в компрессоре высокого давления

в) в компрессоре двигателя АИ-25:

показатель адиабаты, для воздуха

35

9. Параметры потока воздуха на входе в КНД:

а) приведенная скорость

б) относительная плотность тока

в) расход воздуха, кг/с

где площадь

проходного сечения для воздуха.

10. Параметры потока воздуха в обрезе реактивного сопла наружного контура (сечение «»):

а) статическое давление

б) полное давление

в) приведенная скорость

б) относительная плотность тока

в) расход воздуха, кг/с

где площадь

обреза сопла наружного контура.

36

11. Параметры потока воздуха на входе в КВД:

а) расход воздуха

б) относительная плотность тока

где  площадь проходного сечения для воздуха.

12. По формуле (2.2) находим параметр рабочей линии «Д» для компрессора низкого и высокого давлений, подставляя соответствующие значения переменных величин. Затем необходимо сравнить экспериментально полученное значение параметра «Д» с расчётным на рис.2.7.

Отчётность по лабораторной работе

Включает:

1. Результаты расчётов по алгоритму п.1 – 12.

2. График изменения параметра ЛРР «Д» для компрессора низкого давления от относительной плотности тока на входе  и от частоты вращения ротора  Сравнить экспериментальные значения параметра ЛРР «Д» с расчётными значениями на рис.2.7.

3. График изменения параметра ЛРР «Д» для компрессора высокого давления от относительной плотности тока на входе  и от частоты вращения ротора  Сравнить экспериментальные значения параметра ЛРР «Д» с расчётными значениями на рис.2.7.

4. Построить зависимости, приведенные на рис.2.8.

37

Рис.2.8. Изменение параметров компрессора ВД по рабочей линии

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы:

- физическая сущность явления «помпаж»;

- признаки наступления неустойчивой работы компрессора;

- изобразите и поясните характеристики компрессора;

- запас устойчивости компрессора и его изменение вдоль рабочей линии (в зависимости от частоты вращения).

38

ЛР-3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ

КРАЙНИХ СТУПЕНЕЙ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА

ПРИ ЕГО РАБОТЕ В ТРДД АИ-25 (4 часа)

Цель работы: 1. Ознакомление с методикой экспериментального

определения коэффициента расхода на линии

рабочих режимов (ЛРР) для компрессоров

низкого и высокого давления при их работе

в системе ТРДД АИ-25.

2. Изучение влияния перепуска воздуха из-за

промежуточных (средних) ступеней КВД на

основные параметры компрессора.

3.  Отчет по лабораторной работе.

Задание на работу

1. Ознакомиться с основными сведениями, объясняющими особенности работы крайних ступеней компрессора.

2. На основании полученных результатов экспериментального исследования компрессора ВД (ЛР-2) определить изменение режима работы крайних ступеней КВД по частоте вращения.

3. Построить зависимость коэффициента расхода крайних ступеней КВД от частоты вращения компрессора ВД.

4. Выяснить влияние перепуска воздуха из-за промежуточных ступеней в наружный контур ТРДД на коэффициент расхода крайних ступеней КВД.

Основные сведения

Коэффициентом расхода называют отношение осевой составляющей абсолютной скорости к окружной скорости:

(3.1)

Коэффициент расхода оказывает значительное влияние на характер обтекания воздушным потоком лопаток компрессора. На расчетном режиме значение  соответствует бессрывному обтеканию рабочих лопаток ступеней компрессора (угол набегания потока на рабочие лопатки совпадает с расчётным значением, то есть  ). На режимах, отличных от расчетного, на которых в большинстве случаев работает компрессор, величина  меняется весьма значительно. То есть действительный угол натекания потока на рабочие лопатки меняется.

39

Как показывает опыт, в рабочем диапазоне изменения частоты вращения расход воздуха примерно пропорционален п, то есть . В этом случае коэффициент расхода для каждой ступени компрессора определяется формулой:

(3.2)

С уменьшением частоты вращения статическое давление и плотность воздуха перед первой ступенью компрессора  будут возрастать, что вызовет уменьшение  (рис.3.1), увеличение угла атаки на входе в рабочие лопатки  и возможно появление "срыва" со спинок лопаток (в начале около выходной кромки лопатки, а затем по мере увеличения угла атаки этот срыв перемещается к входной кромке). Увеличение  вызывает уменьшение угла атаки и изменение режима работы ступени в направлении к режиму "запирания".

Рис.3.1. Обтекание лопаток крайних ступеней компрессора на

нерасчётных режимах

Закономерности изменения коэффициентов расхода ступеней одновального нерегулируемого осевого компрессора можно найти из уравнения совместной работы крайних ступеней:

40

,              	(3.3)

где n - показатель политропы из выражения (3.2).

Уменьшение частоты вращения () приводит к понижению степени повышения давления компрессора  . Из уравнения (3.3) следует, что это вызовет уменьшение отношения  , изменение коэффициентов расхода в первой  и последней ступенях   и соответствующих углов атаки. Следовательно, достижение оптимальных значений и углов атаки i на крайних ступенях возможно только на расчетном режиме многоступенчатого компрессора.

Снижение   и, соответственно, плотности воздуха   в последней ступени приводит к возрастанию , к уменьшению угла атаки   и возможному появлению "срыва" у передней кромки со стороны корыта рабочих лопаток (рис.3.1).

При возрастании частоты вращения изменение режимов работы  крайних ступеней противоположное. Вследствие этого режим работы средних ступеней компрессора с изменением п меняется мало (рис.3.2).

Появление "срыва" с корыта лопаток оказывает отрицательное влияние на эффективность рабочих решеток (увеличиваются потери на вихреобразование), однако при этом последние ступени компрессора работают устойчиво (набегающий профиль лопатки на срывное течение "прижимает" его к поверхности корыта и не дает распространяться по межлопаточному каналу).

Появление "срыва" со спинок лопаток также снижает эффективность рабочих решеток. При этом срывное течение начинает распространяться по каналу и при больших положительных углах атаки оно полностью занимает выходное сечение межлопаточного канала. В результате относительная скорость на выходе из канала  возрастает, статическое давление за решеткой  уменьшается, расход воздуха через каналы снижается. Это обстоятельство является причиной того, что поток воздуха начинает "растекаться" перед фронтом решетки вправо и влево от межлопаточного канала (если смотреть по потоку), заполненного срывным течением. При этом в соседних каналах справа углы атаки возрастают, а в каналах слева - уменьшаются. Возникает "вращающийся срыв", направление движения которого обратно направлению окружной скорости.

41

Рис.3.2. Изменение коэффициента расхода в ступенях осевого

компрессора на расчетном и нерасчетных режимах работы

при изменении частоты вращения  п

При «смыкании» отдельных зон «вращающегося срыва», когда большинство каналов заполняется срывным течением, происходит резкое (скачкообразное) уменьшение давления за рабочей решеткой. Наоборот, давление перед решеткой резко возрастает и оно является причиной того, что воздух начинает перемещаться к входу в компрессор или даже ко входу в двигатель*). Расход воздуха перед рассматриваемой решеткой при этом падает, углы атаки уменьшаются, интенсивность срывного течения снижается и восстанавливается устойчивая работа ступени. Предыдущие ступени компрессора при этом подвергаются действию повышенного давления, что может привести к поломке лопаток.

Для предотвращения помпажа, или, что то же самое, для расширения области устойчивой работы первых ступеней компрессора применяют различные средства механизации (клапаны перепуска воздуха (КПВ), входной направляющий аппарат с поворотными лопатками и др.).

В газотурбинных двигателях КПВ открываются автоматически при достижении определенной частоты вращения. При этом коэффициент  возрастает, a , наоборот, снижается (рис.3.3). Кратко это можно представить в виде следующей записи:

*) Опыты показывают, что при помпаже не всегда возникают обратные течения, то есть

42

Рис.3.3. Влияние перепуска воздуха на работу крайних ступеней

компрессора

В ТРДД АИ-25 восьмиступенчатый компрессор высокого давления оборудован двумя клапанами перепуска воздуха, установленными за 3- й ступенью и двумя клапанами для выпуска воздуха из-за 5- й ступени. Закрытие и открытие клапанов перепуска осуществляется с помощью сжатого воздуха из-за последней (8- й) ступени по команде от агрегата 762МА. За 5- й ступенью при частоте вращения ротора КВД 73...76 %, за 3- й ступенью при частоте вращения 82.5...85.5 %. В результате на нерасчетных частотах вращения (менее 73...85.5 %) расход воздуха через первые три-четыре ступени возрастает, коэффициент расхода  увеличивается, углы атаки уменьшаются и интенсивность срывного течения снижается (область устойчивой работы компрессора возрастает) (рис.3.4, 3.5).

В ТРДД АИ-25 компрессор высокого давления оборудован ВНА с поворотными лопатками, угол установки которых подбирается в заводских условиях с целью обеспечения требуемой тяги двигателя и устойчивой работы компрессора ВД. В двигателях с регулируемым ВНА осуществляется раскрытие проходного сечения межлопаточного канала ВНА при возникновении неустойчивой работы компрессора высокого давления (рис.3.6).

43

Рис.3.4. Зависимость коэффициента расхода

для компрессора высокого давления ТРДД АИ-25

Рис.3.5. Скольжение роторов в зависимости

от частоты вращения ротора КВД ТРДД

АИ-25

44

Рис.3.6. Изменение угла установки лопаток ВНА

при снижении коэффициента расхода

Описание лабораторной установки

В качестве лабораторной  установки принимается двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД) АИ-25 (рис.2.3). Основные данные ТРДД АИ-25 на максимальном режиме при Н=0, Мн=0, МСА приведены в лабораторной работе № 2. Перечень измеряемых параметров на ТРДД АИ-25 и протокол испытаний берётся из работы № 2 (таблица 2.1).

Обработка экспериментальных данных

Производится в следующей последовательности:

1. Расчёт параметров в п.1 – 11 берётся из лабораторной работы № 2.

2. По значению относительной плотности тока на входе в компрессор высокого давления  определяется приведенная скорость  в данном сечении из соотношений;

из формулы

из формулы

3. Осевая скорость на входе в компрессор высокого давления:

4. Окружная скорость на среднем диаметре входа в  компрессор  высокого давления:

где средний диаметр сечения входа в КВД.

45

5. Коэффициент расхода на входе в КВД:

6. Относительная плотность тока на выходе из компрессора высокого давления:

где  площадь проходного сечения для воздуха.

7. По значению относительной плотности тока на выходе из компрессора высокого давления  определяется приведенная скорость  в данном сечении из соотношений;

из формулы

из формулы .

Для расчёта  можно также использовать приложение 1.

8. Осевая скорость на выходе из компрессора высокого давления:

9. Окружная скорость на среднем диаметре выхода из  компрессора высокого давления:

где средний диаметр сечения выхода из  КВД.

10. Коэффициент расхода на выходе из КВД:

46

Отчётность по лабораторной работе

Включает:

1. Результаты расчётов по алгоритму п.1 – п.10.

2. График изменения коэффициента расхода  для первой и последней ступеней компрессора высокого давления от частоты вращения ротора .

3. Ответы на контрольные вопросы:

- физическая сущность явления «вращающийся срыв»;

- где устанавливается клапан перепуска воздуха?

47

ЛР-4  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОСЕВОЙ

СТУПЕНИ ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТРДД

АИ-25 (4 часа)

Цель работы: 1. Практическое освоение принципа действия

осевой ступени турбины.

2. Приобретение навыков по определению основных

параметров осевой ступени турбины.

3. Изображение рабочего процесса осевой ступени

турбины в  и  координатах.

4. Отчёт по лабораторной работе.

Задание на работу

1. Определить основные технико-экономические показатели осевой ступени турбины  высокого давления двигателя АИ-25.

2. Построить треугольники скоростей осевой ступени турбины на среднем диаметре.

3. Построить изображение рабочего процесса осевой ступени турбины в  и  координатах.

Исходные данные

1. Параметры заторможенного потока газа на входе в ступень турбины высокого давления двигателя АИ-25:

2. Эффективная работа на валу турбинной ступени:

3. Частота вращения ротора турбины ВД:

4. Наружный и внутренний диаметры на выходе из соплового аппарата и рабочего колеса:

5. Количество сопловых и рабочих лопаток ступени турбины ВД:

.

6. Размер минимального сечения межлопаточного канала в сопловом аппарате на среднем диаметре:

48

Основные сведения

Ступенью турбины называют совокупность соплового аппарата и расположенного за ним рабочего колеса (рис.4.1). Назначение соплового аппарата заключается в ускорении потока () и подводе этого потока к плоскости вращения колеса под определённым углом (для первых ступеней, и более для последних ступеней многоступенчатой турбины). Реализация названных функций аппарата осуществляется при уменьшении давления, температуры и плотности газа (расширение рабочего тела). Течение  в сопловом аппарате принимается энергоизолированным, то есть полная энергия по тракту аппарата не меняется (охлаждение лопаток не учитывается). Межлопаточные каналы в сопловом аппарате обычно выполнены конфузорными (суживающимися) и обеспечивают дозвуковое течение потока.

В рабочем колесе происходит преобразование кинетической энергии в механическую работу (на валу колеса образуется крутящий момент). При этом в колесе давление газа уменьшается (, реактивная ступень) или остаётся примерно постоянным (активная ступень). Температура и плотность рабочего тела в колесе уменьшаются (расширение газа).

Межлопаточные каналы колеса имеют обычно  конфузорный вид (кроме активных ступеней, где каналы могут быть выполнены с постоянной проходной площадью). Режим обтекания рабочих лопаток определяется уровнем относительной скорости на выходе из колеса ().

Для иллюстрации рабочего процесса ступени турбины используют треугольники скоростей (планы скоростей) ступени (рис.4.1) и  и  координаты.

С помощью p,v диаграммы можно показать:

-	политропную (площадь фигуры под кривой процесса «0-1-2» относительно оси давлений) и адиабатную (площадь фигуры под кривой

процесса «0-1ад-2ад» относительно оси давлений)  работы расширения газа в турбине;

- работу, затраченную на преодоление гидравлических сопротивлений (разность политропной и адиабатической работ) и др..
     С  помощью i,S диаграммы можно показать:

- располагаемый теплоперепад в ступени турбины (отрезок «0*-1ад-2ад»);

- эффективную работу ступени (отрезок «»);

- действительный теплоперепад в ступени турбины (отрезок «0* -2ад»);

49

Рис.4.1. Принципиальная схема осевой ступени турбины (а),

планы скоростей на входе и выходе из рабочего колеса (б)

и изображение рабочего процесса  и  координатах (в)

- потери с выходной скоростью (отрезок «2*-2);

- параметры заторможенного потока в относительном движении на входе (точка )  и выходе (точка ) и др.

Треугольники скоростей ступени турбины играют важную роль в теории лопаточных машин.

50

Описание лабораторной установки

Объектом исследований является осевая, реактивная, трёхступенчатая турбина двухконтурного турбореактивного двигателя АИ-25 (рис.4.2).

Первая ступень этой турбины используется для привода компрессора высокого давления, остальные две ступени – для привода компрессора низкого давления.

Турбина высокого давления включает статор и ротор.

Статор турбины высокого давления состоит из соплового аппарата 6 и деталей смазки и уплотнения подшипника: форсуночного кольца 2, наружной обоймы 1 переднего уплотнения, корпуса заднего уплотнения, состоящего из обоймы 4 и крышки 5 лабиринта с графитоталькированным покрытием, соединенных между собой четырьмя винтами.

В сопловой аппарат турбины высокого давления (рис.4.3) входят  сварной наружный корпус, сопловая лопатка 3 (51 шт.) и сварной внутренний корпус 4.

Наружный корпус 1 закреплен 44 болтами к наружному    кожуху корпуса   камеры сгорания и служит   для    центрирования    наружного

кольца жаровой трубы и крепления сопловых лопаток.

Внутренний корпус 4 соплового аппарата прикреплен к конической балке корпуса камеры сгорания четырнадцатью болтами. Для выдерживания необходимого положения внутреннего корпуса относительно наружного корпуса  соплового   аппарата поставлено дистанционное кольцо. Внутренний корпус служит опорой для сопловых лопаток 3, для центрирования внутреннего кольца камеры сгорания и имеет уплотнительное кольцо 5, покрытое для лучшей приработки металлокерамическим составом.

Сопловая    лопатка — пустотелая, с полками. Внутри лопатки завальцован дефлектор 2 для поджатия охлаждающего воздуха к  стенкам  лопатки. Передний выступ наружной полки лопатки входит в   проточку   наружного корпуса, а   задний   выступ,   находясь в радиальном пазу, фиксирует лопатку	в окружном направлении.

Ротор турбины высокого давления (рис.4.4) состоит из рабочего колеса        20, вала 19, роликоподшипника 10, регулировочного кольца   9, определяющего положение рабочего колеса турбины относительно статора, и элементов уплотнения.

К переднему уплотнению относятся: упорная втулка 1, разрезное графитовое кольцо 2, распорное кольцо 3, два графитовых  кольца 4 и 6, пружина 5 между ними и ее обойма, кольцо 30 и упорное кольцо 7 с пазами для слива масла   из   внутренней   полости    вала компрессора. Кольца этого уплотнения, смонтированные на валу компрессора высокого давления,

51

затянуты в осевом направлении гайкой 8, которая зафиксирована от проворота шайбой. Между гайкой и шайбой поставлена упорная шайба.

К заднему уплотнению относятся: упорное кольцо 11 с пазами для слива масла из внутренней полости вала компрессора, кольцо 27, два графитовых разрезных кольца 12 и 14 с пружиной 13 и ее обоймой, распорное кольцо 15, графитовое кольцо 16 и лабиринтное кольцо 17.

Рис.4.2. Турбина двигателя АИ-25:

1 – наружная обойма переднего подшипника; 2 – форсуночное кольцо;

3 – роликоподшипник ротора ТВД; 4 – обойма заднего уплотнения;

5 – крышка лабиринта; 6 – сопловой аппарата турбины высокого

давления; 7 – ротор турбины высокого давления; 8 – статор турбины

высокого давления; 9 – ротор турбины низкого давления;

10 – наружный кожух второго контура; 11 – корпус задней опоры;

12 – насадок; 13 – кольцо; 14 – наружное кольцо уплотнения;

15 – гайка; 16 – корпус форсунок; 17 – трубопровод подвода масла;

18 – крышка; 19 – экран; 20 – стекатель; 21 – переходная втулка

52

Рис.4.3. Сопловой аппарат турбины высокого давления:

1 – наружный корпус; 2 – дефлектор; 3 – лопатка;

4 – внутренний корпс; 5 – уплотнительное кольцо

Регулировочное кольцо 9, внутренняя обойма подшипника, кольца заднего уплотнения и вал турбины затянуты в осевом направлении гайкой 25,

которая зафиксирована от проворота относительно вала кольцом 24.

В заднем валу ротора компрессора высокого давления размещены уплотнительная втулка 28 с отверстиями и пазами для слива масла из внутренней полости вала и наружная обойма с роликами и сепаратором переднего роликоподшипника 29 турбины низкого давления.

Вал турбины центрируется относительно заднего вала ротора компрессора высокого давления по цилиндрическим пояскам вала 19 и упорного кольца 26. Эвольвентные шлицы вала 19 служат для передачи крутящего момента от ротора турбины к ротору компрессора высокого давления.

Рабочее колесо ротора турбины состоит из диска и 134 рабочих лопаток, которые закреплены попарно в елочном пазу диска и зафиксированы в осевом направлении пластинчатыми замками.

Рабочее колесо 20 соединено с валом 19 шестью болтами 18, конические призонные участки которых служат для центрирования рабочего колеса относительно вала и для передачи крутящего момента. Диск турбины имеет шесть бобышек с отверстиями под стяжные болты и лабиринтные бурты с обеих сторон.

53

Рис.4.4. Ротор турбины высокого давления:

1 – упорная втулка; 2, 4, 6, 12, 14, 16 – графитовые кольца;

3, 15 – распорные кольца; 5, 13 – пружины; 7, 11 – упорные кольца;

8 – гайка; 9 – регулировочное кольцо; 10, 29 – роликоподшипники;

17 – лабиринтное кольцо; 18 – болт; 19 – вал; 20 – рабочее колесо;

21 – балансировочный груз; 22 – контровочный замок; 23 – гайка;

24 – контровочное кольцо; 25 – гайка; 26 – упорное кольцо;

27, 30 – кольца; 28 – уплотнительная втулка

На болтах 18, в стыке между валом и диском, в канавках поставлены стопорные кольца. Гайки 23 стяжных болтов зафиксированы от проворота шайбами.

Рабочие лопатки состоят из верхней полки, пера, нижней полки, ножки и замка. На верхней полке лопатки для уменьшения перетекания газа над рабочим колесом выполнены гребешки лабиринта. Нижняя полка спереди и сзади имеет выступы для перекрытия осевых зазоров между ротором и статором с целью уменьшения циркуляции горячего газа в междисковой полости.

При работе двигателя лопатки, смонтированные в одном пазу, прижимаются друг к другу плоскими поверхностями полок и замка, что

54

способствует уменьшению вибрационных напряжений. Ножка лопатки выполняет роль термического сопротивления, уменьшающего нагрев обода диска.

Ротор турбины высокого давления балансируется перестановкой лопаток и балансировочными грузами 21, которые устанавливаются в проточках под лабиринтным буртом диска. Балансировочный  груз зафиксирован в окружном и радиальном направлениях с помощью замка 22.

Порядок выполнения задания

Производится в следующей последовательности:

1. Параметры на выходе из соплового аппарата (сечение «1 – 1»):

- средний диаметр

- площадь проходного сечения

- окружная скорость на среднем диаметре

- шаг лопаток соплового аппарата на среднем диаметре

- угол направления абсолютной скорости на выходе из соплового аппарата

- кинематический параметр ступени турбины высокого давления двигателя АИ-25

- абсолютная скорость на выходе из соплового аппарата

- осевая и окружная составляющие абсолютной скорости на выходе из соплового аппарата:

- проекция относительной скорости на входе в рабочее колесо на окружное направление

- относительная скорость на входе в рабочее колесо и угол её направления

- действительная температура, статическое давление и плотность  газа на выходе из соплового аппарата

55

где коэффициент скорости в сопловом аппарате;

- температура и давление заторможенного потока газа на входе в рабочее колесо (в относительном движении)

- режим течения потока газа (число Маха) на выходе из соплового аппарата

- расход газа в ступени

2. Параметры на выходе из рабочего колеса (сечение «2 – 2»):

- работа на окружности колеса

- проекция абсолютной скорости на окружное и осевое направления

- абсолютная скорость и угол её направления

- проекция относительной скорости на окружное направление

- относительная скорость и угол её направления

- действительная температура, статическое давление и плотность газа на выходе из рабочего колеса

где коэффициент скорости в рабочем колесе;

56

- температура и давление заторможенного потока газа на выходе из рабочего колеса

- режим течения потока (число Маха)

- площадь проходного сечения на выходе из рабочего колеса

- высота рабочей лопатки и диаметральные размеры рабочего колеса

- поворот потока в рабочем колесе и в направляющем аппарате

- степень реактивности ступени

- проверка эффективной работы турбинной ступени на валу колеса

.

Допускается ошибка не более процента.

Отчет по лабораторной работе

Включает:

1. Результаты расчетов п.1-2.

2. Треугольники скоростей на входе и выходе из рабочего колеса.

3. Изображение рабочего процесса в  и  - координатах.

4. Ответы на контрольные вопросы:

- назначение рабочего колеса и соплового аппарата осевой ступени турбины;

- поясните изображение рабочего процесса в  и  - координатах;

- поясните планы скоростей ступени турбины;

- что называется степенью реактивности ступени? Приведите формулу для её расчёта.

57

ЛР-5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ

СГОРАНИЯ ГТД.  АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  ФАКТОРОВ НА РАБОТУ

КАМЕРЫ СГОРАНИЯ (4 часа)

Цель работы: 1. Экспериментальное определение характеристик

камеры сгорания:

а) зависимости коэффициента выделения тепла

от коэффициента избытка воздуха ;

б) зависимости коэффициента восстановления

полного давления от числа Маха воздушного

потока на входе в камеру сгорания .

2. Ознакомление с рабочим процессом камеры

сгорания ГТД.

3. Ознакомление со схемой экспериментальной

установки.

4. Отчет по лабораторной работе.

Задание на работу

1. В рабочей тетради изобразить принципиальную схему лабораторной установки и показать систему измерений параметров состояния потока.

2. Заполнить протокол испытаний.

3. Осуществить обработку результатов опытов.

4. Изобразить и пояснить характеристики камеры сгорания.

Основные сведения

Камерой сгорания газотурбинного двигателя называют устройство, предназначенное для подвода теплоты, образующегося при сгорании
топлива, к потоку воздуха, поступающего извне (из компрессора в ГТД
или от источника сжатого воздуха в экспериментальной установке). Рабочий процесс в камере сгорания (рис.5.1) можно приближённо разбить на пять зон.

В первой зоне происходит торможение воздушного потока от скорости  (за компрессором) до  - на выходе из этой зоны.

Во второй зоне происходит подготовка топливо-воздушной смеси. На входе в эта зону воздушный поток делится на две части. Первая часть расхода от 5 до 15 % поступает во фронтовое устройство (завихритель), а вторая часть 85…95 % поступает во внешний объём над жаровой трубой.

58

Рис.5.1. Принципиальная схема камеры сгорания газотурбинного

двигателя:

1 – наружный корпус камеры сгорания; 2 – внутренний корпус

камеры сгорания; 3 – жаровая труба; 4 – фронтовое устройство

(завихритель); 5 – топливопровод к топливной форсунке;

6 – зона «обратных токов»; 7 – форма пламени в плане;

зона торможения воздушного потока; зона подготовки

топливо-воздушной смеси; зона горения; зона смешения;

зона формирования температурного поля;

Поток воздуха, пройдя завихритель (лопаточного (7 – 11 пластин) или щелевого типа) приобретает закрутку, то есть появляется осевая   и окружная составляющие абсолютной скорости относительно оси

59

жаровой трубы. Такой закрученный поток можно описать уравнением постоянной циркуляции, в соответствии с которым имеем по высоте жаровой трубы:

Отсюда следует, что с увеличением радиуса трубы окружная составляющая скорости уменьшается и, следовательно, скорость у стенок жаровой трубы оказывается меньше, чем в центре  трубы.

На основании уравнения Бернулли для воздушного потока, движущегося с небольшой скоростью, можно написать:

из которого следует, что статическое давление у стенок трубы оказывается больше, чем в центре жаровой трубы.

Под воздействием разности давлений воздушный поток поворачивается от стенок трубы к её центру, образуя зону «обратных токов» (см. рис.5.1).

Топливо под давлением из форсунки вытекает в виде конуса капель, с углом раствора . Капли топлива, попадая в зону обратных токов, захватываются воздухом и вращаются до полного испарения.

Качество подготовки топливо-воздушной смеси характеризует коэффициент избытка воздуха   определяемый отношением действительного расхода воздуха  к теоретически необходимому :

где секундный расход топлива; количество сухого  воздуха, необходимого для полного окисления 1 кг углеводородного топлива; доля углерода в топливе; доля водорода в топливе; доля кислорода в сухом воздухе.

Например, для нормального топлива

.

В зависимости от величины  топливо-воздушная смесь может быть «богатой» (), «бедной» () или «стехиометрической» (). Если величина  находится в пределах  или , то такая топливо-воздушная смесь не горит («срыв» пламени).

В третьей зоне происходит горение топливо-воздушной смеси, вначале от постороннего источника энергии (электрической свечи) или от

60

специального факела пламени от пускового воспламенителя, а затем поддерживается за счёт второй зоны. Температура пламени достигает значений 2200…2400 К (при , поэтому плотность пламени оказывается значительно меньше, чем плотность топливо-воздушной смеси.

Под действием массовых сил пламя начинает увеличиваться в объёме и чтобы оно не коснулось стенок жаровой трубы, в эту зону через крупные отверстия в стенке трубы направляется 20…30 % воздуха из внешнего объёма над трубой (рис.5.1, первая стрелка). Этот воздух охлаждает пламя, уменьшает его объём (коэффициент избытка воздуха по границам пламени резко  возрастает).

В четвёртой зоне происходит смешение горячих газов, выходящих из третьей зоны с остальным воздухом из объёма над жаровой трубой.  Коэффициент избытка воздуха на выходе из этой зоны составляет . Средняя температура газа на выходе из этой зоны соответствует температуре газа перед турбиной (перед первым сопловым аппаратом).

В пятой зоне происходит ускорение потока газа до  для обеспечения требуемой неравномерности температурного поля в радиальном и окружном направлениях перед турбиной двигателя.

Важное значение для авиационных ГТД имеют эксплуатационные  характеристики камеры сгорания. Различают характеристики полноты сгорания - зависимости полноты сгорания от коэффициента избытка воздуха (осредненного по всему объему камеры); от скорости потока на входе в камеру; от температуры и давления этого потока; от режима работы двигателя (от частоты вращения ротора п), и срывные характеристики - диапазон возможных значений коэффициентов избытка воздуха, при которых еще происходит горение, от параметров потока на входе в камеру.

Описание лабораторной установки

На рис.5.2 показана принципиальная схема лабораторной установки для испытания камеры сгорания ГТД.

61

Рис.5.2. Принципиальная схема лабораторной установки

для испытания камеры сгорания

1. Замеряемые величины:

а) для построения зависимости :

мм рт.ст. - барометрическое давление атмосферного воздуха;

мм рт.ст. - избыточное давление воздуха перед мерной шайбой;

мм вод.ст. - перепад давления воздуха на мерной шайбе;

сек - время выработки топлива в мерном объеме;

°C - температура заторможенного потока воздуха на входе в камеру сгорания;

°C - температура заторможенного потока газа на выходе из камеры сгорания;

б) для построения зависимости :

мм рт.ст. - барометрическое давление атмосферного воздуха;

мм рт.ст. - избыточное давление воздуха перед мерной шайбой;

мм вод.ст. - перепад давления воздуха на мерной шайбе;

мм рт.ст. - избыточное полное давление воздуха на входе в камеру сгорания;

°C - температура заторможенного потока воздуха на входе в камеру сгорания;

°C - температура заторможенного потока газа на выходе из камеры сгорания.

62

Примечание. Данная часть работы выполняется при =const, которое

при различных расходах воздуха стабилизируется

регулированием расхода топлива .

Порядок выполнения работы

1. В рабочую тетрадь переписать протокол испытаний (таблица 5.1).

2. Провести расчеты по нижеприведенному алгоритму:

а) для построения зависимости :

1. 	мм рт.ст.- абсолютное давление воздуха перед

мерной шайбой.

2.  К - абсолютная температура воздуха перед шайбой.

3.  плотность воздуха перед мерной шайбой.

4.  расход воздуха на входе в камеру

сгорания.

5.  секундный  расход топлива, где 0.38 - объем мерной колбы в литрах,  плотность топлива.

6. относительный расход топлива.

7.  коэффициент избытка воздуха.

8. коэффициент выделения теплоты, где

средняя теплоемкость процесса подвода теплоты к воздуху в камере сгорания;  низшая теплотворная способность авиационного топлива - керосина марки ТС-1.

63

Таблица 5.1

Протокол №

испытаний камеры сгорания авиационного газотурбинного двигателя

«____»______200   г.       Атмосферные условия:

Во=742 мм рт.ст., tо=+ 1оС

Опыт вели ____________Топливо __________________

а) для построения зависимости

| № замера |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 315 | 750 | 55 | 450 | 22.8 |
| 2 | 315 | 715 | 58 | 570 | 21.9 |
| 3 | 319 | 715 | 61 | 608 | 20.1 |
| 4 | 325 | 715 | 63 | 658 | 19.8 |
| 5 | 325 | 715 | 65 | 698 | 17.7 |
| 6 | 329 | 750 | 66 | 702 | 16.3 |

б) для построения зависимости

| № замера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 412 | 945 | 73 | 600 | 248 | 190 |
| 2 | 348 | 770 | 72 | 600 | 207 | 152 |
| 3 | 286 | 630 | 70 | 620 | 176 | 130 |
| 4 | 230 | 510 | 68 | 600 | 135 | 100 |
| 5 | 183 | 385 | 63 | 610 | 109 | 80 |
| 6 | 139 | 445 | 58 | 580 | 55 | 31 |

б) для построения зависимости :

1. 	мм рт.ст.- абсолютное давление воздуха перед

мерной шайбой.

2.  К - абсолютная температура воздуха перед шайбой.

3.  плотность воздуха перед мерной шайбой.

4.  расход воздуха на входе в камеру

сгорания.

64

5. мм рт.ст. - полное давление воздуха на входе в камеру сгорания.

6. мм рт.ст. – полное давление газа на выходе из камеры сгорания.

7. коэффициент восстановления полного давления в камере сгорания.

8. плотность воздуха на входе в камеру сгорания.

9. скорость потока воздуха, где  - площадь проходного сечения для воздуха.

10. Число маха на входе в камеру

11. Коэффициент тепловых потерь в камере сгорания

12. Коэффициент гидравлических потерь

Отчёт по лабораторной работе

Включает:

- Результаты расчётов зависимостей ;.

2. Построение графиков указанных в пункте 1 зависимостей.

Ответы на контрольные вопросы:

1) Поясните рабочий процесс в зоне подготовки топливо-воздушной смеси в камере сгорания.

2) Перечислите и поясните факторы, влияющие на полноту сгорания топлива.

65

ЛР-6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ДРОССЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРДД

АИ-25 (4 часа)

Цель работы: 1. Ознакомление с экспериментальной установкой,

с методикой измерения основных параметров

двигателя, необходимых для построения

дроссельных характеристик, и с методикой

обработки экспериментальных данных.

2. Обработка дроссельных характеристик ТРДД АИ-25.

3. Отчет по лабораторной работе.

Задание на работу

1. Выполнить необходимые измерения согласно таблице 6.2.

2. Рассчитать тягу, развиваемую внутренним и наружным контурами двигателя АИ-25, а также общую тягу ТРДД.

3. Определить удельный расход топлива.

4. Сравнить полученные  дроссельные характеристики двигателя АИ-25 с установленными в нормативно-технологической документации.

Основные сведения

Дроссельными характеристиками ТРДД называют зависимости тяги

Р и удельного расхода топлива С уд  от режима работы двигателя, задаваемого положением  рукоятки управления двигателем (РУД), при неизменной скорости () и высоте () полета и принятой программе регулирования.

Двигатель АИ-25 является двухвальным ТРДД с раздельным истечением потока воздуха и газа из выходных сопел. У этого двигателя имеются три основных регулируемых параметра . Для их независимого изменения необходимо иметь три регулирующих фактора. Наличие в двигателе АИ-25 только одного регулирующего фактора - расхода топлива при неизменной геометрии газовоздушного тракта (и т.п.) и докритическом режиме течения в выходных соплах обоих контуров дает возможность осуществить изменение по определенному закону только одного из названных регулируемых параметров, а два других меняются при этом произвольно. В двухвальных ТРДД, устанавливаемых на летательные аппараты с дозвуковыми скоростями полета, целесообразно поддерживать постоянную

66

частоту вращения ротора турбокомпрессора высокого давления, то есть , а изменение остальных параметров  зависит от расчётной степени повышения давления в компрессоре высокого  и низкого  давлений, а также от  механизации компрессора высокого давления. Так, например, при дросселировании двигателя (снижении ) скольжение роторов  возрастает, а  снижается, причем тем сильнее, чем больше    отличается от 6...8 (при =6...8 при изменении температуры воздуха на входе в двигатель   уровень   температуры   перед турбиной практически не меняется, то есть ).

В таблице 6.1 показаны основные режимы работы двигателя АИ-25, установленные нормативно-технологической документацией при стандартных атмосферных условиях:

На рис.6.1 показаны дроссельные характеристики двигателя АИ-25, установленные нормативно-технологической документацией.

Тяга двигателя Р, Н - это проекция на ось двигателя равнодействующей сил давления и трения, действующих на внутреннюю поверхность двигателя при отсутствии внешнего сопротивления силовой установки. Тяга является одним из показателей назначения силовой установки воздушного судна и определяет его возможность осуществить полет. Формула для определения силы тяги воздушно-реактивного двигателя была впервые выведена Б.С.Стечкиным. Она имеет следующий вид:

(6.1)

где расход газа через сопло, средняя скорость, статическое давление и площадь поперечного сечения в обрезе сопла; скорость полета; давление наружного воздуха; расход воздуха в воздухозаборнике двигателя.

67

Таблица 6.1

Основные параметры двигателя АИ-25 (при )

| Режим работы | Тяга, | Удельный расход топлива | Частота вращения ротора КВД, | Частота вращения ротора КНД, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлётный | 1500 | 0.570 | 16640 | 10750 |
| Номиналь- ный | 1120 | 0.565 | 15675 | 9500 |
| 0.85 номи-нального | 950 | - | 15160 | 8950 |
| 0.7 номи-нального | 784 | - | 14610 | 8270 |
| 0.6 номи-нального | 672 | 0.590 | 14180 | 7770 |
| 0.4 номи-нального | 448 | - | 13010 | 6500 |
| Малый газ | 95 | - | 7750 |  |

Рис.6.1. Стандартные дроссельные характеристики ТРДД АИ-25

68

Определим тягу   ТРД при взлете воздушного судна () при полном

расширении газа в выходном сопле ():

(6.2)

На основании уравнения расхода и состояния можно написать:

Но  где показатель адиабаты продуктов сгорания авиационного топлива – керосина; число Маха в выходном сечении сопла.

Таким образом                                              (6.3)

Используя соотношение между давлением заторможенного потока и статическим давлением в выходном сечении сопла, найдём:

или

Подставляя соотношение для   в (6.3), получим:

,                           (6.4)

где

В тех случаях, когда выходное сопло суживающееся и перепад давления в нём больше критического () статическое давление в выходном сечении сопла оказывается больше атмосферного (неполное расширение, ). В этом случае в формуле для тяги воздушно-реактивного двигателя присутствует статическая составляющая:

(6.5)

где  скорость звука.

Таким образом, имеем:

69

и

Но

поэтому

Здесь

Итак, имеем:                             (6.6)

Из формул (6.4) и (6.6) видно, что для определения тяги при взлете воздушного судна необходимо измерить полное давление газа в обрезе выходного сопла

Для того, чтобы измерить полное давление в обрезе выходного сопла ТРДД,  на кафедре "Двигатели летательных аппаратов" был разработан специальный прибор (рис.6.2), имеющий следующие отличительные особенности:

1. Общая площадь проходного сечения для газа делится на количество отверстий в приемной камере прибора.

2. Каждое из отверстий приемной камеры располагается в центре площадки.

3. Для снижения потерь при торможении неравномерного потока газа приемные отверстия и прибор имеют специальную форму.

Прибор был опробован для измерения тяги двухконтурного турбореактивного двигателя Д-ЗОКУ на АРЗ 400 ГА и показал удовлетворительные результаты при сравнении с применяющимся в настоящее время на всех заводах гражданской авиации для названной цели гидравлическим устройством (в условиях стенда). Затем прибор был установлен на ТРДД АИ-25 самолета Як-40 и ТРДД НК-8-2У самолета

70

Ту-154 (в МГТУ ГА) и с его помощью были получены дроссельные характеристики этих двигателей (зависимости тяги и экономичности ТРДД от режима работы).

Полученные в реальных условиях дроссельные характеристики авиационных ГТД далее приводятся (пересчитываются) к стандартным атмосферным. При выполнении данной работы используются положения теории подобия, в соответствии с которыми:

(6.7)

Рис.6.2. Конструктивно-компоновочная схема прибора для измерения

тяги ТРДД

Здесь индекс "зам" означает значение параметра, полученное в реальных условиях окружающей среды.

Приведенные параметры двигателя далее используются для диагностирования технического состояния ГТД и его элементов.

71

Описание лабораторной установки

Основные данные ТРДД АИ-25 приведены в лабораторной работе № 2.

Замеряемые величины:

1.  мм рт.ст. - барометрическое давление.

2.  температура наружного воздуха.

3. частота вращения ротора КВД.

4. частота вращения ротора КНД.

5.  часовой расход топлива.

6. избыточное полное давление в обрезе сопла наружного контура, мм рт.ст.

7.  избыточное полное давление в обрезе сопла внутреннего контура, мм рт.ст.

Проведение эксперимента

Производится заполнение протокола испытаний ТРДД АИ-25 (табл. 6.2).

Таблица 6.2

Протокол № ___

«____»______200  г.        Испытания двигателя АИ-25

Атмосферные условия:

Топливо ТС-1, масло МС-8

| № п/п |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52 | 28 | 208 | 59 | 5 |
| 2 | 60 | 34 | 210 | 75 | 43 |
| 3 | 70 | 42 | 245 | 102 | 23 |
| 4 | 86 | 67 | 450 | 292 | 82 |
| 5 | 91 | 73 | 575 | 374 | 139 |
| 6 | 95 | 81 | 780 | 461 | 143 |

72

Обработка результатов опытов

Для построения дроссельных характеристик двигателя порядок обработки экспериментальных данных следующий:

1.

2.

3. Скольжение роторов .

4. Полное давление газа на выходе из сопла внутреннего контура

5.	Полное давление воздуха на выходе из сопла наружного контура

6.	Отношение давлений:

7. Тяга сопла внутреннего контура при полном расширении ()

по формуле  Н,

где ; при неполном расширении () по формуле

,  Н

8. Тяга сопла наружного контура при полном расширении () по формуле ,

73

где ; при неполном расширении () по формуле

,  Н

9. Тяга двигателя .

10. Удельный расход топлива

11. Определяются приведенные показатели двигателя по формулам (6.7).

Отчет по лабораторной работе

Включает:

1. Изображение схемы экспериментальной установки с указанием всех измеряемых параметров.

2. Выписать все измеряемые при эксперименте величины и формулы для обработки результатов эксперимента.

3. Заполнить протокол испытаний и произвести обработку экспериментальных данных (таблица 6.2).

4. По полученным данным построить дроссельные характеристики двигателя АИ-25 , то есть следующие зависимости:

, а также графики зависимости скольжения от .

5. Сравнительный анализ полученных дроссельных характеристик ТРДД АИ-25 с установленными нормативно-технологической документаций (рис.6.1).

6. Ответы на контрольные вопросы:

а)	 Что понимается под дроссельными характеристиками ТРДД?

б)	 Какие параметры надо измерить для построения дроссельных

характеристик ТРДД?

в)	 Объяснить изменение тяги и удельного расхода топлива при

дросселировании ТРДД, используя основные формулы для этих параметров.

74

г)	 Почему на режиме малого газа удельный расход топлива наибольший?

д) С чем связана необходимость существенного ограничения времени непрерывной работы двигателя на режимах «Малый газ» и «Взлётный режим»?

е) Что такое скольжение роторов и какова причина этого явления в двухвальных ГТД?

ж) Изобразите и поясните зависимость отношения   от .

75

ЛР-7 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ДРОССЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВД АИ-24

(4 часа)

Цель работы: 1. Ознакомление с экспериментальной установкой,

с методикой измерения основных параметров

двигателя, необходимых для построения

дроссельных характеристик, и с методикой

обработки экспериментальных данных.

2. Обработка дроссельных характеристик ТВД АИ-24.

3. Отчет по лабораторной работе.

Задание на работу

1. Выполнить необходимые измерения согласно таблице 7.1.

2. Рассчитать мощность на валу воздушного винта, эквивалентную мощность, удельный расход топлива на различных режимах работы двигателя АИ-24.

3. Сравнить полученные  дроссельные характеристики двигателя

АИ-24 с установленными в нормативно-технологической документации.

Основные сведения

Турбовинтовым двигателем (ТВД) называют турбовальный двигатель, в котором преобладающая часть энергии, выделяющейся при сгорании топлива, преобразуется в механическую работу на выводном валу и используется для привода тянущего или толкающего воздушного винта. ТВД  состоит из тех же основных элементов (входного устройства, компрессора, камеры сгорания, турбины и выходного сопла), что и турбореактивный двигатель (ТРД), но помимо этого имеет воздушный винт, вал которого соединён с валом турбокомпрессора через редуктор (рис.7.1).

Необходимость использования редуктора в ТВД связана с тем, что оптимальная частота вращения винта из-за ограничений относительной скорости обтекания лопастей ( существенно меньше таковой для турбокомпрессора. Передаточное число редуктора в ТВД достигает 15.

Основное отличие ТВД от ТРД заключается в том, что у ТРД тяга создаётся только за счёт реакции газовой струи, вытекающей из выходного сопла, а у ТВД – в основном, при помощи воздушного винта и лишь частично за счёт газовой струи. Другой особенностью ТВД по сравнению с

76

ТРД является наличие более мощной турбины, имеющей большее количество ступеней.

Процесс расширения газа в турбине ТВД совершается до давления, близкого к атмосферному (.

Рис.7.1. Схема турбовинтового двигателя:

1 - воздушный винт; 2 - редуктор; 3 - входное устройство;

4 - компрессор; 5 - камера сгорания; 6 - турбина;

7 - выходное сопло;

вх,в,г,т,с,к- обозначения контрольных сечений проточной

части двигателя

Уменьшение количества ступеней турбины, а следовательно, её массы теоретически возможно, однако в этом случае для сохранения оптимального отношения  , обеспечивающего максимальный КПД, требуется значительное увеличение окружной скорости вращения. При заданных размерах турбины это ведёт к увеличению частоты вращения ротора турбокомпрессора и, соответственно, возрастанию передаточного числа и массы редуктора. При проектировании выбирают передаточное число редуктора и число ступеней турбины из условия получения минимальной массы двигателя.

Рабочий процесс ТВД (рис.7.2) включает в себя процессы сжатия воздуха во входном устройстве и в компрессоре (линия «Н-К»), подвод теплоты в камере сгорания (линия «К-Г»), расширение газа в турбине (линия «Г-Т») и выходном сопле (линия «Т-С»). Точками Т’, T’’, T’’’ показаны возможные

77

положения точки «Т», а  точки C’, C’’, C’’’ соответствуют различным режимам работы выходного сопла ТВД, где возможно ускорение потока газа (линии «T’-C’», «T’’-C’’») или его торможение (линия «T’’’-C’’’»).

Таким образом, при расширении газа в турбине образуется на валу турбокомпрессора избыточная мощность  ( или ), которая направляется через редуктор на вал воздушного винта ().

Рис.7.2. Рабочий процесс турбовинтового двигателя

в  и координатах

78

Сумму винтовой мощности  и мощности выхлопной струи, приведенной к валу воздушного винта (поделённой на КПД винта),  называют эквивалентной мощностью ТВД:

(7.1)

где  тяга, создаваемая реакцией струи, вытекающей из сопла со скоростью ; - расход газа через сопло; расход воздуха во входном устройстве двигателя; секундный расход топлива;

скорость полёта.

В условиях старта воздушного судна () КПД воздушного винта равен нулю () и поэтому возникающую неопределённость  при определении эквивалентной мощности ликвидируют с помощью экспериментального коэффициента , то есть:

(7.2)

где .

Дроссельной характеристикой ТВД называют зависимость основных данных ТВД (эквивалентной мощности ,  мощности на валу воздушного винта  , тяги выходного сопла  и удельного топлива ) от частоты вращения ротора двигателя или  расхода топлива для заданных условий полёта и программе регулирования (рис.7.3). У одновального ТВД  режим  работы определяется частотой вращения ротора турбокомпрессора и температурой газа перед турбиной . В ТВД эти величины можно регулировать благодаря наличию воздушного винта независимо друг от друга.

Изменение частоты вращения может быть достигнуто различными способами:

а) изменением нагрузки на винт при . Частота вращения уменьшается при «затяжелении» винта (увеличивается окружная составляющая аэродинамической силы  (рис.7.3), что достигается увеличением угла установки лопастей винта , и увеличивается при  «облегчении» (уменьшается ) путём уменьшения угла установки. В связи с тем, что при этом расход воздуха через компрессор меняется примерно пропорционально частоте вращения ротора турбокомпрессора для

79

сохранения  требуется дополнительное регулирование подачи топлива;

б) изменением расхода топлива и  при неизменном угле установки лопастей винта  (частота вращения уменьшается при понижении и увеличивается при повышении подачи топлива);

Рис.7.3. Дроссельные характеристики турбовинтового двигателя

АИ-24, снятые при работе на  стенде ()

80

Рис.7.4. Примерные треугольники скоростей и план сил на режиме

«гребного винта» (а) и отрицательной тяги (б) турбовинтового

двигателя с переменным углом установки лопастей винта :

скорость полёта; окружная скорость вращения лопастей

винта; относительная скорость обтекания воздушным потоком

лопастей винта; угол атаки; полная аэродинамическая сила;

сила тяги винта; сила сопротивления винта;

давление заторможенного потока воздуха

в) одновременным изменением угла установки лопастей винта и подачи топлива.

При любом способе регулирования  уменьшение частоты вращения сопровождается снижением эквивалентной мощности  и снижением экономичности (ростом ),  причем тем значительнее, чем сильнее падение . Это объясняется тем, что при одном и том же угле установка

81

лопастей винта или, что то же самое, при постоянной нагрузке уменьшение частоты вращения ведет к снижению работы сжатия в компрессоре , падению степени повышения давления в компрессоре . Поэтому для сохранения баланса мощностей турбины, компрессора и винта ()   необходимо уменьшать .  При этом ухудшаются термодинамические качества цикла (снижается внутренний КПД). С этой точки зрения первый способ регулирования является наивыгоднейшим.

Вместе с тем анализ первого способа регулирования показывает, что одинаковым значениям  при различных условиях могут соответствовать близкие значения удельного расхода топлива. Это объясняется тем, что они получаются на равных частотах вращения  (с уменьшением  приходится увеличивать частоту вращения, что приводит к росту  и ).

Если КПД винта в рассматриваемом диапазоне частоты вращения изменяется мало, то с точки зрения приёмистости двигателя всегда выгодна та программа регулирования, которая достигается при наибольшем облегчении винта. В этом случае избытки мощности турбины над суммой мощностей компрессора и винта будут при прочих равных условиях  больше, а потому время выхода на расчетную частоту меньше, чем при затяжеленном винте. Другими словами, избытки мощности турбины полностью идут на создание максимального ускорения ротора.  Исходя из этого,  для одновального ТВД применяют программу регулирования  .

К недостаткам данной программы регулирования следует отнести наличие большого диапазона углов установки лопастей винта, что связано с определёнными трудностями конструкции. Снижается также ресурс, так как двигатель должен работать во время эксплуатации на максимальной или близкой к ней частоте вращения.

На практике применяют комбинированную программу регулирования: на рабочих режимах двигатель дросселируется снижением  при до тех пор, пока угол установки винта не достигнет минимального значения (), а при дальнейшем снижении  - уменьшением  и частоты вращения при (фиксированном шаге лопастей винта). Такую программу регулирования имеют многие отечественные ТВД (АИ-20,

АИ-24, НК-12 и др.). В этом случае дроссельные характеристики строят в зависимости от .

Однако непосредственное измерение  имеет определённые трудности, поэтому дроссельные характеристики строят обычно в зависимости от

82

расхода топлива. Уровень  при этом зависит от температуры окружающего воздуха . Для оценки влияния  на , а следовательно, на  и напишем уравнение теплового баланса для камеры сгорания:

(7.2)

где расход топлива; теплотворная способность топлива – авиационного керосина ТС-1; коэффициент полноты выделения теплоты; расход воздуха в камере сгорания (при малых значениях отбираемого воздуха на охлаждение турбины и на самолетные нужды можно принять  расход воздуха через компрессор);

средняя теплоёмкость процесса подвода теплоты; температура торможения за компрессором двигателя.

При уменьшении температуры наружного воздуха  и постоянном давлении плотность растет, а следовательно, и расход воздуха через компрессор увеличивается. Одновременно с этим увеличивается степень повышения давления в компрессоре , так как при  работа сжатия и КПД компрессора изменяются незначительно ( , ). Уменьшается температура воздуха за компрессором , так как при   В связи с тем, что  не изменяется расход топлива . Как видно из уравнения (7.2) это ведёт к уменьшению  и, следовательно, к снижению работы турбины и мощности двигателя в целом.

При этом  удельный расход топлива увеличивается, так как снижается работоспособность воздуха, проходящего через двигатель (уменьшается удельная мощность ).

83

С увеличением  плотность воздуха снижается и поэтому его расход через двигатель уменьшается. Хотя  при этом снижается, температура воздуха за компрессором растёт (подогрев воздуха в компрессоре  не меняется). Как видно из формулы (7.2), это ведёт к росту . Необходимость ограничения , связанного с прочностью деталей турбины, приводит к тому, что при дальнейшем увеличении  расход топлива падает. Соответственно, снижается мощность турбины и двигателя в целом и возрастает удельный расход топлива (рис.7.5, 7.6). Поэтому эксплуатация ТВД в условиях высоких температур атмосферного воздуха отмечается заметным ухудшением взлётных характеристик двигателя.

В целях сравнения результатов испытаний, которые, как правило, выполняются в различных условиях, используются формулы приведения к стандартным атмосферным условиям ():

а) приведенная частота вращения

б) приведенный расход воздуха

в) приведенный расход топлива

г) приведенная тяга сопла

д) скорость истечения газа из сопла

е) приведенная мощность на валу винта

ж) приведенная эквивалентная мощность

Следует отметить, что формулы приведения можно использовать только для подобных режимов работы ТВД. Однако наличие воздушного винта с изменяемым шагом не позволяет получить названные режимы

84

(не выдерживается постоянство параметров ). Это обстоятельство в значительной степени затрудняет испытание ТВД в реальных условиях работы. Приведение данных испытаний ТВД к стандартным атмосферным условиям осуществляется в этих случаях с помощью поправочных коэффициентов, учитывающих индивидуальные особенности ТВД данной серии.

Рис.7.5. Влияние температуры окружающего воздуха на мощность,

температуру газа перед турбиной и экономичность турбовинтового

двигателя АИ-24 при программе регулирования на

85

Рис.7.6. Изменение эквивалентной мощности и удельного расхода

топлива от частоты вращения при различных значениях угла

установки лопастей воздушного винта

Описание лабораторной  установки

Объектом исследований является серийный турбовинтовой двигатель

АИ-24, который устанавливается на различных самолётах, например, на

Ан-24, Ан-26 и др.

Статистика эксплуатации: в рабочем состоянии находятся 50% Ан-24. Основная причина прекращения эксплуатации - ожидание капремонта. Средний годовой налет на Ан-24 в ГА РФ в 2002 году - 578 часов. К 2011 году планируется полное прекращение эксплуатации самолетов данного типа на территории России. Эксплуатационные характеристики самолета Ан-24: максимальное количество пассажиров – 48 (при шаге кресел 750 мм); взлетная масса - 12,8 т; максимальная коммерческая нагрузка - 5,0 т; практическая дальность с максимальной заправкой топливом - 2460 км; практическая дальность с максимальной коммерческой нагрузкой - 730 км;

двигатели - 2 х ТВД  АИ-24 х 2550 л.с (1875 кВт); потребная длина ВПП - 1650 м; средний часовой расход топлива - 853 кг; расход топлива на

1 ткм - 418 г; расход топлива на 1 пасскм -37,1 г. Ресурс двигателя АИ-24:

действующий назначенный ресурс ТВД - 22000 часов; гарантийный ресурс до первого ремонта - 4000 часов; гарантийный межремонтный

86

ресурс –  4000 часов; - межремонтный ресурс по ТС -5000 часов; - назначенный ресурс - 20000 часов; - календарный срок службы -12 лет.

Около 70% парка АИ-24 второй серии имеют наработку с начала эксплуатации более 14000 часов, из них 20% - более 18000 часов.  Сертифицирован по шуму на местности №40 от 19 января 1994 года.

1. Эквивалентная мощность двигателя, Nэкв=1880 кВт.

2. Степень повышения давления воздуха в компрессоре, =6.4.

3. Температура газа перед турбиной, =1150 К.

4. Расход воздуха, =13.1 кг/с.

5. Удельная мощность, .

6.Удельный расход топлива на взлетном режиме, .

7. Габаритные размеры:

длина       2.346 м;

ширина    0.677 м;

высота      1.075 м.

8. Масса двигателя, тдв=600 кг.

Двигатель АИ-24 конструкции А.Г. Ивченко состоит из следующих основных элементов: редуктора, выполненного по схеме замкнутого дифференциального планетарного механизма;  лобового картера, на котором расположены все приводные агрегаты двигателя; осевого

10 – ступенчатого компрессора; камеры сгорания кольцевого типа; трёхступенчатой реактивной турбины; нерегулируемого реактивного сопла и агрегатов, обслуживающих работу двигателя и самолёта. Основные данные двигателя АИ-24 приведены ниже.

Основные данные двигателя АИ-24

1. Направление вращения ротора двигателя и воздушного винта по ГОСТ 22375-77 определяется при виде со стороны выходного сопла (смотря по полёту) – левое.

2. Передаточное число и отношение редуктора (рис.7.7) составляют

() или

87

Рис.7.7. Кинематическая схема редуктора двигателя АИ-24:

1 – корпус перебора; 2 – вал винта; 3 – корпус сателлитов; 4 – рессора;

ведущая шестерня; сателлит;  шестерня внутреннего

зацепления; ведущая шестерня перебора; промежуточная

шестерня; шестерня внутреннего зацепления;

Мощность, передаваемая на вал воздушного винта, измеряется с помощью измерителя крутящего момента (ИКМ) и подсчитывается по формуле:  где постоянный коэффициент, зависящий от геометрических размеров деталей редуктора и измерителя крутящего момента; частота вращения вала турбокомпрессора, об/мин; давление масла в измерителе крутящего момента, кгс/см2.

3. Степень повышения давления в компрессоре на номинальном режиме в условиях полёта на высоте  - 7.55.

КПД компрессора в земных условиях .

Температура в компрессоре возрастает примерно на 300о, а скорость потока  воздуха уменьшается примерно на 40…50 м\с. Проточная часть компрессора выполнена с постоянным наружным диаметром. Для обеспечения безотказной работы компрессора при запуске и на режиме «Малый газ» имеется входной направляющий аппарата (ВНА) с поворотными лопатками, а также в корпусе компрессора за 5-ой и 8-ой ступенями сделаны окна перепуска воздуха, которые  на основных режимах

88

работы двигателя закрываются клапанами. Количество направляющих и рабочих лопаток по ступеням компрессора приведено в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Количество лопаток компрессора двигателя АИ-24

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РК | 23 | 29 | 31 | 37 | 45 | 45 | 45 | 39 | 39 | 43 |
| НА | 26 | 42 | 46 | 62 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 |

4. В таблице 7.2 приведены основные данные по режимам работы двигателя АИ-24.

Замеряемые параметры:

1. Давление и температура атмосферного воздуха,

2. Давление масла в измерителе крутящего момента,

3. Избыточное давление заторможенного потока газа в выходном сечении сопла,

4. Температура газа за турбиной двигателя АИ-24, .

5. Часовой расход топлива, .

Общее время работы двигателя в пределах ресурса:

- на взлётном и максимальном, не более 5 %;

- на номинальном режиме, не более 40 %;

- на крейсерском режиме без ограничений.

Максимальная температура газа за турбиной, не более 520оС.

6. Температура воздуха за компрессором,

Обработка экспериментальных данных

1. По результатам замера параметров двигателя АИ-24 заполняется

таблица 7.4.

2. Давление заторможенного потока в выходном сечении сопла:

89

Таблица 7.2.

Режимы работы двигателя:

| Наименование режима | Угол поворота сектора газа (по лимбу АДТ), град. | Частота враще-ния об/мин | Темпе-ратура газа за турби-ной, | Часо-вой рас-ход топ-лива кг/ч | Время не-пре-рыв-ной рабо-ты дви-га-теля, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлётный | 87-100 | 15100 | 470 | 675 | 5 |
| Номинальный | 65 | 15100 | - | 598 | 60 |
| 0.85 номинального | 52 | 15100 | - | 541 | Без огр. |
| 0.7 номинального | 41 | 15100 | - | 485 | Без огр. |
| 0.6 номинального | 34 | 15100 | - | 448 | Без огр. |
| 0.4 номинального | 22 | 15100 | - | 375 | Без огр. |
| Малый газ | 0 | 13900 | - | - | 30 |

Таблица 7.3

Результаты измерений параметров при испытании двигателя АИ-24

при

| Наимено- вание режима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлётный | 235 | 94 | 668 | 425 | 295 |
| Номинальный | 212 | 89 | 582 | 410 | 295 |
| 0.85 номинального | 187 | 82 | 539 | 380 | 295 |
| 0.7 номиналь-ного | 182 | 75 | 481 | 375 | 285 |
| 0.6 номиналь-ного | 177 | 63 | 442 | 365 | 293 |
| 0.4 номиналь-ного | 174 | 58 | 369 | 360 | 290 |

90

3. Параметры атмосферного воздуха:

4. Определяется  газодинамическая функция для выходного сечения сопла:

5. Приведенная скорость на выходе из сопла:

6. Относительная плотность тока в выходном сечении сопла:

7. Расход газа через сопло:

где

площадь проходного сечения на выходе из сопла.

8. Расход воздуха через компрессор:

9. Винтовая мощность двигателя: /1.36, кВт

10. Средняя скорость на выходе из сопла:

11. Тяга реактивного сопла:

12. Эквивалентная мощность:

13. Удельный расход топлива:

14. Рассчитываются приведенные параметры двигателя АИ-24 по формулам, указанным выше.

91

Отчёт о лабораторной работе

Включает:

1. Результаты расчёта по алгоритму п.1 – 14.

2. График зависимостей .

Ответы на вопросы:

- определение дроссельных характеристик ТВД;

- программа регулирования ТВД. Преимущества и недостатки;

- влияние температуры наружного воздуха на данные ТВД;

- понятие об эквивалентной мощности ТВД.

92

ЛР-8 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРДД ПС-90А

ПО ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ (4 часа)

Цель работы: 1. Ознакомление с принципиальной схемой и

основными данными ТРДД ПС-90А.

2. Ознакомление с методикой оценки технического

состояния двигателей ПС-90А по полетной информации.

3. Отчет по лабораторной работе.

Задание на работу

1. В рабочей тетради изобразить принципиальную схему ТРДД ПС-90А с указанием основных элементов двигателя и параметров потока в контрольных сечениях ТРДД.

2. Выполнить обработку полетной информации для двигателя ПС-90А.

3. Построить регрессионную зависимость   для  оценки технического состояния ТРДД ПС-90А в крейсерском полёте.

Основные сведения

Двухконтурный ТРДД ПС-90А  (Генеральный конструктор Соловьев П.А.) (взлетная тяга 157 кН;степень повышения давления 35.5; температура газа перед турбиной 1610 К; степень двухконтурности 4.7; удельная масса 0.0178 кг/Н (масса двигателя 2800 кг); удельный расход топлива на взлетном режиме работы 0.0389 кг/(Н.ч); диаметр вентилятора 1.9 м; длина двигателя 5.3 м; впервые был установлен в 1988 году на самолет Ил-96-300 (взлетная масса 240 т; максимальная масса без топлива 159 т; масса снаряженного самолета 123.3 т; максимальная посадочная масса 175/183 т; максимальная коммерческая нагрузка 40 т; дальность полета при максимальной коммерческой нагрузке 7250 км; крейсерская скорость 820 км/ч; количество пассажиров 300 чел; силовая установка состоит из 4-х ТРДД)  выполнен со смешением потоков воздуха и газа за турбиной по двухвальной схеме с осевым компрессором (1+2п+13), трубчато-кольцевой камерой сгорания (12 жаровых труб осевой реактивной турбиной (2+4) (рис.8.1).

Двигатель ПС-90А отличается повышенной контролепригодностью по сравнению с другими ТРДД в гражданской авиации. В таблице 8.1 приводится перечень контролируемых и сигнализируемых параметров ТРДД ПС-90А в эксплуатации.

93

Рис.8.1. Принципиальная схема двухконтурного турбореактивного

двигателя ПС-90А:

1 – входное устройство; 2 – вентилятор (компрессор низкого давления);

3 – разделительный (промежуточный) корпус; 4 – компрессор (компрессор

высокого давления); 5 – камера сгорания; 6 – турбина компрессора

(турбина высокого давления); 7 – турбина вентилятора (турбина низкого

давления); 8 – смеситель (камера смешения); 9 – выходное сопло;

вх, в, х, к, г, у, т, см, с – обозначения контрольных сечений газовоздушного

тракта двигателя

Таблица 8.1

1. Номер полета.

2. Дата выполнения измерений.

3. Время выполнения измерений.

4. Наработка двигателя с начала эксплуатации, ч.

5. Барометрическая высота, м.

6. Число Маха полета,

7. Полное давление воздуха на входе в вентилятор,

8. Полная температура воздуха на входе в вентилятор, .

9. Положение рычага управления двигателя,

94

Продолжение табл.8.1

10. Положение лопаток входного направляющего аппарата (ВНА) компрессора высокого давления,

11. Частота вращения ротора КВД,

12. Частота вращения ротора вентилятора,

13. Полная температура газа за турбиной низкого давления, .

14. Температура рабочих лопаток первой ступени турбины высокого давления (автономно на РЭД-90),

15. Отношение полных давлений газа за турбиной НД и воздуха на входе в вентилятор, .

16. Полное давление воздуха за компрессором ВД,

17. Полная температура воздуха за компрессором ВД, .

18. Давление топлива на входе в насос-регулятор (НР-90),

19. Давление топлива в первом контуре форсунок,

20. Давление в гидроаккумуляторе системы управления реверсивным

устройством,

21. Давление масла на входе в двигатель,

22. Давление в полостях суфлирования,

23. Температура масла на входе в двигатель, .

24. Температура масла на выходе из опоры радиально-упорного шарикоподшипника ротора КВД,  .

25. Температура масла на выходе из опоры роликоподшипника ротора турбины высокого давления,

26. Температура масла на выходе из опоры роликоподшипника ротора турбины низкого давления,

27. Вибрация в зоне разделительного корпуса (раздельно по первым гармоникам роторов вентилятора и КВД выдается значение, ближайшее к предельному),

95

Продолжение табл.8.1

28. Вибрация в зоне задней подвески (раздельно по первым гармоникам роторов вентилятора и КВД),

29. Вибрация в коробке приводов,

30. Мгновенное значение массового расхода топлива,

31. Охлаждение корпуса КВД и ТВД включено (работает система управления радиальными зазорами),

32. Включение заслонок перепуска воздуха в наружный канал в компрессоре низкого давления,

33. Включение противообледенительной системы воздухозаборника.

34. Закрытие заслонок перепуска воздуха в наружный канал в компрессоре низкого давления,

35. Включение отбора воздуха на нужды летательного аппарата.

36. Уровень масла в баке,

37. Давление воздуха в пусковой системе перед стартером,

Перечисленные параметры двигателя ПС-90А проходят параметрический контроль.

1. Взлётный режим (от максимально- продолжительного до максимального)

На этом режиме определяются приведенные к стандартным атмосферным условиям и взлётному режиму значения контролируемых параметров в реперной точке (

=

=):

- частота вращения ротора ВД

- частота вращения ротора вентилятора

- температура газа за турбиной

96

- расход топлива

- полное давление воздуха компрессором ВД

- полное давление за вентилятором

- температура материала рабочей лопатки первой ступени турбины ВД

- температура воздуха под панелями газогенератора

В этих формулах индекс «зам» означает средние значения параметров, зарегистрируемые на ленте КБН после начала отсчёта. Их расчёт производится в следующей последовательности:

- находится математическое ожидание

- определяется дисперсия воспроизводимости (среднее квадратическое отклонение)

- рассчитываются верхняя и нижняя границы доверительного интервала

- полученные значения  сравниваются с критической величиной  при принятом уровне значимости 0.05 (таблица 8.2). Если полученные значения  оказываются больше критического значения, то измеряемый параметр считается аномальным и исключается из выборки.

97

Таблица 8.2

Критические значения параметров выборки

| п | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пкр | 1.67 | 1.82 | 1.94 | 2.03 | 2.11 | 2.18 |
| п | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Пкр | 2.23 | 2.29 | 2.33 | 2.37 | 2.41 | 2.44 |
| п | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Пкр | 2.48 | 2.50 | 2.53 | 2.58 | 2.59 | 2.61 |
| п | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пкр | 2.64 | 2.66 | 2.68 | 2.70 | 2.72 | 2.73 |
| п | 29 | 30 |  |  |  |  |
| Пкр | 2.74 | 2.75 |  |  |  |  |

В этом случае рассматривается меньшее количество точек, для которых также производится расчёт по приведенному выше алгоритму (исключение из выборки аномальных значений параметров)

Полученные значения приведенных параметров далее пересчитываются на режим работы  (при отключении отбора воздуха на СКВ; при отключении отбора воздуха для ПОС; при закрытом положении ЗПВ ПС 2-ой группы) по формулам:

- частота вращения ротора вентилятора

- температура газа за турбиной

- температура воздуха за компрессором ВД

- расход топлива

- полное давление воздуха за компрессором ВД

- температура материала рабочей лопатки первой ступени турбины ВД

- температура воздуха под панелями газогенератора

- параметр газогенератора

- давление в системе суфлирования

98

Если имеют место отборы воздуха на различные нужды, то полученные значения параметров при  корректируются с учётом поправок в таблице 8.3.

Таблица 8.3

| Условия поправки | Открыт отбор воздуха для СКВ | Включен отбор воздуха для ПОС | ЗПВ ПС 2-ой группы открыты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.33 | 0.76 | 0.5 |
|  | -4.0 | -6.0 | -5.0 |
|  | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
|  | 0.027 | 0.075 | 0.052 |
|  | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
|  | 0.01 | 0.016 | 0.01 |
|  | -3.0 | -3.0 | -8.0 |
|  | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
|  | 0.008 | 0.15 | 0.009 |

2. Максимально-продолжительный режим (номинальный при наборе высоты).

На этом режиме определяются средние приведенные к САУ и номинальному режиму значения контролируемых параметров в реперной точке

(

=

=):

- частота вращения ротора ВД

99

- частота вращения ротора вентилятора

- температура газа за турбиной

- расход топлива

- полное давление воздуха компрессором ВД

- полное давление за вентилятором

- температура материала рабочей лопатки первой ступени турбины ВД

- температура воздуха под панелями газогенератора

;

- перепад давлений на форсунках 1-го контура

;

- перепад температур масла на опоре шарикоподшипника ротора КВД

- перепад температур масла  на опоре роликоподшипника ТВД

- перепад температур масла на опоре роликоподшипника ротора ТНД

Полученные значения приведенных параметров проверяются на аномальность (алгоритм расчёта представлен выше) и далее пересчитываются на режим работы (при отключении отбора воздуха на СКВ; при отключении отбора воздуха для ПОС; при закрытом положении ЗПВ ПС 2-ой группы) по формулам:

- частота вращения ротора вентилятора

100

- температура газа за турбиной

- температура воздуха за компрессором ВД

- расход топлива

- полное давление воздуха за компрессором ВД

- полное давление за вентилятором

- температура материала рабочей лопатки первой ступени турбины ВД

- температура воздуха под панелями газогенератора

- параметр газогенератора

- давление в системе суфлирования

- перепад давлений на форсунках 1-го контура

;

- перепад температур масла на опоре шарикоподшипника ротора КВД

- перепад температур масла  на опоре роликоподшипника ТВД

- перепад температур масла на опоре роликоподшипника ротора ТНД

- давление масла на входе в двигатель

Если имеют место отборы воздуха на различные нужды, то полученные значения параметров при  корректируются с учётом поправок в таблице 8.4.

101

Таблица 8.4

| Условия поправки | Включен отбор воздуха для ПОС | ЗПВ ПС 2-ой группы открыты |
| --- | --- | --- |
|  | 1.4 | 0.5 |
|  | -9.0 | -4.0 |
|  | 4.5 | 1.0 |
|  | 0.12 | 0.052 |
|  | 0.94 | 0.39 |
|  | 0.024 | 0.009 |
|  | -3.0 | -8.0 |
|  | 4.5 | 1.0 |
|  | 0.041 | 0.016 |

3. Крейсерский режим (горизонтальный полёт).

На этом режиме определяются средние приведенные к САУ и номинальному режиму значения контролируемых параметров в реперной точке

(

=

=):

- частота вращения ротора ВД

- частота вращения ротора вентилятора

- температура газа за турбиной

102

- расход топлива

- полное давление воздуха компрессором ВД

- полное давление за вентилятором

- температура материала рабочей лопатки первой ступени турбины ВД

- температура воздуха под панелями газогенератора

;

- перепад давлений на форсунках 1-го контура

;

- перепад температур масла на опоре шарикоподшипника ротора КВД

- перепад температур масла  на опоре роликоподшипника ТВД

- перепад температур масла на опоре роликоподшипника ротора ТНД

Полученные значения приведенных параметров проверяются на аномальность (алгоритм расчёта представлен выше) и далее пересчитываются на режим работы (при отключении отбора воздуха на СКВ; при отключении отбора воздуха для ПОС; при закрытом положении ЗПВ ПС 2-ой группы) по формулам:

- частота вращения ротора вентилятора

- температура газа за турбиной

- температура воздуха за компрессором ВД

103

- расход топлива

- полное давление воздуха за компрессором ВД

- полное давление за вентилятором

- температура материала рабочей лопатки первой ступени турбины ВД

- температура воздуха под панелями газогенератора

- параметр газогенератора

- давление в системе суфлирования

- перепад давлений на форсунках 1-го контура

- перепад температур масла на опоре шарикоподшипника ротора КВД

- перепад температур масла  на опоре роликоподшипника ТВД

- перепад температур масла на опоре роликоподшипника ротора ТНД

- давление масла на входе в двигатель

Если имеют место отборы воздуха на различные нужды, то полученные значения параметров при  корректируются с учётом поправок в таблице 8.5.

104

Таблица 8.5

| Условия поправки | Включен отбор воздуха для ПОС | ЗПВ ПС 2-ой группы открыты |
| --- | --- | --- |
|  | 1.4 | 1.7 |
|  | -4.0 | -4.0 |
|  | 4.0 | 3.0 |
|  | 0.05 | 0.07 |
|  | 0.40 | 0.46 |
|  | 0.1 | 0.1 |
|  | -3.0 | -8.0 |
|  | 4.0 | 3.0 |
|  | 0.04 | 0.05 |

Оценка технического состояния двигателя ПС-90А осуществляется сравнением значений приведенных параметров к  (на взлёте воздушного судна), к  (при наборе высоты),  к  (в крейсерском полёте) с аналогичными значениями, установленными нормативно-технологической документацией. Например, оценка технического состояния двигателя ПС-90А в крейсерском полёте осуществляется с использованием информации в таблице 8.6.

Если значения приведенных параметров при  не выходят за пределы, указанные в таблице 8.6, то двигатель ПС-90А считается исправным в крейсерском полёте воздушного судна*).

*) На практике решение о техническом состоянии двигателя ПС-90А  принимается на основании  анализа указанных трёх режимов полёта ВС.

105

Таблица 8.6

Крейсерский режим ТРДД ПС-90А

| Параметр | Предельно-допустимое значение пара-метра | Предельно-допус-тимое отклонение параметра | Предельно-допус-тимая скорость тренда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 83.0 | 88.0 | -1.5 | 1.0 |  |  |  |
|  | 400 | 480 | - | 30 | При наработке до 500 часов , свыше 500 часов |  |
|  | 750.0 | 850.0 | -20.0 | +20.0 |  |  |  |
|  | 50.0 | 300.0 | - | 50.0 | - |  |  |
|  | 20.0 | 50.0 | -10.0 | 10.0 |  |  |  |
|  | 0 | 35.0 | -10 | +10.0 |  |  |  |
|  | 0 | 25.0 | -10 | +10.0 |  |  |  |
|  | 0 | 25.0 | -10 | +10.0 |  |  |  |
|  | 0 | 25.0 | -10 | +10.0 |  |  |  |

106

В данной лабораторной работе решение о техническом состоянии двигателя осуществляется на основе анализа регрессионной зависимости

, получаемой при обработке полётной информации.

Первый показатель оказывает влияние на величину реактивной тяги сопла двигателя, определяемую формулой (без учёта количества движения на входе в двигатель ):

где площадь выходного сечения сопла; атмосферное (барометрическое) давление; коэффициенты восстановления полного давления в камере смешения ТРДД и в реактивном сопле: .

Чем больше отношение , тем больше развиваемая реактивная тяга сопла двигателя.

Второй показатель  характеризует собой суммарную эффективность процессов сжатия воздуха в компрессоре двигателя, подвода теплоты в камере сгорания и расширения газа в турбине двигателя, так как можно написать:

где общая степень повышения давления воздуха в компрессоре двигателя; - общая степень понижения давления в турбине двигателя;  секундный расход топлива в камере сгорания и

107

расход воздуха во входном устройстве двигателя; степень двухконтурности двигателя; средняя теплоёмкость процесса подвода

теплоты к воздуху в камере сгорания; теплотворная способность топлива; показатели политропы сжатия и расширения, соответственно.

Таким образом, чем больше отношение , тем хуже используется теплотворная способность топлива (больше расход топлива) – меньше экономичность двигателя.

Порядок выполнения задания

1. Из таблицы 8.7 по десяти полётам определяется отношение

.

2. Производится проверка значений  и , взятых из таблицы 8.7 по десяти полётам на их аномальность (см. алгоритм, приведенный выше).

Таблица 8.7

Значения критерия Стьюдента

|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.57 | 2.45 | 2.37 | 2.31 | 2.26 | 2.23 | 2.20 | 2.18 | 2.16 | 2.15 | 2.13 |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 |
|  | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.04 |

3. Определяется регрессионная зависимость =a+b по методу наименьших квадратов (постоянные коэффициенты a,b):

а) рассчитываются следующие суммы

108

б) находятся значения коэффициентов

4. Производится проверка значимости коэффициентов линейной регрессии, выполняемой с помощью критерия Стьюдента:

- среднее квадратическое отклонение

- отношение абсолютного значения коэффициентов регрессии к среднему квадратическому отклонению

;

- уровень значимости принимаем равным 0.05. Число степеней свободы принимаем равным 8. По таблице 8.7 находим критическое значение чисел . Если рассчитанное отношение любого из параметров регрессии больше критического значения, то коэффициент принимается значимым, в противном случае коэффициент считается статистически незначимым и надо брать большее количество полётов из таблицы 8.8 (15, 20 и более полётов) или переходить к другому виду регрессии.

5. Если постоянный коэффициент «b1» находится в диапазоне , то двигатель необходимо дополнительно подвергнуть послеполетному контролю.

Отчётность по лабораторной работе

Включает:

1. Результаты расчёта п.1-5.

2. Решение о исправности двигателя ПС-90А.

3. Ответы на вопросы:

- общие данные двигателя ПС-90А;

- поясните методику оценки технического состояния двигателя ПС-90А при его эксплуатации;

- поясните содержание показателей  и ;

109

- поясните последовательность определения регрессионной зависимости между показателями  и .

Таблица 8.8

Двухконтурный турбореактивный двигатель ПС-90А

______________________________________________

:Бортовой:Номер:Номер            :Режим работы:Коли- :

:номер ВС:СУ     :двигателя      :двигателя        :чество:

:                :           :(заводской)    :                         :поле-  :

:                :           :                        :                         :тов     :

:96005      :СУ-2  :3949044201037:Крейс.реж.    :  50     :

:Номер:Дата поле-:Время :Нара-:Высота:Число:Полное:Темпе-:Поло-:Поло- :

:поле-  :та              :замера :ботка:полета  :Маха :давле-  :ратура :же-    :же-     :

:та        :                 :             :час    :м           :         :ние на  :на вхо- :ние   :ние     :

:           :                  :            :          :              :         :входе   :де         :РУД :ВНА   :

:           :                  :            :          :              :         :в КНД  :в КНД :град.:в КВД :

:           :                  :            :          :              :         : бар      :оС         :        :град.    :

:    1     :       2         :     3     :    4    :     5       :   6    :   7        :    8      :    9   :   10     :

:     1    :07.06.96г. :17.09   :26      :10024    :0.78   :0.41     :-25.3     :45.0 :-0.8     :

:     2    :11.06.96г. :20.15   :51      :10072    :0.78   :0.41     :-24.8     :60.0 :-0.8     :

:    3     :12.06.96г. :22.22   :77      :10104    :0.78   :0.41     :-20.5     :57.8 :-1.1     :

:    4     :13.06.96г. :17.25   :103    :10112    :0.77   :0.40     :-24.5     :60.3 :-1.0     :

:    5     :14.06.96г. :04.07   :129    :10112    :0.72   :0.39     :-18.5     :59.8 :-1.3     :

:    6     :14.06.96г. :15.31   :154    :10064    :0.79   :0.42     :-19.3     :47.5 :-1.0     :

:    7     :15.06.96г. :23.50   :180    :10056    :0.80   :0.42     :-14.8     :48.0 :-1.1     :

:    8     :19.06.96г. :18.54   :206    :10072    :0.78   :0.41     :-25.0     :52.5 :-0.8     :

:    9     :20.06.96г. :04.30   :232    :10072    :0.78   :0.41     :-7.8       :58.5 :-1.1     :

:   10    :02.07.96г. :14.37   :257    :10088    :0.74   :0.39     :-31.8     :57.3 :-0.9     :

:   11    :04.07.96г. :10.19   :283    :10048    :0.75   :0.40     :-23.8     :57.0 :-1.0     :

:   12    :05.07.96г. :01.11   :309    :10160    :0.79   :0.40     :-13.8     :59.5 :-1.1     :

:   13    :06.07.96г. :10.19   :335    :10048    :0.75   :0.40     :-27.8     :59.8 :-1.0     :

:   14    :07.07.96г. :09.05   :360    :10072    :0.80   :0.42     :-27.5     :41.5 :-3.4     :

:   15    :08.07.96г. :05.51   :386    :10048    :0.79   :0.42     :-12.5     :58.3 :-1.1     :

:   16    :12.07.96г. :18.43   :418    :10048    :0.77   :0.42     :-16.3     :60.0 :-1.0     :

:   17    :20.07.96г. :11.31   :437    :10112    :0.79   :0.40     :-14.3     :58.8 :-1.3     :

:   18    :28.07.96г. :15.43   :463    :10088    :0.78   :0.41     :-13.3     :56.3 :-0.8     :

:   19    :03.08.96г. :12.41   :489    :10072    :0.78   :0.41     :-28.5     :58.8 :-0.9     :

:   20    :05.08.96г. :19.45   :515    :10072    :0.78   :0.41     :-24.5     :48.8 :-0.8     :

:   21    :06.08.96г. :06.15   :540    :10112    :0.78   :0.41     :-12.5     :57.3 :-0.9     :

:   22    :09.08.96г. :20.27   :566    :10104    :0.76   :0.40     :-18.0     :56.0 :-0.9     :

110

Продолжение табл.8.8

_________________________________________________________________

:    1     :       2        :    3       :   4    :    5        :    6    :    7      :    8        :   9   :   10    :

:   23    :13.08.96г. :04.57   :592    :10064    :0.77   :0.40     :-13.8     :60.5 :-1.0     :

:   24    :14.08.96г. :16.57   :618    :10064    :0.79   :0.41     :-11.5     :51.3 :-1.1     :

:   25    :16.08.96г. :22.05   :643    :10080    :0.79   :0.4l      : -12.8    : 56.3:-1.1     :

:   26    :20.08.96г. :05.15   :669    :10080    :0.74   :0.40     :-16.8     :60.0 :-1.1     :

:   27    :21.08.96г. :17.03   :695    :10064    :0.79   :0.41     :-11.0     :60.0 :-1.0     :

:  28     :27.08.96г. :06.21   :721    :10064    :0.77   :0.40     :-13.3     :59.5 :-1.0     :

:  29     :29.08.96г. :17.23    :746   :10112    :0.80   :0.42     :-25.3     :54.5 :-1.0     :

:  30     :01.09.96г. :03.09    :772   :10064    :0.72   :0.39     :-16.5     :60.5 :-1.0     :

:   31    :04.09.96г. :16.57    :798   :10032    :0.78   :0.42     :-11.8     :52.8 :-1.0     :

:   32    :04.09.96г. :16.57    :823   :10032    :0.78   :0.42     :-11.8     :52.8 :-1.0     :

:   33    :05.09.96г.:20.09     :849   :10056    :0.80   :0.42     :-23.8     :53.0 :-1.0     :

:   34    :14.09.96г. :22.31    :875    :10048   :0.79   :0.41     :-20.3     :52.3 :-0.8     :

:   35    :20.09.96г. :05.03    :901    :10168   :0.80   :0.42     :-12.0     :56.8 :-0.9     :

:   36    :21.09.96г. :18.59    :926    :10048   :0.78   :0.41     :-25.3     :60.3 :-0.8     :

:   37    :25.09.96г. :20.03    :952    :10080   :0.78   :0.42     :-25.0     :40.8 :-3.5     :

:   38    :04.10.96г. :13.49    :978    :10056   :0.79   :0.41     :-16.0     :39.8 :-0.9     :

:   39    :04.10.96г. :21.23    :1004  :10072   :0.78   :0.41     :-14.3     :59.5 :-0.9     :

:   40    :07.10.96г. :03.48    :1029  :10040   :0.79   :0.43     :-24.5     :46.5 :-0.8     :

:   41    :09.10.96г. :16.46    :1055  :10080   :0.79   :0.41     :-23.3     :47.8 :-0.9     :

:   42    :19.10.96г. :20.10    :1081  :10016   :0.78   :0.41     :-29.8     :57.3 :-0.9     :

:   43    :20.10.96г. :19.39    :1107  :10056   :0.76   :0.40     :-12.3     :59.0 :-0.9     :

:   44    :24.10.96г. :16.55    :1132  :10064   :0.77   :0.40     :-30.5     :58.3 :-0.9     :

:   45    :25.10.96г. :13.59    :1158  :10088   :0.78   :0.41     :-16.5     :58.0 :-0.8     :

:   46    :04.11.96г. :08.01    :1184  :10064   :0.80   :0.42     :-11.8     :55.0 :-0.9     :

:   47    :04.11.96г. :00.12    :1209  :10048   :0.76   :0.41     :-14.3     :54.3 :-0.6     :

:   48    :05.11.96г. :19.15    :1235  :10080   :0.79   :0.41     :-32.3     :42.0 :-2.5     :

:   49    :24.11.96г. :20.01    :1261  :10064   :0.78   :0.41     :-34.0     :55.5 :-0.9     :

:   50    :07.12.96г. :21.27    :1287  :10128   :0.78   :0.41     :-13.5     :59.5 :-0.9     :

111

Продолжение табл.8.8

:Номер:Частота:Частота :Темпера:Темпера:Отноше-:Давление:Темпера:

:поле-  :враще- :враще-  :тура га-:тура ра-   :ние пол-:за комп-  :тура за   :

:та       :ния ро-:ния ро-  :за за тур:бочих      :ных дав :рессором :КВД      :

:           :тора ВД:тора НД:биной   :лопаток  :лений    :ВД            : оС         :

:           :  %         :  %         :НД       :первой    : р*т/р*в   :бар            :              :

:           :              :               :            :ступени   :              :                 :               :

:           :              :               :             :ТВД, оС  :              :                 :               :

:    1     :     2       :      3       :      4     :     5         :      6      :       7       :      8       :

:	1             :   88.00  :	84.63       :439         : 810             : 	1.53       :11.88         :       449    :

:2            :    91.75   :	89.88      :475          : 868            :	1.69        :	13.56         :       478    :

:3            :   93.00   :	90.37       :507         :912             :	1.63        :13.00         :       506    :

:4            :   91.88   :	89.88       :477         :872             :	1.69         :13.56         :       478    :

:5            :   92.87   :	90.75       :500         :904             :	1.67         :12.75         :       496    :

:6            :   90.75   :	88.13       :477        :868             :	1.62         :	12.56         :	480  :

:7           :    91.13   :	88.13       :487        :872             :	1.59         :	12.81         :	487  :

:8           :    90.00   :	87.38       :459        	842             :	1.62         :	12.81         :	461  :

:9           :    93.25   :	90.37       :506        :910            :	1.62         :	12.88         :	499  :

:10          :    90.00   :	87.87       :453        :828            :	1.67          :	12.94         :	450  :

:11       :   91.25   :	88.88      :476        :698            :	1.65          :	13.00         :	469  :

:12         :     93.25   :	90.75      :512        :698            :	1.66          :	13.25         :	503  :

:13         :     91.13   :	88.88       :468       :698            :	1.68          :	13.25         :	465  :

:14         :    86.25   :	81.50        :427       :698            :	1.46          :	11.25         :	441  :

:15         :     93.13   :	90.63       :508       :698            :	1.64          :	13.56         :	501  :

:16          :     93.00   :	90.63       :504       :698            :	1.65          :	13.38         :	495  :

:17          :    93.00   :	90.50        :505       :698            :	1.65          :	13.44         :	502  :

:18          :    92.63   :	90.13       :508       :698            :	1.64          :	13.13         :	496  :

:19          :    90.75   :	88.25       :463       :698            :	1.65          :	13.50        :	460  :

:20          :    89.12   :	86.00       :451      :698             :	1.57          :	12.38        :	456  :

:21          :    92.87   :	90.25       :507      :698            :	1.63          :	13.06         :	503  :

:22        :   92.00   :	89.38       :491      	698            :	1.62          :	12.88         :	488  :

:23          :    93.50  :	91.25       :510      :698            :	1.66          :	13.31         :	507  :

:24          :    92.00   :	89.25       :507      :698           :	1.60          :	12.81         :	506  :

:25          :    92.75   :	90.00         :503      :698           :	1.62          :	13.00         :	501  :

:26          :    93.13   :	90.50        :506     :698            :	1.65          :	12.88         :	500  :

112

Продолжение табл.8.8

________________________________________________________

:       1   :       2     :         3       :        4     :     5  :     6   :     7   :      8       :

:	27:	93.75:	90.88:	517:	698:	1.64:	13.44:	510:

:	28:	93.50:	90.75:	509:	698:	1.64:	13.25:	506:

:	29:	90.25:	88.00:	460:	698:	1.62:	13.44:	467:

:	30:	93.25:	90.88:	516:	698:	1.66:	12.69:	501:

:	31:	92.13:	89.50:	501:	698:	1.60:	12.94:	510:

:	32:	92.13:	89.50:	501:	698:	1.60:	12.94:	510:

:	33:	90.37:	87.38:	468:	698:	1.59:	13.00:	470:

:	34:	90.63:	87.50:	477:	698:	1.59:	12.75:	477:

:	35:	92.75:	90.00:	509:	698:	1.62:	13.19:	503:

:	36:	91.75:	89.38:         481:	698:	1.66:	13.50:          472:

:	37:	86.50:	81.38:	434:	698:	l'.43:	10.75:	439:

:	38:	90.50:	87.00:	472:	698:	1.55:	12.00:	475:

:	39:	93.25:	90.63:	511:	698:	1.64:	13.44:	501:

:	40:	88.63:	85.13:	447:	698:	1.55:	12.31:	452:

:	41:	89.63:	86.38:	466:	698:	1.59:	12.31:	462:

:	42:	90.00:	87.50:	454:	698:	1.64:	13.19:	453:

:	43:	93.25:	90.75:	512:	698:	1.64:	13.06:	504:

:	44:	90.25:	88.00:	458:	698:	1.65:	13.25:	454:

:	45:	92.53:	90.00:	498:	698:	1.64:	13.19:	493:

:	46:	92.63:	90.13:	514:	698:	1.63:	13.19:	512:

:	47:	92.25:	89.88:	508:	698:	1.62:	12.69:	501:

:	48:	85.63:	81.38:	420:	698:	1.46:	11.06:	425:

:	49:	89.12:	86.88:	452:	698:	1.63:	12.94:	452:

:	50:	93.38:	91.38:	530:	698:	1.66:	13.25:	520:

:	51:	89.25:	86.75:	456:	698:	1.61:	12.75:	462:

113

Литература

1. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Шулекин В.Т. Теория авиационных двигателей. Рабочий процесс и эксплуатационные характеристики газотурбинных двигателей. Учебник для вузов /Под ред. Н.Д.Тихонова. М.:Транспорт,2000. 287с.

2. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д. Теория авиационных двигателей:
Теория лопаточных машин: Учебник для студентов вузов по специальности "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей". -2-е изд., перераб. и доп. М.:Машиностроение,1995, 320с.

3. Шулекин В.Т. Основы теории и конструирования авиационных двигателей. М.: МГТУ ГА, 1994, 140с.

4. Шулекин В.Т. Методические указания к лабораторным работам на двигателях АИ-20, АИ-24 по дисциплинам «Теория авиационных двигателей» и «Основы авиационной техники» для студентов специальностей 1610 и 1726.  М.: МГТУ ГА, 1981, 56с.

5. Петунин А.Н. Методы и техника измерений параметров газового потока (приемники давления и скоростного напора). М.: Машиностроение, 1972, 332с.

6. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы.
М.:Энергия,1978, 704с.

114

Приложение

Газодинамические функции и их значения

в зависимости  от приведенной скорости  для  и :

а) температуры

б)  давления

в) плотности

г)  относительной плотности тока

д) изменения статического импульса

е) полного импульса

ж) приведенной плотности потока импульса

з)  отношения статического импульса к полному импульсу

и) число Маха

115

Продолжение приложения

а)

:   :   :  :   :   :  :  :   :   :     :

:0.10:0.9983:0.9942:0.9958:0.1571:0.1580:1.0058:0.9884:5.0500:0.0914: :0.11:0.9980:0.9930:0.9950:0.1726:0.1739:1.0070:0.9861:4.6005:0.1005: :0.12:0.9976:0.9916:0.9940:0.1882:0.1897:1.0083:0.9834:4.2267:0.1097: :0.13:0.9972:0.9902:0.9930:0.2036:0.2056:1.0098:0.9806:3.9112:0.1188: :0.14:0.9967:0.9886:0.9919:0.2190:0.2216:1.0113:0.9776:3.6414:0.1280: :0.15:0.9963:0.9869:0.9907:0.2344:0.2375:1.0129:0.9743:3.4083:0.1372: :0.16:0.9957:0.9851:0.9894:0.2497:0.2535:1.0147:0.9709:3.2050:0.1464: :0.17:0.9952:0.9832:0.9880:0.2649:0.2695:1.0166:0.9672:3.0262:0.1556: :0.18:0.9946:0.9812:0.9866:0.2801:0.2855:1.0185:0.9634:2.8678:0.1648: :0.19:0.9940:0.9791:0.9850:0.2952:0.3015:1.0206:0.9594:2.7266:0.1740: :0.20:0.9933:0.9769:0.9834:0.3103:0.3176:1.0228:0.9551:2.6000:0.1832: :0.21:0.9927:0.9745:0.9817:0.3252:0.3337:1.0250:0.9507:2.4860:0.1924: :0.22:0.9919:0.9721:0.9800:0.3401:0.3499:1.0274:0.9461:2.3827:0.2016: :0.23:0.9912:0.9695:0.9781:0.3549:0.3660:1.0298:0.9414:2.2889:0.2109: :0.24:0.9904:0.9668:0.9762:0.3696:0.3823:1.0324:0.9365:2.2033:0.2201: :0.25:0.9896:0.9640:0.9742:0.3842:0.3985:1.0350:0.9314:2.1250:0.2294: :0.26:0.9887:0.9611:0.9721:0.3987:0.4148:1.0378:0.9261:2.0531:0.2387: .0.27:0.9879:0.9581:0.9699:0.4131:0.4311:1.0406:0.9207:1.9869:0.2480: :0.28:0.9869:0.9550:0.9677:0.4274:0.4475:1.0435:0.9152:1.9257:0.2573: :0.29:0.9860:0.9518:0.9653:0.4416:0.4640:1.0465:0.9095:1.8691:0.2666: :0.30:0.9850:0.9485:0.9629:0.4557:0.4804:1.0496:0.9037:1.8167:0.2759: :0.31:0.9840:0.9451:0.9604:0.4697:0.4970:1.0527:0.8977:1.7679:0.2853: :0.32:0.9829:0.9415:0.9579:0.4835:0.5135:1.0560:0.8916:1.7225:0.2946: :0.33:0.9819:0.9379:0.9552:0.4973:0.5302:1.0593:0.8854:1.6802:0.3040: :0.34:0.9807:0.9342:0.9525:0.5109:0.5469:1.0626:0.8791:1.6406:0.3134: :0.35:0.9796:0.9303:0.9497:0.5244:0.5636:1.0661:0.8727:1.6036:0.3228: :0.36:0.9784:0.9264:0.9469:0.5377:0.5804:1.0696:0.8661:1.5689:0.3322: :0.37:0.9772:0.9224:0.9439:0.5509:0.5973:1.0732:0.8595:1.5364:0.3417: :0.38:0.9759:0.9183:0.9409:0.5640:0.6142:1.0768:0.8528:1.5058:0.3511: :0.39:0.9747:0.9141:0.9378:0.5770:0.6312:1.0805:0.8460:1.4771:0.3606: :0.40:0.9733:0.9097:0.9347:0.5897:0.6483:1.0842:0.8391:1.4500:0.3701: :0.41:0.9720:0.9053:0.9314:0.6024:0.6654:1.0880:0.8321:1.4245:0.3796: :0.42:0.9706:0.9008:0.9281:0.6149:0.6826:1.0918:0.8251:1.4005:0.3892:

:0.43:0.9692:0.8962:0.9247:0.6272:0.6999:1.0957:0.8179:1.3778:0.3987: :0.44:0.9677:0.8915:0.9213:0.6394:0.7172:1.0996:0.8108:1.3564:0.4083: :0.45:0.9663:0.8868:0.9177:0.6515:0.7346:1.1036:0.8035:1.3361:0.4179: :0.46:0.9647:0.8819:0.9142:0.6633:0.7521:1.1076:0.7962:1.3170:0.4275:

116

Продолжение приложения

:   :   :  :   :   :  :  :   :   :     :

:0.47:0.9632:0.8770:0.9105:0.6750:0.7697:1.1116:0.7889:1.2988:0.4372: :0.48:0.9616:0.8719:0.9067:0.6866:0.7874:1.1157:0.7815:1.2817:0.4468: :0.49:0.9600:0.8668:0.9029:0.6979:0.8052:1.1197:0.7741:1.2654:0.4565: :0.50:0.9583:0.8616:0.8991:0.7091:0.8230:1.1238:0.7667:1.2500:0.4663: :0.51:0.9567:0.8563:0.8951:0.7201:0.8410:1.1279:0.7592:1.2354:0.4760: .0.52:0.9549:0.8510:0.8911:0.7310:0.8590:1.1321:0.7517:1.2215:0.4858: :0.53:0.9532:0.8455:0.8870:0.7416:0.8771:1.1362:0.7442:1.2084:0.4956: :0.54:0.9514:0.8400:0.8829:0.7521:0.8953:1.1403:0.7366:1.1959:0.5054: :0.55:0.9496:0.8344:0.8787:0.7623:0.9137:1.1445:0.7290:1.1841:0.5152: :О.56:0.9477:0.8287:0.8744:0.7724:0.9321:1.1486:0.7215:1.1729:0.5251: :0.57:0.9459:0.8230:0.8701:0.7823:0.9506:1.1528:0.7139:1.1622:0.5350: :0.58:0.9439:0.8171:0.8657:0.7920:0.9693:1.1569:0.7063:1.1521:0.5450: :0.59:0.9420:0.8112:0.8612:0.8015:0.9880:1.1610:0.6987:1.1425:0.5549: :0.60:0.9400:0.8053:0.8567:0.8108:1.0069:1.1651:0.6912:1.1333:0.5649: :0.61:0.9380:0.7993:0.8521:0.8199:1.0259:1.1692:0.6836:1.1247:0.5750: :0.62:0.9359:0.7932:0.8474:0.8288:1.0450:1.1732:0.6761:1.1165:0.5850: :0.63:0.9339:0.7870:0.8427:0.8375:1.0642:1.1772:0.6685:1.1087:0.5951: :0.64:0.9317:0.7808:0.8380:0.8460:1.0835:1.1812:0.6610:1.1012:0.6053: :0.65:0.9296:0.7745:0.8331:0.8543:1.1030:1.1851:0.6535:1.0942:0.6154: :0.66:0.9274:0.7681:0.8283:0.8623:1.1226:1.1891:0.6460:1.0876:0.6256: :0.67:0.9252:0.7617:0.8233:0.8702:1.1424:1.1929:0.6385:1.0813:0.6359: :0.68:0.9229:0.7553:0.8183:0.8778:1.1622:1.1967:0.6311:1.0753:0.6461: :0.69:0.9207:0.7487:0.8133:0.8852:1.1822:1.2005:0.6237:1.0696:0.6565: :0.70:0.9183:0.7422:0.8082:0.8924:1.2024:1.2042:0.6163:1.0643:0.6668: :0.71:0.9160:0.7355:0.8030:0.8994:1.2227:1.2078:0.6090:1.0592:0.6772: :0.72:0.9136:0.7289:0.7978:0.9061:1.2432:1.2114:0.6017:1.0544:0.6876: :0.73:0.9112:0.7221:0.7925:0.9126:1.2638:1.2149:0.5944:1.0499:0.6981: :0.74:0.9087:0.7154:0.7872:0.9189:1.2845:1.2183:0.5872:1.0457:0.7086: :0.75:0.9063:0.7085:0.7818:0.9250:1.3055:1.2216:0.5800:1.0417:0.7192: :0.76:0.9037:0.7017:0.7764:0.9308:1.3266:1.2249:0.5729:1.0379:0.7298

:0.77:0.9012:0.6948:0.7710:0.9364:1.3478:1.2281:0.5658:1.0344:0.7404:

:0.78:0.8986:0.6878:0.7654:0.9418:1.3692:1.2311:0.5587:1.0310:0.7511:

:0.79:0.8960:0.6808:0.7599:0.9470:1.3908:1.2341:0.5517:1.0279:0.7619:

:0.80:0.8933:0.6738:0.7543:0.9519:1.4126:1.2370:0.5447:1.0250:0.7727:

:0.81:0.8907:0.6668:0.7486:0.9565:1.4346:1.2398:0.5378:1.0223:0.7835:

:0.82:0.8879:0.6597:0.7429:0.9610:1.4568:1.2425:0.5309:1.0198:0.7944:

:0.83:0.8852:0.6526:0.7372:0.9652:1.4791:1.2451:0.5241:1.0174:0.8053:

:0.84:0.8824:0.6454:0.7314:0.9692:1.5016:1.2475:0.5174:1.0152:0.8163:

:0.85:0.8796:0.6382:0.7256:0.9729:1.5244:1.2498:0.5106:1.0132:0.8274:

117

Продолжение приложения

:   :   :  :   :   :  :  :   :   :     :

:0.86:0.8767:0.6310:0.7197:0.9764:1.5473:1.2520:0.5040:1.0114:0.8384:

:0.87:0.8738:0.6238:0.7138:0.9796:1.5705:1.2541:0.4974:1.0097:0.8496:

:0.88:0.8709:0.6165:0.7079:0.9826:1.5939:1.2561:0.4908:1.0082:0.8608:

:0.89:0.8680:0.6092:0.7019:0.9854:1.6175:1.2579:0.4843:1.0068:0.8721:

:0.90:0.8650:0.6019:0.6959:0.9880:1.6413:1.2596:0.4779:1.0056:0.8834:

:0.91:0.8620:0.5946:0.6898:0.9902:1.6653:1.2611:0.4715:1.0045:0.8947:

:0.92:0.8589:0.5873:0.6838:0.9923:1.6896:1.2625:0.4652:1.0035:0.9062:

:0.93:0.8558:0.5800:0.6776:0.9941:1.7141:1.2637:0.4589:1.0026:0.9177:

:0.94:0.8527:0.5726:0.6715:0.9957:1.7389:1.2648:0.4527:1.0019:0.9292:

.0.95:0.8496:0.5652:0.6653:0.9970:1.7639:1.2657:0.4466:1.0013:0.9409:

:0.96:0.8464:0.5578:0.6591:0.9981:1.7892:1.2665:0.4405:1.0008:0.9526:

:0.97:0.8432:0.5505:0.6528:0.9989:1.8147:1.2671:0.4344:1.0005:0.9643:

:0.98:0.8399:0.5431:0.6466:0.9995:1.8405:1.2675:0.4284:1.0002:0.9761:

:0.99:0.8367:0.5357:0.6403:0.9999:1.8666:1.2678:0.4225:1.0001:0.9880:

:1.00:0.8333:0.5283:0.6339:1.0000:1.8929:1.2679:0.4167:1.0000:1.0000:

:1.01:0.8300:0.5209:0.6276:0.9999:1.9196:1.2678:0.4109:1.0000:1.0120:

:1.02:0.8266:0.5135:0.6212:0.9995:1.9465:1.2675:0.4051:1.0002:1.0241:

:1.03:0.8232:0.5061:0.6148:0.9989:1.9738:1.2671:0.3994:1.0004:1.0363:

:1.04:0.8197:0.4987:0.6084:0.9981:2.0013:1.2664:0.3938:1.0008:1.0486:

:1.05:0.8162:0.4913:0.6019:0.9970:2.0292:1.2656:0.3882:1.0012:1.0609:

:1.06:0.8127:0.4840:0.5955:0.9957:2.0574:1.2646:0.3827:1.0017:1.0733:

:1.07:0.8092:0.4766:0.5890:0.9942:2.0859:1.2634:0.3773:1.0023:1.0858:

:1.08:0.8056:0.4693:0.5825:0.9924:2.1147:1.2619:0.3719:1.0030:1.0984:

:1.09:0.8020:0.4619:0.5760:0.9904:2.1439:1.2603:0.3665:1.0037:1.1111:

:1.10:0.7983:0.4546:0.5695:0.9881:2.1735:1.2585:0.3612:1.0045:1.1239:

:1.11:0.7946:0.4473:0.5629:0.9856:2.2034:1.2565:0.3560:1.0055:1.1367: :1.12:0.7909:0.4400:0.5564:0.9829:2.2337:1.2542:0.3508:1.0064:1.1496:  :1.13:0.7872:0.4328:0.5498:0.9800:2.2644:1.2518:0.3457:1.0075:1.1627:  :1.14:0.7834:0.4255:0.5432:0.9768:2.2955:1.2491:0.3407:1.0086:1.1758:  :1.15:0.7796:0.4183:0.5366:0.9734:2.3270:1.2463:0.3357:1.0098:1.1890: :1.16:0.7757:0.4111:0.5300:0.9698:2.3588:1.2432:0.3307:1.0110:1.2023:  :1.17:0.7719:0.4040:0.5234:0.9660:2.3911:1.2399:0.3258:1.0124:1.2157: :1.18:0.7679:0.3969:0.5168:0.9619:2.4239:1.2364:0.3210:1.0137:1.2292: :1.19:0.7640:0.3898:0.5102:0.9577:2.4571:1.2326:0.3162:1.0152:1.2428: :1.20:0.7600:0.3827:0.5035:0.9532:2.4907:1.2286:0.3115:1.0167:1.2566: :1.21:0.7560:0.3757:0.4969:0.9485:2.5248:1.2244:0.3068:1.0182:1.2704: :1.22:0.7519:0.3687:0.4903:0.9435:2.5594:1.2200:0.3022:1.0198:1.2843: :1.23:0.7478:0.3617:0.4837:0.9384:2.5944:1.2154:0.2976:1.0215:1.2984: .1.24:0.7437:0.3548:0.4770:0.9331:2.6300:1.2105:0.2931:1.0232:1.3126:

118

Продолжение приложения

:   :   :  :   :   :  :  :   :   :     :

:1.25:0.7396:0.3479:0.4704:0.9275:2.6661:1.2054:0.2886:1.0250:1.3269: :1.26:0.7354:0.3411:0.4638:0.9218:2.7027:1.2001:0.2842:1.0268:1.3413: :1.27:0.7312:0.3343:0.4572:0.9158:2.7399:1.1945:0.2798:1.0287:1.3558: :1.28:0.7269:0.3275:0.4505:0.9097:2.7776:1.1887:0.2755:1.0306:1.3705: :1.29:0.7226:0.3208:0.4439:0.9034:2.8159:1.1827:0.2713:1.0326:1.3853: :1.30:0.7183:0.3142:0.4373:0.8968:2.8548:1.1764:0.2670:1.0346:1.4002: :1.31:0.7140:0.3075:0.4307:0.8901:2.8943:1.1699:0.2629:1.0367:1.4153: :1.32:0.7096:0.3010:0.4242:0.8832:2.9344:1.1632:0.2588:1.0388:1.4305: .1.33:0.7052:0.2945:0.4176:0.8761:2.9751:1.1563:0.2547:1.0409:1.4458: :1.34:0.7007:0.2880:0.4110:0.8688:3.0165:1.1491:0.2507:1.0431:1.4613: :1.35:0.6962:0.2816:0.4045:0.8614:3.0586:1.1417:0.2467:1.0454:1.4769: :1.36:0.6917:0.2753:0.3980:0.8538:3.1014:1.1340:0.2427:1.0476:1.4927: :1.37:0.6872:0.2690:0.3915:0.8460:3.1449:1.1262:0.2389:1.0500:1.5087: :1.38:0.6826:0.2628:0.3850:0.8380:3.1891:1.1181:0.2350:1.0523:1.5248: :1.39:0.6780:0.2566:0.3785:0.8299:3.2341:1.1098:0.2312:1.0547:1.5410: :1.40:0.6733:0.2505:0.3720:0.8216:3.2798:1.1012:0.2275:1.0571:1.5575: :1.41:0.6686:0.2445:0.3656:0.8131:3.3264:1.0924:0.2238:1.0596:1.5741: :1.42:0.6639:0.2385:0.3592:0.8045:3.3738:1.0834:0.2201:1.0621:1.5909: :1.43:0.6592:0.2326:0.3528:0.7958:3.4220:1.0742:0.2165:1.0647:1.6078: :1.44:0.6544:0.2267:0.3464:0.7869:3.4711:1.0648:0.2129:1.0672:1.6250

:1.45:0.6496:0.2209:0.3401:0.7779:3.5212:1.0551:0.2094:1.0698:1.6423:

:1.46:0.6447:0.2152:0.3338:0.7687:3.5721:1.0452:0.2059:1.0725:1.6599:

:1.47:0.6398:0.2095:0.3275:0.7594:3.6240:1.0352:0.2024:1.0751:1.6776:

:1.48:0.6349:0.2040:0.3212:0.7500:3.6769:1.0249:0.1990:1.0778:1.6955:

:1.49:0.6300:0.1985:0.3150:0.7404:3.7309:1.0144:0.1956:1.0806:1.7137:

:1.50:0.6250:0.1930:0.3088:0.7307:3.7859:1.0037:0.1923:1.0833:1.7321:

:1.51:0.6200:0.1876:0.3027:0.7209:3.8419:0.9927:0.1890:1.0861:1.7506:

:1.52:0.6149:0.1823:0.2965:0.7110:3.8991:0.9816:0.1858:1.0889:1.7695:

:1.53:0.6098:0.1771:0.2904:0.7010:3.9575:0.9703:0.1825:1.0918:1.7885:

:1.54:0.6047:0.1720:0.2844:0.6908:4.0171:0.9588:0.1794:1.0947:1.8078:

:1.55:0.5996:0.1669:0.2784:0.6806:4.0779:0.9472:0.1762:1.0976:1.8273:

:1.56:0.5944:0.1619:0.2724:0.6703:4.1400:0.9353:0.1731:1.1005:1.8471:

:1.57:0.5892:0.1570:0.2665:0.6599:4.2034:0.9232:0.1700:1.1035:1.8672:

:1.58:0.5839:0.1521:0.2606:0.6494:4.2682:0.9110:0.1670:1.1065:1.8875:

:1.59:0.5787:0.1474:0.2547:0.6388:4.3345:0.8986:0.1640:1.1095:1.9081:

:1.60:0.5733:0.1427:0.2489:0.6282:4.4022:0.8861:0.1610:1.1125:1.9290:

:1.61:0.5680:0.1381:0.2431:0.6175:4.4714:0.8733:0.1581:1.1156:1.9501:

:1.62:0.5626:0.1336:0.2374:0.6067:4.5422:0.8605:0.1552:1.1186:1.9716:

:1.63:0.5572:0.1291:0.2317:0.5958:4.6147:0.8474:0.1524:1.1217:1.9934:

119

Продолжение приложения

:   :   :  :   :   :  :  :   :   :     :

:1.64:0.5517:0.1248:0.2261:0.5850:4.6889:0.8343:0.1495:1.1249:2.0155:

:1.65:0.5463:0.1205:0.2205:0.5740:4.7648:0.8209:0.1467:1.1280:2.0380:

:1.66:0.5407:0.1163:0.2150:0.5630:4.8426:0.8075:0.1440:1.1312:2.0608:

:1.67:0.5352:0.1121:0.2095:0.5520:4.9223:0.7939:0.1413:1.1344:2.0839:

:1.68:0.5296:0.1081:0.2041:0.5409:5.0040:0.7802:0.1386:1.1376:2.1074:

:1.69:0.5240:0.1041:0.1987:0.5298:5.0877:0.7664:0.1359:1.1409:2.1313:

:1.70:0.5183:0.1003:0.1934:0.5187:5.1736:0.7524:0.1332:1.1441:2.1555:

:1.71:0.5126:0.0965:0.1882:0.5076:5.2617:0.7384:0.1306:1.1474:2.1802:

:1.72:0.5069:0.0928:0.1830:0.4964:5.3522:0.7243:0.1281:1.1507:2.2053:

:1.73:0.5012:0.0891:0.1778:0.4853:5.4451:0.7100:0.1255:1.1540:2.2308:

:1.74:0.4954:0.0856:0.1727:0.4741:5.5405:0.6957:0.1230:1.1574:2.2567:

:1.75:0.4896:0.0821:0.1677:0.4630:5.6385:0.6813:0.1205:1.1607:2.2831:

:1.76:0.4837:0.0787:0.1627:0.4518:5.7393:0.6669:0.1181:1.1641:2.3100:

:1.77:0.4779:0.0754:0.1578:0.4407:5.8430:0.6524:0.1156:1.1675:2.3374:

:1.78:0.4719:0.0722:0.1530:0.4296:5.9497:0.6378:0.1132:1.1709:2.3653:

:1.79:0.4660:0.0691:0.1482:0.4185:6.0595:0.5232:0.1108:1.1743:2.3937:  :1.80:0.4600:0.0660:0.1435:0.4075:6.1726:0.6085:0.1085:1.1778:2.4227: :1.81:0.4540:0.0630:0.1389:0.3965:6.2891:0.5938:0.1062:1.1812:2.4523: :1.82:0.4479:0.0602:0.1343:0.3855:6.4093:0.5791:0.1039:1.1847:2.4824: :1.83:0.4419:0.0573:0.1298:0.3746:6.5333:0.5644:0.1016:1.1882:2.5132: :1.84:0.4357:0.0546:0.1253:0.3638:6.6612:0.5496:0.0994:1.1917:2.5446: :1.85:0.4296:0.0520:0.1210:0.3530:6.7932:0.5349:0.0971:1.1953:2.5767: :1.86:0.4234:0.0494:0.1166:0.3422:6.9297:0.5202:0.0949:1.1988:2.6094: :1.87:0.4172:0.0469:0.1124:0.3316:7.0708:0.5055:0.0928:1.2024:2.6429: :1.88:0.4109:0.0445:0.1083:0.3210:7.2167:0.4908:0.0906:1.2060:2.6772: :1.89:0.4046:0.0421:0.1042:0.3105:7.3678:0.4762:0.0885:1.2096:2.7123: :1.90:0.3983:0.0399:0.1001:0.3001:7.5242:0.4617:0.0864:1.2132:2.7481: :1.91:0.3920:0.0377:0.0962:0.2898:7.6863:0.4471:0.0843:1.2168:2.7849: :1.92:0.3856:0.0356:0.0923:0.2796:7.8545:0.4327:0.0823:1.2204:2.8226: :1.93:0.3792:0.0336:0.0885:0.2695:8.0290:0.4183:0.0803:1.2241:2.8612:

:1.94:0.3727:0.0316:0.0848:0.2596:8.2103:0.4040:0.0782:1.2277:2.9008:  :1.95:0.3663:0.0297:0.0812:0.2497:8.3987:0.3899:0.0763:1.2314:2.9414: :1.96:0.3597:0.0279:0.0776:0.2400:8.5947:0.3758:0.0743:1.2351:2.9832: :1.97:0.3532:0.0262:0.0741:0.2304:8.7987:0.3618:0.0724:1.2388:3.0260: :1.98:0.3466:0.0245:0.0707:0.2209:9.0113:0.3480:0.0704:1.2425:3.0702: :1.99:0.3400:0.0229:0.0674:0.2116:9.2331:0.3343:0.0685:1.2463:3.1155: :2.00:0.3333:0.0214:0.0642:0.2024:9.4646:0.3208:0.0667:1.2500:3.1623:  :2.01:0.3266:0.0199:0.0610:0.1934:9.7066:0.3074:0.0648:1.2538:3.2104: :2.02:0.3199:0.0185:0.0579:0.1845:9.9597:0.2941:0.0630:1.2575:3.2601:

120

Продолжение приложения

б)

:   :   :  :   :   :  :  :   :   :     :

:0.10:0.9986:0.9943:0.9957:0.1582:0.1591:1.0057:0.9887:5.0500:0.0927: :0.11:0.9983:0.9931:0.9948:0.1738:0.1750:1.0069:0.9864:4.6005:0.1020: :0.12:0.9980:0.9918:0.9938:0.1894:0.1910:1.0081:0.9838:4.2267:0.1113: :0.13:0.9976:0.9904:0.9928:0.2050:0.2070:1.0095:0.9810:3.9112:0.1206: :0.14:0.9972:0.9889:0.9916:0.2205:0.2230:1.0110:0.9781:3.6414:0.1299: :0.15:0.9968:0.9872:0.9904:0.2360:0.2390:1.0127:0.9749:3.4083:0.1392: :0.16:0.9964:0.9855:0.9891:0.2514:0.2551:1.0144:0.97.15:3.2050:0.1485: :0.17:0.9959:0.9836:0.9876:0.2667:0.2712:1.0162:0.9679:3.0262:0.1578: :0.18:0.9954:0.9816:0.9862:0.2820:0.2872:1.0181:0.9642:2.8678:0.1672: :0.19:0.9949:0.9796:0.9846:0.2972:0.3034:1.0201:0.9602:2.7266:0.1765: :0.20:0.9943:0.9774:0.9829:0.3123:0.3195:1.0222:0.9561:2.6000:0.1858: :0.21:0.9938:0.9751:0.9812:0.3273:0.3357:1.0245:0.9518:2.4860:0.1952: :0.22:0.9931:0.9727:0.9794:0.3423:0.3519:1.0268:0.9473:2.3827:0.2045: :0.23:0.9925:0.9701:0.9775:0.3571:0.3681:1.0292:0.9426:2.2889:0.2139: :0.24:0.9918:0.9675:0.9755:0.3719:0.3844:1.0317:0.9378:2.2033:0.2233: :0.25:0.9911:0.9648:0.9734:0.3866:0.4007:1.0343:0.9328:2.1250:0.2327: :0.26:0.9904:0.9620:0.9713:0.4011:0.4170:1.0369:0.9277:2.0531:0.2420: :0.27:0.9897:0.9590:0.9690:0.4156:0.4334:1.0397:0.9224:1.9869:0.2515: :0.28:0.9889:0.9560:0.9667:0.4300:0.4498:1.0425:0.9170:1.9257:0.2609: :0.29:0.9881:0.9529:0.9643:0.4442:0.4662:1.0454:0.9114:1.8691:0.2703: :0.30:0.9873:0.9496:0.9619:0.4584:0.4827:1.0484:0.9057:1.8167:0.2797: :0.31:0.9864:0.9463:0.9593:0.4724:0.4992:1.0515:0.8999:1.7679:0.2892: :0.32:0.9855:0.9428:0.9567:0.4863:0.5158:1.0547:0.8940:1.7225:0.2986: :0.33:0.9846:0.9393:0.9540:0.5001:0.5324:1.0579:0.8879:1.6802:0.3081: :0.34:0.9836:0.9356:0.9512:0.5137:0.5491:1.0612:0.8817:1.6406:0.3176: :0.35:0.9827:0.9319:0.9483:0.5273:0.5658:1.0645:0.8754:1.6036:0.3271: :0.36:0.9816:0.9281:0.9454:0.5406:0.5826:1.0679:0.8690:1.5689:0.3366: :0.37:0.9806:0.9241:0.9424:0.5539:0.5994:1.0714:0.8625:1.5364:0.3462: :0.38:0.9795:0.9201:0.9393:0.5670:0.6162:1.0749:0.8559:1.5058:0.3557: :0.39:0.9785:0.9160:0.9361:0.5800:0.6332:1.0785:0.8493:1.4771:0.3653: :0.40:0.9773:0.9118:0.9329:0.5928:0.6501:1.0822:0.8425:1.4500:0.3749: :0.41:0.9762:0.9075:0.9296:0.6054:0.6672:1.0858:0.8357:1.4245:0.3845: :0.42:0.9750:0.9031:0.9262:0.6179:0.6843:1.0896:0.8288:1.4005:0.3941:

:0.43:0.9738:0.8986:0.9227:0.6303:0.7014:1.0933:0.8219:1.3778:0.4037: :0.44:0.9726:0.8940:0.9192:0.6425:0.7186:1.0972:0.8148:1.3564:0.4134: :0.45:0.9713:0.8893:0.9156:0.6545:0.7359:1.1010:0.8078:1.3361:0.4230: :0.46:0.9700:0.8846:0.9119:0.6663:0.7533:1.1049:0.8006:1.3170:0.4327: :0.47:0.9687:0.8798:0.9082:0.6780:0.7707:1.1088:0.7934:1.2988:0.4424:

121

Продолжение приложения

:   :   :  :   :   :  :  :   :   :     :

:0.48:0.9674:0.8748:0.9044:0.6896:0.7882:1.1127:0.7862:1.2817:0.4521:

:0.49:0.9660:0.8698:0.9005:0.7009:0.8058:1.1167:0.7790:1.2654:0.4619: :0.50:0.9646:0.8648:0.8965:0.7121:0.8234:1.1206:0.7717:1.2500:0.4717: :0.51:0.9632:0.8596:0.8925:0.7230:0.8411:1.1246:0.7644:1.2354:0.4815: :0.52:0.9617:0.8544:0.8884:0.7338:0.8589:1.1286:0.7570:1.2215:0.4913: :0.53:0.9602:0.8491:0.8842:0.7445:0.8768:1.1326:0.7496:1.2084:0.5011: :0.54:0.9587:0.8437:0.8800:0.7549:0.8947:1.1366:0.7423:1.1959:0.5110: :0.55:0.9572:0.8382:0.8757:0.7651:0.9128:1.1406:0.7349:1.1841:0.5208: :0.56:0.9556:0.8327:0.8714:0.7751:0.9309:1.1446:0.7275:1.1729:0.5308: :0.57:0.9540:0.8271:0.8670:0.7850:0.9491:1.1486:0.7200:1.1622:0.5407: :0.58:0.9524:0.8214:0.8625:0.7946:0.9674:1.1526:0.7126:1.1521:0.5506: :0.59:0.9507:0.8157:0.8580:0.8041:0.9858:1.1566:0.7052:1.1425:0.5606: :0.60:0.9490:0.8098:0.8534:0.8133:1.0043:1.1606:0.6978:1.1333:0.5706:

:0.61:0.9473:0-8040:0.8487:0.8224:1.0229:1.1645:0.6904:1.1247:0.5807: :0.62:0.9456:0.7980:0.8440:0.8312:1.0416:1.1684:0.6830:1.1165:0.5907: :0.63:0.9438:0.7920:0.8392:0.8398:1.0604:1.1723:0.6756:1.1087:0.6008: :0.64:0.9420:0.7860:0.8344:0.8482:1.0793:1.1761:0.6683:1.1012:0.6109: :0.65:0.9402:0.7798:0.8295:0.8564:1.0982:1.1799:0.6609:1.0942:0.6211: :0.66:0.9383:0.7736:0.8245:0.8644:1.1173:1.1837:0.6536:1.0876:0.6313: :0.67:0.9364:0.7674:0.8195:0.8722:1.1366:1.1874:0.6463:1.0813:0.6415: :0.68:0.9345:0.7611:0.8144:0.8797:1.1559:1.1910:0.6390:1.0753:0.6517: :0.69:0.9326:0.7548:0.8093:0.8871:1.1753:1.1947:0.6318:1.0696:0.6620: :0.70:0.9306:0.7484:0.8042:0.8942:1.1949:1.1982:0.6246:1.0643:0.6723: :0.71:0.9286:0.7419:0.7989:0.9011:1.2146:1.2017:0.6174:1.0592:0.6826: :0.72:0.9266:0.7354:0.7937:0.9077:1.2343:1.2051:0.6102:1.0544:0.6930: :0.73:0.9245:0.7289:0.7884:0.9142:1.2543:1.2085:0.6031:1.0499:0.7034: :0.74:0.9224:0.7223:0.7830:0.9204:1.2743:1.2118:0.5960:1.0457:0.7138: :0.75:0.9203:0.7156:0.7776:0.9264:1.2945:1.2150:0.5890:1.0417:0.7243: :0.76:0.9182:0.7089:0.7721:0.9321:1.3148:1.2181:0.5820:1.0379:0.7348:

:0.77:0.9160:0.7022:0.7666:0.9377:1.3353:1.2211:0.5751:1.0344:0.7454:

:0.78:0.9138:0.6955:0.7610:0.9430:1.3559:1.2241:0.5682:1.0310:0.7560:

:0.79:0.9116:0.6887:0.7555:0.9480:1.3766:1.2269:0.5613:1.0279:0.7666:

:0.80:0.9094:0.6818:0.7498:0.9529:1.3975:1.2297:0.5545:1.0250:0.7772:

:0.81:0.9071:0.6750:0.7441:0.9575:1.4185:1.2323:0.5477:1.0223:0.7880:

:0.82:0.9048:0.6681:0.7384:0.9618:1.4397:1.2349:0.5410:1.0198:0.7987:

:0.83:0.9024:0.6612:0.7326:0.9660:1.4610:1.2374:0.5343:1.0174:0.8095:

:0.84:0.9001:0.6542:0.7268:0.9698:1.4825:1.2397:0.5277:1.0152:0.8203:

:0.85:0.8977:0.6472:0.7210:0.9735:1.5041:1.2419:0.5211:1.0132:0.8312:

:0.86:0.8952:0.6402:0.7151:0.9769:1.5260:1.2440:0.5146:1.0114:0.8421:

122

Продолжение приложения

:   :   :  :   :   :  :  :   :   :     :

:0.87:0.8928:0.6332:0.7092:0.9801:1.5479:1.2460:0.5082:1.0097:0.8531:

:0.88:0.8903:0.6261:0.7033:0.9831:1.5701:1.2479:0.5018:1.0082:0.8641:

:0.89:0.8878:0.6190:0.6973:0.9858:1.5924:1.2496:0.4954:1.0068:0.8751:

:0.90:0.8853:0.6120:0.6913:0.9883:1.6149:1.2512:0.4891:1.0056:0.8862:

:0.91:0.8827:0.6048:0.6852:0.9905:1.6376:1.2526:0.4829:1.0045:0.8974:

:0.92:0.8801:0.5977:0.6791:0.9925:1.6605:1.2539:0.4767:1.0035:0.9086:

:0.93:0.8775:0.5906:0.6730:0.9943:1.6835:1.2551:0.4705:1.0026:0.9198:

:0.94:0.8749:0.5834:0,6669:0.9958:1.7068:1.2561:0.4645:1.0019:0.9311:

:0.95:0.8722:0.5763:0.6607:0.9971:1.7302:1.2570:0.4584:1.0013:0.9424:

:0.96:0.8695:0.5691:0.6545:0.9981:1.7539:1.2577:0.4525:1.0008:0.9539:

:0.97:0.8667:0.5619:0.6483:0.9989:1.7778:1.2583:0.4466:1.0005:0.9653:

:0.98:0.8640:0.5547:0.6421:0.9995:1.8018:1.2587:0.4407:1.0002:0.9768:

:0.99:0.8612:0.5476:0.6358:0.9999:1.8261:1.2590:0.4349:1.0001:0.9884:

:1.00:0.8584:0.5404:0.6295:1.0000:1.8506:1.2590:0.4292:1.0000:1.0000:

:1.01:0.8555:0.5332:0.6232:0.9999:1.8753:1.2590:0.4235:1.0000:1.0117:

:1.02:0.8526:0.5260:0.6169:0.9995:1.9003:1.2587:0.4179:1.0002:1.0234:

:1.03:0.8497:0.5188:0.6105:0.9990:1.9255:1.2583:0.4123:1.0004:1.0352:

:1.04:0.8468:0.5116:0.6042:0.9981:1.9509:1.2577:0.4068:1.0008:1.0471:

:1.05:0.8439:0.5045:0.5978:0.9971:1.9766:1.2569:0.4014:1.0012:1.0590:

:1.06:0.8409:0.4973:0.5914:0.9958:2.0025:1.2559:0.3960:1.0017:1.0710:

:1.07:0.8378:0.4902:0.5850:0.9943:2.0286:1.2548:0.3906:1.0023:1.0830:

:1.08:0.8348:0.4830:0.5786:0.9926:2.0551:1.2535:0.3853:1.0030:1.0951:

:1.09:0.8317:0.4759:0.5722:0.9907:2.0818:1.2519:0.3801:1.0037:1.1073:

:1.10:0.8286:0.4688:0.5657:0.9885:2.1087:1.2502:0.3749:1.0045:1.1196:

:1.11:0.8255:0.4617:0.5593:0.9861:2.1360:1.2483:0.3698:1.0055:1.1319:  :1.12:0.8223:0.4546:0.5528:0.9835:2.1635:1.2463:0.3648:1.0064:1.1443:  :1.13:0.8192:0.4475:0.5463:0.9807:2.1913:1.2440:0.3598:1.0075:1.1567: :1.14:0.8159:0.4405:0.5399:0.9777:2.2194:1.2415:0.3548:1.0086:1.1693: :1.15:0.8127:0.4335:0.5334:0.9744:2.2478:1.2388:0.3499:1.0098:1.1819: :1.16:0.8094:0.4265:0.5269:0.9709:2.2765:1.2359:0.3451:1.0110:1.1946:

:1.17:0.8061:0.4195:0.5204:0.9672:2.3055:1.2329:0.3403:1.0124:1.2073: :1.18:0.8028:0.4126:0.5139:0.9634:2.3349:1.2296:0.3356:1.0137:1.2202: :1.19:0.7994:0.4057:0.5075:0.9593:2.3646:1.2261:0.3309:1.0152:1.2331: :1.20:0.7961:0.3988:0.5010:0.9550:2.3946:1.2224:0.3263:1.0167:1.2461: :1.21:0.7926:0.3920:0.4945:0.9505:2.4249:1.2185:0.3217:1.0182:1.2592: :1.22:0.7892:0.3851:0.4880:0.9458:2.4556:1.2144:0.3172:1.0198:1.2723: :1.23:0.7857:0.3784:0.4815:0.9409:2.4867:1.2101:0.3127:1.0215:1.2856: :1.24:0.7822:0.3716:0.4751:0.9358:2.5181:1.2056:0.3083:1.0232:1.2989: :1.25:0.7787:0.3649:0.4686:0.9305:2.5499:1.2008:0.3039:1.0250:1.3124:  :1.26:0.7751:0.3582:0.4622:0.9250:2.5821:1.1959:0.2996:1.0268:1.3259:

123

Продолжение приложения

:   :   :  :   :   :  :  :   :   :     :

:1.27:0.7716:0.3516:0.4557:0.9194:2.6147:1.1908:0.2953:1.0287:1.3395: :1.28:0.7680:0.3450:0.4493:0.9135:2.6477:1.1854:0.2911:1.0306:1.3533: :1.29:0.7643:0.3385:0.4429:0.9075:2.6811:1.1798:0.2869:1.0326:1.3671: :1.30:0.7606:0.3320:0.4365:0.9013:2.7149:1.1741:0.2828:1.0346:1.3810: :1.31:0.7569:0.3255:0.4301:0.8949:2.7491:1.1681:0.2787:1.0367:1.3950: :1.32:0.7532:0.3191:0.4237:0.8884:2.7838:1.1619:0.2747:1.0388:1.4091: :1.33:0.7495:0.3128:0.4173:0.8817:2.8189:1.1555:0.2707:1.0409:1.4234:

:1.34:0.7457:0.3065:0.4110:0.8748:2.8545:1.1489:0.2667:1.0431:1.4377: :1.35:0.7419:0.3002:0.4046:0.8677:2.8906:1.1421:0.2628:1.0454:1.4521: :1.36:0.7380:0.2940:0.3983:0.8605:2.9272:1.1351:0.2590:1.0476:1.4667: :1.37:0.7342:0.2878:0.3920:0.8532:2.9642:1.1279:0.2552:1.0500:1.4814: :1.38:0.7303:0.2817:0.3858:0.8457:3.0018:1.1204:0.2514:1.0523:1.4961: :1.39:0.7264:0.2757:0.3795:0.8380:3.0399:1.1128:0.2477:1.0547:1.5110: :1.40:0.7224:0.2697:0.3733:0.8302:3.0785:1.1050:0.2441:1.0571:1.5261: :1.41:0.7184:0.2637:0.3671:0.8222:3.1176:1.0969:0.2404:1.0596:1.5412: :1.42:0.7144:0.2579:0.3609:0.8141:3.1574:1.0887:0.2368:1.0621:1.5565: :1.43:0.7104:0.2520:0.3548:0.8059:3.1977:1.0803:0.2333:1.0647:1.5719:

:1.44:0.7063:0.2463:0.3487:0.7976:3.2386:1.0717:0.2298:1.0672:1.5875:

:1.45:0.7022:0.2406:0.3426:0.7891:3.2801:1.0629:0.2263:1.0698:1.6031:

:1.46:0.6981:0.2349:0.3365:0.7805:3.3222:1.0539:0.2229:1.0725:1.6189: :1.47:0.6939:0.2294:0.3305:0.7718:3.3649:1.0447:0.2195:1.0751:1.6349: :1.48:0.6898:0.2238:0.3245:0.7629:3.4083:1.0353:0.2162:1.0778:1.6510: :1.49:0.6856:0.2184:0.3186:0.7540:3.4524:1.0258:0.2129:1.0806:1.6672:

:1.50:0.6813:0.2130:0.3126:0.7449:3.4972:1.0160:0.2096:1.0833:1.6836: :1.51:0.6771:0.2077:0.3067:0.7357:3.5427:1.0061:0.2064:1.0861:1.7002: :1.52:0.6728:0.2024:0.3009:0.7265:3.5889:0.9960:0.2032:1.0889:1.7169: :1.53:0.6685:0.1972:0.2951:0.7171:3.6359:0.9858:0.2001:1.0918:1.7338: :1.54:0.6641:0.1921:0.2893:0.7077:3.6836:0.9754:0.1970:1.0947:1.7508: :1.55:0.6597:0.1871:0.2835:0.6981:3.7321:0.9648:0.1939:1.0976:1.7680: :1.56:0.6553:0.1821:0.2779:0.6885:3.7814:0.9540:0.1909:1.1005:1.7854: :1.57:0.6509:0.1772:0.2722:0.6788:3.8316:0.9431:0.1879:1.1035:1.8029: :1.58:0.6464:0.1723:0.2666:0.6691:3.8826:0.9321:0.1849:1.1065:1.8207:

:1.59:0.6419:0.1676:0.2610:0.6592:3.9345:0.9209:0.1820:1.1095:1.8386:

:1.60:0.6374:0.1629:0.2555:0.6493:3.9873:0.9095:0.1791:1.1125:1.8567: :1.61:0.6329:0.1582:0.2500:0.6394:4.0410:0.8980:0.1762:1.1156:1.8750:

:1.62:0.6283:0.1537:0.2446:0.6294:4.0957:0.8864:0.1734:1.1186:1.8935: :1.63:0.6237:0.1492:0.2392:0.6193:4.1514:0.8746:0.1706:1.1217:1.9122: :1.64:0.6191:0.1448:0.2338:0.6092:4.2082:0.8628:0.1678:1.1249:1.9311: :1.65:0.6144:0.1404:0.2285:0.5990:4.2659:0.8507:0.1651:1.1280:1.9503:

124

Продолжение приложения

:   :   :  :   :   :  :  :   :   :     :

:1.66:0.6097:0.1361:0.2233:0.5888:4.3248:0.8386:0.1624:1.1312:1.9696: :1.67:0.6050:0.1320:0.2181:0.5786:4.3847:0.8264:0.1597:1.1344:1.9892:

:1.68:0.6003:0.1278:0.2130:0.5683:4.4459:0.8140:0.1570:1.1376:2.0090:

:1.69:0.5955:0.1238:0.2079:0.5580:4.5082:0.8016:0.1544:1.1409:2.0290: :1.70:0.5907:0.1198:0.2028:0.5477:4.5717:0.7890:0.1518:1.1441:2.0493: :1.71:0.5859:0.1159:0.1979:0.5374:4.6365:0.7764:0.1493:1.1474:2.0698: :1.72:0.5810:0.1121:0.1929:0.5271:4.7026:0.7637:0.1468:1.1507:2.0906:  :1.73:0.5761:0.1083:0.1880:0.5168:4.7701:0.7509:0.1443:1.1540:2.1117: :1.74:0.5712:0.1047:0.1832:0.5064:4.8389:0.7380:0.1418:1.1574:2.1330: :1.75:0.5663:0.1011:0.1785:0.4961:4.9092:0.7250:0.1394:1.1507:2.1546:

:1.76:0.5613:0.0975:0.1738:0.4858:4.9810:0.7120:0.1370:1.1641:2.1765: :1.77:0.5563:0.0941:0.1691:0.4755:5.0543:0.6989:0.1346:1.1675:2.1987:

:1.78:0.5513:0.0907:0.1645:0.4652:5.1292:0.6858:0.1322:1.1709:2.2212:

ВЫПИСКА

из протокола заседания кафедры «Двигатели летательных аппаратов»

№  6  от  27 марта 2007  года.

Присутствовали: Пивоваров В.А., зав. кафедрой, преподаватели и

аспиранты кафедры. Кворум имеется.

Слушали: Сообщение доцента Шулекина В.Т. об издании  учебно-

методического пособия «Лабораторный практикум по

дисциплине «Теория авиационных двигателей» для студентов

3 курса специальности 160901 дневной и заочной форм

обучения», авторы Медведев В.В., Тихонов Н.Д., Шулекин В.Т.,

128 стр.

Постановили: Просить Методический совет по  специальности

160901 рассмотреть и рекомендовать к изданию

«Лабораторный практикум по дисциплине «Теория

авиационных двигателей» для студентов 3 курса

специальности 160901 дневной и зачной  форм обучения»,

авторы Медведев В.В., Тихонов Н.Д., Шулекин В.Т.,

128 стр.

Заведующий кафедрой ДЛА, проф.                          Пивоваров В.А.

ВЫПИСКА

из протокола заседания Методического совета по специальности

160901 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»,   №       от                 2007 года.

Слушали:  Заведующего кафедрой Пивоварова В.А. о готовности

рукописи «Лабораторный практикум по дисциплине «Теория

авиационных двигателей» для студентов 3 курса

специальности 160901 дневной и заочной форм обучения»,

авторы Медведев В.В., Тихонов Н.Д., Шулекин В.Т., 128 стр.

Рукопись подготовлена согласно плану  издания УМЛ

университета на 2007 год, обсуждена и одобрена на

заседании кафедры ДЛА

(протокол № 6   от  27 марта 2007 г.).

Постановили: Рекомендовать к изданию «Лабораторный практикум по

дисциплине «Теория авиационных двигателей» для

студентов 3 курса специальности 160901 дневной и

заочной форм обучения», авторы Медведев В.В.,

Тихонов Н.Д., Шулекин В.Т., 128 стр.

Рекомендуемый тираж    - 200 экз.

Председатель Методического совета МФ,                 Чинючин Ю.М.

проф.

Рецензия

на учебно – методическое пособие «Лабораторный практикум по

дисциплине «Теория авиационных двигателей» для студентов

3 курса специальности 160901 дневной и заочной форм обучения»,

авторы Медведев В.В., Тихонов Н.Д., Шулекин В.Т., 128 стр.

В  пособии приводятся методические указания к выполнению восьми лабораторных работ по дисциплине «Теория авиационных двигателей» для студентов специальности 160901 всех форм обучения. В качестве лаболараторных установок используются конкретные образцы авиационной техники: двухконтурные турбореактивные двигатели

ПС-90А, АИ-25 и турбовинтовой двигатель АИ-24.

К отличительным особенностям данного пособия можно отнести:

- использование экспериментальных данных, полученных при испытаниях названных двигателей на учебной базе МГТУ ГА;

- использование полётной информации при эксплуатации двигателея ПС-90А;

- последовательность расчётов позволяет использовать любой из алгоритмических языков в сочетании с компьютером.

На основании изложенного рекомендую к изданию учебно – методическое пособие «Лабораторный практикум по дисциплине «Теория авиационных двигателей» для студентов 3 курса специальности 160901 дневной и заочной форм обучения», авторы Медведев В.В., Тихонов Н.Д., Шулекин В.Т., 128 стр.

Рецензент, заведующий кафедрой, проф.                      Коняев Е.А.