###### Лабораторная работа № 5

# БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР В РЕЖИМЕ КЛЮЧА

# Цель работы

Целью работы является экспериментальное исследование и анализ работы биполярного транзистора в режиме электронного ключа.

# Методические указания к выполнению лабораторной работы

В ключевом режиме транзистор работает в импульсных и цифровых схемах. Для этих схем типичны переключения транзистора за короткое время из включенного состояния в выключенное и наоборот. При этом токи и напряжения в транзисторе изменяются в широких пределах, так что проявляется нелинейность его характеристик.

Рассмотрим простейшую схему ключа (рис.5.1), содержащую транзистор, включенный по схеме ОЭ, и резисторы R1 и R2 в базовой и коллекторной цепях.

В коллекторной цепи включен источник постоянного напряжения Ек. Статическое состояние ключа полностью описывается его выходной ВАХ (рис.5.2).

Если на вход ключа подано отрицательное напряжение , то транзистор находится в режиме отсечки, при этом  , сопротивление транзистора  – велико. Режим отсечки обеспечивается соблюдением соотношения:

,

где – обратный ток коллекторного перехода при максимальной температуре рабочего диапазона температур.

При достаточно большом положительном напряжении U+ВХ рабочая точка транзистора может оказаться в режиме насыщения. Это  произойдет, если:

,

где  – ток базы насыщения.  При этом IК=IКН (рис.5.2),  UВЫХ=UКН,  =UКН/IКН – мало. Режим насыщения обеспечивается соотношением:, где s - степень насыщения (задается).  можно определить графически построением  нагрузочной прямой, линии  насыщения   ON и кривой ВАХ, исходящей из точки  пересечения нагрузочной прямой  и ON (т.М). Параметр этой кривой  и будет искомым током  .

можно также  найти по схеме рис. 5.1:

# ,

где - интегральный коэффициент передачи базового тока.

Итак, ключ имеет 2 статических состояния:

- выключен (транзистор в режиме отсечки) – ток мал, сопротивление велико, все напряжение источника питания падает на транзисторе;

- включен (режим насыщения) – ток относительно велик, сопротивление транзистора мало, напряжение питания падает, в основном, на сопротивлении R2.

Помимо статических состояний ключа, которые должны быть стабильны, важными характеристиками ключа являются переходные процессы, определяющие его быстродействие.

Для изучения переходных процессов воспользуемся методом заряда. Заряд в базе

,

где - постоянная времени коэффициента .

В режиме отсечки заряд в базе незначителен. При IБ = const заряд Q определяется базовым током. При  IБ=IБН заряд в базе достигает граничного значения . При QИЗБ=Q-QГР, а степень насыщения транзистора

.

При подаче на вход ключа скачка   заряд в базе и ток коллектора нарастают по экспоненте в соответствии с формулами:

),

.

Рассмотрим переходные процессы, происходящие в транзисторном ключе при его включении (рис.5.3). От момента t0 до t1  транзистор закрыт напряжением , при этом входной (iБ) и выходной (iK) токи практически равны 0, заряд в базе (Q) также равен 0, а выходное напряжение UK=EK. В момент t1 подан положительный скачок напряжения, который до t2 не изменит состояния схемы, что связано с перезарядом входной емкости  транзистора (С ВХ). Интервал (t2-t1) называется временем подготовки и зависит от СВХ,  и .

Стадия подготовки проявится в виде задержки выходных напряжений и тока на tП . С момента t2 по экспоненте изменяются Q, iК и UК. Увеличение Q происходит до значения , iК до IКН, UК снижается до UКН. Изменения iК и UК заканчиваются в момент времени t3, когда транзистор вошел в насыщение. На этом же заканчивается и переходной процесс, который, таким образом, состоит из 2-х стадий - времени  подготовки tП и времени формирования отрицательного (спадающего) фронта .

уменьшается при использовании транзистора с малым  (высокочастотный транзистор), с увеличением  и уменьшением .

Рассмотрим переходные процессы, происходящие в транзисторном ключе при его включении (рис.5.4).  t0-t1– исходное состояние схемы (транзистор в режиме насыщения).    После подачи запирающего напряжения  базовый ток изменяет направление, однако остается большим, пока транзистор находится в режиме насыщения (до t2). К моменту t2 закончится процесс рассасывания избыточных носителей в базе, транзистор войдет в активный режим, а ток коллектора и напряжение на коллекторе (выходные величины) будут изменяться до значений режима отсечки (t3). Заряд в базе и базовый ток к моменту t3 снизятся до своих установившихся значений (практически равных 0). На этом заканчивается переходной процесс, связанный с выключением транзистора, который состоит из  2-х стадий - времени рассасывания tР и времени формирования положительного (нарастающего) фронта . Уменьшаются  tР и   при использовании транзистора с малым , с уменьшением  и увеличении .

# Лабораторное задание

Установить плату № 14, наборное поле – в положение 1. Исследуемый транзистор р-n-р. Закоротить R4; элементы R1, R2, С2, С3, С4 не устанавливать. Вместо R2 включить источник тока ГТ. Установить Rк(R3)=620 Ом, С1=0,1мкф. Подать  питающее напряжение Ек (Ес) = - 10 В.

- Исследование  статических режимов

Установить IБ=0 (по ИВ) и измерить напряжение UКЭ (АВМ-1). Сделать выводы о режиме, близком  к отсечке. Увеличивая IБ, измерять UКЭ. Зафиксировать IБН, при этом скорость уменьшения UКЭ существенно снижается. Увеличивая степень насыщения, контролировать значения UКЭ Н (табл.5.1).

# Таблица 5.1

| S | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ, мА |  |  |  |  |  |  | ПО U В |
| UКЭ, В |  |  |  |  |  |  | ПО АВМ-1 |

Сделать выводы об особенностях режима насыщения.

- Исследование переходных процессов:

а) отключить ГТ. Установить  R2=20 к. При этом исходное состояние схемы соответствует режиму, близкому к отсечке.

Подать на вход схемы ГПИ импульсный сигнал с параметрами (включить ГНЧ и ГПИ, установить их переключатели в положение 100 кГц):

амплитуда  - max;

длительность – max;

полярность – отрицательная.

Измерить амплитуду, длительность  и период входных сигналов. Методика измерения параметров импульсов представлена на рис.5.5. Измерить  параметры  выходных импульсов: UВЫХ, длительность , длительности фронтов , , период Т, полярность.

Нарисовать эпюры входного и выходного сигналов. Указать на эпюре выходного сигнала режимы отсечки, насыщения, активный. Рассчитать постоянную составляющую импульсной последовательности:

# .

б) убрать R2, установить R1=20 к. При этом исходное состояние схемы соответствует режиму насыщения. Подать входной сигнал положительной полярности. Остальные параметры соответствуют п. а).

Измерить параметры выходных импульсов: UВЫХ,  tИ,  ,  , Т, полярность. Нарисовать эпюры выходного и входного сигналов. Указать  на выходном сигнале режимы, tИ, , . Рассчитать постоянную составляющую импульсной последовательности.

Контрольные вопросы

- Как обеспечить практически режим отсечки?

- Какими свойствами обладает транзистор в режиме отсечки?

- Как обеспечить практически режим насыщения с заданной степенью насыщения?

- Какими свойствами обладает транзистор в режиме насыщения?

- Каковы статические состояния электронного ключа?

- Особенности переходного процесса при включении ключа.

- Особенности переходного процесса при выключении ключа.

- Объяснить эпюры при положительном входном сигнале.

- Объяснить эпюры при отрицательном входном сигнале.

Литература

- Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. -М.: Радио и связь, 1990.

- Аваев М.А., Шишкин Г.Г. Электронные приборы.- М.: МАИ, 1996.

## Лабораторная работа № 6

# ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР

# Цель работы

# Целью работы является изучение и экспериментальное исследование параметров и характеристик полевого транзистора.

# Методические указания к выполнению лабораторной работы

# В настоящее время широкое распространение получили полевые транзисторы (ПТ), которые обладают значительно большим входным сопротивлением, чем биполярные. Различают полевые транзисторы с управляющим переходом (p-n, переходом Шотки или гетеропереходом), а также МДП (или МОП) структуры.

# В лабораторной работе экспериментально исследуются ПТ с управляющим p-n-переходом (рис.6.1)

# Пластина n-типа – канал - имеет электроды, с помощью которых она включена в электрическую цепь.

# Вдоль ПТ идет ток (электроны). И - исток, С - сток, Iс – ток стока. Входная цепь образована с помощью электрода – затвора (З) - р - типа. При  образуется единственный обратно смещенный p-n- переход. При  поперечное сечение канала S максимально, его сопротивление Rкан min, а Ic max.

# При  канал сужается, его сопротивление растет,  а ток стока уменьшается. При  (отсечки) . Чтобы входной сигнал эффективнее управлял током стока, сечение канала небольшое, а начальное сопротивление достаточно велико (несколько сотен Ом).

# Статистические характеристики показаны на рис. 6.2 и 6.3.

# А) выходные .  Рассмотрим кривую с параметром (рис.6.2).

# Имеется три области, существенно отличающиеся друг от друга. I – крутой  участок. Его наклон определяется начальным сопротивлением канала. Участок сублинейный. При . наступает режим насыщения (II), где . Обедненный слой около стока шире, чем у истока (из-за «+» со стороны стока). При . наступает условное перекрытие канала: электроны у стока поступают во внешнюю цепь через узкую горловину. С увеличением . диаметр горловины не уменьшается, а увеличивается длина условно перекрытой части канала. То есть с . увеличивается сопротивление канала, а . При . начинается лавинный пробой.

# При   наклон крутого участка меньше, т.к. сопротивление канала (начальное) больше. Условное перекрытие наступает раньше, т.к. канал изначально у́же. Пробой также наступает при меньшем значении , т.к. со стороны стока, помимо  действует еще . Ic при  и . называется начальным.

# Б) стоко-затворные  построены для ., т.к. именно режим насыщения является рабочим.

# Параметры:

# Крутизна:   , [мА/В].

# Внутреннее сопротивление:  , [кОм].

# Коэффициент усиления:   .

# Условное обозначение на электрической схеме (рис.6.4).

# Лабораторное задание

# Собрать схему, представленную на рис. 6.5. При этом подается напряжение Uзи с потенциометра  RP1.

# Потенциометром RP2 установить максимальное напряжение питания Ec , при этом Uси max  измерить вольтметром АВМ-2.

# Снять стоко-затворную характеристику  при Uси max. Показания Ic снимать с амперметра АВМ-1, включив его между гнездами РА1; для измерения напряжения Uзи  использовать АВМ-2. Данные внести в табл. 6.1.

# Таблица 6.1

| UЗИ, В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС, мА |  |  |  |  |  |  |

# Построить стоко-затворную характеристику по результатам табл.6.1. Выбрать точку покоя «А» для линейного усиления и рассчитать крутизну .

# Записать IСА. Уменьшить Uси до значения, при котором Iс уменьшится незначительно. Записать Uси и рассчитать Ri, а затем .

# Собрать схему усилителя (рис.6.6). Подать на вход с генератора G1 импульсы прямоугольной формы. Обратить внимание на полярность входных импульсов (Vзи) и выходных (Vси); нарисовать их эпюры и сделать вывод о соотношении фаз входных и выходных сигналов в усилительном каскаде, собранном на ПТ по схеме с общим истоком.

# Подать на вход гармонический сигнал. Наблюдать за формой выходного сигнала при изменении амплитуды входного.

# Контрольные вопросы

# Принцип работы полевого транзистора с управляющим p-n- переходом.

# Особенности режима насыщения.

# Определение начального тока стока.

# Измерение крутизны.

# Расчет внутреннего сопротивления.

# Определение коэффициента усиления.

# Принцип работы и особенности схемы ОИ.

Лабораторная работа № 7

# ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

# Цель работы

# Целью работы является изучение и экспериментальное исследование параметров и характеристик операционного усилителя.

# Методические указания к выполнению лабораторной работы

Операционный усилитель (ОУ) – это усилитель с непосредственными связями, большим коэффициентом усиления, большим входным сопротивлением, дифференциальным входом, несимметричным выходом  с малым выходным сопротивлением. Название этих усилителей связано с первоначальным  их применением главным образом для выполнения различных операций над аналоговыми величинами (сложение, вычитание, интегрирование и др.). Однако благодаря достижениям в области микроэлектроники и широкому выпуску операционных усилителей в интегральном исполнении они  приобрели более широкие схемотехнические возможности. В настоящее время ОУ играют роль многоцелевых элементов при построении аппаратуры самого различного назначения. Они применяются в усилительной технике, устройствах генерации сигналов синусоидальной и импульсной формы, в стабилизаторах напряжения, активных фильтрах и т.д.

Операционный усилитель почти всегда используется с внешней глубокой отрицательной обратной связью, определяющей его результирующие характеристики. Введение обратной связи того или иного вида обеспечивает способность ОУ выполнять различные математические операции  над сигналами, циркулирующими в его цепях.

Операционные усилители характеризуются большим числом параметров, которые делятся на группы: общие, точностные, динамические и др.

ОУ имеет два входа: инвертирующий (е-) и не инвертирующий (е+)  (рис.7.1). При работе ОУ в линейном режиме напряжение на его входе увеличивается с уменьшением напряжения на инвертирующем входе и с увеличением напряжения на не инвертирующем.

Разность напряжений на выходах ОУ называют дифференциальным  входным  сигналом,    а полусумму   этих напряжений Есинф.= (е++е-)/2 – синфазным входным сигналом.

К общим параметрам ОУ относятся:

- коэффициент усиления дифференциального сигнала:     К0=UВЫХ/UВХ,

где UВЫХ – выходной дифференциальный сигнал;

- отношение ослабления синфазного сигнала:     ООСС=20 lg Кс/Кд,

где Кс - коэффициент передачи синфазного сигнала;    ООСС=60…120 дВ;

- входное сопротивление RВХ (для раздельных входов) и  Rсинф. (для объединенных входов);  RВХ.=103…106 Ом,  Rсинф.= (10…1000) Rвх ;

- выходное сопротивление.

Схема включения ОУ во внешнюю цепь содержит два разнополярных источника питания (обычно с одинаковыми значениями напряжений Ек+ и Ек_), резистор нагрузки RН и источник входного сигнала  (UВХ. Есинф. поступает на оба входа одновременно (в фазе).

Выходное напряжение ОУ может симметрично изменяться относительно нуля, если UВХ=0, то UВЫХ=0. Это условие называется условием баланса ОУ. Напряжение входного сигнала также может быть двуполярным.

Если заземлен инвертирующий вход ОУ, то усилитель является неинвертирующим и его переходная характеристика имеет вид, представленный на рис 7.2 (сплошная линия). В этом случае входной и выходной сигналы изменяются в одинаковой фазе.

Если заземлен неинвертирующий вход ОУ, то схема включения является инвертирующей (пунктирная линия на рис.7.2).

Если в схеме нет обратных связей, наклон передаточной характеристики UВЫХ/UВХ равен собственному коэффициенту усиления К0. Максимальная амплитуда выходного сигнала:     .

В реальном ОУ наблюдается разбаланс (рис.7.3).

При этом, когда оба входа ОУ заземлены и UВХ=0, на выходе имеется некоторое напряжение +(UВЫХ или -(UВЫХ. Это напряжение пересчитывается на вход ОУ через К0 во входное напряжение смещения нуля –UСМ0 или  +UСМ0. Параметры смещения нуля относятся к точностным.

Изменение питающего напряжения вызывает разбаланс ОУ. Качество усиления по этому параметру определяется отношением ослабления влияния питания – ООВП:

# ООВП=UСМ0/(Е(к,

которое определяется раздельно для положительного и отрицательного источников питания и имеет размерность мкВ/В, либо выражается в дБ.

К динамическим параметрам относятся параметры, характеризующие быстродействие ОУ, которое определяется различными способами.

Для схемы обработки гармонических сигналов используется малосигнальная частотная характеристика, которая отображает закон уменьшения коэффициента усиления К0 при увеличении частоты и имеет две особые точки: значение частоты, на которой К0 падает до уровня  0,7 /-3 дБ/, и значение частоты единичного усиления f1, где К0 становится  равным единице. Наиболее универсальной и простой характеристикой быстродействия усилителя является его скорость отклика (. При ее определении на вход ОУ подается большой скачок сигнала и измеряется скорость нарастания выходного импульса.

При импульсном режиме работы требуется знать время установления tУСТ выходного сигнала, а также время восстановления усилительных свойств после перегрузки ОУ входным сигналом. Отметим на диаграмме выходного отклика характерные точки, используемые при определении импульсных и временных характеристик ОУ (рис.7.4).

t1- t0 – время включения ОУ.

За время  t2-t1 происходит нарастание выходного сигнала со скоростью ( до конечного уровня UВЫХ.

Если выходной сигнал имеет выброс, то  t3-t2 – время восстановления. В момент t4 выходной сигнал входит в требуемую зону ошибки  ((UВЫХ  и считается установившимся.

Применение обратных связей в операционных усилителях (ОУ) позволяет создать усилители с любыми амплитудными и частотными характеристиками. Как правило это отрицательная связь. Она осуществляется применением навесных элементов. Рассмотрим влияние нескольких вариантов обратных связей на результирующие характеристики ОУ.

- Инвертирующий усилитель (рис.7.5).

Коэффициент передачи инвертирующего усилителя:

.

Достоинством такого усилителя является то, что ОУ в нем работает при нулевом синфазном сигнале. Это снимает вопрос о влиянии на UВЫХ конечного значения ослабления синфазного сигнала примененного ОУ. Благодаря этому оказывается возможным прикладывать ко входу инвертирующего усилителя большие напряжения, в том числе и превышающие напряжение питания. При этом R2/R1 должно быть таким, чтобы UВЫХ оставалось в границах линейного участка амплитудной характеристики.

ОУ в инвертирующем усилителе позволяет производить суммирование сигналов от нескольких источников при практически полном отсутствии влияния их друг на друга. Недостатком инвертирующего усилителя является относительно низкое RВХ=R1, поэтому он применяется тогда, когда нужно инвертировать UВХ и к усилителю не предъявляется требование высокого RВХ, или, когда нужно просуммировать несколько входных сигналов (рис.7.6).

# .

- Неинвертирующий усилитель (рис.7.7).

В неинвертирующем усилителе реализуется последовательная отрицательная обратная связь путем подачи части выходного напряжения на инвертирующий вход. Коэффициент передачи усилителя:

# K=1+R2/R1.

Неинвертирующий  усилитель обладает большим RВХ.

Широкое применение находит неинвертирующий усилитель с К=1 (рис.7.8). Он имеет высокое RВХ, малое RВЫХ. Его включают между источником  сигнала и нагрузкой для  исключения влияния сопротивления нагрузки на источник сигнала, имеющий сравнимое с нагрузкой внутреннее сопротивление.

# Лабораторное задание

- Исследование инвертирующего усилителя на ОУ.

Используя короткозамкнутые перемычки (КЗП), соберите схему (рис.7.9). Измерьте напряжения, подаваемые на ОУ (выводы 07 и 04) относительно корпуса. Сделайте вывод о величине и полярности напряжений питания.

Установите тумблер SAI в положение « ~ ». Подключите к выходу генератора G1 осциллограф и с помощью ручки потенциометра задайте амплитуду синусоидального сигнала порядка 0,1+0,2 В. Получите на экране осциллографа устойчивое изображение одного периода гармонического сигнала. Измерьте амплитуду и период. Подайте этот сигнал на вход усилителя (соедините выход генератора с резистором R2). Осциллографом измерьте амплитуду выходного сигнала. Рассчитайте коэффициент усиления напряжения, используя амплитудные значения входного и выходного напряжений и значения номиналов резисторов, которые установлены в цепи ООС (R0) и на инвертирующем входе (R в):

.

Не  изменяя амплитуды входных сигналов, замените резистор в цепи ООС  R10 на  R11 и посмотрите, как изменилась амплитуда выходного сигнала. Рассчитайте коэффициент усиления напряжения. Поменяйте резистор во входной цепи R2 на R3. Посмотрите осциллограмму выходного сигнала. Сделайте вывод о том, как зависит коэффициент усиления от величины сопротивления резисторов R0 и Rв и коэффициента усиления ОУ.

Подайте на инвертирующий вход усилителя импульсы прямоугольной формы амплитудой 0,4+0,5 В. Для этого выключатель SА1 переведите в положение «».  Посмотрите на осциллограмму выходного сигнала. Измерьте амплитуду и обратите внимание на полярность импульсов. Сделайте вывод.

Получите на экране осциллографа один выходной импульс и «растянув» его передний фронт, измерьте время установления. Рассчитайте скорость нарастания выходного напряжения:    .

- Исследование неинвертирующего усилителя.

Соберите схему неинвертирующего усилителя (рис.7.10).

Соедините генератор G1 с неинвертирующим входом ОУ и подайте на него прямоугольные импульсы амплитудой 0,2+0,3 В. Обратите внимание на их полярность. Подключите осциллограф к выходу усилителя и измерьте амплитуду выходных импульсов. Изменилась ли полярность импульсов?   Рассчитайте .

Установите амплитуду входных импульсов на неинвертирующем входе 0,3+0,4 В. Максимально используя рабочую площадь экрана осциллографа,  оцените крутизну входных и выходных импульсов и определите скорость нарастания выходного напряжения.  Посмотрите, как  изменяются осциллограммы выходных импульсов при изменении амплитуды входных. Сделайте выводы.

Рассчитайте коэффициент усиления неинвертирующего усилителя.

.

Сравните полученные результаты с предыдущими. Замените резистор R11 на  R10. Как изменилась амплитуда выходных импульсов?

- Исследование повторителя напряжения.

Используя КЗП, соберите схему повторителя (рис.7.11). Подайте на неинвертирующий вход ОУ прямоугольные импульсы амплитудой 0,6…0,7 В.  Запомните их полярность. Подключите осциллограф к выходу усилителя, измерьте амплитуду выходных импульсов и обратите внимание на их полярность. Изменилась ли она по сравнению с полярностью входных импульсов? Измените амплитуду входных импульсов. Как изменится амплитуда выходных импульсов? Рассчитайте коэффициент усиления для данной схемы.

# Контрольные вопросы

- Вид АПХ операционного усилителя.

- Какие преимущества ОУ обеспечивает его высокое входное сопротивление?

- Какие преимущества ОУ обеспечивает его низкое выходное сопротивление?

- К чему приводит наличие напряжения смещения при использовании ОУ в качестве усилителя?

- Определите диапазон значений входного сигнала для работы ОУ при неискаженном усилении.

- Из двух схем ОУ с разными значениями ООСС, какая является лучшей и по какому признаку?

- Как расширить динамический диапазон ОУ?

- Особенности инвертирующего усилителя.

- Особенности неинвертирующего усилителя.

- Особенности повторителя.