МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра аэродинамики, конструкции и прочности

летательных аппаратов

Ефимов В.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к изучению дисциплины

КОНСТРУКЦИЯ И ПРОЧНОСТЬ

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

для студентов специальности 160901

заочного обучения

Москва – 2007

Рецензент доцент Гарбузов В.М.

Ефимов В.В.

Методические указания к изучению дисциплины «Конструкция и прочность летательных аппаратов». – М.: МГТУ ГА, 2007. – 27 с.

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов специальности 160901 заочного обучения, утвержденным 14.07.2007.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры ________ (протокол № __) и методического совета _________ (протокол № ___).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	7

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	9

4. СТРУКТУРА КУРСА	12

5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ	14

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ	25

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ	25

8. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	26

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие систематизирует и облегчает самостоятельную работу студентов по изучению дисциплины «Конструкция и прочность летательных аппаратов» (КПЛА), занимающей одно из центральных мест в подготовке авиационного инженера-механика гражданской авиации (ГА).Пособие знакомит с организацией обучения и программой дисциплины и содержит конкретные рекомендации по изучению основных разделов.

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины КПЛА рассчитано для студентов-заочников

4 курса. Общий объем часов на дисциплину – 250 часов. Самостоятельная работа составляет 228 часов.

Перед началом изучения дисциплины студентам читается установочная лекция (2 часа), в которой дается общее представление о содержании курса КПЛА, который включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Введение.

Раздел 2. Условия нагружения ЛА.

Раздел 3. Основы строительной механики летательных аппаратов.

Раздел 4. Конструкция и расчёт крыла самолёта.

Раздел 5. Конструкция и расчёт фюзеляжа.

Раздел 6. Конструкция и расчет оперения, рулей и элеронов.

Раздел 7. Конструкция, размещение, крепление и расчёт силовых установок ЛА.

Раздел 8. Конструкция и расчет шасси.

Раздел 9. Колебания и аэроупругость авиаконструкций.

Раздел 10. Надёжность, живучесть и ресурс конструкций ЛА.

Раздел 11. Особенности конструкции и прочности вертолётов.

Раздел 12. Основы проектирования и оценка эффективности ЛА.

На установочной лекции также рассматривается ряд вопросов, касающихся основ проектирования летательных аппаратов (ЛА): основные этапы разработки проекта самолета; определение перспективных значений летно-технических характеристик; разработка эксплуатационно-технических требований; общие принципы выбора компоновки и параметров ЛА; перспективы развития летательных аппаратов.

Это должно помочь студентам при выполнении курсового проекта пассажирского или грузового самолета, который каждый студент выполняет

самостоятельно в процессе обучения. Трудоемкость курсового проекта находится в пределах 45-ти часов. Курсовой проект после его выполнения высылается студентом (желательно заблаговременно, до начала сессии) в деканат заочного факультета для рецензирования преподавателем кафедры Аэродинамики, конструкции и прочности ЛА (АКПЛА), в результате которого проект может быть допущен к защите или направлен автору на доработку.

При необходимости каждый студент-заочник в период между сессиями может получить письменную консультацию по интересующим его вопросам, направив соответствующее письмо на кафедру АКПЛА через деканат заочного факультета.

На зачетно-экзаменационной сессии студенты имеют возможность прослушать шесть лекций (12 часов). Ниже представлено краткое содержание лекций:

- Нагрузки, действующие на ЛА, их классификация. Понятие о перегрузке. Требования, предъявляемые к конструкции ЛА. Нормы летной годности (НЛГС). Авиационные правила АП-25. Требования к прочности в АП-25. Нормируемые параметры. Коэффициент безопасности – 2 часа.

- Общие вопросы конструкции и прочности крыла. Нагрузки, действующие на крыло. Построение эпюр поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов. Конструктивно-силовые схемы крыла и их анализ. Путь сил и работа элементов в силовой системе крыла. Работа конструктивных элементов крыла – 2 часа.

- Назначение фюзеляжа, основные параметры, важнейшие требования, предъявляемые к фюзеляжу. Внешние формы фюзеляжа. Нагрузки на фюзеляж. Силовые схемы. Силовые элементы фюзеляжа. Конструкция соединений и стыков. Работа и приближённый расчёт фюзеляжа вдали от вырезов. Изгиб, кручение, действие избыточного внутреннего давления – 2 часа.

- Классификация средств улучшения взлетно-посадочных характеристик (ВПХ) самолетов. Влияние различных средств механизации на ВПХ и обеспечение безопасности полётов. Механизация крыла, увеличивающая подъёмную силу и улучшающая характеристики разбега. Использование вертикальной тяги. Торможение самолёта. Условия нагружения, конструкция и расчёт на прочность средств механизации – 2 часа.

- Назначение и основные технические требования, предъявляемые к шасси самолётов. Схемы расположения шасси на самолете. Геометрические параметры шасси и их влияние на безопасность при рулении, разбеге и пробеге самолёта. Требования к прочности шасси в НЛГС – 2 часа.

- Назначение систем управления и требования к ним. Основное и дополнительное управление. Конструкция и прочность частей основного управления. Мероприятия по снижению нагрузок на командные рычаги скоростных и тяжёлых самолетов. Включение бустеров по обратимой и не-обратимой схемам. Автоматизированные системы управления – 2 часа.

В период зачетно-экзаменационной сессии студенты обязаны пройти лабораторный практикум (8 часов), получить по всем лабораторным работам зачеты и защитить выполненный самостоятельно курсовой проект, после чего сдать экзамен по всему курсу КПЛА. Успешная сдача экзамена завершает изучение дисциплины.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

## Цель преподавания дисциплины

Курс КПЛА является прикладной инженерной дисциплиной, в которой изучаются конструкции деталей, узлов и агрегатов ЛА путем рассмотрения типовых конструкций ЛА, их устройства, принципа действия, методов их проектирования и расчета на прочность, жесткость, долговечность и безопасную повреждаемость с целью овладения навыками выполнения квалифицированной оценки состояния ЛА с точки зрения возможности их эффективной эксплуатации при заданном высоком уровне безопасности полетов.

## Задачи изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление:

- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития летательных аппаратов;

- о методах проектирования ЛА.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- конструкцию и прочность ЛА, принципы работы систем, агрегатов, планера,

- методы расчета на прочность, жесткость и устойчивость типовых элементов конструкций ЛА,

- методы анализа и оценки ЛА как объектов эксплуатации, летно-технические характеристики (ЛТХ) и конструкцию существующих и перспективных ЛА;

- принципы создания конструкций и систем повышенной живучести, методы улучшения конструктивно-эксплуатационных свойств ЛА;

- нормативно-технические документы, регламентирующие создание, испытания и эксплуатацию воздушной техники.

Студент должен уметь:

- оценивать конструктивно-эксплуатационные свойства ЛА и обеспечивать их соответствие требованиям АП-25 и рекомендациям ИКАО;

- анализировать нарушения работоспособности конструкции, проводить поиск причин отказов авиационной техники и разрабатывать меры по их устранению и предупреждению;

- разрабатывать и предъявлять эксплуатационно-технические требования к новым образцам авиационной техники.

## Перечень базовых дисциплин

Курс базируется на таких инженерных дисциплинах, как авиационное материаловедение, сопротивление материалов, аэромеханика, детали машин, техническая механика и др.

## Перечень дисциплин, в которых используется КПЛА

Знания по курсу КПЛА будут необходимы при изучении дисциплин: техническая эксплуатация ЛА и авиадвигателей, ремонт ЛА и авиадвигателей, надежность авиационной техники и безопасность полетов, конструкция и техническое обслуживание ЛА и авиадвигателей, а также в процессе курсового и дипломного проектирования.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная учебная литература

- Конструкция и прочность летательных аппаратов гражданской авиации: Учебник для вузов гражданской авиации / М.С. Воскобойник,

П.Ф. Максютинский, К.Д. Миртов и др.; Под общ. ред.

К.Д. Миртова, Ж..С. Черненко. – М.: Машиностроение. 1991.

- Строительная механика летательных аппаратов: Учебник для авиационных специальностей вузов / И.Ф. Образцов, Л.А. Булычев,

В.В. Васильев и др.; Под ред. И.Ф. Образцова. – М.: Машиностроение, 1986.

- Страхов Г.И., Чунарева Н.Н. Строительная механика самолета. – М.: МИИГА, 1983.

- Протопопов В.И., Арепьев А.Н.. Основы авиационной техники. – М.: МИИГА, 1981.

Дополнительная учебная литература

- Житомирский Г.И. Конструкция самолетов: Учебник для студентов авиационных специальностей вузов. – М.: Машиностроение, 1995.

- Проектирование самолетов: Учебник для вузов / С.М. Егер,

В.Ф. Мишин, Н.К. Лисейцев и др.; Под ред. С.М. Егера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1983.

Регламентирующая литература

- Воздушный кодекс Российской Федерации. Официальный текст по состоянию на 1 ноября 1998 г. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М., 1999.

- Наставление по производству полетов НППГА – 85. – М.: Воздушный транспорт, 1985.

- Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов, 1993.

- Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории, 1994.

Литература для выполнения курсового проекта

- Андрюхин В.А., Арепьев А.Н. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Конструкция и прочность летательных аппаратов». Часть 1. Объем, содержание и оформление проекта. –  М.: МГТУ ГА, 1994.

- Андрюхин В.А., Арепьев А.Н., Крестьянинов Е.Ф., Чунарёва Н.Н. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Конструкция и прочность летательных аппаратов». Часть 2. – М.: МГТУ ГА, 1995.

- Андрюхин В.А., Чунарёва Н.Н., Зайцев В.И. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Конструкция и прочность летательных аппаратов». Часть 3. – М.: МГТУ ГА, 1995.

Справочная литература

- Шульженко М.Н. Конструкция самолетов. – М.: Машиностроение, 1971.

- Гребеньков О.А. Конструкция самолетов. Учебное пособие для авиационных вузов. – М.: Машиностроение, 1984.

- Арепьев А.Н. Проектирование легких пассажирских самолетов. – М.: Издательство МАИ, 2006.

- Анцелиович Л.Л. Надежность, безопасность и живучесть самолета: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Самолетостроение». – М.: Машиностроение, 1985.

- Стригунов В.М. Расчет самолета на прочность: Учебник для авиационных вузов. – М.: Машиностроение, 1984.

- Проектирование конструкций самолетов: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Самолетостроение» / Е.С. Войт,

А.И. Ендогур, З.А. Мелик-Саркисян, И.М. Алявдин. – М.: Машиностроение, 1987.

- Андрюхин В.А., Ефимов В.В., Бехтина Н.Б. Конструкция и прочность летательных аппаратов: Учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 2003.

Литература по конкретной авиационной технике

- Юркевич Н.Р., Яковлев С.А., Федулов В.Д. Самолет Як-40. – М.: Транспорт, 1971. – 280 с.

- Пассажирский самолет Ил-62. В 2-х частях / Г.В. Новожилов,

Д.В. Лещинер, Б.Н. Травкин.; Под ред. Г.В. Новожилова. – М.: Машиностроение, 1981.

- Яковлев Ю.А. Самолет Ил-86. Конструкция и летная эксплуатация. – Учебное пособие. – М.: Воздушный транспорт, 1992.

- Ефимов В.В. Конструкция и техническое обслуживание летательных аппаратов. Самолет Ил-86. Часть 1. Планер: Учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 2006.

# СТРУКТУРА КУРСА

Раздел 1. Введение

Гражданская авиация и её значение в развитии страны и задачи инженеров ГА в обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации воздушных судов. Регламентирующие документы.

Раздел 2. Условия нагружения ЛА

Виды нагрузок, действующих на ЛА. Основные полётные и посадочные случаи нагружения.

Раздел 3. Основы строительной механики летательных аппаратов

Расчёт элементов планера ЛА методами теории упругости. Изучение работы тонкостенных конструкций и стержневых систем под нагрузкой.

Раздел 4. Конструкция и расчёт крыла самолёта

Основные технические требования, предъявляемые к крылу самолета. Назначение силовых элементов конструкции крыла, восприятие ими силовых факторов, действующих в сечении крыла. Приближенный расчет крыла на прочность. Виды конструктивно-силовых схем крыльев, варианты их конструктивного исполнения.

Раздел 5. Конструкция и расчёт фюзеляжа

Основные технические требования, предъявляемые к фюзеляжу самолета. Назначение силовых элементов конструкции фюзеляжа, восприятие ими силовых факторов, действующих в сечении фюзеляжа. Приближенный расчет фюзеляжа на прочность. Виды конструктивно-силовых схем фюзеляжей, варианты их конструктивного исполнения.

Раздел 6. Конструкция и расчет оперения, рулей и элеронов

Основные технические требования, предъявляемые к оперению и подвижным частям крыла и оперения самолета. Назначение силовых элементов конструкции оперения и подвижных частей крыла и оперения, восприятие ими силовых факторов, действующих в сечении фюзеляжа. Приближенный расчет оперения и подвижных частей крыла и оперения на прочность. Виды конструктивно-силовых схем оперения и подвижных частей крыла и оперения, варианты их конструктивного исполнения.

Раздел 7. Конструкция, размещение, крепление и расчёт силовых установок ЛА

Основные требования к размещению и креплению двигателей. Виды силовых установок. Определение нагрузок, действующих на силовые установки.

Раздел 8. Конструкция и расчет шасси

Основные технические требования, предъявляемые к шасси ЛА. Виды конструктивно-силовых схем шасси. Назначение и конструкция элементов шасси. Определение нагрузок, действующих на шасси.

Раздел 9. Колебания и аэроупругость авиаконструкций

Виды колебаний частей летательных аппаратов и явления аэроупругости. Влияние колебаний на долговечность и безопасность полетов. Требования к жесткости и вибропрочности и пути их реализации.

Раздел 10. Надёжность, живучесть и ресурс конструкций ЛА

Изменение состояния конструкции в условиях эксплуатации. Мероприятия по обеспечению контролепригодности, надёжности, долговечности и живучести конструкции. Основы определения усталостного ресурса.

Раздел 11. Особенности конструкции и прочности вертолётов

Технические требования к вертолётам. Компоновочные схемы и конструктивные формы вертолётов. Силы, действующие на вертолёт. Конструкция несущих винтов. Особенности системы управления и шасси вертолётов.

Раздел 12. Основы проектирования и оценка эффективности ЛА

Расчёт масс частей летательного аппарата, их весовой эффективности на основе полуэмпирических зависимостей. Методы оценки технического уровня и эффективности ЛА.

# ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Введение

ГА и её значение в развитии страны и задачи инженеров ГА в обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации воздушных судов. Развитие авиационной науки и техники в России и за рубежом. Учёт требований охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности при создании ЛА и их эксплуатации. Метрологическое обеспечение проектирования и расчётов прочности ЛА. Приборы, указывающие и регистрирующие параметры полёта. Нормы лётной годности ЛА ГА и требования ИКАО. Воздушный кодекс РФ. Курс КПЛА и организационные вопросы его изучения.

Методические указания к изучению раздела 1

Литература: [1], с. 3...4, 29.

Центральные вопросы раздела: место ГА в транспортной системе страны; достижения современной авиационной науки; обеспечение экологической безопасности при создании ЛА и их эксплуатации; авиационные правила (нормы летной годности ЛА) и другие нормативные документы.

Контрольные вопросы:

- Какое место занимает ГА в транспортной системе страны?

- Какие достижения современной авиационной науки Вам известны?

- Какие мероприятия необходимы для обеспечения экологической безопасности при создании ЛА и их эксплуатации?

- Какие нормативные документы, используемые при создании и эксплуатации ЛА, Вам известны?

- В каком нормативном документе излагаются Нормы прочности ЛА?

Раздел 2. Условия нагружения ЛА

Понятие о перегрузке. Измерение и регистрация перегрузок. Маневренный полет в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Перегрузка при полёте в неспокойном воздухе. Влияние упругих деформаций конструкции и автоматики систем управления на перегрузки. Основные полётные и посадочные случаи нагружения. Испытания ЛА. Особенности нагружения вертолётов.

Методические указания к изучению раздела 2

Литература: [1], с. 24...38, 44...47.

Центральные вопросы раздела: понятие о перегрузке; маневренные перегрузки; перегрузки при полете в неспокойном воздухе; методы определения нагрузок в Нормах прочности; огибающие перегрузок при маневре и при полете в неспокойном воздухе; схема расчетных случаев при посадке ЛА; особенности нагрузок, действующих на вертолеты.

Контрольные вопросы:

- Что такое перегрузка?

- Каким образом можно измерить перегрузку?

- Какую размерность имеет перегрузка?

- Является ли перегрузка векторной величиной?

- Для чего строятся огибающие перегрузок?

- Какие нагрузки действуют на лопасть несущего винта вертолета?

Раздел 3. Основы строительной механики летательных аппаратов

Расчёт элементов планера ЛА методами теории упругости. Формулировка задачи. Уравнение равновесия и граничные условия. Элементы геометрической теории деформации. Физические соотношения. Принцип Сен-Венана. Энергия деформаций. Общие уравнения решения задач. Метод

Ритца. Метод Бубнова-Галёркина. Устойчивость, прочность и жёсткость тонких пластин. Основные гипотезы. Дифференциальное уравнение изгиба и характеристика методов его решения. Энергия деформации пластин. Уравнение сложного изгиба пластин. Определение критических сил устойчивости пластин в различных случаях нагружения и закрепления краёв. Устойчивость и прочность тонкостенных стержней. Общая и местная потеря устойчивости стрингеров. Потеря устойчивости до и после предела пропорциональности.

Методические указания к изучению раздела 3

Литература: [2], с. 13...42, 99...106, 113...128, 340...350.

Центральные вопросы раздела: основные положения теории упругости; уравнения теории тонких пластин; плоское напряженное состояние пластин; изгиб пластин; критерии устойчивости элементов ЛА; устойчивость тонкостенных стержней; устойчивость тонких пластин.

Контрольные вопросы:

- Чем занимается теория упругости?

- Каковы условия равновесия элементарного объема упругого тела?

- В чем суть закона парности касательных напряжений?

- При каких условиях упругая система считается устойчивой?

- Какая нагрузка называется критической?

Раздел 4. Конструкция и расчёт крыла самолёта

Назначение и важнейшие технические требования, предъявляемые к крылу, компоновка внешних форм крыльев.

Тонкостенные подкреплённые авиационные конструкции и особенности их работы. Основы балочной теории оболочек. Основные допущения. Редукционный коэффициент. Основы метода редукционных коэффициентов. Изгиб тонкостенных балок и подкреплённых оболочек. Расчёт нормальных напряжений. Расчёт касательных напряжений при изгибе и кручении тонкостенных подкреплённых конструкций.

Свободное кручение тонкостенных конструкций. Уравнения циркуляции. Расчёт центров жесткости при изгибе открытых, однозамкнутых и многозамкнутых тонкостенных конструкций. Расчет перемещений в тонкостенных конструкциях. Понятие о депланации поперечных сечений. Стеснённое кручение кессона крыла. Жёсткость и устойчивость элементов крыла. Обшивка, подкрепленная и неподкрепленная панели. Устойчивость подкреплённой панели.

Расчёт заклёпочных соединений. Назначение, конструкция и работа продольного набора крыла. Лонжероны. Расчёт на изгиб балки с параллельными и непараллельными поясами. Работа балки с тонкой стенкой до и после потери устойчивости стенки. Проверка прочности элементов лонжерона. Нагружение, конструкция и работа стрингеров и нервюр. Проверка прочности.

Приближённый расчёт крыла на изгиб. Приближённый расчёт крыла на кручение. Приближённый расчёт крыла на сдвиг. Деформация крыла при изгибе и кручение.

Особенности конструкции и работы стреловидных крыльев. Назначение и работа силовых нервюр корневой части крыла.

Конструкция и работа крыла в зоне выреза. Конструкция и работа крыла у разъёма. Моментное и шарнирное точечное крепление. Контурное крепление. Эксплуатационные повреждения крыла и его элементов. Методы обнаружения повреждений и методы их устранения.

Методические указания к изучению раздела 4

Литература: [1], с. 110...137, 164...203; [2], с. 189...225, 232...259, 353...361, 483...485.

Центральные вопросы раздела: технические требования, предъявляемые крылу; основы балочной теории оболочек; метод редукционных коэффициентов; расчет нормальных и касательных напряжений при изгибе и кручении тонкостенных подкреплённых конструкций; жёсткость и устойчивость элементов крыла; назначение, конструкция и работа продольного и поперечного набора крыла; приближённый расчёт крыла на изгиб; особенности конструкции и работы стреловидных крыльев; конструктивно-силовые схемы крыльев; конструкция и работа крыла у разъёма.

Контрольные вопросы:

- Перечислите основные технические требования, предъявляемые крылу.

- Перечислите основные допущения балочной теории оболочек.

- Что такое редукционный коэффициент?

- Приведите последовательность расчета подкрепленной панели на потерю устойчивости.

- Каково назначение лонжерона в конструкции крыла?

Раздел 5. Конструкция и расчёт фюзеляжа

Основные технические требования, предъявляемые к фюзеляжу. Особенности работы, нагружения и расчёта на прочность фюзеляжа в зонах стыков и вырезов. Расчёт шпангоута. Пути обеспечения живучести конструкции. Кабины экипажа, пассажирские салоны и вспомогательные помещения. Герметические кабины современных пассажирских самолётов. Законы регулирования давления внутри кабин.

Создание бытовых условии и комфорта. Двери, люки, окна, средства спасения в аварийных ситуациях. Конструктивные мероприятия по обеспечению безопасности экипажа и пассажиров.

Методические указания к изучению раздела 5

Литература: [1], с. 259...267, 288...297.

Центральные вопросы раздела: обеспечение прочности фюзеляжа в зонах стыков и вырезов; расчет шпангоута на прочность; конструктивные мероприятия, повышающие живучесть фюзеляжа; конструкция герметичных кабин; обеспечение условий комфорта в кабинах экипажа и пассажиров; конструктивные мероприятия по обеспечению безопасности экипажа и пассажиров.

Контрольные вопросы:

- В чем особенность работы конструкции фюзеляжа в зонах стыков и больших вырезов?

- Каково основное назначение нормальных шпангоутов?

- В чем принципиальное отличие усиленных шпангоутов от нормальных?

- Опишите качественно закон регулирования давления в гермокабине.

- Перечислите основные конструктивные мероприятия по обеспечению безопасности экипажа и пассажиров.

Раздел 6. Конструкция и расчет оперения, рулей и элеронов

Основные технические требования к органам устойчивости и управляемости самолёта. Нагрузки, действующие на оперение. Параметры и конструктивно-силовые схемы оперения. Расчёт на прочность узлов навески оперения. Конструкция элеронов и рулей, их работа и особенности расчёта на прочность. Аэродинамическая компенсация и средства балансировки.

Методические указания к изучению раздела 6

Литература: [1], с. 204...219.

Центральные вопросы раздела: технические требования к органам устойчивости и управляемости самолёта; виды балансировочных схем самолетов; конструктивно-силовые схемы оперения; принципы расчета на прочность узлов навески подвижных частей крыла и оперения; особенности конструкции элеронов и рулей; аэродинамические средства уменьшения усилий на рычагах управления.

Контрольные вопросы:

- Перечислите органы, обеспечивающие устойчивость и управляемость самолета.

- Какие балансировочные схемы самолетов Вы знаете?

- В чем особенность конструкции элеронов и рулей?

- Для чего нужны балансировочные грузы, устанавливаемые на элеронах и рулях?

- Для чего нужна аэродинамическая компенсация?

Раздел 7. Конструкция, размещение, крепление и расчёт силовых установок ЛА

Основные требования к размещению и креплению двигателей. Размещение двигателей на самолёте. Выполнение требований пожарной безопасности. Нагрузки, действующие на оборудование и узлы крепления двигателей. Конструкция крепления двигателей. Конструкция гондол и пилонов. Особенности расчёта на прочность элементов силовых установок. Вынужденные колебания силовых установок и их демпфирование.

Методические указания к изучению раздела 7

Литература: [1], с. 235...256.

Центральные вопросы раздела: основные технические требования к силовым установкам ЛА; определение нагрузок, действующих на узлы крепления двигателей; конструктивно-силовые схемы крепления двигателей; особенности конструкции гондол и пилонов; конструктивные мероприятия по обеспечению демпфирования колебаний силовых установок.

Контрольные вопросы:

- Перечислите специфические технические требования к силовым установкам ЛА.

- Перечислите основные типы двигателей, используемые в составе силовых установок ЛА.

- В чем состоят основные достоинства и недостатки размещения двигателей на пилонах под крылом?

- Какие виды нагрузок рассматриваются при расчете на прочность узлов крепления двигателей?

- Какие конструктивно-силовые схемы крепления двигателей Вам известны?

Раздел 8. Конструкция и расчет шасси

Назначение амортизации и технические требования к ней. Виды и размещение амортизаторов в конструкции шасси. Работа и расчёт жидкостно-газового амортизатора. Влияние условий эксплуатации на характеристики амортизации шасси.

Конструктивно-силовые схемы шасси и основы расчёта шасси на прочность. Кинематические схемы уборки и выпуска шасси. Корпуса колёс, пневматики и тормозные устройства. Особенности конструкции носовых опор шасси.

Методические указания к изучению раздела 8

Литература: [1], с. 308...351.

Центральные вопросы раздела: схемы размещения шасси на самолете; конструктивно-силовые схемы опор шасси; конструкция амортизационных стоек шасси; работа жидкостно-газового амортизатора; конструкция авиационных колес и других опорных элементов шасси; виды тормозных устройств; особенности конструкции носовых опор шасси.

Контрольные вопросы:

- Какие схемы размещения опор шасси на самолете Вы знаете?

- Что такое шлиц-шарнир и каково его назначение?

- Каково назначение амортизатора в конструкции опор шасси?

- Какие опорные элементы шасси Вы знаете?

- Опишите конструкцию дискового тормоза.

Раздел 9. Колебания и аэроупругость авиаконструкций

Виды колебаний частей летательных аппаратов и явления аэроупругости. Влияние колебаний на долговечность конструкции и безопасность полетов. Требования к жесткости и вибропрочности и пути их реализации. Свободные колебания самолёта. Собственные формы и частоты. Анализ собственных частот и форм колебаний крыла. Влияние осевых сил. Влияние конструктивных параметров на формы и частоты.

Вынужденные колебания при случайных воздействиях. Акустические вибрации. Вынужденные колебания оперения. Бафтинг. Флаттер. Изгибно-крутильный флаттер крыла. Изгибно-элеронный флаттер крыла.

Флаттер оперения. Влияние конструктивных параметров на критическую скорость и меры предотвращения флаттера крыла и оперения. Перекручивание и дивергенция крыла. Реверс рулей. «Шимми» носовых колёс и меры его предотвращения.

Методические указания к изучению раздела 9

Литература: [1], с. 48...82, 351.

Центральные вопросы раздела: явления аэроупругости; мероприятия по обеспечению требуемой жесткости и вибропрочности конструкции; анализ собственных частот и форм колебаний крыла; вынужденные колебания оперения; дивергенция и реверс; флаттер и бафтинг; «шимми» носовых опор.

Контрольные вопросы:

- Какие явления аэроупругости Вам известны?

- От чего зависит критическая скорость изгибно-крутильного флаттера крыла?

- Перечислите мероприятия, повышающие критическую скорость изгибно-элеронного флаттера крыла.

- От жесткости какой части планера самолета в основном зависит критическая скорость флаттера оперения?

- В чем заключается явление реверса органов управления?

- Какие конструктивные мероприятия применяются для борьбы с явлением «шимми» носовых опор шасси?

Раздел 10. Надёжность, живучесть и ресурс конструкций ЛА

Изменение состояния конструкции в условиях эксплуатации. Мероприятия по обеспечению контролепригодности, надёжности, долговечности и живучести конструкции. Основы определения усталостного ресурса. Конструкции повышенной живучести и эксплуатации ЛА «по состоянию».

Методические указания к изучению раздела 10

Литература: [1], с. 83...104.

Центральные вопросы раздела: взаимосвязь понятий надежности, безопасности, живучести, эксплуатационной технологичности и эффективности ЛА; конструктивные мероприятия по повышению долговечности и живучести конструкций ЛА; методы определения усталостного ресурса.

Контрольные вопросы:

- Что такое эксплуатационная живучесть?

- От чего зависит долговечность конструкции?

- Перечислите составляющие понятия «надежность»?

- Что такое безопасно повреждаемые конструкции и для чего они нужны?

- В чем разница между ресурсом и сроком службы конструкции?

Раздел 11. Особенности конструкции и прочности вертолётов

Технические требования к вертолётам. Компоновочные схемы и конструктивные формы вертолётов. Силы, действующие на вертолёт. Конструкция несущих винтов. Особенности системы управления и шасси вертолётов.

Методические указания к изучению раздела 11

Литература: [1], с. 397...433.

Центральные вопросы раздела: основные технические требования, предъявляемые к вертолетам; компоновочные схемы вертолетов; конструктивно-силовые схемы основных частей планера вертолета; нагрузки, действующие на вертолет; особенности конструкции систем управления вертолетов.

Контрольные вопросы:

- Перечислите основные технические требования, предъявляемые к вертолетам.

- Какие компоновочные схемы вертолетов Вы знаете?

- Каким образом осуществляется путевое управление одновинтовым вертолетом?

- Что такое автомат перекоса и для чего он служит?

- Как осуществляется управление величиной тяги несущего винта вертолета?

Раздел 12. Основы проектирования и оценка эффективности ЛА

Расчёт масс частей ЛА, их весовой эффективности на основе полуэмпирических зависимостей. Уравнение существования самолета. Определение основных размеров самолёта. Компоновка и силовая увязка агрегатов. Центровка самолетов. Обеспечение безопасности полетов.

Методические указания к изучению раздела 12

Литература: [1], с. 6...23.

Центральные вопросы раздела: принципы расчета масс частей самолета; уравнение существования самолета; аэродинамическая, объемно-весовая и конструктивно-силовая компоновка самолета; конструктивно-силовая увязка частей самолета; центровка самолета.

Контрольные вопросы:

- Опишите подход к определению масс частей самолета.

- Запишите уравнение существования самолета и объясните, почему оно так называется.

- В чем заключается объемно-весовая компоновка?

- В чем состоит основная задача конструктивно-силовой компоновки самолета?

- Каким образом производится центровка самолета?

# ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ

В настоящем курсе практические (семинарские) занятия не предусмотрены.

# ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторная работа № 1. Определение частоты колебаний авиационной тяги управления

Цель работы: Изучение экспериментального и расчетного методов определения частот собственных колебаний авиационной тяги системы управления.

Содержание работы:

- определение расчетным методом Релея частоты первого тона колебаний тяги управления;

- экспериментальное определение частоты первого тона колебаний тяги управления;

- сравнение результатов, полученных экспериментальным и расчетным путями.

Базовыми для выполнения работы являются разделы 3 и 9 настоящего курса.

Продолжительность занятия – 4 часа.

Лабораторная работа № 2. Изучение конструкции самолета Як-40

Цель работы: Ознакомление с основными элементами конструкции и узлами планера, шасси и системы управления самолета Як-40.

Содержание работы:

- ознакомление с конструкцией самолета в лаборатории Док-1, где самолет Як-40 представлен в препарированном виде;

- выполнение эскизов указанных преподавателем конструктивных элементов и узлов самолета.

Базовыми для выполнения работы являются разделы 4 – 8 настоящего курса.

Продолжительность занятия – 4 часа.

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Целью курсового проекта является углубление и закрепление знаний, полученных при изучении курса КПЛА и ряда других смежных дисциплин, а также приобретение опыта самостоятельного решения инженерных задач проектного, расчетно-графического и эксплуатационного характера. Результаты выполнения курсового проекта оформляются в виде комплекта чертежей и пояснительной записки.

При выполнении курсового проекта студент обязан:

- проработать (повторить) по учебникам разделы курса, которые являются базовыми при выполнении курсового проекта (разделы 4 – 8, 10, 12);

- получить заблаговременно (на установочной лекции) согласованное с преподавателем техническое задание на курсовое проектирование;

- проработать методические указания к выполнению курсового проекта [11 – 13];

- выполнить необходимые расчеты, оформить пояснительную записку и графическую часть проекта.

Пояснительная записка должна содержать техническое задание на проектирование, подписанное преподавателем, выбор и расчетное обоснование основных параметров и характеристик ЛА, а также все необходимые вспомогательные материалы (графики, таблицы, рисунки и т.п.). Объем записки – 30…35 листов формата А4.

Комплект чертежей состоит из габаритного чертежа ЛА в трех проекциях и чертежа общего вида ЛА с необходимыми разрезами. Формат чертежей – А1.

Подробная информация об объеме, содержании, рекомендуемой последовательности работы над проектом и оформлении результатов проектирования содержится в методических указаниях [11]. Там же имеются вопросы для самопроверки студентом курсового проекта и для подготовки к его защите.

Вся работа над курсовым проектом выполняется лично самим студентом, который несет ответственность за правильность расчетов, целесообразность принятия технических решений, качество выполнения пояснительной записки и графической части проекта.

Как указывалось выше, курсовой проект рецензируется преподавателем кафедры АКПЛА и после допуска к защите защищается студентом перед комиссией в составе двух преподавателей.

Трудоемкость курсового проекта – в пределах 45 часов.