ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Кафедра двигателей летательных аппаратов

Б.А.Чичков

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА                          АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Пособие

по выполнению лабораторных работ

для магистрантов V курса

по направлению 160900

дневного обучения

# Москва - 2011

# ББК  0551-01

# Ч72

Рецензент  д-р техн. наук, проф. В.В. Никонов

Чичков Б.А.

Ч72          Параметрическая диагностика авиационных двигателей: Пособие по выполнению лабораторных работ. – М.: МГТУ ГА, 2011. – 12 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины  «Параметрическая диагностика авиационных двигателей» по Учебному плану для магистрантов V курса по направлению 160900 дневного обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 26.10.10г. и методического совета 28.12.10г.

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 28.02.11 г.

Печать офсетная                                      Формат 60х84/16                                       0,62 уч.-изд. л.

0,7 усл.печ.л.                                            Заказ № 1208/                                            Тираж 50 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2011

# Введение

# Настоящее пособие к выполнению лабораторных работ по курсу “Параметрическая диагностика авиационных двигателей” включает в себя работы, позволяющие получить навыки как типовых расчетных и оценочных диагностических процедур, применяемых в настоящее время в практике параметрического диагностирования эксплуатационных предприятий, так и дополнительные исследовательские навыки. Последние позволят выполнять углубленный диагностический анализ в эксплуатационных предприятиях и разрабатывать мероприятия по совершенствованию методик (бюллетеней) параметрического диагностирования.

Пособие по выполнению лабораторных работ должно рассматриваться в неразрывной связи с учебным пособием [3] и не дублирует изложение в части математического, нормативного  аппарата и примеров диагностических оценок, приведенных в указанном пособии,  а содержит только ссылки на его разделы.

# Принятые  сокращения и  обозначения, наименования и размерности  диагностических  параметров для  ТРДД семейства Д-30(К), ПС-90А, наименования  режимов  функционирования  для  ТРДД    ПС-90А приведены в том же пособии.

# Исходные данные к расчетным частям лабораторных работ выдаются студентам в электронном виде и здесь не приводятся.

# Студенты могут ознакомиться с примерами выполненных работ в ходе подготовки к ним в классе ПЭВМ кафедры ДЛА.

# Проведение лабораторных работ предполагает как индивидуальную работу студента по оценке изменения части параметров из полученных массивов данных, так и работу в подгруппе из 3-4 человек c целью итоговой оценки технического состояния конкретного экземпляра двигателя по всей совокупности регистрируемых параметров.

# Выполнение курса лабораторных работ завершается составлением и защитой итогового отчета подгруппы по оценке технического состояния экземпляра двигателя, содержащего результаты оценки  по действующим бюллетеням и исследовательские части согласно перечню лабораторных работ:

Лабораторная работа №1. Особенности контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) заданного   типа  АД.  Метрологические   характеристики  комплектов КИА.  Размещение   преобразователей, приборов.  Особенности  регистрации  диагностических  параметров. Формирование     перечня   диагностических   параметров  АД  (1 ч).

Лабораторная работа №2. Формирование   базы  данных  диагностических  параметров.  Приведение  параметров  к  САУ  и  одному   режиму  работы  АД.   Формирование   массивов  дополнительных  параметров.  Формирование допусков  на  параметры (2 ч).

Лабораторная работа №3. Анализ  характеристик  распределений  параметров.  Модели  характеристик  распределений  (2 ч).

Лабораторная работа №4. Допусковый   контроль  параметров.  Построение    контрольных  карт  (1 ч).

Лабораторная работа №5. Построение корреляционных  матриц  диагностических  параметров   (4 ч).

Лабораторная работа №6. Построение   однофакторных  регрессионных  моделей  диагностических  параметров   с элементами  дисперсионного   анализа  и  исследования  значимости  моделей  (3 ч).

Лабораторная работа №7. Построение  многофакторных  регрессионных  моделей  диагностических  параметров   с элементами  исследования  значимости  моделей  (1 ч).

Лабораторная работа №8. Идентификация  модели  диагностического  параметра  внутри совокупности  моделей   (2 ч).

Лабораторная работа №9. Интегральная оценка технического состояния экземпляра двигателя по результатам, полученным  в  процессе  выполнения  ЛР1-ЛР8  (2 ч).

Предполагается, что студенты-магистранты V курса имеют навыки  работы в программе типа электронных таблиц (MS Excel или таблиц пакета OpenOffice), полученные при изучении соответствующих дисциплин и выполнении курсовых работ (проектов).

При наличии у студента иных аналогичных лицензионных программ (типа Statistica, MathCad и др.), установленных на его ноутбуке, допускается их использование для решения поставленных задач.

Поэтому настоящие методические  указания не содержат детального рассмотрения известных студенту технических вопросов программирования ячеек рабочего листа, использования встроенных функций табличных процессоров и т.п. Пособие построено по принципу “формулировка задания-ссылки на теоретические и практические особенности решаемой задачи – ожидаемые результаты – контрольные вопросы”. Исключение сделано для практического примера кросс-идентификации (ЛР №8, рисунок), отсутствующего в [3].

Акцент при выполнении настоящих работ делается на обсуждении и содержательной (диагностической) оценке получаемых математических результатов.

Лабораторная работа  №1

Особенности контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) заданного      типа  АД.  Метрологические   характеристики  комплектов КИА.                   Размещение преобразователей, приборов.  Особенности  регистрации                      диагностических  параметров. Формирование     перечня   диагностических   параметров АД

1. Цели работы

Для двигателей типа Д-30КУ(КП) и ПС-90А изучить:

- особенности КИА;

- метрологические   характеристики  комплектов КИА;

- размещение   преобразователей, приборов;

- особенности  регистрации  диагностических  параметров;

- сформировать     перечень   диагностических   параметров АД.

2. Минимальное содержание отчета по работе

Таблица, содержащая столбцы: “группа регистрируемых (сигнализируемых) параметров”, “наименование датчика и показывающего прибора”, “размещение датчика”, “точность измерения параметра”.

Схемы двигателей с указанием мест размещения датчиков.

Краткий анализ влияния конструкции двигателя на особенности  принятия диагностических решений (рассмотреть упругодемпферные опоры, особенности размещения датчиков и т.д.).

Литература: [3, п. 1.2].

Контрольные вопросы

- Перечислите типичные параметры, входящие в группу:

- термогазодинамических;

- масла;

- топлива;

- вибрации,

и охарактеризуйте особенности информации, получаемой в эксплуатации с их использованием.

- Для двигателей типа ПС-90А и Д-30КУ(КП) перечислите датчики и регистрируемые ими параметры для указанных выше групп.

- Проанализируйте влияние конструктивных особенностей двигателей на особенности  принятия диагностических решений.

- Укажите места размещения датчиков на двигателях.

- Поясните, как используется непараметрическая информация, получаемая в процессе эксплуатации двигателей.

Лабораторная работа  №2

Формирование   базы  данных  диагностических  параметров.

Приведение  параметров  к  САУ  и  одному   режиму  работы  АД.

Формирование   массивов  дополнительных  параметров.

Формирование допусков  на  параметры

1. Цели работы

Ознакомиться с алгоритмом приведения регистрируемых параметров к стандартным атмосферным условиям и одному режиму работы.

Для информации, регистрируемой на двигателях типа ПС-90А, выполнить подготовку информационной и нормативной базы диагностирования.

2. Минимальное содержание отчета по работе

В п.2 настоящей работы и лабораторных работ 3-8 привести минимальный математический аппарат, например из учебного пособия [3].

Таблица параметров, зарегистрированных на взлетном режиме работы двигателей.

Для одного полета представить пример расчета по приведению параметров к САУ и одному режиму. Остальные расчеты свести в таблицу, содержащую параметры, подготовленные к диагностической обработке.

Дополнить последнюю таблицу расчетом отношений параметров (скольжение роторов, отношения оборотов роторов к температуре газов за турбиной и т.п.)

Таблица допусков на параметры согласно действующим бюллетеням.

Литература: [3, п. 1.2, табл.4].

Контрольные вопросы

- Поясните необходимость приведения параметров к САУ и одному режиму.

- Перечислите параметры, для которых должно выполняться указанное приведение.

- Поясните диагностическую ценность регистрируемых параметров, производных от регистрируемых (скольжение роторов и т.п.).

- Какие существуют виды допусков на регистрируемые параметры?

Лабораторная работа  №3

Анализ  характеристик  распределений  регистрируемых параметров

1. Цель работы

Построение гистограмм и анализ  характеристик  распределений  регистрируемых параметров.

2. Минимальное содержание отчета по работе

Алгоритм построения гистограмм распределений регистрируемых параметров и математический аппарат оценки параметров распределений.

Гистограммы распределений регистрируемых параметров.

Оценки параметров распределений регистрируемых параметров.

Заключение о техническом состоянии АД по результатам оценки параметров распределений регистрируемых параметров.

Литература: [3, п. 2.2].

Контрольные вопросы

- Поясните порядок построения гистограмм распределений регистрируемых параметров.

- Раскройте понятие эксцесса, асимметрии распределения.

- Опишите порядок принятия гипотезы о виде распределения.

- Поясните возможную связь между видом распределения регистрируемых параметров и техническим состоянием двигателя.

Лабораторная работа  №4

Допусковый   контроль  параметров.  Построение    контрольных  карт. Диагностические оценки с использованием контрольных карт

1. Цели работы

Построение контрольных карт регистрируемых параметров и оценка технического состояния экземпляра АД с их использованием.

2. Минимальное содержание отчета по работе

Описание допусков на изменение регистрируемых параметров.

Определение базового значения регистрируемых параметра (для всей совокупности параметров).

Расчет границ допусков изменения регистрируемых параметров.

Построение сглаженных временных рядов регистрируемых параметров (с использованием скользящего среднего по 10 полетам).

Построение временных рядов параметров в осях “регистрируемый параметр”-“наработка” и  “ регистрируемый параметр”-“ регистрируемый параметр”  c нанесением границ допусков.

Диагностическое заключение о техническом состоянии экземпляра АД по результатам допускового контроля.

Литература: [3, п. 2.3, табл.4].

Контрольные вопросы

- Перечислите виды допусков на изменение регистрируемых параметров.

- С какой целью проводится сглаживание временных рядов? Охарактеризуйте способы сглаживания.

- Опишите порядок оценки изменения регистрируемого параметра с использованием допускового контроля.

- Опишите определение базового значения регистрируемого параметра и его использование в процессе эксплуатации двигателя.

Лабораторная работа  №5

Построение   и оценка корреляционных  матриц и графов связей

регистрируемых  параметров

1. Цель работы

Выполнить построение корреляционных матриц, описывающих связи между регистрируемыми (дополнительными –см. ЛР2) параметрами, c выделением значимых связей и построением графов связей между параметрами.

2. Минимальное содержание отчета по работе

Корреляционные матрицы на полном множестве параметров для первых и последних 10 полетов. Ранжированные матрицы для первых и последних 10 полетов. Графы связей между параметрами для первых и последних 10 полетов. Оценка полученных результатов, исходя из физических представлений о связях между параметрами.

Корреляционные матрицы на полном множестве параметров для первых и последних 10 полетов и по результатам поиска эффективных длин рядов наблюдений.

Выделить совокупность математически значимых моделей.

Литература: [3, п. 2.5, п. 2.7].

Контрольные вопросы

- Какова цель и порядок построения корреляционных матриц?

- Опишите построение матриц ранжированных связей регистрируемых параметров.

- Дайте понятие графа и поясните, какие разновидности графов могут использоваться в диагностическом анализе.

- Поясните порядок использования матриц и графов в диагностическом анализе.

Лабораторная работа  №6

Построение   однофакторных  регрессионных  моделей                            регистрируемых  параметров   с элементами  дисперсионного   анализа                     и  исследования значимости  моделей. Исследование влияния длины ряда наблюдений регистрируемых параметров на характеристики моделей

1. Цели работы

Освоить построение   однофакторных  регрессионных  моделей  регистрируемых  параметров   с элементами  дисперсионного   анализа  и  исследования  значимости  моделей.

Исследовать влияние длины ряда наблюдений на характеристики регрессионных моделей.

2. Минимальное содержание отчета по работе

Графики, содержащие временные ряды регистрируемых параметров с нанесенными на них линиями линейных трендов по наработке по последним 5, 10 и 20 полетам, уравнениями зависимостей между параметрами и квадратами коэффициентов корреляции.

Cводная таблица, содержащая описание функциональной зависимости, оценку ее параметров и значимости по R-критерию.

Табличное и графическое представление результатов оценки влияния длины ряда наблюдений на характеристики моделей при варьировании длины ряда наблюдений от 4 до 20.

Результаты поиска эффективных длин рядов наблюдений и сравнение их с априори задаваемыми в действующих эксплуатационных бюллетенях.

Оценка результатов построения моделей, описывающих связи между регистрируемыми параметрами, исходя из физических представлений.

Литература: [3, п. 2.5].

Контрольные вопросы

- Перечислите математические критерии значимости регрессионных моделей.

- Поясните влияние объема выборки на процесс оценки значимости регрессионных моделей.

- Покажите порядок построения и оценок регрессионных моделей с использованием программного обеспечения типа Excel или OpenOffice.

Лабораторная работа  №7

Построение  многофакторных  регрессионных  моделей  регистрируемых

параметров   с элементами  исследования  значимости  моделей

1. Цель работы

Выполнить построение и оценку значимости многофакторных моделей.

2. Минимальное содержание отчета по работе

Алгоритм построения и оценки многофакторных регрессионных моделей.

Результаты построения и оценок моделей параметров: “обороты ротора НД”,  “обороты ротора ВД”,  “давление за компрессором ВД”, “температура газов за турбиной НД” с использованием результатов лабораторной работы №5.

Литература: [3, п. 2.6].

Контрольные вопросы

- Дайте понятие мультиколлинеарности.

- Что является основанием для включения/исключения параметра при построении многофакторной модели.

- Дайте оценку целесообразности использования многофакторных регрессионных моделей регистрируемых параметров в диагностическом анализе.

Лабораторная работа  №8

Идентификация  модели  регистрируемого  параметра

внутри совокупности  моделей

1. Цель работы

Выполнить проверку непротиворечивости оценок с использованием регрессионных моделей для совокупности моделей, полученных в результате выполнения лабораторной работы №7.

2. Минимальное содержание отчета по работе

Алгоритмы идентификации.

Оценка параметров и  кросс-идентификация  моделей  Тквд=F(Tтнд),   Nквд=F(Tтнд)  и  Тквд=F(Nквд) для полученного набора данных  (пример результатов приведен на рисунке).

Литература: [3, п. 3.2].

Контрольные вопросы

- Поясните понятие адекватности модели.

- Поясните понятие математической значимости модели.

- Поясните понятие диагностической значимости модели.

- Поясните понятие идентификации моделей.

- Поясните понятие  непротиворечивости моделей.

- Проиллюстрируйте графически суть кросс-идентификации.

Рисунок.  Пример  к  оценке  и   кросс-идентификации  моделей

Тквд=F(Tтнд),   Nквд=F(Tтнд)  и  Тквд=F(Nквд)

Лабораторная работа № 9

Интегральная оценка технического состояния экземпляра двигателя

по результатам, полученным  в  процессе  выполнения  ЛР1-ЛР8

1. Цели работы

Выполнить интегральную оценку технического состояния экземпляра двигателя по результатам, полученным  в  процессе  выполнения  ЛР1-ЛР8 в условиях действующей нормативной базы.

Предложить направления совершенствования действующей системы параметрического диагностирования.

Ознакомиться с системой “Диагноз-90Тренд+”.

2. Минимальное содержание отчета по работе

Сводные таблицы оценок результатов,  полученных  в  процессе  выполнения  лабораторных работ 1-8.

Интегральная оценка указанных результатов с диагностических позиций (постановка диагноза).

Литература: [3, п. 3.2].

Контрольные вопросы

- Поясните порядок оценки технического состояния экземпляра двигателя в условиях эксплуатационного предприятия.

- Cформулируйте возможные направления совершенствования процедур диагностирования авиационных двигателей (c иллюстрацией примерами из отчета по лабораторным работам).

# Литература

1. Бюллетень  N 94148-БЭ-Г. Изделие: Двигатель ПС-90А. По вопросу: Внедрения в эксплуатацию 2-й очереди наземной автоматизированной системы диагностирования "АСД-Диагноз-90" двигателя ПС-90А на самолете Ил-96-300. - Пермь,1996.

2. Справочные   пособия  по  MS( Excel( и OpenOffice (встроенные справки и любые доступные издания).

# 3. Чичков Б.А. Параметрическая диагностика авиационных  двигателей: учебное пособие. -М.: МГТУ ГА, 2010.

# Примечание. Расширенный список литературы  см. в работе [3].

Содержание

Введение…………………………………………………………………………..    3

Лабораторная работа 1…………………………………………………………. .    5

Лабораторная работа 2……………………………………………………………   6

Лабораторная работа 3……………………………………………………………   7

Лабораторная работа 4……………………………………………………………   7

Лабораторная работа 5……………………………………………………………   8

Лабораторная работа 6……………………………………………………………   9

Лабораторная работа 7……………………………………………………………  10

Лабораторная работа 8……………………………………………………………  10

Лабораторная работа 9……………………………………………………………  12

Литература…………………………………………………………………………  12

# Text boxes

Тквд,   град. C

Тквд, град. C

, %

,   град.

,   град.

Tтнд, град.

Tтнд, град.

Тквд=

Ттнд

Тквд=

Nквд