ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Кафедра технической эксплуатации летательных аппаратов

и авиационных двигателей

Е.Д. Герасимова, И.Ф. Полякова

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

И РЕЖИМЫ ТО ЛА И АД

Пособие

по проведению практического занятия

«ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ АТ

С УЧЕТОМ ПЕРИОДИЧНОСТИ ИХ ТО»

для студентов V курса

специальности 160901

всех форм обучения

# Москва - 2010

# ББК  052-082

# Г37

Рецензент  д-р техн. наук, проф. А.А. Ицкович

Герасимова Е.Д., Полякова И.Ф.

Г37             Эксплуатационная надежность и режимы ТО ЛА и АД: Пособие по проведению практического занятия «Оценка эксплуатационной надежности изделий АТ с учетом периодичности их ТО».  – М.: МГТУ ГА, 2010.    – 12 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Эксплуатационная надежность и режимы ТО ЛА и АД» по Учебному плану для студентов V курса специальности 160901 всех форм обучения, утвержденному в 2007 г.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 27.04.10 г. и методического совета 30.04.10г.

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 08.07.10 г.

Печать офсетная                                        Формат 60х84/16                                     0,54 уч.-изд. л.

0,69 усл.печ.л.                                            Заказ № 1112/                                          Тираж 250 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2010

1. Общие положения

1.1. Цель работы

Целью практического занятия по теме «Оценка эксплуатационной надежности изделий АТ с учетом периодичности их ТО является:

- закрепление знаний по теме лекционных занятий «Модели возникновения и развития отказов и неисправностей АТ, используемые при формировании режимов ТО ЛА и АД»;

- приобретение навыков оценки эксплуатационной надежности изделий АТ с учетом периодичности их ТО.

1.2. Основные вопросы, подлежащие изучению для выполнения

практического занятия

Для закрепления теоретического материала по указанной теме и подготовки к практическому занятию студентам рекомендуется изучить следующие вопросы:

- классификация моделей возникновения и развития отказов и неисправностей АТ;

- характеристики состояний последовательных моделей изменения технического состояния изделий АТ;

- функции распределения наработки до возникновения неисправностей и отказов изделий АТ;

- дискретное уравнение восстановления.

2. Методические указания по теме

2.1. Постановка задачи

Обеспечение эффективности процесса технической эксплуатации (ПТЭ) ЛА (безопасности полетов, регулярности вылетов, использования и исправности самолетного парка с минимальными затратами времени, труда и средств на техническое обслуживание (ТО)) предполагает оценку эксплуатационной надежности изделий АТ.

Надежность изделий АТ поддерживается системой ТО и зависит от режимов ТО (объемов работ и периодичности их проведения – τ, ч наработки).

Ставится задача – определить значение вероятности безотказной работы изделий АТ в зависимости от периодичности их ТО.

2.2. Расчет вероятности безотказной работы изделий АТ

с учетом периодичности их ТО

## Рассмотрим изделие, которое может находиться в трех состояниях: Е0 – исправное, Е1 – неисправное и Е2 – состояние отказа. Из состояния Е0 возможен переход только в состояние Е1, а из Е1 – в состояние Е2. Т.е. используется последовательная модель изменения технического состояния изделий АТ

(1)

Основной характеристикой модели является наработка ti, за которую изделие переходит из одного состояния в другое; ti является случайной величиной и характеризуется функцией распределения F(t). Для состояния Е0 наработка t0=0. Состояние Е1 наступает после наработки изделия, равной t1. Наработка изделия t1 до наступления неисправного состояния описывается функцией распределения F1(t) (функцией распределения наработки до возникновения неисправности). Из состояния Е1 в состояние Е2 изделие переходит за наработку t2, которая описывается функцией распределения F2(t) (функцией распределения наработки до возникновения отказа). Считаем, что распределение F2(t) не зависит от того, когда изделие попало в состояние Е1. В общем случае законы распределения F1(t) и F2(t) могут быть разными и должны соответствовать процессам появления и развития неисправностей и отказов в изделии.

При определении вероятности безотказной работы изделия следует учитывать, что в моменты времени t = τ, t = 2τ,…t = kτ происходит ТО изделия. Если в момент (j-1)τ обнаруживается состояние Е0, то вмешательства не происходит. Если обнаружено состояние Е1 или Е2, то ремонтируемое изделие переводится в состояние Е0 (происходит ремонт), после чего все повторяется сначала. Рассматриваемую модель (1) можно  изобразить графически (рис.1.)

Е

Е2

Е1

Е0

0

τ	2τ…             ( j-1)τ     jτ         …        (k-1)τ   kτ            t, ч

Рис. 1. Изменение технического состояния ремонтируемого изделия при ТО        с периодичностью τ

Основной задачей сформированной модели является вычисление вероятности того, что в течение наработки  t  не возникнет отказа. Вводятся следующие обозначения: gi – вероятность того, что в моменты τ, 2τ, … (j-1)τ наблюдалось состояние Е0, а в момент jτ – состояние Е1; Рj – вероятность того, что до момента jτ включительно не будет наблюдаться состояния Е2.

Формулы определения вероятности безотказной работы для описанных выше возможных состояний изделий приведены в табл. 1.

Таблица 1

Вероятность безотказной работы изделий при ТО с периодичностью τ

| Условие безотказной работы изделия | Вероятность события |
| --- | --- |
| 1) в интервале ti [0, jτ] изделие исправно (состояние Е0) | 1 – F1(jτ) |
| 2) в моменты проведения ТО ti принимает значения τ, 2τ, … (j-1)τ, а в момент времени ti = jτ выявлена неисправность (состояние Е0) |  |
| 3) в любой момент проведения ТО ti=iτ может быть обнаружена неисправность (состояние Е1), которая устраняется при ТО и изделие становится исправным |  |

При эксплуатации изделий может быть или 1-й, или 2-й, или 3-й случай. Тогда вероятность безотказной работы изделий с учетом периодичности ТО, равной  jτ, определится из уравнения (2)

.                                     (2)

Выражение (2) называется дискретным уравнением восстановления. В случае, когда F1(t) и F2(t) соответствуют экспоненциальному закону распределения с параметрами λ1 и λ2 (интенсивности возникновения неисправности и отказа соответственно) уравнение (2) примет вид

.                                     (3)

2.3. Расчет вероятности безотказной работы изделий АТ

без учета периодичности ТО

Расчет вероятности безотказной работы изделия АТ  Р(t)  производится с учетом функции распределения наработки до возникновения отказов  F2(t). Для экспоненциального закона распределения

.                                        (4)

.                                               (5)

Результаты расчета Р(t), выполненные в соответствии с выражениями (4) и (5), сравниваются с результатами расчета Р(t), выполненными в соответствии с выражением (3).

Пример расчета вероятности безотказной работы насоса гидравлической системы ЛА приведен в прил. 1.

3. Задание для самостоятельной проработки

на практическом занятии

Для выполнения практического занятия студенты изучают методические указания по теме (п. 2 пособия), выбирают вариант задания в соответствии с прил. 2.

В соответствии с вариантом задания и исходными данными (табл. П.2.1) необходимо:

а) построить модель изменения технического состояния АТ;

б) рассчитать вероятности безотказной работы изделия АТ с учетом периодичности ТО;

в) рассчитать вероятности безотказной работы изделия АТ без учета периодичности ТО;

г) определить количество форм ТО изделия АТ для обеспечения  Рзад;

д) сделать выводы по результатам расчета.

4. Отчетность по практическому занятию

## После выполнения практического занятия студент предъявляет преподавателю отчет по форме, приведенной в прил. 3.

#### Литература

1. Герасимова Е.Д., Смирнов Н.Н., Полякова И.Ф.  Эксплуатационная надежность и режимы ТО ЛА и АД: Учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 2002.

##### Приложение 1

###### Расчет вероятности безотказной работы

насоса гидравлической системы ЛА

Наблюдается разрушение уплотнений насоса гидравлической системы ЛА. По результатам дефектации насосов выявлено, что законы распределения наработки до возникновения неисправности и до возникновения  отказа  – экспоненциальные  с   параметрами   λ1 = 1 х 10-3 и λ2 = 1 х 10-5.

Проводится ТО насоса с периодичностью τ = 300 ч, при этом контролируется техническое состояние уплотнений.

Требуется определить: 1) вероятность безотказной работы насоса в моменты проведения ТО; 2) количество форм ТО для обеспечения вероятности безотказной работы насоса Рзад=0,96.

Решение

1. Построение модели изменения технического состояния насоса с учетом проведения ТО (рис. П.1.1)

Е

Е2

Е1

Е0

300     600     900    (j -1)τ                                                  kτ           t, ч

Рис. П.1.1. Изменение технического состояния насоса при проведении ТО

с периодичностью τ = 300 ч (величины Е0, Е1, Е2 выбираются произвольно)

2. Расчет вероятности безотказной работы насоса для каждой формы ТО

Расчет выполняется в соответствии с уравнением (3). Результаты расчета Рj представлены в табл. П.1.1.

Таблица П.1.1

Вероятность безотказной работы насоса при проведении ТО с

периодичностью τ = 300 ч

| Периодичность ТО, ч | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество форм ТО (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вероятность безотказной работы Рj | 0,992 | 0,9959 | 0,9921 | 0,9642 | 0,9426 |
| Вероятность безотказной работы Р(t) | 0,997 | 0,994 | 0,991 | 0,887 | 0,86 |

3. Определение вероятности безотказной работы насоса без учета выполнения ТО

Расчет Р(t) выполняется в соответствии с уравнениями (4) и (5) для t=300 ч, t=600 ч, t=900 ч, t=1200 ч, t=1500 ч.

Результаты расчета Р(t) представлены в табл. П.1.1.

4. Определение количества форм ТО насоса для обеспечения Рзад=0,96

По результатам расчетов, представленных в табл. П.1.1 определяем количество форм ТО, для которого Рj > Рзад=0,96. Получаем  j = 4.

Выводы:

1) вероятность безотказной работы насоса, рассчитанная с учетом периодичности ТО (τ = 300 ч) выше, чем вероятность безотказной работы насоса, рассчитанная без учета периодичности ТО;

2) ТО с периодичностью (τ = 300 ч) обеспечивает более высокую безотказность насоса при его эксплуатации;

3) вероятность безотказной работы насоса с учетом проведения ТО с периодичностью 300 ч будет соответствовать заданной (Рзад=0,96) при наработке 1200 ч. После наработки 1200 ч следует заменить уплотнения, чтобы не допустить их разрушения и отказа насоса.

Приложение 2

Выбор варианта задания

Вариант задания выбирается по последней цифре номера зачетки в соответствии с табл. П.2.1.

Таблица П.2.1

Исходные данные для расчетов вероятности безотказной работы изделий АТ в моменты проведения ТО и определение количеств форм ТО для обеспечения заданного значения вероятности безотказной работы

| Вариант задания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие | Насос гидросистемы | Регулятор давления | Шарнирное соединение шасси | Топливный насос | Фильтр гидросистемы |
| Неисправ- ность | Падение выходного давления | Падение давления в системе | Износ соединения | Разрушение уплотнителей | Засорение фильтра |
| Периодичность ТО, ч нар. | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Интенсивность возникновения неисправности λ1 | 1х10-3 | 0,5х10-3 | 1,5х10-3 | 1,7х10-3 | 2х10-3 |
| Интенсивность отказов λ2 | 1х10-5 | 1,2х10-5 | 0,5х10-5 | 2,3х10-5 | 1,5х10-5 |
| Заданная вероятность безотказной работы Рзад | 0,95 | 0,92 | 0,9 | 0,86 | 0,85 |

Приложение 3

Форма отчета по практическому занятию

Кафедра ТЭЛА и АД

ОТЧЕТ

о выполнении практического занятия на тему:

«Оценка эксплуатационной надежности изделий

АТ с учетом периодичности их ТО»

| Студент _______________ | Отчет принял |
| --- | --- |
| Группа ________________ | «____» _________ 20___г. |

1. Цель и задача практического занятия

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Исходные данные для варианта № _____

изделие АТ _________________________________

неисправность_______________________________

периодичность ТО, ч нар._____________________

интенсивность возникновения

неисправности λ1= ______, отказа λ2= ______

Заданная вероятность безотказной работы Рзад= _____

3. Формирование модели изменения технического состояния изделия (рис. П.3.1)

Е

t, ч. нар.

Рис. П.3.1. Изменение технического состояния изделия при проведении ТО

4. Результаты расчета вероятности безотказной работы изделия с учетом периодичности ТО и без учета периодичности ТО (табл. П.3.1)

Таблица П.3.1

Вероятность безотказной работы _________________

(изделие АТ)

при проведении ТО с периодичностью τ = 300 ч

| Периодичность ТО, ч нар. | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество форм ТО (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pj |  |  |  |  |  |
| P(t) |  |  |  |  |  |

5. Определение количества форм ТО ____________________ для обеспечения

(изделие АТ)

Рзад=____ по результатам, представленным в табл. П.3.1.

Получено: j = _____

6. Выводы: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работу выполнил

студент ___________________

«_____» ____________20___ г.

Содержание

- Общие положения …………………………………………………….………..3

  - 1.1. Цель работы ………………………………………..……………………...3

  - 1.2. Основные вопросы, подлежащие изучению для выполнения

  - практического занятия………………………………..……………….…..3

- Методические указания по теме ……………………………………………….3

  - 2.1. Постановка задачи ………………………………………………………...3

  - 2.2. Расчет вероятности безотказной работы изделий АТ с учетом

периодичности их ТО ……………………………………………………...4

2.3. Расчет вероятности безотказной работы изделий АТ без учета

периодичности ТО ……………………………………………………….…5

- Задание для самостоятельной проработки на практическом занятии ……..6

- Отчетность по практическому занятию ………………………………..……..6

Литература ………………………………………………………………………....6

Приложение 1. Расчет вероятности безотказной работы насоса

гидравлической системы ЛА…………………………………..…7

Приложение 2. Выбор варианта задания ………………………………………..9

Приложение 3. Форма отчета по практическому занятию……………………10