ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Кафедра безопасности полетов и жизнедеятельности

В.В. Рыбалкин

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Пособие

по выполнению контрольной работы

для студентов V курса

специальности 080507

заочного обучения

# Москва - 2010

ББК 052-08.2.03

Р33

Рецензент  д-р экон. наук, проф. Б.В. Артамонов

Рыбалкин В.В.

Р33         Безопасность полетов: Пособие по выполнению контрольной работы. – М.: МГТУ ГА, 2010. – 12 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины СДР.02 «Безопасность полетов» по Учебному плану для студентов V курса специальности 080507 заочного, утвержденному в 2007 г.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 11.03.10 г.  и методического совета 08.04.10 г.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Выполнение контрольной работы в соответствии с приведенными ниже заданиями является одним из этапов изучения учебной дисциплины «Безопасность полетов». Цель контрольной работы – закрепление студентами навыков проведения инженерного анализа, углубление и обобщение знаний, полученных студентами в процессе обучения, а также творческое их применение при решении конкретных инженерных задач по оценке и повышению уровня безопасности полетов при эксплуатации авиационной техники.

Прежде чем приступить к выполнению контрольного задания, следует изучить соответствующие разделы учебной дисциплины, а также внимательно прочитать данное пособие по выполнению контрольной работы.

Студент выполняет контрольное задание согласно своего шифра. Номер варианта задания определяется последней цифрой шифра. Например, шифр 86248. Номер варианта задания в этом случае определяется цифрой 8.

По согласованию с преподавателем кафедры безопасности полетов и жизнедеятельности студент может получить индивидуальное задание для выполнения контрольной работы. Такое индивидуальное задание обычно предусматривает расчет показателей БП в конкретном авиапредприятии, где работает студент, оценку эффективности мероприятий, проводимых в данном авиапредприятии по повышению БП, и другие задачи.

Задание №1

Рассчитать статические и вероятностные показатели безопасности полетов, если известны следующие данные (табл. 1):

K – количество ВС данного типа, шт.;

Ti – налет i-го ВС за рассматриваемый период, ч;

Ni – среднее количество полетов одного ВС за рассматриваемый период, шт.;

T – продолжительность одного полета, ч;

Nап – количество АП или инцидентов за рассматриваемый период эксплуатации, шт.

Таблица 1

Основные данные для расчета показателей БП

| № варианта | K | Ti | Ni | T | Причина АП инцин. (гр.№) | Кол-во АП | К-в инц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44 | 300 | 2000 | 6 | 1 6 8 9 10 | 0 0 1 1 | 15 17 11 18 10 |
| 2 | 38 | 600 | 2500 | 4 | 2 3 5 10 | 1 0 1 0 | 15 14 18 12 |
| 3 | 65 | 1000 | 3000 | 3 | 2 4 7 9 | 0 2 0 0 | 14 15 13 12 |
| Продолжение табл. 1 |
| 4 | 40 | 1700 | 3500 | 2 | 2 6 7 10 | 0 2 0 | 14 17 14 0 |
| 5 | 39 | 1300 | 2000 | 2 | 1 2 8 10 | 1 0 0 1 | 15 14 12 10 |
| 6 | 41 | 1100 | 3000 | 2,5 | 2 4 5 7 | 1 0 1 0 | 13 13 12 14 |
| 7 | 43 | 1200 | 3000 | 2,5 | 1 2 3 5 | 1 0 1 0 | 15 13 14 17 |
| 8 | 60 | 900 | 2500 | 3,5 | 2 7 9 10 | 1 0 0 1 | 15 14 13 18 |
| 9 | 83 | 2000 | 2000 | 1,5 | 2 6 7 10 | 0 0 1 2 | 13 17 14 15 |
| 0 | 62 | 1500 | 2000 | 1,5 | 2 4 7 10 | 1 0 0 1 | 14 14 16 18 |

Порядок выполнения контрольного задания №1

Определение статистических показателей БП

- – средний налет на одно АП

=   .

- – средний налет на один инцидент

.

- – среднее количество полетов, приходящихся на один инцидент

.

- – среднее количество полетов, приходящихся на одно АП

.

Определение частных вероятностных показателей БП

- Вероятность проявления j-той причины (фактора) P (Пj).

Статистическая оценка этой вероятности определяется как отношение общего количества АП и инцидентов, произошедших по j-й причине, за используемый период времени на данном типе ВС к общему числу полетов этого типа авиатехники за тот же период времени.

.

При исследовании вопросов безопасности полетов эта характеристика является важной. Она показывает, насколько часто проявляется рассматриваемая причина в процессе эксплуатации.

Здесь n jап – количество АП и n jин – количество инцидентов по j-й причине определяется путем обработки имеющейся информации по отказам авиационной техники и группировки их по соответствующему признаку;

N – суммарное количество полетов на данном типе летательных аппаратов за рассматриваемый период.

2. Условная вероятность АП при появлении j-й причины (фактора).

P, т.е. какова вероятность того, что произойдет АП, если в полете появилась j-я причина. С точки зрения оценки безопасности полетов эта характеристика является одной из основных.

Она отражает степень опасности проявившейся причины на безопасность полётов и по ней представляется возможность судить, на какие причины необходимо обращать внимание с целью их предотвращения и соответственно повышения безопасности полетов.

Статистическая оценка условной вероятности АП при проявлении j-й причины  P* определяется как  отношение количества АП по j-й причине к общему числу АП и инцидентов по той же причине, происшедших на исследуемом типе ВС за рассматриваемый период времени.

.

- P* - вероятность j-й причины (фактора) при появлении АП.

Статистическая оценка условий вероятности определяется по формуле

P* = .

Вероятность j-й причины при появлении АП  P отражает то, насколько часто АП происходят по j-й причине, или какая доля всех АП на данном типе авиатехники приходится на j-ю причину.

4. Р* =  .

Вероятность j-й причины при появлении инцидентов Р (П (ИН) отражает то, насколько часто инциденты происходят по j-й причине и какая доля всех инцидентов на данном типе техники происходит по j-й причине.

- Р  - вероятность j-й причины (фактора) при появлении АП и ИН. Статистическая оценка вероятности определяется по формуле

Р*  =   .

Вероятность j-той причины при появлении АП и ИН  Р отражает то, насколько часто АП и ИН происходят по j-й причине или какая доля всех АП и ИН происходит по j-той причине.

Определение общих вероятностных показателей БП

- Генеральной оценкой ВС по безопасности полетов из-за j-й причины может служить Р(АП) – вероятность АП по j-й  причине (фактору), которая определяется по формуле

.

Статистическая оценка вероятности АП по j-й причине будет равна

;  .

- Статистическая оценка вероятности АП по всем причинам для данного типа ВС Р(АП) определяется по формуле

.

- Статистическая оценка вероятности успешного завершения отдельного полета на данном типе ВС

.

Рассмотренные количественные характеристики безопасности полетов справедливы, когда нет связи между отдельными группами причин АП. В действительности такие связи наблюдаются, и события оказываются зависимыми. Так, например, отказ техники в полете усложняет действия летчика, увеличивает вероятность совершения им ошибки.

Учитывая связь между аналитическими и статистическими критериями, можно определить общий аналитический критерий по известным статистическим данным. Так, например, если известен налет Т на одно АП, то вероятность завершения полетов без АП будет равна

.

Если за t принять продолжительность одного полета, например, транспортного самолета t=2ч., то при налете на одно АП Тап=1000000ч, получим

.

Это значит,  что в рассматриваемом примере приблизительно в 2-х полетах из 1000000 продолжительностью по 2ч. каждый, можно ожидать АП.

- Несколько иначе решается вопрос о математической формулировке общего критерия безопасности выполнения множества (N) полетов. В этом случае общим вероятностным показателем безопасности полетов является вероятность отсутствия АП при выполнении всех N – полетов, одинакова и поэтому

Тогда для решения задачи можно воспользоваться частной теоремой теории вероятностей о повторении опытов. В соответствии с этой теоремой число АП определяется биноминальным распределением, т.е. вероятность  того, что произойдет в полетах выражается формулой

=, где   .

Вероятность благополучного завершения всех N – полетов получим при условии

.

Так как оценка уровня безопасности полетов производится по очень большому числу полетов N, вероятность АП  в каждом из которых очень мала, то это дает основание, как показывает теория вероятностей, заменить биноминальное распределение распределением Пуассона, в соответствии с которым

.

Для вероятности благополучного завершения всех полетов получим

.

Литература

- Зубков Б.В., Сакач Р.В., Костиков В.А. Безопасность полетов. – М.: МГТУ ГА, 2007.

- Рыбалкин В.В. Безопасность полетов: Учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 1998. Ч. 1, 2.

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 08.07.10 г.

Печать офсетная                                         Формат 60х84/16                                   0,37 уч.-изд. л.

0,69 усл.печ.л.                                             Заказ № 1076/                                        Тираж 150 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2010