ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Изучение дисциплины «Радиоизмерения» предусматривает контрольную работу, успешное выполнение которой наряду с выполнением лабораторных работ позволяет студентам сдавать экзамен по дисциплине.

При выполнении контрольной работы необходимо ответить на два вопроса и решить одну задачу в соответствии с вариантом, который определяется по двум последним цифрам шифра студента, в соответствии с которыми из табл. №1 выбираются контрольные вопросы и задача.

Контрольная работа оформляется либо с использованием ученической тетради, либо на листах формата А4 с использованием компьютера.

Плановая трудоемкость контрольной работы - 6 часов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.  Основная литература

1.1. Боридько С.И., Дементьев Н.В., Тихонов Б.Н., Ходжаев И.А. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. - М.: Горячая линия – Телеком, 2007.

2.  Дополнительная литература

2.1. Метрология и радиоизмерения. /под ред. проф. В.И. Нефе-дова. - М.: Высшая школа, 2006.

2.2. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникаци-онных системах. /под ред. проф. В.И. Нефедова. - М.: Высшая школа, 2001.

2.3. Мирский Г.Я. Электронные измерения. - М.: Радио и связь, 1986.

Таблица 1

| Две последние цифры шифра | Номер темы, номер вопроса | Номер темы, номер задачи | Две последние цифры шифра | Номер темы, номер вопроса | Номер темы, номер задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00, 40, 80 | 9, 1 | 11, 10 | 20, 60 | 5, 3 | 11, 2 |
|  | 20, 1 |  |  | 15, 1 |  |
| 01,41, 81 | 6, 1 | 1, 1 | 21, 61 | 9, 3 | 1, 7 |
|  | 15, 3 |  |  | 19, 3 |  |
| 02, 42, 82 | 2, 1 | 13, 1 | 22, 62 | 4, 3 | 16, 1 |
|  | 12, 1 |  |  | 14, 2 |  |
| 03, 43, 83 | 5, 2 | 11, 7 | 23, 63 | 2, 4 | 17, 1 |
|  | 14, 4 |  |  | 12, 3 |  |
| 04, 44, 84 | 4, 1 | 18, 1 | 24, 64 | 10, 1 | 1, 8 |
|  | 13, 1 |  |  | 18, 3 |  |
| 05, 45, 85 | 9, 2 | 1, 2 | 25, 65 | 1, 4 | 13, 4 |
|  | 19, 1 |  |  | 11, 3 |  |
| 06, 46, 86 | 1, 1 | 16, 3 | 26, 66 | 9, 4 | 11, 3 |
|  | 8, 1 |  |  | 18, 2 |  |
| 07, 47, 87 | 5, 1 | 9, 3 | 27, 67 | 10, 2 | 1, 9 |
|  | 15, 4 |  |  | 20, 4 |  |
| 08, 48, 88 | 3, 1 | 11, 9 | 28, 68 | 6, 3 | 11, 4 |
|  | 13, 2 |  |  | 16, 1 |  |
| 09, 49, 89 | 8, 2 | 1, 3 | 29, 69 | 1, 3 | 17, 4 |
|  | 20, 2 |  |  | 11, 4 |  |
| 10, 50, 90 | 2, 2 | 13, 2 | 30, 70 | 7, 4 | 1, 10 |
|  | 12, 2 |  |  | 17, 2 |  |
| 11, 51, 91 | 4, 2 | 11, 8 | 31, 71 | 2,3 | 16, 2 |
|  | 14, 3 |  |  | 12, 4 |  |
| 12, 52, 92 | 7, 1 | 1, 4 | 32, 72 | 6, 4 | 9, 2 |
|  | 17, 3 |  |  | 16, 2 |  |
| 13, 53, 93 | 1, 2 | 17, 3 | 33, 73 | 10, 3 | 5, 1 |
|  | 11, 2 |  |  | 19, 2 |  |
| 14, 54, 94 | 3, 2 | 18, 2 | 34, 74 | 3, 3 | 17, 2 |
|  | 19, 4 |  |  | 13, 4 |  |
| 15, 55, 95 | 8, 3 | 1, 5 | 35, 75 | 5, 4 | 11, 5 |
|  | 17, 4 |  |  | 15, 2 |  |
| 16, 56, 96 | 6, 2 | 11, 1 | 36, 76 | 10, 4 | 5, 2 |
|  | 16, 3 |  |  | 20, 3 |  |
| 17, 57, 97 | 3, 4 | 11, 6 | 37, 77 | 4, 4 | 18, 3 |
|  | 13, 3 |  |  | 14, 1 |  |
| 18, 58, 98 | 7, 2 | 1, 6 | 38, 78 | 11, 1 | 13, 3 |
|  | 16, 4 |  |  | 18, 4 |  |
| 19, 59, 99 | 7, 3 | 9.1 | 39, 79 | 8, 4 | 5, 3 |
|  | 17, 1 |  |  | 18, 1 |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

Тема 1. Аналоговые электронные вольтметры.

Контрольные вопросы

1. Основные структурные схемы электронных вольтметров: принцип действия, области применения, достоинства и недостатки.

2.  Измерительные преобразователи среднеквадратического (действующего, эффективного) значения: схема, принцип действия.

3. Измерительные преобразователи средневыпрямленного значения:  схема, принцип действия.

4. Измерительные преобразователи амплитудного (пикового) значения: схема, принцип действия.

Литература:[1.1, с. 146-160; 2.1, с. 189-197; 2.2, с. 124-140].

Задачи

Пример решения типовой задачи.

Найти показание электронного вольтметра (ЭВ), у которого шкала проградуирована в среднеквадратических значениях (СКЗ) синусоидального напряжения, измерительный преобразователь пиковый с открытым входом, если на его вход подается напряжение вида

Проработать теоретический материал [1.1, с.149-151].

Решение

Напряжение, показываемое вольтметром:

где –  градуировочный коэффициент (ГК) вольтметра;

– постоянное напряжение на выходе пикового измерительного преобразователя с открытым входом, которое примерно равно амплитудному значению входного напряжения.

Так как рассматриваемый ЭВ предназначен для измерения СКЗ синусоидального значения, то его ГК определяется  следующим образом:

где Uсин. и Um_син. – соответственно среднеквадратическое и амплитудное значения синусоидального напряжения.

Известно, что то есть

Тогда

где Um_пил. – амплитудное значение входного пилообразного напряжения (Um пил. = 2 В),

Задача №1. Определить показание электронного вольтметра, который имеет измерительный преобразователь средневыпрямленного значения с открытым входом и шкалу, проградуированную в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения, если на его вход подается напряжение вида

где  T=2π/ω - период повторения. Ответ: 0,707 В.

Задача №2. Определить показание электронного вольтметра, который имеет измерительный преобразователь средневыпрямленного значения с закрытым входом и шкалу, проградуированную в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения, если на его вход подается напряжение вида

Ответ: 0,55 В.

Задача №3. Показание электронного вольтметра, который имеет измерительный преобразователь средневыпрямленного значения с открытым входом и шкалу, проградуированную в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения, при подаче на его вход напряжения в виде последовательности прямоугольных однополярных видеоимпульсов с амплитудой 10 В, составило 2 В. Определить скважность этой последовательности. Ответ: 5,5.

Задача №4. Найти показание электронного вольтметра, у которого шкала проградуирована в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения, измерительный преобразователь средневыпрямленного значения с закрытым входом, если на его вход подается последовательность прямоугольных положительных видеоимпульсов с амплитудой 10 В и скважностью 5. Ответ: 3,52 В.

Задача №5. Найти показание электронного вольтметра, у которого шкала проградуирована в среднеквадратических значениях, измерительный преобразователь среднеквадратических значений с открытым входом, если на его вход подается напряжение вида

Ответ: 1,6 В.

Задача №6. Определить показание электронного вольтметра, который имеет измерительный преобразователь пикового значения с закрытым входом и шкалу, проградуированную в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения, если к его входу приложено напряжение в виде последовательности прямоугольных положительных видеоимпульсов с амплитудой        Um =10 В и скважностью     q   =10. Ответ: 6,36 В.

Задача №7. Найти показание электронного вольтметра, у которого шкала проградуирована в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения, измерительный преобразователь средневыпрямленных значений с открытым входом, если на его вход подается напряжение вида

Ответ: 0,55 В.

Задача №8. Найти показание электронного вольтметра, у которого шкала проградуирована в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения, измерительный преобразователь средневыпрямленных значений с открытым входом, если на его вход подается напряжение вида

Ответ: 0,35 В.

Задача №9. Найти показание электронного вольтметра, у которого шкала проградуирована в среднеквадратических значениях, измерительный преобразователь среднеквадратических значений с открытым входом, если на его вход подается напряжение вида

Ответ: 0,8 В.

Задача №10. Найти показание электронного вольтметра, у которого шкала проградуирована в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения, измерительный преобразователь пикового значения с закрытым входом, если на его вход подается напряжение вида

Ответ: 0,53В.

Тема 2. Цифровые вольтметры.

Контрольные вопросы

1. Цифровой вольтметр с однократным интегрированием: схема, принцип действия, погрешности.

2. Цифровой вольтметр с двойным интегрированием: схема, принцип действия, погрешности.

3. Цифровой вольтметр поразрядного уравновешивания: схема, принцип действия, погрешности.

4. Цифровой мультиметр.

Литература: [1.1, с. 160-161; 2.1, с. 197-208; 2.2, с. 140-150].

Тема 3. Методы измерения тока на радиочастотах.

Контрольные вопросы

1. Электромеханические приборы магнитоэлектрической системы: схема, принцип действия, погрешности.

2. Выпрямительные амперметры: схема, принцип действия, погрешности.

3. Термоэлектрические амперметры: схема, принцип действия, погрешности.

4. Электронные амперметры: схема, принцип действия, погрешности.

Литература: [1.1, с. 176-187; 2.2 , с. 124-133].

Тема 4. Методы измерения поглощаемой и проходящей мощности.

Контрольные вопросы

1. Методы измерения поглощаемой мощности (метод вольтметра): схема, характеристика, достоинства и недостатки, погрешности.

2. Методы измерения поглощаемой мощности (тепловые методы): схемы, характеристика, достоинства и недостатки, погрешности.

3. Методы измерения проходящей мощности (на основе направленных ответвителей): схема, характеристика, достоинства и недостатки, погрешности.

4. Методы измерения проходящей мощности (пондеромоторный метод, метод на основе эффекта Холла):  схемы, характеристика, достоинства и недостатки, погрешности.

Литература: [1.1, с. 262-280].

Тема 5.  Методы измерения импульсной мощности.

Контрольные вопросы

- Косвенный метод измерения импульсной мощности на высоких и сверхвысоких частотах.

- Прямой метод измерения импульсной мощности на высоких и сверхвысоких частотах с использованием болометра.

- Электронный метод измерения импульсной мощности на высоких и сверхвысоких частотах.

- Цифровой ваттметр: схема, принцип действия.

Литература: [1.1, с. 327-328; 2.3, с. 223-225].

Задачи

Пример решения типовой задачи.

Найти среднюю и импульсную мощности генератора прямоугольных радиоимпульсов, если показания измерителя средней мощности составили Рпок.=1_Вт; ослабление аттенюатора, включаемого между генератором и ваттметром ΔдБ = – 40 дБ; длительность радиоимпульсов tи = 1 мкс, период их повторения Tп_=_1_мс.

Проработать теоретический материал [1.1, с. 262-264].

Решение

Ослабление аттенюатора:

где   – средняя мощность генератора.

Тогда

Импульсная  мощность генератора:

где q  – скважность радиоимпульсов,

Тогда

Задача №1. Найти показание ваттметра, измеряющего среднюю мощность сигнала и подключенного через аттенюатор с ослаблением 20 дБ к генератору прямоугольных радиоимпульсов, если импульсная мощность генератора 100 Вт, длительность импульсов 5 мкс,  частота повторения 1 кГц. Ответ: 5 мВт.

Задача №2. К генератору прямоугольных радиоимпульсов через аттенюатор подключен ваттметр, измеряющий импульсную мощность. Рассчитать необходимое ослабление аттенюатора, если максимальный предел измерения ваттметра 1 Вт, средняя мощность генератора 1 Вт, длительность импульсов 1 мкс, период повторения   1 мс. Ответ: 30 дБ.

Задача №3. Средняя мощность генератора прямоугольных радиоимпульсов 10 Вт, скважность 100. Найти показание ваттметра, измеряющего импульсную мощность, который подключен к генератору через аттенюатор с ослаблением 40 дБ. Ответ: 0,1 Вт.

Тема  6. Генераторы гармонических колебаний.

Контрольные вопросы

1. Назначение, классификация и основные характеристики изме-рительных генераторов.

2. Генератор низких частот: схема, принцип действия.

- Генератор высоких частот: схема, принцип действия.

4. Генератор сверхвысоких частот: схема, принцип действия.

Литература: [1.1; с. 134-142].

Тема 7. Генераторы импульсных и шумовых сигналов. Генераторы сигналов специальной формы.

Контрольные вопросы

- Генератор сигналов специальной формы: схема, принцип действия.

- Импульсный генератор: схема, принцип действия.

3. Генератор шумовых сигналов: схема, принцип действия.

4. Генератор псевдошумовых (псевдослучайных) сигналов.

Литература: [1.1, с. 142-144; 2.3, с. 388-390, 400-403].

Тема 8. Универсальный и цифровой осциллографы.

Контрольные вопросы

- Универсальный электронно-лучевой осциллограф: схема, принцип действия.

- Характеристика основных видов разверток и синхронизаций в универсальном электронно-лучевом осциллографе.

- Цифровой осциллограф: схема, принцип действия.

- Двухканальный осциллограф: схема, принцип действия.

Литература: [1.1, с. 162-185; 2.1, с. 244-258].

Тема 9. Стробоскопический и скоростной осциллографы.

Контрольные вопросы

1. Суть стробоскопического метода осциллографирования.

2. Стробоскопический осциллограф: схема и принцип действия стробоскопического преобразователя.

3. Стробоскопический осциллограф: принцип действия схемы автоматического сдвига импульсов.

4. Скоростной осциллограф: принцип действия.

Литература: [2.1, с. 262-265; 2.3, с. 80-84].

Задачи

Пример решения типовой задачи.

Усилитель вертикального отклонения (УВО) стробоскопического осциллографа имеет полосу пропускания Δfп УВО = 1 МГц. Рассчитать полосу пропускания стробоскопического осциллографа при коэффициенте трансформации масштаба времени kтр. = 103.

Проработать теоретический материал [2.1, с. 264-265; 2.3, с. 80-84].

Решение

Полоса пропускания стробоскопического осциллографа:

Задача №1. Рассчитать необходимую полосу пропускания усилителя вертикального отклонения стробоскопического осциллографа, чтобы при шаге стробирования 0,01 нс эквивалентная полоса пропускания была не менее 1 ГГц. Ответ: 10 МГц.

Задача №2. Для осциллографирования импульсного сигнала с периодом повторения 1 нс в универсальном осциллографе потребовалась бы скорость развертки 108 м/с. Рассчитать скорость развертки стробоскопического осциллографа, необходимую для наблюдения вышеназванного сигнала, если шаг стробирования равен 0,01 нс. Ответ: 1000000 м/с.

Задача №3. Усилитель вертикального отклонения стробоскопического осциллографа имеет полосу пропускания         Δfп  =10 МГц. Рассчитать шаг стробирования в этом осциллографе, обеспечивающий осциллографирование синусоидального напряжения с частотой  f=1 ГГц. Ответ: 0.01 нс.

Тема 10. Осциллографические методы измерения частоты. Измерение частоты методом заряда и разряда конденсатора. Резонансный и гетеродинный методы измерения частоты.

Контрольные вопросы

1. Осциллографические методы измерения частоты: схемы, принцип функционирования.

2. Конденсаторный частотомер: схема, принцип действия, погрешности.

3. Гетеродинный частотомер: схема, принцип действия, погрешности.

4. Резонансный частотомер: схема, принцип действия, погрешности.

Литература: [1.1, с. 188-189, 205-210; 2.1, с. 273-280].

Тема 11. Электронно-счетный частотомер (ЭСЧ). Измерение частоты колебаний СВЧ-диапазона с использованием ЭСЧ.

Контрольные вопросы

- ЭСЧ в режиме измерения частоты: схема, принцип действия, погрешности.

2. ЭСЧ в режиме измерения временного интервала: схема, принцип действия, погрешности.

3. ЭСЧ при измерении частоты СВЧ сигналов: схема, принцип действия, погрешности.

4. Измерение временных интервалов нониусным методом.

Литература: [1.1, c. 195-203; 2.2, с. 204-205].

Задачи

Примеры решения типовых задач.

Проработать теоретический материал: [1.1, c. 195-203; 2.2, с. 204 -205].

1. Измерение частоты периодического сигнала осуществляется цифровым частотомером. Рассчитать максимальное значение относительной погрешности дискретности, если частота кварцевого генератора  fкв. = 1 МГц, коэффициент деления делителя частоты в канале формирования стробирующего импульса kд = 102, измеряемая частота fИ = 50 МГц.

Решение

Максимальная абсолютная погрешность дискретности:

Максимальная относительная погрешность дискретности:

2. Измерение периода гармонического напряжения осуществляется цифровым частотомером. Рассчитать максимальное значение относительной погрешности дискретности, если в канале формирования счетных импульсов частота кварцевого генератора  fкв._=_5_МГц, коэффициент умножения умножителя частоты kу = 10, измеряемый период  ТИ = 100 мкс.

Решение

Максимальная абсолютная погрешность дискретности:

где Тсч. – период счетных импульсов;

Максимальная относительная погрешность дискретности:

3. Измерение частоты СВЧ-колебаний осуществлялось цифровым частотомером, имеющим гетеродинный преобразователь частоты. При измерении были получены два значения частоты гетеродина   fг1_=_50,1_МГц, fг2_=_50,0_МГц. Найти значение частоты СВЧ-колебаний.

Решение

Так как fг2 < fг1 , то имеют место следующие соотношения:

где fИ – измеряемая частота СВЧ-колебаний.

Тогда номер гармоники напряжения гетеродина с частотой первой гармоники  fг1 будет равен:

Значение измеряемой частоты СВЧ-колебания:

Задача №1. Измерение частоты периодического сигнала осуществляется цифровым частотомером. Рассчитать коэффициент деления делителя частоты в канале формирования стробирующего      импульса, чтобы при измерении  частоты fи  =10 МГц относительная погрешность дискретности не превысила значения   =10-6.  Частоту кварцевого генератора принять равной   fкв  =5 МГц. Ответ: 500000.

Задача №2. Измерение периода гармонического напряжения  осуществляется цифровым частотомером. Рассчитать коэффициент умножения частоты в канале формирования счетных импульсов, чтобы абсолютная погрешность дискретности не превысила значения  =10 нс. Частоту кварцевого генератора принять равной  fкв  =5 МГц. Ответ: 20.

Задача №3. Измерение частоты СВЧ-колебаний осуществлялось цифровым частотомером, имеющим гетеродинный преобразователь    частоты. При измерении были получены  два значения частоты      гетеродина  fг1 =102,0 МГц,  fг2 =100,0 МГц. Рассчитать значение частоты СВЧ-колебания. Ответ: 5100 МГц.

Задача №4. Измерение частоты периодического сигнала осуществляется методом дискретного счета. Каково должно быть время счета (время измерения) при измерении частоты fи =1 МГц, чтобы относительная погрешность дискретности не превысила значения       =10-4%? Ответ: 1 с.

Задача №5. Измерение периода гармонического напряжения осуществляется методом дискретного счета. Какова должна быть частота счетных импульсов при измерении периода   Tи =100 мкс, чтобы относительная погрешность дискретности не превысила значения       =10-3 ? Ответ: 10 МГц.

Задача №6. В процессе измерения частоты СВЧ-колебаний цифровым частотомером, имеющим гетеродинный преобразователь частоты, были получены результаты: значение частоты входного колебания     fи  =2 ГГц, значение частоты гетеродина     fг2 =50 МГц. Определить номера гармоник напряжения гетеродина, которые были использованы при измерении частоты СВЧ-колебаний. Ответ: 39 и 40.

Задача №7. Измерение частоты гармонического сигнала осуществляется цифровым частотомером. Рассчитать коэффициент умножения частоты гармонического сигнала, чтобы уменьшить относительную погрешность дискретности в пять раз. Ответ: 5.

Задача №8. Измерение периода гармонического напряжения осуществляется цифровым частотомером. Рассчитать коэффициент деления делителя частоты гармонического напряжения, чтобы уменьшить относительную погрешность дискретности в 10 раз. Ответ: 10.

Задача №9. Измерение частоты гармонического сигнала осуществляется цифровым частотомером. Рассчитать относительную погрешность дискретности, если коэффициент умножения частоты гармонического сигнала Ку=2, коэффициент деления делителя частоты в канале формирования стробирующего импульса Кд = 103, измеряемая частота fи=1 МГц, частота кварцевого генератора       fкв.=5 МГц. Ответ: 0,25 %.

Задача №10. Измерение периода гармонического напряжения осуществляется цифровым частотомером. Рассчитать относительную погрешность дискретности, если коэффициент деления делителя частоты гармонического напряжения Кд=10, коэффициент умножения частоты в канале формирования счетных импульсов Ку=5, измеряемый период Ти=10 мкс,  частота кварцевого генератора         fкв  = 5 МГц. Ответ: 0,04 %.

Тема 12. Осциллографические методы измерения фазового сдвига, метод преобразования фазового сдвига во временной интервал.

Контрольные вопросы

1. Осциллографические методы измерения фазы (при линейной и синусоидальной развертках): схемы, принцип действия.

2. Осциллографические методы измерения фазы (компенсационный метод измерения фазового сдвига): схема, принцип действия.

3. Метод преобразования фазового сдвига во временной интервал.

4. Метод измерения фазы с преобразованием частоты: схема, принцип действия.

Литература: [1.1, с. 286-290; 2.1, с. 292-300; 2.2, с. 230-232].

Тема 13. Метод дискретного счета. Цифровой фазометр.

Контрольные вопросы

1. Использование метода дискретного счета при измерении фазового сдвига.

2.   Цифровой фазометр: схема, принцип действия, погрешности.

3. Цифровой фазометр среднего значения: схема, принцип действия, погрешности.

4. Микропроцессорный фазометр: схема, принцип действия, погрешности.

Литература: [1.1, с. 291-293; 2.1, с. 302-308].

Задачи

Пример решения типовой задачи.

При измерении фазового сдвига между синусоидальными напряжениями с частотой f_=_1_кГц используется метод дискретного счета. Рассчитать максимальную относительную погрешность дискретности, если частота счетных импульсов fсч._=_2_МГц, измеряемый фазовый сдвиг Δφ = 60º.

Проработать теоретический материал: [1.1, с. 291-293; 2.1, с. 302-308].

Решение

Абсолютная максимальная погрешность дискретности:

Относительная максимальная погрешность дискретности:      .

Задача №1. При измерении фазового сдвига между синусоидальными напряжениями с частотой f =10,0 кГц используется метод дискретного счета. Рассчитать период счетных импульсов, если допустимая абсолютная погрешность дискретности измерения фазового сдвига      =0,090. Ответ: 25 нс.

Задача №2. При измерении фазового сдвига между синусоидальными напряжениями используется метод дискретного счета.  Какова должна быть частота  счетных импульсов, если частота синусоидальных напряжений f = 5 кГц, а допустимая относительная погрешность дискретности   =10-3  и  измеряемый фазовый  сдвиг     =300? Ответ: 60 МГц.

Задача №3. При измерении фазового сдвига между гармоническими напряжениями используется метод дискретного счета. При каком соотношении между частотами гармонического напряжения и счетных импульсов абсолютная погрешность дискретности измерения фазового сдвига не превысит значения        Δg max Δφ   = 0,10 ? Ответ: 1 /3600> f  / fсч ._\.\|||||.

Задача №4. При измерении фазового сдвига между гармоническими напряжениями используется метод дискретного счета. Рассчитать относительную погрешность дискретности δg max Δφ, если частота счетных импульсов больше частоты гармонических напряжений в 1000 раз и измеряемый фазовый сдвиг Δφ = 600. Ответ 0,6 %.

Тема 14. Параллельный и последовательный анализ спектра. Анализатор спектра последовательного типа. Цифровой анализатор спектра.

Контрольные вопросы

1. Анализатор спектра параллельного типа: схема, принцип действия.

2. Анализатор спектра последовательного типа: схема, принцип действия.

3. Цифровой анализатор спектра со сжатием сигнала во временной области: схема, принцип действия.

4. Цифровой анализатор спектра на основе дискретного преобразования Фурье: схема, принцип действия.

Литература: [1.1, с. 233-243].

Тема 15. Измерение параметров модуляции и коэффициента нелинейных искажений.

Контрольные вопросы

1. Измеритель параметров амплитудной модуляции сигналов: схема, принцип действия.

2. Измеритель параметров частотной модуляции сигналов: схема, принцип действия.

3. Измеритель нелинейных искажений сигналов: схема, принцип действия.

4. Цифровой измеритель нелинейных искажений сигналов: схема, принцип действия.

Литература: [1.1, с. 243-249; 2.3, с. 262-263].

Тема 16. Измерение активных сопротивлений. Мостовые схемы измерителей. Резонансные измерители емкости конденсаторов, индуктивности катушек и добротности колебательных контуров. Измерители параметров четырехполюсников.

Контрольные вопросы

1. Омметр, мегаомметр, миллиомметр: схемы, принцип действия.

2. Измерители индуктивности и емкости, в которых используются резонансный и генераторный методы: схемы, принцип действия.

3. Аналоговый измеритель добротности колебательного контура: схема, принцип действия.

4.  Панорамный измеритель АЧХ: схема, принцип действия.

Литература: [1.1, с. 211-224, 228-229; 2.3, с. 321-323].

Задачи

Пример решения типовой задачи.

Добротность контура определяется методом вариации частоты и рассчитывается по формуле:

Рассчитать случайную относительную погрешность косвенного измерения добротности контура, если среднеквадратические отклонения случайной относительной погрешности измерения частот f1 и f2 равны, сами частоты  f1 =490 кГц и f2 =510 кГц, коэффициент корреляции между случайными погрешностями измерения частот равен нулю.

Проработать теоретический материал: [1.1, с. 66-71].

Решение

Находим абсолютную случайную погрешность косвенного измерения добротности контура:

где  и  –  частные производные от выражения  по аргументам соответственно f1 и f2 ;

и  – абсолютные случайные погрешности косвенного измерения соответственно частот f1 и f2:

где  и  – относительные случайные погрешности косвенного измерения соответственно частот f1 и f2;

Тогда

Далее находим случайную относительную погрешность косвенного измерения добротности контура:

Задача №1. Измерение емкости конденсатора осуществляется контурным методом. Рассчитать случайную погрешность косвенного измерения емкости, если значения случайной погрешности измерения частоты и индуктивности соответственно равны       =1%,     =2%,      и     не коррелированны. Ответ: 2,82 %.

Задача №2. Измерение индуктивности катушки осуществляется контурным методом. Рассчитать случайную погрешность косвенного измерения индуктивности,  если  значения случайной погрешности измерения частоты и емкости соответственно равны  =1%,   =2% ,  и   не коррелированны. Ответ: 2,82 %.

Задача №3. Сопротивление резистора измеряется с помощью электронного вольтметра и амперметра. Рассчитать случайную погрешность измерения сопротивления δR, если случайные погрешности измерения напряжения и тока соответственно равны    δU = 2%,   δI = 3%. Считать, что δU и δI не коррелированны. Ответ: 3,6%.

Тема 17. Цифровые измерители активных сопротивлений, емкости конденсаторов, индуктивности катушек и добротности колебательных контуров.

Контрольные вопросы

1. Цифровой измеритель сопротивления с использованием метода дискретного счета: схема, принцип действия.

2. Цифровой измеритель емкости с использованием метода уравновешивающего преобразования: схема, принцип действия.

3. Цифровой измеритель сопротивления, емкости, индуктивности с использованием метода развертывающего преобразования: схема, принцип действия.

4. Цифровой измеритель сопротивления, емкости, индуктивности с микропроцессором: схема, принцип действия.

Литература: [1.1, с. 225-228; 2.2, с. 280-286].

Задачи

Примеры решения типовых задач.

- При измерении индуктивности катушки используется метод дискретного счета. Рассчитать максимальное значение  относительной погрешности дискретности, если частота счетных импульсов fсч._=_25_МГц, сопротивление образцового резистора R0_=_1_кОм, измеряемая индуктивность LИ = 4 мГн.

Проработать теоретический материал: [1.1, с. 225-228; 2.2, с. 280-286].

Решение

Относительная  максимальная погрешность дискретности:

- При измерении емкости конденсатора используется метод дискретного счета. Рассчитать максимальное значение  относительной погрешности дискретности, если период счетных импульсов Тсч._=_1_мкс, сопротивление образцового резистора R0_=_10_кОм, измеряемая емкость СИ = 10 нФ.

Проработать теоретический материал: [1.1, с. 225-228; 2.2, с. 280-286].

Решение

Относительная  максимальная погрешность дискретности:

Задача №1. При измерении индуктивности катушки используется метод дискретного счета. Рассчитать максимальное значение абсолютной погрешности дискретности, если частота счетных импульсов 1 МГц, а сопротивление образцового резистора 1 кОм. Ответ:  1 мГн.

Задача №2. При измерении емкости конденсатора используется метод дискретного счета. Рассчитать период счетных импульсов, если допустимая относительная погрешность дискретности 1%, сопротивление образцового резистора 1 кОм и измеряемая емкость 0,1 мкФ. Ответ: 1 мкс.

Задача №3. При измерении индуктивности катушки используется метод дискретного счета. Рассчитать максимальное значение относительной погрешности дискретности δg max L , если период счетных импульсов  Тсч=0,1 мкс, сопротивление образцового резистора R0=1 кОм, измеряемая индуктивность  Lи=10 мГн. Ответ: 1%.

Задача №4. При измерении емкости конденсатора используется метод дискретного счета. Рассчитать частоту счетных импульсов, если допустимая абсолютная погрешность дискретности                    Δg max C  =10 пФ, а сопротивление образцового резистора Rо=10 кОм. Ответ:10 МГц.

Тема 18. Измерение параметров линейных СВЧ-устройств. Измерительные линии, измерители КСВ и ослабления.

Контрольные вопросы

1. Устройство и принцип действия измерительной линии.

2. Измерение комплексного сопротивления с помощью измери-тельной линии.

3. Панорамный измеритель КСВ: схема, принцип действия.

4. Микропроцессорный панорамный измеритель КСВ: схема, принцип действия.

Литература: [1.1, с. 374-385; 2.3, с. 274-279].

Задачи

Пример решения типовой задачи.

На измерительной линии с волновым сопротивлением W_=75 Ом с подключенной к ней нагрузкой получены следующие результаты измерений: максимальное показание индикатора Umax = 90 делений, минимальное показание индикатора Umin = 10 делений, расстояние между соседними минимальными показаниями индикатора lmin_min=5_см, расстояние от нагрузки до ближайшего к ней максимального показания индикатора  lн_max = 2 см. Определить сопротивление нагрузки, считая, что индикатор имеет измерительный преобразователь среднеквадратического значения.

Проработать теоретический материал: [1.1, с. 374-385; 2.3, с. 274-279].

Решение

Комплексное сопротивление нагрузки измерительной линии:

где  – комплексный коэффициент отражения напряжения в сечении линии, где включена нагрузка;

– модуль комплексного коэффициента отражения                   (КСВ – коэффициент стоячей волны в линии       ;

– аргумент комплексного коэффициента отражения

lН_min – расстояние от нагрузки до ближайшего к ней минимума,

λ – длина волны в линии.

КСВ в линии:

Модуль комплексного коэффициента отражения:

Расстояние от нагрузки до ближайшего к ней минимума:

Длина волны в линии:

Аргумент комплексного коэффициента отражения:

Комплексное сопротивление нагрузки:

Задача №1. На измерительной линии с волновым сопротивлением W=75 Ом с подключенной к ней нагрузкой получены следующие результаты измерений: максимальное показание индикатора – 75 делений, минимальное – 3 деления, расстояние между соседними максимальным и минимальным показаниями – 7,5 см, расстояние от нагрузки до ближайшего к ней минимального показания индикатора – 6 см. Определить сопротивление нагрузки, считая, что индикатор имеет измерительный преобразователь среднеквадратического значения. Ответ:               114- j161 Ом.

Задача №2. На измерительной линии с волновым сопротивлением W=75 Ом с подключенной к ней нагрузкой получены следующие результаты измерений: максимальное показание индикатора – 40 делений, минимальное – 10 делений, расстояние между соседними минимальными показаниями – 10 см, расстояние от нагрузки до ближайшего к ней максимального показания индикатора – 2,5 см. Определить сопротивление нагрузки, считая, что индикатор имеет измерительный преобразователь среднеквадратического значения. Ответ: 60+ j45 Ом.

Задача №3. На измерительной линии с волновым сопротивлением W=75 Ом с подключенной к ней нагрузкой получены следующие результаты измерений: максимальное показание индикатора – 90 делений, минимальное – 10 делений, расстояние между соседними максимальными показаниями – 4 см, расстояние от нагрузки до ближайшего к ней минимального показания индикатора – 1 см. Определить сопротивление нагрузки, считая, что индикатор имеет измерительный преобразователь среднеквадратического значения. Ответ: 103- j97 Ом.

Тема 19. Аналоговые и цифровые измерители среднего значения, средней мощности, дисперсии, корреляционной функции, спектральной плотности мощности, функции распределения и плотности распределения вероятностей случайных процессов.

Литература: [2.1, с. 390-408].

Контрольные вопросы

1. Аналоговые и цифровые измерители среднего значения, средней мощности и дисперсии случайного сигнала: схемы, принцип действия.

2. Аналоговый и цифровой измерители функции распределения и функции плотности распределения вероятностей случайного сигнала: схема, принцип действия.

3. Аналоговый и цифровой измерители корреляционной функции случайного сигнала: схемы, принцип действия.

4. Аналоговые измерители спектральной плотности мощности случайного сигнала (метод фильтрации, по корреляционной функции): схемы, принцип действия.

Тема 20. Основные пути автоматизации радиоизмерений. Измерительно-вычислительные комплексы. Информационно-измерительные системы. Системы контроля и диагностики.

Литература: [2.1, с. 409-432].

Контрольные вопросы

1. Измерительные системы: назначение, состав.

2. Виртуальные информационно-измерительные системы: назна-чение, состав.

3. Интеллектуальные измерительные системы: назначение, состав.

4. Стандартные интерфейсы, используемые в информационно-измерительных системах.

# Text boxes

t

3Т

2Т

u(t), B

t

3Т

2Т

u(t), B

Т

0

2