ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ                ПОЛЕТОВ, АВИАЦИОНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Выполнение контрольной работы в соответствии с приведенными ниже заданиями является одним из этапов изучения учебной дисциплины "Безопасность полетов ". Цель контрольных работ – закрепление студентами навыков проведения инженерного анализа, углубление и обобщение знаний, полученных студентами в процессе обучения, а также творческое их применение при решении конкретных инженерных задач по оценке и повышению уровня безопасности полетов при эксплуатации авиационной техники.

Прежде чем приступать к выполнению контрольного задания, следует изучить соответствующие разделы учебной дисциплины, а также внимательно прочитать настоящие методические указания к контрольным заданиям.

Студент выполняет контрольное задание согласно своему шифру. Номер варианта задания определяется последней цифрой шифра. Например, шифр М-060248. Номер варианта в этом случае определяется цифрой "8" .

По согласованию с преподавателем кафедры "Безопасность полетов и жизнедеятельности" студент может получить индивидуальное задание для выполнения контрольной работы. Такое индивидуальное задание обычно предусматривает расчет показателей БП в конкретном авиапредприятии, где работает студент, оценку эффективности мероприятий, проводимых в данном авиапредприятии по повышению БП, и другие задачи, основанные на решении их для конкретного ВС, его функциональных систем.

При выполнении заданий по авиационной безопасности (АБ) студент рассматривает вопросы обеспечения АБ на конкретном авиапредприятии в соответствии со своим шифром.

По согласованию с преподавателем кафедры возможно изложение вопросов АБ для некоторого обобщенного авиапредприятия.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Рассчитать статистические и вероятностные показатели безопасности полетов, если известны следующие данные (табл. 1):

k - количество ВС данного типа, ют;

ti - налет i-ro ВС за рассматриваемый период, ч;

Ni - среднее количество полетов одного ВС за рассматриваемый период;

t - продолжительность одного полета, ч;

nАП (ИН) – количество авиационных происшествий (АП) и инцидентов (ИН)

Причина AП:

1 – отказы силовой установки (СУ);

2 – отказы авиационного и радиоэлектронного оборудования (А и РЭО);

3 – планер и функциональные системы (П и ФС);

4 – ошибки и нарушения экипажа (ЭК)

Таблица 1

Исходные данные (условные)

| №№ вариантов | K | Ni | t | Причина АП (инцидента) | nАП | nАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | СУ | - | 18 |
| 1 | 47 | 700 | 6 | А и РЭО | 1 | 14 |
|  |  |  |  | П и ФС | - | 11 |
|  |  |  |  | ЭК | 1 | 7 |
|  |  |  |  | СУ | 1 | 23 |
| 2 | 73 | 900 | 4 | А и РЭО | 2 | 17 |
|  |  |  |  | П и ФС | - | 19 |
|  |  |  |  | ЭК | 1 | 11 |
|  |  |  |  | СУ | - | 21 |
| 3 | 67 | 1200 | 3 | А и РЭО | 1 | 16 |
|  |  |  |  | П и ФС | 1 | 13 |
|  |  |  |  | ЭК | - | 9 |
|  |  |  |  | СУ | 1 | 17 |
| 4 | 59 | 1100 | 2,5 | А и РЭО | - | 19 |
|  |  |  |  | П и ФС | 1 | 11 |
|  |  |  |  | ЭК | 1 | 5 |
|  |  |  |  | СУ | - | 15 |
| 5 | 53 | 2000 | 2,5 | А и РЭО | 1 | 19 |
|  |  |  |  | П и ФС | - | 17 |
|  |  |  |  | ЭК | - | 11 |
|  |  |  |  | СУ | - | 21 |
| 6 | 83 | 1400 | 3 | А и РЭО | 1 | 16 |
|  |  |  |  | П и ФС | - | 13 |
|  |  |  |  | ЭК | 1 | 9 |
|  |  |  |  | СУ | 1 | 17 |
| 7 | 71 | 1000 | 3,5 | А и РЭО | 2 | 19 |
|  |  |  |  | П и ФС | - | 11 |
|  |  |  |  | ЭК | 1 | 5 |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СУ | 1 | 20 |
| 8 | 61 | 1700 | 2 | А и РЭО | 1 | 19 |
|  |  |  |  | П и ФС | - | 16 |
|  |  |  |  | ЭК | 1 | 11 |
|  |  |  |  | СУ | 2 | 16 |
| 9 | 57 | 2000 | 1,5 | А и РЭО | - | 21 |
|  |  |  |  | П и ФС | 1 | 14 |
|  |  |  |  | ЭК | - | 13 |
|  |  |  |  | СУ | 1 | 18 |
| 0 | 45 | 1900 | 1,5 | А и РЭО | 1 | 17 |
|  |  |  |  | П и ФС | - | 15 |
|  |  |  |  | ЭК | 1 | 11 |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1)ТАП - средний налет на одно АП

где К- количество ВС данного типа;

2)- средний налет на один ИН

3)-среднее количество полетов, приходящихся на одно АП

4)-среднее количество полетов, приходящихся на один инцидент

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВЕРОЯТНОСТНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ БП

Уровень безопасности полетов можно определить, используя общие и частные показатели БП. К общим показателям можно отнести:

Q - уровень риска, РАП - вероятность отсутствия авиационных происшествий за определенное суммарное время налета.

По данным массовой эксплуатации непосредственно могут быть определены статистические оценки этих показателей:

(1)

N - суммарное число выполненных полетов,

t1 - суммарное время налета,

- количество АП.

Полученные таким образом оценки являются приближенными, случайными, так как число авиационных происшествий за рассматриваемый период, в общем-то, случайно, оно могло быть как больше, так и меньше зарегистрированного значения.

Погрешность определения показателей безопасности полетов возможно оценить, определив доверительные интервалы, в которых с определенной степенью достоверности находятся истинные значения этих показателей.

Из соотношений (1) видно, что для этого необходимо определить доверительный интервал для величины . Последний может быть найден, если воспользоваться допущением о пуассоновском распределении числа авиационных происшествий. Вероятность определенного числа авиационных происшествий по этому распределению определяется выражением

(2)

где а - неизвестный параметр распределения.

В качестве оценки параметра "а" может быть принято зафиксированное

статистическое число авиационных происшествий,т.е.

Распределение оценки “а” как  случайной величины в случае распределения Пуассона оказывается тесно связанным с  - распределением.

Это обстоятельство позволяет выразить доверительный интервал для оценки "а" и, следовательно, для величины через значения Математическая статистика дает для этого случая соотношение

(3)

– числа степеней свободы, в функциях которых   по таблице 2  определяются   величины    для   заданной  доверительной

вероятности

Если>, то для вычисленияможно воспользоваться приближенными формулами, имеющими привид:

(4)

Таблица 2

Значения квантилей  χ2

| nАП | χ0,9752(f1) | χ0,0252(f2) | nАП | χ0,9752(f1) | χ0,0252(f2) | nАП | χ0,9752(f1) | χ0,0252(f2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 6 | 5 | 3,25 | 23,24 | 10 | 9,59 | 36,78 |
| 1 | 0,0506 | 11,14 | 6 | 4,40 | 26,12 | 11 | 10,98 | 39,36 |
| 2 | 0,484 | 14,45 | 7 | 5,63 | 28,85 | 12 | 12,40 | 41,92 |
| 3 | 1,24 | 17,53 | 8 | 6,91 | 31,53 | 13 | 13,84 | 44,46 |
| 4 | 2,18 | 20,48 | 9 | 8,24 | 34,17 | 14 | 15,31 | 46,98 |

При известных границахи , используя соотношение (1), можно

определить доверительные границы для показателей безопасности полетов

(5)

Такой же подход может быть применен при определении доверительных границ для вероятностей отсутствия инцидента или опасного отказа в одном полете, для среднего времени налета на один инцидентили опасный отказ и вероятностей отсутствия этих факторов за рассматриваемый период.

Пример: за 100000 полетов зарегистрировано 18 авиационных происшествий и 520 инцидентов. Требуется определитьпри β=0,95.

По формулам (4) определяем:

Используя последовательно соотношения (3) и (5), получим

Проделав аналогичные вычисления для инцидентов, будем иметь

Итак, для оценки уровня безопасности полета требуются статистические данные по числу авиационных происшествий (инцидентов к ним) и общему количеству выполненных полетов.

По одному статистическому показателю, например, налету на одно авиационное происшествие (инциденту), получить количественную оценку достигнутого уровня безопасности полета не представляется возможным.

Достоверность получаемых оценок возрастает с увеличением объема статистики по числу выполненных полетов или суммарного налета. Поэтому такие оценки могут быть получены или в крупных авиационных объединениях, или за достаточно длительный период эксплуатации. Эти оценки являются интегральными, учитывающими совокупное влияние на безопасность полета всех факторов: надежности авиационной техники, обученности личного состава, сложности решаемых задач и т.д. Существенное влияние на показатели уровня безопасности полета оказывают мероприятия, проводимые в масштабах управлений или ГА в целом. Поэтому по тенденции изменения показателей можно судить о влиянии этих мероприятий на уровень безопасности полетов. Оценку безопасности полета по статистическим данным можно производить не только интегрально по всем факторам и мероприятиям, но и по каждому из них в отдельности. Методика расчета QАП и QИН  остается прежней, только под nАП и nин нужно понимать число авиационных происшествий и инцидентов по i-му фактору.

Вклад i-гo фактора в общий уровень аварийности определяется не только частотой его появления в полете, но и степенью опасности его последствий.

РАНЖИРОВАНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ

Важной задачей анализа статистики аварийности является выявление факторов, оказывающих наиболее отрицательное влияние на уровень безопасности полетов. По этим факторам разрабатывают и реализуют первоочередные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности полетов. Выявление наиболее опасных факторов в общем случае связано с ранжирование факторов по определенным показателям безопасности полета. В некоторых случаях такая ранжирование очевидна из самой практики эксплуатации и не требует проведения каких-либо расчетов по специальной схеме. Во всех других случаях для ранжирования целесообразно использовать методы статистического сравнения.

Допустим, что требуется произвести ранжирование и факторов по показателю уровня риска Q, т. е. расположить их в порядке убывания вклада каждого в аварийность. Казалось бы, что эта задача решается весьма просто расположением факторов в порядке убывания числа АП по каждому из них.

Однако такое ранжирование будет случайным, так как положенные в ее основу числа АП по каждому из факторов являются случайными. Если J-му и i-му факторам произошло соответственно ni и nj; АП, причем nj > ni, то этот факт еще не обязательно означает, что j-й фактор более авариен, чем i-й. Такое утверждение с определенной степенью достоверности будет верно, если nj значимо превышает ni. Для установления такого факта математическая статистика предлагает критерий статистического сравнения

(6)

Так как величины ni и nj случайные, то и величина и также случайна. Она полагается нормально распределенной с параметрами распределения (0,1).

Для этой величины назначается критическая граница на определенном уровне значимости α. Величина α имеет смысл вероятности отвергнуть проверяемую гипотезу, в то время как она в действительности верна.

Обычно принимают В статистике называютквантилью распределения, в частности, при

Если вычисленное по формуле (6) значение и превосходит т.e.          u>  то принимается гипотеза

(7)

и, наоборот, если u<, то принимается альтернативная (конкурирующая) гипотеза

(8)

Принятие гипотез (7) или (8) со степенью достоверности 1—а (доверительной вероятностью) дает ответ на вопрос, случайным является наблюдаемый результатили неслучайным, закономерным.

Пример: nj =6; ni=2. Оценить, является ли закономерным, что j-й фактор более авариен, чем i-й. Оценку произвести при уровне значимости а =0,05. Вычисляем

Произведя сравнение,

делаем вывод о том, что j-й и i-й факторы по их вкладу в уровень аварийности   статистически   неразличимы   и   наблюдаемый   фактический   результат, можно отнести к разряду случайных, а не закономерных. По изложенной процедуре с использованием критерия (6) попарно сравнивают все n факторов, причем число сравнений

По результатам попарного сравнения заполняют специальную таблицу (табл.3).

Таблица 3

| Фактор | 1 | 2 | …. | i | …. | j | …. | n | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | -1 | …. | 1 | …. | 0 | …. | 0 | 0 |
| 2 | 1 | - | …. | -1 | …. | 0 | …. | 0 | -1 |
| ⁞ | ⁞ | ⁞ | - | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
| i | -1 | 1 | …. | - | …. | -1 | …. | 0 | -1 |
| ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | - | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
| j | 0 | 0 | …. | 1 | …. | - | …. | 1 | 2 |
| ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | - | ⁞ | ⁞ |
| n | 0 | 1 | …. | 0 | …. | -1 | ⁞ | - | 0 |

В каждую ячейку ij таблицы на основании принятой гипотезы заносят:

(9)

По правилу (9) заполняют ячейки таблицы, расположенные справа от пивной диагонали, на которой ставят прочерки: фактор сам с собой не сравнивается. Принцип заполнения ячеек, расположенных слева от главной диагонали, ясен из самой таблицы и правила (9).

Ранжирование факторов производится в соответствии с алгебраическими суммами баллов: наиболее аварийному фактору соответствует наименьшая сумма.

Пример. За 3 года летной эксплуатации одного из типов самолетов статистика зафиксировала следующее распределение АП по основным группам причин: двигатель и его система управления (Д) – 9; система управления самолетом (С) – 5, планер и его системы (гидравлическая воздушная, топливная) П – 3, ошибки в руководстве полетами, технике пилотирования и эксплуатации самолета в воздухе (О) – 15. Выполнить статистическое сравнение отдельных групп причин и их ранжирование. Результаты попарного сравнения по критерию (6) приведены в табл. 4 (для краткости каждая группа причин в таблице обозначена ее начальной буквой).

Из анализа табл. 4 следует, что вопреки разнице в числах АП уровни риска из-за отказов двигателя и системы управления статистически неразличимы, т. е. статистические данные не позволяют утверждать, что АП из-за отказов двигателя более вероятны, чем из-за отказов системы управления. Тот же результат получен для ряда других попарно сравниваемых факторов. Для окончательного ранжирования  причин АП составлена таблица 4.

Таблица 4

| Сравниваемые группы причин | Соотношение АП | u | Статистическая гипотеза |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/С | 9/5 | 0,815 | QД = QС |
| Д/П | 9/3 | 1,48 | QД = QП |
| Д/О | 9/15 | 1,02 | QД = QО |
| С/П | 5/3 | 0,352 | QС = QП |
| С/О | 5/15 | 2,06 | QО > QС |
| П/О | 3/15 | 2,72 | QО > QП |

Из табл. 5 следует, что наибольшую угрозу безопасности полета создают ошибки, допускаемые при руководстве полетами, в технике пилотирования и эксплуатации самолета в воздухе. Вклады отказов системы управления и планера с его системами в уровень аварийности статистически неразличимы, хотя видимое различие существует (соответственно 5 и 3 АЛ). При отсутствии повторяющихся отказов этим конструктивным группам при разработке мероприятий должно быть уделено равное внимание.

Таблица 5

| Группа причин | Д | С | П | О | Сумма балов | Ранжирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| С | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| П | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 - 4 |
| О | 0 | -1 | -1 | - | -2 | 1 |

СРАВНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  С  НОРМИРУЕМЫМ.

Безопасность полетов – это свойство авиационной транспортной системы, основным элементом которой является воздушное судно. Поэтому применительно к воздушному судну уместно применять термин «летная годность» для характеристики его способности осуществлять перевозки пассажиров и (или) грузов без угрозы: для жизни и здоровья людей. В Нормах летной годности (НЛГС-3) приведены значения вероятностей возникновения в полете особых ситуаций для нормирования уровня летной годности. В частности, вероятность возникновения катастрофической ситуации, как следствия отказных состояний, для самолета в целом не должна превышать значения 10-7 на один час полета (или на один полет) [5]. Вероятность возникновения аварийной ситуации, как следствия отказных состояний, для самолета в целом не должна превышать значения 10-6 на один час полета (или на один полет). Для сложной ситуации нормируемое значение вероятности ее возникновения составляет величину 10-4 Вероятность возникновения усложнения условий полета не нормируется, однако в НЛГС-3 эта особая ситуация принимается событием не более частым, чем повторяющимся (вероятность возникновения - 10-3 ).

Реально статистика особых ситуаций (ОС) ограничена, причем часто весьма существенно. Поэтому оценки показателей летной годности содержат большой элемент случайности и оценить соответствие реального уровня летной годности нормируемому можно только в вероятностном смысле [4].

Если справедливо предположение о пуассоновском распределении числа ОС, то решение задачи сводится к статистическому сравнению оценочного значения параметра распределения а с нормируемым [4]. Предположим, что уровень летной годности для самолета нормируется средним налетом на час эксплуатации за суммарное время налета зафиксировано nос особых ситуаций. Тогда оценочный параметр распределения  Нормируемое значение этого параметра

, где ТосН -нормируемый средний налет на одну ОС.

При сравнении а *и аН проверяется нулевая гипотеза а* = аН при одной из трех альтернативных гипотез:

В первом случае нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости а, если

(10)

Во втором случае нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости а или

В третьем случае нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости а, если величина аН не принадлежит доверительному интервалу с границами соответственно

Первый и второй случаи соответствуют принятию односторонних альтернативных гипотез, когда ясно, что фактический уровень летной годности или соответствует нормируемому, или больше (меньше) нормируемого. Третий случай соответствует принятию двусторонней альтернативной гипотезы, когда статистические данные не позволяют достаточно уверенно сделать вывод о том, больше или меньше нормируемого фактический уровень летной годности.

В настоящее время катастрофические и аварийные ситуации в полете в 85% случаев возникают в результате нарушений или ошибочных действий авиационного персонала. Поэтому сравнение реального уровня летной годности с нормируемым целесообразно проводить посредством оценки налета часов на одну сложную ситуацию.

Исходные данные (по вариантам) для расчета нормируемого значения параметра аН и сравнения фактического уровня летной годности с нормируемым приведены в таблице 6.

Пример. Нормируемое значение вероятности возникновения сложной ситуации (см. выше) - 10-4 на час полета. Следовательно, средний налет на одну сложную ситуацию равен 10 часов. За суммарный налет парка данного типа самолетов за пятилетний периодчасов произошло 30 сложных ситуаций. Таким образом, фактический налет на одну сложную ситуацию составил  часов. Требуется сделать заключение о соответствии фактического уровня летной годности нормируемому на уровне значимости

а=0,05

Таблица 6

| Вариант Исх. данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВС | Ил-62М | Ил-76 | Ил-86 | Ту-154М | Ту-154Б | Ту-134 | Як-42 | Ан-12 | Ан-24 | Як-40 |
| Среднее за период количество самолетов в парке | 58 | 140 | 72 | 180 | 125 | 192 | 87 | 65 | 210 | 300 |
| Средний за период налет на 1 среднесписочный самолет | 4360 | 2507 | 3392 | 4202 | 4157 | 3673 | 3372 | 1627 | 2080 | 1380 |
| Количество сложных ситуаций за период | 19 | 37 | 23 | 39 | 34 | 33 | 24 | 21 | 29 | 31 |

В качестве альтернативной можно принять гипотезу

Вычисляем нормируемое значение параметра

По таблице  [7] определяем

Так как в данном случае  то по критерию (10) можно принять гипотезу о соответствии фактического уровня летной годности нормируемому.

Таблица 7

| а |
| --- |
| n | 0,995 | 0,990 | 0,975 | 0,950 | 0,900 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,010 | 0,005 |
| 1. | 0,000039 | 0,00016 | 0,00098 | 0,0039 | 0,0158 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 |
| 2. | 0,0100 | 0,0201 | 0,0506 | 0,103 | 0,211 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,60 |
| 3. | 0,0717 | 0,115 | 0,216 | 0,352 | 0,584 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,34 | 12,84 |
| 4. | 0,207 | 0,297 | 0,484 | 0,711 | 1,06 | 7,78 | 9,49 | 11,14 | 13.28 | 14,86 |
| 5. | 0,412 | 0,554 | 0.831 | 1,15 | 1,61 | 9,24 | 11.07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 |
| 6. | 0,676 | 0,872 | 1,24 | 1,64 | 2,20 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 |
| 7. | 0,989 | 1,24 | 1,69 | 2,17 | 2,83 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 |
| 8. | 1,34 | 1,65 | 2,18 | 2,73 | 3,49 | 13,36 | 15,51 | 17.53 | 20,09 | 21,96 |
| 9. | 1,73 | 2,09 | 2,70 | 3.33 | 4,17 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 |
| 10. | 2,16 | 2,56 | 3,25 | 3,94 | 4,87 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 |
| 11. | 2,60 | 3,05 | 3,82 | 4,57 | 5,58 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,73 | 26,76 |
| 12. | 3,07 | 3,57 | 4,40 | 5,23 | 6,30 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,30 |
| 13. | 3,57 | 4,41 | 5,01 | 5,89 | 7,04 | 19,81 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 |
| 14. | 4,07 | 4,66 | 5,63 | 6,57 | 7,79 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 |
| 15. | 4,60 | 5,23 | 6,26 | 7,26 | 8,55 | 22,31 | 25,00 | 27,49 | 30,58 | 32,80 |
| 16. | 5,14 | 5,81 | 6,91 | 7,96 | 9,31 | 23,54 | 26,30 | 28,85 | 32,00 | 34,27 |
| 17. | 5,70 | 6,41 | 7,56 | 8,67 | 10,08 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 |
| 18. | 6,26 | 7,01 | 8,23 | 9,39 | 10,86 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 |
| 19. | 6,84 | 7,63 | 8,91 | 10,12 | 11,65 | 27,20 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 |
| 20. | 7,43 | 8,26 | 9,59 | 10,85 | 12,44 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40,00 |
| 21. | 8,03 | 8,90 | 10,28 | 11,59 | 13,24 | 29,62 | 32,67 | 35,48 | 38,93 | 41,40 |
| 22. | 8,64 | 9,54 | 10,98 | 12,34 | 14,04 | 30,81 | 33,92 | 36,78 | 40,29 | 42,80 |
| 23. | 9,26 | 10,20 | 11,69 | 13,09 | 14,85 | 32,01 | 35,17 | 38,08 | 41,64 | 44,18 |
| 24. | 9,89 | 10,86 | 12,40 | 13,85 | 15,66 | 33,20 | 36,42 | 39,36 | 42,98 | 45,56 |
| 25. | 10,52 | 11,52 | 13,12 | 14,61 | 16,47 | 34,38 | 37,65 | 40,65 | 44,31 | 46,93 |
| 26. | 11,16 | 12,20 | 13,84 | 15,38 | 17,29 | 35,56 | 38,88 | 41,92 | 45,64 | 48<9 |
| 27. | 11,81 | 12,88 | 14,57 | 16,15 | 18,11 | 36,74 | 40,11 | 43,19 | 46,96 | 49,64 |
| 28. | 12,46 | 13.56 | 15,31 | 16,93 | 18,94 | 37,92 | 41,34 | 44,46 | 48,28 | 50,99 |
| 29. | 13,12 | 14,26 | 16,05 | 17,71 | 19,77 | 39,09 | 42,56 | 45,72 | 49,59 | 52,34 |
| 30. | 13,79 | 14,95 | 16,79 | 18,49 | 20,60 | 40,26 | 43,77 | 46,98 | 50,89 | 53,67 |
| 40. | 20,71 | 22,16 | 24,43 | 26,51 | 29,05 | 51,81 | 55,76 | 59,34 | 63,69 | 66,77 |
| 60. | 35,53 | 37,48 | 40,48 | 43,19 | 46,46 | 74,40 | 79,08 | 83,30 | 88,38 | 91,95 |
| 120 | 83,85 | 86,92 | 91,58 | 95,70 | 100,62 | 140,23 | 146,57 | 152,21 | 158,95 | 163,65 |

АВИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

При выполнении задания необходимо изложить в виде текста вопросы авиационной безопасности в соответствии с выполненным вариантом. В отдельных случаях, по согласованию с преподавателем, возможно выполнение задания по индивидуальной теме.

| № варианта | Задание |
| --- | --- |
| 1. | Акты незаконного вмешательства в деятельность авиапредприятий. Терроризм. Состояние авиационной безопасности в ГА. |
| 2. | Нормативная база АБ. ВК РФ. Закон о мерах безопасности на ВТ. |
| 3. | Динамика АНВ. Рост количества терактов. Причина этого. |
| 4. | Безопасность на ВТ. Её составляющие: БП и АБ. Связь этих составляющих. |
| 5. | Задачи, решаемые при досмотре пассажиров, багажа, грузов. |
| 6. | Роль персонала АБ в обеспечении безопасности на ВТ. Требования к персоналу в законе о мерах безопасности на ВТ. |
| 7. | Технические средства АБ. |
| 8. | Взаимодействие персонала АБ с органами МВД. |
| 9. | Угроза БП при перевозке на ВС объектов, запрещенных к провозу. |
| 10. | Требования к деловым и личностным характеристикам персонала АБ. |

ЛИТЕРАТУРА

- Зубков Б.В., Сакач  Р.В,  Костиков В.А. Безопасность полетов: учебное пособие. Ч: I, II, III.  - М.: МГТУ ГА, 2007.

- Сакач Р.В., Зубков Б.В. и др. Безопасность полетов: учебник для   вузов.  -М.: Транспорт, 1989.

- Зубков Б.В., Аникин Н.В. Авиационное техническое обеспечение безопасности полетов: учебное пособие для средних специальных учебных заведений. - М.: Воздушный транспорт, 1993.

4.  Жулев В.И.,  Иванов В.С.. Безопасность полетов летательных аппаратов.        - М.: Транспорт, 1986 - 223с.

5.  Прозоров С.Е.. Авиационная безопасность: учебное пособие. - М.: МГТУ ГА, 2006.

- Единые Нормы лётной годности гражданских транспортных самолётов стран-членов СЭВ. - М.: ЦАГИ, 1985.