СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ....................................................................................................... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | МЕТОДИКА ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ.................................... | 4 |
| 3. | ПЛАНОВАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ............... | 4 |
| 4. | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................... | 4 |
| 5. | ЗАДАЧА № 1............................................................................................... | 5 |
| 6. | ЗАДАЧА № 2............................................................................................... | 13 |
| 7. | ЗАДАЧА № 3............................................................................................... | 19 |

1. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

При выполнении контрольной работы следует строго придерживаться указанных правил. Работы, выполненные с нарушениями этих правил, не подлежат зачету и возвращаются студенту для переработки.

1. Контрольную работу следует выполнять в тетради чернилами или шариковой ручкой любого цвета, кроме красного, оставляя поля для замечаний рецензента. Допустимо оформление контрольной работы производить на компьютере, оставляя поля для замечаний рецензента.

2. На обложке тетради должны быть четко написаны фамилия и инициалы студента, учебный номер зачетки (шифр), название контрольной работы, название дисциплины; здесь же следует указать дату отсылки работы в университет и адрес студента. В конце работы следует проставить дату ее выполнения и расписаться.

3. В работу должны быть включены все задачи контрольного задания строго по положенному варианту. Контрольные работы, содержащие не все задачи задания, а также содержащие задачи не своего варианта, не рецензируются и не подлежат зачету.

4. Решения задач следует располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, сохраняя номера задач.

5. Перед решением каждой задачи надо выписать полностью ее условие, вставив числовые данные своего варианта.

6. Решения задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя ход решения.

7. После получения прорецензированной работы, как зачтенной, так и незачтенной, студент должен исправить все отмеченные ошибки и недочеты и выполнить все рекомендации.

Если рецензент предлагает внести в решения задач те или иные исправления или дополнения и прислать их для повторной проверки, то это следует сделать в кратчайший срок.

В случае незачета работы и отсутствия прямого указания рецензента на то, что студент может ограничиться представлением исправленных решений отдельных задач, вся работа должна быть выполнена заново.

При высылаемых исправлениях должна обязательно находиться прорецензированная работа с рецензией на нее. В связи с этим рекомендуется при выполнении контрольной работы оставлять в конце тетради несколько чистых листов для всех дополнений и исправлений в соответствии с указаниями рецензента. Вносить исправления в сам текст работы после рецензирования запрещается!

2. МЕТОДИКА ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ

Номер выполняемого студентом варианта соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки.

3. ПЛАНОВАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Плановая трудоемкость контрольной работы составляет 8 часов без учета подготовки к собеседованию. При наличии предварительной подготовки студента (посещение всех лекций, знакомство с учебным пособием) общая трудоемкость составляет не более 5 часов.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

| № |  | Н а и м е н о в а н и е, | Шифр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А в т о р | и з д а т е л ь с т в о, | библ. |
| п/п |  | г о д и з д а н и я | МГТУ ГА |
| 1. | Кубланов М.С. | Математическое моделирование. Методология и методы разработки математических моделей механических систем и процессов: учеб. пособие // Моделирование систем и процессов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МГТУ ГА, 2004. –Ч. I. – 108 с. | 517.8 К88 |
| 2. | Кубланов М.С. | Математическое моделирование. Методология и методы разработки математических моделей механических систем и процессов: учеб. пособие // Планирование экспериментов и обработка результатов измерений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МГТУ ГА, 2004. –Ч. II. – 124 с. | 517.8 К88 |

5. ЗАДАЧА № 1

Раздел 2. Математическое моделирование

Тема. Математическое описание

Типовая задача. Разработка математической модели для определения скорости отрыва, времени и дистанции разбега самолета Ан-2 по горизонтальной взлетно-посадочной полосе (ВПП) в стандартных атмосферных условиях без возмущений.

Указание: проработать теоретический материал [1, § 2.1].

Замечание. В этом разделе приводится детальное изложение с объяснением последовательности действий всей ПРОЦЕДУРЫ разработки математической модели. Контрольное задание этого не требует, а предлагает студенту лишь ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ математической модели продуманными ВЫПИСКАМИ из предлагаемого материала.

В качестве феноменологического описания разрабатываемой модели используем сведения из аэродинамики и динамики полета самолетов с вспомогательной хвостовой стойкой шасси и с винтовым двигателем.

Разбег такого самолета вплоть до момента отрыва от ВПП производится при постоянном (стояночном) угле атаки a, который однозначно определяет значения основных аэродинамических коэффициентов: cxa – коэффициента лобового сопротивления и cya – коэффициента аэродинамической подъемной силы. С их помощью можно определить соответствующие составляющие аэродинамической силы, действующей на самолет. Для этого достаточно умножить их на S – площадь крыла самолета и на  – скоростной напор, где r – плотность атмосферы, V – воздушная скорость движения:

– сила лобового сопротивления (по направлению набегающего потока) и

– аэродинамическая подъемная сила (перпендикулярная Xa и направленная вверх).

Из теории авиационных двигателей известно, что при разбеге самолета следует учитывать зависимость силы тяги P двигателя от скорости движения. В первом приближении для винтовых двигателей можно принять эту зависимость в виде:

P = P0Ч(1–aV–bV2),

где P0 – взлетная тяга двигателя при нулевой скорости и при заданном положении РУД (рукоятки управления двигателем), a и b – коэффициенты, получаемые эмпирически. Здесь и далее будем полагать, что направление вектора тяги P совпадает с направлением движения самолета.

Используем знания динамики полета и составим уравнения движения самолета в вертикальной плоскости. Поскольку в вертикальном направлении во время разбега вплоть до скорости отрыва не происходит заметного движения, то соответствующее уравнение движения вырождается в уравнение баланса сил: вниз действует сила тяжести mg, вверх – аэродинамическая подъемная сила Ya и сила N реакции ВПП. Таким образом, уравнение принимает вид

mg = Ya + N.

Из этого уравнения можно определить скорость самолета в момент отрыва от ВПП Vотр, т.е. в момент обращения N в нуль: , откуда окончательно можно вычислить

.

Составим уравнение движения самолета в продольном направлении. В этом направлении сила тяги двигателя P разгоняет самолет, а сила лобового сопротивления Xa и сила сопротивления трения качения колес шасси по ВПП F = fЧN = fЧ (mg – Ya)   стремятся его затормозить. Тогда по второму закону Ньютона

.

Для отыскания дистанции разбега Lразб понадобится еще одно известное кинематическое уравнение:

.

Таким образом, выписаны все соотношения, представляющие физическую взаимосвязь элементов и параметров объекта (законы движения, функциональные соотношения, функции), входящие в математическое описание модели. Однако это еще не все математическое описание и не вся модель. Необходимо разработать методы вычисления требуемых от модели величин, которые можно было бы реализовать аналитически или с помощью ЭВМ. Для этого исследуем подробнее структуру полученных дифференциальных уравнений с точки зрения определения времени Tразб и дистанции разбега Lразб. Из уравнения движения в продольном направлении следует

,

или 	,

где	;  ;  ,

т.е. дифференциальное уравнение разрешимо в квадратурах аналитически, как уравнение с разделяющимися переменными:

,

откуда:	=

Из кинематического дифференциального уравнения в силу полученного выражения для dt следует:

,

откуда:	=

На этом завершается описание методов вычисления требуемых величин Vотр, Tразб и Lразб. Вместе с предыдущими соотношениями они составляют сердцевину математического описания модели для заданной цели.

Для завершения математического описания к функциональным взаимосвязям и методам вычисления следует добавить числовые и функциональные данные параметров объекта, которые позволят вычислить требуемые величины:

– плотность воздуха r = 1,225 кг/м ;

– коэффициент трения качения колес шасси по ВПП f = 0,035;

– массу самолета m = 5250 кг;

– площадь крыла S = 71,5 м ;

– аэродинамические коэффициенты: cxa = 0,3; cya = 1,5;

– взлетную тягу двигателя в стандартных атмосферных условиях при нулевой скорости P0 = 2000 кгс;

– коэффициенты зависимости тяги от скорости: a = 0,002 с/м, b = 0,0002 с2/м2;

– и начальные условия для интегрирования дифференциальных уравнений: при t = 0: V = 0, L = 0, которые уже использованы для записи определенных интегралов.

Как нетрудно видеть, полнота математического описания модели позволяет произвести расчеты и получить значения требуемых величин в заданных условиях.

Кроме математического описания в математическую модель входит описание всех допущений, использованных в процессе ее построения (в том числе и из дисциплин аэродинамики, динамики полета ЛА и т.п., а также предположения и допущения, сделанные по тексту в процессе выбора функциональных соотношений и разработки методов вычисления), и алгоритмы перевода исходных и выходных данных с модели на оригинал и обратно (в данном простом примере этот перевод осуществляется с коэффициентами подобия равными единице, т.е. непосредственно, если не считать правила округления в пределах точности измерений).

Для результатов вычислительного эксперимента соответствующие методы вычисления дают следующие значения всех необходимых величин:

Vотр = 28,0 м/с = 100,8 км/ч;

A = 3,393 м/с2; B = –0,007472 1/с; C = –0,002812 1/м,

Tразб = 12 с;	Lразб = 205 м.

Условие задачи контрольной работы

Напоминание: Требуется лишь ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ математической модели (обозначенные ниже () продуманными ВЫПИСКАМИ из предложенного материала – все содержание предыдущих страниц переписывать не надо.

Требуется составить основные элементы математической модели для определения скорости отрыва, времени и дистанции разбега самолета Ан-2 по горизонтальной взлетно-посадочной полосе (ВПП) в стандартных атмосферных условиях без возмущений:

– выписать все необходимые составляющие математического описания модели:

( числовые данные математической модели,

( функциональные соотношения, на которых основана модель,

( методы вычисления требуемых параметров;

– перечислить лежащие в основе математической модели:

( основные допущения и предположения (кроме ссылок на использованные дисциплины привести не менее 4 конкретных предположений, использованных в вышеприведенном тексте при разработке математического описания),

( способы перевода исходных и выходных данных с оригинала на модель и обратно.

Рассчитать требуемые параметры контрольного варианта взлета.

Общие данные для всех вариантов:

– плотность воздуха r = 1,225 кг/м3;

– площадь крыла S = 71,5 м2;

– коэффициенты зависимости тяги от скорости: a = 0,002 с/м, b = 0,0002 с2/м2.

Индивидуальные данные вариантов:

| № | m, | fтр | cxa | cya | P0, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар. | кг |  |  |  | кгс |
| 1 | 4500 | 0, 020 | 0, 25 | 1,30 | 1500 |
| 2 | 4625 | 0, 020 | 0, 30 | 1,30 | 2000 |
| 3 | 5000 | 0, 020 | 0, 25 | 1,30 | 2000 |
| 4 | 4125 | 0, 035 | 0, 25 | 1,30 | 1500 |
| 5 | 5000 | 0, 020 | 0, 35 | 1,70 | 1500 |
| 6 | 5000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,30 | 1500 |
| 7 | 5250 | 0, 035 | 0, 25 | 1,50 | 2000 |
| 8 | 5000 | 0, 020 | 0, 30 | 1,70 | 1800 |
| № | m | fтр | cxa | cya | P0 |
| вар. | кг |  |  |  | кгс |
| 9 | 4500 | 0, 050 | 0, 25 | 1,30 | 1800 |
| 10 | 4750 | 0, 050 | 0, 25 | 1,30 | 1500 |
| 11 | 5125 | 0, 050 | 0, 25 | 1,30 | 2000 |
| 12 | 5500 | 0, 050 | 0, 20 | 1,30 | 1400 |
| 13 | 4500 | 0, 020 | 0, 25 | 1,50 | 1400 |
| 14 | 4500 | 0, 020 | 0, 25 | 1,70 | 2000 |
| 15 | 5000 | 0, 020 | 0, 25 | 1,50 | 1500 |
| 16 | 5250 | 0, 020 | 0, 30 | 1,50 | 1400 |
| 17 | 4000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,50 | 1500 |
| 18 | 4375 | 0, 035 | 0, 25 | 1,70 | 2000 |
| 19 | 5000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,50 | 1800 |
| 20 | 5125 | 0, 035 | 0, 20 | 1,50 | 1300 |
| 21 | 5500 | 0, 035 | 0, 25 | 1,50 | 1500 |
| 22 | 4250 | 0, 050 | 0, 25 | 1,50 | 1500 |
| 23 | 4000 | 0, 050 | 0, 25 | 1,50 | 1500 |
| 24 | 5000 | 0, 050 | 0, 20 | 1,50 | 2000 |
| 25 | 4500 | 0, 050 | 0, 25 | 1,50 | 1900 |
| 26 | 4000 | 0, 020 | 0, 25 | 1,70 | 1500 |
| 27 | 4375 | 0, 020 | 0, 25 | 1,30 | 1500 |
| 28 | 4750 | 0, 020 | 0, 35 | 1,70 | 1400 |
| 29 | 4500 | 0, 020 | 0, 25 | 1,70 | 1900 |
| 30 | 5500 | 0, 020 | 0, 25 | 1,70 | 1500 |
| 31 | 4250 | 0, 035 | 0, 25 | 1,70 | 2000 |
| 32 | 5000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,70 | 1900 |
| 33 | 5000 | 0, 035 | 0, 35 | 1,70 | 2000 |
| 34 | 5000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,70 | 1500 |
| 35 | 4125 | 0, 050 | 0, 35 | 1,70 | 1300 |
| 36 | 4500 | 0, 050 | 0, 25 | 1,70 | 1500 |
| 37 | 4875 | 0, 050 | 0, 25 | 1,30 | 1500 |
| № | m | fтр | cxa | cya | P0 |
| вар. | кг |  |  |  | кгс |
| 38 | 4500 | 0, 050 | 0, 25 | 1,70 | 2000 |
| 39 | 4250 | 0, 020 | 0, 30 | 1,30 | 2000 |
| 40 | 4625 | 0, 020 | 0, 20 | 1,30 | 1500 |
| 41 | 5000 | 0, 020 | 0, 30 | 1,70 | 2000 |
| 42 | 5375 | 0, 020 | 0, 30 | 1,30 | 1500 |
| 43 | 5000 | 0, 035 | 0, 30 | 1,30 | 1500 |
| 44 | 4500 | 0, 035 | 0, 20 | 1,30 | 2000 |
| 45 | 4875 | 0, 035 | 0, 30 | 1,30 | 1500 |
| 46 | 4500 | 0, 035 | 0, 30 | 1,30 | 2000 |
| 47 | 4000 | 0, 050 | 0, 20 | 1,30 | 1400 |
| 48 | 4375 | 0, 050 | 0, 30 | 1,70 | 2000 |
| 49 | 4000 | 0, 050 | 0, 30 | 1,30 | 1800 |
| 50 | 5500 | 0, 050 | 0, 30 | 1,30 | 1500 |
| 51 | 4125 | 0, 020 | 0, 30 | 1,30 | 1300 |
| 52 | 4500 | 0, 020 | 0, 20 | 1,50 | 2000 |
| 53 | 4500 | 0, 020 | 0, 30 | 1,50 | 1500 |
| 54 | 5250 | 0, 020 | 0, 30 | 1,50 | 1500 |
| 55 | 4000 | 0, 035 | 0, 30 | 1,30 | 2000 |
| 56 | 5000 | 0, 035 | 0, 30 | 1,50 | 1500 |
| 57 | 4750 | 0, 035 | 0, 30 | 1,30 | 1400 |
| 58 | 5125 | 0, 035 | 0, 30 | 1,50 | 1500 |
| 59 | 4500 | 0, 035 | 0, 35 | 1,30 | 2000 |
| 60 | 4250 | 0, 050 | 0, 25 | 1,50 | 1400 |
| 61 | 4000 | 0, 050 | 0, 30 | 1,50 | 1900 |
| 62 | 5000 | 0, 050 | 0, 30 | 1,50 | 1500 |
| 63 | 4500 | 0, 050 | 0, 30 | 1,50 | 1500 |
| 64 | 5000 | 0, 020 | 0, 30 | 1,70 | 1300 |
| 65 | 4375 | 0, 020 | 0, 20 | 1,70 | 2000 |
| 66 | 4750 | 0, 020 | 0, 30 | 1,30 | 2000 |
| № | m | fтр | cxa | cya | P0 |
| вар. | кг |  |  |  | кгс |
| 67 | 5125 | 0, 020 | 0, 30 | 1,70 | 2000 |
| 68 | 5250 | 0, 020 | 0, 35 | 1,70 | 1400 |
| 69 | 5000 | 0, 035 | 0, 30 | 1,70 | 1500 |
| 70 | 4750 | 0, 035 | 0, 30 | 1,70 | 1500 |
| 71 | 5000 | 0, 035 | 0, 25 | 1,70 | 2000 |
| 72 | 4500 | 0, 035 | 0, 30 | 1,70 | 1900 |
| 73 | 4125 | 0, 050 | 0, 30 | 1,30 | 1400 |
| 74 | 5000 | 0, 050 | 0, 30 | 1,70 | 1900 |
| 75 | 4875 | 0, 050 | 0, 30 | 1,70 | 1500 |
| 76 | 4500 | 0, 050 | 0, 30 | 1,70 | 1400 |
| 77 | 4125 | 0, 020 | 0, 20 | 1,30 | 1400 |
| 78 | 5000 | 0, 020 | 0, 35 | 1,30 | 1900 |
| 79 | 4875 | 0, 020 | 0, 35 | 1,70 | 2000 |
| 80 | 5250 | 0, 020 | 0, 35 | 1,30 | 1500 |
| 81 | 5000 | 0, 035 | 0, 35 | 1,30 | 1800 |
| 82 | 5125 | 0, 035 | 0, 35 | 1,30 | 1500 |
| 83 | 4250 | 0, 050 | 0, 35 | 1,70 | 1500 |
| 84 | 4625 | 0, 050 | 0, 25 | 1,30 | 2000 |
| 85 | 4500 | 0, 020 | 0, 35 | 1,30 | 1900 |
| 86 | 4000 | 0, 020 | 0, 35 | 1,50 | 2000 |
| 87 | 4375 | 0, 020 | 0, 35 | 1,30 | 1900 |
| 88 | 4750 | 0, 020 | 0, 20 | 1,50 | 1800 |
| 89 | 4250 | 0, 035 | 0, 35 | 1,50 | 1500 |
| 90 | 5500 | 0, 035 | 0, 35 | 1,50 | 1500 |
| 91 | 5000 | 0, 035 | 0, 35 | 1,50 | 1500 |
| 92 | 5375 | 0, 035 | 0, 20 | 1,50 | 1900 |
| 93 | 4500 | 0, 035 | 0, 35 | 1,50 | 2000 |
| 94 | 4125 | 0, 050 | 0, 35 | 1,50 | 2000 |
| 95 | 4500 | 0, 050 | 0, 35 | 1,70 | 2000 |
| № | m | fтр | cxa | cya | P0 |
| вар. | кг |  |  |  | кгс |
| 96 | 4000 | 0, 050 | 0, 35 | 1,50 | 1900 |
| 97 | 4250 | 0, 020 | 0, 35 | 1,70 | 2000 |
| 98 | 4625 | 0, 020 | 0, 35 | 1,30 | 2000 |
| 99 | 4000 | 0, 050 | 0, 30 | 1,30 | 1300 |
| 100 | 5000 | 0, 025 | 0, 30 | 1,60 | 1800 |

6. ЗАДАЧА № 2

Раздел 3. Методы математического моделирования

Тема. Анализ размерностей как метод математического моделирования

Типовая задача. Составление функциональной зависимости с помощью пи-теоремы.

Указание: проработать теоретический материал [1, § 3.2].

Анализ размерностей является мощным средством для построения математических описаний моделей природных объектов, соотношения между параметрами которых по тем или иным причинам не известны. Принципиальная возможность этого основывается на том факте, что все основные законы природы описываются степенными комплексами:

– произведениями n физических параметров xi с некоторыми показателями степени yi. Из аналогичных комплексов построены и размерности всех физических параметров, если под P понимать размерность физического параметра, а под xi – основные единицы размерности. Например, в СИ приняты следующие основные единицы размерности величин: длина – м, масса – кг, время – с, сила тока – А, температура – °К, количество вещества – моль, сила света – кд. А размерности других величин, таких, например, как сила, выражаются через эти основные единицы размерности в виде: Н = кгЧм/с2 = кг1Чм1Чс–2.

Опуская полную формулировку "пи-теоремы" (по названию греческой буквы P – "пи"), приведем лишь одно из ее следствий: из параметров, характерных (определяющих) для исследуемого природного явления, всегда можно составить не менее одного безразмерного степенного комплекса (размерность которого равна 1).

В теории математического моделирования применение пи-теоремы позволяет составить математическое описание нового явления. С помощью определенного по пи-теореме степенного комплекса можно найти вид характерной функциональной зависимости с точностью до числового (безразмерного) коэффициента. По завершении разработки полного математического описания данного явления недостающие числовые коэффициенты могут быть найдены эмпирически (из опыта) в процессе решения задачи идентификации.

Пример составления зависимости с помощью пи-теоремы.

В условиях невесомости (при этом ускорение силы тяжести несущественно) рассматривается шар диаметром d в вязкой жидкости. Для очень медленного равномерного движения шара в жидкости (при этом плотность жидкости и масса шара несущественны) требуется определить зависимость силы сопротивления W от существенных параметров явления.

Из условия задачи следует, что масса шара, ускорение силы тяжести и плотность жидкости не являются для данного процесса существенными параметрами. Составим список других физических параметров, которые могут претендовать на существенные. Вязкость жидкости характеризуется коэффициентом динамической вязкости (, который в СИ имеет размерность [кг/(м(с)]. Существенно влияние диаметра шара d и скорости движения V. Возможно влияние и температуры T. Таким образом, выявлены следующие параметры, которые могут быть существенными для определения W в исследуемом явлении: d, (, V, T. Их размерности, выраженные через основные единицы измерений: [d] = м, [(] = кг/(м(с), [V] = м/с, [T] = (K, а размерность силы [W] = кг(м/с2.

Найдем вид возможных степенных комплексов P, которые согласно пи-теореме должны быть безразмерными: [P] = 1, т.е. такие показатели степеней yi при существенных физических параметрах задачи, которые составляют безразмерное произведение:

.

Из приведенных размерностей следует:

Поскольку м, с, кг и (K – основные единицы измерений в СИ, т.е. имеют независимые размерности (не сокращаются друг с другом), то для получения единицы суммы показателей степеней при каждой из них должны независимо обращаться в нуль:

Далее из (кг) следует: y2 = –y4, затем из (с): y3 = –y4, а из (м): y1 = –y4. Итак:

.

Отсюда ввиду произвольности y4 и безразмерности P вытекает функциональная зависимость:

или W = kmdV,

где k – безразмерное число.

Итак, искомая зависимость силы сопротивления вязкой жидкости при медленном движении шара в невесомости имеет вид   W = kmdV.

Условие задачи контрольной работы

Требуется с помощью пи-теоремы составить вид функциональной зависимости для математического описания модели следующего природного явления. В атмосфере происходит некоторое взрывное воздействие. Для контрольной точки, находящейся на расстоянии R от взрыва, требуется выявить вид функциональной зависимости характеристики ударной волны от характеристики взрывного воздействия, расстояния R, температуры T и еще одного параметра атмосферы, ВЫБИРАЕМОГО СТУДЕНТОМ произвольно.

Примечание 1. Ударная волна в контрольной точке в различных вариантах характеризуется одной из следующих величин (их размерности СТУДЕНТ ОПРЕДЕЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО): t – время прихода ударной волны; Dp – интенсивность ударной волны (разность давлений перед волной и после); V – скорость прохождения ударной волны.

Примечание 2 (общие сведения, не использующиеся при решении). В таблице вариантов заданий взрывное воздействие характеризуется одной из следующих величин: W – энергия; N – мощность; J – импульс силы; F – сила;        m – изменение массы; q – скорость изменения массы; w – плотность энергии;    n – плотность мощности; i – плотность импульса; f – плотность силы; b – изменение плотности массы; t – скорость изменения плотности массы. Размерности этих характеристик в зависимости от вида взрыва (точечного, линейного, плоского) указаны в таблице.

Таблица вариантов заданий

| № вар. | характеристика ударной волны | характеристика взрыва, размерность | вид взрыва (для справки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | t | W | Дж | точечный |
| 2 | Dp | W | Дж | точечный |
| 3 | V | W | Дж | точечный |
| 4 | t | N | Вт | точечный |
| 5 | Dp | N | Вт | точечный |
| 6 | V | N | Вт | точечный |
| № вар. | характеристика ударной волны | характеристика взрыва, размерность | вид взрыва (для справки) |
| 7 | t | J | НЧс | точечный |
| 8 | Dp | J | НЧс | точечный |
| 9 | V | J | НЧс | точечный |
| 10 | t | F | Н | точечный |
| 11 | Dp | F | Н | точечный |
| 12 | V | F | Н | точечный |
| 13 | t | m | кг | точечный |
| 14 | Dp | m | кг | точечный |
| 15 | V | m | кг | точечный |
| 16 | t | q | кг/с | точечный |
| 17 | Dp | q | кг/с | точечный |
| 18 | V | q | кг/с | точечный |
| 19 | t | w | Дж/м3 | точечный |
| 20 | Dp | w | Дж/м3 | точечный |
| 21 | V | w | Дж/м3 | точечный |
| 22 | t | n | Вт/м3 | точечный |
| 23 | Dp | n | Вт/м3 | точечный |
| 24 | V | n | Вт/м3 | точечный |
| 25 | t | i | НЧс/м3 | точечный |
| 26 | Dp | i | НЧс/м3 | точечный |
| 27 | V | i | НЧс/м3 | точечный |
| 28 | t | f | Н/м3 | точечный |
| 29 | Dp | f | Н/м3 | точечный |
| 30 | V | f | Н/м3 | точечный |
| 31 | t | b | кг/м3 | точечный |
| 32 | Dp | b | кг/м3 | точечный |
| 33 | V | b | кг/м3 | точечный |
| 34 | t | t | кг/(сЧ м3) | точечный |
| 35 | Dp | t | кг/(сЧ м3) | точечный |
| № вар. | характеристика ударной волны | характеристика взрыва, размерность | вид взрыва (для справки) |
| 36 | V | t | кг/(сЧ м3) | точечный |
| 37 | t | W | Дж/м | линейный |
| 38 | Dp | W | Дж/м | линейный |
| 39 | V | W | Дж/м | линейный |
| 40 | t | N | Вт/м | линейный |
| 41 | Dp | N | Вт/м | линейный |
| 42 | V | N | Вт/м | линейный |
| 43 | t | J | НЧс/м | линейный |
| 44 | Dp | J | НЧс/м | линейный |
| 45 | V | J | НЧс/м | линейный |
| 46 | t | F | Н/м | линейный |
| 47 | Dp | F | Н/м | линейный |
| 48 | V | F | Н/м | линейный |
| 49 | t | m | кг/м | линейный |
| 50 | Dp | m | кг/м | линейный |
| 51 | V | m | кг/м | линейный |
| 52 | t | q | кг/(сЧм) | линейный |
| 53 | Dp | q | кг/(сЧм) | линейный |
| 54 | V | q | кг/(сЧм) | линейный |
| 55 | t | w | Дж/м4 | линейный |
| 56 | Dp | w | Дж/м4 | линейный |
| 57 | V | w | Дж/м4 | линейный |
| 58 | t | n | Вт/м4 | линейный |
| 59 | Dp | n | Вт/м4 | линейный |
| 60 | V | n | Вт/м4 | линейный |
| 61 | t | i | НЧс/м4 | линейный |
| 62 | Dp | i | НЧс/м4 | линейный |
| 63 | V | i | НЧс/м4 | линейный |
| 64 | t | f | Н/м4 | линейный |
| № вар. | характеристика ударной волны | характеристика взрыва, размерность | вид взрыва (для справки) |
| 65 | Dp | f | Н/м4 | линейный |
| 66 | V | f | Н/м4 | линейный |
| 67 | t | b | кг/м4 | линейный |
| 68 | Dp | b | кг/м4 | линейный |
| 69 | V | b | кг/м4 | линейный |
| 70 | t | t | кг/(сЧ м4) | линейный |
| 71 | Dp | t | кг/(сЧ м4) | линейный |
| 72 | V | t | кг/(сЧ м4) | линейный |
| 73 | t | W | Дж/м2 | плоский |
| 74 | Dp | W | Дж/м2 | плоский |
| 75 | V | W | Дж/м2 | плоский |
| 76 | t | N | Вт/м2 | плоский |
| 77 | Dp | N | Вт/м2 | плоский |
| 78 | V | N | Вт/м2 | плоский |
| 79 | t | J | НЧс/м2 | плоский |
| 80 | Dp | J | НЧс/м2 | плоский |
| 81 | V | J | НЧс/м2 | плоский |
| 82 | t | F | Н/м2 | плоский |
| 83 | Dp | F | Н/м2 | плоский |
| 84 | V | F | Н/м2 | плоский |
| 85 | t | m | кг/м2 | плоский |
| 86 | Dp | m | кг/м2 | плоский |
| 87 | V | m | кг/м2 | плоский |
| 88 | t | q | кг/(сЧ м2) | плоский |
| 89 | Dp | q | кг/(сЧ м2) | плоский |
| 90 | V | q | кг/(сЧ м2) | плоский |
| 91 | t | w | Дж/м5 | плоский |
| 92 | Dp | w | Дж/м5 | плоский |
| 93 | V | w | Дж/м5 | плоский |
| № вар. | характеристика ударной волны | характеристика взрыва, размерность | вид взрыва (для справки) |
| 94 | t | n | Вт/м5 | плоский |
| 95 | Dp | n | Вт/м5 | плоский |
| 96 | V | n | Вт/м5 | плоский |
| 97 | t | i | НЧс/м5 | плоский |
| 98 | Dp | i | НЧс/м5 | плоский |
| 99 | V | i | НЧс/м5 | плоский |
| 100 | t | f | Н/м5 | плоский |

7. ЗАДАЧА № 3

Раздел 3. Методы математического моделирования

Тема. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) как прием для имитации работы системы

Типовая задача. Имитация случайного процесса.

Указание: проработать теоретический материал [1, § 3.5].

Построение имитационных математических моделей необходимо в тех случаях, когда для математического описания недостаточно аналитического вида зависимостей, поскольку явление подвержено влиянию случайных факторов. В этом случае используются математические описания случайных величин, т.е. законы их распределения. (Законом распределения случайной величины в теории вероятностей называется функциональная зависимость

P = P(x Ј x) = F(x),

где x – значение из диапазона реализации случайной величины x, P – вероятность того, что очередная реализация случайной величины x окажется не превосходящей значения x. Законы распределения находят из статистической обработки результатов наблюдения за процессом).

Случайная величина имитируется с помощью датчика случайных чисел. В ЭВМ датчик случайных чисел – это специальная программа, при каждом обращении к которой получается случайное число, заключенное между 0 и 1. (Его можно получить и без ЭВМ с помощью таблицы случайных чисел). Так как вероятность появления события определяется величиной, тоже заключенной между 0 и 1, то их отождествляют. Далее, пользуясь законами распределения требуемых случайных величин рассматриваемого процесса, определяют их имитационные значения. Многократным повторением такой процедуры имитируется весь случайный процесс так, как он МОГ БЫ произойти на самом деле. Описанный метод имитационного моделирования носит название метода статистических испытаний (метода Монте-Карло).

Пример имитации случайного процесса.

Требуется сымитировать работу аэродрома методом Монте-Карло. Найти время, за которое совершат посадку и освободят ВПП 10 самолетов. Выделить интервалы времени, в течение которых ВПП свободна более 5 минут, т.е. когда вылетающий самолет может произвести взлет. Выделить номера самолетов, которым будет отказано в посадке по причине занятости ВПП.

Интервалы времени между очередными подлетами самолетов к ВПП DtС – случайная величина. Время, в течение которого ВПП занята совершающим посадку самолетом, DtЗ – тоже случайная величина. Статистической обработкой результатов наблюдения за этими процессами получены интегральные функции распределения:

| DtС, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1(DtС) | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,40 | 0,56 | 0,71 | 0,83 | 0,92 | 0,97 | 1 |

| DtЗ, мин | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2(Dtз) | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 0,40 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 0,99 | 1 |

При реализации метода Монте-Карло предлагается использовать следующую последовательность случайных чисел:

0,31 0,91 0,06 0,49 0,01 0,08 0,91 0,05 0,45 0,86 0,54 0,79 0,94 0,90 0,75 0,85 0,08 0,39 0,99 0,23.

Для имитации работы аэродрома методом Монте-Карло построим расчетную таблицу вычисления моментов подлета самолетов tС и моментов освобождения ВПП tЗ. Для определения момента освобождения ВПП каждым самолетом tЗ следует к моменту его подлета tС прибавить время занятости ВПП DtЗ, определенное по таблице функции распределения F2(DtЗ) с помощью очередного случайного числа. Момент подлета очередного самолета определится с помощью прибавления к tС предыдущего самолета интервала времени подлета очередного DtС, определенного по таблице распределения F1(DtС) с помощью очередного случайного числа. В том случае, если на каком-то шаге tС очередного самолета окажется меньше tЗ предыдущего (очередной самолет подлетел раньше, чем освободилась ВПП), этот подлетевший самолет не получает разрешения на посадку (ему предписывается уход на второй круг). Если на каком-то шаге время подлета очередного самолета окажется tС > tЗ + 5 (очередной самолет подлетает к аэродрому таким образом, что свободная ВПП ему понадобится не ранее, чем через 5 минут), то можно произвести взлет вылетающего самолета.

Расчетная таблица имитационного моделирования

| Подлет самолета | Освобождение ВПП |
| --- | --- |
| F1 | DtC | tC | F2 | DtЗ | tЗ |
| 0,31 | 3,5 | 3,5 | 0,91 | 1,5 | 5,0 |
| 0,06 | 2,2 | 5,7 | 0,49 | 1,1 | 6,8 |
| 0,01 | 0,5 | 6,2 | – посадка запрещена |
| 0,08 | 2,3 | 8,5 | 0,91 | 1,5 | 10,0 |
| 0,05 | 2,1 | 10,6 | 0,45 | 1,0 | 11,6 |
| 0,86 | 7,3 | 17,9 | 0,54 | 1,1 | 19,0 |
| 0,79 | 6,7 | 24,6 | 0,94 | 1,6 | 26,2 |
| 0,90 | 7,8 | 32,4 | 0,75 | 1,3 | 33,7 |
| 0,85 | 7,2 | 39,6 | 0,08 | 0,6 | 40,2 |
| 0,39 | 3,9 | 43,5 | 0,99 | 1,8 | 45,3 |

Вывод по результатам имитации: 10 самолетов будут приняты диспетчером посадки за 45,3 минуты. 4 интервала времени, когда ВПП свободна более   5 минут, позволяют произвести взлет вылетающих самолетов в следующие периоды времени (в минутах): с 11,6 по 17,9; с 19,0 по 24,6; с 26,2 по 32,4; с 33,7 по 39,6. Третий самолет, подлетевший на 6,2 минуте, не получил разрешения на посадку, т.к. ВПП оказалась занятой предыдущим самолетом до 6,8 минуты.

Условие задачи контрольной работы

Требуется сымитировать работу аэродрома методом Монте-Карло. Найти время, за которое совершат посадку и освободят ВПП 10 самолетов. Выделить интервалы времени, в течение которых ВПП свободна более 5 минут, т.е. когда вылетающий самолет может произвести взлет. Выделить номера самолетов, которым будет отказано в посадке по причине занятости ВПП.

Интервалы времени между очередными подлетами самолетов к ВПП         DtС – случайная величина. Время, в течение которого ВПП занята совершающим посадку самолетом, DtЗ – тоже случайная величина. Статистической обработкой результатов наблюдения за этими процессами получены интегральные функции распределения:

| DtС, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1(DtС) | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,40 | 0,56 | 0,71 | 0,83 | 0,92 | 0,97 | 1 |

| DtЗ, мин | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2(Dtз) | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 0,40 | 0,67 | 0,85 | 0,96 | 0,99 | 1 |

При реализации метода Монте-Карло следует использовать последовательность случайных чисел, ЧИТАЕМУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО СТРОКАМ из следующей таблицы, НАЧИНАЯ С МЕСТА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ строки с номером предпоследней цифры зачетной книжки студента и столбца с номером последней цифры. (В таблице выделено первое случайное число для 48-го варианта). Для получения случайного числа следует каждую пару цифр использовать в качестве двух десятичных знаков после нуля целых.

Таблица для формирования последовательности случайных чисел

|  |  | последняя цифра зачетки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| предпоследняя цифра зачетки | 0 | 94 | 96 | 37 | 43 | 14 | 33 | 90 | 79 | 99 | 69 |
|  | 1 | 59 | 31 | 55 | 23 | 09 | 93 | 34 | 22 | 14 | 35 |
|  | 2 | 82 | 41 | 97 | 44 | 19 | 83 | 34 | 85 | 78 | 37 |
|  | 3 | 44 | 51 | 82 | 05 | 89 | 33 | 64 | 03 | 38 | 58 |
|  | 4 | 14 | 58 | 66 | 38 | 28 | 24 | 47 | 02 | 61 | 19 |
|  | 5 | 17 | 98 | 21 | 00 | 74 | 05 | 88 | 18 | 03 | 62 |
|  | 6 | 10 | 75 | 06 | 27 | 90 | 19 | 24 | 60 | 67 | 11 |
|  | 7 | 69 | 12 | 39 | 40 | 81 | 73 | 02 | 12 | 53 | 54 |
|  | 8 | 25 | 16 | 51 | 99 | 81 | 01 | 03 | 41 | 32 | 29 |
|  | 9 | 18 | 30 | 50 | 40 | 39 | 30 | 66 | 89 | 95 | 37 |
|  |  | 62 | 14 | 64 | 98 | 06 | 08 | 59 | 62 | 82 | 15 |
|  |  | 23 | 94 | 79 | 03 | 68 | 49 | 67 | 73 | 85 |  |