# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

# Исследование пассивных четырёхполюсников

# Цель работы

1.1.-Изучить методику расчёта и измерений элементов характеристических матриц линейных четырёхполюсников и комплексной частотной характеристики линейного пассивного четырёхполюсника.

1.2.-Освоить пересчёт характеристических матриц при переходе от одной системы параметров к другой, а также при усложнении схемы четырёхполюсника путём параллельного соединения четырёхполюсников.

1.3.-Уяснить связь между комплексными частотными характеристиками составляющих и результирующего четырёхполюсников.

- Краткие сведения из теории линейных четырёхполюсников и

фильтров

Известно, что комплексная частотная характеристика линейного четырёхполюсника в режиме короткозамкнутого входа и разомкнутого вывода равна:

,                                                                                            (1)

где  - первый элемент - матрицы четырехполюсника.

Эта матрица связывает входные напряжения и токи с выходными (рис. 10):

(2)

X1                                                                           X3

X2                                                                           X4

Рис. 10. Структурная схема четырёхполюсника

Расчёт искомой комплексной частотной характеристики сводится к определению элемента   матрицы .

Обращаясь к схеме исследуемого двойного мостового Т-фильтра (рис.11), видим, что он может быть представлен как параллельное включение двух простых Т-мостов, схемы которых изображены на рис.12 и рис. 13.

C                      C

X1                  R                                 R                   X3

2C                  R

2

X2                                                                           X4

Рис. 11. Принципиальная схема двойного мостового Т-фильтра

R	R

X1                                                                           X3

2C

X2                                                                           X4

# Рис. 12. Принципиальная схема мостового Т-фильтра нижних частот

C                           C

X1                                                                           X3

R

2

X2                                                                           X4

Рис. 13. Принципиальная схема мостового Т-фильтра верхних частот

Зная проводимости плеч каждого моста, можно выразить через них элементы матриц проводимостей каждого моста -   и  .

Тогда матрица проводимостей двойного моста будет равна:

Далее следует установить связь между элементами матриц  и  четырёхполюсника, исходя из его уравнений в системах - и - параметров:

(3)

Установив эту связь, при известной матрице  найдём интересующий нас элемент  матрицы , а при необходимости и все остальные элементы. Реализую изложенный план расчёта, находим проводимости плеч простых
Т-мостов (рис. 12, 13):

,    ,

,   .                                                                                                   (4)

Выразим из уравнений  (3) параметры  и  каждого из простых Т-мостов через проводимости плеч:

в симметричном четырёхполюснике. Но и для простого Т-моста, как видно из рис.14, при короткозамкнутом выходе ()

причём

.                                                                         (5)

Аналогично:

причём

(6)

Вводя в выражения (5) и (6) проводимости (4), найдём для простых            Т-мостов:

(7)

где обозначено

X1                                                                           X3

X2                                                                           X4

Рис. 14. К определению - параметров простого Т-моста

- параметры двойного Т-моста получим путем суммирования одноименных - параметров простых Т-мостов:

(8)

Выразим через эти параметры элемент  матрицы [] четырёхполюсника. Из уравнений (3) имеем:

но

Следовательно,

(9)

Для рассматриваемого двойного моста на основании соотношений (8) и (9) находим:

(10)

Комплексная частотная характеристика двойного Т-моста в режиме короткозамкнутого входа и разомкнутого выхода:

(11)

Из выражения (11) комплексной частотной характеристики находим амплитудно-частотную и фазочастотную характеристики двойного Т-фильтра:

(12)

3. Подготовка к работе

3.1. Рассчитать и построить амплитудно-частотную и фазочастотную характеристики двойного мостового Т-фильтра для частот  = 0; 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,0; 1,1; 1,5; 2,0; 10.

3.2. Рассчитать частоту режекции . Зная частоту режекции фильтра, рассчитать частоты генератора сигналов низкой частоты, соответствующие относительным частотам , заданным в п. 3.1.

3.3. Рассчитать модули элементов матриц двойного Т-фильтра  ||, ||, || для частот, заданных в п.3.1.

Исходные данные для предварительных расчетов: значение сопротивления резистора R=2,4 кОм, значение емкости конденсатора фильтра C=0,01 мкФ.

# 4. Контрольно-измерительная аппаратура.

4.1. Генератор сигналов низкой частоты.

4.2. Милливольтметр переменного тока.

4.3. Осциллограф.

5. Порядок выполнения лабораторной работы

5.1. Измерение модулей параметров.

5.1.1. Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема исследуемого фильтра приведены на рис. 15, 16.

5.1.2. Собрать установку согласно рис. 15. На лабораторном макете собрать схему двойного мостового Т-фильтра (тумблеры S1, S2, S3, S4, S5, S6 поставить в верхнее положение), выходные клеммы фильтра (X5, X6) закоротить. После проверки схемы руководителем занятия включить питание контрольно-измерительных приборов.

Рис. 15. Структурная схема лабораторной установки

S1         C                      C      S5

S2                R                               S6

X4

X1                                                                  R

Rk           2C                 R/2                Rk

X2                               S3              S4                       X5

X3                                                                           X6

Рис.16. Принципиальная схема двойного мостового Т-фильтра

5.1.3. Установить на входе фильтра напряжение U=10 В. Устанавливая на генераторе сигналов низкой частоты частоты, рассчитанные в п.3.3, и поддерживая постоянным напряжение на входе фильтра, регистрировать напряжения на калиброванных резисторах Rk (Rk = 39 Ом). Затем рассчитать значения входного I1 и выходного I2 токов фильтра, модулей параметров , .

Полученные результаты свести в табл.10. Сравнить полученные результаты измерений ||, || с рассчитанными значениями этих параметров.

Таблица 10

|  | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 , мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 , мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦¦, мСм | рас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦¦, мСм | рас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Измерение амплитудно-частотных характеристик двойного мостового фильтра и простых мостовых Т-фильтров.

5.2.1. Структурная схема лабораторной установки приведена на рис. 17.

Рис. 17. Структурная схема лабораторной установки

5.2.2. Собрать установку согласно рис. 16. На лабораторном макете собрать схему двойного мостового Т-фильтра (тумблеры S1, S2, S3, S4, S5, S6 поставить в верхнее положение), выходные клеммы фильтра разомкнуть.

После проверки схемы руководителем занятия приступить к измерениям.

5.2.3. Устанавливая на генераторе сигналов низкой частоты частоты, рассчитанные в п. 3.2, регистрировать напряжение на выходе фильтра. Полученные результаты свести в табл. 11.

5.2.4. На лабораторном макете собрать схему мостового Т-фильтра нижних частот (тумблеры S2, S3, S6 поставить в верхнее положение, тумблеры S1, S4, S5– в нижнее положение). Выполнить действия п. 5.2.3.

Таблица 11

|  | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двойной мостовой Т-фильтр | U2, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовой Т-фильтр НЧ | U2, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовой Т-фильтр ВЧ | U2, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.5. На лабораторном макете собрать схему мостового Т-фильтра верхних частот (тумблеры S1, S4, S5 поставить в верхнее положение, тумблеры S2, S3, S6 – в нижнее положение). Выполнить действия п. 5.2.3.

5.2.6. По результатам измерений рассчитать и построить графики АЧХ всех трёх фильтров, рассчитать модули параметров для двойного мостового Т-фильтра. Сравнить результаты эксперимента и расчёта.

5.3. Измерение фазочастотной характеристики двойного мостового Т-фильтра.

5.3.1. Структурная схема лабораторной установки приведена на рис. 18.

# Рис. 18. Структурная схема лабораторной установки

5.3.2. Собрать установку согласно рис.18. После проверки схемы руководителем занятия приступить к измерениям.

5.3.3. Устанавливая на генераторе низкой частоты частоты, рассчитанные в п. 3.2, регистрировать показания фазометра. Полученные результаты свести в табл. 12.

Таблица 12

|  | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , град. | рас. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам измерений построить фазочастотную характеристику двойного мостового Т-фильтра, сравнить экспериментальную ФЧХ с рассчитанной.

6. Содержание отчёта

6.1. Расчёты и графики, выполненные при подготовке к работе.

6.2. Структурные схемы лабораторных установок и принципиальная схема лабораторного макета.

6.3. Таблицы с результатами измерений.

6.4. Расчёты, выполненные по результатам измерений.

6.5. Графики АЧХ и ФЧХ фильтров.

6.6. Сравнительный анализ результатов расчёта и экспериментальных данных и выводы на основании этого анализа.

7. Контрольные вопросы

7.1. Дайте определение комплексной частотной характеристики линейного четырехполюсника, его АЧХ и ФЧХ.

7.2. Как экспериментально получить АЧХ и ФЧХ линейного четырехполюсника?

7.3. Дайте определение Y- и А-параметров четырехполюсника. Какова методика их измерения?

7.4. Как рассчитать Y-параметры двойного мостового Т-фильтра, зная        Y-параметры составляющих его простых Т-фильтров?

7.5. Поясните физические причины прозрачности исследуемого двойного мостового Т-фильтра в области нижних и верхних частот.

7.6. Как по комплексной частотной характеристике фильтра рассчитать его временные характеристики?

Литература

- Попов В.П. Основы теории цепей. - М.: Высшая школа, 2007.

# Text boxes

Милливольт-метр

Милливольт-метр

Rk

Rk

Двойной мостовой фильтр

Генератор сигналов низкой частоты

Милливольт-метр

Исследуемый фильтр

Генератор сигналов низкой частоты

Фазометр

Генератор сигналов низкой частоты

Двойной мостовой

Т-фильтр