3

# ДИФРАКЦИЯ ФРАУНГОФЕРА

Лабораторная работа В-4

1. Цель работы

Изучение явления дифракции света, экспериментальное исследование дифракционной картины от узкой щели, опытное определение длины волны лазерного излучения.

2.Подготовка к работе

Изучите теоретический материал по учебникам [1]-[3]: явление дифракции, особенности дифракции Фраунгофера и Френеля, принцип Гюйгенса-Френеля, метод зон Френеля, условия минимумов и максимумов интенсивности на дифракционной картине от узкой щели. Ознакомьтесь с устройством лабораторной установки. Подготовьте ответы для допуска к лабораторной работе.

3.Краткая теория

Дифракция света - совокупность явлений, наблюдаемых при распространении световых волн в среде с резкими неоднородностями.

При падении плоской монохроматической волны на узкую щель в непрозрачной преграде на удалённом экране наблюдается дифракционная картина с характерным чередованием светлых и тёмных полос-максимумов и минимумов интенсивности I-при этом свет как бы огибает края щели, проникая в область геометрической тени (рис.1).

При достаточно больших расстояниях L от щели до экрана лучи, идущие в определённую точку экрана, можно считать параллельными – в этом случае говорят о дифракции Фраунгофера; дифракция в непараллельных лучах носит название дифракции Френеля.

Условия дифракции Фраунгофера можно также выполнить, поместив за щелью собирающую линзу и разместив экран в её фокальной плоскости (рис.2). В этом случае каждой точке экрана будет соответствовать система параллельных лучей, падающих на линзу под определённым углом φ к её оптической оси (этот угол называют углом наблюдения; F- фокусное расстояние линзы).

Для анализа явления дифракции используется принцип Гюйгенса- Френеля. Согласно этому принципу:

1. Открытый участок волнового фронта представляется в виде множества малых элементов -  вторичных когерентных источников.

2. Волновой фронт за препятствием является поверхностью, огибающей волновые фронты вторичных волн.

3. Распределение интенсивности света в зоне дифракции является результатом интерференции вторичных волн,  приходящих от вторичных источников в точки  наблюдения.

Полный расчёт функции I(x) вдоль экрана требует сложения волн от большого

(в пределе – бесконечного) количества вторичных источников.

В случае, если нас интересуют только положения максимумов и минимумов на дифракционной картине - эти расчёты можно упростить, воспользовавшись методом зон Френеля.

Согласно этому методу открытую часть волнового фронта в плоскости щели следует разбить на зоны (по сути,- группы вторичных источников) в виде полос, параллельных краям щели. При заданном угле наблюдения  ширина каждой зоны a выбирается так, чтобы разность хода лучей, приходящих в точку наблюдения  от краёв зоны,  равнялась /2. При таком выборе зон колебания, возбуждаемые на экране вторичными волнами от краёв двух соседних зон,  оказываются в противофазе и гасят друг друга.

На рис.3 показан случай, когда на ширине щели укладываются две зоны Френеля - AB и BC.Согласно методу Френеля разности хода лучей, идущих от краёв зон в точку наблюдения под углом , равны:

BF= CG=a sin =                                            (1)

Условие (1) выполняется также для любых пар вторичных источников, отстоящих от точек  A и B (например, для середин зон D и E). В итоге две соседние зоны, показанные на рис. 3, дадут на экране интенсивность света I=0. Очевидно, что таким же будет результат и для любого чётного количества  N зон Френеля: N=2m (m=1, 2, 3,……).

Умножая обе части равенства (1) на 2m и учитывая, что Na=b (b-ширина щели), получим следующее условие минимумов интенсивности  на дифракционной картине:

(m=1, 2, 3,……)                                   (2)

В формуле (2) число m носит название порядка минимума, а знаки «+» и «-» отражают симметричность расположения минимумов относительно центра дифракционной картины (точки на рис. 2).

В случае, если общее количество зон Френеля на ширине щели будет нечётным (N=2m+1; m=1, 2, 3,……), то колебания одной из зон окажутся нескомпенсированными. Этот случай соответствует условию максимума:

(m=1, 2, 3,…….)                        (3)

В центральной точке дифракционной картины, наблюдаемой под углом φ=0, располагается наиболее интенсивный центральный максимум, соответствующий взаимному усилению всех вторичных волн с нулевым сдвигом по фазе.

Необходимо подчеркнуть, что размеры зон Френеля и их количество на ширине щели зависят от угла наблюдения ; при этом число N  будет целым (чётным или нечётным) только для точек минимумов или максимумов.

При удалении от центра дифракционной картины интенсивность I резко падает. В связи с этим реально удаётся наблюдать минимумы сравнительно невысоких порядков, для которых углы φ очень малы. Учитывая это, можно записать (см. рис. 2):

,                                                (4)

где - модуль координаты минимума порядка m в фокальной плоскости линзы, F- фокусное расстояние линзы.  Выражая из формулы (2) sinφ, получаем следующее выражение для координат дифракционных минимумов на экране:

.                                                        (5)

4. Описание установки и методика проведения эксперимента

Схема экспериментальной установки показана на рис.4. Источником монохроматической световой волны служит полупроводниковый лазер 1. Излучение лазера направляется на узкую щель 2, снабжённую барабаном 3 для регулировки ширины щели b. Лучи, идущие от щели, попадают на собирающую линзу 4, в фокальной плоскости 5 которой  образуется дифракционная картина. Плоскость 5 одновременно является предметной плоскостью микропроектора 6. Микропроектор увеличивает дифракционную картину и с помощью поворотного зеркала 7 переносит её на экран 8. С помощью барабана 9 можно перемещать входную линзу микропроектора вдоль дифракционной картины на предметной плоскости 5. Эти перемещения наблюдаются на экране 8 как горизонтальные смещения дифракционной картины относительно условной отметки «0».

Для определения координат минимумов  барабан 9 снабжён специальным отсчётным устройством. Это устройство (верхняя часть рис.5) состоит из основной горизонтальной шкалы с миллиметровыми делениями (0-6 мм) и вспомогательной шкалы (нониуса) для отсчёта десятых и сотых долей мм на ручке барабана. При этом градуировка шкалы такова, что отсчеты по ним соответствуют действительным расстояниям на предметной плоскости 5.

Координаты начала отсчёта «0’» горизонтальной шкалы 8 на экране не соответствует нулевому показанию барабана 9. В связи с этим, расстояние  от центра картины до рассматриваемого минимума порядка m  определяется как половина расстояния между двумя симметрично расположенными минимумами: . Здесь s1  и s2 – результаты отсчетов по шкале микропроектора соответственно для левого и правого минимума выбранного порядка m. Перед тем, как снимать отсчет, с помощью барабана 9 устанавливают минимум рассматриваемого порядка дифракционной картины (например, левый от центра) напротив «0» шкалы 8 на экране. Далее снимают отсчет по шкале барабана s1. Пример снятия отсчета  s показан в верхней части рис. 5.

Значение  в работе предлагается определить следующими двумя способами:

1. Измеряется зависимость модуля координаты минимума определённого порядка m от величины, обратной ширине щели b. Согласно формуле (5) зависимость |xm| =f(1/b) линейна и имеет коэффициент наклона

,

откуда

.                                                             (6)

Погрешность  рассчитывается в этом случае по формуле

,                                                        (7)

где -  погрешность расчетов коэффициента наклона a (погрешность F при этом  считается пренебрежимо малой).

2. Измеряется зависимость модулей координат минимумов от их порядков m  при фиксированной ширине щели. Далее возможен способ обработки этих результатов, подобный предыдущему (подумайте – каким образом). Однако мы поступим иначе. Для каждого значения  m проведем расчет длины волны по формуле, следующей из равенства (5):

.                                                         (8)

В этом случае искомое λ находят как среднее арифметическое совокупности опытных значений , а ошибку расчетов - как среднеквадратическую погрешность σi этого среднего.

5. Порядок выполнения работы

5.1. Подготовка установки к работе (выполняет лаборант).

5.1.1. Освободить оптическую скамью от всех модулей, кроме лазера. Ручку «ток» перевести в крайнее левое положение. Тумблеры «сеть» и «лазер» установить в положение «выключено». Включить установку в сеть. Перевести тумблер «сеть» в положение «включено». А затем включить тумблер «лазер». Ручку «ток» установить в крайнее правое положение.

5.1.2. Пользуясь регулировочными винтами на корпусе лазера, установить светящееся пятно в центр кругового углубления на правой боковой стенке установки.

5.1.3. Вращая выходной окуляр лазера и с помощью листа белой бумаги (в качестве экрана), добиться постоянства формы и размеров светового пятна на всей длине оптической скамьи.

5.1.4. С помощью регулировочных винтов установить положение собирающей линзы по центру металлической оправы модуля. Установить на оптическую скамью: модуль щели на деление оптической скамьи «20», модуль линзы – на деление «35», модуль микропроектора – на деление «45». Закрепить положения модулей нижними винтами.

5.1.5. Пользуясь регулировочными винтами на корпусе лазера, откорректировать положение освещаемого лазером участка по центру щели.

5.2. Получение дифракционной картины и регулировка её расположения на экране установки.

5.2.1. Установить барабан щели 3 на деление «3». Освободив нижний винт модуля линзы и перемещая модуль  вдоль оптической скамьи, получить чёткое, сфокусированное изображение дифракционной картины на экране 8 установки (см. рис. 2). Зафиксировать положение модуля линзы нижним винтом.

5.2.2. Отрегулировать положение дифракционной картины относительно  экрана 8:

- поворотом корпуса щели как целого вместе с барабаном 3 добиться горизонтального положения дифракционной картины на экране 8.

- вращая верхний регулировочный винт на модуле линзы, приблизить дифракционную картину к горизонтальной линии с отметкой «0» на экране 8 (см. рис. 6).

5.3. Измерение зависимости координат минимума первого порядка

от ширины щели.

5.3.1. Установить барабан щели 3 в положение «2».

5.3.2. Вращая барабан 9 микропроектора и перемещая таким образом дифракционную картину по горизонтали, совместить левый минимум третьего порядка (m=3) с отметкой «0» на экране 8 (см. верхний рис. 6). Показание  нониуса и барабана микропроектора в мм занести в табл.1.

5.3.3. Вращая барабан микропроектора, совместить с отметкой «0» на экране 8 правый минимум третьего порядка (см. нижний рис.5). Соответствующее показание  нониуса и барабана микропроектора в мм записать в табл.1.

5.3.4. Аналогичные измерения провести при пяти других значениях ширины щели (положениях барабана щели 3): 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5. Соответствующие значения   и  в мм занести в табл.1.

5.4. Измерение зависимости координат минимумов от их порядков.

5.4.1. Установить барабан щели 3 в положение «3,5». Аналогично пунктам 5.3.2 и 5.3.3 зафиксировать показания нониуса и барабана микропроектора  и  в мм для минимумов второго порядка (m =2). Записать данные в табл.2.

5.4.2. Не изменяя положения барабана щели (и, следовательно, ширины щели b),  аналогичные измерения провести для минимумов третьего (m =3) и четвёртого (m=4) порядков. Занести соответствующие величины  и в мм в табл.2.

5.4.3. Установить барабан щели 3 в положение «4». Аналогично пунктам 5.4.1 и 5.4.2 зафиксировать и записать в табл.2 соответствующие показания барабана микропроектора  и  в мм для минимумов порядков m=3  и m=4.

6. Обработка результатов измерений и оформление отчёта

6.1. По данным табл. 1 и 2 рассчитать модули координат минимумов  как величины, равные половинам разностей соответствующих значений  и  (см. рис.5). Результаты в мм записать в табл. 1 и 2.

6.2. Для делений барабана щели, указанных в табл.1, рассчитать величины  1/b в м-1, используя при этом  соответствующие величины b, указанные в табл.3.

6.3. Открыть на компьютере папку «Обработка результатов ЛР», расположенную на рабочем столе лабораторного компьютера; выбрать файл для графической обработки данных методом наименьших квадратов (МНК) под названием «Расчёт  МНК». Ввести в таблицу файла величины  и 1/b из табл.1, выраженных в м и м-1  соответственно.

6.4. Результаты компьютерного расчёта коэффициента наклона a графика  и  погрешности коэффициента наклона  записать в табл.1. Ориентируясь на график, изображённый на компьютере, построить аналогичный график в тетради, отметив на нём все экспериментальные точки.

6.5. По полученному значению коэффициента наклона a и и формулам (6) и (7) рассчитать длину волны лазерного излучения  и погрешность  (величину фокусного расстояния линзы принять равной F =0,106 м.) Принимая стандартные погрешности равными   и λ ≈ σλ, записать результат в табл.1 в стандартной форме мкм

6.6. Для делений барабана щели 3, указанных в табл.2, записать соответствующие значения ширины щели b, используя при этом табл.3.

6.7. По данным табл.2 рассчитать (в мм) модули координат минимумов  соответствующих порядков m по формуле  записать результаты в м в табл.2.

6.8. По данным табл. 2 и формуле (8) рассчитать значения длины волны лазерного излучения  i в м и занести данные в табл.2.

6.9. В папке компьютера «Обработка результатов ЛР» выбрать файл «Расчёт стандартной ошибки». Ввести в таблицу файла величины  в м из  табл.2. Результаты компьютерного расчёта - среднее значение  и среднеквадратическую погрешность  занести в табл.2. Принимая приближенно стандартную погрешность равной , записать результат в табл.2 в стандартной форме  мкм.

6.10. Сравнить опытные значения  в табл.1 и 2 с известной величиной =0,635 мкм для применяемого в установке лазера. По итогам сравнения сделать выводы.

Таблица 1

| Деления барабана щели | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм |  |  |  |  |  |  |
| , мм |  |  |  |  |  |  |
| ∙10-4, м |  |  |  |  |  |  |
| 1/b∙103, м-1 |  |  |  |  |  |  |
| a = … м2; … м2; … мкм; мкм |

Таблица 2

| Деления барабана щели | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- |
| b, мм |  |  |
| m | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| , мм |  |  |  |  |  |  |
| , мм |  |  |  |  |  |  |
| , мм |  |  |  |  |  |  |
| λ∙10-7, м |  |  |  |  |  |  |
| …мкм; … мкм; мкм |

Таблица 3

| Деления барабана щели | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b, мм | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |

7. Вопросы для допуска к лабораторной работе

7.1. При каких условиях распространения световых волн могут возникать явления дифракции? Каковы особенности дифракционной картины при падении плоской монохроматической волны на узкую щель бесконечной длины?

7.2. В чём заключается принцип Гюйгенса-Френеля? Как на основе этого принципа можно объяснить появление максимумов и минимумов интенсивности на экране за границами участка геометрической тени?

7.3. Поясните суть метода зон Френеля. Сколько зон Френеля уместится на ширине щели, если идущие от зон параллельные лучи сходятся в точке минимума третьего порядка?

7.4. Можно ли утверждать, что количество N зон Френеля, укладывающихся на открытом участке щели, зависит только от ширины щели и длины волны излучения? Могут ли существовать на экране такие точки, для которых величина N не является целым числом?

7.5. Рассчитайте разность хода и разность фаз между двумя параллельными лучами, идущими от краёв щели (см. рис. 2) шириной b=0,5 мм, если угол наблюдения рад , длина волны  мкм; принять .

7.6. Чем отличается дифракция Фраунгофера от дифракции Френеля? Какими средствами  в лабораторной установке обеспечиваются условия наблюдения дифракции Фраунгофера?

7.7. Какую роль в установке играет микропроектор? В каких делениях проградуированы нониус и барабан микропроектора? Что происходит на экране при вращении барабана микропроектора?

7.8. Рассчитайте расстояние (в мм) между двумя минимумами второго порядка, если ширина щели b =0,3 мм, длина волны 0,75 мкм, фокусное расстояние собирающей линзы F=0,2 м.

7.9. Какие зависимости между параметрами дифракционной картины измеряются  в эксперименте? Каким образом на основе этих измерений определяется длина волны лазерного излучения? Как определяются погрешности опытного значения длины волны?

8. Литература

- Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2.: Наука, 1988.

- Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 1990.

- Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976.

# Text boxes

F

Зона 2

Зона 1

b

G

λ/2

λ/2

H

C

E

B

x

Отсчет s1

I

Минимумы

-x1

-x2

-x3

x3

x1

x2

I

Геометрическая тень

Центральный

максимум

0

Геометрическая тень

Свет

Рис. 1

-x2

x2

x1

-x1

φ

F

Экран

0

Линза

Разность

хода

φ

φ

b

Рис. 2

A

D

a

φ

φ

a

Рис. 3

0

I

8

7

6

9

5

4

3

2

0

1

Рис. 4

Отсчет s2

0

0

Рис. 6

Шкала нониуса

s2 – s1

-xm

xm

Минимумы

0

0'

s2

s1

4

5

6

6

3

s = 3,42 мм

0'

Рис. 5