# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

# УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

# А.А. Ицкович, И.А. Файнбург

# ПОСОБИЕ

ПО  ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

“НАДЕЖНОСТЬ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ”

для студентов IV курса

специальности 160901 заочного обучения

# Москва 2006

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ВОЗДУШНОГО  ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

# Кафедра технической эксплуатации ЛАиАД

# А.А.Ицкович,   И.А.Файнбург

# ПОСОБИЕ

ПО  ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

“НАДЕЖНОСТЬ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ”

для студентов IV курса

специальности 160901 заочного обучения

# Москва 2006

# ББК 052-021.1

# И 96

# Рецензент  канд. техн. наук, доц. Чичерин А.С.

Ицкович А.А., Файнбург И.А.

Пособие по  изучению дисциплины «Надежность авиационной техники» для студентов IV курса специальности 160901 заочного обучения. - М.: МГТУ ГА,  2006. -

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов IV курса специальности 160901 заочного обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры______________2006 г.

и методического совета ________________2006г.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Надежность авиационной техники» необходимо для подготовки инженера-механика по специальности 160901 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

Цель дисциплины - получение студентами необходимых знаний по теории надежности авиационной техники и  применение  навыков и умений по анализу надежности  по данным испытаний и эксплуатационных наблюдений.

В результате изучения дисциплины студент должен:

1) иметь представление  о методах моделирования и оптимизации надежности АТ;

2) знать  основы теории надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых механических изделий,   методы анализа надежности функциональных систем  ЛА, методы разработки и оптимизации требований  к надежности АТ,

методы анализа характера и причин возникновения отказов и повреждений АТ,

модели надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых изделий АТ, показатели надежности изделий АТ, методы обеспечения надежности АТ  при проектировании и производстве, методы контроля надежности АТ  в эксплуатации;

3) уметь решать задачи  оценки показателей надежности невосстанавливаемых объектов, оценки показателей надежности восстанавливаемых объектов, оценки показателей надежности функциональных систем ЛА, анализа физической сущности типовых отказов и повреждений, оценки  показателей  надежности объектов по данным эксплуатационных наблюдений.

4) иметь опыт анализа безотказности невосстанавливаемых изделий и функциональных систем ЛА.

- ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО  ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При самостоятельном изучении материала данной дисциплины студент должен работать с литературными источниками, указанными в конце настоящего издания. Для усвоения материала студент должен пользоваться основной и дополнительной литературой. При использовании литературы надо учитывать, что ряд аналогичных вопросов излагается в нескольких источниках, поэтому изучение их может ограничиваться одним из них. Другие источники приведены для получения дополнительных материалов.

Каждый студент должен вести конспект изучаемой литературы. Кроме самостоятельного изучения материала для студентов  читаются в университете установочная лекция (2 ч) и обзорные лекции (4 ч) по вопросам курса, проводятся лабораторные занятия (8 ч).

Материал должен изучаться последовательно, согласно данным методическим указаниям. Изучение теоретического материала следует сопровождать решением задач [4,5,8] .

Студент должен выполнить контрольную работу и пройти по ней собеседование.

Качество изучения материала проверяется умением правильно и полно отвечать на вопросы самопроверки, представленные в конце каждой части и решать задачи, приведенные в пособиях [4,5,8].

При изучении определенных тем рекомендуется знакомиться с материалами по эксплуатации конкретных типов летательных аппаратов и подбирать соответствующие примеры из личной практической деятельности.

Студент может получить от преподавателя письменную или устную консультацию по интересующим его    вопросам данного курса.

3. ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предмет и задачи надежности авиационной техники

1.1. Содержание и значение  проблемы обеспечения надежности

авиационной техники

Технико-экономическое и социальное значение проблемы повышения качества и надежности объектов на современном этапе развития науки и техники. Социально-нравственные задачи инженерно-технического персонала по обеспечению надежности авиационной техники. Значение науки о надежности для формирования инженера - механика по специальности эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. Роль стандартизации в повышении надежности и качества объектов. Содержание и научная основа курса. Связь с другими учебными дисциплинами. Задачи обеспечения надежности авиационной техники в условиях эксплуатации летательных аппаратов. Связь надежности объектов с безопасностью полетов и эффективностью эксплуатации летательных аппаратов.

Методические указания

При изучении этой темы следует рассматривать надежность авиационной техники как важнейший элемент ее качества. Основной задачей теории надежности авиационной техники является разработка методов повышения и сохранения ее надежности при проектировании, производстве и   эксплуатации. Основными аспектами предмета теории надежности являются: технический, социально-экономический, организационный и правовой. Использовать основные ГОСТы системы стандартов «Надежность в технике». Обратить     внимание на связь учебной дисциплины с теорией вероятности и математической статистики, вероятностно-статистическими моделями, конструкцией и прочностью летательных аппаратов и авиадвигателей.

Литература: [1,с.1-7].

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризовать технико-экономическое и социальное значение проблемы      обеспечения надежности и качества объектов авиационной техники.

2. Дать характеристику задач обеспечения надежности авиационной техники в условиях эксплуатации.

3. Показать связь надежности авиационной техники с безопасностью полетов летательных аппаратов.

4. Охарактеризовать влияние надежности авиационной техники на эффективность эксплуатации летательных аппаратов.

5. Показать связь надежности авиационной техники с другими учебными дисциплинами.

6. Охарактеризовать роль стандартизации в области надежности техники.

1.2. Основные понятия, термины и определения надежности

Основные предметы исследования (задачи) надежности авиационной техники. Классификация терминов надежности. Восстанавливаемые, невосстанавливаемые, ремонтируемые и неремонтируемые объекты. Исправные, неисправные, работоспособные, неработоспособные и предельные состояния объектов, отказы и повреждения. Свойства надежности: безотказность,  долговечность, ремонтопригодность и  сохраняемость. Единичные и комплексные показатели надежности. Виды резервирования объектов.

Методические указания

Основными предметами (задачами) теории надежности  авиационной техники являются:

система обеспечения надежности авиационной техники и методология ее построения;

физические объекты и математические модели надежности авиационной техники;

методы оценки показателей и обеспечения надежности, испытаний и контроля надежности авиационной техники, сбора и обработки информации о надежности авиационной техники;

технические и программные средства обеспечения надежности авиационной техники.

При изучении терминологии по надежности следует придерживаться рекомендаций системы стандартов «Надежность в технике» и использовать классификацию терминов по признакам: объекты, состояния, события, свойства, показатели надежности и методы повышения надежности.

Литература  [1,с.7-13].

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризовать основные предметы исследования теории надежности.

2. Дать классификацию терминов теории надежности.

3. Дать определения надежности и работоспособности объектов.

4. Охарактеризовать понятия: невосстанавливаемые и восстанавливаемые объекты.

5. Дать определения понятий о свойствах надежности.

6. Объяснить физический смысл терминов: отказ, повреждение, неисправность, дефект.

Раздел 2.  Физические основы надежности авиационной техники

2.1. Причины повреждений и отказов  объектов авиационной техники

Характеристика отказа (повреждения): критерий, факт, признак проявления, вид (характер), техническая сущность, причина, последствия. Классификация отказов по признакам: значимости, зависимости, характеру, причине возникновения и последствиям. Механизмы возникновения внезапных и постепенных отказов. Классификация причин возникновения  конструктивных, производственных и эксплуатационных отказов. Методы анализа причин повреждений и отказов авиационной техники. Методические и воспитательные аспекты деятельности инженера по анализу надежности и ее влиянию на безопасность полетов.

Методические указания

Для понимания физической сущности отказа необходимо рассмотреть прежде всего критерий отказа, представляющий собой признак или совокупность признаков неработоспособного состояния, установленного нормативно-технической или конструкторской документацией. Признаками возникновения отказа являются недопустимые изменения параметров, определяющих работоспособность объекта. При установлении причин отказов необходимо определить явления, процессы, события и состояния, приведшие к их появлению.

Следует рассмотреть основные причины возникновения конструктивных, производственных и эксплуатационных отказов.

При изучении классификации отказов основное внимание следует уделить внезапным и постепенным отказам. Рассмотреть механизмы их возникновения и причины появления. Понять, что наработка до отказа является случайной величиной.

Литература: [1,с.13-22], [3].

Вопросы для самопроверки

I. Охарактеризовать понятия: критерий, признак, факт, характер, физическая сущность, причина и последствия отказа.

2. Дать классификацию отказов и повреждений.

3. Охарактеризовать модели возникновения внезапных и постепенных отказов и объяснить причины их появления.
4. Охарактеризовать явления, процессы, события и состояния, приведшие к появлению отказов.

2.2. Физико-химические процессы, приводящие к отказам авиационной техники

Классификация физико-химических процессов по признакам: вида материала, места проведения, вида энергии, вида эксплуатационного воздействия, механизма процесса. Физико-химические процессы разрушения материалов. Характеристика  внешних и внутренних факторов, влияющих на возникновение отказов. Характеристика  процессов, приводящих к возникновению внезапных и постепенных отказов. Характеристика нагрузок, вызванных внешними факторами и связанных с функционированием объекта. Причины внезапных отказов: статические нагрузки, технологические дефекты, ошибки летного и технического персонала и др. Причины постепенных отказов: износы в неподвижных и подвижных соединениях, накопление усталостных повреждений, накопление пластических деформаций, старение материала, коррозия, засорение и др. Типовые повреждения и отказы авиационной техники.

.

Методические указания

Рассмотреть процесс разрушения материала как постепенный кинетический процесс, развивающийся в напряженном материале. Скорость процесса механического разрушения деталей зависит от структуры и свойств материала, геометрической формы и состояния поверхности, напряжения вызываемого нагрузкой и температурой. У металлов развиваются разрушения, характеризуемые разрывом межатомных связей и направленной диффузией вакансий к трещинам. Разрушение нагруженных полимерных материалов вызывается процессом разрыва внутримолекулярных химических связей в результате тепловых воздействий, активизированных механическим напряжением.

При изучении физической сущности процессов разрушения рассматриваются процессы старения, изнашивания, коррозии, отказы по параметрам прочности. Чаще всего отказы по параметрам прочности с изломами элементов конструкции (хрупкие и вязкие) или их деформацией. В зависимости от приложенных нагрузок изломы   подразделяются на динамические, усталостные, от превышения предела прочности, при изгибающих и скручивающих нагрузках. Особое внимание следует уделить накоплению усталостных повреждений.

Типовые неисправности летательных аппаратов и двигателей с учетом критерия, характера, признаков проявления, причин и последствий.

Литература: [1,с.22-37], [3].

Вопросы для самопроверки

1. Дать классификацию физико-химических процессов, приводящих к отказам и повреждениям.

2. Охарактеризовать нагрузки, вызванные внешними и внутренними факторами.

3. Рассмотреть причины внезапных отказов.

4. Рассмотреть причины постепенных отказов.

5. Раскрыть характер повреждения конструкции при старении материалов.

6. Охарактеризовать повреждения конструкции при изнашивании материалов.

7. Дать характеристику коррозионной повреждаемости конструкций.

8. Охарактеризовать процесс накопления усталостных повреждений.

9. Привести примеры типовых отказов и повреждений летательных аппаратов и авиадвигателей.

Раздел 3. Модели надежности объектов

3.1. Модели развития повреждений и возникновения отказов

Параметры объектов, определяющие  их  исправность и работоспособность. Случайный  характер изменения определяющих параметров. Формальное описание процесса изменения параметров. Связь характеристик распределения параметров и допусков с показателями безотказности объектов. Определение возможности  индивидуального прогнозирования параметров. Функции, аппроксимирующие реализации параметров. Линейные и экспоненциальные модели изменения параметров.

Методические указания

Для понимания физики развития повреждений и возникновения отказов необходимо изучить понятия исправности и работоспособности объектов и переход в неисправное и неработоспособное состояния. При изучении функций, описывающих процесс изменения параметров, основное внимание следует уделить связи характеристик распределения параметров и допусков на параметры с показателями безотказности объектов, как конечной цели при оценке технического состояния объектов. Для определения возможности индивидуального прогнозирования параметров используется нормированная корреляционная функция, характеризующая степень перемешивания реализаций случайного процесса изменения параметров. При изучении линейных и экспоненциальных моделей изменения параметров обратите внимание на области их применения.

Литература: [1,с.37-43], [3].

Вопросы для самопроверки

1. Показать случайный характер процессов изменения параметров объектов, определяющих их работоспособность.

2. Установить связь характеристик распределения параметров и допусков на параметры с показателями безотказности объектов.

3. Охарактеризовать критерии, определяющие возможность индивидуального прогнозирования изменения параметров от наработки объекта.

4. Дать характеристику линейным моделям изменения параметров объектов.

5. Охарактеризовать экспоненциальные модели изменения параметров объектов.

3.2. Модели надежности невосстанавливаемых объектов

Безотказность невосстанавливаемых объектов. Физическая сущность безотказности невосстанавливаемых объектов. Непрерывный и прерывистый режимы эксплуатации. Определение безотказности объекта. Модели безотказности невосстанавливаемых объектов. Функции  распределения наработки  до отказа.  Основные законы распределения наработки до отказа объектов. Модели безотказности невосстанавливаемых объектов при внезапных и постепенных  отказах.

Методические указания

Для лучшего понимания изучение темы следует начать с рассмотрения моделей непрерывного и прерывистого режимов эксплуатации с наступлением отказов неремонтируемого и ремонтируемого объектов. При этом следует вникнуть в физическую сущность безотказности и в различие моделей.

Для невосстанавливаемых объектов основной характеристикой является наработка до отказа, являющаяся непрерывной случайной вели4иной. Вследствие того, что на практике  часто приходится определять показатели безотказности по значению одного из них, важно знать аналитические зависимости между различными показателями.

Литература [1,с.43-54], [4,с.3-14], [5],[6,с.5-18], [7].

Вопросы для самопроверки

1. Физическая сущность безотказности невосстанавливаемых объектов.

2. Использование распределений непрерывных случайных величин в качестве модели безотказности невосстанавливаемых объектов.

3. Характеристики экспоненциального закона распределения наработки до отказа.

4. Характеристики закона распределения Вейбулла наработки до отказа.

5. Характеристики нормального закона распределения наработки до отказа.

6. Вероятность безотказной работы невосстанавливаемого объекта.

7. Изменение плотности вероятности наработки  до отказа при разных законах распределения.

8. Изменение интенсивности отказов от наработки при разных законах распределения.

9. Аналитические зависимости  между показателями безотказности невосстанавливаемых объектов.

3.3. Модели надёжности восстанавливаемых объектов

Безотказность восстанавливаемых объектов. Физическая сущность безотказности восстанавливаемых объектов. Понятие о потоке отказов. Потоки отказов и восстановлений. Основные свойства потоков отказов. Модели безотказности восстанавливаемых объектов. Функции распределения числа отказов в интервале наработки объекта. Основные законы распределения числа отказов в интервале наработки объекта.

Методические указания

При изучении безотказности восстанавливаемых объектов уяснить сущность потока отказов при «мгновенном» восстановлении и основную его характеристику – число отказов в интервале наработки, являющуюся дискретной случайной величиной.

Исходя из этого, следует уяснить сущность моделей безотказности восстанавливаемых объектов, в качестве которых используются гипергеометрическое, биномиальное и пуассоновские распределения числа отказов.

Важно знать аналитические зависимости между характеристиками безотказности восстанавливаемых объектов.

Литература [1,с.54-59], [4,с.15-20], [5,с.18-20].

Вопросы дли самопроверки

1. Охарактеризовать физическую сущность безотказности восстанавливаемых объектов.

2.  Какие функции распределения числа отказов используются в качестве моделей безотказности восстанавливаемых объектов?

3. Охарактеризовать характеристики и условия применения гипергеометрического распределения?

4. Охарактеризовать характеристики и условия применения биномиального распределения.

5. Привести характеристики и условия применения распределения Пуассона.

6. Привести аналитические зависимости между характеристиками безотказности восстанавливаемых объектов.

Раздел 4. Показатели надёжности объектов

4.1. Единичные показатели надёжности объектов

Классификация показателей надёжности. Характеристика единичных показателей надёжности. Показатели безотказности невосстанавливаемых и восстанавливаемых объектов и методы их определения. Показатели ремонтопригодности объектов и методы их определения. Показатели сохраняемости объектов и методы их определения. Изменение единичных показателей надёжности по наработке. Функциональные зависимости между показателями надёжности.

Методические указания

Изучение единичных показателей надежности следует начать с рассмотрения свойств надежности: безотказности (подробно рассмотрены в предыдущей теме),  ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости. Определение этих свойств по ГОСТ 27.002.

Следует уяснить физическую суть каждого свойства надежности и изучить единичные показатели, оценивавшие каждое свойство.

Изучение ремонтопригодности следует начать с рассмотрения модели процесса отказов и восстановлений. В этом процессе время восстановления является непрерывной случайной величиной, характеризующей ремонтопригодность. Значение этой величины определяется не только свойствами самого объекта, но и системы технического обслуживания и ремонта, поэтому следует ознакомиться с сущностью этой системы и ее назначением. Исходя из этого, показатели ремонтопригодности делятся на две группы: оценивающие оперативную (временную) сторону и экономическую.

При изучении долговечности объектов важно уяснить сущность свойства долговечности и предельного состояния. В зависимости от вида предельного состояния определить разницу и сходство между свойствами безотказности и долговечности ремонтируемых и неремонтируемых изделий. Необходимо понять сущность того, что, различая интенсивность протекания процессов, воздействующих на авиационной техники, приводит к разбивке показателей на две группы: по календарной продолжительности эксплуатации (сроки службы) и по наработке объектов (ресурсы). При оценке уровня долговечности объекта важное значение имеет выбор показателя (виды ресурса).

При изучении сохраняемости необходимо рассмотреть причины, приводящие к снижению уровня безотказности и долговечности объектов, находящихся на хранении.

Для рассмотрения законов распределения наработки до отказа и количества отказов необходимо восстановить предварительно знания, полученный при изучении курса «Теория вероятностей». Законы распределения дискретных случайных величин (биномиальный, гипергеометрический, Пуассона) и их параметры. При изучении обратить внимание на методы оценки теоретических параметров распределения наработки до отказа (вероятностная бумага, метод моментов, метод максимума правдоподобия)

Литература [1,с.60-69], [5,с. 6-11].

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризовать единичные показатели надежности.

2. Безотказность как одно из свойств надежности.

3. Какие используются показатели безотказности и методы их определения.

4. Долговечность как одно из свойств надежности.

5. Какие используются показатели долговечности и методы их определения.

6. Ремонтопригодность как одно из свойств надежности.

7. Какие используются показатели ремонтопригодности и методы их определения.

8. Сохраняемость  как одно из свойств надежности.

9. Какие используются показатели сохраняемости и методы их определения.

10. Параметры основных законов распределения непрерывных и дискретных случайных величин.

11. Методы оценки параметров распределения наработки до отказа.

12. Критерии согласия и их применение.

4.2. Комплексные показатели надёжности объектов

Оперативные комплексные показатели надёжности и их определение при разных режимах использования объектов по назначению. Экономические комплексные показатели надёжности. Взаимосвязь комплексных показателей надёжности с показателями эффективности использования ЛА. Методы определения комплексных показателей надёжности объектов. Комплексная оценка надёжности объектов.

Методические указания

При изучении темы рассмотреть случайный процесс отказов и восстановлений, обратить внимание на две случайные величины: наработка до отказа и время восстановления. Следует рассмотреть определения коэффициентов готовности, технического использования, оперативной готовности по ГОСТ 27.002. и статистическую оценку перечисленных показателей с целью их определения по результатам эксплуатационных наблюдений.

При рассмотрении комплексной оценки надежности учесть этапы проектирования, производства и эксплуатации.

Литература [1,с.69-72], [4,с.36-39].

Вопросы для самопроверки

1. Определение и физическая сущность комплексных показателей надежности.

2. Методы расчета коэффициента готовности.

3. Методы расчета коэффициента технического использования.

4. Методы расчета коэффициента оперативной готовности.

5. Комплексная оценка надежности.

Раздел 5. Оценка показателей надёжности по данным испытаний и   эксплуатационных  наблюдений

5.1. Планирование испытаний и эксплуатационных наблюдений

Виды испытаний объектов на надёжность. Классификация испытаний объектов на надёжность. План испытаний и эксплуатационных наблюдений. Методы ускоренных испытаний объектов. Взаимосвязь планов испытаний и эксплуатационных наблюдений. Определение (выбор) объектов наблюдения, плана наблюдения, условий эксплуатации и режимов работы, места проведения и объёмов наблюдения. Особенности реального плана наблюдений, соответствующего имеющейся эксплуатационной информации об отказах и повреждениях объектов авиационной техники. Полные и цензурированные эксплуатационные данные. Значение творческой активности специалистов при решении задач оценки показателей надежности авиационной техники по данным испытаний и эксплуатационных наблюдений.

Методические указания

Изучая вопросы испытания объектов, надо уяснить цель их проведения. Необходимо разобраться в назначении, периодичности проведения испытаний в опытно – конструкторских предприятиях и опытных заводах, на серийных заводах, в эксплуатационных предприятиях.

Необходимо уяснить сущность планов испытаний, с заменой и без замены отказавших изделий, до заданного количества отказов или до заданной наработки.

Следует изучить источники и задачи информации об отказах и повреждениях объектов авиационной техники. Рассмотреть свойства полных и цензурированных эксплуатационных данных по наработкам до отказа изделий авиационной техники.

Литература [1,с.72-81], [4,с.30-32].

Вопросы для самопроверки

- Виды испытаний и их классификация.

- Виды испытаний на надежность.

- Виды испытаний на ремонтопригодность.

- Ускоренные испытания.

- Классификация планов испытаний.

- Источники и задачи информации о надежности объектов.

- Полные и цензурированные данные эксплуатационных наблюдений.

5.2. Параметрические методы оценки показателей надёжности  объектов

Классификация методов оценки показателей надёжности объектов. Особенности параметрических методов оценки надёжности объектов. Построение временной диаграммы и вариационного ряда наработок до отказа и до цензурирования. Построение статистических функций распределения (гистограммы) плотности вероятности наработки до отказа и интенсивности отказов. Принятие гипотезы о законе распределения наработки до отказа. Оценка параметров распределения наработки до отказа методами моментов и максимального правдоподобия. Проверка гипотезы о законе распределения наработки до отказа. Оценка показателей надёжности по параметрам распределения.

Методические указания

Изучать тему необходимо с классификации методов оценки показателей надежности. Следует изучать цели и возможности применения параметрического и непараметрического методов оценки.

Для оценки надежности и анализа причин возникновения отказов большое значение имеет знание законов распределения наработок до отказа и их параметров. Необходимо научиться обрабатывать результаты эксплуатационных наблюдений – ряд значений случайной величины (наработки до отказа).

При изучении метода моментов следует учесть, что характеристики случайной величины в теории вероятностей называют моментами К – го порядка.

При изучении метода максимума правдоподобия нужно обратить внимание на построение функции максимального правдоподобия.

Проверку гипотез о законе распределения удобно рассмотреть на примере применения критерия согласия χ2.

Литература [1,с.82-92], [4,с.24-30], [5,с. 21-36, 87-96], [6,с. 5-14], [7].

Вопросы для самопроверки

1. Непараметрические методы оценки.

2. Точечная оценка показателей надежности.

3. Интервальная оценка показателей надежности.

4. Оценка показателей надежности по однократно цензурированным выборкам.

5. Оценка показателей надежности по многократно цензурированным выборкам.

6. Оценка показателей надежности для восстанавливаемых объектов.

5.3. Непараметрические методы оценки показателей надёжности объектов

Задачи оценки показателей надёжности невосстанавливаемых объектов непараметрическим методом по полным данным. Точечная оценка показателей надёжности с использованием функции максимального правдоподобия. Интервальная оценка показателей надёжности. Задачи оценки показателей надёжности непараметрическим методом при однократно и многократно цензурированных выборках при разных планах эксплуатационных наблюдений. Оценка показателей надёжности восстанавливаемых объектов.

Методические указания

Для изучения данной темы необходимо уяснить способы представления

данных эксплуатационных наблюдений (полные данные, однократно и многократно цензурированные выборки, планы наблюдений), а также задачи и ограничения применения непараметрических методов оценки показателей надежности объектов. Необходимо научиться получать выражения для точечной оценки надежности объектов с использованием функции максимального правдоподобия. Изучить физическую сущность понятий доверительных интервалов и методы их вычисления.

Литература [1,с.93-103], [4,с.20-24], [5,с.15-21, 82-87], [6,с.5-7,14-18].

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте непараметрические методы оценки показателей надежности объектов.

2. Точечная оценка показателей надежности объектов.

3. Интервальная оценка показателей надежности объектов.

4. Оценка показателей надежности по однократно цензурированным выборкам.

5. Оценка показателей надежности по многократно цензурированным выборкам.

6. Оценка показателей надежности восстанавливаемых объектов.

Раздел 6. Методы расчёта и анализа надёжности функциональных систем

6.1. Виды резервирования объектов авиационной техники

Характеристика функциональных систем летательных аппаратов. Виды резервирования объектов. Оценка показателей надёжности при последовательном и параллельном соединении элементов. Классификация резервирования объектов. Виды структурного резервирования объектов. Оценка показателей надёжности при разных видах структурного резервирования. Социальные аспекты задач анализа надежности функциональных систем летательных аппаратов.

Методические указания

Резервирование рассматривается как одно из основных средств обеспечения заданного уровня надежности объекта при недостаточно надежных элементах. В зависимости от характера дополнительных средств и возможностей, применяемых при резервировании, рассматриваются следующие виды резервирования: структурное, временное, информационное, функциональное и нагрузочное. При изучении структурного резервирования дать сравнительную оценку общего и раздельного резервирования. Показать особенности резервирования замещением и скользящего резервирования. Для систем с восстановлением рассмотреть влияние технического обслуживания на эффективность резервирования.

Литература [2,с.7-14], [4,с.33-36].

Вопросы для самопроверки

- Виды резервирования объектов.

- Виды структурного резервирования объектов.

- характеристика общего резервирования объектов.

- Характеристика раздельного резервирования объектов.

- Особенности скользящего резервирования и резервирования замещением.

6.2. Методы анализа надёжности функциональных систем летательных аппаратов

Анализ надёжности функциональных систем методом структурных схем и условия его применения. Анализ надёжности функциональных систем методом логических схем и условия его применения. Анализ надёжности функциональных систем табличным методом и условия его применения. Пути повышения надёжности функциональных систем летательных аппаратов.

Методические указания

При изучении методов расчета надежности сложных систем  рассмотреть различные способы описания условий их работоспособности: структурные, схемы, функции алгебры логики. Моделирование надежности сложных систем рассматривается в зависимости от их свойств: системы без восстановления, системы с восстановлением, монотонные системы. Необходимо уяснить особенности расчета надежности при последовательном и параллельном соединении элементов при независимых и зависимых отказах.

Требования ИКАО к надежности сложных систем авиационной техники определяются влиянием отказов на безопасность полетов.

Литература [2,с.15-32], [4, с. 33-36], [5,с.40-50]. [6,с.18-21].

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризовать модели расчета надежности сложных систем.

2. Расчет надежности системы при последовательном соединении элементов.

3. Расчет надежности системы при параллельном соединении элементов.

4. Требования ИКАО к надежности сложных систем авиационной техники.

Раздел 7. Обеспечение надёжности объектов на разных этапах жизненного цикла авиационной техники

  - Обеспечение надёжности при проектировании авиационной техники

Воздействие на надёжность объектов внешних и внутренних факторов. Нормирование требований к надёжности объектов. Требования к надёжности по обеспечению безопасности полётов. Задание и распределение требований к надёжности. Выбор проектных решений с учётом надёжности. Проектирование объектов на заданную надёжность. Пути повышения надёжности авиационной техники при проектировании. Принципы ускоренных испытаний объектов на надёжность. Роль человеческого фактора в обеспечении надежности авиационной техники при эксплуатации.

Методические указания

Рассмотреть классификацию факторов, влияющих на надежность объектов. Анализ воздействия на объекты внешних и внутренних факторов выполнить с учетом характера отказов и механизма их возникновения. Законы распределения наработки до отказа, применяемые при расчете показателей надежности, выбираются с учетом физических представлений о процессах, приводящих к отказам.

Задачи нормирования надежности решаются исходя из требований норм летной годности и критериев эффективности эксплуатации летательных аппаратов. Проектирование объектов на заданную надежность связано с распределением требований по надежности между системами и элементами и выбором проектных решений.

Изучить основные конструктивные способы обеспечения надежности на базе проведения.

Литература [2,с.33-55].

Вопросы для самопроверки

- Факторы, влияющие на надежность объектов.

- Охарактеризовать методы нормирования показателей надежности на этапе проектирования.

- Проектирование элементов конструкции объектов на заданную надежность.

- Конструктивные методы обеспечения надежности объектов.

- Резервирование – как способ повышения надежности объектов при проектировании.

  - Производственно-технологические методы обеспечения надёжности авиационной техники

Производственно-технологические причины отказов и их влияние на надёжность авиационной техники. Метод конструктивно-технологического формирования изделий. Методы технического контроля качества изделий. Применение методов статистического контроля качества и регулирование технологических процессов. Технологические методы повышения надёжности авиационной техники.

Методические указания

При изучении производственно – технологических причин отказов выделить дефекты материалов, дефекты технологических процессов формообразования деталей, дефекты термообработки деталей, дефекты сборки и испытаний систем и  изделий. При рассмотрении технологических способов повышения надежности обратить особое внимание на процессы поверхностного упрочнения деталей.

Среди методов промышленного контроля качества, наряду с неразрушающими методами контроля, рассматриваются методы статистического контроля по альтернативному и количественному признакам, а также методы статистического регулирования технологических процессов.

Литература [2,с.55-70].

Вопросы для самопроверки

- Технологические способы обеспечения надежности объектов.

- Влияние технологических процессов изготовления объектов на надежность.

- Влияние упрочняющих технологических процессов на надежность объектов.

- Методы статистического контроля качества объектов.

- Роль и место статистических методов управления качеством продукции в обеспечении надежности объектов.

  - Обеспечение надёжности авиационной техники при эксплуатации

Статистический контроль показателей надёжности авиационной техники. Одноступенчатый контроль различных показателей надёжности объектов. Последовательный контроль различных показателей надёжности объектов. Индивидуальный контроль норм надёжности при эксплуатации авиационной техники. Оперативная оценка надёжности серийных партий изделий при эксплуатации. Эксплуатационные методы повышение надежности.

Методические указания

При изучении темы следует рассмотреть виды статистического контроля надежности, особенности методов одноступенчатого и последовательного контроля по альтернативному признаку. Необходимо различать мероприятия по поддержанию требуемого уровня надежности и мероприятия, направленные на повышение надежности. К первым относятся плановые и неплановые виды технического обслуживания и ремонта. Ко вторым относятся доработки конструкции, целесообразность выполнения которых определяется на основе анализа статистических данных об отказах и неисправностях.

Изучить информационное обеспечение анализа надежности и восстановления исправности авиационной техники. Освоить методы статистического регулирования уровня безотказности объектов авиационной техники по критериям эффективности технической эксплуатации.

К прикладным задачам теории надежности относятся определение режимов технического обслуживания и ремонта и расчет количества запасных частей.

Литература: [2,с. 71-90], [4,с. 54-63]

Вопросы для самопроверки

- Показать сущность методов статистического контроля надежности по альтернативному признаку.

- Характеристика одноступенчатого и последовательного контроля надежности по альтернативному признаку.

- Индивидуальный контроль надежности авиационной техник при эксплуатации.

- Характеристика информационного обеспечения анализа  авиационной техники..

- Инженерный анализ отказов и повреждений авиационной техники.

- Оценка эффективности мероприятий по повышению надежности объектов.

- Статистическое регулирование безотказности объектов в эксплуатации.

- Определение количества запасных частей по статистическим данным о надежности объектов.

- Прогнозирование надежности объектов.

- Характеристика эксплуатационных методов обеспечения надежности объектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ицкович А.А. Надежность летательных аппаратов и авиадвигателей. Часть 1. Учебное пособие. - М.: МИИ ГА, 1990.

2. Ицкович А.А. Надежность летательных аппаратов и авиадвигателей. Часть 2: Учебное пособие,- М.: МГТУ ГА, 1995.

3. Ицкович А.А., Герасимова Е.Д. Методические указания по проведению лабораторной работы «Анализ физической сущности типовых отказов и повреждений ЛА и АД».- М.: МГТУ ГА, 1995.

.4. Ицкович А.А., Кабков П.К. Пособие по проведению практических занятий «Надежность летательных аппаратов и авиадвигателей».- М.: МГТУ ГА, 2000.

5. Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. и др. Надежность и эксплуатационная  технологичность летательных аппаратов. Учебное пособие.- М.: МИИГА, 1989.

6. Ицкович А.А.,  Файнбург И.А. Пособие по выполнению контрольной работы по дисциплине «Надежность авиационной техники» для студентов IV курса специальности 160901 заочного обучения. - М.: МГТУ ГА, 2006.

7. Ицкович А.А., Герасимова Е.Д. Методические указания для проведения САРС на тему «Автоматизированная система анализа надежности на ПЭВМ по дисциплине  «Надежность ЛА и АД» для студентов IV курса специальности 130300 (160901) дневного и заочного обучения». - М.: МГТУ ГА, 2006.