ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Кафедра технической эксплуатации летательных аппаратов

и авиационных двигателей

И.Ф. Полякова

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Пособие по выполнению контрольной работы № 1

«РАСЧЕТ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПТЭ ЛА»

для студентов III курса

специальности 080507

всех форм обучения

# Москва - 2006

# ББК  056-082

# П54

Рецензент  канд. техн. наук, доц. В.А. Найда

Полякова И.Ф.

П54         Основы технической эксплуатации и ремонта авиационной техники: Пособие по выполнению контрольной работы № 1 «Расчет, оценка и анализ показателей эффективности ПТЭ ЛА». – М.: МГТУ ГА, 2006. – 20 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ДС.02 «Основы технической эксплуатации и ремонта авиационной техники» по Учебному плану специальности 080507 для студентов III курса всех форм обучения.

В пособии приведены краткие методические указания по выполнению контрольной работы, а также варианты заданий и исходные данные, содержащие необходимые сведения для расчета, оценки и анализа показателей эффективности ПТЭ ЛА.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 31.01.06г. и методического совета 14.02.06г.

Редактор И.В. Вилкова

Подписано в печать 02.05.06 г.

Печать офсетная                                     Формат 60х84/16                                 0,9 уч.-изд. л.

1,16 усл.печ.л.                                          Заказ № 117/                                       Тираж 350 экз.

### Московский государственный технический университет ГА

### 125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

##### Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2006

###### РАСЧЕТ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ

###### ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПТЭ ЛА

1. Общие методические указания

Цель контрольной работы - закрепление студентами навыков проведения расчета, оценки и анализа показателей эффективности процессов технической эксплуатации (ПТЭ) ЛА. Задание по выполнению контрольной работы каждый студент выбирает согласно своему варианту по прил.  2-4. Вариант задания выбирается по последней цифре номера зачетной книжки (шифра).

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии со следующими требованиями:

- Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4.

- Работа должна быть написана темными чернилами, с полями для пометок рецензента, аккуратно оформлена и обязательно сброшюрована.

- Титульный лист контрольной работы должен соответствовать прил.1.

- Изложение материала должно быть четким, заимствованные цитаты, таблицы и другие материалы должны иметь ссылку на литературу.

- В тексте необходимо соблюдать единую техническую терминологию и обозначения, принятые в учебно-методической литературе.

- В конце работы следует привести перечень используемой литературы.

- Работа должна быть подписана автором с указанием даты передачи работы в деканат (для заочного факультета) или на рецензию.

2. Методические указания по выполнению контрольной работы

Для описания процесса технической эксплуатации ЛА используется полумарковская модель. Состояния ПТЭ и последовательность переходов из состояния в состояние иллюстрируется графом. На рис. 1 представлен примерный граф состояний и переходов ПТЭ ЛА. Перечень возможных состояний и их границы определенны Инструкцией по почасовому учету исправности и использования самолетов (табл.1.). При построении модели проектируемого ПТЭ ЛА используются:

- прил. 2-4 (для выбора варианта задания и заданных условий эксплуатации парка ЛА);

- примерный граф (рис. 1);

- перечень возможных состояний ПТЭ ЛА (табл.1);

- данные для расчета и оценки показателей эффективности ПТЭ   (прил. 5 – 7).

2.1. Расчет показателей эффективности ПТЭ

Процесс технической эксплуатации (ПТЭ) - это последовательная во времени смена состояний технического обслуживания и ремонта ЛА в соответствии с принятыми стратегиями.

Под   эффективностью   ПТЭ   понимают   результаты   работы авиапредприятия по поддержанию требуемого уровня по безопасности полетов, использованию и исправности самолетного парка и экономичности эксплуатации.

Таким образом, результаты работы авиапредприятия по ТО ЛА оценивают по следующим критериям эффективности:

- безопасность полетов;

- регулярность полетов;

- использование самолетного парка;

- исправность самолетного парка;

- экономичность эксплуатации.

Количественные величины оценок эффективности определяются с помощью соответствующих показателей эффективности (табл. 2, 3).

| Использование по назначению (полет) | Ожидание ТО и Р | ТО и Р | Ожидание использования (готовность) | Подготовка к полету | Задержка вылета | Использование по назначению (полет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.1. Примерный граф состояний и переходов ПТЭ ЛА

(обозначение состояний по табл. 1)

Таблица 1

Перечень возможных состояний ПТЭ ЛА

| Шифр состояния | Наименование состояния | Границы состояния |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П | Использование по назначению (полет) | Взлет | Посадка |
| Е | Подготовка к полету (Ф-А) | Начало Ф-А | Окончание Ф-А |
| А | Неиспользованное время | Готовность | Взлет |
| М | Простои по метеоусловиям | Взлет по расписанию | Взлет фактический |
| Г | В резерве | Назначение в резерв | Снятие с резерва |
| ОБ | Ожидание Ф-Б | Посадка | Начало Ф-Б |
| ТБ | Обслуживание по Ф-Б | Начало Ф-Б | Окончание Ф-Б |
| ОПФ | Ожидание периодического ТО | Посадка | Начало периодического ТО |
| ТПФ (Ф1) | Периодическое ТО (Ф1) | Начало Ф1 | Окончание Ф1 |
| ТПФ (Ф2) | Периодическое ТО (Ф2) | Начало Ф2 | Окончание Ф2 |
| ТПФ (Ф3) | Периодическое ТО (Ф3) | Начало Ф3 | Окончание Ф3 |
| У | Устранение неисправностей | Прерывание ТО | Дата готовности |
| ОР | Ожидание отправки в ремонт | Начало ожидания отправки в ремонт | Отправка в ремонт |
| Р | Ремонт | Отправка в ремонт | Прибытие после ремонта |
| З | Отсутствие запчастей | Прерывание ТО | Дата готовности |
| Д | Доработки по бюллетеням | Начало доработок | Окончание доработок |
| Ж | Рекламации промышленности | Обнаружение неисправности | Устранение неисправности |
| ЗВ | Задержка вылета | Начало задержки | Окончание задержки |

Таблица 2

Критерии и показатели эффективности

| Критерии эффективности ПТЭ | Показатели эффективности |
| --- | --- |
| Безопасность полетов | К1000 |
| Регулярность полетов | Р100ТП |
| Использование самолетного парка | КИ, КИР, КВИР |
| Исправность самолетного парка | КИСПР, КП |
| Экономичность эксплуатации | КТ |

В табл. 3 приведены расчетные формулы для определения показателей эффективности.

Таблица 3

Расчетные формулы для определения показателей

| Показатель | Расчетная формула | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Р100ТП |  | nзв, nп - количество попаданий в состояния ЗВ и П |
| КИ |  | πi, μi – характеристики i-го состояния ПТЭ. πп, μп - характеристики состояния П. |
| КИР |  | πj, μj – характеристики состояний: Е, ОБ, ТБ, ЗВ. |
| КВИР |  | πj, μj – характеристики состояний: Е, ОБ, ТБ, ЗВ, А, М, Г. |
| КП |  | πj, μj – характеристики состояний: ОП, ОР, Ф1, Ф2, Ф3, У, Р, З, Д, Ж. |
| КИСПР |  | πj, μj – характеристики состояний: ОП, ОР, Ф1, Ф2, Ф3, У, Р, З, Д, Ж. |
| КТ |  | πj, τj – характеристики состояний: Е, ТБ, Ф1, Ф2, Ф3, Р, У, Д. |

Входящие в формулы для расчета показателей эффективности величины ni , πi , μi  определяются из зависимостей, приведенных в табл. 4; τi определяется по прил. 6, а величины ТГСС , NЛА , tБП , τБ , τф1, τф2, τф3, ТРЕС.С  - из прил. 3.

Таблица 4

Формирование характеристик проектируемого ПТЭ ЛА

| Характеристика | Способ определения (формула) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| N п/п | наимено-вание | обозна-чение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество состояний ПТЭ | N | Определяется по количеству состояний графа проектируемого ПТЭ с учетом заданных условий эксплуатации (номер варианта) | Заданные условия эксплуатации парка ЛА за 1 год эксплуатации (прил. 4) |
| 2 | Количество попаданий в состояния | ni |  | ТГСС – средний годовой налет на списочный ЛА (прил. 3). NЛА – заданный объем парка ЛА (прил. 3). tБП - средняя длительность беспосадочного полета (прил. 3). τБ – периодич-ность выполнения формы Б в сутках (прил. 3). |

Продолжение табл. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | τф1, τф2, τф3 – периодичность выполнения Ф1, Ф2, Ф3, расчитанная для оптимального регламента (прил. 3). Данную периодичность условно можно принять и для ЛА в целом. nПФ – общее число попаданий ЛА на периодические формы ТО. |
| 3 | Относитель-ная частота попадания в состояния | πi |  |  |
| 4 | Среднее время пребывания в состоянии, ч | μi |  | ti - суммарное время пребывания парка ЛА в i-м состоянии (прил. 5). |

Промежуточные результаты расчетов показателей эффективности ПТЭ необходимо свести в табл. 5. При выполнении расчетов ni, πi и показателей эффективности ПТЭ в формулы для их вычисления необходимо подставить исходные данные и привести эти расчеты в контрольной работе.

Таблица 5

Промежуточные результаты расчетов

| Состояния | ti | ni | πi | μi | τi | πi · μi | πi · τi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| П Е … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σ ni = |  |  |  | Σ πi · μi = | Σ πi · τi = |

2.2. Оценка показателей эффективности

Оценка    показателей    эффективности    ПТЭ    производится дифференцированно, по каждому показателю. В контрольной работе выполняется оценка по показателям критериев регулярности полетов, использования и исправности самолетного парка и экономичности эксплуатации.

Для оценки уровня эффективности используются относительные показатели

По результатам оценки принимается решение о соответствии или несоответствии уровня эффективности проектируемого ПТЭ нормативам.

При условии:

< 1 для КП , КТ ;

> 1 для Р100ТП , КИ , КИР , КВИР , КИСПР

проектируемый ПТЭ соответствует нормативам. При несоблюдении данного условия уровень эффективности проектируемого ПТЭ будет ниже нормативного. В таких случаях требуется разработка предложений, направленных на повышение эффективности проектируемого ПТЭ ЛА.

Результаты расчетов оформляем в форме табл. 6.

Таблица 6

Оценка и анализ эффективности ПТЭ

| Критерий | Регуляр-ность | Использование | Исправность | Эконо-мичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Р100ТП | КИ | КИР | КВИР | КП | КИСПР | КТ |
| Для проекти-руемого ПТЭ | Прасч |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные | Пнорм |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ эффективности | (, (, ( |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  стрелки “(” или “(” означают, что эффективность ПТЭ за отчетный период возросла или снизилась соответственно;

прочерк “(” означает, что эффективность не изменилась.

2.3. Разработка предложений по совершенствованию процесса ТО и

улучшению эксплуатационной технологичности ЛА

В качестве основы для разработки предложений принимаются полученные характеристики проектируемого ПТЭ (табл. 5 и 6).

Среди всех состояний ПТЭ, кроме состояния использования П, выделяются доминирующие, т.е. те, которые оказали наибольшее отрицательное воздействие на изменение показателей эффективности. Для показателей эффективности, которые характеризуют критерии использования и исправности, доминирующие состояния определяются по максимальной величине произведения πi · μi, а для критерия экономичности эксплуатации – по максимальной величине произведения πi · τi.

Необходимо указать по 3 доминирующих состояния, проранжировав их предварительно, в которых следует снижать время пребывания парка ЛА или трудозатраты, что позволит улучшить эффективность эксплуатации.

2.4. Алгоритм выполнения работы

При решении задачи обеспечения эффективности ПТЭ заданного парка ЛА за рассматриваемый период (один год) рекомендуется воспользоваться следующим алгоритмом:

- По последней цифре номера зачетной книжки определить вариант задания, например:

для шифра 010321, вариант задания 1.

- Из прил. 2 выбирается тип ЛА и вариант условий эксплуатации (для рассматриваемого  примера - вариант №1, тип ЛА - Ил - 86; вариант условий эксплуатации - 1).

- Для  заданного  варианта условий эксплуатации  необходимо скорректировать исходные данные (прил. 5). Для рассматриваемого примера при эксплуатации парка Ил - 86 не будет состояний ОБ и ОР. Поэтому из таблицы (прил. 5) их следует исключить, а время нахождения самолетов в этих состояниях прибавить к времени нахождения ЛА в состоянии А, т.к. сумма ti  должна равняться располагаемому фонду времени Ф рассматриваемого парка самолетов Ил – 86, т.е.

Ф = 8760 · NЛА.

- Рассчитать показатели эффективности ПТЭ ЛА (см. формулы табл. 3.). Входящие в формулу для расчета величины ni , πi , μi  следует определить согласно выражениям (табл.4.). При расчетах величин ni, а также показателей эффективности, подставить исходные данные в соответствующие формулы и привести эти расчеты в контрольной работе. Промежуточные результаты расчетов представить в виде табл. 5. Значения вычисленных πi давать с точностью до трех значащих цифр после запятой.

- Заполнить табл. 6, вписав в нее значения рассчитанных показателей эффективности и их нормативных значений (прил. 7), произвести оценку эффективности ПТЭ по каждому показателю. В строке “Анализ эффективности” (табл.6.) с помощью стрелочек указать, увеличилась эффективность ПТЭ (стрелочка направлена вверх) или уменьшилась (стрелочка направлена вниз).

- Выводы по работе должны содержать:

а) констатацию факта изменения эффективности ПТЭ по каждому из рассматриваемых критериев;

б) определение доминирующих состояний ПТЭ, ориентируясь на которые следует дать предложения по совершенствованию ПТЭ;

в) формулировку предложений по повышению эффективности ПТЭ рассматриваемого парка ЛА.

2.5. Пример выполнения работы

По последней цифре номера зачетной книжки выбирается вариант задания. Из прил. 2 выбирается тип ЛА и вариант условий эксплуатации.      В прил. 4 указаны состояния, которые отсутствуют для заданного варианта условий эксплуатации.

В рассматриваемом  примере по условиям эксплуатации отсутствуют состояния ОБ и ОР, а исходные данные для расчетов приведены в табл. 7 – 10.

Корректируем исходные данные соответственно заданному варианту условий эксплуатации, то есть убираем состояния ОБ и ОР, а время нахождения самолетов в этих состояниях прибавляем к состоянию А.

Таблица 7                                                                Таблица 8

Исходные данные о времени                                Исходные данные для

пребывания парка ЛА                                        проектируемого ПТЭ

| Состояния ПТЭ | Суммарное время пребывания парка самолетов в состояниях ПТЭ, ч |
| --- | --- |
| П | 10417 |
| Е | 10745 |
| А | 834 |
| М | 1668 |
| Г | 834 |
| ТБ | 1583 |
| ОБ | 396 |
| ЗВ | 652 |
| ТП(Ф1) | 840 |
| ТП(Ф2) | 1150 |
| ТП(Ф3) | 1512 |
| ОП | 742 |
| У | 716 |
| Р | 1800 |
| ОР | 340 |
| Д | 2300 |
| Ж | 663 |
| З | 3304 |
| ДВ | 3304 |
| Σ | 43800 |
| NЛА | 5 |
| ТГСС , ч | 2083 |
| tБП , ч | 4,5 |
| τБ , сут. | 10 |
| ТРЕС.С, ч. | 12000 |
| Периодичность технического обслуживания для всех типов ЛА: τФ1 = 300 ч; τФ2 = 900 ч; τФ3 = 1800ч. |

Таблица 9

| Состояния ПТЭ | Средние значения трудоемкости ТО Таблица 9иР, чел.-ч |
| --- | --- |
| Е | 16 |
| ТБ | 58 |
| ТФ1 | 762 |
| ТФ2 | 1040 |
| ТФ3 | 3898 |
| Р | 80100 |
| У | 28 |
| Д | 290 |

Данные о трудоемкости ТОиР ЛА

Таблица 10

Нормативные значения показателей эффективности ПТЭ

| Нормативные значения | Р100ТП | КИ | КИР | КВИР | КП | КИСПР | КТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95% | 0,3 | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 0,7 | 14 |

Скорректированные соответственно заданному варианту условий эксплуатации исходные данные о времени пребывания парка ЛА в проектируемом ПТЭ представлены в табл. 12 (в столбце ti ).

Производим расчет количества попаданий самолетов парка в состояния ПТЭ (табл. 11), а также выполняем и другие промежуточные расчеты, и их результаты приводим в табл. 12.

Таблица 11

Формирование характеристик проектируемого ПТЭ ЛА

| Наименование | Расчет |
| --- | --- |
| Количество попаданий в состояния ni |  |

Таблица 12

Промежуточные результаты расчетов

| Состояния | ti | ni | πi | μi | τi | πi ∙ μi | πi ∙ τi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | 10417 | 2314,89 | 0,385 | 4,5 |  | 1,73 |  |
| Е | 10745 | 2546,38 | 0,423 | 4,22 | 16 | 1,79 | 6,77 |
| А | 1570 (834 + 396 + 340) | 231,49 | 0,0385 | 6,78 |  | 0,26 |  |
| М | 1668 | 231,49 | 0,0385 | 7,21 |  | 0,28 |  |
| Г | 834 | 231,49 | 0,0385 | 3,6 |  | 0,14 |  |
| Тб | 1583 | 148,64 | 0,0247 | 10,65 | 58 | 0,26 | 1,43 |
| Зв | 652 | 115,74 | 0,0192 | 5,63 |  | 0,11 |  |
| Тп(Ф1) | 840 | 23,15 | 0,00385 | 36,29 | 762 | 0,14 | 2,93 |
| Тп(Ф2) | 1150 | 5,79 | 0,000962 | 198,71 | 1040 | 0,19 | 1,00 |
| Тп(Ф3) | 1512 | 4,92 | 0,000818 | 307,37 | 3898 | 0,25 | 3,19 |
| Оп | 742 | 33,86 | 0,00563 | 21,92 |  | 0,12 |  |
| У | 716 | 115,74 | 0,0192 | 6,19 | 28 | 0,12 | 0,54 |
| Р | 1800 | 0,87 | 0,000144 | 2073,53 | 80100 | 0,30 | 11,56 |
| Д | 2300 | 3,39 | 0,000563 | 679,36 | 290 | 0,38 | 0,16 |
| Ж | 663 | 1,02 | 0,000169 | 652,78 |  | 0,11 |  |
| З | 3304 | 5,08 | 0,000844 | 650,61 |  | 0,55 |  |
| Дв | 3304 | 1,69 | 0,000281 | 1951,84 |  | 0,55 |  |
|  | 43800 | 6015,62 |  |  |  | 7,28 | 27,59 |

Рассчитываем показатели эффективности (формулы для расчета приведены в табл. 3).

###### Далее выполняем оценку и анализ эффективности ПТЭ (результаты расчетов в табл. 13).

Таблица 13

Оценка и анализ эффективности ПТЭ

| Критерий | Регуляр-ность | Использование | Исправ-ность | Эконо-мичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Р100ТП | КИ | КИР | КВИР | КП | КИСПР | КТ |
| Для проекти-руемого ПТЭ | Прасч | 95% | 0,24 | 0,53 | 0,63 | 1,25 | 0,7 | 15,93 |
| Нормативные | Пнорм | 95% | 0,3 | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 0,7 | 14 |
| Анализ эффективности | (, (, ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

###### Вывод

- По критерию регулярности эффективность ПТЭ не изменилась. По критерию использования по всем показателям (КИ, КИР, КВИР) эффективность ПТЭ снизилась. По критерию исправности по показателю КП  эффективность ПТЭ снизилась, а по показателю КИСПР не изменилась. По критерию экономичности эффективность ПТЭ снизилась.

- Доминирующие состояния:

| По максимальной величине πi ∙ μi | Е | З | ДВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,79 | 0,55 | 0,55 |
| По максимальной величине πi ∙ τi | Р | Е | ТП(Ф3) |
|  | 11,56 | 6,77 | 3,19 |

- Для повышения эффективности по критериям использования и исправности необходимо снижать время пребывания парка ЛА в состояниях Е, З, Дв, а чтобы повысить экономичность эксплуатации, необходимо снижать трудозатраты в состояниях Р, Е, ТП(Ф3).

###### Литература

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов: Учебник для вузов; Под ред. Н.Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990.

- Смирнов Н.Н., Полякова И.Ф. Расчет, оценка и анализ эффективности процесса технической эксплуатации ЛА. Пособие по проведению лабораторной работы по дисциплине “Основы теории технической эксплуатации ЛА и АД”. – М.: МГТУ ГА, 1999.

Приложение 1

Московский государственный технический университет

гражданской авиации

Кафедра “Техническая эксплуатация летательных

аппаратов и авиационных двигателей”

Контрольная работа

__________________

(зачтена, не зачтена)

_______________________

(руководитель: уч. степень,

звание, Ф.И.О)

______________         ____200…г.

(подпись)                   (дата)

Расчет, оценка и анализ показателей

эффективности ПТЭ ЛА

Пояснительная записка к контрольной работе

по дисциплине

“Основы технической эксплуатации и ремонта АТ”

Работу выполнил студент

группы________________

(номер группы)

_______________________

(Ф.И.О.)

_______________________

(шифр)

Работа сдана

“____”   ________200…г.

Москва 200…г.

Приложение 2

Варианты задания

| Вариант задания | Тип ЛА | Вариант условий эксплуатации парка ЛА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ил-86 | 1 |
| 2 | Ту-134 | 2 |
| 3 | Ту-154 | 3 |
| 4 | Як-40 | 4 |
| 5 | Як-42 | 5 |
| 6 | Ан-24 | 6 |
| 7 | Ил-62 | 7 |
| 8 | Ил-86 | 8 |
| 9 | Ту-134 | 9 |
| 10 | Ту-154 | 10 |

Приложение 3

Данные для расчета показателей эффективности

|  | Типы ЛА |
| --- | --- |
|  | Ту-134 | Ту-154 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил-62 | Ил-86 |
| NЛА | 14 | 20 | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 |
| ТГСС, ч | 2285 | 2500 | 2025 | 2285 | 2050 | 2800 | 2100 |
| БП, ч | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | 4,5 | 5,2 | 4,0 |
| (Б, сут | 7 | 10 | 7 | 7 | 70 | 15 | 7 |
| ТРЕС.С | 6000 | 10000 | 6000 | 12000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Периодичность технического обслуживания для всех типов ЛА: (Ф1=300 ч; (Ф2=900 ч; (Ф3=1800 ч |

Приложение 4

Варианты по условиям эксплуатации парка ЛА для проектируемого ПТЭ

| Вариант условий эксплуатации | Заданные условия эксплуатации | Обозначение состояния |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | Отсутствуют задержки вылетов по техническим причинам | ЗВ |
|  | Формы периодического ТО выполняются без ожидания | ОП |
| 9 | Ремонт выполняется без ожидания | ОР |
|  | Не будет простоев из-за отсутствия запасных частей | З |
| 8 | Отсутствуют простои по метеоусловиям | М |
|  | Не будет задержек вылетов | ЗВ |
| 7 | Отсутствуют простои самолетов в резерве | Г |
|  | Не будет ожидания форм периодического обслуживания | ОП |
| 6 | Отсутствуют простои из-за рекламаций промышленности | Ж |
|  | Не будет простоев из-за отсутствия запасных частей | З |
| 5 | Отсутствуют простои в ожидании формы Б | ОБ |
|  | Отсутствуют простои при выполнении доработок | Д |
| 4 | Ремонт выполняется без ожидания | ОР |
|  | Не будет простоев по метеоусловиями | М |
| 3 | Не будет простоев в ожидании формы Б | ОБ |
|  | Не будет простоев из-за отсутствия запасных частей | З |
| 2 | Не проводились доработки по бюллетеням | Д |
|  | Не будет задержек вылетов по техническим причинам | ЗВ |
| 1 | Не будет простоев в ожидании формы Б | ОБ |
|  | Ремонт выполняется без ожидания | ОР |

Приложение 5

Суммарное время пребывания парка самолетов за 1 год эксплуатации        в состояниях ПТЭ (t i ,ч)

| Состояния ПТЭ | Типы ЛА |
| --- | --- |
|  | Ту-134 | Ту-154 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил-62 | Ил-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| П | 31989 | 49999 | 32400 | 32000 | 32400 | 55998 | 25000 |
| Е | 37534 | 45000 | 48600 | 29920 | 46332 | 39695 | 25789 |
| АМГ | 18627 | 20455 | 20620 | 12400 | 17010 | 12133 | 8007 |
| ТБ | 5346 | 7100 | 5856 | 7512 | 5497 | 8784 | 3798 |
| OБ | 1320 | 1420 | 1318 | 1189 | 1832 | 2086 | 950 |
| Зв | 2771 | 2500 | 4124 | 2480 | 4698 | 2301 | 1564 |
| Тп(Ф1) | 1704 | 5328 | 1296 | 3408 | 1728 | 6000 | 3630 |
| Тп(Ф2) | 864 | 2016 | 864 | 1728 | 864 | 2976 | 2016 |
| Тп(ФЗ) | 1152 | 2852 | 2880 | 2160 | 792 | 3900 | 2760 |
| ОП | 859 | 1976 | 867 | 1498 | 727 | 2715 | 1782 |
| У | 3091 | 2840 | 4861 | 2800 | 5508 | 2552 | 1720 |
| Р | 5760 | 7200 | 6480 | 4320 | 6720 | 10800 | 4320 |
| Ор | 2160 | 1430 | 2298 | 1080 | 3024 | 2016 | 816 |
| Д | 3200 | 5952 | 2880 | 4330 | 2160 | 8424 | 5520 |
| Ж | 720 | 1430 | 666 | 996 | 498 | 1800 | 1590 |
| З, ДВ | 5542 | 17702 | 4150 | 14820 | 10549 | 13020 | 15858 |

Приложение 6

Данные о трудоемкости ТО и Р ЛА    в состояниях ПТЭ

| Состояния ПТЭ | Наимено-вание состояния | Средние значения трудоемкости ТО и Р, чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ту- 134 | Ту-154 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил-62 | Ил-86 |
| Е | Форма А | 6,5 | 8,6 | 4,7 | 10,0 | 5,2 | 14,5 | 20,0 |
| ТБ | Форма Б | 18 | 22 | 14 | 33 | 12 | 29 | 64 |
| Тф1 | Форма 1 | 320 | 460 | 130 | 395 | 213 | 600 | 760 |
| Т ф2 | Форма 2 | 517 | 710 | 220 | 520 | 285 | 800 | 1010 |
| Тф3 | Форма 3 | 730 | 1070 | 380 | 1260 | 470 | 1490 | 3930 |
| Р | Ремонт (КВР) | 26260 | 52130 | 25860 | 48500 | 22530 | 65600 | 78700 |
| У | Устранение неисправ-ностей | 11,6 | 14,5 | 13,8 | 21,0 | 18,0 | 24,5 | 34,0 |
| Д | Доработки по бюллетеням | 160 | 180 | 140 | 210 | 130 | 210 | 320 |

Приложение 7

Нормативные значения показателей эффективности ПТЭ ЛА

| Показатели Тип ЛА | Р100ТП | КИ | КИР | КВИР | КП | КИСПР | КТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту-134 | 96% | 0,29 | 0,67 | 0,80 | 0,8 | 0,8 | 10 |
| Ту-154 | 95% | 0,29 | 0,62 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 8 |
| Як-40 | 96% | 0,25 | 0,68 | 0,80 | 0,7 | 0,8 | 6 |
| Як-42 | 96% | 0,28 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 10 |
| Ан-24 | 97% | 0,26 | 0,65 | 0,80 | 0,6 | 0,8 | 8 |
| Ил-62 | 95% | 0,29 | 0,60 | 0,65 | 1,1 | 0,7 | 10 |
| Ил-86 | 95% | 0,29 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 18 |

# Text boxes

П

Ор

Опф

Об

Ж

Д

З

У

Р

Тпф3

Тпф2

Тпф1

Тб

Г, М, А

Е

Зв

П