ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Конкретная авиационная техника» (КАТ)   базируется на предыдущих дисциплинах: системы и устройства связи ВС, радионавигационное оборудование ВС, радиолокационное оборудование ВС. Из этих курсов вы должны знать принципы работы РТС, основные Т.Т.Д., работу функциональных схем, контрольно-проверочную аппаратуру конкретных РТС (КПРВ-5, П-12Мк, КПСО-1, ПКД, МИМ-66, ИРК-3, ГР-11А, КАСО-МЛ, ИМО-65, и т.д.).

КАТ самая ёмкая семестровая учебная дисциплина за все годы обучения в университете. По учебному плану для заочного обучения: лекции – 8 часов, лабораторные работы – 52 часа, контрольные работы – 2 штуки. Поэтому к изучению данной дисциплины нужно подходить заранее, сразу после сдачи сессии за V курс и читать весь материал. Он не сложный, но большой объём информации.

При выполнении контрольных работ сначала определите, какая литература вам необходима. Тип самолёта написан в вопросе. Если, например, вопрос по “Грозе”, надо пользоваться учебным пособием по радиолокационному оборудованию, если “Ядро”, то учебным пособием по радиосвязному оборудованию. При ответах на вопросы вам понадобится пособие “Проверка РЭО на работоспособность” данного типа самолёта.

Прежде, чем отвечать на вопрос по конкретной радиотехнической системе, прочтите весь подраздел РТС на данном самолёте.   После этого вам будет просто ответить на вопрос.

Номера вариантов контрольных работ выдаются студентам на установочной лекции. Список студентов с указанием вариантов контрольных работ передаётся преподавателем в заочный деканат методисту заранее, до начала сессии пятого курса.

Литература

Таблица В-1

| № п/п | Автор | Наименование, издательство, год издания | Шифр в библиотеке МГТУ ГА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Андреев Г.Н. | Радиооборудование самолёта ИЛ-62. Проверка РЭО на работоспособность. – М.: МГТУ ГА, 2003. – 72 с. |  |
| Продолжение таблицы В-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | Андреев Г.Н. Андреев Г.Н. Андреев Г.Н. Жаворонков В.П. Андреев Г.Н. Андреев Г.Н. Жаворонков В.П. Андреев Г.Н. Андреев Г.Н. 2 | Радиосвязное оборудование. Радиооборудование самолёта ИЛ-62. Часть II. – М.: МГТУ ГА, 2004. – 100 с. Радионавигационное оборудование. Радиооборудование самолёта ИЛ-62. Часть III. – М.: МГТУ ГА, 2004. – 60 с. Радиооборудование самолёта ИЛ-62. Радиолокационное оборудование. Часть IV. – М.: МГТУ ГА, 2004. – 52 с. Радиоэлектронное оборудование ТУ-154. – М.: Менатепинформ, 1999. – 251 с. Радиооборудование самолёта ТУ-154. Радиосвязное и радионавигационное оборудование. Часть I. – М.: МГТУ ГА, 1996. – 80 с. Радиооборудование ТУ-154. Проверка РЭО под напряжением. Радиолока-ционное оборудование. Часть II. – М.: МГТУ ГА, 1999. – 96 с. Радиоэлектронное оборудование самолёта ИЛ-86. – М.: Воздушный транспорт, 1994 – 240 с. Бортовые радиотехнические комп-лексы. Пособие по изучению радио-оборудования самолёта ИЛ-86. Вклю-чение и проверка РЭО на работо-способность под напряжением. Часть I. – М.: МГТУ ГА, 2004. – 112 с. Радиооборудование самолёта Ил-96. Радиосвязное оборудование. Часть I. – 3 | 4 |
| 11 12 13 14 | Андреев Г.Н. Андреев Г.Н. Андреев Г.Н. Андреев Г.Н. | Радиооборудование самолёта ИЛ-96. Внутрисамолётное связное оборудование. Часть II. – М.: МГТУ ГА, 2001. – 108 с. Радиооборудование самолёта ИЛ-96. Радионавигационное оборудование. Часть III. – М.: МГТУ ГА, 2002. – 144 с. Радиооборудование самолёта ИЛ-96. Радионавигационное оборудование. Часть IV. – М.: МГТУ ГА, 2002. – 56 с. Конкретная авиационная техника. Пособие к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 201300 всех форм обучения. – М.: МГТУ ГА, 2004. – 76 с. |  |

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

“КОНКРЕТНАЯ АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА”

- САМОЛЁТ ИЛ-62

  - Радиосвязное оборудование самолёта ИЛ-62

Самолётное переговорное устройство СПУ-7. Состав, размещение, включение, проверка на работоспособность.

Система переговорная громкоговорящая самолётная СПГС-1.        Состав, размещение, назначение, включение, проверка на работоспособность, приоритеты.

Радиостанции коротковолнового диапазона “Микрон-3В”. Состав, размещение, назначение, Т.Т.Д., режимы работы, включение, проверка на работоспособность, КПА, защита и электропитание.

Радиостанции ультракоротковолнового диапазона “Баклан”. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., включение, проверка на работоспособность, защита и электропитание.

Бортовая аппаратура магнитной записи служебных переговоров “Марс-БМ”. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., включение,     проверка на работоспособность, внешние связи, КПА, защита и электропитание.

Развлекательный магнитофон “Арфа-МБ”. Назначение, состав, размещение, режимы работы, Т.Т.Д., включение, проверка на работоспособность, защита и электропитание. [Л-1, Л-2]

Контрольные вопросы к разделу 1.1.

- Где расположены в к.э. абонентские аппараты АА-49 (2 шт.) –

система СПГС-1.

- Где расположены в к.э. абонентские аппараты АА-50 (2 шт.) –

система СПГС-1.

- Где расположены в к.э. абонентские аппараты АА-50-2 (2 шт.) –

система СПГС-1.

- Где находится усилитель СПУ типа УНЧ-2.

- Где расположены девять переговорных точек наземного обслужива-

ния.

- Где находится распределительная коробка СПУ.

- Где находится распределительная коробка СПГС-1.

- Где находится усилитель низкой частоты УС6-02.

- Где находятся усилители УНЧ-25 (2 шт.) громкоговорящего опове-

щения (СПГС-1).

- Где находится абонентский аппарат АБП2 (1 шт.) - (СПГС-1).

- Где находятся аппараты обслуживающего персонала АОП-6 (7 шт)-

(СПГС-1).

- Где находятся ножные тангенты «Радио» и «СПУ» (2 шт.) –

(СПГС-1).

- Где расположен магнитофон «Арфа-МБ».

- Где расположены микрофоны МЗ (СПГС-1) - 2 шт.

- Где расположены микрофоны «МРУ» - 2 шт. (СПУ-7).

- Где находится микротелефонная трубка ТМБ (1 шт.) - (СПГС-1).

- Где находятся два усилителя УНЧ-2 из состава СПГС-1.

- Где находятся два динамика 1ГД-42-150.

19. Где находятся звуковые колонки 1 Кз-7 (30 шт.), БГР-14(1 шт.).

- Где находится щиток СГУ бортпроводника.

- Где расположен моноблок КВ № 1.

- Где расположен моноблок КВ № 2.

- Где расположен пульт управления КВ №1 (П7-Мк).

- Где расположен пульт управления КВ №2 (П7-Мк).

- Где установлены согласующие устройства П5-Мк КВ №1 и №2.

- Где установлен телеграфный ключ (бл. П13-Ак).

- Где установлена антенна КВ-связи.

- Где установлен приемопередатчик «Баклан» №1.

- Где установлен приемопередатчик «Баклан» №2.

- Где установлен пульт управления «Баклан» №1.

- Где установлен пульт управления «Баклан» №2.

32. Где установлена антенна «Баклан» №1.

33. Где установлена антенна «Баклан» №2.

34. Где находится пульт управления МС-61Б.

35. Где установлены аппараты записи (основной и резервный) МС-61Б.

36. Где в к.э. находится переключатель «Проверка МС 61Б - основной-   резервный».

- Где расположены предохранители СП-2А «МС 61Б основной»,

«МС 61Б резервный».

- Где расположен блок 70А-10М («Марс-БМ»).

- Где расположен блок 70А-20М («Марс-БМ»).

- Где в к.э. установлены 4 микрофона типа МДМ-5 («Марс-БМ»).

- Где установлен микрофонный усилитель УсМ (Марс-БМ).

- Местонахождение контрольного разъема «Марс-БМ».

- Где находятся лампочки «исправно», «неисправно» в к.э. из ком-

плекта «Марс-БМ».

- Где на ИЛ-62 расположены демпфирующие разрядники (5 шт.).

- Где на ИЛ-62 расположены электростатические разрядники (по 5

электродов) - 4 места.

- Где установлены токосъемники.

  - Радионавигационное оборудование самолёта ИЛ-62

Бортовая навигационно-посадочная аппаратура Курс-МП2. Назначение, состав, размещение, связи с другими системами, режимы работы, прослушивание позывных радиомаяков, сигнализация отказов, назначение органов управления, Т.Т.Д., включение, проверка на работоспособность, КПА “МИМ-66” (“МИМ-70”), защита и электропитание.

Радиовысотомер малых высот РВ-5. Назначение, состав, размещение, связи с другими системами, определение “Нреш”, сигнализация Нреш и отказов, Т.Т.Д., включение, проверка на работоспособность, ВСК, КПА “КПРВ-5”, защита и электропитание.

Автоматический радиокомпас АРК-15. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., режимы работы, назначение органов управления, КПА “ИРК-3”, связи с другими системами, индикация КУР, включение, проверка на работоспособность, защита и электропитание.

Самолётный радиодальномер СД-67. Назначение, состав, размещение, связи с другими системами, ВСК, Т.Т.Д., включение, проверка на работоспособность, защита и электропитание.

Самолётный радиодальномер СДК-67. Назначение, совместная работа с РСБН-7С и Курс-МП2, состав, размещение, индикация, включение и проверка на работоспособность, защита и электропитание.

Радиотехническая система ближней навигации и посадки РСБН-7С. Назначение, принцип действия, Т.Т.Д., связь с СДК-67 и другими системами, индикация, органы управления, ВСК, режимы работы, включение и проверка на работоспособность, защита и электропитание.

Антенно-фидерная система “ПИОН-НП62”. Назначение, состав, размещение, назначение блоков, защита и электропитание.

Радиотехническая система дальней навигации “Лоран-1200”. Назначение, принцип действия.

Радиотехническая система дальней навигации “Омега”. Назначение, принцип действия, основные Т.Т.Д. [Л-1, Л-3].

Контрольные вопросы к разделу 1.2

- Где установлен моноблок Курс-МП-2 №1.

- Где установлен моноблок Курс-МП-2 №2.

- Где в к. э. установлены селекторы курса СК-Б (2 шт.) из комплекта Курс-МП-2.

- Где в к. э. установлены блоки управления БУ-Б (2 шт.) из
  комплекта Курс-МП-2.

- Где в к. э. установлен селектор систем СС~Б (Курс-МП-2).

- Где установлен блок коммутации БК из комплекта Курс-МП-2.

- Где в к. э. установлены ИКУ-1А (2 шт.).

- Где установлены усилители БУП-3 (РМИ).

- Где в к. э. установлен блок баланса СЛ-50 (Курс-МП-2).

- Где находится маркерная антенна МРП-56П (Курс-МП-2).

- Где находится делитель мощности ВО-009М (Курс-МП-2).

- Где находится делитель мощности ВО-01 ОМ (Курс-МП-2).

- Где в к. э. находится табло «Маркер дальний», «Маркер средний», «Маркер ближний».

- Где в к. э. установлен индикатор УШДБ-2 (показывает азимут в
   режиме «VOR»).

- Где расположена глиссадная антенна.

- Где расположена курсовая антенна (Курс-МП-2).

- Где в к. э. расположены переключатели «АРК1-VOR1»,

«АРКII-VORII».

- Состав моноблока «Курс-МП-2».

- Где установлен передатчик СЗД-ПМ (РСБН-7С).

- Где установлен моноблок приемников АДПК-1 (РСБН-7С).

- Местонахождение блока БИО (РСБН-7С).

- Где установлен блок реле БР (РСБН-7С).

- Где в к. э. находится щиток переключения каналов навигации  ЩПКН-01 (РСБН-7С).

- Где расположены усилители УДП-1М (3 шт.) (РСБН-7С).

- Где в к. э. находятся индикаторы ИДР-1 (2 шт.) (РСБН-7С).

- Где в к. э. находится индикатор ЦИА (РСБН-7С).

- Где установлен блок переходный ПСГ-264-1 (РСБН-7С).

- Где расположен антенный блок АП-14 (из комплекта «Пион-НП62»),

на который работает РСБН-7С.

- Где установлен антенный блок АЗ-016 (из комплекта «Пион-НП62»),

на который работает РСБН-7С.

- Где установлен блок суммирования БС-04МП (из комплекта «Пион-НП62»), на который работает РСБН-7С.

- Где установлен приемник АРК-15М№1.

- Где установлен приемник АРК-15М №2.

- Где установлены в к. э. пульты управления АРК-15М №1 и №2.

- Где установлена рамочная антенна АРК-15М №1.

- Где установлена рамочная антенна АРК-15М №2.

- Где установлены АСУ АРК-15М №1 и №2.

- Где установлены блоки механические переходные БМП АРК-15М №1 и №2.

- Где установлены эквиваленты кабелей рамок АРК-15М №1 и №2.

- Где расположена распределительная коробка АРК-15М№1 и №2.

- Где в к. э. находится ИКУ-1А (2 шт.) и УШДБ-2, которые   индуцируют КУР.

- Где находится ненаправленная антенна АРК-15М №1.

- Где находится ненаправленная антенна АРК-15М №2.

- Где установлен ПП-5 РВ-5 №1.

- Где установлен ПП-5 РВ-5 №2.

- Где в к. э. установлен УВ-5 РВ-5 №1.

- Где в к. э. установлен УВ-5 РВ-5 №2.

- Где находятся приемная и передающая антенны РВ-5 № 1.

- Где находятся приемная и передающая антенны РВ-5 №2.

- Где установлено реле давления ИКДРДа радиовысотомеров РВ-5 №1 и №2.

- Где установлен приемопередатчик СД-67.

- Где в к. э. установлен пульт управления СД-67.

- Где в к. э. установлены индикаторы ИДР-1М (2 шт.) (СД-67).

- Где установлена антенна АМ-001, на которую работает СД-67.

- Где установлен запросчик СДК-67.

- Где в к. э. расположен пульт управления СДК-67.

- Где установлена антенна АМ-001, на которую работает СДК-67.

- Где в к. э. расположены ИДР-2 (2 шт.), на которые работает

СДК-67.

- С каким блоком РСБН-7С работает СДК-67.

  - Радиолокационное оборудование самолёта ИЛ-62

Метеонавигационная радиолокационная станция “Гроза-62А” (“Гроза-62АГ”). Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., режимы работы, назначение органов управления, связи с другими системами, КПА “Гр-11А”, включение и проверка на работоспособность, защита и электропитание.

Доплеровский измеритель скорости и угла сноса ДИСС-013-01. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., связи с другими системами, ВСК (контрольные задачи), включение и проверка на работоспособность, защита и питание, индикация α и W.

Самолётный ответчик СОМ-64. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., назначение блоков, назначение органов управления, режимы работы, ВСК, включение,  проверка работоспособности со специализированной КПА (КАСО-1, КАСО-МЛ, ИМО-65 и т.д.), защита и электропитание.

Самолётный ответчик СО-70. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., назначение блоков, назначение органов управления, режимы работы, ВСК, защита и питание.

Электростатические разрядники, токосъёмники, грозозащита. Назначение, состав, размещение, принцип действия, конструкция, визуальный контроль исправности. [Л-1, Л-4]

Контрольные вопросы к разделу 1.3

- Где установлена антенна ГР-1Б.

- Где установлен в к.э. индикатор ГР-4ВА.

- Где установлен в к.э. индикатор ГР-4ДВ.

- Местоположение блока ГР-7С.

- Где установлен блок коррекции ГР-28с («Гроза»),

- Где установлена коробка связи ГР-40 («Гроза»).

- Где установлен коммутатор волноводный ГР-47 («Гроза»).

- Местонахождение секции измерительной ГР-24 («Гроза»).

- Местонахождение волноводного тракта ГР-32-62.

- Что за блок ГР-ЗЗЕ1 («Гроза»).

- Что за блок ГР-ЗЗД1 («Гроза»).

- Что за блок ГР-35 и где он находится («Гроза»).

- Где место подключения на Ил-62 прибора контроля Гр-11.

- Местонахождение в к.э. переключателя «резервный ПРМ-ПРД»

(«Гроза»).

- Где в к.э. переключатель «Стабилизация» и, что он делает

(«Гроза»).

- Где установлена коммутационная коробка ГР-17.

- Где установлен высокочастотный блок ДИСС-013.

- Где установлен моноблок ДИСС-013 (блок НЧ, бл. связи).

- Какие приборы в к.э. индицируют W (ДИСС).

- Какие приборы в к.э. индицируют α (ДИСС).

- Где в к.э. установлен выключатель «Наземный контроль ДИСС».

- Где в к.э. установлен переключатель «Счисление ПО», имеющий три положения: по ДИСС», «по СВС», «Контроль ДИСС в полете».

- Где установлен блок СО-63 (СОМ-64).

- Где установлен шифратор ИКАО (СОМ-64).

- Где установлена приставка бланкирования ПБ-01 (СОМ-64).

- Где расположена приставка контроля (СОМ-64).

- Где в к.э. находится пульт управления СО-63 (СОМ-64).

- Где в к.э. находится пульт управления ИКАО (СОМ-64).

- Где расположен выносной видеоусилитель УК-08 (СОМ-64).

- Где находятся две антенны АВ-004, работающие в режиме «РСП»

(СОМ-64).

- Где находятся антенны ДРД-2, работающие в режиме «УВД»

(СОМ-64).

- Где находится антенна АМ-001, работающая в режиме «RВS»

(СОМ-64).

- Где находится моноблок СО-70.

- Где в к.э. расположен пульт управления СО-70.

- Где установлена антенна АМ-001 (СО-70).

- Где расположен контрольный разъем СО-70.

- САМОЛЁТ ТУ-154

  - Радиосвязное оборудование

Радиостанции   коротковолнового   диапазона    “Микрон – 3 В”.   Назначение, размещение, состав, Т.Т.Д., режимы работы, включение, проверка на работоспособность, использование радиостанции в полёте, защита и электропитание, охлаждение согласующего устройства (П5Мк).

Ультракоротковолновая радиостанция “Баклан-20”. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., включение, проверка работоспособности, защита и электропитание.

Аварийно-спасательная радиостанция КВ диапазона Р-861. Назначение, состав, включение и проверка на работоспособность.

Связная аварийно-спасательная радиостанция УКВ диапазона             Р-855УМ. Назначение, состав, включение и проверка на работоспособность.

Самолётное переговорное устройство СПУ-7. Назначение, размещение, состав, Т.Т.Д., назначение органов управления, защита и электропитание. Включение, проверка работоспособности и использование в полёте.

Бортовой четырёхдорожечный магнитофон “Арфа-МБ”. Назначение, размещение, состав, Т.Т.Д., включение, проверка работоспособности, приоритеты, защита и электропитание.

Бортовое средство сбора звуковой информации “Марс-БМ”. Назначение, размещение, состав, Т.Т.Д., внешние связи, проверка на работоспособность, защита и электропитание.

Самолётный магнитофон МС-61. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., внешние связи, проверка на работоспособность, защита и электропитание, включение.

Самолётное громкоговорящее устройство СГУ-15. Назначение, состав, размещение, включение и проверка на работоспособность, приоритеты, защита и электропитание. [Л-5, Л-6, Л-7]

Контрольные вопросы к разделу 2.1

- Где расположен усилитель СПУ.

- Где находится распределительная коробка СПУ.

- Где в к. э. расположены пять абонентских аппаратов СПУ.

- Где в к. э. находятся кнопки КНР «СПУ» и «Радио» пилотов.

- Где в к. э. расположена ножная тангента.

- Где в к. э. установлены кнопки К4М «Радио» штурмана и лоцмана.

- Где установлены 7 абонентских переговорных точек с регулятором громкости.

- Где установлены 2 абонентские точки - розетки.

9. Где установлены 2 абонентские переговорные точки с двумя розетками и регуляторами громкости.

10. Где расположен в к. э. щиток СГУ-15 и микрофон СГУ.

11. Где расположен щиток СГУ бортпроводника.

- Где находится электрозвонок бортпроводника.

- Где находится усилитель У-2 из комплекта СГУ-15.

- Где находятся два усилителя УНЧ-25 и балансные резисторы ПЭВ из

комплекта СГУ-15.

- Где в к. э. установлены три громкоговорителя 1ГД-18.

- Где в салонах установлены громкоговорители 1ГД-18.

- Есть в заднем и переднем туалетах громкоговорители или нет?

- Где расположен магнитофон «Арфа-МБ».

- Где установлен пульт управления МС-61Б.

- Местонахождение аппарата записи магнитофона МС-61Б.

- Где расположен ПП «Баклан-20» № 1.

- Где расположен ПП «Баклан-20» №2.

- Где в к. э. находится пульт управления «Баклан-20» №1.

- Где в к. э. находится пульт управления «Баклан-20» №2.

- Где расположена антенна «Баклан-20» №1.

- Где расположена антенна «Баклан-20» №2.

- Где находится моноблок КВ радиостанции «Микрон».

- Где расположено согласующее устройство (П5-Мк.).

- Где расположен фильтр нижних частот (П11-Мк.).

- Где находится антенна «Микрон».

31. Где в к. э. расположен пульт управления (П7-Мк.).

- Где в к. э. расположен выключатель «Микрон-выключено».

- Где расположен приемник АРК-15№1.

- Где расположен приемник АРК-15№2.

- Где находятся пульты управления АРК-15 №1 и №2 (в к. э.).

- Где находятся антенно-согласующие устройства АРК-15 №1 и №2.

  - Радионавигационное оборудование ТУ-154

Автоматический радиокомпас АРК-15. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., режимы работы, управление и индикация, внешние связи, включение и проверка на работоспособность, защита и электропитание.

Радиотехническая система ближней навигации и посадки РСБН-7С. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., внешние связи, режимы работы, управление и индикация, ВСК, включение и проверка на работоспособность, защита и электропитание, КПА ”КПСО-1”.

Навигационно-посадочная система “Курс-МП2”. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., внешние связи, режимы работы, управление и индикация, КПА “МИМ-66” (“МИМ-70”), включение и проверка на работоспособность, защита и электропитание.

Антенно-фидерная система “Пион-МП154”. Назначение, состав, размещение, назначение блоков, защита и электропитание.

Радиовысотомер малых высот РВ-5. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., управление и индикация, сигнализация Нреш., ВСК, включение и проверка на работоспособность, защита и электропитание.

Самолётный дальномер СД-67 (СДК-67). Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., управление и индикация, внешние связи, включение и проверка на работоспособность, защита и электропитание. [Л-5, Л-6, Л-7]

Контрольные вопросы к разделу 2.2

1.  Где находится распределительная коробка АРК-15 №1 и №2.

2.  Где находятся контрольные разъемы для подключения ИРК-3.

3.  Местоположение рамочных антенн АРК-15 №1 и №2.

4.  Где находятся эквиваленты кабеля АРК-15 №1 и №2.

5.  Где расположены блоки механические переходные АРК-15 №1, №2.

6.  Где расположена ненаправленная антенна АРК-15 №1.

7.  Где расположена ненаправленная антенна АРК-15 №2.

8.  Где установлен ПП-5 РВ-5 №1.

9.  Где установлен ПП-5 РВ-5 №2.

10.  Местоположение в к.э. указателей высоты УВ-5.

11.  Где находится распределительная коробка РВ-5 №1 и №2.

12.  Местоположение передающей и приемной антенн РВ-5 №1.

13.  Местоположение передающей и приемной антенн РВ-5 №2.

14.  Назначение и расположение (в к.э.) светосигнальных табло «Н».

15.  Где в к.э. расположены выключатели «РВ №1 -Выключено»,

«РВ №2- Выключено».

16.  Где находятся барореле РВ-5 №1 и №2.

17.  Где установлена антенна-АП-18Г(«Пион-НП-154»).

18.  Где установлена антенна АЗ-021 («Пион-НП-154»).

19.  Место установки блока суммирования ВС-012 (из комплекта

«Пион-НП154»).

20.  Где установлен передатчик СЗД-ПМ (РСБН-7С).

21.  Где установлен моноблок приемников АДПК-1.

22.  Где установлен блок измерения и отработки БИО (РСБН-7С).

23.  Где установлен блок реле БР (РСБН-7С).

24.  Где в к.э. установлен щиток переключения каналов навигации

(РСБН-7С).

25.  Где в к.э. расположен индикатор ЦИА-1 (РСБН-7С).

26.  Где в к.э. расположены индикаторы ИДР-1 (РСБН-7С).

27.  Где расположен усилитель УДП-1М.

28.  Где расположен блок переходной ПСТ.

29.  Где расположены моноблоки Курс-МП-2 1-го и 2-го полукомплек-

тов.

30.  Где расположены БУП-3 №1 и №2 (Курс-МП-2).

31.  Где в к.э. расположены блоки управления БУ №1 и №2

(Курс-МП-2).

32.  Где в к.э. расположены селекторы курсов СК №1 и №2

(Курс-МП-2).

33.  Где в к.э. расположен блок баланса СП-50 (Курс-МП-2).

34.  Где расположена курсовая антенна (Курс-МП-2).

35.  Где расположена глиссадная антенна (Курс-МП-2).

36.  Где расположена маркерная антенна (Курс-МП-2).

37.  Где в к.э. расположены выключатели «Курс-МП-2 №1-Выклю-

чено»,  «Курс-МП-2 №2-Выключено».

38.  Где расположен приемопередатчик СДК-67.

39.  Где в к.э. расположен пульт управления СДК-67.

40.  Где расположен контрольный разъем СДК-67.

41.  Где расположена распределительная коробка СДК-67.

42.  Где расположена антенна АМ-001, на которую работает СДК-67.

43.  Где расположен антенный блок правого борта АВ-014 (на него

работает ответчик, режим «РСП»).

44.  Где расположен антенный блок левого борта АВ-014 (на него рабо-

тает ответчик, режим «РСП»).

45.  Где расположен блок управления “Пион-НП154”.

46.  Где находится щиток (контрольный) КЩ-001 (“Пион-НП154”).

  - Радиолокационное оборудование ТУ-154

Метеонавигационная радиолокационная станция “Гроза-154”. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., связи с другими системами, управление, индикация, включение и проверка работоспособности, защита и электропитание, КПА “Гр-11”.

Доплеровский измеритель скорости и угла сноса ДИСС-013.      Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., внешние связи, контрольные задачи, включение и проверка работоспособности, защита и электропитание, индикация α и W.

Самолётный радиолокационный ответчик СОМ-64. Назначение,    состав, размещение, Т.Т.Д., внешние связи, ВСК, включение и проверка работоспособности, защита и электропитание, режимы работы.

Самолётный радиолокационный ответчик СО-70. Назначение,        состав, размещение, Т.Т.Д., режимы работы, внешние связи, ВСК, включение и проверка работоспособности, защита и электропитание. [Л-5, Л-7]

Контрольные вопросы к разделу 2.3

- Где находится блок ГР1Б («Гроза»).

- Местонахождение основного и резервного блоков ГР2Б («Гроза»).

- Что за блок ГР-4Н и где он находится.

- Что за блок ГР-17 и где он находится.

- Что за блок ГР-35 и где он находится.

- Что за блок ГР-32 и где он находится.

- Местонахождение волноводного коммутатора («Гроза»).

- Где к самолетной схеме подключается блок контроля ГР11   («Гроза»).

- Где расположен высокочастотный блок ДИСС-013.

- Где находится низкочастотный моноблок ДИСС-013 (НЧ и БС-2К).

- Где находится блок механический переходной (ДИСС-13).

- Где в к. э. установлено табло «Память ДИСС».

- Где в к. э. установлен выключатель «ДИСС.Питание-Выключено»

- Где в к. э. установлен переключатель «ДИСС. Суша-Море».

- Где в к. э. установлен переключатель «Счисление НВУ по ДИСС -

НВУ по СВС - Контроль ДИСС в полете».

- Где установлен моноблок СО-63 и состав блоков (СОМ-64).

- Где установлен шифратор ИКАО.

- Где установлен выносной видеоусилитель ВВУ (СОМ-64).

- Где в к. э. пульт управления СО-63 (СОМ-64).

- Где в к. э. пульт управления ИКАО (СОМ-64).

- Где установлена приставка бланкирования СОМ-64.

- Какая РТС и в каком режиме работает на антенну АЗ-018. Где установлена эта антенна.

- Какая РТС и в каком режиме работает на антенны АВ-014. Где установлены эти антенны.

- Где расположена антенна АМ-001, на которую работает СОМ-64

в режиме RBS.

- Где установлен блок СО-63-40Э из комплекта СО-70.

- Где в к. э. установлен пульт управления ПУ-1 из комплекта СО-70

- Где находится антенна АМ-001, на которую работает СО-70.

- Где находится контрольный разъем СО-70, к которому подключают

КАСО-МЛ.

- САМОЛЁТ ИЛ-86

  - Радиосвязное оборудование ИЛ-86

Самолётное переговорное громкоговорящее устройство СПГУ.   Назначение, размещение, состав, Т.Т.Д., назначение органов управления, защита и электропитание, проверка работоспособности и использование в полёте.

Аппаратура связи П-511. Назначение, размещение, состав, Т.Т.Д., органы управления и сигнализации, защита и электропитание, проверка работоспособности и использование в полёте.

Радиоаппаратура оповещения и развлечения пассажиров. Назначение, размещение, состав, Т.Т.Д., назначение органов управления, проверка и включение.

Система речевой информации П-519Б. Назначение, состав, размещение, сообщения, выдаваемые экипажу (пилотам (33), бортинженеру (37) – из них 21 общее), внешние связи (в РИ поступает 128 сигналов), основные эксплуатационно-технические характеристики, две группы сообщений, поступающих на вход ПРД УКВ радиостанции, защита и электропитание, включение, проверка работоспособности и использование РИ в полёте.

Бортовое средство сбора звуковой информации “Марс-БМ”. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., внешние связи, защита и электропитание, проверка на работоспособность.

Коротковолновая КВ радиостанция “Ядро - II”. Состав, назначение, размещение, Т.Т.Д., режимы работы, защита и электропитание, назначение органов управления, ВСК, КПА, проверка работоспособности.

Связная аварийно-спасательная коротковолновая радиостанция     Р-861. Назначение, состав, размещение, назначение органов управления, Т.Т.Д.

Ультракоротковолновая радиостанция “Баклан-20”. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., включение и проверка работоспособности, защита и электропитание.

Аварийно-спасательная УКВ радиостанция Р-855УМ. Назначение, состав, включение, проверка работоспособности. Аварийные частоты. [Л-8, Л-9]

Контрольные вопросы к разделу 3.1

1.    Местоположение аппаратов БВ19 из комплекта СПГУ.

2.    Местоположение аппарата БВ21 из комплекта СПГУ.

3.    Местоположение аппарата БВ20 из комплекта СПГУ.

4.    Местоположение аппарата АБП-2 из комплекта СПГУ.

5.    Где расположены восемь аппаратов обслуживающего персонала

АОП6 и два разъема СПУ.

6.    Где находится усилитель внутрисамолетной связи УС6-02 из

комплекта СПГУ.

7.    Местоположение двух блоков спецсигналов БСС-3 из комплекта

СПГУ.

8.    Местоположение двух усилителей УНЧ-2 из комплекта СПГУ.

9.    Местоположение распредкоробки Р-280 из комплекта СПГУ.

10.  Где и сколько установлено электростатических разрядников.

11.  Где и сколько установлено демпфирующих грозоразрядников.

12.  Где и сколько установлено токосъемников.

13.  Как осуществляется грозозащита носового обтекателя.

14.  Как осуществляется грозозащита обтекателя задней антенны АФС

«Пион-НП86».

15.  Как осуществляется грозозащита антенны КВ радиостанции.

16.  Через какие АЗС и от каких распредустройств осуществляется

электропитание СПГУ.

17.  Через какие АЗС и от какого распредустройства осуществляется

электропитание П-511.

18.  Через какие АЗС и от какого распредустройства осуществляется

электропитание радиоаппаратуры оповещения и развлечения

пассажиров.

19.  Где находятся 5 выключателей «Доп. прослушивание» «УКВ1»,

«КВ1», «АРК2», «ДМЕ1», «ДМЕ2».

20. Где находятся 5 выключателей «Доп. прослушивание» «УКВ2»,

«КВ2», «АРК2», «ДМЕ1», «ДМЕ2».

21. Где в кабине экипажа находятся две кнопки «СПУ».

22. Где в кабине экипажа находится кнопка «Радио».

23. Где в кабине экипажа находятся две кнопки-курок «СПУ-Радио».

24. Где в кабине экипажа находятся два микрофона МЗ, предназначен-

ные для выхода на внутрисамолетную и внешнюю связь.

25. Где в кабине экипажа находится ножная тангента.

26. Где в кабине находится блок управления БВ6 из комплекта П-511.

27. Где в кабине находится блок управления БВ7 из комплекта П-511.

28. Где расположены десять блоков управления БВ22 из комплекта

П-5 11.

29. Где находится усилитель Ус6-02 из комплекта П-511.

30. Где находятся десять блоков КЛ1 и назначение этого блока

(из состава П-511).

31. Где расположены одиннадцать распредкоробок Р-285 и в состав

какой системы они входят.

32. Назначение кнопок «ЦВ» на БВ6 и БВ7 (П-511).

33. Где расположен магнитофон «Арфа-МБ».

34. Где находятся три усилителя УНЧ-25, работающие на 75 звуковых

колонок салонов.

35. Назначение блока 1КЗ-7.

36. Где установлена антенна КВ1, КВ2.

37. Где установлена антенна «Баклан-20» №1.

38. Где установлена антенна «Баклан-20» №.2.

39. Где находятся два блока воспроизведения П-591-48 речевого

информатора.

40. Где расположен блок логического формирования и блокировки

речевых сообщений К-27 из комплекта речевого информатора.

41. Где расположены моноблоки КВ радиостанций «Ядро-II».

42. Местоположение антенно-согласующих устройств радиостанции

«Ядро-II».

43. Где расположены щитки контроля радиостанции «Ядро-II».

44. Местоположение пультов дистанционного управления радио-

станции «Ядро-II».

45. Где установлен трехпозиционный галетный переключатель

«Антенна» из комплекта «Ядро-II».

46. От какого распредустройства получает электропитание радио-

станция «Ядро-II» №1 по цепи постоянного тока +27В и где это РУ

расположено. Маркировка автомата защиты сети.

47.  От какого распредустройства получает электропитание радио-

станция «Ядро-II» №2 по цепи переменного тока 115В 400Гц  и  где

это РУ расположено. Маркировка автомата защиты сети на  РУ.

48. От какого распредустройства получает электропитание радио-

станция «Ядро-II» №2 по цепи постоянного тока +27В и где это РУ

расположено. Маркировка автомата защиты сети на этом РУ.

49. От какого распредустройства получает электропитание  радио-

станция «Баклан-20» №1. Маркировка автомата защиты сети.

50. От какого распредустройства получает электропитание радиостанция «Баклан-20» №2. Маркировка автомата защиты сети.

51. Местоположение выключателя радиостанции «Баклан-20» №1.

Маркировка этого выключателя.

52. Где расположен выключатель радиостанции «Баклан-20» №2.

Маркировка этого выключателя.

53. Где находится и как называется плавкий предохранитель, защища-

ющий подсвет пульта управления радиостанцией «Баклан 20» №1.

54. Где находится и как называется плавкий предохранитель, защища-

ющий подсвет пульта управления радиостанцией «Баклан 20» №2.

55. Где находятся три нажимных переключателя «Повторение-Отклю-

чение» из комплекта РИ.

56. Где находятся две кнопки «Проверка» из комплекта РИ.

57. От какого распредустройства питается и через какой АЗС речевой         информатор П-591-48 пилотов.

58. От какого распредустройства и через какой АЗС осуществляется       электропитание РИ бортинженера.

59. Где расположен блок 70А-10м из комплекта «Марс-БМ».

60. Где расположен блок 70А-20м из комплекта «Марс-БМ».

61. Где расположен усилитель микрофонный УсМ из комплекта

«Марс-БМ».

62. Где находятся два усилителя Ус6-02 из комплекта «Марс-БМ».

63. Где находится согласующее устройство УсС-16 из комплекта

«Марс-БМ».

64. Где расположен контрольный разъем для наземной проверки

«Марс-БМ».

65. Где находятся четыре микрофона МДМ-5 из комплекта «Марс-БМ».

66. Где находятся лампочки «Неисправен» и «Невключен» из комплекта «Марс-БМ».

67. Где находится светосигнальное табло «МСРП-Марс».

68. От какого распределительного устройства и через какой АЗС пита-

ется «Марс-БМ» на земле и до скорости 70 ±15 км/ч.

69. От какого распределительного устройства (РУ) и через какой АЗС

питается «Марс-БМ» при достижении скорости 70 ±15 км/ч.

70. От какого распределительного устройства получает электропитание

радиостанция «Ядро-II» № 2 по цепи переменного тока 115В 400Гц

и где это РУ расположено. Маркировка автомата защиты сети.

71. Где установлен выключатель управления электропитанием

«Ядро-II» № 1. Маркировка этого выключателя.

72. Где установлен выключатель управления электропитанием

«Ядро-II» № 2. Маркировка этого выключателя.

73. От какого распредустройства осуществляется защита цепей управ-

ления радиостанции «Ядро-II» № 1. Маркировка автомата защиты

сети.

74. От какого распредустройства осуществляется питание цепей управ-

ления радиостанции «Ядро-II»  № 2. Маркировка автомата защиты

сети.

75. От какого распредустройства осуществляется электропитание под-

света пульта радиостанции «Ядро-II»  № 1. Маркировка плавкого

предохранителя.

76. От какого распредустройства осуществляется электропитание под-

света пульта радиостанции «Ядро-II» № 2. Маркировка плавкого

предохранителя.

  - Радионавигационное оборудование ИЛ-86

Радиовысотомер малых высот А-031. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., связи с другими системами, включение и проверка работоспособности, ВСК, защита и электропитание.

Радиотехническая система ближней навигации и посадки “Радикал”. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., связи с другими системами, режимы работы, органы управления, включение и проверка работоспособности, ВСК, индикация Аз и Д, защита и электропитание.

Радиотехническая система ближней навигации и посадки “Курс-МП70”. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., связи с другими системами, режимы работы, органы управления, индикация ΔК и ΔГ, ВСК, включение и проверка на работоспособность, КПА “МИМ-66”         (“МИМ-70”), защита и электропитание.

Самолётный дальномер СД-75. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., связи с другими системами, органы управления, ВСК, включение и проверка на работоспособность, использование в полёте, защита и электропитание.

Автоматический радиокомпас АРК-15М. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., связи с другими системами, индикация, ВСК, включение и проверка на работоспособность, использование в полёте, защита и электропитание.[Л-8, Л-9]

Контрольные вопросы к разделу 3.2

- Где находятся приемопередатчики А-031.

- Где находятся указатели высоты РВ А-0З1 в кабине экипажа.

- Где находятся распределительные коробки радиовысотомера  А-031 и сколько их.

- Светосигнальные табло «Н решения», в какой РТС работают и
когда они загораются, где расположены в кабине экипажа.

- Через какие АЗС и от каких распредустройств осуществляется 
питание А-031 №1 и №2 по цепи питания +27В.

- Через какие АЗС и от каких распредустройств осуществляется питание А-031 №1 и №2 по цепи питания 115В 400Гц.

- Где находится моноблок системы «Радикал».

- Из каких блоков состоит моноблок системы «Радикал».

- Где находится устройство защиты от перегрузок сети электропитания по постоянному току из комплекта «Радикал».

- Где находится пульт управления навигации ПУН из комплекта
  «Радикал».

- Местоположение выключателя «Радикал. Опознавание» в кабине
 экипажа.

- Где находится селектор режимов СР в пилотской кабине.

- На каких приборах осуществляется индикация азимута и дальности системы «Радикал» и где эти приборы находятся?

- В режиме посадки по «Радикалу», на каких приборах индицируются отклонения от линии курса ΔК и глиссады ΔГ.

- Где находится блок суммирования из комплекта «Радикал».

- На какие антенны работает РСБН «Радикал» и где он расположен.

- Какую радиотехническую систему на ИЛ-86 бланкирует .
«Радикал».

- Какую радиотехническую систему на ИЛ-86 бланкирует СО-72М.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питается «Радикал» по цепи постоянного тока +27В.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питается «Радикал» по цепи переменного тока 115 В 400 Гц.

- Где расположен моноблок Курс-МП70.

- Из каких блоков состоит моноблок Курс-МП70.

- Где расположен блок коммутации БК из комплекта Курс-МП70.

- Где находится РПМ-70.

- Где расположены два селектора курса СК из комплекта Курс-МП70.

- Где расположен селектор режимов СР из комплекта Курс-МП70.

- Где установлены устройства, симметрирующие (Курс-МП70).

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питается        «Курс-МП70» (первый и второй полукомплекты) по цепи 36В 400Гц.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питается «Курс-
МП70» (первый и второй полукомплекты) по цепи 115В 400Гц.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питается «Курс-
МП70»(первый и второй полукомплекты) по цепи постоянного
тока+27В.

- Где установлены приемопередатчики СД-75 №1 и №2.

- Где установлены пульты управления ПУР №1 и №2, из
комплекта СД-75, в кабине экипажа.

- Где установлены индикаторы ИСД-1 №1 и №2,   из комплекта
СД-75, в кабине экипажа.

- На какие антенны работает СД-75 №1 и №2 и где эти антенны
расположены.

- Через какие АЗС и от каких распредустройств питаются СД-75
№1 и №2 по цепи 115В 400Гц.

- Через какие АЗС и от каких распредустройств питаются пульты
управления режимами ПУР №1 и №2 (СД-75) по цепи 115В
400Гц.

- Через какие АЗС и от каких распредустройств питаются пульты
управления режимами ПУР №1 и №2 (СД-75) по цепи питания
+27В.

- Какая гравировка выключателей включения СД-75 №1 и №2 на
левой панели Н 253, в кабине экипажа.

- Где расположены приемники АРК №1 и №2.

- Где в к. э. находятся пульты управления АРК №1 и №2.

41. Где расположены согласующие устройства ненаправленных антенн АРК-15М № 1 и №2.

- Где находится распредкоробка Н210 АРК-15М №1 и №2

- Где размещены проходные изоляторы АРК.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства осуществляется
электропитание переменным током 36В 400Гц АРК №1.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства осуществляется
электропитание переменным током 36В 400Гц АРК №2.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства осуществляется
электропитание постоянным током +27В АРК №1.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства осуществляется
электропитание постоянным током +27В АРК №2.

- На каких приборах индицируется КУР АРК №1 и №2.

- Для прослушивания СД-75 №1 и №2 какие выключатели надо
включить на левом и правом пультах пилотов «Доп.

прослушивание».

- Местонахождение передающей антенны А-031 №1.

- Местоположение приемной антенны А-031 №1.

- Местоположение приемной антенны А-031 №2.

- Местонахождение передающей антенны А-031 №2.

- Где установлена рамочная антенна АРК-15М № 1.

- Где установлена рамочная антенна АРК-15М №2.

- Местоположение ненаправленной антенны АРК №1.

- Местоположение ненаправленной антенны АРК №2.

- Где расположена антенна АМ-001 СД-75 №1.

- Где расположена антенна АМ-001 СД-75 №2.

- Где расположена антенна РПМ-70.

- Где расположена антенна глиссадная приемная.

- Местоположение антенны курсовой из комплекта Курс-МП-70.

  - Радиолокационное оборудование ИЛ-86

Доплеровский измеритель путевой скорости и угла сноса       ДИСС-016. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., индикация, контрольные задачи, ВСК, включение, проверка работоспособности, использование в полёте, защита и электропитание, связи с другими       системами.

Метеонавигационная радиолокационная станция “Гроза-86”.       Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., индикация, ВСК, включение, проверка работоспособности, связи с другими системами, защита и электропитание, использование в полёте, режимы работы.

Самолётный ответчик СО-72М. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., режимы работы, связи с другими системами, ВСК, включение и  проверка на работоспособность, защита и электропитание, использование в полёте.[Л-8, Л-9]

Контрольные вопросы к разделу 3.3

- Где установлена антенна ДИСС-016.

- Где установлена антенна РЛС «Гроза-86».

- Где установлена антенна АЗ-018 ответчика СО-72М.

- Где установлены антенны СО-72М, работающие в режиме СО-72М «РСП».

- Где установлена антенна СО-72М (режим RBS).

- Где находятся моноблоки ответчика СО-72М.

- Какие блоки входят в состав моноблока СО-72М.

- Где установлены шифраторы 1САО системы СО-72М.

- Где установлена приставка бланкирования из комплекта СО-72М.

- Где установлен пульт управления ответчиком СО-72М.

- На какие антенны работают СО-72М и где они находятся.

- От каких РТС осуществляется бланкирование ответчиков СО-72М.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питаются
ответчики СО-72М № 1 и № 2 по цепи питания +27 В.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питаются
ответчики СО-72М № 1 и № 2 по цепи питания 115В 400 Гц .

- Где расположены моноблоки ДИСС (основной и резервный).

- Где находится блок логики и выдачи данных ЛВД (из комплекта
ДИСС).

- Где расположен индикатор значений путевой скорости и угла
сноса (из комплекта ДИСС) в кабине экипажа.

- Где находится переключатель «ДИСС резервный - основной» в     кабине экипажа.

- Где находятся мнемотабло и светосигнальное табло «СВС»,

сигнализирующие об отказе основного и резервного моноблоков ДИСС.

- Где в кабине экипажа находится блок счисления пути СП (из
комплекта ДИСС).

- Какие блоки входят в состав моноблока ДИСС (5 блоков).

- Через какие АЗС и от каких распредустройств питается ДИСС
по цепи питания +27 В (3 шт.).

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питается ДИСС
по цепи питания 115В 400 Гц.

- Через какие АЗС и от каких распредустройств питается ДИСС
по цепи питания 36 В 400 Гц (3 шт.).

- Через какие выключатели (их маркировка) левой панели Н 253
осуществляется включение ДИСС (3 шт.).

- При достижении какой скорости ДИСС переходит из режима
«Память» в режим «Работа».

- В каком случае (ДИСС) загорается табло «Отказ», табло
«Счислен по СВС», мигают мнемотабло «>» и «<».

- Гр1Б - это какой блок РЛС «Гроза» и где он находится.

- ГР34Ж-1 - это какой блок РЛС «Гроза» и где он находится.

- ГР2БМ — это какой блок РЛС «Гроза» и где он находится.

- Гр7СТА - это какой блок РЛС «Гроза» и где он находится.

- Гр47 - это какой блок РЛС «Гроза» и где он находится.

- Гр32-86 - это какой блок РЛС «Гроза» и где он находится.

- Гр17В - это какой блок РЛС «Гроза» и где он находится.

- Гр4-НВЛ - это какие блоки и где они находятся.

- Где в кабине экипажа находится переключатель «Управл. РЛС
лев-прав» и зачем он нужен.

- Где находится в кабине экипажа переключатель «РЛС основной-
резервный».

- Где находится в кабине экипажа выключатель «Резервная стаби-
лизация» (РЛС) и зачем он нужен.

- Какие РТС бланкирует РЛС «Гроза».

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питается РЛС
«Гроза» по цепи питания +27 В.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питается РЛС
«Гроза» по цепи питания трехфазного напряжения 200 В 400 Гц.

- Через какой АЗС и от какого распредустройства питается РЛС
«Гроза» по цепи питания 36 В 400 Гц.

- САМОЛЁТ ИЛ-96

  - Радиосвязное оборудование ИЛ-96

Статические разрядники, токосъёмники, аппаратура грозозащиты самолёта. Назначение, состав, размещение, конструкция, допустимые значения.

Система радиосвязи декаметровых волн. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д. радиостанций “Арлекин-Д”. Назначение блоков, управление, настройка, режимы работы, проверка с помощью ВСК, включение, защита и электропитание радиостанций “Арлекин-Д”. Конструкция антенны ДКМВ связи, установка согласующего устройства Б5А2-АрД.

Аварийно-спасательная коротковолновая радиостанция Р-861. Назначение, состав, размещение, Т.Т.Д., аварийные частоты, режимы работы, назначение органов управления.

Система радиосвязи метровых волн. Назначение, состав, размещение, назначение блоков, Т.Т.Д., защита и электропитание, управление с пульта КП РТС и ПДУ радиостанций “Орлан-85СТА” (МВ1, МВ2, МВ3).

Аварийно-спасательная УКВ радиостанция Р-855А1. Назначение, состав, управление, режимы, особенности использования.

Аврийный передатчик сигналов бедствия (радиобуй) КОСПАС-АРБ-ПК. Назначение, состав, конструкция, подготовка к работе.

Аппаратура внутренней связи авиационная АВСА-О, АВСА-В. Назначение, состав, размещение, назначение блоков, органы управления и сигнализации, ВСК блока АБ-УМ, магнитофон “Союз” и назначение его органов управления, защита и электропитание, вид связи и возможные абоненты, включение и проверка.

Видеопроекционная установка (ВПС). Назначение, состав, размещение, включение.

Система внутрисамолётной связи (связь между членами экипажа и выход на внешнюю связь) АВСА-85СТ (АВСА-Э и АВСА-Б – экипажа и бортпроводников). Назначение, состав, размещение, возможности членов экипажа по выбору абонентов, назначение блоков, выносные элементы управления, связи с другими системами (пультами, индикаторами), защита и электропитание, включение и проверка, сигнализация.

Бортовое средство сбора звуковой информации “Марс-БМ”. Назначение, состав, размещение, каналы записи, записываемые сигналы, назначение блоков, контроль исправности, защита и электропитание, внешние связи.

Изделие “Арлекин-А2”. Назначение, состав, размещение, режимы работы, назначение блоков, связи с другими системами, ВСК. Назначение органов управления на пульте управления Б70А2-АрА, дополнительном блоке управления Б70Б4-АрА, пульте цифровой связи Б7-АрА. Самолётные датчики событий. Переключатели режимов, электропитание, система охлаждения, контроль исправности (ручной и автоматический), сопряжение с изделием “Арлекин-А”, ввод информации при подготовке самолёта к полёту, обмен данными между “Арлекин-А2” и наземным комплексом технических средств “Цифра-Н” через “Арлекин-А” или “Орлан-85”. [Л-10, Л-11]

Контрольные вопросы к разделу 4.1.

- Где и сколько штук расположены электростатические разрядники.

- Где и сколько токосъёмников на ИЛ-96. Назначение.

- Где расположены шипы грозозащиты.

- Расположение пульта управления (Б7-Ард) и приёмопередатчика (Б1-Ард) радиостанции “Арлекин-Д”.

- Антенно-согласующее устройство (Б5А2-Ард) радиостанции      “Арлекин-Д”. Назначение, расположение.

- Расположение щелевой антенны “Арлекин-Д”. Назначение.

- Панель распределительная АР-100. Назначение, расположение.

- Назначение, расположение переключателей “ПДУ-КПРТС”,       “Антенна”.

- Охарактеризуйте режимы “УЗЕ”, “АЗЕ/НЗЕ”, “У2Д” радиостанции “Арлекин-Д”.

- Назначение выключателя “ПШ”, светодиодов “ИСПРРС”, “отказ ПУ”; кнопки “Контроль” на ПУ “Арлекин-Д”.

- Электропитание (ХРУ, АЗС) радиостанций “Арлекин-Д” на ИЛ-96.

- При включении радиостанции “Арлекин-Д” через какое время гаснет табло “НАСТР”; на какую частоту настроилась радиостанция; что сигнализирует об исправности.

- Как осуществить контроль “Арлекин-Д” от встроенной системы контроля (ВСК).

- На каких четырёх фиксированных частотах работает аварийная радиостанция Р-861.

- Радиостанция “Орлан-85СТА”. Количество, аварийная частота, число фиксированных каналов, диапазон частот.

- Расположение пультов радиостанций МВ-1, МВ-2, МВ-3.

- Расположение приёмопередатчиков “Орлан-85СТА”.

- Вид антенн радиостанций “Орлан-85СТА”, их расположение на ИЛ-96.

- Где находятся выключатели “МВ-1”, “МВ-2”, “МВ-3” включения “Орлан-85СТА”.

- Электропитание “Орлан-85СТА” на ИЛ-96.

- Система питания подсвета ПДУ “Орлан-85СТА”.

- Аварийные частоты радиостанции Р-855А1.

- Система КОМПАС-САРСАТ. Аварийная частота, какие и кому одновременно излучает сигналы передатчик КОМПАС-АРБ-ПК.

- Назначение аппаратуры внутренней связи авиационной АВСА-О и АВСА-В.

- Где расположен магнитофон “Союз” (АВСА-О).

- Местонахождение звуковых колонок 1Кз-7 (61 шт.)- АВСА-О.

- Где находится колонка электрического соединителя для подключения внешнего усилителя (АВСА-О).

- Где расположено реле включения магнитофона (АВСА-О).

- Местонахождение выключателя “Оповещение с земли”.

- Где расположен микрофон “МЗ”, с помощью которого экипаж оповещает бортпроводников, пассажиров.

- Как работает курок “СПУ-РАДИО” на штурвалах пилотов.

- Назначение прибора БВ23 наземного техника.

- Назначение блока АБ-УМ. Сколько их на ИЛ-96.

- Как осуществляется электропитание вентиляторов обдува усилителей мощности блока АБ-УМ.

- Как проверить блок АБ-УМ от ВСК.

- Включение АВСА-О.

- Назначение аппаратуры АВСА-В.

- Назначение прибора МН83, где он установлен (АВСА-В).

- Назначение приборов МН82, где они установлены (АВСА-В).

- Назначение, количество, расположение приборов МН81 (АВСА-В).

- Назначение, количество, расположение приборов БВ84 (АВСА-В).

- Панель питания аппаратуры АВСА-В типа АР330. Расположение.

- Электропитание аппаратуры АВСА-В.

- Приоритеты оповещения пассажиров.

- Назначение аппаратуры АВСА-Э и АВСА-Б.

- Пульт управления БВ-Э1. Назначение, количество, расположение (АВСА-Э).

- Пульт управления БВ-Э3. Назначение, количество, расположение (АВСА-Э).

- Пульт управления БВ-Э2. Назначение, количество, расположение (АВСА-Э).

- Расположение блока коммутации и сопряжения пилотов МН-УК1 (АВСА-Э).

- Расположение блока коммутации и сопряжения дополнительного члена экипажа и бортинженера МН-УК2 (АВСА-Э).

- Место установки громкоговорителя СПУ К.К. 1ГД-42 (АВСА-Э).

- Место установки громкоговорителя СПУ второго пилота 1ГД-42 (АВСА-Э).

- Гарнитура ГСШ-А-18Э. Где установлены, сколько их (АВСА-Э).

- Микрофон М3. Где установлены, сколько их (АВСА-Э).

- Микрофон БКО-5М. Где установлены, сколько их (АВСА).

- Курок “СПУ-РАДИО”. Где установлены (АВСА-Э).

- Кнопка “РАДИО” типа 2КР. Местоположение их. (АВСА-Э).

- Кнопка “СПУ” типа 2КР. Где установлена. (АВСА-Э).

- Ножная тангента “СПУ” бортинженера. Место установки.

(АВСА-Э).

- Коробка коммутации АК400. Место установки (АВСА-Э).

- Выключатель питания “ABCA”, “1 линия”, “2 линия”. Где установлены (АВСА-Э).

- Розетка электрического соединения “СПУ”. Где установлена

(АВСА-Э).

- Какая аппаратура (тип) подключается при нажатии кнопочных переключателей “MB1”, “MB2”, “MB3”, “DKMB1”, “DKMB2”, “APK1”, “APК2”, “DME1”, “DME2”, “VOR1”, “VOR2”, “ILS”, “MLS” на БВ-Э1 (АВСА-Э).

- Какую связь подключают кнопочные переключатели “ЦС”, “СТБП” на БВ-Э1 (АВСА-Э).

- Что происходит при нажатии кнопок “Рез-1”, “Рез-2” на БВ-Э1 (АВСА-Э).

- Что происходит при нажатии кнопки “КМ” на БВ-Э1 (АВСА-Э).

- Регулировки чего осуществляют потенциометры “РАДИО”, “СПУ”, “ПРОСЛ”, “ДИН” на БВ-Э1 (АВСА-Э).

- В чем отличие пульта БВ-Э1 от БВ-Э2 (АВСА-Э).

- Назначение пульта БВ-Э3 (АВСА-Э).

- Что происходит при нажатии кнопок “СБП2”,“С1КЛ”, “1-С”, “2-С”, “3-С”, “ЦВБП” на БВ-Э3 (АВСА-Э).

- Чем отличаются кнопки арретирами от обыкновенных (АВСА-Э).

- Назначение блока МН-УК1 (АВСА-Э).

- Где находятся восемь электрических соединителей для техобслуживания на ИЛ-96 (АВСА-Э).

- Электропитание АВСА-Э (автоматы защиты, распредустройства).

- Назначение АВСА-Б.

- Где находится пульт старшего бортпроводника БВ-Б1 (АВСА-Б).

- Где находятся пульты бортпроводника БВ-Б2 (6 шт.) (АВСА-Б).

- Где установлен пульт бортпроводника БВ-Б3 (АВСА-Б).

- Назначение и место установки блока МН-Б1 (АВСА-Б).

- Назначение и место установки шести блоков МН-Б2 (АВСА-Б).

- Местонахождение семи микротелефонных трубок ТМБ (АВСА-Б).

- Громкоговоритель звукового вызова абонента на связь типа 1ГД-42. Местонахождение их (АВСА-Б).

- Где расположены сигнализаторы “СВЯЗЬ БП-СВЯЗЬ ЦВ”(АВСА-Б) – световая сигнализация вызова бортпроводника на связь.

- Где установлены четыре распределительные коробки типа АХ450 (АВСА-Б).

- Назначение переключателей (кто вызывается на связь) “пил”, “СТБП”, “БПс1кл”, “БП1с”, “БП2с”, “БП3с”, “КУХНЯ”, “БУФЕТ”, “ЦВЗ”, “ПАСС” на пульте БВ-Б1 (АВСА-Б).

- Назначение положения переключателей “ОТВЕТ”, “СБРОС”, “МАГ2”, “МАГ1”, “ГРОМКОСТЬ” на БВ-Б1 (АВСА-Б)

- Отличие пульта БВ-Б1 от пульта БВ-Б2 (АВСА-Б).

- Отличие пульта БВ-Б3 от пультов БВ-Б1 и БВ-Б2 (АВСА-Б)

- Электропитание аппаратуры АВСА-Б.

- Назначение желтого и синего светофильтра в сигнализаторах    МС-М бортпроводников (АВСА-Б).

- Какую информацию записывает “Марс-БМ” на ИЛ-96 по  I, II, III  каналам.

- Где установлен лентопротяжный механизм “Марс-БМ”  (блок   70А-10м) на ИЛ-96.

- Где установлен электронный блок 70А-20м (“Марс-БМ”) на ИЛ-96

- Где установлен усилитель УсМ (“Марс-БМ”) на ИЛ-96.

- Сколько и где установлены микрофоны МДМ-5 (“Марс-БМ”) в кабине экипажа на ИЛ-96.

- Назначение и где установлен датчик скорости ССА 0,7-2,2     (“Марс-БМ”) на ИЛ-96.

- Назначение и где установлен усилитель Ус6-02 (“Марс-БМ”) на  ИЛ-96.

- Где установлена колодка электрического соединителя (для подключения переносного блока 70А-50)  для проверки “Марс-БМ” на   ИЛ-96.

- Где установлен выключатель питания “Марс-БМ” на ИЛ-96.

- Где установлены кнопки “ПРОВЕРКА СВЕТОСИСТЕМЫ”,  мнемосигнализаторы МсМ “ИСПРАВНО” и “НЕИСПРАВНО” (“Марс-БМ”) на ИЛ-96.

- Электропитание “Марс-БМ” на ИЛ-96.

- Назначение изделия “Арлекин-А2” на ИЛ-96.

- Назначение системы автоматизированного обмена данными    (СОАД-Б) на ИЛ-96.

- Какие радиостанции используются для обмена “борт-земля”,   “земля-борт”  в СОАД на ИЛ-96.

- Где установлен пульт цифровой связи Б7-АрА (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Где установлен блок управления Б70А2-АрА (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Где установлен дополнительный блок управления Б70Б4-АрА (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Назначение и где установлена коробка распределительная АХ950 (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Назначение печатающего устройства (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Где установлен блок питания П8-43 печатающего устройства на монтажной раме П8-13 (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Назначение и где установлен пульт печати П8-23 (“Арлекин А2”) На ИЛ-96.

- Режим работы свободного доступа (СД) системы САОД-Б (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Режим работы адресного опроса воздушного судна с земли (АО) системы САОД-Б (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Режим работы речевой связи системы САОД-Б (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Назначение блока управления (БУ) Б70А2-АрА (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Назначение дополнительного блока управления (ДБУ) Б70Б4-АрА (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Назначение пульта цифровой связи (ПЦС) Б7-АрА

(“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Как располагаются разряды информации, высвечиваемой на верхнем и нижнем рядах дисплея на ПЦС Б7-АрА (“Арлекин А2”)  ИЛ-96.

- Назначение клавиш “ТВ”, “ВП”, “УБТ”, “ВЗЛ”, “ПСД”, “ПРИБ”, “МВ”, “DKMB”, “СПУТ”, “ВВД”, “СБР”, “0...9”, “1Б”, “2Б”, “3Б”, на ПЦС Б7-АрА (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Назначение клавиш “РЕВ”, “РЕЧЬ”, “ДАН”, “ТЛФ”, “ПРД”, “АЭР”, “РЕЙС”, “ТОПЛ”, “РВП”, “ЧАСТ”, “ТЕСТ”, “МЕТ”, “АТИС”, “ПДТ”, “КТВ”, “РАЗН” на ПЦС Б7-АрА (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Назначение самолетных датчиков событий (“Арлекин-А2”) на    ИЛ-96.

- Назначение самолетных датчиков событий “ДВЕРЬ №1,2,3”, “СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ”, “РУЛЕНИЕ”, “ВЗЛЕТНЫЙ ГАЗ”, “ВЗЛЕТ/ПОСАДКА” (“Арлекин А2”) на ИЛ-96.

- Назначение переключателя “ДАННЫЕ-РЕЧЬ” на панели разъединения штурвалов (“Арлекин-А2”) на ИЛ-96.

- Назначение переключателя “2 ПИЛОТ - КОМАНДИР” панели аварийного разъединения штурвалов (“Арлекин-А2”) на ИЛ-96.

- Электропитание “Арлекин-А2” на ИЛ-96.

- Каким выключателем включается вентилятор обдува изделия  “Арлекин-А2” на ИЛ-96.

- Тестовый контроль и непрерывный контроль (самоконтроль)   “Арлекин-А2” на ИЛ-96.

- Сопряжения изделия “Арлекин-А2” с бортовыми системами на  ИЛ-96.

4.2 Радионавигационное оборудование ИЛ-96

(аппаратура самолетовождения).

Комплексный пульт радиотехнических систем КП РТС-85. Назначение, состав, размещение, назначение органов управления, сигнализации, индикации КП РТС и как ими пользоваться. Связь КП РТС с системами КСЦПНО: вычислительной системой самолетовождения (ВСС1 и ВСС2). Контроль работоспособности КП РТС, защита и электропитание. Работа КП РТС с аппаратурой VOR, ILS, DME в режимах навигации, посадки, “РТС ДАН”. Работа КП РТС с МВ и DKMB радиостанциями.

Автоматический радиокомпас АРК-25. Назначение, состав, размещение, назначение органов управления, связь с другими системами, защита и электропитание, индикация КУР, настройка АРК-25 с КП РТС, контроль работоспособности. Индикаторы “КИНО”, РМИ.

Аппаратура А-723 радиотехнических систем дальней навигации     (с версией ПМ00200). Назначение, состав, размещение.

Аппаратура дальней навигации СМА-771. Назначение, состав, размещение, взаимодействие аппаратуры СМА-771 с инерциальной системой И-21 и системой воздушных сигналов СВС-72. Перевод английской символики обозначения навигационных параметров в русскую символику (русское название параметра).

Радиовысотомер малых высот РВ-85. Назначение, состав, размещение, защита и электропитание, взаимодействие с другими системами, контроль работоспособности, включение с КП РТС, индикация высоты.

Аппаратура системы посадки самолетов (аппаратура ILS/СП-85). Назначение, состав, размещение, управление с КП РТС, индикация ∆К и ∆Г на приборах КИНО и КПИ (СЭИ), контроль работоспособности, режимы работы, защита и электропитание, связь с другими системами, индикация параметров ILS/СП-85 на КП РТС, работа с ILS/СП-85 в ручном режиме.

Метеонавигационная радиолокационная станция МНРЛС-85. Назначение, состав, размещение, управление с КП РТС и ПУ МНРЛС, индикация радиолокационной обстановки на экране КИНО, режимы работы, связи с другими системами, контроль от ВСК и расширенный наземный контроль, защита и электропитание, определенный цвет изображения целей и метеообразований.

Радиотехническая аппаратура ближней навигации и посадки типа А-331. Назначение, состав, размещение, защита и электропитание, контроль, режимы работы, связь с другими системами, управление и индикация (КП РТС, КИНО, КПИ).  Антенно-фидерное устройство РСБН (назначение, состав, размещение, электропитание, контроль работоспособности).

Аппаратура VOR-85. Назначение, состав, размещение; описание моноблока VOR-85; связь с другими системами (2шт КП РТС, ВСС1 и ВСС2, двумя блоками БВФСЭИ, РМИ-3 , АВСА-Э); управление от ВСС1, ВСС2 и при помощи КП РТС; режимы работы VOR-85; индикация на КИНО, КПИ, РМИ-3; защита и электропитание; контроль работоспособности; работа КП РТС в ручном режиме управления.

Радиомагнитный индикатор РМИ-3. Назначение, состав, размещение, индицируемые параметры на РМИ-3, сигнализация отказов РТС на РМИ-3; связь с системами БИНС-85 (магнитный курс), АРК №1 и АРК №2 (КУР1, КУР2), VOR-85 №1 и №2 (магнитный азимут), DME1 и DME2 (дальность до радиомаяка), защита и электропитание.

Радиодальномер DME/Р-85. Назначение, состав, размещение, связь с другими системами ИЛ-96,  режимы работы (навигационный и посадочный), режимы работы (резервирования, поиска, слежения, “память”, “контроль”), защита и электропитание, управление (от ВСС1, ВСС2 или КП РТС1, КП РТС2), индикация параметров DME на КП РТС; индикация дальности до DME1 и ДМ2 на РМИ-3, КИНО (Д, fнес);  сигнализация отказа DME;  прослушивание позывных радиомаяков.

Самолетный ответчик СО-72МЦ. Назначение, состав, размещение, режимы работы, контроль, связь с другими системами ИЛ-96, выдаваемые диспетчеру  параметры (в зависимости от режима    СО-72МЦ), управление СО-72МЦ с пульта управления СО-72МЦ.

Система предупреждения столкновений самолетов в воздухе TCASII. Назначение, состав, размещение, связь с другими системами ИЛ-96, описание блоков, индикация отказов на табло передней панели блока TCAS, назначение блоков ответчика (включая антенну, пульт управления), назначение органов управления на пульте управления, индикация на экране интегрального индикатора TVI-920, режимы работы, классификация других самолетов на “неопасно” (“близко”, “внимание”, “опасно”), контроль работоспособности, защита и электропитание

[Л-12, Л-13].

Контрольные вопросы к разделу 4.2.

- Назначение комплексного пульта радиотехнических систем        (КП РТС)

- Состав и размещение двух пультов КП РТС.

- Назначение индикатора на 120 знакомест (6 строк по 20 знаков в каждой строке) КП РТС

- Назначение кнопок (6 шт.) выбора строки на КП РТС

- Назначение кнопки-табло “АВТ”  на КП РТС

- Назначение кнопки-табло “КОНТР РТС” на КП РТС

- Назначение кнопки-табло “РТС ДАН” на КП РТС

- Назначение кнопок ↑ и ↓ на КП РТС

- Назначение кнопок “1…9” на КП РТС

- Назначение кнопки “СБР” на КП РТС

- Назначение кнопки “ВВД” на КП РТС

- Назначение кнопки “АВАР” на КП РТС

- Назначение вертикального ( шесть “окошек”) табло на КП РТС.

- Назначение кнопок-табло “АРК”, “РСБН”, “VOR/ILS” на КП РТС

- Назначение кнопок ► (6 штук) на КП РТС

- Назначение кнопок-табло “MLS”, “MB”, “DKMB” на КП РТС.

- Взаимодействие КП РТС с радиотехническими системами (РТС) и с вычислительными системами самолетовождения (ВСС1 и ВСС2)

- Тестовый и встроенный контроль КП РТС.

- Включение, электропитание (АЗС, РУ) КП РТС1 и КП РТС2.

- Работа КП РТС с АРК-25 на ИЛ-96.

- Работа КП РТС с РСБН (А331) на ИЛ-96.

- Работа КП РТС с аппаратурой VOR-85, ILS/сп-85, DME-85 на      ИЛ-96.

- Работа КП РТС в режиме навигации на ИЛ-96.

- Работа КП РТС в режиме посадки на ИЛ-96.

- Работа КП РТС в режиме “РТС ДАН” на ИЛ-96.

- Работа КП РТС с радиостанциями “Арлекин-Д” (“DKMB”) и “Орлан-85СТА” (“МВ”) на ИЛ-96.

- Назначение АРК-25.

- Где установлен приемник А-220-1-2 АPК-25№1 (стеллаж АР-78) на ИЛ-96.

- Где установлен блок совмещенных антенн А-220-2-1 на ИЛ-96.

- Где установлен комплексный индикатор навигационной обстановки (2 шт.) КИНО на ИЛ-96.

- Где на ИЛ-96 установлен радиомагнитный индикатор РМИ-3.

- Где на ИЛ-96 расположены выключатели питания  “АРК/Л.Б.1 -Л.Б.2” и АЗСЫ “Радиокомпас 1”, “Радиокомпас 2” АРК-25.

- Индикация  КУР (АРК-25) на экранах левого и правого КИНО (комплексного  индикатора     навигационной   обстановки)   при нажатии кнопки “АРК”  и положении  переключателя   режимов индикации на пультах СЭИ (системы электронной индикации) в “РН”.

- Автоматическое (от ВСС) и ручное (от КП РТС) управление     АРК-25 .

- Как осуществляется настройка АРК-25 с КП РТС

- Контроль АРК-25 с помощью ВСК и автоматический контроль работоспособности от ВСС.

- Назначение аппаратуры А-723 радиотехнических систем дальней навигации на ИЛ-96.

- Состав и размещение А-723 на ИЛ-96.

- Назначение аппаратуры дальней навигации СМА-771 на ИЛ-96.

- Состав и размещение СМА-771 на ИЛ-96.

- Взаимодействие  аппаратуры СМА-771 с инерциальной системой И-21 и системой воздушных сигналов СВС-72.

- Какие навигационные параметры обозначаются “WPT”,           “MAG NORTH”, “XTK”, “POS”, “DSRTK”, “HDG”, “TK”, “BRG”, “DIS”, “DA”, “TKE”, “TAS”, “U”, “CH”, “MV”, “TRUE NORTH”.

- Назначение РВ-85 на ИЛ-96.

- Где установлены приемопередатчики А-041-1 РВ-85 №1, №2, №3 на ИЛ-96.

- Где установлены передающие антенны А-041-2-1 (3 шт.) на ИЛ-96.

- Где установлены приемные антенны А-041-2-1 (3 шт.) на ИЛ-96.

- Где установлены три выключателя “РВ/Л.Б 1, П.Б 2, П.Б 3” питания РВ-85 №1, №2, №3 на ИЛ-96.

- Где установлены три автомата защиты сети типа АЗК1-М-1         РВ-85 №1, №2, №3 на ИЛ-96.

- Какой параметр выдает РВ-85 в систему электронной индикации (СЭИ/для отображения на командно-пилотажном индикаторе КПИ) в вычислительную систему управления полетом (ВСУП), в систему предупреждения критических режимов (СПКР), систему предупреждения приближения земли (СППЗ).

- Назначение сигнала, приходящего от системы ССЛО.

- Какие параметры контролируются в РВ-5 от ВСК на ИЛ-96.

- Назначение ILS/СП-85 на ИЛ-96.

- Где на ИЛ-96, установлены три приёмника ILS1, ILS2, ILS3 аппаратуры ILS/СП-85.

- Где на ИЛ-96 расположена глиссадная антенна АГ-006 и курсовая антенна АКН-005.

- Где на ИЛ-96 установлено устройство симметрирующее (3 шт.) и колодка соединительная (2 шт.) (ILS/СП-85).

- Где установлены на ИЛ-96 три выключателя напряжения 115В 400Гц  приемных блоков аппаратуры ILS/сп-85.

- На каких приборах СЭИ и как осуществляется индикация отклонений от ЛК и ЛГ на ИЛ-96.

- На скольких курсоглиссадных частотных каналах работает аппаратура ILS/СП-85 в режимах ILS и СП на ИЛ-96.

- Как осуществляется: а) автоматический постоянный контроль в полете и на земле ILS/СП-85; б) автоматический расширенный контроль, выполняемый при наземной проверке.

- Где установлены АЗСы “ILS1”, “ILS2”,“ILS3” и выключатели    “ILS ЛБ ПБ1”,“ILS ЛБ ПБ2”, “ILS ЛБ ПБ3” на ИЛ-96 (ILS/сп-85).

- Как связана аппаратура ILS/сп-85 ILS/СП-85 с КП РТС1 и  КП РТС2, ВСС, ВСУП, СЭИ, СППЗ, АВСА-Э на ИЛ-96.

- От какой аппаратуры осуществляется автоматическое и ручное управления ILS/сп-85 на ИЛ-96.

- Как осуществляется работа с аппаратурой ILS/сп-85 в ручном режиме управления с КП РТС на ИЛ-96.

- Назначение МН РЛС-85 на ИЛ-96.

- Где установлены антенна и волноводный переключатель МН    РЛС-85 на ИЛ-96.

- Где установлены приемопередатчики (2 шт.) МН РЛС-85 на ИЛ-96.

- Где в к.э. установлены пульт управления МН РЛС-85.

- Где в к.э. находятся пульты управления СЭИ (2 шт.), индикаторы КИНО (2 шт.) на ИЛ-96.

- Где установлены АЗСы “МН РЛС/1”,“МН РЛС/2”; выключатели “МН РЛС/Л.Б.1-Л.Б.2” на ИЛ-96.

- Назначения органов управления пульта управления МНРЛС  “Спектор±45ْْْْْْ ”, “ОТКЛ. СТАБ.”, “ЗЕМЛЯ”, “МЕТЕО”, “КОНТР.” “НАКЛОН”, “ПРД РЕЗ”, “УСИЛЕНИЕ/ОТКЛ. СВЧ” на ИЛ-96.

- Чем отличается режим “МН РЛС + карта” от режима  “СНЯТ карты” на ИЛ-96.

- Какую информацию получает МН РЛС-85 от инерциальных систем И-42, от системы СЭИ, от системы ССЛО на ИЛ-96.

- Какую информацию выдает МН РЛС-85 в систему СЭИ на ИЛ-96.

- Непрерывный автоматический контроль от ВСК и расширенный наземный контроль МН РЛС-85 на ИЛ-96.

- Где установлен блок антенный обзора передней полусферы         АП-041Т аппаратуры А-331 на ИЛ-96.

- Где установлен блок антенный обзора задней полусферы АЗ-021Т аппаратуры А-331 на ИЛ-96.

- Назначение и где установлены распределительные устройства БП-012М (2 шт.) АФУ РСБН А-331 на ИЛ-96.

- Назначения и где установлены блоки управления БУ-026 (2 шт.)

- Назначение  и  где  установлены   делители   мощности  ВО-008М (2 шт.) АФУ РСБН А-331 на ИЛ-96.

- Где установлены выключатели (2 шт.) электропитания АФУ РСБН А-331 на ИЛ-96.

- Два вида контроля от ВСК АФУ РСБН А-331 на ИЛ-96.

- Назначение РСБН А-331 на ИЛ-96.

- Состав моноблока А-331-050 (2 шт.) и его расположение на ИЛ-96.

- Где установлены на ИЛ-96 устройства защиты А-331-026 и их назначение.

- Где установлены два переключателя (их маркировка), которые включают питание А-331.

- Сколько частотно кодовых каналов в А-331 в режиме “Навигация”, в режиме “Посадка”.

- На каких приборах индицируется D и Аз А-331 на ИЛ-96 в режиме “Навигация”.

- На каких приборах индицируется ∆К и ∆Г А-331 на ИЛ-96 в режиме “Посадка ”.

- Два вида контроля от ВСК А-331 на ИЛ-96.

- Какие параметры и их значения индицируются на индикаторы КИНО и на КП РТС при автоматизированном расширенном контроле А-331 на ИЛ-96.

- Управление аппаратурой А-331 на ИЛ-96.

- Связь А-331 с другими системами ИЛ-96.

- Как осуществляется индикация на КП РТС-85 информации от       А-331 на ИЛ-96.

- Как осуществляется индикация на КИНО информации от А-331 на ИЛ-96.

- Как осуществляется индикация ∆К и ∆Г от А-331 на командно-пилотажных индикаторах (КПИ) на ИЛ-96.

- Назначение аппаратуры VOR-85 на ИЛ-96.

- Где установлены на ИЛ-96 моноблоки VOR-85 (2 шт.).

- Где установлена антенна АУ-003М (VOR-85) на ИЛ-96.

- Где установлена маркерная антенна АБ-045 (VOR-85) на ИЛ-96.

- Где установлено устройство питания антенны УПА (VOR-85) на ИЛ-96.

- Где установлен делитель мощности ВО-029 (VOR-85) на ИЛ-96.

- Где в к.э. установлены выключатели ВМ (2 шт.) включения питания 115В 400Гц аппаратуры VOR на ИЛ-96.

- Как осуществляется индикация информации от VOR-85 на КИНО на ИЛ-96.

- Как связана аппаратура VOR-85 с двумя пультами КП РТС, тремя комплектами вычислительной системы самолетовождения ВСС-85, двумя блоками БВФ системы СЭИ, радиомагнитным индикатором РМИ-3, аппаратурой внутренней связи АВСА-Э на ИЛ-96.

- Как осуществляется управление VOR-85 в автоматическом режиме от ВСС и ручном режиме с помощью КП РТС на ИЛ-96.

- Как осуществляется индикация информации от VOR-85 на РМИ-3 на ИЛ-96.

- Как осуществляется индикация информации от VOR-85 на КП РТС на ИЛ-96.

- Как осуществляется индикация пролета посадочных маркерных радиомаяков (VOR-85) на левом и правом КПИ на ИЛ-96.

- Где расположены АЗСы “VOR1”, “VOR2”  и выключатель включения питания “VOR П.Б.1”, “VOR П.Б.2” на ИЛ-96.

- Контроль от ВСК и автоматический постоянный контроль в полете и на земле с выдачей информации о состоянии аппаратуры VOR-85 на ИЛ-96.

- Как осуществляется работа с аппаратурой VOR-85 в ручном режиме управления от КП РТС на ИЛ-96.

- Назначение радиомагнитного индикатора РМИ-3 на ИЛ-96.

- Где в к.э. установлен индикатор РМИ-3 на ИЛ-96.

- Как на РМИ-3 индицируется: магнитный курс (МК) от первого комплекта БИНС-85; курсовые углы радиостанций (КУР1, КУР2) от АРК-25 №1 и №2; магнитные азимуты от VOR-85 №1 и №2; дальности от радиомаяков DME1, DME2 на ИЛ-96.

- Где установлены АЗС “РМИ”, выключатель “РМИ П.Б.1” (VOR-85) на ИЛ-96.

- Как осуществляется питание РМИ-3 от сети 36В 400Гц (VOR-85) на ИЛ-96.

- Как осуществляется сигнализация отказов РМИ-3 с помощью красных бленкеров “МК”, “КУР1”, “КУР2”  и цифровых индикаторов “D1”, “D2” на ИЛ-96.

- Назначение радиодальномера DME/Р-85/

- Где установлены запросчики дальности DME1, DME2 (ПРМ-ПРД) на ИЛ-96.

- Где установлены антенны АЩ-011 DME1, DME2 на ИЛ-96.

- Где установлен тройник СР-75-294Ф (общий для DME1 и DME2) на ИЛ-96.

- Где установлены выключатели ВМ (2 шт) “DME Л.Б.1”, “DME Л.Б.2”;АЗСы “DME1”, “DME2” на ИЛ-96.

- Какие сигналы (пропорциональные дальности) выдает DME в СЭИ, ВСС, РМИ-3 в режиме “навигация”; в СЭИ, ВСС, ВСУП в режиме посадки. Какой сигнал выдает DME в АВСА-Э на ИЛ-96.

- С какой системой (не установленной на ИЛ-96) должен работать DME в режиме посадки.

- Режим “резервирования” работы DME на ИЛ-96.

- Режим “поиска” работы DME на ИЛ-96.

- Режим “слежения” работы DME на ИЛ-96.

- Режим “память” работы DME на ИЛ-96. Время работы в режиме “память” при “навигации” и “посадке”.

- Автоматический контроль работы DME от ВСК на ИЛ-96.

- Какие параметры и как контролируется при автоматизированной наземной проверке DME на ИЛ-96.

- Какие сигналы получает DME от ВСС1, ВСС2, СО-72МЦ, КП РТС, датчика обжатия шасси (какие стойки шасси). Откуда DME получает сигнал “Шасси убрано” и зачем.

- Как осуществляется управление DME1 и DME2 в автоматическом и ручном режиме на ИЛ-96.

- Индикация дальности (DME) на КП РТС (ИЛ-96).

- Индикация информации от DME на РМИ-3 на ИЛ-96.

- Индикация информации от DME на КИНО на ИЛ-96.

- Работа с DME в ручном режиме от КП РТС на ИЛ-96.

- Назначение самолетного ответчика СО-72МЦ на ИЛ-96.

- Где установлены моноблоки СО-72МЦ (СО-72М, БПИ-АЦ – блок преобразования информации) на ИЛ-96.

- Где в к.э. установлен пульт управления ПУ-02 СО-72МЦ на      ИЛ-96.

- Где установлены приемопередающие антенны АЩ-011 (2 шт.)   СО-72МЦ на ИЛ-96  (работает в “AC” и “A”).

- Где установлена приемопередающая антенна А3-027 (СО-72МЦ) на ИЛ-96 (работает в “РСП”, “УВД”, “УВД-М”).

- Назначение и где установлен делитель мощности ВО-020           (СО-72МЦ) на ИЛ-96.

- Назначение и где установлен тройник СР-75-294Ф (2 шт.)             (СО-72МЦ) на ИЛ-96.

- Назначение и где установлена приставка бланкирования             (СО-72МЦ) на ИЛ-96.

- Назначение и где установлены ответвители контрольные ОК-02     (4 шт.) (СО-72МЦ) на ИЛ-96.

- Назначение и где установлены контрольные разъемы в/ч          “КАСО-1” (2 шт. типа CP-50-163фв), “КАСО-5” (2 шт. типа CP-50-163фв) на ИЛ-96.

- Режимы работы “ГОТОВ”, “РСП”, “УВД” ответчика СО-72МЦ на ИЛ-96.

- Режимы работы “УВД-М”, “AC”, “A” ответчика СО-72МЦ на     ИЛ-96.

- Как включается “Авария” на СО-72МЦ при работе с отечественными системами УВД и при работе с зарубежными системами УВД на ИЛ-96.

- Как связан ответчик СО-72МЦ с системой воздушных сигналов СВС-85, топливомером СЦНТ8-4, с изделием 6202 на ИЛ-96.

- Назначение табло (слева, вверху) на П.У. (СО-72МЦ) на ИЛ-96.

- При нажатии кнопки “Контроль” на СО-72МЦ, что мы наблюдаем (ИЛ-96).

- Где установлены АЗСы “CO1”, “CO2” по постоянному и переменному току (СО-72МЦ) на ИЛ-96.

- Назначение системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе TCAS-II.

- Какую информацию получает TCAS-II от инерциальной системы, радиовысотомеров РВ-85 №1, №2, от системы воздушных сигналов СВС-85 №1 и №2, системы сигнализации положения шасси на    ИЛ-96.

- Какую визуальную и звуковую информацию выдает TCAS-II экипажу на ИЛ-96.

- Где на ИЛ-96 установлены вычислитель TTR-920, ответчик       TPR-720 (TCAS-II) на ИЛ-96 (TCAS-II).

- Где в к.э. установлены интегральные индикаторы TVI-920 (2 шт.), пульт управления TTC-920 на ИЛ-96.

- Где установлены направленные антенны типа XPDR ANTENNA    (2 шт.), направленная антенна TRE-92 (TCAS-II) на ИЛ-96.

- При нажатии кнопки “TEST”, на передней панели блока, какую информацию получаем, если на табло высвечивается “1TTR PASS” “2TTR FALL”, “3XPNDR”,  “4 UPPER ANT”, “5 LOWER ANT”, “6HDG”, “7RA”, “8TA” (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Что означает появление на интегральном индикаторе следующих бленкеров-сообщений : “V/S” (желтого цвета), “RA” (желтого цвета), “TA ONLY” (белого цвета), “TCAS” (желтого цвета),          “TCAS OFF” (белого цвета), “TCAS TEST” (белого цвета) на    ИЛ-96 (TCAS-II).

- Что означает на интегральном индикаторе TVI-920 появления сектора зеленых огней и сектора красных огней (TCAS-II) на  ИЛ-96

- Для чего служат кнопки “M” и “R” на интегральном индикаторе TVI-920 (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Назначение ответчика TPR-720 (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Назначение кнопки “IDENT” на пульте управления TTC-920 (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Какую информацию выдает ответчик TPR-720 при установке на пульте управления кода “7700”,“7600”,“7500” (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Для чего служат кнопка “TEST”, “TCAS/ATC” на пульте управления TTC-920 (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Для чего служат лампа “FALL”, “1-XPDR-2”, ALT-1-2-OFF на пульте управления TTC-920 (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Что означают положения “STBY”, “TA/RA”, “TA”, “XPDR” переключателя режимов работы на пульте управления TTC-920 (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Как обозначаются на индикаторе TVI-920 самолеты в зависимости от степени опасности столкновения: “НЕОПАСНО”, “БЛИЗКО”, “ВНИМАНИЕ”, “ОПАСНО” (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Сколько может min времени пройти от появления на экране        TVI-920 самолета группы “ВНИМАНИЕ”, до момента перехода этого самолета в группу “ОПАСНО” (TCAS-II) на ИЛ-96.

- Какие корректирующие и превентивные команды выдает система предупреждения столкновений (СПС) через дополнительный