# МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

# УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

________________________________________________________________

Кафедра авиационных радиоэлектронных систем

## И.Н. ХРЕСИН

ПОСОБИЕ

к выполнению лабораторных работ

по дисциплине

«МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ»

для студентов специальности  090106

Москва - 2007

# ВВЕДЕНИЕ

Приведенные ниже лабораторные работы по дисциплине ”Моделирование систем и процессов“ выполняются студентами на ЭВМ.

В специальных дисциплинах исследование на ЭВМ часто предлагается как приложение, например к курсовому проекту. Можно согласиться с необходимостью активизации применения ЭВМ при различных вычислениях. Но это только часть приложения ЭВМ для исследований. Задачи могут быть значительно сложнее.

С помощью ЭВМ возможно осуществить цикл сквозного проектирования, включающий в себя:

- синтез структуры и схемы устройства;

- анализ его характеристик в различных режимах с учётом разброса параметров компонентов;

- выпуск конструкторской документации.

Такие задачи решаются с помощью узкоспециализированных программ, ориентированных, например, на синтез согласующих цепей, аналоговых и цифровых фильтров. Для большинства устройств их структура и принципиальная схема в существенной степени зависят от области применения и исходных данных. Применение узкоспециализированных программ не всегда эффективно.

Предлагаемый цикл лабораторных работ нацелен на подготовку студентов к самостоятельному использованию известных методов программирования. В итоге предполагается, что полученные знания, умения и навыки позволят студентам решать различные практические задачи методами моделирования на ЭВМ.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

# МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ

Цель работы.

Целью работы является:

- изучение методов математического моделирования детерминированных процессов;

- изучение методов программирования;

- приобретение умения исследовать процессы на ЭВМ;

- приобретение навыков оформления результатов исследования на ЭВМ.

Продолжительность работы 4 часа.

### Домашнее задание.

Изучить:

- принципы составления программ для моделирования детерминированных сигналов;

- систему команд Mathcad.

Литература: [1]; [2].

### Общая характеристика методов моделирования.

При использовании явного метода сигнал, заданный какой-либо функцией, моделируется путем обращения к встроенным функциям языка программирования (библиотечным функциям).

Пример: программирование в Mathcad с использованием библиотечной функции sin(…).

Начало программы.

Конец программы.

По теореме Котельникова шаг дискретизации по времени  должен быть менее 1/2f (в примере f = 30 Гц).. Практика моделирования показывает, что неравенство должно выполняться со значительным запасом.

Пример: программирование в Mathcad с использованием комплексных функций.

Построить график сигнала y(t) = cos (t .

Начало программы.

Конец программы.

Пример: программирование в Mathcad с использованием программных модулей.

Построить график сигнала в виде последовательности прямоугольных импульсов. Дано: интервал времени 1 с; длительность импульса 1/10 с; скважность импульсов 2. Варианты сигналов: сигнал из двух импульсов (3-го и 7-го); сигнал в виде «меандра».

Начало программы.

Конец программы.

### Лабораторное задание.

Построить явным методом заданный сигнал, используя его комплексное  представление. Для организации цикла по варьируемому параметру сигнала применить программный модуль Mathcad.

В А Р И А Н Т Ы

I. Сигнал низкой частоты радиомаячной системы посадки ILS имеет вид

U(t) = (1 + 0.5RGM) sin(2(90t) + (1 - 0.5RGM) sin(2(150t) .

Построить модель радиосигнала ILS (величину высокой частоты (и глубину амплитудной модуляциивыбрать самостоятельно) для значений варьируемого параметра - разности глубин модуляции - RGM = 0.01, 0.07, 0.155. Моделируемый отрезок времени принять равным двум периодам сигнала частоты 90 Гц.

II. Сигнал низкой частоты радиомаячной дальномерной системы DME имеет вид

,

где Т – длительность импульса колоколообразной формы, измеренная по уровню 0,88.

Построить модель радиосигнала DME (величину высокой частоты (выбрать самостоятельно) для значений варьируемого параметра - длительности импульса колоколообразной формы - Т = 2, 4, 8 мкс. Моделируемый отрезок времени принять равным двум периодам импульсной последовательности со скважностью 2 (для наибольшей длительности импульса колоколообразной формы, измеренной по уровню 0,1).

III. Сигнал низкой частоты  имеет вид треугольного импульса.

Построить модель радиосигнала (величину высокой частоты (выбрать самостоятельно) для значений варьируемого параметра - длительности импульса - Т = 2, 4, 8 мкс. Моделируемый отрезок времени принять равным двум периодам импульсной последовательности со скважностью 1 при Т=8 мкс.

IV. Сигнал низкой частоты радиомаячной азимутальной системы VOR имеет вид

,

где А – азимут (в радианах); М = 10 – масштабный коэффициент (рекомендуемое для моделирования значение).

Построить модель радиосигнала VOR (величину высокой частоты ( и глубину амплитудной модуляциивыбрать самостоятельно) для значений варьируемого параметра – азимута - А = 20, 40, 80 град. Моделируемый отрезок времени принять равным одному периоду сигнала частоты 30 Гц.

V. Сигнал низкой частоты радиомаячной системы посадки СП-50 имеет вид

,

где m = m(() – коэффициент амплитудной модуляции (КАМ), зависящий от углового отклонения самолета (; m 1= 0.4 - глубина амплитудной модуляции ЧМ сигналом; М = 10, М 1 = 1.5 – масштабные коэффициенты (заданы рекомендуемые значения).

Построить модель радиосигнала СП-50 (величину высокой частоты (выбрать самостоятельно) для значений варьируемого параметра – КАМ – m = 0.1, 0.2, 0.3. Моделируемый отрезок времени принять равным одному периоду сигнала частоты 60 Гц.

### Содержание отчета.

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- формулировку явного метода моделирования сигналов;

- обоснование шага дискретизации по времени;

- текст программы;

- графики сигналов;

- выводы по изменению вида сигнала при вариации заданного параметра.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

# МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ

# ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

### Цель работы.

Целью работы является:

- изучение методов математического моделирования динамических систем;

- изучение методов программирования;

- приобретение умения исследовать процессы на ЭВМ;

- приобретение навыков оформления результатов исследования на ЭВМ.

Продолжительность работы 4 часа.

### Домашнее задание.

Изучить:

- принципы составления программ для моделирования динамических систем;

- систему команд Mathcad.

Литература: [1]; [2].

### Общая характеристика методов моделирования.

Использование преобразования Лапласа

Имеется цепь, состоящая из 2-х звеньев.

X                              Y

#### Использование решения дифференциального уравнения

##### Дифференциальное уравнение:

y(t) = W(p)x(t), где p = d / dt      0.33y''' + 1.264y'' + 1.13y' + y = x

###### Использование рекуррентных уравнений

##### МЕТОД ЭЙЛЕРА

Метод основан на замене dy/dt ( (y/(t = (yk+1 - yk) / (t

Тогда для уравнения

dy/dt = f(y, x, t)

получим

ук+1 = yk + (t f(yk, xk, tk)

###### Пример:

##### МЕТОД ОТОБРАЖЕНИЯ

Задана следящая система, включающая блок с передаточной функцией W(s):

Рекуррентное уравнение для y = Wcc(z) x находится с учетом действия

оператора запаздывания

z -k u(t) = u(t - k t)

Начало программы

Конец программы

### Лабораторное задание.

- Используя в Mathcad преобразование Лапласа, построить сигнал на выходе линейной системы

В А Р И А Н Т Ы

| N | Сигнал X(t) | W1(s) | W2(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | X0 | 1 / (1 + sT1) | 1 / (1 + sT2) |
| II | Vt | (1 + sT) / (1 + sT1) | 1 / (1 + sT2) |
| III | X0 | 1 / (1 + sT1) (1 + sT2) | 1 / (1 + sT3) |
| IV | Vt | 1 / (as2 + bs +c) - с действительными корнями | 1 / (1 + sT) |
| V | X0 | 1 / (as2 + bs +c) - с комплексными корнями | 1 / (1 + sT) |

- Построить амплитудно-частотные характеристики звеньев и системы в целом. Вычислить полосы пропускания (по уровню 0,5).

- Составить дифференциальное уравнение, описывающее заданную систему. Используя решение в Mathcad дифференциального уравнения, построить график выходной реакции системы при заданном входном сигнале.

- Используя решение в Mathcad дифференциального уравнения, определить выходную реакцию системы при синусоидальном входном сигнале.  Для пяти значений частоты найти амплитуды сигнала на выходе в установившемся режиме и сравнить их с АЧХ (результаты п.2).

- Используя метод Эйлера, составить рекуррентные уравнения, описывающие заданную систему. Решить в Mathcad рекуррентные уравнения и построить график выходной реакции системы при заданном входном сигнале.

- По аналогии с п.5 по заданию преподавателя выполнить моделирование по методу отображения.

### Содержание отчета.

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- формулировку метода моделирования;

- текст программы;

- графики сигналов, амплитудно-частотные характеристики и результаты сравнения различных методов моделирования;

- выводы.

### ЛИТЕРАТУРА.

- Дьяконов В. П., Абраменкова И. В. Mathcad 7 в математике, физике и в Internet. -М.: «Нолидж», 1998.

- Борисов Ю. П. Математическое моделирование радиосистем. –М.: «Сов радио», 1976.

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………… 2

### Лабораторная работа № 1.

Математическое моделирование детерминированных процессов……….……  3

### Лабораторная работа № 2.

Математическое моделирование линейных динамических систем………….…8