# 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

## 1.1. Цель курсовой работы

Курсовая работа (КР) по дисциплине «Теория электромагнитного поля» имеет целью закрепление знаний студентов по соответствующим разделам учебной дисциплины. В ходе самостоятельного выполнения КР студенты приобретают практические навыки анализа и расчета переходных процессов в электрических цепях, а также электрических и магнитных полей.

## 1.2. Требования к оформлению КР

Курсовая работа выполняется и оформляется на листах стандартного формата А4, которые должны быть обязательно сшиты.

Электрические схемы, графики, диаграммы выполняются на миллиметровой бумаге с соблюдением требований ЕСКД и использованием чертежных инструментов (не от руки), допускается применение компьютерной графики. В случае использования при расчетах компьютерных средств соответствующие распечатки должны быть выполнены также на стандартных листах и вложены в работу. Рисунки необходимо пронумеровать, а в тексте поместить ссылки на них.

Условия задачи необходимо приводить полностью в том виде, как они сформулированы в задании. Основные положения решений должны быть подробно пояснены; в решение включать необходимый минимум промежуточных расчетов, без которых проверка конечного результата становится затруднительной. Окончательный результат расчета привести с указанием единицы измерения соответствующей величины.

Работа должна быть выполнена собственноручно, датирована и подписана студентом. Выполненная работа представляется на кафедру преподавателю для проверки. Все замечания, отмеченные преподавателем, устраняются студентом в установленные сроки, после чего он защищает свою работу.

Студенты, не выполнившие КР в назначенный срок, к экзамену по «Теории электромагнитного поля» не допускаются.

## 1.3 Указания к выбору варианта

Вариант задания выбирается студентом по двум последним цифрам зачетной книжки из соответствующих таблиц.

## 1.4 Символическое описание электрических схем

В вариантах заданий используется символическая запись, которая отображает конфигурацию электрической цепи в логической форме. Такая форма отображения конфигурации электрической цепи основана на символах алгебры логики. В технике последовательному соединению элементов принято сопоставлять функцию «И» или логическое умножение, знак которого для простоты опускается, а параллельному соединению элементов – функцию «ИЛИ» или логическое сложение, отображаемое знаком «+».

Примечание. В задачах по переходным процессам указывается также в качестве элемента цепи ключ, замыкание или размыкание которого, то есть коммутация, и вызывает переходный процесс. При этом символу “К” соответствует разомкнутое состояние ключа до коммутации, символу  “К” - замкнутое состояние ключа до коммутации.

Рассмотрим пример преобразования логического изображения цепи в ее графическое изображение. Пусть электрическая цепь синусоидального тока задана в виде следующей записи:

a(ER1+(R2+R3K)L1+R3C1)b.

Графическое изображение этой цепи будет иметь вид (рис. 1.1):

а) до коммутации				б) после коммутации

Рис. 1.1

## 1.5. Рекомендуемая литература

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Ч. I,II. - М.: Высшая школа, 1984-2006 (любое издание).

2. Бессонов Л. А. Сборник задач по теоретическим основам электротехники - М.: Высшая школа, 2000.

3. Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей. - М. Энергоатомиздат, 1989.

4. Кривенцев В.И. Авиационная электротехника. -М.: МИИГА, 1986-1992.

5. Сборник задач и упражнения по теоретическим основам электротехники /Под ред. П. А. Ионкина. - М.: Высшая школа, 1982.

# 2 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

## Задание 1. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В соответствии с вариантом, заданным двумя последними цифрами шифра, указанного в зачетной книжке студента, выписать из табл. 1.1 и 1.2 условия задания и выполнить следующее:

1. Начертить схему электрической цепи с обозначением узлов и элементов ветвей.

2. Рассчитать переходный процесс классическим методом, т.е. определить зависимости от времени мгновенных значений всех токов схемы и напряжений на всех ее пассивных элементах.

3. Рассчитать переходный процесс операторным методом, результаты сравнить с классическим.

4. Построить графики зависимостей от времени всех токов и напряжений на реактивных элементах.

5. Рассчитать переходный процесс для токов и напряжений на реактивных элементах численным методом с применением ЭВМ. Результаты представить в виде графиков, сравнить с п. 4.

#### Условия к заданию 1

Таблица 1.1

#### Логическое содержание электрической цепи

| № варианта | Схема электрической цепи |
| --- | --- |
| 01 - 05 | a(ER1K+R2C1+L1R3)b |
| 06 - 10 | a(L1R1+ER3+KC1)b |
| 11 - 15 | a(R3K+ER1+R3C1+L1R2)b |
| 16 - 20 | a(K+L1R1+C1R2+ER3)b |
| 21 - 25 | a(ER1+(R2+R3K)L1+R3C1)b |
| 26 - 30 | a(L1R1+EC1K+R3)b |
| 31 - 35 | a(R1C1+R2L1K+ER3)b |
| 36 - 40 | a(EL1+KR3+R2C1)b |
| 41 - 45 | a(R1+C1L1R2+ER3K)b |
| 46 - 50 | a(C1R1+ER3+L1K)b |
| 51 - 55 | a(EKC1+R1+R2C2)b |
| 56 - 60 | a(ER1L1+(K+R2)L2+R3)b |
| 61 - 65 | a(EC1+KR1+R2C2)b |
| 66 - 70 | a(R1L1K+ER2+R3L2)b |
| 71 - 75 | a(ER1+C1+(C2+K)R2)b |
| 76 - 80 | a(K+R1L1+R2L2+ER3)b |
| 81 - 85 | a(ER1+C1+R2C2K)b |
| 86 - 90 | a(ER3L1+R2L2+R1+K)b |
| 91 - 95 | a(ER1+C2R2+R3K+C1)b |
| 96 - 00 | a(L2R1+ER2+(R3+K)R3L1)b |

Таблица 1.2

Значения параметров цепи

|  | № варианта | R1, | R2, | R3, | L1, | C1, | L2, | C2, | E, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (посл. цифры) | Ом | Ом | Ом | мГн | мкФ | мГн | мкФ | В |
| 01-50 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 5 | 15 | 30 |
|  | 2 | 1 | 2 | 80 | 10 | 100 | 20 | 200 | 60 |
|  | 3 | 100 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 100 | 120 |
|  | 4 | 60 | 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 20 | 28 |
|  | 5 | 2 | 50 | 2 | 25 | 50 | 100 | 20 | 12 |
|  | 6 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 |
|  | 7 | 10 | 2 | 40 | 100 | 10 | 10 | 5 | 12 |
|  | 8 | 10 | 10 | 100 | 10 | 20 | 5 | 40 | 30 |
|  | 9 | 10 | 80 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | 28 |
|  | 0 | 40 | 1 | 20 | 1 | 10 | 4 | 2 | 100 |
| 51-00 | 1 | 10 | 200 | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | 12 |
|  | 2 | 30 | 20 | 80 | 10 | 50 | 20 | 40 | 30 |
|  | 3 | 100 | 200 | 20 | 5 | 200 | 1 | 100 | 120 |
|  | 4 | 60 | 100 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 100 |
|  | 5 | 20 | 50 | 20 | 25 | 50 | 100 | 20 | 60 |
|  | 6 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 5 | 5 |
|  | 7 | 5 | 2 | 2 | 100 | 10 | 50 | 5 | 12 |
|  | 8 | 10 | 1 | 5 | 50 | 20 | 35 | 40 | 9 |
|  | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 25 | 20 | 50 | 28 |
|  | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |

## Задание 2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Данная задача содержит десять типовых примеров по теории электромагнитного поля. Условия каждого примера представлены в табл. 2.1 – 2.10 и имеют десять числовых вариантов. В результате образуются сто вариантов. Нумерация вариантов сквозная. Номер варианта задачи выбирается по номеру, соответствующему двум последним цифрам шифра зачетной книжки студента.

В соответствии с вариантом выписать условия задачи и ответить на поставленные вопросы.

1. Определить частичные емкости С11, С22, С12 на метр длины двухпроводной бортовой проводки. Расположение проводов показано на рис. 2.1. Относительная диэлектрическая проницаемость среды, окружающей провод, ( = 1.

Таблица 2.1

|  | № вар. | l1, см | l2, см | h, см | d1, см | d1, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 10 16 26 10 12 5 7 8 10 12 | 15 15 15 15 10 7 5 5 6 7 | 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 | 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 |

2. Цилиндрический конденсатор заполнен двухслойным диэлектриком. Относительные диэлектрические проницаемости слоев (а и (b. Геометрические размеры конденсатора r1, r2, r3 показаны на рис. 2.2. Определить емкость конденсатора на один метр длины.

Таблица 2.2

|  | № вар. | (a | (b | r1, мм | r2, мм | r3, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.2 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 | 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 | 6 8 10 6 8 10 6 8 10 6 | 9 12 15 18 15 15 12 15 15 12 |

- Построить зависимость потенциала и напряженности в электрическом поле, образованном заряженным облаком над землей (рис.2.3), если задана объемная плотность зарядов облака (, высота облака над землей h, толщина облака b. Землю считать проводящей средой, воздух и облако имеют диэлектрическую проницаемость (=1. Выше облака электрическая напряженность E=0.

Таблица 2.3

|  | № вар. | (, Кл/м3 | b, м | h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.3 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1,5(10-11 2,5(10-11 2(10-11 2,5(10-11 2(10-11 2,5(10-11 2,5(10-11 2(10-11 2(10-11 1,8(10-11 | 150 100 100 200 200 150 150 1100 300 500 | 2000 2500 2700 2600 3000 1500 1700 1200 1300 1000 |

- Определить взаимную индуктивность между бортовой линией 1-1’ и линией 2-2’ (рис. 2.4) на метр длины. Диаметр проводов линии 1-1’ 0,6 см, линии      2-2’  -  0,4 см, остальные параметры заданы в таблице.

Таблица 2.4

|  | № вар. | a, см | b, см | d, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.4 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 | 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 |

- Определить закон распределения электрической напряженности и потенциалов в поле растекания зарядов, созданном металлическим полушаровым заземлителем с радиусом  rш. Ток замыкания на землю - I, удельная проводимость грунта (=10-1 1/Ом(м (рис. 2.5).

Таблица 2.5

|  |  | № вар. | rш, м | I, A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.5 |  | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,05 0,06 0,07 0,08 | 500 600 700 800 900 1000 1200 1300 1400 1500 |

- Построить картину траектории произвольно выбранной одной силовой линии магнитного поля , созданного проводником с током, находящимся вблизи ферромагнитной среды. Среда, окружающая проводник с током, характеризуется магнитной проницаемостью (1=1, относительная магнитная проницаемость ферромагнитной среды - (2 (рис. 2.6)

Таблица 2.6

|  | № вар. | I, A | h, см | (2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.6 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 | 1(103 2(103 3(103 4(103 5(103 1(103 2(103 4(103 6(103 6(103 |

7. Исследовать электрическое поле и определить емкость и энергию плоского конденсатора с двухслойным диэлектриком (рис. 2.7). Площадь каждой обкладки - S Приложенное к конденсатору напряжение - U=30 В. Принять (=0 при x=d1+d2, то есть на левой пластине, x=0 для левой пластины. Начертить кривые зависимости E(x) и D(x). Относительные диэлектрические проницаемости слоев диэлектрика (1 и (2. Краевым эффектом пренебречь.

Таблица 2.7

|  | № вар. | S, см2 | d1, мм | d2, мм | (1 | (2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.7 | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | 10 15 2,5 3 4 2 2 3 3 5 | 5 10 2 1 3 1 0,5 2 2 1 | 10 5 1 0,5 1 0,5 3 2 3 6 | 2 5 4 5 2 5 2 2 3 6 | 1 2 5 2 7 3 1 4 1 2 |

8. Исследовать поле двухслойного сферического конденсатора, у которого радиусы внешнего и внутреннего электродов равны соответственно d2 и d1. Внешний радиус первого слоя - d. Относительная диэлектрическая проницаемость первого слоя - (1, второго - (2. Приложенное к конденсатору напряжение равно U. Начертить зависимости ( ( r ), E( r ) и D( r ). Определить емкость конденсатора и его электрическую энергию (рис. 2.8).

#### Таблица 2.8

|  | № вар. | d1, мм | d2, мм | d, мм | (1 | (2 | U, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.8 | 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | 1 2 3 5 2 4 2 3 1 4 | 5 7 7 8 6 8 6 9 5 10 | 3 3 4 6 4 6 5 6 2 6 | 2 5 2 7 5 2 2 2 5 1 | 4 2 1 4 2 3 6 4 2 3 | 120 120 120 200 200 200 200 120 120 120 |

9. Определить удельные (на один погонный метр) внутренние индуктивное и активное сопротивления авиационного провода диаметром d0 (рис.2.9). Построить эпюры распределения плотности тока, напряженностей электрического и магнитного полей и вектора Пойнтинга в функции расстояния от центра провода при протекании по проводу переменного тока с действующим значением I и угловой частотой (. Относительная магнитная проницаемость материала провода (=1.

Таблица 2.9

|  | № вар. | I, A | d0, мм | (, Ом-1м-1 | (, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.9 | 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 | 120 130 140 150 110 120 130 140 150 160 | 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 | 5,7(107 5,7(107 5,7(107 5,7(107 5,7(107 3,2(107 3,2(107 3,2(107 3,2(107 3,2(107 | 5040 5040 5040 5040 5040 2520 2520 2520 2520 2520 |

10. Объемная плотность зарядов ( равномерно распределена между двумя концентрическими шаровыми поверхностями. Радиус внешней сферы - a, внутренней – b. Относительная диэлектрическая проницаемость среды между шаровыми поверхностями - (1, окружающей среды - (2=1 (рис. 2.10). Построить зависимости D( r ), E( r ), ( ( r ) для областей I, II и III, приняв (=0 в бесконечно удаленной точке.

Таблица 2.10

|  | № вар. | (, Кл/м3 | a, см | b, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2.10 | 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 100 100 100 80 80 60 110 70 80 100 | 80 30 50 40 50 30 55 40 30 60 |

# 3. ПРИМЕРЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Рассмотрим пример выполнения задачи 1 для схемы, изображенной на рис. 3.1

Рис. 3.1

при следующих значениях параметров цепи:

R1 = 10 Ом,  R2 = 200 Ом,  L = 10 мГн,  C = 20 мкФ,   E = 30 В.

Направления токов и напряжений выберем так, как это сделано на рисунке 3.1.

П.1. Соблюдая требования ЕСКД, чертим сопротивления в виде прямоугольников размером 10х4 мм, источник ЭДС – окружность диаметром 10 мм, индуктивность –  3 или 4 витка радиусом от 1,5 до 4 мм, емкость – параллельные отрезки длиной 8 мм на расстоянии 1,5 мм друг от друга, ключ – прямоугольный треугольник с углом 30( и бóльшим катетом 6 мм, в котором чертится только гипотенуза; все линии одинаковой толщины.

П.2. Рассчитаем переходный процесс классическим методом. Это предполагает представление искомых токов в виде суммы принужденной и свободной составляющих.

1). Найдем принужденные составляющие искомых токов и напряжений. Это означает расчет установившегося режима в послекоммутационной схеме. В ней действует постоянная ЭДС, значит токи и напряжения будут постоянными, а следовательно емкость представляет собой разрыв цепи (ток равен нулю), а индуктивность – короткое замыкание (напряжение равно нулю). Расчетная схема – на рис. 3.2

Рис. 3.2

В этой схеме   i3пр = 0, i1пр = i2пр = E/(R1 + R2) = 30/(10+200) = 0,143 А,

uCпр = R1 i1пр = 10·0,143 = 1,43 В,	uLпр = 0 В.

2). Определим общий вид свободных составляющих. Для этого составим характеристическое уравнение схемы, пользуясь методом входного сопротивления. Разорвем цепь в произвольном месте и запишем выражение входного сопротивления Z(p), считая индуктивность сопротивлением pL, а емкость – 1/pC (рис. 3.3)

##### Рис. 3.3

После алгебраических преобразований получаем характеристическое уравнение:

LCR2p2 + (L + CR1R2)p + R1 + R2 = 0.

Подставляем значения и находим корни:

4·10-5p2 + 0,05p + 210 = 0,

p1 = -625 + j2204 с-1,	p2 = -625 - j2204 с-1.

Получили комплексно-сопряженные корни. Следовательно, переходный процесс колебательный с затуханием  ( = 625 с-1 и  угловой частотой  ( = 2204 с-1. Общий вид свободных составляющих в таком случае определяется формулой:

iсв(t) = A(e-((t(sin ((t+(),		где A и ( - постоянные интегрирования, определяемые по начальным условиям. Чтобы их найти, нужно знать iсв(0) и i’св(0) для каждого тока.

3). Анализ начальных условий.

Независимые начальные условия. Это те величины, которые подчиняются законам коммутации, то есть начальные значения тока через индуктивность и напряжения на емкости. В нашей схеме (рис. 3.1) это i1(0) и uC(0). В соответствии с законами коммутации обе эти величины не изменяются мгновенно, а значит в первый момент после коммутации (именно при t=0) остаются такими же, какими были в предшествующий коммутации момент. До коммутации (при разомкнутом ключе) напряжение на конденсаторе равно нулю, а ток через индуктивность    i1 = E/(R1+R2) = 0,143.

Таким образом,	i1(0)=0.143 А,	uC(0)=0 В.

Зависимые начальные условия. Это все остальные необходимые для определения постоянных интегрирования величины в момент t=0, не попавшие в число независимых. Они определяются из уравнений Кирхгофа для схемы в момент t=0 после коммутации. При этом, так как i1(0) и uC(0) уже известны, то целесообразно рассмотреть схему (рис. 3.4):

Рис. 3.4

Система уравнений для этой схемы:

i2(0) - i3(0) - i1(0) = 0,

R2i2(0) = E,

-R1 i1(0) - uL(0) = 0.

Отсюда:

i2(0) = E/R2 = 30/200 = 0,15 A,

i3(0) = i2(0) - i1(0) = 0,15 – 0,143 = 0,007 A,

uL(0) = -R1 i1(0) = -10·0,143 = -1,43 В.

Теперь перейдем к определению начальных значений производных искомых величин. Из соотношений между током и напряжением на емкости и индуктивности находим i1′(0) и uC′(0):

i1′(0) = uL(0)/L = -1,43/0,01 = -143 A/c,

uC′(0) = i3(0)/C = 0,007/(20·10-6) = 350 В/с.

Остальные производные найдем из уравнений Кирхгофа:

i2′(0) - i3′(0) - i1′(0) = 0,

R2i2′(0) + uC′(0) = 0, (т.к. ЭДС постоянная и ее производная равна 0),

-R1 i1′(0) - uL′(0) + uC′(0) = 0.

Отсюда:

i2′(0) = - uC′(0)/ R2 = -350/200 = -1,75 A/c,

i3′(0) = i2′(0) - i1′(0) = -1,75 + 143 = 141 A/c,

uL′(0) = uC′(0) - R1 i1′(0) = 350 – 10·(-143) = 1780 В/с.

Начальные значения свободных составляющих легко найти по формулу

iсв(0) = i(0) - iпр,

а начальные значения их производных iсв′(0) = i′(0), т.к. i′пр = 0.

Результаты анализа начальных условий и принужденные составляющих сведем в таблицу:

| i1пр = 0,143 А | i1(0) = 0,143 А | i1′(0) =-143 А/с | i1св(0) = 0 А | i1св′(0) =-143 А/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i2пр = 0,143 А | i2(0) = 0,15 А | i2′(0) =-1,75 А/с | i2св(0) = 0,007 А | i2св′(0) =-1,75 А/с |
| i3пр = 0 А | i3(0) = 0,007 А | i3′(0) = 141 А/с | i3св(0) = 0,007 А | i3св′(0) = 141 А/с |
| uCпр = 1,43 В | uC(0) =0 В | uC′(0) = 350 В/с | uCсв(0) =-1,43 В | uCсв′(0) = 350 В/с |
| uLпр = 0 В | uL(0) =-1,43 В | uL′(0) = 1780 В/с | uLсв(0) =-1,43 В | uLсв′(0) = 1780 В/с |

4). Вычисление постоянных интегрирования.

iсв(t) = A(e-((t(sin((t+(),		iсв′(t) = -δ(A(e-((t(sin((t+() + ((A(e-((t(cos((t+(),

iсв(0) = A(sin((),			iсв′(0) = -δ(A(sin(() + ((A(cos((),

Решая совместно два последних уравнения, найдем

,		.

Если iсв(0) = 0,  то    ( = 0    и    A = iсв′(0)/ (.

Для тока i1:  (1 = 0,  A1 = -143/2204 = -0,0649 A.

Для тока i2:  (2 =  = 80,3(.

A2 = 0,007/sin(80.3() = 0,0071 A.

Аналогично для всех остальных величин.

Для тока i3:  (3 = 6,06(,		A3 = 0,0663 A.

Для напряжения uC: = (4 = 8,2(,		A4 = -1,45 В.

Для напряжения uL: = (5 = -74,3(,		A5 = -1,49 В.

5). Запишем итоговые результаты.

i1(t) = 0,143 – 0,0649(e-625(t(sin(2204 t) A,

i2(t) = 0,143 + 0,0071(e-625(t sin(2204 t+80,3() A,

i3(t) = 0,0663(e-625(t sin(2204 t + 6,06() A,

uC(t) = 1,43 -1.45 e-625(t sin(2204 t + 80,2() В,

uL(t) =-1,49 e-625(t sin(2204 t – 74,3() В.

П.3. Рассчитаем переходный процесс операторным методом.

Независимые начальные условия схемы определять заново не будем, возьмем из расчета классическим методом:

i1(0)=0,143 А,	uC(0)=0 В.

1) Находим операторное изображение источника. Для постоянной ЭДС это E(p) = E/p.

2). Составляем и чертим операторную схему с учетом внутренних ЭДС индуктивности (LiL(0)) и емкости (uC(0)/p). Так как uC(0)=0, то соответствующая внутренняя ЭДС равна нулю и на схеме рис.3.5 она не изображена.

Рис. 3.5

3). Определяем операторные токи. Выберем для этого метод двух узлов. Тогда

,

=

= ,

=

=,

=

= ,

Все операторные токи приведены к виду рациональных дробей, то есть I(p)=N(p)/M(p), где N(p) и M(p) – многочлены.

Замечание. Выражения в квадратных скобках знаменателей должны в точности соответствовать характеристическому уравнению из классического метода.

4). Перейдем к оригиналам токов по формуле разложения.

, где  m – степень многочлена M(p),

pk – его корни: M(pk)=0.

Для первого тока.

N(p) = p2LCR2i1(0) + pLi1(0) + E = 5,72·10-6p2 + 1,43·10-3p + 30,

M(p) = p3LCR2 + p2(CR1R2 + L) + p(R1+R2) = 4·10-5p3 + 0,05p2 + 210p,

M′(p) = 12·10-5p2 + 0,1p + 210.

Корни многочлена M(p) (см. решение характеристического уравнения в классическом методе): p0=0, p1=-625+j2204, p2=-625-j2204.

N(p0) =N(0) = 30,		M′(p0) = M′(0) = 210,

N(p0)/ M′(p0) = 30/210 = 0,143

N(p1)=N(-625+j2204) = 3,56 – j12,6 = 13,1e-j74.2(,

M′(p1)= M′(-625+j2204) = -389 – j110 = 404e-j164.2(,

N(p1)/ M′(p1) = 13,1e-j74.3(/404e-j164.2( = 0,0324ej90(

Для комплексно-сопряженного корня p2 считать не нужно, так как результат заведомо будет комплексно-сопряженным: N(p2)/ M′(p2) = 0,0324e-j90(.

Подставляем в формулу разложения:

i1(t) = 0,143 + 0,0324(ej90(e(-625+j2204)t + 0.0324(e-j90(e(-625-j2204)t =

= 0,143 + 0,0648(e-625(t(cos(2204(t+90() = 0,143 – 0,0648(e-625(t(sin(2204(t) A.

Для второго тока.

N(p) = p2LCE + p(CR1E+Li1(0)) + E = 6·10-6p2 + 7,43·10-3p + 30,

M(p) = p3LCR2 + p2(CR1R2 + L) + p(R1+R2) = 4·10-5p3 + 0,05p2 + 210p,

M′(p) = 12·10-5p2 + 0,1p + 210.

p0=0, 		p1=-625+j2204, 	p2=-625-j2204.

N(p0) =N(0) = 30,		M′(p0) = M′(0) = 210,

N(p0)/ M′(p0) = 30/210 = 0,143

N(p1)=N(-625+j2204) = -1,45 – j0,154 = 1,45e-j173.9(,

M′(p1)= M′(-625+j2204) = -389 – j110 = 404e-j164.2(,

N(p1)/ M′(p1) = 1,45e-j173.9(/404e-j164.2( = 0,00359e-j9.7(

Подставляем в формулу разложения:

i2(t) = 0.143 + 0,00359(e-j9.7(e(-625+j2204)t + 0.00359(ej9.7(e(-625-j2204)t =

= 0,143 + 0,00718(e-625(t(cos(2204(t-9,7() = 0,143 + 0,00718(e-625(t(sin(2204(t+80,3() A.

Для третьего тока.

N(p) = pLC(E-i1(0)R2) + CR1E = 2,86·10-7p + 6·10-3,

M(p) = p2LCR2 + p(CR1R2 + L) + (R1+R2) = 4·10-5p2 + 0,05p + 210,

M′(p) = 8·10-5p + 0,05.

p1=-625+j2204, 	p2=-625-j2204.

N(p1)=N(-625+j2204) = 5,82·10-3 + j6,3·10-4 = 5,86·10-3ej6.2(,

M′(p1)= M′(-625+j2204) =  j0,176 = 0,176ej90(,

N(p1)/ M′(p1) = 5,86·10-3ej6.2(/0,176ej90( = 0,00333e-j83.8(

Подставляем в формулу разложения:

i3(t) = 0,00333(e-j83.8(e(-625+j2204)t + 0,00333(ej83.8(e(-625-j2204)t =

= 0,00666(e-625(t(cos(2204(t-83,8() = 0,00666(e-625(t(sin(2204(t+6,2() A.

Сравнение полученных операторным методом результатов с классическим методом показывает достаточно хорошее соответствие при принятой точности вычислений.

П.4. Построение графиков. По полученным выражениям для токов и напряжений в переходном процессе строим графики. При этом необходимо сориентироваться с масштабом по осям абсцисс (время) и ординат (ток или напряжение). Длительность нашего колебательного процесса можно оценить по величине затухания   ( = 625.   Постоянная времени   ( = 1/( = 1/625 = 0,0016 с или 1,6 мс. Длительность процесса составляет   Tпроц = (3..5)(.  Примем:  Tпроц = 8 мс.

Ориентиром для масштаба по оси ординат служат значения принужденных составляющих и постоянных интегрирования A1,…,A5. Таким образом, строим графики для значений 0 ( t ( 8 mc. Результаты представлены на рис. 3.6 и 3.7.

Замечание. В том случае, если у вас получились действительные корни характеристического уравнения p1 и p2 и, следовательно, апериодический процесс, свободные составляющие изменяются по закону iсв(t)= A1(ep1(t + A2(ep2(t. Тогда длительность процесса следует оценивать по бóльшей из двух постоянных времени  (1 =1/|p1|  и  (2 =1/|p2|. Пусть (1>(2,  тогда Tпроц = (3..5)(1.

Рис. 3.6

###### Рис. 3.7

П.5. Для применения одного из численных методов необходимо представить нашу задачу в так называемой форме Коши:

,

где  y – вектор независимых переменных, в случае нашей задачи это ток на индуктивности i1 и напряжение на емкости uC, t – аргумент, то есть время,  f(t,y) – функция для вычисления производных независимых переменных в точке (t,y);  y0 – вектор значений независимых переменных при t=0.

Так как  и , то выразим uL и i3 через i1 и uC, затем полученные выражения разделим соответственно на L и C, и цель будет достигнута. Это можно сделать, используя уравнения по законам Кирхгофа. Однако весьма эффективно будет применить здесь метод наложения, считая, что в цепи наряду с источником ЭДС E есть источник тока i1 и источник ЭДС uC .

| E=0, uC=0 | E=0, i1=0 | i1=0, uC=0 |
| --- | --- | --- |

Окончательно получаем:

Делим на L первое и на C второе уравнение:

Или в матричной форме:

.

При начальных условиях:

.

Ниже приведен пример решения на MathCad с использованием функции rkfixed(y0,t0,t1,N,D), реализующей численный метод Рунге-Кутта 4-го порядка.

Параметры обращения к данной функции: y0 –вектор начальных значений; t0 и t1 начальное и конечное время; N – количество точек, на которые разбивается интервал [t0,t1]; D(t,y) – функция для вычисления производных.

Результатом функции rkfixed является массив, содержащий в первом столбце N значения переменной t, в последующих столбцах – соответствующие значения искомых функций решения. Чтобы выделить какой-либо столбец массива в MathCad необходимо использовать символ S{n}, где S – имя массива,         n – номер столбца. Для этого на клавиатуре после имени массива надо нажать ‘ctrl 6’, затем ввести номер столбца (нумерация столбцов – от нуля).

СОДЕРЖАНИЕ

|  | . |
| --- | --- |

1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	3

1.1 Цель курсовой работы	3

1.2 Требования к оформлению КР	3

1.3 Указания к выбору варианта	3

1.4 Символическое описание электрических схем	3

1.5 Рекомендуемая литература	4

2 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	5

Задание 1 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ	5

Задание 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ	8

3 ПРИМЕРЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ	13