- Цель работы

1.1. Закрепление знаний теоретического материала по темам: «Техническое обслуживание силовых установок», «Подготовка ЛА к вылету».

1.2. Приобретение практических навыков по оценке правильности функционирования системы запуска турбореактивного двигателя.

- Подготовка к работе

  - В процессе подготовки к работе студент должен:

- ознакомиться с методическими указаниями к выполнению лабораторной  работы;

- изучить: а) работу системы запуска НК-86; б) порядок подготовки к запуску двигателя НК-86 на самолете Ил-86 [1]; в) технику безопасности при запуске двигателя НК-86 на самолете Ил-86 [2].

  - До начала проведения работы инженерно-технический персонал УАТЦ должен:

- подготовить самолет Ил-86 и место стоянки самолета для запуска двигателей;

- подготовить учебный класс.

2.3. Учебная лаборатория кафедры ТЭЛА и АД должна подготовить бланки: «Измеренные значения параметров и сигналов на запуске», «Отчет по лабораторной работе» (титульный лист).

- Вопросы для допуска к работе

  - Основные этапы запуска двигателя НК-86.

  - Работа системы отбора воздуха при запуске двигателя.

  - Приборы контроля работы двигателя, используемые при оценке правильности функционирования системы запуска.

  - Диагностические сообщения системы запуска.

  - Технология подготовки двигателя к запуску.

  - Технология запуска двигателя.

  - Назвать события процесса запуска, требующие немедленного прекращения запуска стоп-краном.

  - Каким должно быть давление сжатого воздуха, подаваемого в систему запуска?

  - Порядок выполнения лабораторной работы.

  - Правила техники безопасности при запуске двигателя НК-86 на самолете Ил-86.

  - Для чего необходима оценка значения температуры наружного воздуха tн.в.?

- Порядок выполнения работы

4.1. Проверка подготовленности студентов и допуск к выполнению ра-боты.

4.2. Подготовительные работы:

- определение температуры наружного воздуха tн.в.;

- заполнение бланка «Измеренные значения параметров и сигналов на запуске» (раздел «Технические требования») (табл. 1);

- получение предварительного инструктажа по технике безопасности и правилам поведения на территории УАТЦ;

- получение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (на самолете) (проводит инженерно-технический персонал УАТЦ с оформлением журнала по технике безопасности);

- ознакомление с расположением органов управления и приборами контроля запуска двигателя (рис. 1) в пилотской кабине (под контролем инженерно-технического состава УАТЦ).

4.3. Контроль за процессом запуска двигателя и регистрация значений параметров и сигналов на запуске( в соответствии с табл.1.

4.4. Анализ и оценка правильности функционирования системы запуска двигателя и определение управляющих воздействий.

4.5. Оформление отчета и получение зачета по лабораторной работе.

- Оформление отчета

Отчет о лабораторной работе должен содержать:

- описание порядка выполнения работы;

- заполненный бланк «Измеренные значения параметров и сигналов при запуске»;

- выводы о правильности функционирования системы запуска;

- предложения по управляющим воздействиям (в случае неправильного функционирования системы запуска).

- Описание лабораторной установки

Лабораторная работа проводится на самолете Ил-86 в условиях учебной авиационно-технической базы (УАТЦ).

Для измерения параметров и сигналов системы запуска двигателя используются штатные приборы самолета.

- Методические указания к выполнению лабораторной работы

7.1. Запуск двигателей и оценка правильности функционирования системы запуска двигателя производится в процессе подготовки самолета к вылету в соответствии с руководством по летной эксплуатации (РЛЭ) [1]. Система запуска двигателя НК-86 (рис. 2).

Таблица 1

Измеренные значения параметров и сигналов на запуске

| № п/п | События | Время с нач. зап. (с) | Частота вращ. ротора (%) | Темп. вых. газ. 0С | Давл. топл. перед форс. | Расход топл. | Давл. масла | Темп. масла | Сигналы системы автоматического контроля и ЭСУД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tн.з. | Nнд | Nвр | t*6 | Pт | Gт | Pм | Tм |  |
| 1. | Подача и воспламенение пускового топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подача рабочего топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отключ. зажиг и закрытие клапана пускового топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отключение воздушного статера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Режим малого газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Температура наружного воздуха: …..

Примечание: технические требования к значению параметров записываются под чертой в элементах

рабочего поля таблицы.

Рис. 1

Рис. 2

Запуск двигателя НК-86 на самолете Ил-86 производится с помощью воздушного стартера. После нажатия кнопки «Запуск» открываются заслонки воздушного  стартера (рис. 3) и начинается раскрутка ротора ВД. Одновременно закрывается клапан останова, перекрывая подачу зажигания, и подается напряжение к свечам воспламенителей. При достижении Nвд = 10,4% (1390 об/мин.) или через 30 с после начала запуска открывается клапан останова, рабочее топливо подается в камеру сгорания и воспламеняется. На этом этапе запуска расход топлива постоянный и соответствует заданному на площадке розжига. Дальнейшее повышение расхода топлива обеспечивает автомат запуска, и по достижении Nвд = 26% (2000об/мин.) или через 40с с начала запуска зажигание отключается, и клапан пускового топлива закрывается. При достижении  Nвд = 34% (2620 об/мин.) или через 60 с закрываются заслонки воздушного стартера и он отключается. Режим работы двигателя продолжает повышаться и он самостоятельно выходит на обороты М.Г. за время  t ≤ 80 с. На режиме М.Г. частота вращения ротора с помощью АДТ поддерживается постоянной и равна 4300 об/мин. Если при запуске температура газов за турбиной t*6 превысит заданное значение tзап на 270, двигатель отключится автоматически по команде злектронной системы управления двигателем (ЭСУД).

Циклограмма запуска двигателя представлена на рис. 4.

В процессе запуска двигателя контролируются следующие события:

- момент воспламенения топлива (по указателю ТВГ);

- соответствие момента подачи рабочего топлива в двигатель заданной программе (контролируется по Nвд и по времени);

- превышение максимально-допустимой температуры газов за турбиной t*6;

- срабатывание сигнализации «Останов по перегреву»;

- отсутствие возрастания частоты вращения роторов с одновременным отсутствием роста температуры газов за турбиной;

- отсутствие возрастания частоты вращения роторов с ростом температуры газов;

- превышение максимально-допустимой продолжительности запуска;

- выход за допуск Nвд на режиме М.Г.

В результате контроля  и анализа перечисленных событий могут быть сформированы диагностические сообщения системы запуска и определены управляющие воздействия по устранению причин неисправностей (табл. 2).

  - Запуск двигателя на земле от установки воздушного

запуска (УВЗ)

Подготовка двигателя к запуску.

Проверить исходное положение:

- РУД						В положение «МАЛЫЙ ГАЗ»

- РУР						В положение прямой тяги

- Выключатели кранов-кольце-		В положении «ЗАКР.»

вания топливной системы

Рис. 3

Табл. 2

- Генераторы двигателей и ВСУ		Выключены

- Краны кольценвания СКВ			Закрыты

- Выключатели кранов ТХУ			В положении №ОКЛ»

- Переключатели ПОС двигателей	В положении «АВТОМАТ»

- Переключатели отбора воз-		В положении «ОТКЛ»

духа от двигателей

- Выключатели ЭСУД				Выключены

- Выключатель расходомера		В положении «ВКЛЮЧЕН».

Подать команду на включение УВЗ и подачу воздуха в системы запуска. Убедиться, что давление воздуха в магистрали запуска по указателю «ДАВЛ ВОЗД НА ЗАПУСК» находится в пределах (3,2-5) кгс/см2.

Установить переключатель стоп-крана в положение «РАБОТА».

Установить переключатель ряда работы в положение «ЗАПУСК БЕЗ ПОДОГРЕВА», если температура воздуха выше 00С.

Установить переключатель подогрева топлива в положение «ОТКЛ».

Включить подкачивающие насосы и открыть пожарные краны.

Запуск двигателя

Открыть крышку щитка запуска двигателей на земле.

Получить от наземного персонала разрешение на запуск.

Нажать кнопку «ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ» и отпустить ее, когда загорится сигнальная лампа «БАЗ РАБОТАЕТ». Одновременно с нажатием кнопки включите секундомер и начинайте отсчет времени запуска двигателей.

Следите за ходом запуска двигателя и регистрируйте параметры и сигналы на запуске в соответствии с табл. 1:

- температура газов за турбиной t*6 не должна превышать 6000С;

- если происходить быстрый рост температуры газов за турбиной t*6 и она достигает 5000С, а частота вращения ротора Nвд  не растет, включить двигатель переводом переключателя управления стоп-краном в положение «ОСТАНОВ», продолжая прокрутку двигателя от стартера до выработки цикла автоматики запуска (для продувки и охлаждения двигателя);

- если при Nвд = 44% не произойдет автоматического отключения воздушного стартера, отключите его нажатием кнопки «ОТКЛЮЧЕНИЕ ПУСКОВЫХ АГРЕГАТОВ»;

- немедленно прекратить запуск переводом переключателя управления стоп-краном в положение «ОСТАНОВ» в следующих случаях: преждевременная подача воздуха на воздушный стартер (до достижения 40 с, появление давления топлива перед  форсунками Рт на частоте вращения Nвд < 16%, «зависание» (прекращение увеличения) частоты вращения Nвд, загорание табло «СТРУЖКА В МАСЛЕ», «РЕВЕРС ВКЛЮЧЕН», «ПОЖАР»,  а также обнаружение других ненормальностей в работе двигателя;

- если загорится лампа «ОПАСНЫЕ ОБОРОТЫ СТАРТЕРА», нажмите кнопку «ОТКЛЮЧЕНИЕ ПУСКОВЫХ АГРЕГАТОВ» и переведите переключатель управления стоп-краном в положение «ОСТАНОВ»;

- если после выхода двигателя на режим малого газа давление масла Рм не достигнет в течение 2 мин. значения 2,5 кгс/см2, остановите двигатель, переводя переключатель управления стоп-краном в положение «ОСТАНОВ».

После запуска двигателя подать команду на выключение УВЗ и отсоедините ее от самолета.

8.  Литература

- Руководство по летной эксплуатации самолета Ил-86 (РЛЭ-86). Книга вторая.- М.: МАП, 1980.

- Руководство  по технической эксплуатации самолета Ил-86 (РТЭ-86). Книга 71.- М.: МАП, 1981.

- Методика МТ-0236-84. Двигатель НК-86. Анализ информации и принятие решений, по результатам обработки информации АСД «Анализ-86» по методике М-01.1791 (2-я ред.).- М.: МАП, 1984.

СОДЕРЖАНИЕ

  - Цель работы ……………………………………………………………….......3

  - Подготовка к работе  ………………………………………………………....3

  - Вопросы для допуска к работе   ……………………………………………..3

  - Порядок выполнения работы   ……………………………………………....3

  - Оформление отчета   …………………………………………………............4

  - Описание лабораторной установки   …………………………………..........4

  - Методические указания к выполнению лабораторной работы …………...4

  - Литература   ……………………………………………………………............

Таблица 2

Диагностические сообщения системы запуска

| № п/п | Текст сообщения | Условия формирования сообщения | Управляющее воздействие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Время запуска больше нормы | tн.з. 80 с | Продуть сжатым воздухом (0,5-1 кг/см2) воздушную магистраль воздушного редуктора автомата запуска через жиклер А-56 |
| 2. | Нет воспламенения топлива | tн.з. > 40; Gт > 260 кг/ч; t*6 < 1100С | Определить причину неисправности с использованием алгоритма (рис. 4.1) [3] |
| 3. | При запуске прекращена подача топлива | Gт > 260 кг/ч | Определить причину неисправности с использованием алгоритма (рис. 4.1) [3] |
| 4. | Нет подачи топлива | Gт = 0 | Определить причину неисправности с использованием РТЭ (гл. 80.00.00. рис. 106) |
| 5. | Топливо при запуске подано по времени | Nвд < 1330 об/мин; tн.з.= 30 с | Проанализировать tн.в. и Рн. Если tн.в. < 200С и Рн > 720 мм рт ст., то произвести замену воздушного стартера |
| 6. | Преждевременная подача топлива при запуске | tн.з. < 30 с; Nвд < 1330 об/мин | Определить причину неисправности с использованием РТЭ (гл.80.00.00, рис. 105) |
| 7. | Температура газов за турбиной выше нормы | t*6 > 6000С в течение τ = <значение> | Отказ (разрегулировка) РСТ ЭСУД. Заменить (отрегулировать) РСТ |
| 8. | Горячее зависание двигателя | Темп роста ΔNвд < 50 об/мин//с; Δt*6 < 300С с/с | Двигатель выключить. Определить причину неисправности согласно РТЭ (гл. 80.00.00, рис. 107) |
| 9. | Холодное зависание двигателя | Темп роста ΔNвд < 50 об/мин//с; Δt*6 < 300С с/с | Двигатель выключить. Определить причину неисправности согласно РТЭ (гл. 80.00.00, рис. 108) |
| 10 | Частота вращения ротора ВД на М.Г. больше (меньше) нормы | Nвд > 4300 об/мин (Nвд < 4300 об/мин) | Провернуть РВ А-1 АДТ на К щелчков против (по) часовой стрелке |

# Footnotes

( Запуск двигателей производит инженерно-технический персонал УАТЦ