- КОНТРОЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1

Всем вариантам:

  - Дать определение следующих терминов: диффузия, дрейф, генерация носителей заряда, рекомбинация, собственные полупроводники, примесные полупроводники, акцептор, донор, энергия ионизации акцептора, энергия ионизации донора, p-n-переход, переход Шотки.

  - Нарисовать структуру и описать принцип действия заданных диодов.

  - Дать определение основных параметров, специфичных для заданных диодов.

  - Описать область применения заданных диодов.

Для заданных ниже диодов выполнить дополнительно следующее:

выпрямительный диод – привести вольтамперную характеристику любого германиевого диода, по ней рассчитать дифференциальное сопротивление диода в открытом и закрытом состояниях;

стабилитрон – привести вольтамперную характеристику (для любого диода), по ней определить напряжение стабилизации, минимальный и максимальный токи стабилизации и произвести расчет дифференциального сопротивления для середины рабочего участка;

стабистор – привести вольтамперную характеристику (любого диода), по ней определить напряжение стабилизации, минимальный и максимальный токи стабилизации; нарисовать схему последовательного соединения со стабилитроном и пояснить принцип термокомпенсации;

импульсный диод – указать на эпюрах время восстановления обратного сопротивления и время установления прямого сопротивления, объяснить, почему именно переходные процессы являются определяющими при выборе соответствующего диода;

лавинно- пролетный диод (ЛПД) – указать на вольтамперной характеристике (с пояснением) положение точки покоя, показать с помощью эпюр U и I, что ЛПД способен к генерации СВЧ - колебаний.

Таблица 1

| Вариант | Тип диода |
| --- | --- |
| 1 | Выпрямительный, переключательный |
| 2 | Стабилитрон, детекторный |
| 3 | Стабистор, импульсный |
| 4 | Импульсный, диод Шотки |
| 5 | Выпрямительный, смесительный |
| 6 | Смесительный, стабистор |
| 7 | Детекторный, стабилитрон |
| 8 | Переключательный, ЛПД |
| 9 | ЛПД, туннельный |
| 10 | Туннельный, выпрямительный |

П. КОНТРОЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2

Решить задачи по теме "Биполярные транзисторы".

1. В соответствии с табл. 2 произвести расчет соответствующих параметров усилителя (рис.1).

Рис. 1

Таблица 2

| Вариант |  | , кОм | , кОм | , кОм | , Ом | , В | Рассчитать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 51 | 51 | 1.0 | 100 | 10 |  |
| 2 | 49 | 39 | 39 | 0.91 | 91 | 15 |  |
| 3 | 60 | 100 | 51 | 1.2 | 100 | 10 |  |
| 4 | 70 | 110 | 62 | 0.62 | 150 | 12 |  |
| 5 | 75 | 91 | 30 | 0.75 | 200 | 15 |  |
| 6 | 80 | 100 | 100 | 1.1 | 210 | 10 | , |
| 7 | 40 | 82 | 43 | 1.0 | 300 | 15 |  |
| 8 | 45 | 47 | 47 | 1.3 | 330 | 12 | , |
| 9 | 65 | 100 | 47 | 1.5 | 91 | 10 |  |
| 10 | 70 | 82 | 51 | 0.72 | 150 | 15 | , |

Методические указания

Преобразуем схему, представленную на рис. 1, в вид (рис. 2):

;

;

;

;

; ;

Рис. 2

2. В соответствии с табл.3 для схемы, изображенной на рис.3, выполнить следующее:

а). Построить нагрузочную прямую постоянного тока и указать на ней точку покоя А.

б). Определить ток коллектора  и напряжение коллектор-эмиттер.

в). Определить значение , обеспечивающее заданную в табл. 3 степень насыщения S.

г). Указать положение новой точки покоя  на входных  и выходных характеристиках.

Рис. 3

Таблица  3

| Вариант | Rб, кОм | Rк, Ом | Eк, В | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1000 | 10 | 1 |
| 2 | 20 | 200 | 10 | 1.1 |
| 3 | 300 | 910 | 12 | 1.2 |
| 4 | 3 | 30 | 30 | 1.05 |
| 5 | 8 | 120 | 25 | 1 |
| 6 | 0.051 | 720 | 20 | 1.1 |
| 7 | 51 | 510 | 40 | 1.05 |
| 8 | 0.82 | 1.3 | 16 | 1.1 |
| 9 | 0.39 | 18 | 100 | 1 |
| 10 | 0.25 | 10 | 100 | 1.2 |

Примечание: 1) входные и выходные характеристики транзистора и предельно   допустимые параметры указаны в приложении 1;

2) при изображении схемы (рис. 3) необходимо обратить                                     внимание на тип БТ (n-p-n или p-n-p).

Методические указания

Рис. 4

Нагрузочная прямая постоянного тока строится по двум точкам:     Uкэ= Eк, Iк=0;    Uкэ=0 , Iккз= Eк / Rк.

Координаты точки покоя А находятся по току базы:

I бА = Eк / Rб.

Ток базы насыщения Iбн определяется как параметр кривой, исходящей из точки МN.

Сопротивление  находится по формуле:

.

3. Построить нагрузочную прямую переменного тока (рис.5, табл.4).

Таблица 4

| Вариант (приложение1) | , мА | , Ом | , Ом | ,Ом | , В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 1000 | 100 | 1000 | 10 |
| 2 | 0.5 | 200 | 30 | 200 | 10 |
| 3 | 0.04 | 910 | 51 | 910 | 12 |
| 4 | 10 | 30 | 5 | 30 | 30 |
| 5 | 3 | 120 | 10 | 120 | 25 |
| 6 | 400 | 720 | 51 | 720 | 20 |
| 7 | 0.8 | 510 | 20 | 510 | 40 |
| 8 | 20 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 16 |
| 9 | 100 | 18 | 0.5 | 18 | 100 |
| 10 | 0.4 | 10 | 1.0 | 10 | 100 |

### Примечание: сопротивление емкостей Xс = 0 .

### Рис. 5

### Методические указания

Далее приводится последовательность действий:

- Определить сопротивление постоянному току .

- Построить нагрузочную прямую для .

- Указать точку покоя А ( по току базы).

- Найти сопротивление переменному току .

- Построить вспомогательную прямую по координатам:

, ;              , .

- Построить нагрузочную прямую  переносом вспомогательной прямой таким образом, чтобы она проходила через точку покоя.

4. Построить зону безопасной работы заданного транзистора. Она ограничена линиями насыщения, допустимых тока и напряжения на электродах транзистора и мощностью рассеяния на коллекторе.

5. Рассчитать h- параметры по характеристикам заданного в п.5.3 транзистора в точке покоя, определенной там же.

Расчеты производить по формулам:

;

;

;

h22э  = ΔIк / ΔUкэ |  Iб=const.

Приложение 1

№ 1

Транзистор малой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………10

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...10

Мощность на коллекторе, мВт……………………………..60

№ 2

Транзистор малой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………55

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...12

Мощность на коллекторе, мВт……………………………..170

№ 3

#### Транзистор малой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………15

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...15

Мощность на коллекторе, мВт……………………………..60

№ 4

Транзистор средней мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………1000

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...50

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….6

№ 5

Транзистор средней мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………250

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...30

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….1,2

№ 6

Транзистор большой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, А…………………………………………..20

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………..30

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….50

№ 7

Транзистор средней мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, мА…………………………………………70

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………...50

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….6

№ 8

Транзистор большой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, А…………………………………………..20

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………..20

Мощность на коллекторе, Вт………………………………70

№ 9

Транзистор большой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, А…………………………………………..7

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………..120

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….120

№ 10

Транзистор большой мощности

Предельные эксплуатационные данные

Ток коллектора, А…………………………………………..15

Напряжение коллектор-эмиттер, В………………………..120

Мощность на коллекторе, Вт……………………………….40

ЛИТЕРАТУРА

  - Прянишников В.А. Электроника. М.: Бином-пресс, 2005.

  - Авлеев Н.А., Шишкин. Электронные приборы. М.: Изд-во МАИ, 1996.

# Text boxes

14,-56